建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称： 邵阳市渡头古桥砂石有限公司生产线技改项目

建设单位（盖章）： 邵阳市渡头古桥砂石有限公司

湖南鑫创咨询管理有限责任公司编制

编制日期：2020年3月

生态环境部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字(两个英文字段作为一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目总投资。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距边界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：环境保护目标及监测布点示意图

附图3：建设项目厂房平面布置图

附件：

附件1：委托书

附件2：原环评批复

附件3：质保单

附表：

附表1：建设项目环境保护审批登记表

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市渡头古桥砂石有限公司生产线技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市渡头古桥砂石有限公司 |
| 法人代表 | 何喜华 | 联系人 | 何喜华 |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市双清区鸡笼村4组 |
| 联系电话 | 13973937498 | 邮政编码 | 422000 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市双清区鸡笼村4组 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | □新建□改扩建■技改 | 行业类别及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |
| 占地面积 | 2001m2 | 绿地面积 | / |
| 总投资（万元） | 50 | 其中：环保 投资（万元） | 40.8 | 环保投资占总投资比例 | 81.6% |
| 评价经费 | / | 投产日期 | 2019年8月 |
| 1.1 项目由来 邵阳市渡头古桥砂石有限公司始建于2018年，公司现址位于湖南省邵阳市双清区鸡笼村4组，项目生产的产品主要为机制砂，其生产规模为10万吨/年，该项目于2019年1月通过了邵阳市生态环境局经济开发区分局（原邵阳市环境保护局经济开发区分局）的的审批，并以邵经环评【2019】3号文件下发了批复（详见附件2）。 项目在厂区内仅有一条制砂生产线，主要生产的产品为：石粉2万吨，03子3万吨，05子5万吨，根据建设单位提供的相关资料可知，建设单位在运营之前拟采取的原材料均为干净的石块或石材，可不进行水洗，但经过实地调查后发现，项目所需要的原材料表面均含有一定的泥土，不进行清洗无法达到质量要求。因此为完善厂区内的现有生产线，建设单位决定对机制砂进行清洗，并在厂区内新增一套洗砂设备。 在环评介入时，该项目正在进行竣工环保验收，建设单位已将洗砂设备安装到位，并正在试运行，因此邵阳市生态环境局经济开发区分局责令建设单位重新报批环境影响评价文件，待环评文件通过后再进行验收。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，该项目需编制环境影响评价报告表。受邵阳市渡头古桥砂石有限公司委托，由湖南鑫创咨询管理有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受建设单位委托后对场地周围环境进行了现场踏勘、调查，在建设项目资料收集的基础上进行了项目工程分析及环境影响预测与评价，依据生态环境部颁发的《环境影响评价技术导则》编制了本项目环境影响报告表。 1.2 项目概况 1.2.1项目名称、建设性质、建设地点 项目名称：邵阳市渡头古桥砂石有限公司生产线技改项目； 建设性质：技术改造； 建设地点：湖南省双清区鸡笼村4组（项目厂区内）； 1.2.2技改前后项目变化情况 本项目仅新增一套洗砂设备，将破碎后的03子和05子进行清洗，其他建设内容均保持不变，项目现有建设内容如下：项目位于邵阳市双清区鸡笼村4组，占地面积为2001m2，总建筑面积为1200m2。项目厂区内仅有一条制砂生产线，主要生产的产品为：石粉2万吨，03子3万吨，05子5万吨。厂区内现有在职员工3人，年生产200天，每天生产8小时，夜间不进行生产。 表1-1 项目主要建设内容变化情况一览表 名称 建设内容及规模 备注 主体 工程 生产区 密闭的生产车间，位于场区中部，占地面积约200m2，建设一条年产机制砂10万t的生产线 已建好，技改后保持不变 辅助工程 成品库 项目在场区南面设置一座密闭成品库，占地面积约300m2。 已有成品库，但未对成品库进行封闭 原料堆棚 项目在厂区北侧设置一座密闭原料堆棚，占地面积约500m2。 未已有原料库，但未对原料库进行封闭 生活办公区 位于项目西侧，建筑面积为200m2 已有，保持不变 公用工程 供电 本项目用电全部由当地供电所供应.，生产用电从高压线接到厂区内，通过变压器变压后用于厂区生产。 已有，保持不变 供水 项目不进行洗砂工艺，洗车用水、雾化喷淋及生活用水来源于自来水 项目技改后需对机制砂进行清洗，清洗用水来源于项目拟建区域的地下水井，其他用水来源均保持不变 排水 本项目无废水外排 保持不变 运输车辆 厂内运输采用皮带输送机完成；场外运输采用货车运输，由购买方提供。 已有，保持不变 道路 本项目厂区内道路连接204县道。 已有，保持不变 环保 工程 粉尘治理 车间内采用雾炮及喷淋除尘；对投料口进行半封闭，并设置雾化喷头；建设密闭的原料堆棚及密闭的成品库；传送带密封；在生产区、原料棚、成品库、皮带输送（持续喷淋）机卸料处安装雾化喷头；场地地面硬化，在厂区南面设置洗车平台 由于采取了雾化喷头，建设单位拟不对传送带进行封闭，同时将洗车平台布置在厂区东面 固废治理 生活垃圾采用垃圾桶收集 已有，保持不变 噪声治理 厂房隔声、基础减振 已有，保持不变 废水治理 生活污水经化粪池处理后，用作农肥；初期雨水经雨水收集池处理后，用于厂区抑尘；洗车废水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。 新增一套洗砂设备，产生的生产废水经污水塔絮凝沉淀后，循环使用不外排 根据建设单位提供的相关资料可知，本项目仅新增一套洗砂设备，其产品类型、产品产量，生产制度及人员均保持不变。 1.3技改前后生产规模变化情况 项目技改前产品主要生产的产品为：石粉2万吨，03子3万吨，05子5万吨，本次技改不涉及产品和规模，项目技改前后产品方案一致，见表1-2。 表1-2 项目产品方案表 序号 产品 产品粒径 年产量（t/a） 包装及运输方式 1 石粉 / 20000 货车运输、无包装 2 03子 0~0.3cm 30000 3 05子 0.3~0.5cm 50000 1.4技改前后原辅材料变化情况 本项目新增一套洗砂设备，其产品类型、产品产量，生产制度及人员均保持不变，项目变更后仅需新增处理洗砂废水的絮凝剂。 表6 项目变更前后主要原辅材料消耗情况一览表 序号 变更前 原辅材料名称 变更后 变更情况 原辅材料名称 单位 数量 单位 数量 保持不变 1 采石场石块 t 30000.25 采石场石块 t/a 30000.25 保持不变 2 鹅卵石 t 50000.35 鹅卵石 t/a 50000.35 保持不变 3 土石方开挖废石 t 20000.15 土石方开挖废石 t/a 20000.15 保持不变 4 / / / 絮凝剂 t/a 6 新增 5 生产、生活用水 t 704 生产、生活用水 t 2704 新增 1.5技改前后生产设备变化情况 项目技改前后，产品不变，生产工艺不变，因此，项目主要生产设备除新增一套洗砂设备外均保持不变。项目技改前后设备情况见下表： 表5 项目技改前后设备变化情况一览表 技改前 技改后 设备名称 数量（台、条） 设备名称 数量（台、条、个） 水平给料机490×110 1 水平给料机490×110 1 捶式破碎机（VS16X1263） 1 捶式破碎机（VS16X1263） 1 反击式破碎机（PE1315） 1 反击式破碎机（PE1315） 1 圆振动筛（2Y1860） 1 圆振动筛（2Y1860） 1 整形制砂一体机（VS1950） 1 整形制砂一体机（VS1950） 1 铲车 1 铲车 1 / / 100m3清水塔 新增1个 / / 100m3污水塔 新增1个 / / 污泥压滤机 新增1台 / / 洗砂机 新增1台 1.3公用工程 1.3.1给水： 项目用水来源于自来水和地下水。 1.3.2排水： 产生的生活污水和初期雨水均可利用厂区内现有的污水处置设施，产生的洗砂废水经污水塔絮凝沉淀后循环使用不外排。 1.3.3供电： 依托厂区内现有供电设施进行供电。 1.3.5劳动定员 项目改造后，工作人员保持不变，不新增劳动人员，生产时间仍为200天。 1.4项目符合性分析 1.4.1产业政策符合性分析 本项目技改后不新增土地，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，符合国家土地政策要求。同时，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，项目不属于限制类和淘汰类，因此，本项目符合目前国家产业政策要求。 1.4.2项目选址合理性分析 项目厂区选址在邵阳市双清区鸡笼村，项目所在地南侧为024县道，区域交通优越，便于产品及原料出入，能有效降低运输费用和生产成本；根据项目预测结果表面，只要建设单位认真落实原环评和本次环评提出的各项目要求，项目产生的各类污染物不会对周边环境造成明显影响。同时，项目在厂区内实施技改，不需新增土地。因此，本项目厂址选择合理 1.7投资规模项目 总投资50万元，其中环保投资约40.8万元，环保投资所占比例为81.6%。项目主要投资情况一览表见表1-4，项目环保投资一览表见表1-5。 表1-5 项目投资情况一览表 序号 投资项目 投资金额（万元） 备注 1 土地费用 / / 2 工程建设费 9.2 / 4 设备购置 40.8 / 6 合并 50 / 表1-5 本项目环保投资情况一览表 单位：万元 时期 项目 工 程 内 容 投资额 备注 噪声处理 减震垫器 0.5 / 废水处理 污水收集池、清水塔、污水塔、压滤机 40 / 合计 -- 40.5 / |
| 1.8 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 由于本次项目仅需新增一套洗砂设备，项目原有生产规模及内容不发生变化。 本次环评仅对现有污染情况进行简单的介绍。 1.8.1原有污染情况： （1）废气 制砂生产线在生产过程中产生的废气主要为生产、运输、堆放和装卸过程中产生的粉尘和食堂油烟废气。 对于在营运过程中产生的粉尘，建设单位将破碎、筛分设备置于封密并下凹的生产车间内，在车间内设置雾炮降尘、喷淋等除尘设施，但并未对原料库和成品库进行密封；对于运输过程中产生的粉尘建设单位采取对出厂车辆进行冲洗，车辆顶端设篷布遮盖，同时对车辆行驶的路面每天适时洒水，保持硬化路面湿润，但并未将厂区内全部硬化到位。 根据项目营运时的无组织废气监测数据可知，项目上风向厂界无组织粉尘浓度为0.127~0.149mg/m3，下风向厂界无组织粉尘浓度为0.575~0.603mg/m3，厂界无组织废气中颗粒物检测结果均未超过《大气污染物综合排放标准》（-GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 食堂用餐人数为3人/天，年产生油烟量为0.51kg/a，油烟经处理后排放量为0.00034kg/h，浓度0.17mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，经房屋油烟通道在楼顶排放，对周围居民影响较小。 （2）废水 项目产生的污水主要为职工生活污水、洗车废水和初期雨水。 洗车废水产生量约为104m3/a，建设单位将洗车废水沉淀后继续回用于洗车；初期雨水产生量约为19m3/次，建设单位将其收集后用于降尘，不外排；项目员工生活污水排放量约为72m³/a，经化粪池处理后，定期清理供周边农户作农肥。 （3）噪声 噪声主要为为破碎、筛分等设备产生的噪声，根据项目营运时监测数据可知，项目南侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准；北、东、西侧的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，没有对周边环境造成明显影响。 （4）固废 项目技改前营运期产生的固体废弃物主要为沉淀池泥沙和员工产生的生活垃圾，其产生量分别为0.5t/a、0.3t/a。沉淀池泥沙可外售给砖厂制砖，生活垃圾由管理人员收集后运至村垃圾堆放点，由环卫部门进行收集处置。 1.8.2、经现场勘查，项目目前存在环境问题有： 建设单位并未对原料棚和成品库进行封闭；建设单位设置了污泥临时堆场，但并未在污泥堆场四周设置完整的截排水沟，没有对污泥堆场进行围挡；厂区内没有全部硬化到位，且存在积水的情况。 |

# 2 项目建设区域周围环境概况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1 地理、地形、地貌 2.1.1 地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平，位于东经109°49′至 120°05′和北纬25°28′至27°40′之间，东西直线横距234km，南北直线纵距 167.5km，总面积为20876km2，占湖南省总面积的9.8%。东与衡阳市为邻，南与零陵地区和广西壮族自治区桂林地区接壤，西与怀化地区交接，北与娄底地区毗连，地处北纬25°58''—27°40″，东经129°49″—112°57″之间，邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 双清区位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部接新邵县、西南与大祥区隔河相望、西北与北塔区隔江相望。双清区是邵阳市区的东大门，基础设施完善，配套功能齐全，区内交通发达，邵阳市火车北站、汽车西站、汽车东站均在其境内，320国道和207国道通境而过。 本项目位于邵阳市双清区渡头桥镇芹菜村四组，地处东经：111°33'17"；北纬：27°13'17"，进场道路与024县道相连，交通运输条件比较好。本项目地理位置详见附图1。 2.1.2地质地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25%。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6%、29.9%、12.2%。 邵阳地势西高东低，江北高，江南低，呈丘陵地貌。地貌构成是五份山地，三份丘陵、二份平地。总趋势是西高东低，南北高、中心低，四周向中心倾斜。 2.1.3 气候 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1摄氏度，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫m；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。 2.1.4 水文特征 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。项目拟建区域南面800m处为资江，与项目拟建区域有大片的山体相隔。 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 资江流经邵阳市区境内长度30.8公里。河床宽120-400m,河槽深5-10m,河床平均坡降0.062% 。最大流量14800m³/s，最小流量为24.5m³/s，河段年平均流量383m3/s，年径流量121亿m³，平均水位207米，最高水位222.59米，最低为204.44米，常年洪水位217米。其中邵阳市区段主要支流为邵水、洋溪沟等。晒谷滩电站位于资江干流，坝址位于湖南省邵阳市新邵县酿溪镇与新田铺镇的两柘溪村境内，库区平水期河宽200-300m，年平均流量391m³/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150-200m，年平均流速0.26m/s，最枯流量90m³/s，极端枯水期流量为30.1m³/s；洪峰时最大流量为7400m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m³。 2.1.5自然环境与资源 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立m。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 根据实地踏勘，项目拟建地未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。附近主要以灌木和茅草为主，周围无天然分布的珍稀濒危植物资源，动物主要为村民饲养的动物、鼠类及常见鸟类等，无珍稀保护动物。

# 3 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境） 3.1 环境空气质量现状与评价 3.1.1项目所在区域环境质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ/T 2.2-2018）内容，本报告选择近3年中数据相对完整的1个日历年，即2018年为评价基准年。根据邵阳市全市2018年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （ug/m3） 标准值 （ug/m3） 占标率 （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 17.58 60 29.30 达标 24h 平均质量浓度 14~27 150 18 NO2 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 24h 平均质量浓度 14~32 80 40 PM10 年平均质量浓度 65.25 70 93.21 达标 24h 平均质量浓度 45~104 150 69.33 PM2.5 年平均质量浓度 46.17 35 131.91 超标 24h 平均质量浓度 29~80 75 106.67 CO （mg/m3） 年平均质量浓度 1.14 / / 达标 24h 平均质量浓度 0.6~1.7 4 42.5 O3 年平均质量浓度 124.50 / / 达标 最大8h评价质量浓度 74~158 160 98.75 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO 取城市日均值百分之 95 位数；臭氧取城市日最大 8 小时平均百分之 90 位数。 根据上表的判定结果，项目区域空气环境质量现状中 PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，故项目区域属于不达标区。 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次环评引用邵阳市渡头古桥砂石有限公司自主进行验收期间委托湖南精准通检测技术有限公司进行监测的无组织废气实测数据（监测时间为2019年8月28~8月29），监测数据详见下表： 表3-2 无组织废气检测结果 点位名称 采样日期 检测结果mg/m3 颗粒物 1#厂界上风向 2019.8.28 第一次 0.127 第二次 0.138 第三次 0.144 2019.8.29 第一次 0.135 第二次 0.142 第三次 0.149 2#厂界下风向 2019.8.28 第一次 0.582 第二次 0.599 第三次 0.606 2019.8.29 第一次 0.575 第二次 0.596 第三次 0.603 标准限值 1.0 备注：标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 根据上表可知，厂界无组织废气中颗粒物检测结果均未超过《大气污染物综合排放标准》（-GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 3.2 声环境质量现状与评价 为了解本项目所在区域声环境质量现状，本次环评引用邵阳市渡头古桥砂石有限公司自主进行验收期间委托湖南精准通检测技术有限公司进行监测的噪声实测数据（监测时间2019年9月28日~9月29日），监测数据详见下表： 3.2.1监测项目 等效连续A声级Leq(A)。 3.2.2监测点位布设 本次监测采样点布设见下表： 表3-3 声环境监测点一览表 编号 监测点名称 N1 厂区东边界外1m N2 厂区西边界外1m N3 厂区南边界外1m N4 厂区北边界外1m 3.3.4监测结果详见表3-4所示。 表3-4 声环境现状监测统计结果表 采样点位 检测结果dB（A） 标准限值dB（A） 2019.8.28 2019.8.29 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1厂界外东1m处 58.7 40.1 57.5 40.5 60 50 N2厂界外南1m处 57.5 39.5 58.9 41.7 70 55 N3厂界外西1m处 54.7 41.2 55.4 40.0 60 50 N4厂界外北1m处 53.4 38.9 52.1 39.5 由上表可知，项目所以区域东、西、北面厂界的噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；南面厂界的噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 3.4 主要环境保护目标 根据现场踏勘和调查，本项目建设地点不变，仍位于邵阳市双清区鸡笼村，项目技改前后周边主要环境保护目标不变，见下表。 表3-5 主要环境保护目标 项目 保护目标 相对位置 保护级别 大 气 环 境 鸡笼村居民点（10户，35人） 西面130-350 m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求 鸡笼村居民点（4户，14人） 东面50-160m 鸡笼村居民点（1户，4人） 北面20m 鸡笼村居民点（1户，4人） 西北面80m 声环境 鸡笼村居民点（10户，35人） 西面130-350 m 东面居民执行《声环境质量标准》4a类，其余执行2类 鸡笼村居民点（4户，14人） 东面50-160m 鸡笼村居民点（1户，4人） 北面20m 鸡笼村居民点（1户，4人） 西北面80m 生态环境 项目所在地范围内及周边区域

# 4 评价标准

| 环境质量标准 | 4.1 环境质量标准 4.1.1环境空气质量标准 本项目所在地空气质量功能区为二类区， SO2、NO2、PM10 、PM2.5、CO、O3质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见下表： 表 4-1 环境空气质量标准 序号 污染物名称 平均时间 浓度限值 标准来源 1 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 μg/m3 1小时平均 500 μg/m3 2 NO2 年平均 40 μg/m3 24小时平均 80 μg/m3 1小时平均 200 μg/m3 3 PM10 年平均 70 μg/m3 24小时平均 150 μg/m3 4 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 5 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 6 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 4.1.2声环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准、4a类标准。 表 4.3 声环境质量标准节选 位置 类别 昼间 夜间 沪昆高速两侧35米范围内 4a类 ≤70 ≤55 其余区域 2类 ≤60 ≤50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2 污染物排放标准 4.2.1 大气污染物排放标准 废气：粉尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。具体标准见表4-6。 表4-6 废气排放标准 单位：(mg/m3） 序号 污染物 监控点 浓度(mg/m3) 2 颗粒物 厂界外浓度最高点 1.0 3 油烟 最高允许排放浓度 2.0 4.2.2噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准，详见表4-8。 表4-8（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB 类 别 昼 间 夜 间 2类 60 50 4类 70 55 4.2.4固体废弃物 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无废水废气外排，因此，本项目无需申请购买总量控制指标。 |

# 5 建设项目工程分析

5.1 施工期污染源分析 本项目为仅需新增少量配套设备，因此项目在施工过程中无建筑主体施工，只有设备的运输、安装、调试等。由于建设期较短，施工期在严格遵守有关建筑施工的环境保护条例后，施工期产生的环境影响随着施工结束而消失，因此项目在施工过程中不会对周边环境造成明显影响。 5.2 营运期污染源强分析 5.2.1工艺流程图示 图1 现有项目工艺流程和产污染节点图 图2 技改后工艺流程和产污染节点图 项目技改后仅需对原有的产品进行清洗，因此本次环评不对原有破碎工序进行细化，仅对洗砂工艺进行介绍。 工艺说明：项目本项目洗砂废水先排入污水池中，再由泵抽入污水塔，由投药罐投加絮凝剂使污水塔中的废水快速沉淀，沉淀后清水塔中的上层清水进入清水池贮存，并回用于洗砂用水，污水塔中的沉淀泥渣经压滤机压滤后送入固废临时堆场。 5.3 营运期主要污染源强分析 5.3.1废水 项目技改后，厂区没有扩大，没有新增人员，因此项目产生的生活污水、洗车废水和初期雨水没有发生变化，仍可以参照原环评当中提出的措施进行处理。 因生产需要，建设单位需在厂区内新增一套洗砂设备，根据建设单位提供的相关资料可知，项目需清洗的机制砂为8万吨，机制砂在清洗过程中会产生一定的清洗废水，其用水量按0.25m3/t•产品计，则项目洗砂用水量为20000m3/a、100m3/d，项目用水量的10%被带入产品中或以蒸发形式损耗，90%可以进入废水处理池，则本项目最终的废水产生量为18000m3/a，90m3/d。 本项目生产废水主要为洗砂废水，主要污染物为SS，项目采用污水池+污水塔+清水塔进行处理。污水塔主要是絮凝沉淀，沉渣一般为泥砂，采用压滤机定期清理。为了节约水资源，经过絮凝剂有效沉淀后的洗砂废水完全可以回用做洗砂用水，SS去除率可达95%以上，根据项目工程分析可知，项目洗沙废水产生量为18000t/a，在每天补充10m3一次水后，一起回用于洗砂工序。 在环评介入时可知，建设单位设置了污泥临时堆场，但并未在污泥堆场四周设置完整的截排水沟，没有对污泥堆场进行围挡。为保证企业正常生产要求，环评建议建设单位应定期、及时清理污水塔和污水池的底泥，以免影响洗砂循环水质，对污水池以及污泥临时堆场采取防渗、防漏处理。在生产废水处理设施不能正常运行时，采取停止洗砂作业的方，确保废水不外排。 5.3.2废气 根据工艺流程，项目技改后，制砂过程中产生的废气没有发生变化，仍然为粉尘和油烟废气。 对于在营运过程中产生的粉尘，建设单位将破碎、筛分设备置于封密并下凹的生产车间内，在车间内设置雾炮降尘、喷淋等除尘设施，但并未对原料库和成品库进行密封；对于运输过程中产生的粉尘建设单位采取对出厂车辆进行冲洗，车辆顶端设篷布遮盖，同时对车辆行驶的路面每天适时洒水，保持硬化路面湿润，但并未将厂区内全部硬化到位。 因此环评建议建设单位设置密闭的原料棚、成品库，在原料棚和成品库内物料装卸区安装雾化喷头等除尘措施以降低无组织粉尘产排量，并根据根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》将厂区内硬化完毕。根据项目营运时的无组织废气监测数据可知，项目上风向厂界无组织粉尘浓度为0.127~0.149mg/m3，下风向厂界无组织粉尘浓度为0.575~0.603mg/m3，厂界无组织废气中颗粒物检测结果均未超过《大气污染物综合排放标准》（-GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。。 食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》试行(GB18483-2001)排放限值(油烟最高允许排放浓度≤2mg/m³)的要求，通过抽油烟机引至屋顶排放，对环境影响较小 综上所述，只要建设单位采取原环评当中提出的措施，加强厂区内部管理，项目在营运期过程中产生的废气不会对周边环境造成明显影响。 5.3.3噪声 项目技改后需新增一套洗砂设备，根据项目平面布置可知，建设单位将洗砂设备设置在厂区西侧，远离了北侧和东侧的居民点，且居民点与洗砂设备之间有围墙和钢架结构阻隔，同时环评建议建设单位设置实体围墙和绿化带，因此产生的噪声在通过围挡隔声和距离衰减后，不会对居民区造成明显影响，根据项目营运时监测数据可知（监测时该套污水处理设备已经处于运行状态），项目南侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准；北、东、西侧的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，没有对周边环境造成明显影响。为进一步减小项目设备噪声对周边环境的影响，评价建议建设单位采取如下防护措施： ①加强设备维护和维修工作； ②加强厂区特别是北侧临居民处的绿化，种植高大树木隔声降噪； ③东侧厂界设隔声屏障； ④合理安排生产时间，夜间不进行生产； 综上所述，只要建设单位采取原环评当中提出的措施，加强内部管理，项目在营运期过程中产生的噪声不会对周边环境造成明显影响。 5.3.4固体废物 根据建设单位提供的相关资料可知，建设单位除新增一套洗砂设备外，其产品类型、产品产量，生产制度及人员均保持不变。因此，项目技改后，新增的污染物为洗砂废水经过絮凝沉淀产生的泥沙，根据同类项目类比可知，泥沙的产生量按砂石的1%计，则本项目泥沙产生量为800t/a，根据现场踏勘时可知，建设单位设置了污泥临时堆场，但并未在污泥堆场四周设置完整的截排水沟，没有对污泥堆场进行围挡，因此环评要求建设单位对经过污水塔絮凝沉淀后的污泥采取压滤进行处理，压滤后的污泥外售给其他单位用作制砖的原料。同时在堆场四周设导排水沟和围挡，产生的泥水经沉淀后可回用。 沉淀池泥沙仍可外售给砖厂制砖，生活垃圾仍由管理人员收集后运至村垃圾堆放点，由环卫部门进行收集处置。 综上所述，在采取上述措施后，项目营运期产生的固体废弃物不会对周边环境造成明显影响。 5.3技改前后排放变化三本账 表5-2 技改前后“三本账”一览表（单位：t/a） 序号 内容 原工程排放量 改扩建部分排放量 以新带老削减量 改扩建后排放量 增减量 变化 固废 泥沙 0 800 0 800 +800 废水 生产废水 0 18000 0 18000 +18000

# 6 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 主要污染物名称 | 产生量 | 预计排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 破碎、筛分 | 粉尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 运输粉尘 |  | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 堆场、装卸扬尘 |  | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 少量 | 少量 |
|  | 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、 SS、氨氮、动植物油、 | 经厂区内现有的化粪池收集处理后，定期清掏，用作农肥 |
|  |  | 生产废水 | SS | 产生的生产废水经污水塔絮凝沉淀后，循环使用不外排 |
|  |  | 洗车平台 | 洗车废水 | 经沉淀池处理后回用，不外排 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 雨水经过收集处理后可用于厂区洒水降尘，不外排 |
|  | 固 体 废 弃 物 | 厂区 | 沉淀池泥沙 | 外售给砖厂 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 由管理人员收集后运至村垃圾堆放点，由环卫部门进行收集处置 |
|  |  |  | 洗砂废水泥沙 | 800t/a | 外售给砖厂 |
|  | 噪 声 | 项目噪声源主要为设备工作产生的机械噪声。根据类比调查，各设备噪声值在85-90dB之间。 |
| 主要生态环境影响： 本项目仅对厂区内进行技术改造，仅需新增配套设备、设施，不需新增用地，且施工内容较少，对生态环境不会造成明显影响。 |

# 7 环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 本项目为仅需新增少量配套设备，因此项目在施工过程中无建筑主体施工，只有设备的运输、安装、调试等。根据现场踏勘时可知，污水处理设施已经安装到位，没有对周边环境造成明显影响。 7.2 营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 项目技改后产生的废水为主要洗砂废水，主要污染物为SS，项目采用污水池+污水塔（添加絮凝剂）+清水塔进行处理，处理后的废水循环使用，不外排。环评建议建设单位应定期、及时清理污水塔和污水池的底泥，以免影响洗砂循环水质，对污水池以及污泥临时堆场采取防渗、防漏处理。 7.2.2大气环境影响分析 根据工艺流程，项目技改后，制砂过程中产生的废气没有发生变化，仍然为粉尘和油烟废气。 根据项目营运时的无组织废气监测数据可知，项目上风向厂界无组织粉尘浓度为0.127~0.149mg/m3，下风向厂界无组织粉尘浓度为0.575~0.603mg/m3，厂界无组织废气中颗粒物检测结果均未超过《大气污染物综合排放标准》（-GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值，因此项目营运期间产生的废气没有对周边环境造成明显影响。 食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》试行(GB18483-2001)排放限值(油烟最高允许排放浓度≤2mg/m³)的要求，通过抽油烟机引至屋顶排放，对环境影响较小 综上所述，只要建设单位采取原环评当中提出的措施，加强厂区内部管理，项目在营运期过程中产生的废气不会对周边环境造成明显影响。 7.2.3声环境影响分析 项目技改后需新增一套洗砂设备，根据项目营运时监测数据可知（监测时该套污水处理设备已经处于运行状态），项目南侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准；北、东、西侧的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，没有对周边环境造成明显影响。因此，只要建设单位采取原环评当中提出的措施，加强内部管理，项目在营运期过程中产生的噪声不会对周边环境造成明显影响。 7.2.4固体废物环境影响分析 根据建设单位提供的相关资料可知，建设单位除新增一套洗砂设备外，其产品类型、产品产量，生产制度及人员均保持不变。因此，项目技改后，新增的污染物为洗砂废水经过絮凝沉淀产生的泥沙，根据项目工程分析可知，泥沙产生量为800t/a，污泥采取压滤进行处理，压滤后的污泥外售给其他单位用作制砖的原料。同时建议建设单位在堆场四周设导排水沟和围挡，产生的泥水经沉淀后可回用。 项目初期雨水沉淀池产生的泥沙仍可外售给砖厂制砖，生活垃圾仍由管理人员收集后运至村垃圾堆放点，由环卫部门进行收集处置。 综上所述，在采取上述措施后，项目营运期产生的固体废弃物不会对周边环境造成明显影响。 7.3平面布置合理分析 项目变更后，在生活区的北侧新增了一套洗砂废水设备，将厂区主入口和洗车平台设置在了厂区东侧。项目根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规范规定，项目按功能进行分区，分生活办公区、生产区和堆放区三部分。项目进场道路与024县道相连，主入口设置在项目东面，设置洗车平台，入口处北面为原料堆放区，南面为成品堆放区，成品区北面为生产区、外面为生活区。项目生产区按照生产工艺流程合理布置，项目总图布置在满足项目的工艺、运输、防火、卫生及安全要求的前提下，合理利用土地、功能分区明确、组织协作良好，方便联系和管理，避免人流、物流相互干扰，确保生产运输和安全，厂区总平面布置合理。 7.4产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制、淘汰类建设项目范围。因此，项目的建设符合国家现行产业政策。根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》，新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽，本项目生产的原材料部分来源于土石方开挖过程中产生的废石，因此生产规模放宽至10万吨/年是可行的。本项目行业准入条件符合性见表7-12。 表7-1 本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》对照表 砂石骨料行业规范条件 本项目的实际情况 是否符合 一、规划布局和建设要求 1、新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局,推动产业规模化、集约化、基地化发展。 天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。 2、机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。天然砂石骨料企业还须取得河道采砂许可证等审批文件。 3、新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内,已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。 1、本项目为机制砂生产，不属于限制、淘汰类建设项目范围，符合建设符合国家现行产业政策。 2、本项目仅进行机制砂生产，不涉及矿山开采。 3、本项目现有厂区内部进行技改，未改变项目用地性质，不在城市建成区。 符合 二、工艺与装备 1、新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 2、优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。 矿山开采符合GB6722《爆破安全规程》、GB18152《选矿安全规程》等有关标准、规范要求,并执行矿产资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下分水平台阶式开采。 1、项目利用土石方开挖废石、鹅卵石以及邵阳县周边采石场碎石进行生产，可适当放宽本项目生产规模，项目生产规模为10万t/a。 2、项目采取湿法生产工艺。 符合 三、环境保护与资源综合利用 1、砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置,采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺,若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施。 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施,工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求,湿法生产线必须设置水处理循环系统。 公用工程、环境保护设计应符合GB 51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定,配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 环评要求本项目设置密闭的生产车间，并配备完善的喷淋设施；原料棚及成品库密闭。 机制砂生产线设备配备减震、消声、隔振等措施后，工厂噪声应符合 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。 3、洗车循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理，定期清理供周边农户作农肥。 符合 7.5选址合理性分析 项目厂区选址在邵阳市双清区鸡笼村，项目所在地南侧为024县道，区域交通优越，便于产品及原料出入，能有效降低运输费用和生产成本；根据项目预测结果表面，只要建设单位认真落实原环评和本次环评提出的各项目要求，项目产生的各类污染物不会对周边环境造成明显影响。 同时，项目在厂区内实施技改，不需新增土地。因此，本项目厂址选择合理。 7.6“三线一单”及规划相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(以下简称《通知》)，《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于邵阳市渡头古桥砂石有限公司现有厂区内，项目选址不在邵阳市生态红线范围内，因此，项目建设符合生态红线保护要求。 （2）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用，上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目主要是对碎石进行加工，项目营运涉及到的各原辅材料均为外购。区域内已通自来水且水源充足，生产与生活用水量相对不大，生产用水能循环使用不外排；能源主要使用电能，由国家电网供应。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源符合要求。因此，项目建设不存在资源过度使用的情况。 （3）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据现场调查，项目拟建地环境空气质量、地表水环境质量、以及声环境质量现状均能够满足相应的标准要求，且项目营运期各污染物均能实现达标排放，不会改变项目所在区域环境功能。因此，项目建设符合环境质量底线要求。 （4）环境准入负面清单 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于碎石制砂项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 7.8建设项目环境保护设施竣工验收 本项目环境保护设施竣工验收见表7-2。 表7-2 本项目竣工验收一览表 序号 污染类型 污染源 验收内容 应达到的标准 1 废气 粉尘 TSP 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值 食堂油烟 油烟 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 2 噪声 噪声 减震垫、隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 3 废水 生产废水 污水收集池、清水塔、污水塔、压滤机 /

# 8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎、筛分 | 粉尘 | 密闭的生产车间，雾炮降尘、喷淋 | 达标排放 |
|  | 堆场及装卸粉尘 | 粉尘 | 设置密闭的原料棚及密闭的成品库；安装雾化喷头进行处理 |  |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 设置洗车平台、路面硬化、定期清扫 |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 经抽油烟机风机引至楼顶排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、SS、氨氮、动植物油、 | 经化粪池处理后用作农肥。 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 经污水池+污水塔+清水塔进行处理后回用于洗砂工序 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 生产 | 生活垃圾 | 运至村垃圾堆放点 | 落实措施，符合国家相关环保法规，固废做到零排放 |
|  |  | 初期雨水沉淀池泥沙 | 经压滤机压滤后，外售给砖厂制砖 |  |
|  |  | 洗砂废水沉淀池泥沙 |  |  |
| 噪 声 | 优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声强度；加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 |
| 生态环境保护措施：本项目依托现有厂房进行生产，项目改扩建完成后，对生态环境不会造成明显影响。 |

# 9 结论和建议

9.1主要环评结论 9.1.1项目概况 本项目位于邵阳市渡头古桥砂石有限公司厂区内部，总投资为50万，项目完工时间为2019年8月，项目主要改造内容为：新增一套洗砂设备，对破碎后的03子和05子碎石进行清洗，除新增洗砂设备外，项目原有生产规模及内容不发生变化。 9.1.2 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制、淘汰类建设项目范围。因此，项目的建设符合国家现行产业政策。根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》，新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽，本项目生产的原材料部分来源于土石方开挖过程中产生的废石，因此生产规模放宽至10万吨/年是可行的。综上所述，本项目的国家产业政策。 9.1.3选址合理性分析 项目厂区选址在邵阳市双清区鸡笼村，项目所在地南侧为024县道，区域交通优越，便于产品及原料出入，能有效降低运输费用和生产成本；根据项目预测结果表明，只要建设单位认真落实原环评和本次环评提出的各项目要求，项目产生的各类污染物不会对周边环境造成明显影响。 同时，项目在厂区内实施技改，不需新增土地。因此，本项目厂址选择合理。 9.1.5 环境质量现状评价结论 根据邵阳市全市 2018 年 1-12 月的监测数据统计，项目区域空气环境质量现状中 PM2.5 超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，故项目区域属于不达标区。 根据项目营运时的无组织废气监测数据可知，项目厂界粉尘无组织排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 本项目场界东、西、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，南面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，区域声环境良好。 9.1.4 环境影响评价结论 （1）水环境影响分析结论 项目技改后产生的废水为主要洗砂废水，主要污染物为SS，项目采用污水池+污水塔（添加絮凝剂）+清水塔进行处理，处理后的废水循环使用，不外排，不会对周边环境造成明显影响。 （2）大气环境影响分析结论 根据工艺流程，项目技改后后，制砂过程中产生的废气没有发生变化，仍然为粉尘和油烟废气。 根据项目营运时的无组织废气监测数据可知，项目厂界无组织废气中颗粒物检测结果均未超过《大气污染物综合排放标准》（-GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值，因此项目营运期间产生的废气没有对周边环境造成明显影响。 食堂油烟通过抽油烟机引至屋顶排放，对环境影响较小 综上所述，只要建设单位采取原环评当中提出的措施，加强厂区内部管理，项目在营运期过程中产生的废气不会对周边环境造成明显影响。 （3）声环境影响分析结论 项目技改后需新增一套洗砂设备，根据项目营运时监测数据可知（监测时该套污水处理设备已经处于运行状态），项目南侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准；北、东、西侧的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，没有对周边环境造成明显影响。因此，只要建设单位采取原环评当中提出的措施，加强内部管理，项目在营运期过程中产生的噪声不会对周边环境造成明显影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 根据建设单位提供的相关资料可知，建设单位除新增一套洗砂设备外，其产品类型、产品产量，生产制度及人员均保持不变。因此，项目技改后，新增的污染物为洗砂废水经过絮凝沉淀产生的泥沙，根据项目工程分析可知，泥沙产生量为800t/a，污泥采取压滤进行处理，压滤后的污泥外售给其他单位用作制砖的原料。 项目初期雨水沉淀池产生的泥沙仍可外售给砖厂制砖，生活垃圾仍由管理人员收集后运至村垃圾堆放点，由环卫部门进行收集处置。 综上所述，在采取上述措施及原环评提出的措施后后，项目营运期产生的各类污染物均能实现达标排放，对周边环境不会造成明显影响。 9.1.6 综合结论 本项目的改造符合国家产业政策，项目在认真落实本评价提出的环境保护措施、可做到污染物达标排放或妥善处理，对环境的影响可控制在接受范围内。从环境保护的角度分析，项目的改造是可行的。 9.2、建议和要求 1、严格执行环保竣工验收制度，工程建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。 2、项目应严格按照生产纲领进行生产经营活动，如若生产纲领和工艺发生变化，需另行办理环保审批手续。 3、严格按照本评价提出的环保措施进行生产。 4、项目仅需新增一套洗砂设备，建设单位在改造过程中不得将生产线和生产规模改造和扩大。