建设项目环境影响报告表

项目名称：年加工5万个轴类和3万个法兰类汽车零件建设项目

建设单位（盖章）：  邵阳市银鑫机械有限公司

湖南宝清环境工程股份有限公司

二〇二〇年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	6

三、环境质量状况	15

四、 评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

九、结论与建议	48

附件

附件1  环评委托书

附件2  厂房租赁协议

附件3  企业营业执照

附件4  质保单

附件5  评审意见

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境图

附图4  引用大气监测数据监测点位图

附图5  噪声监测点位图

附图6  引用地表水监测数据监测断面图

附图7  大气及风险环境保护目标分布图

附表

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  地表水环境影响评价自查表

附表3  环境风险影响评价自查表

附表4  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工5万个轴类和3万个法兰类汽车零件建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市银鑫机械有限公司 |
| 法人代表 | 刘银生 | 联系人 | 15873928269 |
| 通讯地址 | 邵阳市经开区湘商产业园3区7栋 |
| 联系电话 | 15873928269 | 传 真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 邵阳市经开区湘商产业园3区7栋 （东经111.563576°， 北纬27.270075°） |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 |
| 占地面积 | 730㎡ | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) | 5 | 占总投资比例 | 1% |
| 预计投产日期 | 2016.1.1设备安装完成并投入生产 |
| 1、项目由来 由于经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，人们生活水平的逐步提高引导着消费观念与消费质量的悄然转变，方便、快捷、高效已占大多数消费者的主导地位，在此环境下，汽车在生产和生活等方面已成为加强生产力、提高效益、增加收益的重要载体。随着社会对汽车的需求日盛，汽车零部件产销两旺，在这样的形势下，邵阳市银鑫机械有限公司投资500万元在邵阳市经开区湘商产业园3区7栋租赁闲置的标准厂房和场地建设年加工5万个轴类和3万个法兰类汽车零件建设项目，项目总占地面积为730m2，生产规模为年加工5万个轴类和3万个法兰类汽车零件，项目已于2016年1月完成设备安装并投入生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等有关法律法规规定，该项目应进行环境影响评价。本项目不涉及电镀和喷漆工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护令第44号，2018年4月28修改实施）的规定，本项目属于“二十五、汽车制造业”大类中“71、汽车制造”中的“其他”，应编制环境影响报告表。受邵阳市银鑫机械有限公司委托，湖南宝清环境工程股份有限公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据相关环境影响评价技术导则的要求编制了该项目环境影响报告表。 2、项目概况 ①项目名称：年加工5万个轴类和3万个法兰类汽车零件建设项目； ②建设单位：邵阳市银鑫机械有限公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：邵阳市经开区湘商产业园3区7栋（东经111.563576°，北纬27.270075°），详见附图1-项目地理位置图； ⑤总投资：500万元，其中环保投资5万元，占总投资的1%。 3、项目组成 项目租用邵阳市经开区湘商产业园3区7栋已建设完成的单层钢结构厂房内部分面积实施该项目，租用占地面积为730㎡，项目主要生产设备直接进厂房内安装即可投入生产，项目厂房内主要划分为生产加工区、仓储区、固体废物暂存区并建设1间办公室、1间工具室、1间厕所。项目不建设宿舍、食堂等，建设完成后可实现年加工5万个轴类和3万个法兰类汽车零件的生产规模,项目不涉及电镀、喷漆等表面处理工艺。 项目主要工程组成见表1-1。 表1-1 项目组成情况 工程名称 项目名称 基本情况 备注 主体 工程 生产车间 占地面积730㎡，单层钢架结构，主要为生产加工区，层高8m 租用已建成厂房 辅助 工程 办公室、工具室 位于生产车间内部，办公室、工具室占地面积各5m2 分别位于车间内西北角、东北角 储运 工程 原料仓库 位于生产车间内部，采用砖混砌筑隔离墙体分隔出占地面积为5 m2原料暂存区 分别位于车间内西南角 产品仓库 位于生产车间内部，采用砖混砌筑隔离墙体分隔出占地面积为5 m2成品暂存区 分别位于车间内西南角 公用 工程 给水 园区供水管网集中供给 / 排水 雨污分流制、依托园区污水管网 / 供电 由园区电网直接引入 / 环保 工程 焊接废气 移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放 / 生活污水 采用化粪池处理后进入园区污水处理厂 / 噪声处理 厂房隔声、基础减震 / 固废处理 危废暂存间（2.5m2）、一般固废暂存间（2.5m2）、垃圾桶 / 4、原辅材料及能源 项目原辅材料及能源情况详见表1-2。 表1-2 项目原辅材料及能源消耗一览 序号 名称 单位 年用量 备注 轴类主要原料 1 40Cr圆钢 吨 400吨 / 2 45#圆钢 吨 200吨 / 法兰类主要原料 1 45#板材 吨 0.1 / 2 Q345B板材 吨 200 / 其他 1 焊丝 kg 200 H08Mn2Si 2 防锈润滑剂（切削液） 吨 0.9 厂内最大储存量为0.9t 3 水 m3/a 220 自来水 4 电 kW·h/a 5万 园区供应 5 机油 吨 0.1 厂内最大储存量为0.1t 防锈润滑剂（切削液）理化性质见表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 防锈润滑剂 液态，淡琥珀色，最大储存量1吨。主要成分为脂肪烃类60-70%、石油基油15-25%、其他无危险特性混合物<10%，气味：矿石油味；密度0.816@21℃；闪燃点：43℃，燃烧极限：1%；蒸汽密度：>1；水溶性：不溶于水；比例挥发性：70%；黏度：27.5±1.0秒；不挥发百分比：占重量22%（最低点）；挥发百分比：占重量78%（最高点）；凝固点：-73℃；低温稳定性：极佳不凝结；冷布面积：14-24㎡/L；沸点（最初）：149℃；工作温度范围：-45℃~149℃。 5、产品方案 项目产品方案见下表。 表1-4项目产品方案一览表 序号 产品名称 型号 规格 产量 1 拖轮轴 A820301016627 ￠60*400 3万个/a 2 销轴 A820301021257 ￠30*144 2万个/a 3 法兰 25CY-304 66*100*30 12000万个/a 4 法兰 63CY-304 74*104*32 12000万个/a 法兰 160CY-120 90*160*38 6000万个/a 6、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表1-5 项目生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注 1 普通车床 C6140 4 台 2 数控车床 CK520 8 台 3 铣床 X52 4 台 4 炮塔铣床 4# 2 台 5 摇臂钻床 Z3040 4 台 6 立钻 Z535 2 台 7 外圆磨床 M1332 1 台 8 保护焊机 KRⅡ500 4 台 9 带锯机 D4125 2 台 10 平面磨床 M7130 1 台 11 仪表车床 / 2 台 根据《产业结构调整指导目录2019年本》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 7、总平面布置 本项目位于邵阳市经开区湘商产业园3区7栋，项目仅租用7栋厂房部分面积用于生产，厂房内平面布置如下：厂房大门位于北面，进门即生产加工区，办公室、工具室分别布设于厂房内西北面及东北面，厂房中间部分为生产加工区，原料仓库、成品仓库相邻均位于厂房内西南角，固废暂存间位于厂房内东南角，详见附图2。 8、项目周边环境 项目位于邵阳市经开区湘商产业园3区7栋，南面与邵阳美房环保建材科技有限公司相邻，东面与邵阳中力纺织机械技术有限公司相邻，隔邵阳中力纺织机械技术有限公司为湘商产业园3区综合办公楼，项目与邵阳美房环保建材科技有限公司、邵阳中力纺织机械技术有限公司均位于7栋厂房内，项目西面为湖南金鹰锅炉有限公司，北面为国道G320，隔国道G320为圣菲达服饰有限公司员工宿舍，详见附图3。 9、公用工程 ①给水：本项目用水由园区供水系统供给。 ②排水：项目废水排放总量约为162m3/d，生活废水经化粪池预处理，进入市政污水管道，再进入进站路污水处理厂处理后近期排入红旗河，待专用市政污水管道修通后最终排入资江。 ③供电和能源：本项目用电依托园区电网，项目不设食堂无能源消耗。 10、项目投资 项目总投资500万元，其中环保投资约5万元，环保投资所占比例为1%。项目主要投资情况一览表见表1-6，项目环保投资一览表见表1-7。 表1-6 项目投资估算表 序号 投资项目 投资金额（万元） 1 租赁厂房费用 10 2 设备购置及安装 300 3 流动资金 185 4 环保投资 5 5 总计 500 表1-7 环保投资情况一览表 序号 污染类型 防治措施 预计投资(万元) 1 废气 移动式焊接烟尘净化器 1 2 废水 隔油池、化粪池 1 3 噪声 基础减震、厂房隔声 2 4 固废 垃圾桶、危废暂存间、固废暂存间 1 合计 5 11、劳动定员与工作制度 公司设员工15人，厂内不设食堂宿舍，员工均不在厂内食宿，员工在湘商产业园公共食堂吃中饭。 每天工作时间为8h（8:00-12:00，14:00-18:00），夜间不生产。 年工作300天。 12、建设进度 本项目于2016.1.1完成设备安装并投入生产运营。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目已于2016年7月建成投产，生产过程中产生的污染物包括金属粉尘、焊接烟尘、噪声、一般工业固废和危险废物。根据现场踏勘，目前厂内存在的问题主要为： ①焊接烟尘未设置移动式焊接烟尘净化器，废气在车间内未经过处理无组织排放。 ②危险废物未设置专用的贮存设施。 环评要求采取如下整改措施： ①焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器； ②在厂区内设置危险废物专用的贮存设施，防风、防雨、防晒、防渗漏。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况 1、地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。北障雪峰之险，南屏五岭之秀。资江为带，支流织网，丘陵起伏，盆地珠连。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜、交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，上瑞（上海—瑞丽）、二广（二连—广州）高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；207、320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；县道、乡道、村道，星罗棋布，畅通无阻；邵永（邵阳—永州）、邵衡（邵阳—衡阳）、邵常（邵阳—常德）高速公路建成通车，形成纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 项目所在地位于邵阳市经济开发区湘商产业园内，东经111.563576°，北纬27.270075°，项目北面为国道S320，南面距离城市主干道邵阳大道仅1km，地理位置优越，交通十分便利，项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 邵阳境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”， 东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。 根据GB18306-2001版1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震反应谱特征周期区划图》，项目所在地震动峰值加速度为0.05g，地震反应谱特征周期0.35s，相应的地震基本烈度为VI度。 本项目所在地为已建标准化厂房，场区海拔高为253m。 3、气象气候 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1C，无霜期272~304天，日照时数 1347.3-1615.3小时，降水量1218.5~1473.5毫米；雨水大多集中在4~6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图4-1），邵阳市常年平均风速为1.8m/s。根据往年邵阳市气温数据可知，日最高气温为37℃，最低气温为-3℃。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。邵阳市区主要是资江及其支流邵水，河流丰水期一般为5月~9月，枯水期一般为12月~2月，其他月份为平水期。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653 公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464 公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。该项目评价河段位于晒谷滩电站的库区。该项目尾水排放口距晒谷滩电站坝址约19km，电站运行后，坝址以上资江流域面积14644 平方公里，校核洪水位217.65m，设计洪水位214m，正常蓄水位207m，死水位206m，回水长度28km。按正常蓄水位计算，晒谷滩电站运行时库区水位平均抬高1.68m，平均水深3.68m，平均坡降降0.62‰。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1 m3/s，洪峰时最大流量达7400 m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 邵水河位于境内东北面，为资江一级支流，境内流长22.1公里。邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓南冲，经周官桥、两市镇、牛马司、渡头桥镇、云水铺乡，于邵阳市区沿江桥处并入资水。邵水全长112km，流域面积 2068 km2。邵水多年平均径流量 11.59 亿m3，平均流速0.3m/s，河床坡降0.79‰，历年最大流量 1510m3/s，多年平均流量 36.4m3/s，枯水期平均流量5.5m3/s；最高水位 220.07米，最低水位 204.5米（黄海高程）。 红旗河属邵水河的一条支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，双清区高崇山镇的芦家冲、短陂桥，云水乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥(高家坝)，至石桥乡马鞋村的鹅公咀汇入邵水，全长29km，流域面积60.72km2，河宽3-15m，水深0.3-2m，河床坡降1.64‰，平均流速0.5m/s，根据短陂桥水文站1973年至1994年的观测资料，红旗河平水期平均流量为0.33m3/s，枯水期平均流量为0.15m3/s。红旗河主要功能为灌溉、排洪及城市景观。（注：短陂桥水文站位于邵阳市双清区高崇山镇短陂桥村，东经111°35′，北纬27°17′，于1959年设站，为研究红旗河流域降水径流关系而设立，观测项目有流量、降水、水位和蒸发，1995年因受水利工程影响而撤站。） 进站路污水处理厂设计最终纳污水体为资江，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排入资江。 5、生物和植被 （1）陆生植被 邵阳市主要植被有常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木林、高山草地等五大类。常绿阔叶林主要以壳斗科、樟科为主，针叶林以杉、松两科为主，灌林木以油茶为主，乌饭树、映山红次之。工程所在区域植被覆盖率较好，植被以灌木、竹子、杂草为主，有少量的次生林，无珍稀植物和古树名木。 本项目场址用地类型主要为工业用地， 经调查，项目区内未见珍稀保护植物及古树名木，主要为人工种植的樟树。 （2）陆生动物 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397 种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等 36 种。 项目所在地位于邵阳市经济开发区湘商产业园内，评价区域人类活动频繁，野生动物分布较少，主要以少量鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，如蛙类、蛇、老鼠等，另有种类和数量众多的昆虫等常见动物。经调查，评价区未见野生珍稀保护动物和濒危动物。 （3）水生生物 本次评价范围的纳污水体为红旗河，红旗河江为小河，主要水生生物为常见的浮游生物、底栖生物和鱼类，鱼类资源主要由草鱼、鲤鱼、雄鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等。主要的水生植物为水草及各种藻类。根据历史调查，项目评价范围内未发现珍稀濒危的水生野生动物。 6、土壤 邵阳地区岗地丘陵区地带，以水稻田、河潮土为主；低山丘陵以红壤为主、黄红壤次之，少量红壤性土。根据调查，项目区域内土壤以红壤为主。 二、邵阳经济开发区简介 邵阳经济开发区是邵阳市本级唯一的经开区，2016年11月经湖南省政府同意，整合原湖南邵阳经开区与宝庆工业集中区两个园区组建成现在的经济开发区，采取“一区两园”模式管理。其中，江北原邵阳经开区成立于1996年，宝庆工业集中区成立于2006年。“十三五”期间，邵阳经济开发区将以创建国家级经开区为总揽，力争建成千亿园区。 邵阳经济开发区依托邵阳市“全国区域性交通枢纽”综合建设布局，区位优势逐步凸显。南依沪昆高速和洛湛铁路，北接沪昆高铁、二广高速和邵坪高速，与长沙黄花机场和邵阳武冈机场较近，形成了1个半小时到长沙，2小时抵武汉，3小时联通广州，4小时通达上海的交通格局。 经济开发区一期规划面积16.68平方公里(江北区域4平方公里、双清区域10.68平方公里)，二期规划面积18平方公里，远期规划面积达到60平方公里以上。目前“四横五纵”的路网格局基本成型，实现通车总里程60公里以上。水、电、气、污水处理等配套已基本完善。 产业集聚发展才能催生源源不断的动力。邵阳经济开发区重点发展先进装备制造、农产品加工、电子信息三大主导产业，辅以生物医药、发制品、现代物流、汽车商贸等产业。目前，邵阳经开区共引进各类项目260多个。先进装备制造业以三一重工、智能制造工业4.0为龙头，恒天九五邵阳纺机、富士电梯、通达汽零等一批企业入园形成集聚，全力打造“湘中机械制造之都”;传统加工业迅速推进，全球十大制鞋企业之一九兴控股、世界500强台湾统一企业、亚洲最大的羽毛加工企业台湾合隆国际股份有限公司相继落户，引领湘窖酒业、口味王集团、李文食品等农产品品牌快速发展;电子信息产业以彩虹集团、分享集团、讯源电子、华锐电子、力科达等一批企业入园形成集聚;生物医药业以湘中制药为骨干，雪峰种业、富民色素、飞力格等企业逐步形成集聚。园区着力发展现代物流、汽车商贸等辅助产业，引进了烟草物流、医药物流等项目及天娇、兰天、永通、和信等15家汽车商贸企业。 三、湘商产业园简介 邵阳经开区湘商产业园地处园区东部，2014年启建，规划面积3.7平方公里，集聚轻纺、机械制造、食品加工、电子信息等5类优势产业，布局“标准厂房区、品牌服饰城、发制品产业园、特色工业区、门窗产业园”5个产业区。 标准厂房区：规划用地800亩，一期规划用地525亩，拟建标准厂房65万平方米，投资12亿元；二期规划用地275亩，拟建标准厂房35万平方米，投资6亿元。全面建成后，可容纳100余家企业入园、3万人就业，年产值达60亿元。目前，已开工建设100万平方米，建成74万平方米，完成投资15亿元，实现签约入园企业122家，吸引5000多名员工就业。其中，口味王槟榔、雪兆丰线业、新安特风机、金鹰锅炉、幸福星环保科技等50家企业已入驻投产，湖南小快智造、兴达精密机械制造、家乐福建材3家企业正在进行厂房装修，另有10余家企业正在洽谈之中。目前，标准厂房招商形势良好，竣工厂房出租（售）率达90%。 品牌服饰城：采取“工业地产”模式，由郑州邵阳商会投资建设。项目占地365亩，总投资10亿元，以服装箱包生产企业为主导，整合原材料供应、设计、加工、销售等整个产业链各类企业。项目分两期建设，一期开发200亩，建设20万平方米标准厂房，投产后年技工贸总收入50亿元；二期开发165亩，建设18万平方米标准厂房，投产后年技工贸总收入50亿元。目前，品牌服饰城一期已经进场施工建设，二期正在组织征地拆迁，已签约企业20余家。 发制品产业园：邵阳现有发制品原材料粗加工销售公司200余家、加工出口龙头企业7家，被国家商务部确定为“国家外贸转型升级专业型示范基地”。项目以整合发挥邵阳作为全国最大发制品原材料基地优势为目的，规划用地1300亩，广泛吸纳外地企业加盟，致力培育年产值过200亿元的发制品产业集群，打造全国最大的发制品出口基地。项目一期规划用地400余亩，2016年将建成标准厂房20万平方米。目前，已有11家发制品企业签约入园，阳光、完美、美丽来、唐人发、鸿泰5家企业正在建设中，另有新源、鑫盛2家发制品已签约入园。 特色工业区：规划面积300亩，以传统产业转型发展为重点，致力集聚孵化本土“退城入园”中小企业，培育年产值过30 亿元的特色产业集群。目前，已吸引20余家企业进驻，其中，宝东农牧、金美包装、蓓因卫生制品等企业已建成投产。 金属门窗产业园：项目聚力整合邵阳及周边门窗产业企业，规划面积300亩，建成后将推进邵阳门窗产业规模化发展，全面提升产品品质，打造区域品牌。 目前邵阳市湘商产业园位于邵阳经济开发区行政区域内，结合《邵阳经济开发区（一、二期）控制性详细规划-土地利用规划图》（详见附图），本项目位于邵阳市经济开发区湘商产业园标准厂房3区7#栋。 湘商产业园进驻企业情况如下： 截止2017年8月共入驻湘商产业园企业97家，如有：邵阳口味王科技发展有限公司、湖南省爱意缘家居有限公司、邵阳市鸿达物流有限公司、邵阳雪兆丰线业科技有限公司、邵阳市舒康美家具有限公司、邵阳市彬铧羽毛有限公司、邵阳市亮美思照明新科技有限公司、邵阳市榕盛机械模具公司、邵阳天一药品有限责任公司、湖南圣菲达服饰有限公司、佛山市顺德区乐从镇港艺家具销售部、邵阳兴达精密机械制造有限公司、邵阳欣源矿山机械有限公司、邵阳恒大机械制造有限公司、邵阳市富源机械有限公司、邵阳正一电力建设有限公司、湖南新安特风机有限公司、邵阳浩成胶管制品有限公司、邵阳市黑宝石再生资源有限责任公司、湖南金鹰锅炉科技股份有限公司、广东顺德美房环保建材科技有限公司（邵阳美房环保建材科技有限公司）、品牌服装城、邵阳市鸿泰工艺品有限公司、邵阳市阳光发制品有限公司、邵阳市美丽来发制品有限公司、唐人神集团邵阳市湘大骆驼饲料有限公司、邵阳市双胞胎饲料有限公司、湖南省天香生物科技有限责任公司、湖南宝东农牧发展有限公司等企业。 四、项目所在区域环境功能属性情况 项目选址环境功能区划情况见表2-1。 表2-1 项目选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 本项目所在区域内主要水体为红旗河、邵水、资江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 3类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否水库库区 否 11 是否污水处理厂集水范围 是 12 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

（一）建设项目所在地区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 1）大气环境质量达标区判定 根据邵阳市全市2018年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表 3-1。 表 3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/ （ug/m3） 标准值/ （ug/m3） 占标率/ （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 15 60 25 达标 NO2 年平均质量浓度 24 40 60 达标 PM10 年平均质量浓度 66 70 94.29 达标 PM2.5 年平均质量浓度 49 35 140 超标 CO 第95百分位数年平均质量浓度 1.2 4（mg/m3） 30 达标 O3 第90百分位日最大8h平均质量浓度 124 160 77.5 达标 根据上表数据，项目所在地的PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余大气基本污染物的年平均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。可知，项目所在地区域为环境空气质量不达标区。 2）大气基本污染物环境质量现状 本项目引用邵阳市化工厂（经开区办公楼上）空气自动站数据（2018年1-12月），具体监测统计结果详见表3-2。 表 3-2 基本污染物环境质量现状 点位名称 监测点位坐标 污染物 年评价 指标 评价标准ug/m3 现状浓度ug/m3 最大浓度占标率/% 超标频率/% 达标情况 X Y 邵阳 经济 开发 区办 公楼 上（市 化工 厂） 7503 52.51 3016 009.20 SO2 年平均质量浓度 60 15 25 0 达标 NO2 年平均质量浓度 40 24 60 0 达标 PM10 年平均质量浓度 70 66 94.29 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 49 140 15.6 超标 CO 第95百分位数年平均质量浓度 4（mg/m3） 1.2 30 0 达标 O3 第90百分位日最大8h平均质量浓度 160 124 77.5 0 达标 根据上表3-2可知，2018年常规监测点邵阳经济开发区办公楼上（市化工厂）环境空气中的NO2、SO2、CO、O3和PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，仅PM2.5出现超标情况，PM2.5超标倍数为0.4， 超标率为15.6%；导致邵阳市PM2.5超标的主要原因为工地建设施工、机动车保有量增加及工业企业废气，随着邵阳市蓝天保卫战方案的实施，邵阳市环境空气质量将逐年变好。 2、地表水环境质量现状 ①本环评报告引用《智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年3月20日-22日对红旗河的历史监测数据，以评价红旗河水环境质量，具体如下。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：昭阳路雨水排口下游200m处； W2：进站路雨水排口上游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、SS、NH3-N、TP、石油类、LAS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-3。 表3-3 红旗河水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 点位 检测项目 （单位） 3/20 3/21 3/22 评价标准 平均值 Pi 评价 结果 W1 pH（无量纲） 7.79 7.83 7.78 6-9 7.80 0.15 达标 COD（mg/L） 9 10 10 20 10 0.50 达标 SS（mg/L） 13 11 11 / 12 / / TP（mg/L） 0.11 0.12 0.09 0.2 0.11 0.55 达标 NH3-N（mg/L） 0.78 0.69 0.71 1.0 0.73 0.73 达标 石油类（mg/L） 0.04 0.02 0.02 0.05 0.03 0.60 达标 *粪大肠菌群（个/L） 9400 8600 9200 10000 9100 0.91 达标 TN（mg/L） 2.38 2.26 2.53 1.0 2.39 2.39 超标 W2 pH（无量纲） 7.63 7.71 7.64 6-9 7.66 0.18 达标 COD（mg/L） 13 12 12 20 12 0.60 达标 SS（mg/L） 17 15 17 / 16 / / TP（mg/L） 0.13 0.14 0.12 0.2 0.13 0.65 达标 NH3-N（mg/L） 0.87 0.79 0.84 1.0 0.83 0.83 达标 石油类（mg/L） 0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 0.60 达标 *粪大肠菌群（个/L） 10000 9200 9600 10000 9600 0.96 达标 TN（mg/L） 2.47 2.43 2.78 1.0 2.56 2.56 超标 监测结果表明，监测期间红旗河各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，W1、W2断面Pi值分别为2.39和2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河氮超标的原因主要是经开区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致。 ②本环评报告引用《年产200万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年7月17日-19日对资江的历史监测数据，以评价纳污水体资江水环境质量，具体如下。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：资江大洲尾端上游300m处； W2：资江大洲尾端下游500m； （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、石油类、NH3-N、TP、LAS、SS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-4。 表3-4 资江水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测 点位 监测因子 浓度范围 （mg/m3） 平均值（mg/m3） 标准值（mg/m3） Pi 评价 结果 W1 pH 7.49-7.58 / 6-9 / 达标 COD 7-9 8 20 0.4 达标 BOD5 1.4-1.6 1.5 4 0.375 达标 石油类 0.01L / 0.05 / 达标 NH3-N 0.34-0.38 0.36 1.0 0.36 达标 TP 0.04-0.06 0.05 0.2 0.25 达标 LAS 0.14-0.18 0.16 0.2 0.8 达标 SS 6-8 7 / / / W2 pH 7.03-7.13 / 6-9 / 达标 COD 8-10 9 20 0.45 达标 BOD5 1.7-1.9 1.8 4 0.45 达标 石油类 0.01L / 0.05 / 达标 NH3-N 0.79-0.84 0.82 1.0 0.82 达标 TP 0.05-0.07 0.06 0.2 0.3 达标 LAS 0.08-0.09 0.086 0.2 0.43 达标 SS 5-6 5.3 / / / 由上表可知，纳污河段资江监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2020年3月6日~3月7日对项目正常生产工况下进行了为期两天的声环境现状监测，监测结果及统计情况见表3-5。 表3-5 项目建设地环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 检测点位 检测日期 检测结果Leq[dB(A)] 标准值 评价结果 昼间 夜间 N1项目所在地东厂界 2020.3.6 64.3 53.4 昼间65 夜间55 达标 2020.3.7 64.1 54.3 达标 N2项目所在地南厂界 2020.3.6 62.1 51.8 昼间65 夜间55 达标 2020.3.7 61.8 53.1 达标 N3项目所在地西厂界 2020.3.6 63.5 50.9 昼间65 夜间55 达标 2020.3.7 62.8 51.6 达标 N4项目所在地北厂界 2020.3.6 66.7 52.9 昼间70 夜间55 达标 2020.3.7 65.4 51.8 达标 N5北面圣菲达服饰员工宿舍 2020.3.6 64.5 54.1 昼间70 夜间55 达标 2020.3.7 63.8 53.8 达标 N6西北面泉塘村居民 2020.3.6 65.3 53.1 昼间70 夜间55 达标 2020.3.7 66.8 52.3 达标 由表3-5可知，项目区域厂界北面声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东面、西面、南面厂界均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 4、生态环境状况 本项目场址用地类型主要为工业用地， 经调查，项目区内未见珍稀保护植物及古树名木，主要为人工种植的樟树。 评价区域人类活动频繁，野生动物分布较少，主要以少量鼠型啮齿类和食谷、食虫的鸟类为主，如蛙类、蛇、老鼠等，另有种类和数量众多的昆虫等常见动物。经调查，评价区未见野生珍稀保护动物和濒危动物。 （二）主要环境保护目标 根据现场踏勘，确定本项目环境保护目标如表3-6~3-10。 表3-6 地表水环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护要求 相对厂区方位 相对场址距离/m 相对场址高差/m 与项目废水排放口相对距离/m X Y 地表水 554041.00 3014101.52 红旗河 Ⅲ类 SW 10 -4 3000 548393.80 3018012.19 资江 Ⅲ类 NW 6500 -29 6500 表3-7 大气及风险环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 泉塘村居民 555253.18 3016869.10 村委会居民 约130户，530人左右 二类 NW 530-885 浏阳村居民 556183.24 3016203.58 村委会居民 约32户，135人左右 二类 SE 350-700 浏阳村村居民 556369.21 3016424.08 村委会居民 约80户，325人左右 二类 E 400-700 圣菲达员工宿舍 555847.45 3016541.12 圣菲达员工 50人左右 二类 N 80 卢家村居民 555999.67 3016871.35 村委会居民 约15户，65人左右 二类 N 380-600 泉塘村居民 555701.38 3016623.10 村委会居民 约20户，75人左右 二类 NW 172 表3-8 声环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 相对项目方位 相对距离m 保护级别 相对厂址高差/m X Y 圣菲达服饰员工宿舍 555847.45 3016541.12 圣菲达服饰员工宿舍 约50人左右 N 80 4a类 +2 泉塘村居民 555701.38 3016623.10 泉塘村居民 约20户，75人左右 NW 172 4a类 -1 表3-8 生态环境保护目标一览表 名称 环境类别 环境保护目标 方位 厂界距离 环境功能 生态环境保护目标 生态环境 人工种植植被 场地北面 200m范围内 /

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量标准 本项目区域内环境空气中各项因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单；具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 序号 污染物名称 平均时间 浓度限值 标准来源 1 SO2 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 μg/m3 1小时平均 500 μg/m3 2 NO2 年平均 40 μg/m3 24小时平均 80 μg/m3 1小时平均 200 μg/m3 3 PM10 年平均 70 μg/m3 24小时平均 150 μg/m3 4 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 5 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 6 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 （2）地表水环境质量标准 本项目区域地表水为红旗河和资江，红旗河和资江河段均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 项目 标准 pH BOD5 COD 氨氮 石油类 GB3838-2002Ⅲ类 6-9 ≤4 ≤20 ≤1.0 ≤0.05 （3）声环境质量标准 项目区域厂界北面声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东面、西面、南面厂界均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 标准类别 等 效 声 级LAeq (dB) 适用区域 昼间 夜间 3类 65dB(A) 55dB(A) 东面、西面、南面厂界 4a类 70dB(A) 55dB(A) 北面厂界、敏感点 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气排放标准 粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放监控浓度限值要求。详见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 大气 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 备注 排气筒（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 1.0 GB16297-1996 二级标准 （2）噪声排放标准 项目营运期噪声排放值北面厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东面、西面、南面厂界均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；详见表4-5。 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准类别 等 效 声 级LAeq (dB) 适用区域 昼间 夜间 3类 65dB(A) 55dB(A) 东面、西面、南面厂界 4类 70dB(A) 55dB(A) 北面厂界 （3）废水排放标准 本项目污水进入园区配套建设的污水厂，生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准。氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。详见表4-6。 表4-6 污水综合排放标准 单位：mg/L 控制项目 标准级别 COD BOD5 NH3-N SS 石油类 PH GB8978-1996三级标准 500 300 45 400 20 6-9 （4）固废 一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）（2013年修正）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及（2013年修改单）。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生产废水排放。 生活污水经预处理后排入园区配套建设的污水处理厂，总量控制指标CODCr、NH3-N，计入邵阳市进站路污水处理厂，不需另外申请总量控制指标。 项目不涉及大气污染物总量控制污染物排放。 |

# 五、建设项目工程分析

一、项目工艺流程及产污节点 图5-1 工艺及产污节点流程图 工艺流程简述： ①机加工：毛坯件使用车床、铣床、钻床等机加工设备进行切削、钻孔等加工，此工序主要产生废边角料、设备噪声、粉尘；机加工设备的日常维护会产生废机油、含油抹布和手套。 ②焊接：根据需要使用二氧化碳焊机将零部件焊接起来。此工序会产生焊接烟尘。 ③打磨：根据需要使用打磨机将焊接好的零件打磨光滑。此工序主要产生噪声、粉尘。 ④包装：将加工好的产品包装起来。 二、主要污染源分析 1、施工期污染源分析 本项目租赁邵阳市经开区湘商产业园3区7栋已建设完成标准厂房实施该项目，项目仅需购置安装生产设备即可投入生产，项目于2016年1月1日已经完成设备安装并投入生产，根据现场踏勘建设期环境影响已经结束。 2、营运期污染源分析 （1）废水 本项目地面无需清洗，生产过程中产生的废水主要生活污水，无生产废水产生。 项目废水主要为生活用水，本项目劳动定员为15人，15人均不在厂区食宿，废水产生量按《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中办公楼（不带食堂）的45L/人·d计，则用水量为0.675m3/d，202.5m3/a，排污系数按80%计，废水产生量为0.54m3/d，162m3/a。 本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准）后，进入进站路污水处理厂处理后达标排放。 生活废水污染物产排情况见表5-1。 表5-1 项目运营期生活污水产排情况表 污水量 （t/a） 污染物 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准mg/L 162 CODCr 300 0.0486 200 0.0324 500 BOD5 150 0.0243 120 0.01944 300 NH3-N 30 0.00486 30 0.00486 45 SS 300 0.0486 100 0.0162 400 （2）废气 1、机加工工序的金属粉尘 本项目使用机加工设备对圆钢、钢板进行车、铣、钻等机加工及打磨时，设备刀具与金属材料发生高速频繁的接触、摩擦，在剪切力作用下工件表面的材料发生脱落，脱落物料中的大尺寸碎屑会残留下来，成为边角料，小尺寸的物料则以细小的金属颗粒物的形式飘散于室内大气环境中，形成粉尘。根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（原环境保护部公告2017年第81号）轴承制造业产排污系数表的说明，以钢材、锻件、塑料为结构材料，通过剪切压-机加工-热处理加工过程中产污系数为4.8千克/吨-结构材料，本项目圆钢、钢板使用量为600t/a，由此计算相应的金属粉尘产生量为2.88t/a，项目机加工作业时间为每天8小时（2400h/a），相应的金属粉尘产生速率为1.2kg/h。一般金属粉尘由于粒径较大，加上本身比重大，容易沉降在操作工位附近。根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（原环境保护部公告2017年第81号）锯材加工业中锯材加工业产排污系数表的说明，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的除尘效率约为85%。本项目为金属粉尘，比重远大于木质粉尘，因此本项目的金属粉尘较木质粉尘更易沉降，沉降率按98%计，沉降量为2.8224t/a，其他未沉降部分以无组织形式排放，排放量为57.6kg/a，排放速率为0.024kg/h。 2、焊接烟尘 本项目的焊接包括氩弧焊、二氧化塔保护焊，焊接过程中产生高温和电弧，金属在过热条件下产生蒸汽，将氧化和冷凝后形成焊接烟尘。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中焊接环节以药芯焊丝为原料，采用二氧化碳保护焊、氩弧焊工艺的条件下，烟尘的产污系数为9.19kg/t-原料，本项目焊丝使用量为0.2t，那么焊接工序烟尘产生量为1.838kg/a, 项目焊接工序作业时间为每天2小时（600h/a），相应的焊接烟尘产生速率为0.00306kg/h。焊接作业区有2个焊接工位，环评要求每个工位配备1台移动式烟尘净化器（合计2台）。净化器带有集气罩的软管延伸至焊接作业面附近，通过顶吸或侧吸的方式收集焊机烟尘，设计风量为2000m³/h。根据《移动式焊机烟尘净化器对焊接烟尘净化效果评价》（李莉等，《铁路节能环保和安全卫生》，2014年第4卷第2期）、《移动式烟尘净化器对CO2气体保护焊作业危害的防护效果》（隋少峰等，《工业卫生与职业病》，2014年第40卷第5期）等文献的研究，焊接工位的烟尘最大值往往超过国家标准规定的职业接触限值；使用移动式烟尘净化器后，烟尘浓度连续3日均低于职业接触限值，下降幅度80~95%不等，因此本项目采用移动式烟尘净化器净化效率按照80%计，去除量为1.4704 kg,过滤后的尾气净化器的排放口放散，在厂房内无组织排放，排放量为0.3676kg/a，排放速率为0.000612kg/h。 废气污染源源强核算结果汇总详见表5-2。 表5-2 废气污染源强核算汇总表 产污环节 污染物 产污源强 治理措施 排污源强 产生量 （t/a） 产生速率 (kg/h) 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 机加工 金属 粉尘 2.88 1.2 车间室内重力沉降 0.0576 0.024 焊接 烟尘 0.001838 0.00306 移动式烟尘净化器 0.0003676 0.000612 合计 2.881838 1.20306 0.0579676 0.024612 （3）噪声 本项目主要噪声污染源为车床、铣床、钻床、磨床等，噪声值75～95dB(A)之间，主要噪声设备见下表5-2。 表5-2项目主要噪声设备一览表单位：dB(A) 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 参考点 噪声强度（dB） 1 普通车床 C6140 4 台 噪声源1m 80 2 数控车床 CK520 8 台 噪声源1m 75 3 铣床 X52 4 台 噪声源1m 82 4 炮塔铣床 4# 2 台 噪声源1m 85 5 摇臂钻床 Z3040 4 台 噪声源1m 86 6 立钻 Z535 2 台 噪声源1m 84 7 外圆磨床 M1332 1 台 噪声源1m 95 8 保护焊机 KRⅡ500 4 台 噪声源1m 75 9 带锯机 D4125 2 台 噪声源1m 78 10 平面磨床 M7130 1 台 噪声源1m 80 11 仪表车床 / 2 台 噪声源1m 85 （4）固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废、危险固废和员工生活垃圾。 1、一般工业固废 本项目生产的一般工业固废主要为金属粉尘、边角料等。 根据前述分析金属粉尘产生量约为2.88t/a，沉降量为2.8224t/a，沉降的金属粉尘经人工收集后由物资回收企业回收利用。 根据建设单位以往运营期间统计资料，机加工过程中产生的边角料约占原材料用量的5%，约30t，这部分固废废物作为废旧物资由物资回收企业回收利用。 2、危险废物 ①废机油 机加工需要添加少量润滑油以配合使用，设备使用一段时间后需要更换润滑油，由此产生的废机油可能具有毒性、易燃性，属于《国家危险废物名录》的“HW08废矿物油与含矿物油废物”类别中代码为900-217-08的废物（使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油）。废润滑油产生量为0.02t/a，收集暂存交由有资质危险废物回收处置公司处理处置。 ②含油抹布、手套 机加工设备维护保养过程中产生少量的含油抹布和手套，由于沾染润滑油而可能具有毒性、易燃性，属于《国家危险废物名录》的“HW49其他废物”类别中代码为900-041-49的废物（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。含油抹布和手套产生量约为0.01t/a。收集暂存交由有资质危险废物回收处置公司处理处置。 3、员工生活垃圾 项目营运期员工15人，不在厂内住宿按0.2kg计，则生活垃圾产生量约为3kg/d、0.9t/a，在厂内设置垃圾收集桶进行收集，再委托环卫部门定期清运。 本项目的固体废物污染源源强核算结果汇总详见表5-3。 表5-3 固体废物污染源源强核算结果汇总表 产污环节 固废名称 固废属性 产生量（t/a） 处置措施 机加工 边角料 一般工业固废 30 物资回收企业回收利用 金属粉尘 一般工业固废 2.8224 机加工设备维护保养 废机油 危废HW08,900-217-08 0.02 收集暂存交由有危废处置资质的单位回收处理处置 含油抹布、手套 危废HW49,900-041-49 0.01 员工生活 生活垃圾 生活垃圾 0.9 委托环卫部门定期清运

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 机加工 | 金属粉尘 | 2.88 t/a | 0.0576t/a |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 （无组织排放） | 0.001838t/a | 0.0003676 t/a |
| 水污染物 | 员工生活 162m³/a | COD | 300mg/L，0.0486t/a | 200mg/L，0.0324t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0243t/a | 120mg/L，0.01944t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.00486t/a | 30mg/L，0.00486t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.0486t/a | 100mg/L，0.0162t/a |
| 固体 废物 | 一般工业固废 | 金属粉尘 | 2.8224t/a | 0 |
|  |  | 边角料 | 30t/a |  |
|  | 危险固废 | 废机油 | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 含油抹布、手套 | 0.01t/a |  |
|  | 员工 生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 0 |
| 噪声 | 要来源于生产过程中各类机械设备噪声，声源强度在75～95dB（A） |
| 主要生态影响 项目用地为工业用地,现状已经属于人工环境，不存在原生自然环境，且本项目的污染物产生量较小，经有效处理后可实现达标排放，不会对当地生态环境造成显著的不良影响。 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁邵阳市经开区湘商产业园3区7栋已建设完成标准厂房实施该项目，项目仅需购置安装生产设备即可投入生产，项目于2016年1月1日已经完成设备安装并投入生产，根据现场踏勘施工期环境影响已经结束，不再开展施工期环境影响分析。 二、营运期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）排放方案 根据前文工程分析，本项目排放的水污染物仅为生活污水（表7-1）。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，依托进站路污水处理厂处理。 表7-1 水污染物排放方案 排放种类 排放口 排放量 排放去向 生活污水 DW001 288m³/a 市政污水管网-进站路污水处理厂 （2）评价等级判定 本项目属于水污染影响型建设项目，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，依托进站路污水处理厂处理，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，本项目地表水评价等级为三级B，具体见表7-2；主要评价内容包括：a)水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b)依托污水处理设施的环境可行性评价。 表7-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 由工程分析可得，本项目无生产废水排放，项目总共产生生活污水量为162m³/a、0.54m³/d，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后，再经市政污水管网排入邵阳市进站路污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排，对地表水环境影响可接受。 （3）废水进入进站路污水处理厂的环境可行性 本项目位于邵阳经开区湘商产业园，该污水处理厂的纳纳污范围为邵阳市经济开发区的绝大部分区域，纳污种类为生活污水和生产废水，目前已投入使用，该污水处理厂采用A/A/O工艺，排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目属于邵阳市进站路污水处理厂的纳污范围，生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，经污水管网排入邵阳市进站路污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排放至资江。本项目污水全为生活污水，水质成份简单，因此本项目生活污水不会对邵阳市进站路污水处理厂水质和水量造成冲击性的影响。项目污水经污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，COD浓度为50mg/L，BOD5浓度为10mg/L，NH3-N浓度为5mg/L（温度低于12℃时为8mg/L），SS浓度为10mg/L，项目营运期废水对水环境的影响较小。 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水进入邵阳市进站路污水处理厂深度处理措施可行。 （4）地表水环境影响评价结论 ①地表水环境影响结论 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入邵阳市进站路污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 ②污染源排放量核算 A.废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-3。 表7-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS 集中式工业污水处理厂 间断排放 1# 生活污水处理系统 厌氧（化粪池） DW001 符合 企业总排口 B.废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-4。 表7-4 废水间接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 (GB18918—2002)一级A/（mg/L） 1# DW001 111.315607163 27.145280770 162 集中式工业污水处理 间断排放 全天 邵阳市进站路污水处理厂 COD 50 SS 10 NH3-N 5（8） BOD5 10 C.项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-5。 表7-5 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 三级标准 500 BOD5 300 NH3-N 45 SS 400 动植物油 100 D.废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-6。 表7-6 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 年排放量/（t/a） 1 DW001 （生活污水） CODcr 200 0.0324 BOD5 120 0.01944 氨氮 30 0.00486 SS 100 0.0162 全厂排放口合计 CODcr 0.0324 BOD5 0.01944 氨氮 0.00486 SS 0.0162 E.地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表2。 2、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为金属粉尘、焊接烟尘。 （1）大气评价等级判定 按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为： 式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-7。 表7-7 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-8，所采用的污染物评价标准见表7-9。 表7-9 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.6°C 最低环境温度 -6°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 表7-10 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子 标准值（ug/m3） 标准来源 TSP 900 《环境空气质量标准》二级标准 项目点源和面源参数详见表7-11、表7-12。 表7-12 项目矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 1 生产车间 111.558196 27.273671 235 45.45 16.94 42.05 8 2400 正常 颗粒物 0.0246 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-13 正常工况估算模式预测结果表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m3) Pmax(%) D10%(m) 评价等级 矩形面源 TSP 900.0 25.8430 2.8714 / 二级 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为2.8714%，Cmax为25.8430ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （2）影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （3）污染治理设施、预防措施可行性分析 由工程分析可知：本项目金属粉尘产生量为2.88t/a，一般金属粉尘由于粒径较大，加上本身比重大，自然沉降于车间室内，沉降率按98%计，排放量为57.6kg/a，焊接烟尘产生量约为1.838kg/a（0.00306kg/h），环评要求建设单位设置移动式焊接烟尘净化器处理焊接烟尘，焊接净化器的处理效率约为80%，即焊接烟尘排放量约为0.3676kg/a（0.000612kg/h），焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算项目排放的颗粒物Cmax为25.8430ug/m3，因此预计厂界颗粒物浓度低于1.0mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求，采取的废气治理措施合理可行，有效减少项目废气对周围环境影响，项目大气环境影响可接受。 （4）大气环境影响评价结论与建议 ①大气环境影响评价结论 项目大气环境影响评价等级为二级，根据工程分析以及上述估算结果可知，项目废气经处理后预计可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。 综上分析，项目大气环境影响可接受。 ②大气污染物排放量核算 本项目有组织和无组织年排放量核算见表7-6、表7-7。 表7-6 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/m3） 1 车间MF0001 机加工、焊接 颗粒物 封闭车间、移动式净化器 GB16297－1996 1 0.0579676 表7-7 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物名称 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.0579676 ③小结 项目所在区域为环境空气质量不达标区。 正常排放情况下，项目排放的颗粒物 1 小时浓度贡献值最大地面浓度占标率小于10%，对周边环境影响较小。 项目采取的污染防治措施有效、可行，排放的大气污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。 项目大气环境影响评价等级为二级，污染物最大地面浓度占标率为2.8714%＜10%，无需设置大气环境防护距离。 大气环境影响评价自查表见附表2。 综上所述，本项目废气经采取相应措施处理后对周围大气环境影响不大，环境影响可接受。 3、声环境影响分析 项目噪声主要来源于车床、铣床、钻床、磨床等生产设备噪声，噪声值75～95dB(A)之间，项目在生产过程中噪声会对周边居民产生一定影响，为降低项目生产噪声对周边环境的影响，建设单位采取了以下措施： （1）设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备，对设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障造成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 （2）设备均安装在封闭车间内，安装减振垫。 （3）加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 采取上述降噪措施后，项目噪声再经厂房隔声后预计可降噪15dB（A）左右，根据项目正常生产工况下现场噪声监测结果，项目厂界及敏感点噪声见表7-8。 表7-8 项目厂界噪声及敏感点噪声监测结果统计表 单位dB（A） 检测点位 检测日期 检测结果Leq[dB(A)] 标准值 评价结果 昼间 夜间 N1项目所在地东厂界 2020.3.6 64.3 53.4 昼间65 夜间55 达标 2020.3.7 64.1 54.3 达标 N2项目所在地南厂界 2020.3.6 62.1 51.8 昼间65 夜间55 达标 2020.3.7 61.8 53.1 达标 N3项目所在地西厂界 2020.3.6 63.5 50.9 昼间65 夜间55 达标 2020.3.7 62.8 51.6 达标 N4项目所在地北厂界 2020.3.6 66.7 52.9 昼间70 夜间55 达标 2020.3.7 65.4 51.8 达标 N5北面圣菲达服饰员工宿舍 2020.3.6 64.5 54.1 昼间70 夜间55 达标 2020.3.7 63.8 53.8 达标 N6西北面泉塘村居民 2020.3.6 65.3 53.1 昼间70 夜间55 达标 2020.3.7 66.8 52.3 达标 由上表可知，本项目生产噪声经降噪措施处理后，东面、南面、西面厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。北面厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。 敏感点噪声均可以达到满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。 综上分析，采取上述降噪措施后，本项目营运期噪声可达标排放，对周边敏感目标影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废、危险固废和员工生活垃圾。 (1)生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为0.9t/a。生活垃圾集采用垃圾桶收集后交由当地环卫部门定期清运至垃圾填埋场填埋，对周围环境影响较小。 (2)一般工业固体废物 项目生产过程中一般工业固体废物产生量为2.8224 t/a：金属粉尘及边角料经收集后暂存于一般固废暂存间内定期外售； 环平要求建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的暂存间，不得随处堆放，禁止与危险废物混合存放。项目一般工业固体废物经妥善处置后对周围环境影响较小。 (3)危险固废 项目生产过程中会产生的危险废物：废机油（0.02 t/a）和含油抹布、手套（0.01 t/a）。以上危废通过收集临时存放于危废暂存间内，委托具有危险废物处理资质的单位进行安全处置。 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目在厂房内设置一个危废固废暂存间，面积约2m2。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目各危险废物对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为汽车零部件项目，属于污染影响型项目。 (1)占地规模 根据《环境影响评价 土壤环境》可知建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目总占地面积为730m2，属于小型规模。 (2)敏感程度划分 项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-9。 表7-9 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等突然环境敏感目标的 较敏感 建设周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于工业园区内，敏感程度为不敏感。 (3)项目类别 根据《环境影响评价 土壤环境》附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为汽车零部件制造业，不涉及电镀、喷漆及热处理，属于“制造业中的设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，为Ⅲ类项目。 (4)评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地面积与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-10。 表7-10污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目为Ⅲ类项目，占地规模为小型，敏感程度为不敏感，根据上表可知，项目不需要展开土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析 （1）环境风险识别 ①物质危险性识别 根据前文污染源识别与现场核查，对本项目生产过程使用的原辅材料进行风险识别，判别是否涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B 重点关注的危险物质及临界量”中的物质，本项目设计的危险物质见表7-11。 ②生产系统危险性识别 厂区内涉及润滑油的环节为使用的润滑油的机加工设备、备用润滑油贮存、废润滑油贮存，相应危险单元为机加工作业区、润滑油贮存间、危险废物贮存间。 （2）环境敏感目标概况 润滑油具有毒性、易燃性，可通过垂直入渗进入地下水，通过燃烧生产SO2、CO等污染物。综合判断，本项目风险事故情形下可能影响的环境敏感目标包括周边居民、地下水。项目厂区周边500米以内的人群集聚区详见前文表3-10。 （3）评价等级判定 项目危险物质的厂内存在量包括现场使用量、备用贮存量，项目营运期使用的环境风险物质主要为切削液和润滑油，最大存在总量为1吨。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。 表7-11 危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质名称 最大储存量（t） 临界量（t） Q 临界量确定依据 润滑油 1 2500 0.0004 HJ 169-2018 附录 B.1、B.2 由上表分析可知，本项目Q=0.0004＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如下表所示。 表7-12 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ + Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，本项目环境风险评价工作开展简单定性分析即可，具体内容见表7-13。 表7-13 环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年加工5万个轴类和3万个法兰类汽车零件建设项目 建设地点 邵阳市经开区湘商产业园3区7栋 地理坐标 经度 111.563576° 纬度 27.270075° 主要危险物质及分布 厂内存在的危险物质为润滑油；相应的危险单位为机加工作业区、润滑油贮存间、危险废物贮存间。润滑油分散装载于机加工设备中，厂内润滑油最大存在量为1t。 环境影响途径及危害后果 本项目可能发生的风险事故情况主要为润滑油泄露及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形。 ①泄露：项目风险物质润滑油在厂内工人使用过程中或者贮存过程中发生泄露，泄露的润滑油可能经过雨水冲刷进入雨水沟从而进入周边地表水体，污染地表水，或者通过垂直入渗进入土壤从而污染地下水。 ②火灾、爆炸：项目主要风险润滑油是易燃物质，储存和使用过程中可能发生火灾。厂内发生火灾、爆炸事故时，润滑油通过燃烧产生SO2、CO等污染物，对厂区周围及下风向的环境空气产生影响，污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准；另外，剧烈燃烧引起的爆炸还会严重危险人身财产安全，可能导致严重的伤亡。 风险防范措施要求 ①强化安全生产及环境保护意识的教育，加强操作人员的上岗前的培训，定期检查安全消防设施的完好性。 ②建立环境风险应急预案并进行备案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。 ③危险废物贮存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求，做到防风、防雨、防晒、防渗透，及时办理转移手续。 ④厂内应做好地面防渗，防治发生泄露事故时污染地下水；润滑油贮存区应设置围堰，防止润滑油发生泄露事情溢出厂外，污染周边地表水体。 ⑤厂区内应配备灭火器，发生火灾、爆炸事故时，及时扑灭火源，降低润滑油持续燃烧产生的污染物污染环境。 本项目的危险物质数量较少，泄露、火灾/爆炸等事故发生的概率较低，在落实上述防范措施后，项目生产过程的环境风险总体可控。 填表说明 / 三、环境管理、措施及环境监测 1、环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 2、环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 (1)建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 (2)根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 (3)根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 (4)按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 3、环境监测 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。本项目的环境监测可委托有资质的环境监测单位进行。环境监测计划见下表7-14。 表7-14 噪声环境监测计划 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 东、南、西厂界各设1个厂界噪声监测点 Leq dB(A) 1次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 北厂界设1个厂界噪声监测点 Leq dB(A) 1次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a标准 项目北面80m圣菲达服饰员工宿舍 Leq dB(A) 1次/年 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 项目西北面172m泉塘村居民点 Leq dB(A) 1次/年 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准 四、产业政策、选址及总平面布置合理性及相关要求符合性分析 1、产业政策相符性分析 本项目是汽车零部件制造项目，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和禁止类的范畴。项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺装备，因此，项目属于允许类，符合国家现行的产业政策的要求。 2、项目选址合理性分析 项目选址于邵阳市经开区湘商产业园3区7栋。工业园周边劳动力资源充足，交通非常便利。园区拥有完善的配电、供水、排水系统和公共服务设施等，交通区位条件明显。 本项目选址于邵阳市经开区湘商产业园3区7栋，项目进厂道路连接邵阳大道，工业园周边劳动力资源充足，交通非常便利。园区拥有完善的配电、供水、排水系统和公共服务设施等，交通区位条件明显。项目建设地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；周边最近居民为北面约80m处的圣菲达服饰员工宿舍，项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后均能实现达标排放，对周围环境和敏感点影响较小。 所以，本项目选址合理。 3、项目规划相符性分析 本项目位于邵阳市经开区湘商产业园3区7栋，租赁湘商产业园的闲置厂房和场地进行汽车零部件加工生产，根据《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》项目地规划为工业用地。本项目属于机械加工类项目，项目建设符合邵阳市总体规划中的城市功能结构要求，因此项目用地符合邵阳市城乡规划要求。 4、平面布置合理性分析 本项目位于邵阳市经开区湘商产业园3区7栋，项目仅租用7栋厂房部分面积用于生产，厂房内平面布置如下：厂房大门位于北面，进门即生产加工区，办公室、工具室分别布设于厂房内西北面及东北面，厂房中间部分为生产加工区，原料仓库、成品仓库相邻均位于厂房内西南角，固废暂存间位于厂房内东南角。 根据平面布局分析，拟建项目各项设施布局紧凑，连接合理，物料运输顺畅，平面布局合理。 具体平面布置见附图3。 五、建设项目环境保护设施建设内容 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 建设项目环保设施一览表见表7-15。 表7-15 建设项目环境保护设施一览表 序号 项目 环境保护措施 应达到的标准 1 废气处理 移动式焊接烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值 2 噪声处置 减震垫、墙体隔声 东、南、西面厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 3 固体废物处置 危险废物暂存间、一般固废暂存间、生活垃圾暂存间 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）； 4 废水处理 化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 5 风险防范措施 厂区地面硬化防渗、润滑油贮存区围堰 /

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 经隔油池化粪池预处理后排入进站路污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 |
| 大气污染物 | 无组织排放（厂区） | 金属粉尘 | 移动式焊接烟尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求 |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 金属粉尘及边角料 | 暂存于一般固废暂存间 | 经收集后综合外售 |
|  | 危险固废 | 废润滑油 | 暂存至危废暂存间，能回收的由厂家回收，不能回收的委托有资质单位处理 | 安全处置 |
|  | 员工 生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集后定期交环卫部门清运 | 安全处置 |
| 噪 声 | 主要来源于生产过程中各类机械设备噪声，声源强度在75～95dB（A） |
| 生态保护措施及预期治理效果： 项目用地为工业用地,现状已经属于人工环境，不存在原生自然环境，且本项目的污染物产生量较小，经有效处理后可实现达标排放，不会对当地生态环境造成显著的不良影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 邵阳市银鑫机械有限公司投资500万元，在邵阳市经开区湘商产业园区3区7栋建设年加工5万个轴类和3万个法兰类汽车零件建设项目，生产规模为年加工5万个轴类和3万个法兰类汽车零件。主要组成内容包括生产加工区、仓储区、固体废物暂存区并建设1间办公室、1间工具室、1间厕所。 2、产业政策及相关符合性结论 本项目符合相关产业政策，选址合理，平面布置合理。符合城乡规划。 3、环境质量现状调查结论 邵阳市环境空气中PM2.5年平均浓度未达标，环境空气质量属于不达标区。根据调查，导致邵阳市PM2.5超标的主要原因为工地建设施工、机动车保有量增加及工业企业废气，随着邵阳市蓝天保卫战方案的实施，邵阳市环境空气质量将逐年变好。 地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；项目所在地区声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类/3类标准。 5、运营期环境影响结论 （1）运营期空气环境影响评价结论 项目废气主要为机加工工序产生的金属粉尘和焊接过程中产生的焊接烟尘。金属粉尘由于粒径较大，加上本身比重大，自然沉降于车间室内；焊接烟尘设置移动式焊接烟尘净化器处理焊接烟尘，焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放，项目车间排放的无组织颗粒物可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组浓度限值，对周边环境影响较小。 （2）运营期水环境影响评价结论 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准）进入进站路污水处理厂，本项目废水对地表水环境影响较小。 （3）运营期噪声环境影响评价结论 噪声主要来源于生产过程中设备产生的生产噪声。要求建设方对设备进行基础减振，保持良好运行状态，利用厂房（围墙）隔声，加装消声器等措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。敏感点可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）运营期期固废环境影响评价结论 本项目主要固体废物有一般工业固废、危险固废和生活垃圾。一般工业固废可回收利用的回收利用，不可回收利用的外售；危险废物暂存于暂存间内，通过有资质的单位妥善处置；生活垃圾经垃圾收集筒收集后由环卫部门处理。采取上述措施，本项目固体废物对周围环境影响较小。 6、环保投资 本项目总投资500万元，其中环保投资约5万元，环保投资所占比例为1%。 7、总量控制 本项目无生产废水产生。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准）进入进站路污水处理厂，总量控制指标COD、NH3-N，计入进站路污水处理厂，不需另外申请总量控制指标。 8、结论 本项目项目建设符合国家产业政策，选址可行，总平面布局合理。建设方在认真落实本报告表中各项污染物治理措施，实现污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，本项目建设在环境保护方面是可行的。 二、建议和要求 （1）切实落实各项环境保护措施，严格接受环境保护主管部门监督监管。项目须抓紧完善污染防治设施，尽快通过项目竣工环境保护验收。 （2）加强生产与环境管理，建立完善各项规章制度，保障污染防治设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。禁止污染物非正常排放。 （3）优化生产工艺，推行清洁生产。加强生产各环节控制管理，防止跑、冒、滴、漏，进一步节能降耗与污染减排，将环境影响减少到最低程度。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

毛坯

车粗加工

外委热处理

铣床加工

钻床加工

打磨

包装

车精加工

焊接

噪声、固废、粉尘

噪声、固废、粉尘

噪声、固废、粉尘

噪声、固废、粉尘

烟尘

噪声、粉尘

敏感程度

评价工作等级

占地规模