建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：年产 150万片玻璃盖板及200万片触摸屏项目

建设单位（盖章）：湖南兴悦科技有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二〇二〇年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	11

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	23

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	32

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

九、结论与建议	58

附表：附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

附表3  建设项目地表水环境影响评价自查表

附图：附图1  建设项目地理位置图

附图2  项目监测点位图

附图3  周边环境敏感目标图

附图4  项目周边环境现况图

附图5  项目平面布置图

附图 6  经开区1期土地利用规划图

附图 7  讯源电子厂房平面布置图

附件：附件1  环境影响评价委托书

附件2  营业执照

附件3  经济开发区规划环评批复

附件4  环境质量现状监测报告及质保单

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产150万片玻璃盖板及200万片触摸屏项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南兴悦科技有限公司 |
| 法人代表 | 曾剑 | 联系人 | 陈科 |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园讯源电子厂区内 |
| 联系电话 | 15999595991 | 传真 |  | 邮政编码 | 422000 |
| 建设地点 | 邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园讯源电子厂区内 （东经111°33'53.31"E，北纬27°15'44.44"N） |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 显示器件制造C3974；技术玻璃制品制造C3051 |
| 占地面积（m2） | 4935 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资（万元） | 5000 | 其中：环保投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2020年6月 |
| （一）工程内容及规模： 1、项目由来 湖南兴悦科技有限公司成立于2019年8月，建设方拟选址邵阳市经济开发区湘商产业园电子厂房8号楼第1层及主楼第4层南侧，建设方租赁讯源电子科技厂房主楼的第四层（共4层，每层高4m）南侧厂房用于触摸屏生产；8号楼厂房（共一层，高4m）用于玻璃盖板生产，厂房占地面积4935m2，建筑面积4935m2。 项目投产运营后，可能会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号、生态环境部第1号令）等环保法律法规的相关规定，第二十八条 “计算机、通信和其他电子设备制造业”中的82：电子器件制造—显示器件；集成电路；有分割、焊接、酸洗或其他有机溶剂清洗工艺的。①本项目触摸屏属于“显示器件制造-有机溶剂清洗工艺”；②本项目玻璃盖板属于“电子器件制造”。该项目应进行环境影响评价，并编制环境影响报告表，受湖南兴悦科技有限公司委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该了项目环境影响评价工作，我公司在收集项目的相关资料、区域环境资料和详细踏勘评价区域现场的基础上，按照建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范等，编制了《年产150万片玻璃盖板及200万片触摸屏项目环境影响报告表》。 2、项目用地现状及周边环境 用地现状：本项目租用邵阳市经济开发区讯源电子科技园8号楼（共1层，层高4m，2#车间）及主楼第4层（共4层，层高4m，总高度16m）南侧现有空置厂房（1#车间），1#车间位于2#车间西北侧8m处。根据经开区一期土地利用规划图可知，项目用地性质为一类工业用地。 周边环境：根据现场调查，项目用地周边多为已建好的厂房。 讯源电子厂区内部：东侧为进出口，和2栋4层（层高4m，楼高16m）标准化厂房；南侧为2栋1层厂房；西侧为2栋3层的宿舍楼和食堂。 讯源电子厂区外部：东侧25m为宝东路，东侧50-270m为邵阳市城乡工程机械管理中心；南侧30-130m为经开区发电厂房；西侧约10-66m为讯源电子科技厂房，西南侧约90-430m 约 60余户大兴村居民，之间有树木隔阻；北侧1-80m为讯源电子科技厂房。项目拟建地场地内有现有道路连通厂区及外部道路，交通较为方便。项目周边环境敏感目标分布见附图 3。 3、建设项目概况 项目名称：年产150万片玻璃盖板及200万片触摸屏项目； 建设性质：新建； 建设单位：湖南兴悦科技有限公司； 建设地点：邵阳市经济开发区讯源电子厂房8号楼（共1层）和主楼（共4层）第4层南侧；中心坐标为：（东经111°33'53.31"E，北纬27°15'44.44"N） 项目投资：5000万元； 总用地面积：4935m2； 劳动定员：本项目劳动定员 200 人，其中触摸屏生产线50人，玻璃盖板生产线150人； 4、项目建设内容 项目总投资5000万元，总占地面积为4935m2，建筑面积约为4935m2。触摸屏厂房（1#车间）建设内容主要包括生产车间、办公室、仓库和厕所；玻璃盖板厂房（2#车间）建设内容主要包括生产车间、办公室、仓库和厕所。公用工程供电工程、给水工程以及相应的环保工程。建设项目组成情况见表1-1。 表1-1 建设项目组成内容一览表 工程名称 基本情况 备注 主体工程 1#车间（主楼第四层南侧，共4层） 建筑面积3150m2，层高4m，建设一条触摸屏生产线，包括贴合、绑定、丝印车间、超声波清洗车间、办公室、前台、钢化房、IPQC检测间、网版房、缓冲间、更衣室、仓库、卫生间 厂房为砖混结构，依托讯源电子厂房 2#车间（8号楼1层，共1层） 建筑1785m2，层高4m，建设一条玻璃盖板生产线。包括CNC、扫光车间、丝印车间、超声波清洗车间、办公室、烤箱房、终检车间、网版房、更衣室、配电房、仓库、卫生间 厂房为砖混结构，依托讯源电子厂房 辅助工程 前台办公区 1楼建筑面积134m2；4楼办公室建筑面积170m2 厂房为砖混结构 厕所 1楼和4楼各有一个厕所，建筑面积均为55m2。 厂房为砖混结构 配电间 4楼设置1个配电间，建筑面积为4m2 厂房为砖混结构 储运工程 玻璃盖板仓库 仓库建筑面积为375m2，原料和产品均堆放于该仓库，分区堆放 厂房为砖混结构 杂物库仓库建筑面积为60m2，用于日常工作上一些杂物存放 触摸屏仓库 2个仓库，建筑面积均为180m2，原料和产品分开堆放，2仓库相邻，位于厂房内南侧 厂房为砖混结构 公用工程 供水 接经济开发区供水管网 依托讯源电子科技 供电 接经济开发区电网 排水 经济开发区雨水管网、污水管网 环保工程 废水 生产废水 清洗废水和地面保洁废水经自建废水处理设施处理后再经市政管网排入进站路污水处理厂 自建污水处理设施位于2#车间西南角，规模5m3/天，采用三级过滤工艺 生活污水 隔油池、化粪池 依托讯源电子科技 废气 VOCs（1#、2#车间） 厂房通风装置 1#、2#车间的检测工序产生的无组织有机废气 VOCs 集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒 2#车间丝印、烘烤工序产生的有组织废气 噪声 设备噪声 采用、减震垫、厂房封闭等 / 固废 废边角料、废棉滤芯 统一收集交由环卫部门清理 / 不合格产品 外售相关单位进行回收利用 / 废活性炭、沉淀池污泥 暂存于5m2危废暂存间，定期交有资质的单位进行收集处理 危废暂存间位于2#车间西南侧 生活垃圾 统一收集交由环卫部门清理 垃圾收集桶 表1-2 项目依托工程一览表 依托情况 是否合理 本项目员工食宿依托讯源电子西侧2栋厂房，本项目共计200人，根据业主提供资料，员工宿舍可容纳约500人 讯源电子科技有限公司已建设其宿舍和食堂，依托可行 本项目租用讯源电子科技厂房，雨水排放依托讯源电子科技有限公司的雨水管道 讯源电子科技有限公司已建设好雨水管网，依托可行 本项目租赁讯源电子科技内部厂房用于生产，用电依托讯源电子科技有限公司的配电系统 讯源电子科技电路设施已建好，可直接使用，依托可行 员工食宿产生的生活污水均依托讯源电子科技有限公司的隔油池、化粪池 讯源电子科技厂房的隔油池、化粪池容积为50m3，可收纳处理200人的生活污水，依托可行 5、项目投资概况 项目总投资5000万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资40万元，环保投资占总投资的0.8%。项目分项投资见表1-3，环保投资分项估算见表1-4。 表1-3 项目投资估算一览表 序号 投资内容 金额（万元） 1 厂房装修 500 2 设备购置及安装费 3000 3 场地租赁费用 160 4 环保投资 40 5 流动资金 1300 合计 5000 表1-4 项目环保投资情况表 时间区段 项 目 内 容 投资（万元） 营运期 废水治理 清洗废水新建三级过滤沉淀池 7 废气治理 通风换气装置、集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒 10 固废治理 垃圾收集桶、5m2危废暂存间 7 噪声治理 减震装置、消音等综合措施 16 合 计 40 6、产品方案 （1）产品方案及规模：本项目主要从事触摸屏和玻璃盖板制造，根据建设方提供的资料，本项目具体产品情况见表1-5。 表1-5 项目产品情况一览表 序号 产品名称 规格 数量 备注 1 触摸屏 0.7-2mm 200万片/a 用于汽车触摸屏、开关、电梯 2 玻璃盖板 0.7-2mm 150万片/a 用于车载收音机 7、主要原辅材料消耗 表1-6 触摸屏生产线主要原辅材料 序号 原料名称 消耗量 单位 主要规格 最大储存量 存储位置 来源 1 ITO玻璃 10 万片/a 尺寸规格400x500mm 1万片/a 仓库 外购 2 银浆 0.1 t/a 1kg/罐（塑料罐） 0.02t 3 保护胶 1 t/a 1kg/桶（铁桶） 0.2t 4 蚀刻油墨 0.3 t/a 1kg/桶（塑料桶） 0.05t 5 ACF胶 800 卷/a 1.5mm×50m 300卷 6 保护膜 350 万片/a / 30万卷 7 酒精 30 kg/a 液态，3kg/桶（铁桶） 10kg/a 表1-7 玻璃盖板生产线主要原辅材料 序号 原料名称 消耗量 单位 主要规格 最大储存量 存储位置 来源 1 基板玻璃 6 万片/a 规格1100x1300mm 2万片/a 仓库 外购 2 切削液 2.5 t/a 液态，25kg/桶（铁桶） 0.5t/a 3 油墨 0.4 t/a 液态，1kg/桶和0.5kg/桶（塑料桶） 0.1t/a 4 抛光粉 3 t/a 固态 0.5t/a 5 石油醚 70 kg/a 液态，5kg/桶（铁桶） 10kg/a 6 清洗剂 1 t/a 液态，不含磷，25kg/桶（铁桶） 0.2t/a 表1-8 项目能源消耗一览表 能源 用量 备注 水 3097.4t/a 邵阳经济开发区供水管网 电 5万度/a 邵阳经济开发区园区供给 成分理化性质 表1-9 触摸屏原辅材料理化性质 序号 名称 性质 1 银浆 由高纯度（99.9%）的金属银的微粒，和0.1%的粘合剂、溶剂、助剂所构成的银色膏状物 2 保护胶 为环保胶，无挥发性物质和重金属离子 3 蚀刻油墨 成分为30%树脂、30%胶质体、20增稠剂，10%酸、10%添加剂 4 ACF胶 主要成份为：脂肪胺、促进剂、偶联剂、环氧树脂，该胶无挥发性物质。 5 保护膜 一般为PET保护膜。产品特性：撕起后不留残胶；透明度优；在模切过程中，不易产生纸屑，洁净度高；无须引物处理，即可对着粘着物发挥优良的粘接性。 表1-10 玻璃盖板原辅材料理化性质 序号 名称 性 1 切削液 成分分别为羧酸型腐蚀抑制剂（＜15%）、离子型乳化剂（＜5%）、三乙醇胺（＜3%）、合成酯类润滑剂 （＜30%）以及余量水 2 油墨 粘稠状液体，主要成份为树脂（80%）、色粉（10%）、助剂（5%）和溶剂（5%），溶剂主要为环己酮。 3 环己酮 为无色或浅黄色黄色透明液体,有强烈的刺激性。臭味熔点(℃)：-45，相对密度(水= 1)：0.95，沸点(℃)：155.6，相对蒸气密度(空气= 1)：3.38，分子式：C6H10O，分子量：98.14，含量：优级≥99.5%，合格品≥99.0%。饱和蒸气压(千帕):1.33(38.7℃) ，临界温度(℃)：385.9，临界压力(兆帕)：4.06，辛醇/水分配系数的对数值：0.81，闪点(℃)：46，爆炸上限%(V / V)：9.4，引燃温度(℃)：420，爆炸下限%(V / V)：1.1，溶解性：微溶于水，只可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 4 抛光粉 成分为稀土氧化物（90%）、稀土氟化物（10%） 5 清洗剂 成分分别为阴离子表面活性剂（10~25%）、碱性助剂（5-20%）、缓蚀剂（1-5%）以及余量水 6 石油醚 戊烷89%、己烷1%、其他环保溶剂10% 7 酒精 75%浓度酒精 8 活性炭 活性炭是由木质、煤质和石油焦等含碳的原料经热解、活化加工制备而成，具有发达的孔隙结构、较大的比表面积和丰富的表面化学基团，特异性吸附能力较强的炭材料的统称。活性炭内部具有晶体结构和孔隙结构，活性炭表面也有一定的化学结构。活性炭吸附性能不仅取决于活性炭的物理（孔隙）结构，而且还取决于活性炭表面的化学结构。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说，颗粒越小，孔隙扩散速度越快，活性炭的吸附能力就越强。 9、主要生产设备 根据建设方提供的资料及对照《产业结构调整指导目录》（2019年）（和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，为允许类，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备清单见表1-11。 表1-11 主要生产设备清单 序号 名称 规格型号 数量 备注 1 切割机 / 1台 玻璃盖板生产使用设备 2 CNC磨边机 / 1台 3 空压机 / 3台 4 超声波清洗机 / 3台 5 钢化炉 / 1台 6 丝印机 / 4台 7 隧道炉 / 3台 8 烤箱 / 1台 9 ACF贴附机 / 2台 触摸屏生产使用设备 10 丝印机 / 4台 11 烘干机 / 5台 12 超声波清洗机 / 4台 13 切割机 / 3台 14 绑定机 / 2台 15 贴合机 / 2台 16 纯水制造设备 / 1台 公用设备，该设备过滤材料为棉滤芯，使用量为5kg/a 10、公用工程 给水： 员工生活用水依托讯源电子科技有限公司，2栋车间的清洗用水均来自纯水，纯水为经济开发区供水管网系统供应的自来水通过2#车间纯水制造设备制备而成。 排水： 排水采用雨、污分流制。项目场内雨水、浓水（纯水制备废水）经厂区内雨水管网排入城市雨水管网。生活污水经隔油池、化粪池处理；生产废水经自建污水处理设施预处理后通过污水管网排入进站路污水处理厂。 供电： 直接采用讯源电子科技有限公司的配电系统。 能源： 项目营运后使用的能源为电和水。 11、工作制度及定员 本项目劳动定员200人（玻璃盖板生产厂房50人，触摸屏生产厂房150人），员工均为附近居民，均在厂区食宿，职工宿舍及食堂依托讯源电子科技。年工作日300天，一班制，每天工作10小时，白天生产，夜间不生产。 12、项目总平面布置 项目厂区布置基本呈南北布置。1#车间位于2#车间西北侧8m处。 1#车间（触摸屏）：东北侧：进出口和卫生间；东侧：终检车间，贴合、绑定、丝印车间；南侧：清洗车间、烤箱间；西侧：更衣室、机电房、网版房；西北侧：仓库。 2#车间（玻璃盖板）：东侧：卫生间、更衣室；东南侧：仓库；南侧：2号终检车间（IPQC），超声波清洗车间，丝印车间，排气筒；西侧：网版房、1号终检车间（IPQC）、超声波清洗车间；西北侧：钢化房、危废间、污水处理设施；北侧：扫光，CNC，纯水制备，超声波清洗车间。具体平面布置见附图5。 13、建设进度 本项目计划于2020年5月开工建设，2020年6月投产运行，建设期约1个月。 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园讯源电子厂房8号楼及主楼，主楼现有厂房均为空置状态，无其他企业。建设单位租赁其主楼（共4层）第四层南侧厂房和8号楼（共1层）厂房作为生产厂房，无原有污染情况和环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，邵永、邵衡、上瑞、二广高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；G207、G320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；形成了纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 邵阳市双清区地处湘西南，邵阳市东北部，北望新邵，东邻邵东，西北与北塔区隔江相望， 以资江为界， 因宝庆名景“ 双清秋月” 点缀其间而得名。地理坐标： 介于东经111°27′31″~111°37′25″，北纬 27°11′41″~27°18′26″之间。 本项目位于邵阳市经济开发区湘商产业园讯源电子厂房8号楼和主楼，项目租用现有厂房进行建设。地理位置中心坐标为东经111°33'53.31"E，北纬27°15'44.44"N，具体位置见附图1。 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25%。项目地势较为平整。 本项目用地面积为4935m2，土地来源于讯源电子科技厂房出租，根据经济开区1期工程园区规划图（见附图）可知，土地性质为一类工业用地（M1）。 3、地质、地震 市境地层，从前震旦系至第四系均有出露，邵阳市区出露的岩层有石炭系灰岩、页岩、白垩系红色砂烁岩、粉砂岩等，两者呈角度不整合接触。市区内土、岩层及其厚度各地分布不一，资江岸边的建筑工程地基多数见有砾石层或卵石层。 邵阳市位于新华夏系构造北北东向巨型第二沉降带，由于印支运动和燕山运动影响，区内上古生界地层发生强烈褶皱和断裂构造，如东短陂桥向斜、邵阳复背斜、望城坡复向斜等，大断裂构造有范家山—谷洲断裂、邵阳市—红石断裂、新邵—龙山断裂。喜玛拉雅运动对本区的影响较少，其表现为使红盆地层发生单缓倾斜和轻微的挠曲构造。根据湖南省水工环地质工程勘察院2014年2月编制的《邵阳市中心城区土地利用总体规划修改新增用地地质灾害危险性评估报告》，本项目所在地处于地质灾害不易发区和地质灾害低易发区交界地带，地质较稳定。 本项目所在地为已建成的标准化厂房，场区海拔高为260m。 4、气候气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304 天，日照时数1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5～1473.5 毫米；雨水大多集中在4～6 月，易遇夏秋连旱。极端最高气温：40.1℃ ，极端最低气温：-8℃（1977 年1月30日）。 境内常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。常年平均风速1.3m/s。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 5、水文 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。邵阳市区主要是资江及其支流邵水，河流丰水期一般为5月~9月，枯水期一般为12月~2月，其他月份为平水期。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464 公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。该项目评价河段位于晒谷滩电站的库区。电站运行后，坝址以上资江流域面积14644 平方公里，校核洪水位217.65m，设计洪水位214m，正常蓄水位207m，死水位206m，回水长度28km。按正常蓄水位计算，晒谷滩电站运行时库区水位平均抬高1.68m，平均水深3.68m，平均坡降降0.62‰。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1 m3/s，洪峰时最大流量达7400 m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 项目生产过程产生的浓水，定期添加新鲜水；生活废水经隔油池、化粪池收集处理、生产废水经自建污水处理设施处理后排入进站路污水处理厂。项目区域初期雨水进入城市雨水管网。 6、植被、生物多样性 （1）植物 邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一，高等植物有245科，792属，2826种。其中用材林树种210 种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉等，为国内特有的孑遗树种。 （2）动物 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 经调查，项目建设地区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家禽以鸡、鸭、鹅为主。植被以灌木、杂草为主，未发现其他保护植物和古树分布及野生珍稀濒危动物种类。项目拟建地1km范围内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。 7、邵阳经济开发区 湖南原邵阳经济开发区由湖南省人民政府1996年批准设立（湘政办函[1996]231号），为经国家发改委2006年审核公告保留的省级开发区，核准面积为6km2，主导产业为食品、纺织、医药。原邵阳经济开发区由于紧邻邵阳市区，目前核准面积6km2内已4km2发展为城市居住用地，邵阳市人民政府拟将已发展为城市居住用地4km2调出，现有的原邵阳经开区2km2的四至范围为东至黄桑路，北至中山路，南至南山路和枫江溪，西至北塔路和屈原路，以农产品加工为主导产业。区域内的工业用地现已开发完毕。 邵阳市宝庆科技工业园于2007年委托湖南省环科院编制了《邵阳市宝庆科技工业园环境影响报告书》，由宝庆组团和白马组团组成，环评规划面积为13.64km2，并于2007年取得了原湖南省环境保护局的环评批复（湘环评[2007]178号）。2012年9月6日，湖南省发改委批准将宝庆工业集中区设立为省级工业集中区（湘发改地区[2012]1373号），自此更名为宝庆工业集中区（以下简称“宝工区”），核准面积为10.68km2，核准的四至范围为东至320国道，西至财神路，南至北马大道，北至320国道，总体发展定位以先进装备制造、传统加工、生物医药等产业为主。 2016年11月7日，湖南省人民政府办公厅发布《关于宝庆工业集中区与邵阳经济开发区合并为邵阳经济开发区的复函》（湘政办函[2016]106号），同意将原邵阳经济开区与宝工区合并为邵阳经济开发区，由邵阳经济开发区管委会统一管理。邵阳市人民政府基于宝工区一期实际开发现状和邵阳市经济发展需求，决定在本次开发区合并的同时启动对宝工区一期扩区（以下简称“宝工区二期”）。宝工区二期规划经调整后，扩区面积为7.177km2，包括工业区及生活配套区，其中工业区四至范围为东至高家冲、长塘、公管岭，南至姜家院子、芹菜村，西至长林村、砂子塘，北抵白马大道；生活配套区为高崇山镇临320国道以南片区；主导产业为先进装备制造。 8、进站路污水处理厂 邵阳市进站路污水处理厂于2016年建设，湖南邵阳市进站路污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺A/A/O，其污水处理规模为4.0×104m³/d；纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区的绝大部分，总纳污面积为2250.18h/a，出水排入红旗河，排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准(即pH6~9，COD≤50mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5mg/L，TP≤0.5mg/L、石油类≤5mg/L)。 污水处理厂目前正常运营，本项目所在地位于进站路污水厂的东侧约3.1km处，经经开区地下水管道进入进站路污水处理厂，因此本项目废水经处理后可排入进站路污水处理厂。 区域环境环境功能区划属性 表2-1 区域环境环境功能区划属性表 环境要素 功能区划 大气环境 二类区，执行《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）及修改单中的二级标准 地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准 声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）3类标准和4a类标准；居民点执行2类标准 风景保护区、特殊保护区 否 污水出处理厂纳污范围 属于

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （一）大气环境质量 1、区域空气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定“评价项目应优先采用评价区域内已有国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，评价区域内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近、地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。 本次评价引用邵阳市生态环境局公布的2019年1月-12月邵阳市化工厂常规监测点位环境空气质量历史数据，根据邵阳市全市2019年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1。 表3-1 邵阳市化工厂2019年大气自动监测点年报统计表 项目 PM2.5(µg/m3) PM10(µg/m3) SO2(µg/m3) CO(mg/m3) NO2(µg/m3) O3(µg/m3) 平均值 44.58 61.75 13.33 1.16 24.25 129.17 标准值 35.00 70.00 60.00 4.00 40.00 160.00 评价结果 超标 达标 达标 达标 达标 达标 超标倍数 1.27 0 0 0 0 0 注：CO为95百分位数日平均质量浓度，O3为90百分位数8小时平均质量浓度。 由表3-1可知，邵阳市2018年PM2.5超标倍数为1.27倍。其他常规监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准。因此，建设项目所在区域为环境质量不达标区域。造成超标原因可能是： 主要是近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程相应的环保措施未能严格执行； 根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关； 近年来机动车保有量成上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： 《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，减少污染物排放； 做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，减少颗粒物污染物排放； 加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 随着《蓝天保卫战实施方案》的实施，城市大气污染将会得到有效控制。 2、补充监测 本项目建设地位于邵阳经济开发区讯源电子厂房主楼第四层（共4层）第四层南侧厂房和8号楼（共1层）厂房，本次环评委托湖南精准通检测技术有限公司2020年3月6日～2020年3月12日进行环境空气质量监测数据。以说明本项目区域环境空气质量现状。其所设置的空气质量监测点位位于本项目厂房西侧围墙外。环境监测点位布置图见附图2，监测结果详见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测统计及评价结果（2020年3月6日-3月12日）（单位：mg/m3） 监测 点位 监测 频次 监测内容 日均浓度 TVOC TSP G1 1次/天 浓度范围 0.2962-0. 500 0.140-0.162 平均浓度 0.3196 0.155 标准限值 0.6 0.3 评价结果 达标 达标 由上表可知，本项目所在区域TVOC未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。TSP未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其2018年修改单中相关要求。 （二）地表水环境质量现状 本项目生产废水和生活污水经预处理后排入邵阳市进站路污水处理厂集中处理，处理后的尾水最终排入资江。环评引用《年产 200 万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于 2018年7月17-19日对资江的历史监测数据，监测断面为 W1：资江大洲尾端上游 300m 处，W2：资江大洲尾端下游 500m 处。邵阳市进站路污水处理厂尾水入资江排污口与监测断面相距较近，且项目所在地属于进站路污水处理厂的纳污范围，故所引用监测资料能反映项目区域地表水环境质量现状。具体监测及评价结果见表3-3。 表3-3 地表水环境质量监测结果表 单位：mg/L 监测断面 监 项目 浓度范围 平均值 超标率（％） 最大超标倍数 评价标准 W1 pH（无量纲） 7.49-7.58 / 0 0 6-9 COD 7-9 8 0 0 ≤20 BOD5 1.4-1.6 1.5 0 0 ≤4 氨氮 0.34-0.38 0.36 0 0 ≤1.0 SS 10-15 12.3 / / / 总磷 0.04-0.06 0.05 0 0 ≤0.2 石油类 0.01L / 0 0 ≤0.05 W2 pH（无量纲） 7.03~7.13 / 0 0 6-9 COD 8~10 9 0 0 ≤20 BOD5 1 7~1.9 1.8 0 0 ≤4 氨氮 0.79~0.84 0.82 0 0 ≤1.0 SS 5~6 5.3 / / / 总磷 0.05~0.07 0.06 0 0 ≤0.2 石油类 0.01L / 0 0 ≤0.05 由表3-3可知，资江评价河段W1、W2断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 （三）声环境质量现状 湖南精准通检测技术有限公司于2020年3月6日-3月7日对项目所在地声环境质量进行了监测，监测点设在项目场界四周。共设置4个监测点，监测结果见表3-4： 表3-4 项目噪声现状监测结果 单位：dB（A） 序号 监测点位 检测时间 检测结果 LeqdB(A) 标准值 昼间 夜间 昼间 夜 N1 项目拟建地东面厂界外1m处 3月6日 59.3 43.7 70 55 3月7日 61.2 44.1 N2 项目拟建地南面厂界外1m处 3月6日 51.4 38.6 65 55 3月7日 53.3 41.8 N3 项目拟建地西面厂界外1m处 3月6日 52.9 41.2 3月7日 0.9 42.3 N4 项目拟建地北面厂界外1m处 3月6日 50.6 40.4 3月7日 51.8 39.7 从上表可知，项目拟建地东厂界监测点位昼、夜间环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他厂界符合3类标准。 （四）生态环境现状 根据现场实地踏勘，项目位于城区，区域主要植被为绿化植被及灌木杂草从。区域内野生动物较少，主要常见的有蛇类、鼠类、青蛙等。评价范围内无珍稀保护植物，无重点保护的野生、珍稀濒危动物。 （五）主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目周围环境现状以及项目特征，确定本项目环境空气和水环境保护目标为项目周围的居民，详见表3-6。 表3-6 环境保护目标表 项目 环保 目标 最近点坐标 方 直线距离 保护内容 执行标准 经度 纬度 环境空气 大兴村老居民房 111.565365 27.260438 南 90-430m，树木阻隔 60户/240人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 声环境 大兴村老居民房 111.565365 27.260438 南 90-200m 15户/60人 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 水环境 资水（大洲尾端至新邵疗养院） / / 西 7.2km 工业用水区 （14.3km） 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ标准 生态环境 周边200m绿地植被

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 TVOC参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中标准限值执行；其余执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其2018年修改单。具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 （CO单位：mg/m3；其他污染物单位：µg/m3） 项目名称 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 环境空气 SO2 年平均 60 GB3095-2012 二级标准 24小时平均 150 NO2 年平均 40 24小时平均 80 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 TSP 8小时平均 300 TVOC 8小时平均 600 HJ2.2—2018附录D 2、地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准。 表 4-2 地表水环境质量标准限值 项目 pH（无量纲） CODCr BOD5 氨氮 SS 石油类 地表水 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 / ≤0.05 3、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准和4a类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB(A)） 标准类别 昼间 夜间 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；厂界有机废气执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）标准要求。 表4-4 印刷生产活动排气筒挥发性有机物浓度限值 序号 污染物 最高允许浓度排放限值（mg/m3） 最高允许排放速率限值（kg/h）（排气筒高度≧15m） 1 VOCs 100 4.0 表4-5 无组织监控点挥发性有机物浓度限值 序号 污染物项目 浓度限值（mg/m3） 厂界 厂内 1 VOCs 4.0 10.0 厂内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 表4-6 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水： 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准见表4-7。 表4-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/L） 序号 项目名称 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 1 pH 6-9 2 BOD5 300 3 COD 500 4 SS 400 5 TN（以N计）计） / 6 NH3-N / 7 TP（以P计） / 8 动植物油 100 9 石油类 20 10 LAS 20 3、噪声： 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a标准。 表4-7 项目噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准 标准类别 标准值dB(A) 昼间 夜间 GB12348-2008 3类 65 55 GB12348-2008 4a类 70 55 4、固体废物 生活垃圾储存及处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；项目一般固废处理及处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年第36号环保部公告修改单中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。 根据工程分析，本项目总废水排放量为2353.95t/a，COD：0.113t/a，NH3-N：0.011t/a，总量指标纳入进站路污水处理厂，无需申请总量指标。 大气环境污染物指标总量控制指标主要污染因子VOCs，有组织排放量为0.045t/a，无组织排放量为0.081t/a。 |
| 总量控制指标 |  |
| 五、建设项目工程分析 （一）工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程及产污节点 本项目施工期主要为安装生产设备等。施工期约1个月。因此，项目施工期主要污染物为施工期噪声。施工期工艺流程及产污节点图如下： 图 5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程及产污节点 （1）玻璃盖板加工生产工艺流程及产污节点 图 5-2 玻璃盖板加工生产工艺流程及产污节点图 玻璃盖板加工以电子玻璃为原料。加工生产工艺简述如下： 切割：使用切割机将电子玻璃进行切割，得到所需要的外形，该过程会产生废边角料和噪声； 2）磨边：采用CNC数控磨边机进行玻璃磨削精雕，加入切削液和纯水（经业主提供资料，纯水机制备效率60%），切削液用作集中供液系统供给CNC设备，切削液用自来水稀释20-30倍，通过设备自带循环系统循环使用，定期添加，不外排。 3）抛光：利用气动式抛光机进行化学抛光，空压机提供气源，该过程加稀土抛光粉，用以提高抛光效率，使玻璃在该工序中形成钝化氧化膜和氧化膜不断溶解，玻璃表面经抛光后变得平滑光亮，该工序产生噪声和粉尘。 4）清洗：添加清洗剂进行超声波清洗，该过程产生废水。 5）钢化：通过对玻璃进行加热，再急速冷却的技术处理，使冷却后的玻璃表层形成压应力，玻璃内部形成张应力，从而达到提高玻璃强度，该方式不改变玻璃的化学组成。此过程不产生污染物，有噪声产生。 6）清洗：使用超声波清洗机、添加清洗剂进行空化作用，对玻璃表面杂质进行撞击、剥离，以达到清洗目的。该过程产生废水。 7）丝印、烘干：将油墨倒入网框的储墨面上，然后用刮板将油墨刮压运动，再经三道隧道炉和烘箱均采用电加热在150℃的温度下进行烘干，使油墨附着在玻璃表面从而实现成品要求的外观效果，该工序产生噪声、油墨少量挥发产生有机废气和废油墨渣。印丝完的玻璃进行固化，采用电加热进行烘干，油墨中的有机溶剂全部挥发产生有机废气。 8）清洗：使用超声波清洗机进行清洗，该工序产生废水。 9）检测：使用石油醚或酒精进行检验，石油醚、酒精挥发产生有机废气。 （2）触摸屏加工生产工艺及产污环节 本项目触摸屏加工以ITO玻璃为原料。其工艺流程及产污节点如下： 图 5-3 触摸屏生产加工工艺流程及产污节点图 触摸屏加工生产工艺简述如下： 1）清洗：外购已开料加工好的ITO玻璃进行清洗，该工序产生噪声和废水。 2）丝印：用蚀刻油墨、保护胶和膏状银浆，形成印刷浆料，采用丝网印刷工艺印刷导电膜的上下线，在适当的温度和环境下烘干，本项目银浆、蚀刻油墨、保护胶采用成品购入，不自行调配，银路丝网印刷工艺在密闭的设备和车间内进行，无废气逸散，该工序产生噪声。 3）烘烤：烘干机采用电加热对附着在玻璃表面的银浆等物质进行烘干，使其附着在玻璃表面达到外观要求，烘烤温度为150℃，未达到蚀刻油墨中的分解点，不产生有机废气； 4）清洗：通过超声波清洗机对附着在玻璃表面的脏污尘点等杂质去除，该工序主要产生废水； 5）切割：根据客户需求，清洗完后的玻璃在使用切割机对半成品进行切割对齐加工，此工序产生玻璃粉尘和噪声； 6）打胶：利用ACF贴附机在玻璃表面贴附异向导电胶（ACF），贴合过程用时约1-3s，采用电加热，温度控制在70℃-90℃。 7）绑定：将电路板绑定在贴附ACF的玻璃表面上，此过程利用FPC绑定机完成，热压机压头温度约为170℃-190℃，热压时间约为10s。 8）贴合：外购组合模具，将功能片和盖板放入模板对应位置，采用保护膜将其组合在一起，该工序无污染产生。 9）检测：使用石油醚擦拭对成品外观进行检测，查看是否有破损等情况，随后将成品进行包装入库。 （3）纯水制备工艺 项目纯水制备采用RO反渗透和EDI工艺进行制作，具体工艺流程见下图。 图5-4 纯水制备流程图 工艺流程简述 把自来水引入原水箱，用水泵把水送入盘式过滤器里面进行初过滤，再经过超滤处理，此时会在水中添加NaCl、HCl、NaOH等药物中和水质，然后再经过一道过滤水箱，用高压水泵把水送进二级反渗透装置进行膜过滤；在经过膜过滤后进入纯水箱，然后经过EDI装置，在经过超纯水制造后直接进入车间机台。 EDI又称连续电除盐技术，是一种超纯水制造技术。它通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用，在电场的作用下实现水中离子的定向迁移，从而达到水的深度净化除盐，并同时通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生。该技术既利用了离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻底，同时又利用电渗析极化而发生水电离产生H和OH离子实现树脂自再生来克服树脂失效后必须通过化学药剂再生的缺陷，是水处理技术的一次革命性的进步。 主要污染工序及污染源强分析 施工期污染源分析 本项目租用讯源电子科技有限公司现有厂房进行建设，在对建筑物进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料等。设备安装时会有噪声、包装垃圾等产生，施工期环境污染问题主要是：装修废气、建筑垃圾、施工噪声、施工生活污水、施工生活垃圾。环保设施建设时（如新建15m高排气筒，污水处理设施）时会有施工噪音、建筑垃圾产生。 营运期污染源分析 （1）大气污染源分析 项目营运期废气主要为玻璃盖板生产过程中产生的粉尘和有机废气、触摸屏生产过程中产生的粉尘。 1）玻璃盖板生产线粉尘（无组织） 在切割工序时会产生少量的玻璃粉尘，类别同类项目，粉尘产生量约占原料的0.01%，本项目触摸屏生产线使用的原料为10万片/a，约20t/a，则粉尘产生量为0.2kg/a，经车间通风装置在车间内无组织排放。 2）玻璃盖板生产线有机废气（无组织和有组织） 在丝印和烘干过程中产生的废气为丝印油墨挥发产生有机废气（以VOCs计），本项目油墨使用量为0.4t/a，油墨主要为树脂和溶剂全部挥发，成分占比85%，则有机废气产量为0.34t/a。玻璃盖板厂房应在丝印和烘干工序设置集气罩（收集效率不低于90%）+活性炭吸附装置+15m高排气筒收集处理排放。活性炭吸附装置可有效吸收处理80%的废气，风量为5000m3/h，有机废气排放量约为0.07t/a，年工作300天，每天工作10h，则排放速率约0.023kg/h，4.7mg/m3。 玻璃盖板产品进行检测时用石油醚进行局部擦拭，本项目使用石油醚量为70kg/a，有机溶剂挥发量为用量的80%，产生的有机废气量为56kg/a。检验有机废气通过通风装置无组织排放。丝印和烘干车间内有10%的有机废气未被集气罩收集，通过厂房通风装置无组织排放，排放量约为0.03t/a。 3）触摸屏生产线粉尘（无组织） 在切割工序时会产生少量粉尘，类别同类项目，粉尘产生量约占原料的0.01%，本项目触摸屏生产线使用的原料为6万片/a，约15t/a，则粉尘产生量为0.15kg/a，经车间通风装置在车间内无组织排放。 触摸屏生产线有机废气 触摸屏产品进行检测时用酒精进行局部擦拭，本项目使用酒精量为30kg/a，有机溶剂挥发量为用量的80%，产生的有机废气量为24kg/a。有机废气通过通风装置无组织排放。 （2）废水污染源分析 本项目营运过程中产生的废水主要为纯水制备废水、生产废水、员工生活污水和地面保洁废水。 1）纯水制备废水 经业主介绍，本项目使用397.4t/a自来水制造238.44t/a纯水，同时产生158.96t/a浓水，浓水不做利用，直接排入雨水管道。 2）生产废水 ①玻璃盖板生产线废水 经业主介绍，生产线所需用水工序均使用纯水。玻璃盖板超声波清洗用水量为30t/a，纯水制造设备每月清洗2次，每次用水量为1t，设备清洗用水即24t/a。总清洗用水量为54t/a。清洗废水量按80%计算，产生量为43.2t/a。则玻璃盖板生产线总废水量为43.2t/a。超声波清洗工序中加入清洗剂，清洗器的主要成分为阴离子表面活性剂，类比同类项目，该废水主要污染物为COD：350mg/L；SS：220mg/L，石油类3mg/L，LAS：50mg/L。 ②触摸屏生产线废水 经业主介绍，触摸屏生产线清洗用水量为70t/a，废水按80%计算，触摸屏清洗废水产生量为56t/a。清洗过程中会加入清洗剂，清洗剂主要成分为阴离子表面活性剂等。经类比同类项目，该废水主要污染物为COD：350mg/L；SS：220mg/L；LAS：50mg/L。 3）生活污水 本项目员工共计200人，宿舍、食堂依托讯源电子科技有限公司。生活用水量根据根据《湖南省用水定额》（DB 43/T388-2014），每人每天的生活用水量按45L计，年用水量为2700t/a，废水产生量按用水量的80%计，则本项目员工的生活污水产生量为2160t/a。生活污水中经化粪池处理后的水质按CODCr：250mg/L，BOD5：150mg/L；NH3-N：25mg/L计。 4）地面保洁废水 地面保洁用水使用纯水进行保洁，本项目生产车间地面用拖把拖洗，不冲洗，生产设备用抹布蘸水擦拭。根据类比同类型工程，用水量为 2L/m2•月，主要对于生产车间进行保洁。生产车间的建筑面积为4935m2，地面保洁用水量约为9.87m3/月（118.44m3/a），废水量按用水量的80%计算，则地面保洁废水产生量约为94.75m3/a。主要污染因子为SS，浓度约300mg/L。 项目生产废水排放情况 表5-1 项目生产废水水质一览表 排放水源 污染因子 浓度 排放量 玻璃盖板清洗废水（43.2m3/d） COD 350mg/L 0.015t/a SS 220mg/L 0.010t/a LAS 50mg/L 0.002t/a 石油类 3mg/L 0.000t/a 触摸屏清洗废水（56m3/d） COD 350mg/L 0.020t/a SS 220mg/L 0.012t/a LAS 50mg/L 0.003t/a 地面保洁废水（94.75m3/d） SS 300mg/L 0.028t/a 生产废水（综合污水）193.95m3/d COD 180mg/L 0.035t/a SS 258mg/L 0.05t/a LAS 26mg/L 0.005t/a 石油类 0mg/L 0.000t/a 6）水平衡图 图5-4 水平衡图（单位m3/a） （3）噪声污染源分析 项目运营期噪声主要来源于生产时设备产生噪声等。主要设备噪声值在70～90dB(A)之间。各噪声源强见表5-2。 表5-2 噪声源强一览表 序号 噪声源 声级dB(A) 数量 位置 特征 1 超声波清洗机 80 3 2#车间（玻璃盖板） 连续 2 丝印机 80 4 连续 3 钢化炉 80 1 连续 4 切割机 85 1 连续 5 烤箱 80 1 连续 6 CNC磨边机 80 1 连续 7 风机 90 1 连续 5 ACF贴附机 70 2 1#车间（触摸屏） 连续 6 绑定机 70 2 连续 7 丝印机 80 4 连续 8 超声波清洗机 80 4 连续 9 烘干机 75 5 连续 （4）固体废物污染源分析 本项目所产生的固废主要为废边角料、不合格产品、废棉滤芯、废包装桶和工作人员的生活垃圾一般固废；废活性炭、沉淀池污泥等危险固废。 1）废边角料 本项目在切割工序时会产生废边角料，产生量一般为原料消耗的0.01%，触摸屏和玻璃盖板用量为35t/a，废边角料产生量为3.5kg/a，收集后运至垃圾处理厂处理。 2）不合格产品：类比同类项目，不合格产品约占总产品的0.1%，总量约为0.1t/a。统一收集于仓库内定期外售给相关回收公司处置。 3）废棉滤芯 本项目在制备纯水时会使用到棉滤芯，经建设单位提供的资料，本项目棉滤芯使用量为5kg/a，废弃量等于使用量，为5kg/a，废棉滤芯用垃圾桶收集后再由环卫部门清运处理。 4）生活垃圾 项目有150名员工，员工均在厂内食宿，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为75kg/d，按年生产300天计算，产生量为22.5t/a。生活垃圾收集于垃圾桶中，由专人统一运至区域垃圾收集点，再由环卫部门清运处理。 5）废包装桶：根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（文号为：环函【2014】126 号），本项目产生的废油墨、切削液、石油醚桶等不属于危险废物，但其包装桶不能作为一般工业垃圾随意丢弃，应交由厂家回收。切削液用桶数量为1000个，单桶容积25kg，重量约1kg/个；油墨用桶量约600个废包装桶，桶容积为1kg和0.5kg，重量约0.1kg/个；重量石油醚和酒精桶量24个桶，重量约1kg/个。经计算，废桶产生量约1.08t/a。 6）沉淀池污泥 项目污水处理装置会产生一定量污泥，经同类工程类比，产生量约为1%，本项目污泥产生量约为1t/a，污泥中主要成分为玻璃屑等。属于危险固废，危废代码为900-006-09，经收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处理。 废活性炭 本项目玻璃盖板生产车间产生的有组织有机废气采用活性炭吸附进行处理，每季度更换一次（可根据实际情况调整），使用量约为1t/a，废活性炭量为其使用量和吸附的废气量总和，约1.24t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），类别属于HW49，废物代码为900-041-49，经收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处理。 |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时段 | 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 生产线粉尘 | TSP | 0.35t/a，0.06mg/m3 | 0.35t/a，0.06mg/m3 |
|  |  | 丝印 | VOCs（有组织） | 0.34t/a，22.8mg/m3 | 0.07t/a，4.7mg/m3 |
|  |  |  | VOCs（无组织） | 0.03t/a | 0.03t/a |
|  |  | 检验 | VOCs（无组织） | 80kg/a | 80kg/a |
|  | 废水 | 生产废水（99.2m3/a） | COD | 0.03t/a，350mg/L | 0.005t/a，50mg/L |
|  |  |  | SS | 0.02t/a，220mg/L | 0.005t/a，10mg/L |
|  |  |  | 石油类 | 0.0003t/a，3mg/L | 0.0001t/a，1mg/L |
|  |  |  | LAS | 0.005t/a，50mg/L | 0.00005t/a，0.5mg/L |
|  |  | 地面保洁废水（94.75m3/a） | SS | 0.03t/a，300mg/L | 0.001t/a，10mg/L |
|  |  | 生活污水（2160m3/a） | COD | 0.54t/a，250mg/L | 0.108t/a，50mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 0.324t/a，150mg/L | 0.022t/a，10mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 0.054t/a，25mg/L | 0.011t/a，5mg/L |
|  | 固废 | 切割工序 | 废边角料 | 3.5kg/a | 垃圾填埋场 |
|  |  | 检测 | 不合格产品 | 0.1t/a | 外售 |
|  |  | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 22.5t/a | 环卫外运处理 |
|  |  | 纯水制备装置 | 废棉滤芯 | 5kg/a |  |
|  |  | 油墨、切削液、石油醚等包装材料 | 废桶 | 1.08t/a | 厂家进行回收处理 |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 | 1.24t/a | 暂存于5m2危废间，定期交有资质单位进行回收处理 |
|  |  |  | 沉淀池污泥 | 1t/a |  |
|  | 噪声 | 机械设备 | Leq(A) | 70~90dB(A) | - |
| 生态环境影响： 本项目位于邵阳经济开发区讯源电子科技园内厂房，项目用地为工业用地，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植 物资源等。对周围生态环境造成的不良影响较小。 |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析： 本项目租赁现有厂房，施工内容主要是设备的安装和厂房的装修，施工期约为1个月；工程量较小，且施工期短。因此，项目施工期产污较小，在装修期间，应加强室内通风换气，使用环保型材料，可有效减少油漆废气的产生。且随着施工期结束，其影响也会相应的消失，本次环评不作进一步分析。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）本项目营运期废气主要为触摸屏和玻璃盖板生产线产生的有机废气和粉尘。 1）粉尘 ①玻璃盖板生产线无组织粉尘 经工程分析核算，玻璃盖板生产线产生的粉尘量为0.2kg/a。 ②触摸屏生产线无组织粉尘 经工程分析计算，触摸屏生产线的粉尘量为0.15kg/a。 生产过程中粉尘产生量较小，通过大气沉降和扩散，在车间内部影响较小，对外环境影响可忽略不计。 2）有机废气 ①无组织有机废气：根据工程分析可知，检测工序产生有机废气24kg/a（触摸屏车间）、56kg/a（玻璃盖板车间），丝印和烘干车间产生30kg/a（玻璃盖板车间）通过厂房通风装置进行无组织排放，排放速率分别为0.008kg/h（触摸屏车间）；0.029kg/h（玻璃盖板车间）。 ②有组织有机废气：玻璃盖板在丝印和烘干过程中产生的有机废气量为0.225t/a，排放量为0.045t/a，通过集气罩收集、活性炭吸附处理后通过15m高排气筒有组织排放排放。排放速率0.015kg/h，3mg/m3。 （2）大气评价等级判定 评价等级判定方法依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分析。 1）预测模式依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)规定，不考虑地形参数，本项目采用 AERSCEEN 估算模式对大气环境影响评价等级进行判定。 2）估算模型参数项目估算模式所用参数见表7-1。 表7-1 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 76.95 最高环境温度 40.1°C 最低环境温度 -8°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 不考虑 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 3） 污染源参数 项目建成后，项目主要废气污染源排放参数见下表： 表7-2 无组织废气污染源参数一览表 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源（m） 污染物 排放速率kg/h X Y 长度 宽度 有效高度 触摸屏生产车间 111.564196 27.262634 256 59.5 30 15 VOCs 0.008 玻璃盖板生产车间 111.564810 27.262345 260 75 42 3 VOCs 0.029 触摸屏生产车间 111.564196 27.262634 256 59.5 30 15 TSP 0.0001 玻璃盖板生产车间 111.564810 27.262345 260 75 42 3 TSP 0.0001 表7-3 有组织废气污染源参数一览表 污染物名称 坐标 海拔高度/m 排气筒高度(m) 排气筒内径(m) 烟气流速(m/s) 烟气出口温度（℃） 污染物 排放速率kg/h X Y 玻璃盖板排气筒 111.564810 27.262345 260 15 0.3 1.5 25 VOCs 0.015kg/h 4）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-4 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 5）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表7-5。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值 标准值(μg/m3) 标准来源 VOCs 二类区 8h平均 600.0 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 小时平均 1200.0 按1：2比例换算后1小时浓度为1.2） TSP 二类区 小时平均 900.0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 正常工况估算模式预测结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (mg/m3) Pmax (%) D10% (m) 评价等级 触摸屏生产车间面源 VOCs 1200.0 0.0039 0.33 32 三级 玻璃盖板生产车间面源 VOCs 1200.0 0.03 9 4.18 38 二级 玻璃盖板生产车间点源 VOCs 1200.0 0.0005 0.04 23 三级 玻璃盖板生产车间面源 TSP 900.0 0.0000 0.00 / 三级 触摸屏生产车间面源 TSP 900.0 0.0000 0.00 / 三级 本项目无组织有机废气Pmax值为2.74%，Cmax为0.0329mg/m3，最大落地浓度距离为38m。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目有机废气大气环境影响评价工作等级为二级。 污染物排放量核算 项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价。只需对污染物排放量进行核算。 则本项目有组织废气核算表7-7 表7-7 有组织废气核算一览表 排气筒 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（kg/a） 排气筒 VOCs 3 0.015 45 VOCs 45 则本项目无组织废气核算表7-8 表7-8 无组织废气核算一览表 序号 产污环节 污染物 主要防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 1 检验废气（玻璃盖板车间） VOCs 植被吸收 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 10mg/m³ 0.086 2 检验废气（触摸屏车间） 0.024 3 粉尘（玻璃盖板车间） TSP 自由沉降 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1mg/m³ 0.0002 4 粉尘（触摸屏车间） TSP 0.00015 无组织排放总量 VOCs 0.11 TSP 0.00035 有机废气处理措施可行性分析 本项目采用“集气罩+活性炭+15m排气筒”有机废气处理措施，经分析及预测结果可知，项目有机废气经处理后可达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）标准要求（100mg/m3）。故该有机废气处理措施是可行的，玻璃盖板厂房共1层，高4m，排气筒15m高度，高于厂房11m，且满足有组织废气排放排气筒的最低高度。排气筒高度未高于周边200m范围内建筑物5m，有机废气排放速率0.023kg/h可满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）标准要求其50%的排放速率（2.0kg/h），故排气筒高度设置是合理可行的。 （5）大气环境影响自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表。 2、地表水环境影响分析 （1）水环境影响分析 根据工程分析可知，项目营运期废水主要为清洗废水、地面保洁废水和生活污水。制造纯水产生的浓水200t/a，直接排入雨水管网，玻璃盖板生产线废水43.2t/a，触摸屏生产线废水56t/a，经企业自建污水处理设施（规模5m3/天）处理后经市政管网排入进站路污水处理厂。污水中的主要污染物为COD、SS和LAS等。 1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，按《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，“本项目综合污水排放属于间接排放，确定本项目地表水评价工作等级为三级B”。 表7-9 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 —— 项目生产废水（清洗废水和地面保洁废水）和生活污水经进站路污水处理厂处理后各污染物排放情况见表7-10。 表7-10 项目营运期废水污染物排放情况一览表 单位：mg/L 名称 COD SS LAS 生产废水193.95m3/a 进水 进水浓度(mg/L) 130 70 26 产生量(t/a) 0.03 0.013 0.005 出水 排放浓度(mg/L) 50 10 0.5 排放量(t/a) 0.010 0.002 0.00001 名称 COD BOD5 NH3-N 生活污水（2160m3/a） 进水 进水浓度(mg/L) 250 150 25 产生量(t/a) 0.540 0.324 0.054 出水 排放浓度(mg/L) 50 10 5 排放量(t/a) 0.108 0.022 0.011 达标情况 达标 达标 达标 进站路污水处理厂的纳污标准见下表7-11。 表7-11 进站路污水处理厂进水水质标准 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N TN TP （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） 指标值 6~9 ≤450 ≤240 ≤350 ≤35 ≤40 ≤4 项目生产废水处理达标可行性分析 根据工程分析可知，项目生产废水主要为清洗废水和地面保洁废水，经三级过滤沉淀池处理后，可有效处理废水中的30%的COD和70%的SS，处理后的废水排放浓度能达到进站路污水处理厂的进水水质标准要求。每日废水量为0.65t/a，沉淀池处理能力为5m3/d，可完全收纳处理每日废水量，且遇雨季时，可容纳7天废水量不外排。 项目污水排入进站路污水处理厂可行性分析 进站路污水处理厂总占地面积为81858.98m2，近期工程占地面积为56512.55m2，污水处理规模为4万m3/d；预留远期建设场地为25346.43m2，远期工程增加污水处理规模为4万m3/d。近期工程纳污范围为邵阳市邵阳经济开发区（一期）绝大部分，污水厂总纳污范围为邵阳市邵阳经济开发区（一期、二期），东至320国道、林枫路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至320国道、集仙路。本项目在进站路污水处理厂纳污范围内，运营排放的污水量能够被污水处理厂容纳，进站路污水处理厂采用A/A/O工艺，设计废水处理规模4万m3/d，目前尚有足够余量。本项目营运期产生的废水主要为清洗废水和地面保洁废水，水质简单，污水物浓度较低，产生量约为0.65m3/d，仅占进站路污水处理厂日处理规模的0.000016%，对其处理工艺冲击很小。本项目废水经处理后排放浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质要求。故本项目生活污水入进站路污水处理厂可行。 综上分析，本项目废水能得到综合利用和妥善处理，对周边环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水纳入进站路污水处理厂处置，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行核算。 污染源排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 本项目污水间接排放口情况见表7-11。 表7-11 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 经度 纬度 DW001 111.564810 27.262345 193.95（生产废水） 进站路污水处理厂 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 昼间 进站路污水处理厂 COD BOD5 氨氮 SS 石油类 50 10 5 10 1 DW002 111.564810 27.262345 2160（生活污水） ②项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-12。 表7-12 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001、DW002 pH 间接排放浓度限值（企业废水总排放口） 6-9 COD 500 BOD5 300 NH3-N / SS 400 石油类 20 LAS 20 ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-13。 表7-13 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 50 0.005 SS 10 0.001 石油类 1 0.0001 LAS 0.5 0.00005 2 DW002 COD 50 0.108 BOD5 10 0.022 NH3-N 5 0.011 全厂排放口合计 COD 0.113 SS 0.001 石油类 0.0001 LAS 0.00005 NH3-N 0.011 BOD5 0.022 项目地表水环境影响评价自查表见附表3。 3、地下水环境影响分析 玻璃制品是采用玻璃为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目触摸屏和玻璃盖板均采用玻璃为原材料进行加工制造，属于“65玻璃及玻璃制品—其他”项，为IV类项目；本项目无需开展地下水影响评价。 4、声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来源于清洗机、丝印机、钢化炉等设备运行时产生的噪声。 主要噪声源及降噪措施 本项目噪声主要来源于超声波清洗机、丝印机、钢化炉、切割机、贴附机和绑定机等设备运行产生的噪声，其噪声值在 70~85 dB(A)之间。切割机、CNC磨边机、抛光机、空压机和丝印机等高噪声设备布置在触摸屏生产厂房内；超声波清洗机、丝印机、烘干机、切割机、绑定机、打胶机、贴合机布置在玻璃盖板厂房内。 项目选用环保低噪声设备、安装减震垫、建设封闭式厂房，通过建筑物隔声后各环节噪声将大幅下降，降噪效果在10~20 dB(A)不等。噪声级可降至55~70 dB(A)，各噪声源强取值及降噪措施见下表。 表 7-14 噪声源强、降噪措施一览表 噪声源 源强dB（A） 数量 降噪措施 降噪后噪声值dB（A） 备注 超声波清洗机 80 8 台 基础减震、厂房隔声 65 连续 丝印机 85 8 台 基础减震、厂房隔声 70 连续 钢化炉 80 1 台 基础减震、厂房隔声 65 连续 切割机 80 4 台 基础减震、厂房隔声 65 连续 ACF贴附机 70 2 台 基础减震、厂房隔声 55 连续 绑定机 70 2 台 基础减震、厂房隔声 55 连续 CNC磨边机 80 1台 基础减震、厂房隔声 65 连续 风机 90 1台 基础减震 80 连续 根据上表和表5-1，经计算，项目两生产车间降噪前叠加源强分别约为93.65dB（A）（玻璃盖板厂房）；89.40dB（A）（触摸屏厂房）。 噪声影响预测 预测模式 根据《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2009）中推荐工业噪声预测计算模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。本项目噪声预测两栋生产厂房分别预测。 室内声源：计算某个声源在预测点的声压级，计算公式如下： Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m； r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值，本项目取值15dB（A）。 项目各设备噪声经减震、隔声、距离衰减等降噪措施后，项目2个车间厂界噪声预测结果见下表7-15。 表7-15 项目厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位 与噪声源距离（m） 预测值 昼间标准值 达标情况 触摸屏车间东厂界外1m处 15 55.13 70 达标 触摸屏车间南厂界外1m处 30 49.11 65 达标 触摸屏车间西厂界外1m处 15 55.13 65 达标 触摸屏车间北厂界外1m处 30 49.11 65 达标 玻璃盖板车间东厂界外1m 37.5 42.92 70 达标 玻璃盖板车间南厂界外1m 21 47.93 65 达标 玻璃盖板车间西厂界外1m 37.5 42.92 65 达标 玻璃盖板车间北厂界外1m 21 47.93 65 达标 根据上表预测可知，在采取相应噪声防治措施和距离衰减后，项目2栋车间东面厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类昼间标准，其他3面厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准。对周边环境影响不大。 为使项目厂界噪声做到稳定达标排放，要求建设单位采取以下有效的防治措施。具体防治措施如下： 1）所有生产设备宜选用低噪声型号，对高噪声设备积极采取减振措施，并采 取对各种设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行。 2）车间通风换气设备采用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接。 3）合理安排厂区布局，公用设备尽量远离厂界布设。 5、固废影响分析 本项目固体废物主要来自生产过程中废边角料、不合格产品、废棉滤芯、废包装桶和生活垃圾；危废主要为废活性炭、废切削液等废物沉淀池污泥。 废边角料 根据工程分析可知，本项目在切割时会产生废边角料，产生量约为3.5kg/a，收集后统一交环卫部门处理。 不合格产品 总量约为0.1t/a。统一收集于仓库内定期外售给相关回收公司处置。 废包装桶 本项目使用的油墨铁桶、切削液桶、石油醚桶等产生量为1.08t/a。不能作为一般工业垃圾随意丢弃，应集中收集后暂存于仓库，应交由厂家回收。 （4）废棉滤芯 本项目废棉滤芯产生量为5kg/a，垃圾桶收集后再由环卫部门清运处理。 （5）生活垃圾 根据工程分析可知，本项目生活垃圾为22.5t/a。生活垃圾用垃圾桶收集，再由环卫部门清运处理。 （6）危险废物 本项目产生的危险废物主要有沉淀池污泥和废活性炭，沉淀池污泥产生量约为1t/a，活性炭每季度更换1次（可根据实际情况调整），废活性炭产生量为1.24t/a。均收集暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理。 综上，本项目固体废物经采取以上措施后均能得到综合利用和妥善处理，对周围环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为电子显示屏和玻璃盖板生产项目，属于污染影响型项目。 ①占地规模 根据《环境影响评价 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），可知建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目占地面积为4935m2，属于小型规模。 ②敏感程度划分 项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-16。 表7-16 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等突然环境敏感目标的 较敏感 建设周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 经现场勘察，本项目周边50m范围内无敏感点，根据上表可知，本项目敏感程度为不敏感。 ③项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目工艺主要为组装。属于制造业—其他行业，为III类项目。 ④评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地面积与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-17。 表7-17 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目占地规模为小型，敏感程度为不敏感，根据上表可知，评价工作等级低于三级评价，不需展开土壤环境影响评价工作。 7、生态环境影响分析 经现场调查，本项目评价区域内无珍稀保护动植物，拟建地主要植被为杂草和灌木，对生态影响较小。项目营运期产生的污染物产生量较小，经采取有效措施后均可实现达标排放，因此，对区域生态环境影响较小。 8、环境风险分析 ①风险调查 通过对本项目生产过程中的主要原辅料等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧危险爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，项目生产物料涉及的环境风险物质主要为酒精、石油醚和环己酮，根据业主提供资料，酒精最大储存量为10kg/a、石油醚的存贮量为10kg/a、环己酮（油墨）存贮量为0.1t/a。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。 式中：q1，q2…qn——每一种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，酒精的临界量为500t，石油醚的临界量为10t，环己酮的临界量为10t。经计算本项目的Q值为0.01102＜1。 因此，项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为I。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分原则，建设项目环境风险评价工作等级判定标准表见下表。 表7-18 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险潜势为I，则环境风险评价工作等级为：简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目周边环境敏感目标见下表 表7-19 环境风险敏感目标一览表 保护类别 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 风险目标 大兴村老居民房 居民区 约60户 二类区 西南面 90-430 （3）环境风险识别 本项目主要危险物质及分布情况见下表。 表7-20 项目危险物质分布情况表 序号 场所 危险物质 主要危险 可能受影响的环保目标 危害后果 1 检验区 石油醚、酒精 发生泄漏、火灾、爆炸 排入大气、影响环境空气目标 对地表水、大气、土壤会产生一定影响 2 丝印区 环己酮（油墨） 发生泄漏、火灾、爆炸 3 仓库 油墨、石油醚、酒精 发生泄漏、火灾、爆炸 4 危废暂存间 危险废物 发生泄漏 石油醚理化性质及危险特性 表7-21 石油醚理化特性和危险特性表 标识 危险货物编号：32002 CAS号：8032-32-4 危险性类别 不聚合、稳定 理化性质 外观与性状 无色透明液体，有煤油气味。 熔点（℃） -73 相对密度(水=1) 0.64-0.66 相对密度(空气=1) 沸点（℃） 40-80 引燃温度（℃） 280 溶解性 不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入。 毒性 LD50：40mg/kg（小鼠静脉） LC50：无资料 健康危害 其蒸汽或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性，中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头疼、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 / 闪点(℃) ˂-20 爆炸上限（v%） 8.7 引燃温度(℃) 280 爆炸下限（v%） 1.1 危险特性 其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可产生静电火花放点引起燃烧爆炸。其蒸汽比空气重，能在较低扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 建规火险分级 戊 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。身体防护：穿防静电工作服。 眼睛防护：待化学安全防护眼镜 手防护：戴橡胶耐油手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食、饮水。工作完毕、淋浴更衣。注意清洁卫生 环己酮理化性质及危险特性 表7-22 环己酮理化性质及危险特性 标识 危险货物编号：33590 CAS号：108-94-1 危险性类别 不聚合、稳定 理化性质 外观与性状 无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味 熔点（℃） -45 相对密度(水=1) 0.95 相对密度(空气=1) 3.38 沸点（℃） 115.6 饱和蒸气压（kPa） 1.33/38.7℃ 溶解性 微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 毒性 LD50：1535mg/kg（大鼠静脉），948mg/kg（免经皮） LC50：32080mg/m3，4小时（大鼠吸入） 健康危害 具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要边线眼、鼻、喉黏膜刺激症状和头晕。胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成眼角膜损害，慢行影响：长期反复接触可致皮炎 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳 闪点(℃) 43 爆炸上限（v%） 9.4 引燃温度(℃) 420 爆炸下限（v%） 1.1 危险特性 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 建规火险分级 乙 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 酒精理化性质及危险特性 表7-23 酒精理化性质及危险特性 标识 危险货物编号：32061 CAS号：64-17-5 危险性类别 不聚合、稳定 理化性质 外观与性状 无色液体，有酒香 熔点（℃） -114.1 相对密度(水=1) 0.79 相对密度(空气=1) 1.59 沸点（℃） 78.3 饱和蒸气压（kPa） 5.33/319℃ 溶解性 与水混溶，可混溶于醇、氯仿、甘油等多数有机溶剂 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 毒性 LD50：7060mg/kg（大鼠静脉），7340mg/kg（免经皮） LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入） 健康危害 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、疲乏、易激动等。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳 闪点(℃) 12 爆炸上限（v%） 19.0 引燃温度(℃) 363 爆炸下限（v%） 3.3 危险特性 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。 建规火险分级 甲 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 （4）风险防范措施及应急要求 1）石油醚风险防范措施 ①储存：储存于阴凉、通风专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。储区应备有泄漏应急处理设备和核实的收容材料。 ②运输：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处置设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（灌）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时按照规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 ③泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑物围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ④火灾：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离、灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、沙土、用水灭火无效。 2）环己酮风险防范措施 储运：贮存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防治阳光直射。保持容器密封。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时所用的槽（灌）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少静电产生。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。铁路运输时要禁止溜放。 泄漏：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，床化学防护服，少量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收或吸附，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑物围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转至专用收集器，回收或运到废物处理场所处置。 火灾：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。 3）酒精风险防范措施 ①总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）等有关规定，同时应满足安全、卫生、环保及消防等有关标准规范的要求； ②运营中必须加强事故风险防范意识和事故风险管理，原料存储区应有良好的通风措施。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的设备和工具。无水乙醇存放地点应设置明显警示牌，按规定配置灭火器材。 ③在满足正常生产运行条件下，尽可能减少无水乙醇等原材料的周期储存量，减低事故影响。 4）危险废物风险防范措施： 本项目危险废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，将会污染到厂区及道路沿线周边环境，因此，必须加强防范避免发生，评价建议采取措施防止事故风险： ①应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行建设，库房应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置渗出液收集设施。 ②施工时加强管理，严格按设计要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量，减少风险。 ③危险废物均应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。 ④加强日常监控，组织专人负责渣库安全，以杜绝安全隐患。 ⑤危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。 （5）环境风险应急预案 应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是为了发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。 按照《环境风险影响评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》中规定的“环境风险应急预案原则”要求，本次评价提出拟建项目《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求、主要管理内容和重大危险源的风险控制和应急措施。总体上按公司级和装置级两级进行管理，分别制定“公司级应急预案”和“装置级应急预案”。拟建项目环境风险事件应急预案的主要内容见下表。 表7-24 项目各级应急预案的主要内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 确定污水处理站、危废暂存间为重点防护单元。 2 应急组织机构、人员 设立应急救援指挥部，并明确职责。 3 预案分级影响条件 规定预案的级别及分级响应程序。 4 应急救援保障 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具、沙土等，分别布置在各岗位。 5 报警、通讯联络方式 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 8 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 （6）环境风险结论 在加强厂区生产管理、生产过程中规范操作的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目风险可控。 表7-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 湖南兴悦科技有限公司年产150万片玻璃盖板和200万片触摸屏项目 建设地点 湖南省 邵阳市 邵阳经济开发区讯源电子科技厂房主楼和8号楼 地理坐标 经度 111°33'53.31"E 纬度 27°15'44.44"N 主要危险物质及分布 丝印区（环己酮）、检验区（石油醚）、仓库（石油醚、酒精） 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环己酮、发生泄漏可能进入土壤、水体、空气并对其造成环境污染。项目废水处理设施发生故障时，将导致废水事故排放，并对周围环境土壤、水体造成环境污染。 风险防范措施要求 加强环境风险管理，严格按照规范运输、储存 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。 9、建设项目相符性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目为电子产品生产项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本本项目触摸屏属于允许类项目。本项目玻璃盖板属于《产业结构政策调整目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”第二十八条“信息产业”中的“27、薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料”。项目原料、产品及生产设备等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 本项目选址于邵阳市经济开发区讯源电子厂房内，根据经开区1期土地规划利用图（见附图6）可知，项目用地为一类工业用地，符合土地建设属性，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、珍贵动植物保护区、生活饮用水源地，不占用基本农田。该工业园区拥有完善的供配电、供水、排水系统，且工业园园区内交通通畅，园区地理位置适中，原辅材料及产品外销的公路、铁路运输便利。 （3）平面布置合理性分析 本项目厂区布置基本呈南北布置。触摸屏生产线位于2#车间，玻璃盖板生产线位于1#车间。根据其平面布置图（附图5）可得知，项目生厂房车间布局按工序连接，结构紧凑。平面布局功能分区明确、流线清晰，各环节互不干扰，保证了项目流水运行；设备集中安放，可集中对污染物进行消减和隔离；综上所述，从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置基本合理。 （4）“三线一单”符合性判定 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。本项目所在地位于邵阳市经开区迅源电子科技厂房内，经邵阳市生态环境局经济开发区分局核实，项目所在地不属于自然生态红线区，符合生态保护红线要求；根据项目所在地环境质量调查和污染物排放影响预测，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求；本项目水资源、电源等资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求；本项目不属于环境功能区划中的负面清单项目。 表7-26 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 备注 生态保护红线 根据湖南省政府公布关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕 20 号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28 万 km2，占全省国土面积20.23%。 全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线主），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目不在资江重要水域范围内，生产废水和生活污水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值后排入进站路污水处理厂，在尾水达标排放的情况下，对环境的影响较小，本项目的建设是符合生态保护红线要求的。 符合 资源利用上线 项目用地符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利 用上线管控要求。本项目废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值后排入进站路污水处理厂，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入资江。项目本身营运也不会消耗大量资源。符合资源利用上线的要求。 符合 环境质量底线 本项目所在区域为空气环境质量不达标区域；项目建设所在地大气环境目前满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）中二级标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。本项目有机废气通过活性炭吸附等处理措施处理后排放，对周边环境影响很小；项目生产废水排放经自建污水处理设施预处理和生活污水经隔油池、化粪池处理后进进站路污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入资江；噪声经降噪处理后对周围环境影响较小；固废妥善处置。本项目不会突破项目所在地的环境质量底线，因此，项目的建设符合环境质量底线要求。 符合 环境准入负面清单 项目选址位于工业集中区内的企业用地上，未占用耕地、湖泊、草地、森林、水库等自然资源区，生产能源采用清洁能源电能，项目水资源为自来水，项目所在地属于工业用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目资源利用满足要求，项目符合集中区规划，不属于生态保护红线范围，大气环境、水环境、农用地优先保护区，不属于污染物排放重点管控区、环境风险重点管控区、生态资源重点管控区，不属于环境准入负面清单类型企业。目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于电子产品加工行业，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 符合 综上，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。 本项目属于玻璃盖板和触摸屏制造企业，项目运营期间产生的大气污染物主要为有机废气。在落实各项污染防治措施后，本项目污染物能够达标排放，不会降低现有大气环境质量功能级别，对区域大气环境质量影响较小。 （5）与园区用地相符性分析 根据《工业用地分类以及各类的范围》，本项目属于电子工业，对居民居住和公共建设基本无干扰、无污染、无安全隐患。建设项目用地规划属于一类工业用地。本项目实际用地为一类工业工地，因此，项目与本项目所在区域用地性质相符。 （6）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：①根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；②含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目有机废气无组织排放量较小，有组织废气经集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒处理后能减少排放量且达标排放，符合其政策。 （7）与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析 根据湖南省人民政府《关于印发湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（湘政发[2018]17号）：“17.推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。” 本项目对有机废气从源头控制，减少无组织排放，同时加强对有组织排放的末端处理措施，经过处理后，确保有机废气的达标排放，在前述与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析中已具体总结了相关的污染防治措施，建设单位在严格落实本次环评提出的各项污染防治措施后，确保项目有机废气以及其他污染物达标排。 （8）与《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）符合性分析 根据《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）中3.加大工业涂装VOCs治理力度，加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目使用的油墨丝印和烘干设置在密封的房间，废气的收集效率达到90%左右（满足[2017]121号中有机废气收集效率不低于80%）。本项目废气经集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒。能实现达标排放。 与经济开发区规划环评相符性分析 根据邵阳经开区规划环评中提出的差别化环境准入条件。具体环境准入清单详见表7-27。 表7-27 规划区环境准入条件清单一览表 类别 产业 项目名单 禁止准入行业清单 先进装备制造业（主导） 电镀企业 医药（三类） 工艺技术落后、污染严重的原料药制造业 轻工（三类） 制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业 限制准入行业清单 先进装备制造业（主导） 劳动密集型、工艺技术落后的低端装备制造业、含电镀设施的企业 医药（三类） 使用化学合成工艺技术的化学原料药生产企业 轻工（三类） 产生气型污染物的重污染企业 允许准入行业清单 先进装备制造业（主导） 轨道交通装备业、工业机器人、环保设备、数控机床等高端装备制造业 医药（三类） 使用生物发酵工艺技术的化学原料药生产企业 轻工（三类） 功能性、差别化纤维制造业 本项目在生产过程中产生的废气、废水和噪声均采取相对应的环保措施后，可有效减少对环境的危害。且产生的固废可得到妥善处置或利用。符合经开区规划环评中提到的：“清洁生产坚持‘减量化、资源化、再利用’的原则，全面推行清洁生产，注重资源、能源节约和废弃物综合利用。” 综上，本项目建设符合其经开区规划环评相关要求。 与经济开发区规划环评批复符合性分析 本项目不属于批复中禁止准入行业，且本项目符合经开区区域宏观规划，固废和危废妥善按照国家有关规定处置或综合利用。本项目建设符合其批复中相关要求。 10、环境管理与环境监测 （1）环境管理 项目建成后，本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。建立环境管理制度，加强员工环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作，确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。 污染处理设施管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，并定期报地方环保主管部门备案和审核。 项目竣工运行后须按国家有关规定，及时组织项目竣工环境保护自主验收。 （2）环境监测 1）营运期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测专业机构承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地生态环境行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 3）建设单位应切实加强场区“三废”达标排放和场区环境质量的监控。 营运期污染源监测计划见表7-28。 表7-28 营运期污染源监测点 名称 监测点位 监测指标 监测频次 废气 排气筒 VOCs 每季度一次 厂界 VOCs、颗粒物 厂内 VOCs、颗粒物 废水 排水口 废水量、pH、COD、SS、LAS、石油类 每季度一次 噪声 厂界 等效A声级 每半年一次 （3）规范排放口 在校区“三废”及噪声排放点设置明显标志，盛装危险废物的容器必须粘贴危险废物警告标志和危险废物标签，包装标志要粘牢固、正确。标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源)》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》(GBl55622--1995)以及《盛装危险废物的容器必须粘贴的标签样式》（GB18597-2001）中有关规定。 表7-29 排放口图形标志 排放口 废气排口 噪声源 危险废物堆场 图形 符号 背景颜色 绿 色 绿 色 黄色 图形颜色 白 色 白 色 黑色 图7-3 盛装危险废物容器的危险废物标签样式图 （4）建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （5）项目危险废物暂存库必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求进行建设。 11、建设项目竣工环境保护验收 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条规定：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自主对配套建设的的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本建设项目竣工环境保护设施验收内容见下表7-30。 表7-30 建设项目竣工环境保护设施验收一览表 时段 污染类型 验收内容 验收环保设施 验收标准 运 营 期 废水 ①清洗废水、地面保洁废水经自建污水处理设施处理后和地面保洁废水经污水管网排入进站路污水处理厂 ②生活废水依托讯源电子科技有限公司厂房 三级过滤沉淀池、厂区管网及总排污口建设 达标排放至进站路污水处理 废气 ①丝印产生的有机废气达标排放 ②检验产生的有机废气达标排放 ③切割时产生的颗粒物 ①集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒；②通风装置；③自由沉降 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 噪声 ①机械设备隔声减震； ②采用先进、低噪声设备； ③封闭厂房隔声。 隔声屏障、减震垫 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4a类标准限值 固废 ①生活垃圾、废棉滤芯设垃圾桶收集后送村垃圾点统一处置； ②废边角料、不合格产品设置暂存区，定期外运处置 垃圾桶、暂存间 委托处置，禁止随意倾倒 危废 ①沉淀池污泥，废活性炭 5m2危废间 危险废物交有资质的单位进行收集处理

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废 气 | 切割粉尘 | TSP | 生产厂房全封闭 | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） |
|  |  | 丝印、烘干废气 | VOCs（有组织） | 集气罩+活性炭吸附+排气筒 |  |
|  |  | 检验废气 | VOCs | 厂房通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  |  | 丝印、烘干废气 |  |  |  |
|  | 废水 | 生产废水 | SS、LAS、石油类 | 自建污水处理设施 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值 |
|  |  | 纯水制备废水 | 浓水 | 雨水管道 |  |
|  |  | 生活废水 | pH、BOD5、COD | 化粪池、隔油池（依托讯源电子科技有限公司） |  |
|  |  | 地面保洁废水 | SS | 自建污水处理设施 |  |
|  | 固 废 | 切割、检验工序 | 废边角料、不合格产品 | 收集后交环卫部门处理或外售相关单位进行回收利用 | 资源化、无害化 |
|  |  | 纯水制备 | 废棉滤芯 |  |  |
|  |  | 原料采购 | 废桶 | 收集暂存退给厂商 |  |
|  |  | 废气、废水处理设施 | 废活性炭、废过滤棉 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位回收处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
|  | 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震 | 对周围环境影响不大 |
|  | 生态环境影响： 在加强污染源控制、全面积极地采取污染防治措施条件，保证各污染物能稳定达标排放。 |  |

# 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 湖南兴悦科技有限公司拟投资5000万，在邵阳市湘商产业园讯源电子厂区内新建年产150万片玻璃盖板及200万片触摸屏项目。项目总占地面积4935 m2，租用现有空置厂房，建设1条触摸屏生产线和1条玻璃盖板生产线。触摸屏厂房（1#车间）建设内容主要包括生产车间、办公室、仓库和厕所；玻璃盖板厂房（2#车间）建设内容主要包括生产车间、办公室、仓库、污水处理设施，危废间和厕所。公用工程供电工程、给水工程以及相应的环保工程。项目劳动定员200人，年工作300天，每天10小时。项目计划于2020年5月开工建设，2020年6月建成并投产运行，建设期约1个月。 2、相符性分析 （1）产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求，，本项目触摸屏为允许类项目；玻璃盖板属于《产业结构政策调整目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”第二十八条“ 信息产业”中的“27、薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料”。因此本项目符合国家的产业政策。 （2）项目选址合理性分析 根据《工业用地分类以及各类的范围》，本项目属于电子工业，对居民居住和公共建设基本无干扰、无污染、无安全隐患。建设项目用地规划属于一类工业用地。本项目实际用地为一类工业工地，因此，项目与本项目所在区域用地性质相符。 （4）平面布置合理性分析 本项目厂区布置基本呈南北布置。触摸屏生产线位于南侧车间，玻璃盖板生产线位于北侧车间。根据其平面布置图（附图5）可得知，项目生厂房车间布局按工序连接，结构紧凑。平面布局功能分区明确、流线清晰，各环节互不干扰，保证了项目流水运行；设备集中安放，可集中对污染物进行消减和隔离；综上所述，从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置基本合理。 环境质量状况结论 环境空气质量：根据大气常规监测结果可知，市化工厂常规检测带你除PM2.5年监测浓度超过《环境空气质量标准》（GB3092-2012）二级标准的年均值，其余监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，区域环境空气为不达标区。由大气补充监测结果可知，本项目所在区域各因子均满足相关标准要求。 （2）水环境质量：根据历史监测结果，由监测结果可知，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）相应标准，区域地表水环境良好。 声环境质量：根据现状监测结果，项目厂房四周各监测点位昼、夜间环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a标准。 4、环境影响分析及污染防治措施可行性结论 （1）施工期环境影响分析结论 本项目施工量小，施工周期短，施工期对周围环境产生的影响通过采取有效的污染防治措施，施工产生的污染可降到最低程度，对周边环境不会造成大的影响。 （2）营运期环境影响分析结论 本项目废气主要为丝印及烘干过程产生的有机废气以及检验过程产生的有机废气，本项目丝印废气（VOCs）经集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒（收集效率 90%，处理效率 80%）处理达标后排放；检验过程因有机废气产生量较少，且阶段性进行，目前在车间内无组织排放。经预测，项目丝印排放的VOCs的排放速率、浓度及高度能够《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017），检验产生的VOCs能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求，项目废气对周边大气环境影响较小。 （2）废水 根据工程分析，项目废水包括清洗废水、纯水制备废水、地面保洁废水和生活污水。清洗废水和地面保洁废水经收集后经企业自建废水处理设施处理后排入市政污水管网，纯水制备产生的浓水排入雨水管网。生活污水依托园区隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网。 项目拟建设一座5m3/d废水处理设施，用于生产废水收集、沉淀处理，废水处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及进站路污水处理厂进水水质严值后排入市政污水管网，由进站路污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准后排放。 （3）噪声 根据环评预测分析结果可知，建设单位按照规划的厂区平面布置，同时采取有效的噪声防治措施，项目南、西、北厂界处噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，东厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准限值要求。 （4）固废 本项目产生的不合格产品。全部外售给相关公司回收利用。废棉滤芯、废边角料和生活垃圾环卫部门统一清运。 项目生产过程产生的废活性炭和沉淀池污泥，经收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处理。 经采取上述措施后，项目产生的固体废物对环境影响较小。 5、风险分析结论 项目环境风险评价工作等级为简单分析，项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。 6、评价总结论 本项目建设符合国家产业政策；工程选址可行，平面布置较合理；建设方在严格落实本环评提出的各项污染防治措施与生态保护措施、实现污染物长期稳定达标排放、固体废物实现综合利用和妥善处置的前提下，项目建设对所在区域的环境影响较小。从环境保护角度出发，该项目建设是可行的。 （二）建议 （1）建议加强管理，杜绝各污染物未经处理任意排放，确保各污染防治措施正常运行，使各污染物达标外排，避免因事故排放造成的纠纷、违法问题。 （2）根据项目实际情况，企业应设置专职环保人员，制定有关环保措施，统筹企业的环境管理工作，担负企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施正常运行，各项环保管理制度的贯彻落实。 （3）必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，企业应尽快申请竣工验收。 （4）项目应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，并按照规范要求进行日常管理。 （5）建议企业加强外排废水的监管，确保企业外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值要求。

# Text boxes

废气

噪声

噪声

厂房装修

设备安装

设备检验

投产使用

废气、噪声、

固废

噪声

废水、噪声

噪声

废渣、噪声

噪声、废水

废水、噪声

油墨

粉尘、噪声

水

抛光粉

切削液

水、清洗剂

清洗

磨边

丝印、烘干

清洗

钢化

清洗

抛光

切割

废气

包装入库

检测

粉尘、噪声、固废

噪声

废水、噪声

噪声

废水、噪声

水

ACF胶

绑定

打胶

丝印

贴合

切割

清洗

烘烤

清洗

废气

银浆、蚀刻油墨、保护胶

包装入库

检测

废水

废水

废水

反渗透

超滤装置

多介质过滤器

自来水

废水

到车间机台

超纯水制造

158.96

158.96

雨水管网

浓水

损耗10.8

54

43.2

玻璃盖板清洗用水

损耗14

193.95

三级过滤沉淀池

新鲜3097.4

56

238.44

纯水

70

触摸屏清洗用水

94.75

损耗23.69

园区污水管网流入进站路污水处理厂

118.44

地面保洁用水

损耗540

隔油池、化粪池

2160

生活用水

2700

敏感程度

评价工作等级

占地规模