《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量现状	13

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、项目主要污染物产生及预计排放情况	46

九、结论与建议	47

附件
附件1  环评委托书

附件2  营业执照
附件3  环境质量现状检测质保单及检测单位资质
附图
附图1   项目地理位置示意图
附图2   项目平面布置图
附图3   项目监测布点图
附图4   项目评价范围及周边环境图
附表
附表1  建设项目环评审批基础信息表
附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南纤亿鞋业有限公司年产100万双鞋建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南纤亿鞋业有限公司 |
| 法人代表 | 黄春龙 | 联系人 | 刘文超 |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市经济开发区 世纪大道金砖谷产业园22号栋A座2、3层+1层西 |
| 联系电话 | 13600661299 | 传 真 | / | 邮政 编码 | 422000 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳经济开发区世纪大道金砖谷产业园 22号栋A座2、3层+1层西 （东经 111°33′2.93″，北纬 27°16′0.47″） |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 橡胶鞋制造C1954 |
| 建筑面积 （平方米） | 5000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资 （万元） | 33 | 环保投资占总投资比例 | 3.3% |
| 预期投产日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模 一、项目的由来 鞋是我们生活中最常见的商品，在如今追求消费水平的社会中，国内物美价廉的鞋在市场上需求量巨大。湖南纤亿鞋业有限公司是一家专业从事鞋制作的企业，公司立足于打造一家专业制造鞋及相关产品的公司，基于对鞋市场的需求，结合企业自身技术、经营优势等基础条件和邵阳市地理位置，湖南纤亿鞋业有限公司拟投资1000万元在邵阳经济开发区世纪大道金砖谷22号栋A座标准化厂房建设年产100万双鞋项目，本项目仅租用22栋A座标准化厂房2、3楼和1楼西面，总建筑面积为5000m2，采用裁剪、印花、粘合等工艺生产100万双鞋，无鞋底生产工艺，无印刷、喷漆（喷光）等工艺。本项目仅使用3楼和1楼西面作为生产车间，建筑面积为3000m2，2楼为预留厂房。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）的有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目分类管理名录（2018修订版）》：该项目属于：第八大类、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业：23、制鞋业中的“使用有机溶剂的”，应编制环境影响报告表，故湖南纤亿鞋业有限公司特委托湖南宝清环境工程股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司派出技术人员，在现场踏勘调查、资料收集的基础上，依据《环评技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、工程概况 1）本项目与邵阳经济开发区金砖谷产业园的依托关系： 本项目租赁邵阳经济开发区世纪大道金砖谷22栋A座标准化厂房建设年产100万双鞋项目，22栋A座共6层，每层楼中间隔开可分为东、西两个生产车间。本项目仅租用22栋A座标准化厂房2、3楼和1楼西面，1楼东面和4楼为湖南巨鹭王鞋业有限公司，5楼为湖南木林帅鞋业有限公司，6楼为湖南富族贸易有限公司，供电依托园区配套的供电设施；供水由园区供水管网供水；排水为雨污分流制，雨水经雨水沟收集后排入红旗河；项目员工生活废水由化粪池处理，处理后经污水管网排入进站路污水处理厂，近期：进站路污水处理厂处理后尾水外排至红旗河；远期：待进站路污水处理厂尾水排放管道铺设完成后，生活废水经进站路污水处理厂处理后排入资江。 项目员工食宿均依托工业园区配套的食堂和宿舍（位于金砖谷产业园综合楼内，本项目东北面约100m处，该食堂和宿舍已建成，可供给园区内企业员工食宿）。 2）项目情况： 本项目投资1000万元，租用金砖谷产业园22号栋A座2、3楼和1楼西面标准化厂房建设年产100万双鞋建设项目，2楼为预留厂房，3楼和1楼西面建筑面积为3000m2。本项目具体建设内容见表1-1。 表1-1 建设项目组成情况表 工程名称 建筑物名称 基本情况 备注 主体工程 裁断区 占地面积约100m2，主要为下料裁剪工段 已建，位于厂房1楼 拉料区 占地面积约200m2，主要为制帮、排帮工段 针车区 占地面积约400m2，内设鞋面，手工画线等工段 成型线区 占地面积约1000m2，内设勒楦、人工刷胶，合底，定型（冷热定型）等工段 已建，位于厂房3楼 辅助工程 办公生活区 位于厂房3楼，建筑面积约400m2 已建 储运工程 胶水仓库 占地面积约200m2，位于1楼 已建 辅料堆放区① 占地面积约100m2，位于1楼 已建 备料区（鞋面暂存） 占地面积约100m2，位于3楼 已建 辅料堆放区② 占地面积约300m2，位于3楼 已建 成品仓 占地面积约200m2，位于1楼 已建 环保工程 废水处理 化粪池若干 已建 废气处理 冷粘鞋包头、刷胶、合底、定型、烘烤废气经集气罩收集由活性炭装置处理后再经15m高排气筒排放；车间设置排风扇，加强通风，加强生产管理 新建 噪声处理 安装隔声降噪设施、隔振垫 新建 固废处理 边角料、废包装物厂区内集中收集，外后废品回收站；废胶桶暂存于危险废物暂存间内并委托有相应危废处理资质的单位进行处理；危废暂存间位于厂房1楼胶水仓库，建筑面积约15m2 新建 2、项目用地现状及周围环境概况 本项目利用22栋A座3楼及1楼西面标准化厂房进行生产，周边均为箱包服饰、鞋制品企业，周边200m无居民居住。 3、产品及产量 表1-2 产品方案 产品名称 单位 产量 鞋（男、女、童鞋多类别） 万双/a 100 4、原辅材料及消耗 表1-3 主要原辅材料消耗 序号 名称 年消耗量 最大存储量 主要来源 1 人造革 1万米/a 0.1万米 外购 2 牛皮革 2万米/a 0.2万米 外购 3 鞋底 200万双/a 2万双 外购，分为大底、中底 4 里布 2万米/a 0.5万米 外购 5 飞织布 2万米/a 0.5万米 外购 6 鞋带、装饰品、线条 20t/a 5t 外购 7 纸箱、纸盒 100万个/a 1万 外购 8 水性PU胶 6t/a 0.1t 外购，液态，15kg/桶 9 水性处理剂 4t/a 0.1t 液态，15kg/桶 10 白乳胶 1.5t/a 0.1t 液态，15kg/桶 11 热熔胶 2t/a 0.1t 液态，15kg/桶 主要原辅材料的理化性质见表1-4。 表1-4 主要原辅材料的理化性质一览表 序号 名称 理化性质 1 水性PU胶 丁酮（8%-18%），乙酸乙酯（25%-40%），丙酮（10%-20%），醋酸甲酯（15%-32%），聚氨酯树脂（14%-18%）；外观为透明微白。具有性能稳定，不燃，气味小等特点，可广泛应用于橡胶、PU、PVC、真皮、布类、各种发泡材料等的粘合，并完全可用于各类鞋的制作当中去。 2 热熔胶 热熔胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学性质不变，其无毒无味，属于环保型化学产品。热熔胶是由基体树脂+增粘剂+增塑剂+抗氧剂+填料组成的，熔胶后的胶成为一种液体，通过喷胶机和过胶机，送到被粘合物的表面，待冷却后即完成粘合。 3 白乳胶 白乳胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉（低档的就加轻钙，滑石粉，等粉料），再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。乳液稳定性好，它是以水为分散剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物。 4 水性处理剂 项目使用的处理剂主要是由有机溶剂配制而成的，其主要成分为苯系物（5%-15%），丙酮（10%-20%），N，N-二甲基甲酰胺（20%-30%），乙酸乙酯（25%-40%），环己酮（10%-20%），PU树脂（0-5%），为无色透明液体，不溶于水，溶于多数有机溶剂。胶黏前使用，增加粘合强度，同时具有不容易脱落、加速固化等效果。 5、主要生产设备 表1-5 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 数量（台件套） 备注 1 精密4柱30T液体裁断机 2台 下料 2 精密4柱40T液体裁断机 3台 3 吸尘圆刀批皮机 3台 4 热熔胶批皮机 1台 5 打码机 1台 6 烫金机 1台 7 马靴鞋面定型机 2台 8 豪华型夹型包线 40个 9 红外线前段烘箱 4台 10 10米架空热定型机 2台 11 九爪前帮机 3台 12 8米高架冷定型机 2台 13 豪华型中断单层复底线 52个 14 中段烤箱 8台 15 豪华型后段整理线 52个 16 红外线后段烤箱 4台 17 楦头回转线 100个 18 6米架空杀菌箱 2台 19 后帮机 2台 20 蒸汽除皱机 2台 21 单头吸尘砂轮机 2台 22 鞋帮中底上胶机 2台 23 压底机 1台 24 万能油压机 1台 25 双盖气囊式压底机 2台 26 双头抛光机 2台 27 自动拔楦机 2台 28 打包机 1台 29 过胶机 2台 30 针车流水线（米） 130米 31 电脑罗拉车单针 80台 32 电脑罗拉车双针 10台 33 包边机 2台 34 拼缝机 4台 35 电脑全自动上胶折边机 3台 36 全自动上胶压条机 3台 37 普通压条机 2台 38 内里削边机 6台 39 锤平机 3台 40 小烘箱 5台 41 烘线机 8台 42 鞋面烫衬机 1台 43 双头白胶上胶机 3台 44 空压机 1台 根据《产业结构调整指导目录2019年本》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的设备。 6、能耗水耗情况 表1-6 项目能耗水耗情况 序号 名称 用量 备注 1 水 1200吨/年 生产、生活用水 2 电 5万度 生产、生活用电 7、总厂房布置 本项目利用金砖谷产业园1栋空置厂房22栋A座（1楼西、3楼）进行生产，1楼主要布置前段生产工艺，依次排列有裁断区、拉料区、针车区，胶水仓库设置在1楼东南面，项目危废暂存间设置于胶水仓库中；3楼主要为办公区及原料、成品仓库，同时布置有2条成型线。项目具体平面布置见附图2。 8、公用工程 （1）给水：供水由园区供水管网供水。厂区内生产、生活采用一个给水系统；消防采用专用给水系统。 （2）排水：项目排水系统采用雨污分流制。雨水通过专用的雨水管道收集，排入雨水沟。近期：项目生活污水经化粪池预处理后排入进站路污水处理厂处理后外排至红旗河；远期：待进站路污水处理厂尾水排放管道铺设完成后，生活废水经进站路污水处理厂处理后排入资江。项目用水情况见表1-7，项目水平衡图见图1。 表1-7 项目用水情况表 名称 数量 用水定额 日用水量m3 日排水量m3 年用水量 m3 年排放量m3 备注 职员及管理人员（不住宿即办公用水） 50人 80L/人·d 4 3.2 1200 960 《湖南省用水定额》 地面清洗水 1000m2 1L/m2·次（每周一次） 0.16 0.128 48 38.4 合计 / / 4.16 3.328 1248 998.4 / （3）供电：项目所需电力由邵阳市电网供应。 （4）消防：按《建筑设计防火规范》中的具体规定进行设计，配置室内外消防栓和便携式灭火器。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，不在厂内住宿，就餐依托园区内食堂，每天工作1班，每班工作时间为8小时，年工作300天。 10、投资概况 该项目总投资1000万元，其中环保投资33万元，占总投资的3.3%，具体投资情况见表1-8，具体环保投资情况见表1-9。 表1-8 项目投资情况表 序号 投资名称 投资额（万元） 1 固定资产投资 600 其中 租赁费 80 设备购置费用（含环保投资） 300 其他费用 220 2 辅助流动资金 400 3 合计 1000 表1-9 环保投资情况表 时间区段 项目 内容 投资（万元） 运营期 废水治理 化粪池、雨污分流系统、排污管道 园区已建 废气治理 活性炭吸附装置、集气罩、排气筒 25 固废治理 可移动垃圾收集箱、废料桶、危废暂存间 2 噪声治理 隔声、减震 1 风险防范 导流槽、防渗、金属托盘 5 合计 33 与项目有关的原有污染情况及区域主要环境问题： 本项目为新建项目，本项目租用现有厂房进行生产，无相关的原有污染情况及环境问题。 区域内企业分布：本项目位于经济开发区金砖谷产业园内，周围均为鞋、箱包等工业企业，主要企业有湖南巨鹭王鞋业有限公司，湖南木林帅鞋业有限公司，湖南富族贸易有限公司、邵阳市湘京皮草服装有限公司、邵阳市欧亚皮草服装有限公司等。区域主要企业见表1-10。 表1-10 区域主要企业一览表 企业名称 主要产品 地址 方位和距离 主要污染物 湖南巨鹭王鞋业有限公司 鞋加工、生产 22栋A座1、4楼 4楼 噪声、固废、废气 湖南木林帅鞋业有限公司 鞋加工、生产 22栋A座5楼 5楼 噪声、固废 湖南富族贸易有限公司 鞋加工、生产 22栋A座6楼 6楼 噪声、固废、废气 邵阳奥佳工贸有限公司 鞋加工、生产 22栋B座1、2楼 南面20m 噪声、固废、废气 邵阳市湘京皮草服装有限公司 服装加工、生产 22栋B座3楼西 南面20m 噪声、固废、废气 邵阳市欧亚皮草服装有限公司 服装加工、生产 22栋B座3楼东 南面20m 噪声、固废、废气 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况 1、地理环境 邵阳，旧名宝庆，位于湘中而偏西南。北障雪峰之险，南屏五岭之秀，资水横贯，邵水交汇，盆地珠连，丘陵起伏。自西汉置县，为郡为州为府，为一方之重镇。北邻娄底，南界永州，上通云贵，下接长衡。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，上瑞（上海—瑞丽）、二广（二连—广州）高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；207、320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；县道、乡道、村道，星罗棋布，畅通无阻；邵衡（邵阳—衡阳）、邵常（邵阳—常德）高速公路正在动工修建，形成纵横交错的交通网络，资江水运可达洞庭湖，交通十分便捷。 项目建设地位于邵阳经济开发区金砖谷，交通便利。项目拟建地具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 邵阳市属江南丘陵大地形区。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”，东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。 本项目所在区域地貌为丘陵地带，本项目利用现有厂房进行生产，无需施工建设。 3、气候气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1摄氏度，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5mm；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。（风向频率玫瑰图详见图2）。 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，流域面积2068km2，干流长度112km，河床坡降0.79‰，河床宽80-150m；邵水每年平均径流量为11.47亿m3，平均流速0.5m/s，平均流量36.4m3/s，最大流量1350m3/s，枯水期平均流量0.64m3/s。 红旗河为邵水支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，流经双清区高崇山镇的芦家冲，云山乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥（高家坝），至石桥乡马鞍村的鹅公咀汇入邵水。河长29km，流域面积60.72km2，河流坡降1.64‰，红旗河出口距邵水河口3.9km。河宽5~18m，水深1~4m，流量80~100L/s左右。 项目营运期生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入邵阳大道市政污水管网，再进入进站路污水处理厂处理达标后排放。 5、动植物 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立m。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 项目拟建地为工业园区，区域城市建设绿化以各单位自行绿化和道路绿化为主，绿地率在3～15%之间，厂房四周以观赏树木、花草为主，起到点缀美化环境的作用，城市道路两侧全部为道路绿化和小花坛，无国家保护的珍稀植物、珍稀濒危动物分布。根据现场实际调查，项目周边没有受国家、省、市保护的名胜古迹、风景区、自然保护区。 6、邵阳经济开发区概况 根据湘环评【2007】178号文件，邵阳市宝庆科技工业园规划环境影响评价报告书已获得环评批复。邵阳市宝庆科技工业园即为现在的宝庆工业集中区，宝庆工业集中区作为邵阳市“两型社会”示范区，推进新型工业化、新型城市化先导区，成立于2006年，规划面积18平方公里，与佘湖生态新城双龙紫薇产业园共同组成31平方公里的宝庆工业新城，城市主干道邵阳大道横贯东西，与上瑞高速东南互通相连接，主干道财桥路惯穿南北，北达火车货运站，南抵规划中的白马大道，园区“三横七纵”的主要交通路网陆续拉通，交通十分便利，区位优势明显。园区以财神路为界，以西7平方公里为“综合配套区”，规划中的邵阳市行政中心和文化中心位于综合配套区，财神路以东11平方公里为“产业园区”，重点发展“先进机械制造产业、电子信息、生物医药”等主导产业。2016年11月经省政府同意，整合原湖南邵阳经开区与宝庆工业集中区为邵阳经济开发区。 7、经济开发区排水规划 （1）工业集中区排水规划目标： 近期：改造已建合流制排水管网，规划新区采用完全分流制排水系统；管网覆盖率达90％；污水处理率达90％；污水处理达到二级处理深度，出水水质达到一级A标准。 远期：完全建成分流制排水系统；管网覆盖率达100％；污水处理率达100％：工业废水处理率达到100％。 （2）排水体制：根据排水体制分析和宝庆工业集中区现状与现实情况及社会经济发展水平，本规划区域应采用完全分流制排水体制；已建合流制管网系统应改造为完全分流制管网系统；工业废水接入城镇排水系统的水质应按有关标准执行，不应影响城镇排水管渠和污水处理厂等的正常运行；不应对养护管理人员造成危害；不应影响处理后出水的再生利用和安全排放，不应影响污泥的处理和处置。 （3）污水量及污水处理厂规划： 宝庆工业集中区污水分别排至已建红旗渠污水处理厂(4.62km2)、本规划拟建的进站路污水处理厂（24.77km2，规划污水量约8.0万m3/d）。位于进站路西侧，邵阳大道北侧，毗邻红旗河。纳污范围为整个宝庆工业集中区规划范围，考虑周边区域发展，纳污面积约2939公顷。 （4）污水管网规划： 输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。工业内经常受有害物质污染场地的雨水，应经预处理达到相应标准后才能排入排水管渠。污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。宝庆工业集中区排水专项规划污水干管采用平行式和正交式相结合的方式进行布置。 （5）雨水排放口规划：雨水规划的基本原则是利用自然排水条件，因势利导，顺其自然就近排入水体，以减少建设费用。由于规划区域为丘陵地区，地形变化复杂，雨水规划只能根据各汇水区分片进行，干管均按现有冲沟和城市道路网络进行敷设，顺地形地势就近排入红旗河。建成区已建合流制排水系统的部分进行分流制改造，新建区域采用雨污分流的排水体制。规划范围内共设20个较大的排水分区及排放口。 （6）雨水管网规划：宝庆工业集中区排水专项规划雨水干管（渠）亦采用正交布置与平行布置相结合的方式，以正交布置为主；规划雨水管道分散出流，以排洪渠、河流等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路或现有冲沟顺坡排放，采用重力流自排，由管道收集后就近排入附近排洪渠，在保证雨水、污水不混接的前提下，设计可以尽量利用现状及规划河道，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走，减小管径。 8、邵阳市“金砖谷”基本情况 中国（中部）快时尚产业金砖谷坐落在邵阳经开区世纪大道，升级于邵阳宝丰国际服饰箱包城，根据轻工产业的升级搬迁和快时尚轻工产业发展的需要，与时俱进，扩大规模，优化功能，提质升级，计划打造“财富聚集之谷、产业聚集之谷、人才聚集之谷”，简称“金砖谷计划”。该项目于2016年开工建设，一二期总投资约10亿元，占地面积340亩，总建筑面积40万平方米，标准化厂房35栋，可接纳入园品牌服饰（箱包）企业100余家。 配套设施建设：目前，区域内的交通主干道已经建好，市政排水管网已基本敷设完成，企业陆续入驻，供电、供汽、供水等基础设施均已建设完成或与邵阳市基础设施连通，远期规划进行支路的建设及配套市政给排水管网的敷设。本项目生活废水排入进站路污水处理厂，尾水再通过专管排入资江。

# 三、环境质量现状

1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判定 根据邵阳市全市2019年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（ug/m3） 标准值/（ug/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 17.58 60 29.30 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 PM10 年平均质量浓度 65.25 70 93.21 达标 PM2.5 年平均质量浓度 46.17 35 131.91 超标 CO 年平均质量浓度 1.14 / / 达标 O3 年平均质量浓度 124.50 / / 达标 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。目前，影响邵阳市环境空气质量的主要污染物是PM2.5和PM10。因此，根据以上判断，邵阳市全市大气环境不属于达标区。 造成超标原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 （2）基本污染物环境质量现状 本项目厂址位于邵阳经济开发区，大气环境质量现状数据引用了邵阳市常规监测点“市化工厂”2019年1月~2019年12月的检测数据，监测点位于邵阳经济开发区办公楼楼上。监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。 表3-2 大气环境质量现状监测结果表 单位（ug/m3） G1 邵阳市环保局常规监测点“市化工厂” 监测因子 PM10 PM2.5 NO2 CO（mg/m3） SO2 O3 测值范围 43~107 28~80 14~33 0.7~1.6 11~21 78~164 平均值 66.3 46.8 24.4 1.2 14.9 126.6 （GB3095-2012）二级年均标准值 70 35 40 4（24小时平均值） 60 160（日最大8小时平均值） 达标情况 达标 超标 达标 达标 达标 达标 由表3.2中监测数据可知，PM10、SO2、NO2年平均质量浓度、O38h、CO日平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （3）其他污染物环境质量现状数据 本项目引用邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司《安踏智能制造产业基地建设项目环境影响报告表》监测数据，邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司位于本项目东南面200m，监测单位为湖南华科环境检测技术服务有限公司，监测时间为2019年4月10日至4月16日。 （1）监测布点及监测因子 设置了1个环境空气质量现状监测点，位于G1荷兴村居民点，距离本项目400m，监测项目为TVOC。 （2）监测结果 环境空气质量现状监测结果列于表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果一览表 点位名称 监测点位坐标/m 污染物 平均时间 评价标准/（ug/m3） 监测浓度范围/（ug/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y A1 555357.56 3015485.74 TVOC 8h平均质量浓度 600 17-23 1.9 0 达标 由表3-3可知：TVOC监测结果能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1中的相关标准限值，说明项目所在地空气环境质量现状良好。 2、水环境质量现状 项目环评引用邵阳市胜安塑料加工有限公司《年产5000吨PE/PP复合塑料颗粒建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年11月7日～9日对红旗河进行水质监测的历史数据。 （1）监测断面 W1：红旗河：黑巷子入红旗河口上游500m（进站路污水处理厂排水口上游400m）； W2：红旗河：黑巷子入红旗河口下游1000m（进站路污水处理厂排水口下游1100m）； （2）监测项目 监测因子为pH、COD、BOD5、SS、总磷、总氮、氨氮。 （3）评价标准 参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。 （4）评价结果及分析 地表水环境质量现状监测统计及评价结果见表3-4。 表3-4 地表水环境质量监测结果表 单位：mg/L 采样点位 检测项目（单位） 11.7 11.8 11.9 评价标准 最大超标倍数 超标率% 评价结果 W1 pH（无量纲） 6.42 6.90 6.95 6-9 0 0 达标 COD（mg/L） 18 17 16 20 0 0 达标 SS（mg/L） 12 11 13 / / / / BOD5（mg/L） 3.0 2.8 3.0 4 0 0 达标 NH3-N（mg/L） 0.84 0.89 0.85 1.0 0 0 达标 TP（mg/L） 0.16 0.17 0.16 0.2 0 0 达标 W2 pH（无量纲） 7.13 7.22 7.20 6-9 0 0 达标 COD（mg/L） 19 19 18 20 0 0 达标 SS（mg/L） 19 18 17 / / / / BOD5（mg/L） 3.2 3.1 3.1 4 0 0 达标 NH3-N（mg/L） 0.89 0.92 0.93 1.0 0 0 达标 TP（mg/L） 0.18 0.19 0.18 0.2 0 0 达标 监测结果表明，监测期间红旗河各监测断面监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值。 3、声环境质量现状调查与评价 邵阳市新安监测公司于2020年5月11～12日对项目所在地的声环境质量进行了现场监测，监测点位为拟建地东面场界外1m处，拟建地南面场界外1m处，拟建地南面场界外1m处以及拟建地北面场界外1m处，监测数据见表3-5： 表3-5 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB（A） 采样点位 5月11日 5月12日 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间≤65 夜间≤55 N1拟建地东面场界外1m处 52.4 40.8 51.9 40.9 N2拟建地南面场界外1m处 52.0 41.7 52.0 42.1 N3拟建地西面场界外1m处 52.8 42.7 50.8 41.9 N4拟建地北面场界外1m处 51.9 42.6 50.9 41.4 N5项目地22栋A座厂房1楼西中部 53.2 38.4 53.6 38.3 N6项目地22栋A座厂房3楼中部 53.7 36.9 53.8 36.4 备注：昼间时间6:00~22:00，其余为夜间。 由上表可知，拟建地区域噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。 四、土壤环境质量现状监测与评价 本项目租用金砖谷产业园18号栋A座1、2楼东面标准厂房进行建设，不涉及基础开挖及土建工程，仅在厂房内部进行改造及设备安装即可投入营运。邵阳经济开发区三一专用汽车有限责任公司位于本项目西南面1.2km，本环评引用《年产20000台城市环保专用车项目》2020年4月19-29日委托湖南华清检测技术有限公司检测的土壤数据（节选）。 ①监测因子 砷、铜、铅、镍、镉、汞、铬（六价）、四氯化碳、氯仿（节选）； ③监测结果 现状监测统计结果见下表。 表3-6 土壤监测结果 单位：mg/kg 取样点位 砷 铜 铅 镍 镉 汞 铬（六价） 四氯化碳 氯仿 A1 43.7 50 23.8 30 0.042 0.106 ND ND ND 第二类用地筛选值 60 18000 800 900 65 38 5.7 2.8 0.9 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据上表3-5可知，项目土壤各检监测因子均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）筛选值要求。 五、生态环境状况 项目位于产业园区内，区域内植被以人工绿化苗木为主，植物种类单一，主要有樟树、桂花、柳树等，并伴有少量野生杉、桃、梨等。现场调查时，项目所在区域未发现重点保护的野生、珍稀濒危动物和重点保护的古树名木，生态环境一般。 环境保护目标： 项目周边200m范围内无居民居住，主要环境保护目标详见下表。 表3-7 大气环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护内容 环境功能区 相对厂区方位 相对厂区距离/m X Y 荷兴村散户 554262.47 3016193.96 居民，10户约40人 二级 北 250-500 荷兴村散户 554819.02 3015878.81 居民，5户（约25人） 二级 东南 360-500 荷兴村散户 554867.25 3015845.43 居民，20户（约80人） 二级 南 290-500 高崇山镇 555710.51 3016308.56 居民，230户（约805人） 二级 东 500-2500 凤园村 555664.35 3014516.99 居民，180户（约630人） 二级 南 500-2500 火车站乡 552948.78 3015369.76 居民，300户（约1050人） 二级 西 500-2500 兴隆街道 553900.73 3016940.01 居民，180户（约735人） 二级 北 500-2500 表3-8 地表水环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护要求 相对厂区方位 相对厂址距离/m 相对厂址高差/m 与项目废水排放口相对距离/m X Y 红旗河 554476.52 3014067.34 农业灌溉用水，（GB3838-2002）III类 西南面 2000 -30 -

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水： 资江执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准 表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 污染物 标准值 单位 依据 pH 6～9 -- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 COD ≤20 mg/L BOD5 ≤4 mg/L 氨氮 ≤1.0 mg/L SS / / 总磷 ≤0.2 mg/L 2、环境空气： 区域内执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征因子TVOC参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D ； 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称 浓度限值 标准来源 年平均 SO2 60µg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级 NO2 40µg/Nm3 PM2.5 35µg/Nm3 PM10 70µg/Nm3 CO 24h平均：4µg/Nm3 O3 8h平均：160µg/Nm3 总挥发性有机物(TVOC) 8h平均：600µg/Nm3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求 3、声环境： 区域内执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类标准。 表4-3 《声环境质量标准》GB3096-2008 类别 适用区域 等效声级Leq dB（A） 昼间 夜间 3 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 65 55 4、土壤： 区域内《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物： VOCs（非甲烷总烃）、颗粒物排放浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度 限值 排气筒 高度（m） 标准值 监控点 浓度mg/m3 VOCs 120 15 10 厂界监控点浓度限值 4.0 颗粒物 120 15 3.5 1.0 2、水污染物： 生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准；氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 表4-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 项目名称 单位 B等级 标准来源 COD mg/L 500 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级（氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级） BOD5 mg/L 300 SS mg/L 400 NH3-N mg/L 45 总磷 mg/L 8 总氮 mg/L 70 粪大肠菌群数 个/L 5000 3、噪声： 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 边界处声环境功能区类型 等效声级Leq dB（A） 昼间 夜间 3 65 55 4、固体废物： 一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）（2013年修正），生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及（2013年修改单）。 |
| 总量控制指标 | 本工程无生产废水排放，生活污水排放量960m3/a，经市政污水管网汇入进站路污水处理厂深度处理。建议总量控制指标如下表。 表4-7 建议总量控制指标一览表 单位：t/a 污染物 排放量 建议总量控制指标 COD 0.05 计入进站路污水处理厂总量指标 NH3-N 0.01 VOCs 0.2 0.2 |

# 五、建设项目工程分析

项目工艺流程及产污环节简述（图示） 本项目属于工业类建设项目，生产工艺流程及产污环节图见下图。 图1 项目工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简介： （一）鞋面处理 设置于生产车间，项目外购经预处理过的成品真皮等原材料，其在厂区不再进行预处理。 （1）皮革下料裁切：根据制鞋款式及大小将采购的原材料（成品真皮）通过裁断机按工艺要求进行裁切，裁断机内放置有不同规格的模具，在裁切时，严格按照鞋的尺码大小进行，分别裁剪出前帮、后帮及内衬。此工序过程中若出现皮革损伤等劣质情况用笔在画皮台标出，裁料时该部分舍弃不用，作为废料。该工序产生的污染物主要是设备产生的噪声以及废边角料。 （2）片边：将需要折边的部件边缘按照规格要求用削皮机片成斜坡状。 （3）折边：按照鞋面结构要求将鞋面部件用人工将鞋面部件的边缘折叠。 （4）鞋面成型：利用过胶机用胶水在鞋面上刷一层，然后粘上内衬，即鞋里。采用针车机和针车线进行针车，缝纫成鞋帮外形，缝纫鞋舌和后方里布时要顺着样本的形状车，不能出现变形现象。该工序的污染物主要为粘鞋里产生的有机废气。 （二）鞋底处理 （5）鞋面排帮：机器排帮，项目利用前帮机和后帮机将针车好的帮面、内衬等按顺序排好，手顺鞋头。将鞋帮与相应的楦头，按双配对放好，鞋面须与鞋楦号一致。将排帮完成的鞋放入真空湿热定型机中，调整温度在80℃，时间约5min，起到稳型作用。该工序产生的污染物主要为定型过程产生的有机废气。 （6）打磨：其主要工作是将鞋面待粘合处进行打磨，使其与鞋底贴合处形成不光滑面，以利于后续工艺的涂胶和贴底；鞋面打磨过程进行时，鞋底待粘合处处理过程同时进行，鞋底处理的主要目的同鞋面打磨过程。该工序产生的污染物主要为打磨望过程中产生的粉尘及设备噪声。 （7）鞋面及鞋底刷胶及烘烤：沿打磨好的帮面边缘人工用胶水刷一层，刷面胶时不超过底线，刷胶要均匀，不集胶，不少胶；刷底胶时不往外溢胶、刷胶均匀。在胶粘工艺中，将被粘接面经机械打磨糙化，再涂刷粘合剂，经烘至胶层呈“指触干”时，将两个被粘接面贴加压使之充分接触而粘合。此工序并排设置3个烤箱，每个烤箱间设置有一段人工补胶区。该工序产生的污染物主要为烘烤过程产生的有机废气。： （8）贴底、压边：将鞋面、鞋底粘贴在一起，看准中心线，先贴鞋头再贴后跟，不能溢胶或欠胶。粘接好鞋底的鞋放在压底机上挤压，使其更好地粘接。 （9）脱楦：将鞋子从冷冻箱中取出，将楦头从鞋子拔出。 （10）包装：项目所用包装盒为外协加工印刷，项目无包装材料生产工序。成鞋最终装入纸箱，运至成品库房暂存。 营运期污染源分析 1、废水 本项目营运期产生的废水主要为生活废水。 项目清洗废水约38t/a，与生活废水一同经化粪池处理。根据本项目劳动定员50人，均不在公司住宿，其废水产生量按《湖南省用水定额》DB43/T388-2014中办公楼（带食堂）的80L/人·d计，则用水量为4m3/d，1200m3/a，排污系数按80%计，废水排放量为3.2m3/d，960m3/a。 项目生活废水产生量为998t/a，生活废水经化粪池处理，其污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类等，经上述处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的C级标准，再排入邵阳大道市政污水管网，再进入进站路污水处理厂，最终排入红旗河。根据邵阳经开区规划，进站路污水处理站配套的尾水排放管道正在铺设，待管网铺设完成后，尾水排放至资江。 2、噪声 该项目的噪声主要来自于生产设备运行和运输机械产生的噪声，设备产生的噪声源强约为65～80 dB（A）。 表5-1 主要设备噪声源强 序号 设备名称 数量 噪声级dB（A） 1 精密4柱裁断机 5台 80 2 内里削边机 6台 68 3 双头抛光机 2台 75 4 压底机 4台 65 5 过胶机 2台 70 6 空气压缩机 1台 80 3、废气 根据生产工艺流程分析，项目生产过程中主要的空气污染因子为上胶、贴合（含补胶）、烘干工序所产生的有机废气以及下料裁剪的颗粒物。由于下料裁剪产生的颗粒物较少，且颗粒物粒径较大，一般沉降于生产车间内。 则项目主要的空气污染因子为：上处理剂及上胶、贴合工序使用的水性PU胶、处理剂挥发产生的有机废气以及胶水加热时挥发的有机气体。 1）有机废气：项目使用的PU胶及白乳胶均为无苯环保水性胶，在生产过程中会产生挥发性有机废气，其成分不含有三苯。项目使用的水性PU胶、水性处理剂、热熔胶、白乳胶的用量分别为6t/a，4t/a，2t/a，1.5t/a。本项目使用热熔胶对鞋面进行处理，参考热熔胶特性：是一种不需要溶剂，不含水分100%的固体可溶性聚合物，在常温下为固体，加热到一定温度变为流动，且有一定粘性的液体，热熔温度较低，产污参照水性胶，白乳胶为一种水基型胶水，参考《广东省制鞋行业挥发性有机化合物排放系数使用指南》，水性胶粘剂指以水作为溶剂，VOCs含量在15%以下。则VOCs排放系数如下表： 表 5-2 制鞋企业VOCs产污系数 序号 原辅料名称 VOCs产污系数（kg/kg） 1 水性胶 0.008 2 白胶 0.15 3 水性处理剂 0.02 若企业胶粘剂类型不在上述范围内，可参考上述排放系数合理取值 根据上表计算可得，项目胶合、烘干挥发性有机物（VOCs）的产生总量为0.369t/a，项目在上胶、贴合、烘干生产工序上方安装集气罩及活性炭吸附装置，废气经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后通过排气筒高空排放，要求排气筒高度不低于15m且应高出周围200m半径范围的最高建筑物5m以上，设计引风机总风量为5000m3/h，集气效率按90%计，剩余10%为无组织排放，项目年工作时间300d，每天工作8h，则项目挥发性有机物（VOCs）无组织排放量：0.037t/a。活性炭吸附装置的一般处理效率为50%，则挥发性有机物（VOCs）有组织排放量：0.166t/a（0.069kg/h，13.8mg/m3）。 项目有机废气排放工段集中作业，同时设置风幕、软帘或双重门等阻隔设施，减少废气排放。综上，项目挥发性有机物（VOCs）有组织排放量为0.166t/a，无组织排放量为0.037t/a，项目废气排放情况详见表5-3。 5-3 项目排放废气中主要污染物产生、处理及排放情况一览表 来源 名称 处理前污染物 环保措施 处理后污染物 排放方式 产生量t/a 速率 kg/h 浓度mg/m3 排放量 （t/a） 速率 kg/h 浓度mg/m3 上胶、贴合 VOCs 0.369 0.15 30 活性炭吸附50%去除效率 0.166 0.069 13.8 有组织排放 2）粉尘 项目砂轮机、抛光机在对皮革进行鞋底打磨、抛光处理时会产生的少量粉尘，根据业主提供资料和类比同类企业调查，抛光、抛光工序粉尘的产生量约为0.5g/只产品，项目年产生量为100万双，则项目抛光、抛光粉尘的年产生量为1t/a，粉尘经打磨抛光两用机配套的布袋吸尘器除尘处理后呈无组织排放。根据相关资料调查，布袋除尘一般除尘效率可达90%以上，本项目按最低除尘效率90%计，则处理后的粉尘排放量为0.1t/a。无组织排放部分由于粉尘的粒径较大，粉尘受重力影响直接在车间内沉降，对外环境影响较小。 4、固体废弃物 项目固体废物主要为工业固体废物及员工的生活垃圾。 工业固体废物：废边角料和不合格品，为一般工业固体废物，产生量约为2t/a，收集后卖废品公司；废热熔胶桶、废白乳胶桶、废PU胶桶，废桶以0.2kg/个计算，则产生量约为0.16t/a，此类废物属于危险废物，危废类别是HW49其他废物中非特定行业，900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处理；有机废气吸附装置产生的废活性炭，为危险废物，活性炭需定期更换，活性炭对有机废气的吸附容量为0.3-0.4kg/kg（以0.4kg有机废气/kg活性炭计算），项目集气罩收集的有机废气量约为0.6t/a，则需要的活性炭的量为1.5t/a，危废类别是HW49其他废物中非特定行业，900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 员工的生活垃圾：项目职工拟定员50人，年工作日以300天计，根据我国生活污染排放系数，生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为7.5t/a，由环卫部门统一收集并处置。 本项目固体废物的产生及处置情况详见下表。 表5-4 固体废物产生及处置情况一览表 序号 名称 来源 属性 产生量 处置措施 1 废边角料、不合格产品 生产车间 一般固废 2t/a 收集出售 2 废热熔胶桶、废白乳胶桶 废PU胶桶 生产车间 危险废物 0.16t/a 委托有资质单位处理 3 废活性炭 生产车间 危险废物 1.5t/a 委托有资质单位处理 4 生活垃圾 生活办公 / 7.5t/a 环卫部门清运

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 车间废气 | VOCs | 30mg/m3，0.15kg/h | 13.8mg/m3，0.069kg/h |
|  |  |  | 打磨抛光 | 1t/a | 0.1t/a |
|  |  |  | 下料、裁剪 | 无组织排放 | 无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活废水 | 污水量 | 998t/a |
|  |  |  | COD | 300mg/L | 0.3t/a | 200mg/L | 0.2t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.15t/a | 120mg/L | 0.12t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.03t/a | 30mg/L | 0.03t/a |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.3t/a | 100mg/L | 0.01t/a |
|  |  |  | 石油类 | 20.0mg/L | 0.02t/a | 13mg/L | 0.013t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 运营期 | 员工 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 委托环卫部门每天定时清运 |
|  |  | 生产过程 | 废边角料、不合格产品 | 2t/a | 收集定期外售 |
|  |  |  | 废热熔胶桶、废白乳胶桶 | 0.16t/a | 收集至危废暂存间，再由有资质单位处置 |
|  |  |  | 废胶桶（PU胶桶、溶剂桶） |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 1.5t/a |  |
| 噪 声 | 该项目的噪声主要来自于生产设备运行和运输机械产生的噪声，噪声源强约为65～80dB（A）。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目周边为工业厂房，租用已建成厂房，不新增用地，无水土流失和植被破坏，对生态环境影响小。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用现有厂房进行生产，无施工期。 营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 （1）地表水影响分析 1、评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 本项目生活废水经化粪池处理后最终进入进站路污水处理厂深度处理，生活污水排放方式为间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 近期：项目生活污水产生量较少，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进站路污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后尾水排放至红旗渠；远期：根据邵阳经开区规划，进站路污水处理站配套的尾水排放管道正在铺设，待管网铺设完成后，生活废水经进站路污水处理厂深度处理后由专管排放至资江。 综上，本项目对地表水环境影响可接受。 3、废水入进站路污水处理厂的环境可行性 进站路污水处理厂自2017年正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，目前处理规模为8万t/d，水质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 排放标准，纳污范围为整个宝庆工业集中区规划范围。 本项目生活废水量较少，污水全为生活污水，水质成份简单，因此本项目生活污水不会对进站路污水处理厂水质和水量造成冲击性的影响。 表7-2 废水处理厂设计进水水质要求（单位mg/L） 项目 COD BOD5 SS NH3-N pH 色度（倍） 《污水综合排放标准》三级标准 500 300 400 45 6~9 64 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水进入进站路污水处理厂深度处理措施可行。 4、地表水环境影响评价结论 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目生活废水进入污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 （2）污染源排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-3。 表7-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活废水 COD、NH3-N、SS 进站路污水处理厂 间断排放 1# 生活污水处理系统 厌氧（化粪池） DW001 符合 企业生活排口 ②废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-4。 表7-4 废水间接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A/《污水综合排放标准》一级（mg/L） 1# 生活废水排放口DW001 554518.81 3016163.30 960 进站路污水处理厂 间断排放 全天 进站路污水处理厂 COD 50 SS 10 NH3-N 5（8） ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-5。 表7-5 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)/《污水排入城镇下水道水质标准》 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 三级标准 500 SS 400 NH3-N 45 ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-6。 表7-6 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 50 0.05 SS 10 0.01 NH3-N 5 0.005 全厂排放口合计 COD 0.05 SS 0.01 NH3-N 0.005 ⑤地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表3。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类可知，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此，本次环评不对地下水评价。 为防止项目运行影响区域地下水。环评要求建设方应对危废暂存间的底部采用1m厚粘土防渗层，并设置防渗防漏设施（金属托盘）。 二、大气环境影响分析 1、大气评价等级判定 按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为： 式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-7。 表7-7 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-8，所采用的污染物评价标准见表7-9。 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 80万 最高环境温度 39.6°C 最低环境温度 -6°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 表7-9 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子 标准值（ug/m3） 标准来源 VOCs 600 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求/GB 3095-2012 TSP 900 项目点源和面源参数详见表7-10、表7-11。 表7-10 项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标（m） 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流量（m3/h） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率(kg/h) X Y DA001 15m排气筒 556079.23 3016080.08 254 15 0.2 5000 25 2400 正常 VOCs 0.069 表7-11 项目矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 1 车间 556073.53 3016076.18 254 20 10 35 5 3600 正常 VOCs 0.015 2 556073.53 3016076.18 254 20 10 35 5 3600 正常 TSP 0.042 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-12 正常工况估算模式预测结果表 污染源 预测质量浓度/（μg/m3） Pmax（%） 最大落地浓度距离（m） 评价等级 点源 15m排气筒（DA001） VOCs 3.1933 0.1597 68 三级 面源 生产车间 VOCs 5.0143 0.2507 26 三级 面源 生产车间 TSP 14.0367 1.5596 26 二级 由上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为1.5596%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围：自厂界外延，边长取5km。 2、影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 3、大气环境影响评价结论与建议 （1）大气环境影响评价结论 项目大气环境影响评价等级为二级，根据工程分析以及上述估算结果可知，VOCs低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准。无组织排放VOCs最大落地浓度能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求 综上分析，项目大气环境影响可接受。 （2）大气污染控制措施可行性 本工程有机废气采取的治理措施工艺流程如下图所示。 图7-1 挥发废气处理工艺流程图 工艺流程说明： 废气收集：胶粘、合底等工序均在密闭车间内进行，上方均设置有集气罩，车间内采用上送风下抽风方式，使得工作时均呈微负压状态，保证挥发性有机物被抽风系统抽吸效率。 废气处理：根据挥发性有机物易溶于被吸附的特点，采用活性炭对挥发性有机物进行处理，最后由1根15m排气筒高空排放。由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。目前挥发性有机物处理均采用活性炭吸附的方式，使废气与活性炭充分接触，去除效率较高。在采取以上措施后，VOCs低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准，措施可行。 ②无组织 建设单位应采取如下措施，以减少项目无组织废气产生量： ①从源头上控制大气污染物的无组织排放。建设单位在生产过程中应加强对成型线车间的监控力度，最大可能的实现封闭式作业，杜绝敞开式作业，避免生产过程中无组织排放量增大，严格控制使用水性胶水，减少挥发性有机物废气排放。 ②加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏。 ③加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 ④合理布置车间，将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 采用上述措施后可减少本项目的无组织气体的排放。 （3）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放清单如下所示. 表7-13 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 VOCs 5.24 0.262 0.166 一般排放口合计 VOCs 0.166 有组织排放总计 有组织排放总计 VOCs 0.166 表7-14 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产物环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 1 生产车间 胶粘 VOCs 密闭、活性炭吸附 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 4000 0.037 2 打磨、抛光 TSP 密闭、布袋收尘 《大气综合排放标准》（GB16297-1996） 1000 0.1 无组织排放总计 VOCs 0.037 TSP 0.1 表7-15 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 VOCs 0.203 2 TSP 0.1 （6）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表2。 通过上述分析，本项目污染物在落实各污染防治措施之后，污染对周围环境影响不大，因此从环境空气影响角度考虑，本项目具有环境可行性。 三、噪声对周围环境的影响分析 项目噪声主要来源于生产设备运行和运输机械产生的噪声，噪声源强约为65～80 dB（A）。项目通过加强管理，选择低噪设备，基础减震，加之项目为白天生产，夜间不生产，设备噪声经过厂房隔声和距离衰减后，预计降噪10dB(A)以上。按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 结合项目平面布置图，项目噪声预测结果见表7-16。 表7-16 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 方位 噪声源 距声源点最近距离（m） 贡献值 是否 达标 东面厂界 78 30 50.45 达标 南面厂界 10 60 达标 西面厂界 30 50.45 达标 北面厂界 10 60 达标 根据表7-7预测结果可知，项目噪声源经厂房隔声和距离衰减后，项目厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求。项目营运期噪声对声环境影响较小。 四、固体废物对周围环境的影响分析 项目固体废物主要为工业固体废物及员工的生活垃圾。 工业固体废物：废边角料和不合格品，为一般工业固体废物，产生量约为2t/a，收集后卖废品公司；废热熔胶桶、废白乳胶桶、废PU胶桶，产生量约为0.16t/a，此类废物属于危险废物，危废类别是HW49其他废物中非特定行业，900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处理；有机废气吸附装置产生的废活性炭，为危险废物，活性炭需定期更换，活性炭对有机废气的吸附容量为0.3-0.4kg/kg（以0.4kg有机废气/kg活性炭计算），项目集气罩收集的有机废气量约为0.6t/a，则需要的活性炭的量为1.5t/a，危废类别是HW49其他废物中非特定行业，900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后存放于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 员工的生活垃圾：生活垃圾产生量约为7.5t/a，由环卫部门统一收集并处置。 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目在主生产厂房内设置一个危废固废暂存间，面积约10m3。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目各危险废物对周围环境影响较小。 综上，本项目固废均得到有效处置，对环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为制鞋项目，属于污染影响型项目。 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为含有机溶剂的制鞋业，为Ⅱ类项目。 （2）占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》可知建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目总占地面积为1000m2，属于小型规模。 （3）敏感程度划分 项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-17。 表7-17 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等突然环境敏感目标的 较敏感 建设周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 经现场勘察，本项目周边为工业区，根据上表可知，本项目敏感程度为不敏感。 （4）土壤环境影响识别与评价因子筛选 本项目属于污染影响型建设项目，结合项目特点，本项目在运行期间可能造成土壤污染的因素主要表现在：项目原辅材料中胶水在储存、取用过程中泄露，渗入土壤进而污染土壤；危废暂存间废机油等危废泄露渗入土壤造成污染。本项目土壤环境影响识别见表7-18。 表7-18 土壤环境影响识别表 序号 污染源 污染物 污染途径 污染因子 备注 1 胶水储存、使用 挥发性有机物 垂直入渗、大气沉降 VOCs 事故排放 2 危废暂存间 挥发性有机物 垂直入渗 VOCs 事故排放 （5）评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-19。 表7-19 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 邵阳经济开发区世纪大道金砖谷产业园标准化厂房2016年建成，区域内的交通主干道已建成，市政排水管网已基本敷设完成。本项目租用金砖谷产业园18号栋A座1、2楼东标准厂房进行建设，不涉及基础开挖及土建工程，仅在厂房内部进行改造及设备安装即可投入营运。项目厂区内除绿化区域已全部完成路面硬化，环评已要求重点防渗区域及一般防渗区区域按要求完成防渗工作，项目周边无敏感点，周边200m范围内均为工业园区。 本项目占地规模为小型，敏感程度为不敏感，评价工作等级为三级评价。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》可知，污染影响型土壤三级调查范围为0.05km范围内，采用定性描述法进行预测。 （6）土壤环境预测及评价 本项目为鞋业生产项目，项目使用的胶水中含有的挥发性有机物经过大气沉降或者垂直入渗可能会对评价范围内的土壤环境造成影响，根据现状监测可知，本项目占地范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）筛选值要求，且本底值远远低于标准值，说明项目评价范围内土壤具有一定的环境容量。 大气沉降途径土壤影响分析：项目有机废气主要来源于胶水挥发、烘烤，主要污染因子为VOCs ，项目粘合车间为密闭车间，在工作台上设置有集气罩，废气经过集气罩收集后由活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒排放，经过大气沉降进入土壤。根据大气影响分析可知，本项目废气处理设施正常运行状态下，VOCs低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求。无组织排放VOCs最大落地浓度能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求。若发生设备设施故障造成废气非正常排放，应立即停止生产，对设备设施进行检修，待设备设施正常运行后方可继续产，同时建设方加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏。 垂直沉降途径土壤影响分析：根据识别结果，本项目垂直入渗的情况主要为胶水、危废暂存间、以及机械设备（漏油）事故的情况下，造成泄漏通过垂直入渗进一步污染土壤。本项目按照“地下水防渗措施”要求，根据场地特性和项目特征，已要求对以上可能泄漏的场所进行了重点防渗，防止在泄漏的情况下也不会下渗到土壤对其造成影响。 （7）土壤污染防治措施 ①土壤环境质量现状保障措施 根据项目占地范围内土壤环境质量监测情况，各监测点位现状因子均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）筛选值要求，暂不对所在地土壤进行修复治理，需强化环境保护措施，避免对其造成污染。 ②源头控制措施 使用污染小的原辅材料，从源头减少污染产生。严格控制胶水、处理剂、机油等原辅料的储存量，危废暂存间内的废机油及时交由资质单位处理、废胶桶及时让供货单位回收，减少现场贮存量。 ③过程防控措施 本项目主要土壤环境影响表现在刷胶、注塑、滴塑等过程产生的挥发性有机物大气沉降影响，以及储存、使用过程入渗途径影响，针对以上可能影响过程，在占地范围内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主减少大气沉降的影响，同时，针对入渗途径影响采取相应防渗措施，具体为：原料库房、危废暂存间在现有防渗混凝土基础上，设置不锈钢托盘托底。 （8）土壤环境影响评价结论 本项目土壤环境各监测点中，各监测点位的各项指标均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）筛选值要求，项目区域土壤环境质量良好。 本次评价要求建设单位从“源头控制、污染途径控制”方面入手。严格做好分区防渗措施，加强管理，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。 综上，评价认为本项目土壤环境影响可接受。 六、环境风险分析 根据调查本项目原辅料及生产工艺特点，本项目风险源本项目风险源主要为PU胶、白乳胶以及厂区内可燃物质。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中“表B.1突发环境事件风险物质及临界量”可知，本项目风险物质均不其附录中。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准，厂区内原料贮存量以及生产区内原料使用量未做规定且原料理化性质稳定，不属于易燃易爆物品。因此，项目Q<1，本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 （3）环境风险分析 ①在原料（胶水）储存过程中发生泄露； ②泄露物质接触明火或遇到静电发生火灾爆炸； ③生产过程中原辅料绝大部分为可燃、易燃物质，当遇高温或明火的条件下极易引发火灾、爆炸事故的发生； ④大气污染物治理措施故障或效率降低废气超标排放污染大气环境,。 （4）环境风险防范措施及应急要求 为了减小事故的概率以及产生的影响。本项目将提出以下防范措施： （1）环境风险事故防范措施 1）储存、生产防范措施 ①要求厂方加强对PU胶、处理剂、机油等物品的安全管理工作，储存场所必须保持干燥，远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。 ②根据消防及安全评价要求，加强对PU胶、处理剂、机油的安全管理，做到专人管理、专人负责；同时，应做到分区存放，严禁层堆。 ③PU胶、处理剂、机油在贮藏、运输时必须加盖密封，容器上应有明显的标志，注明品种代号、批号、色别和检验日期等。在贮藏运输时，应避免日晒、雨淋，不得与高温热源及有机溶剂接触。 ④搬运、装卸PU胶、处理剂、机油时应按照有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动。 ⑤制定严格的操作管理制度和对工人进行培训上岗，使其熟知PU胶的物料性能及防范应急措施。 ⑥进行专项安全评价，并严格按照安全评价要求进行建设和风险防范，切实做到安全生产。 2）防渗防泄漏风险防范措施 ①项目一般防渗区域如生产区采用防渗混凝土。 ②项目的原料库房、胶水仓库及危废暂存间，应按有关消防部门的规范要求进行设计和建设，储存危险化学品处的地面及四壁均应做防雨、防渗、防漏处理，防止危险品渗漏对地下水和地表水造成污染；各类危险废物采取在厂区集中统一收集，设立专用危险废物暂存点；分类存放，按规定设立标志牌，并对暂存点的地面作防渗防漏处理，暂存点周边设置围堰。危险废物统一送具有危险废物处理资质的单位统一处置。 ③生活污水管道采用符合国家相关标准要求的合格管道，并确保污水管道接口的密闭性，防止污水渗漏。 （5）分析结论 综合以上分析，建设单位通过定期检修设备、安排专人巡视，确保各类设备正常运转、设置警示牌等措施，防止环境风险事故发生。 在项目建设单位严格采取上述措施的前提下，环评认为项目环境风险可控，在可接受的范围内。 七、环境管理及措施 （1）、环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）、环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ⑤要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 ⑥加强各生产车间、工段的环境卫生管理：督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。及时将生产过程中产生的各类固废送至暂存场所，严禁露天堆放。 （3）环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，大气二级评价应提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。本项目大气污染源监测计划见表。 表7-20 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 DA001 VOCs（非甲烷总烃） 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表7-21 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 厂界外1m VOCs 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 厂界外1m 颗粒物 1次/年 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水污染源监测计划见表7-22。 表7-22 废水污染源监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测 设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 COD 手工 / / / / 3个瞬时样 1次/半年 重铬酸盐法 NH3-N 纳氏试剂分光光度法 SS 重量法 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.3-2009），本项目厂界噪声污染源监测计划见表7-23。 表7-23 噪声污染源监测计划及记录信息表 污染源名称 监测指标 监测点位置 监测频率 厂界噪声 噪声 厂界噪声 等效A声级 厂界四周外1m 一年一次 （2）排污口规范化设置 排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的要求，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。 2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌。 3）环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表7-24，环境保护图形标志的形状及颜色见表7-25。 表7-24环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废水排放口 表示废水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 5 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 表7-25 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 八、建设项目相符性分析 1）产业政策符合性分析 本项目属于制鞋行业，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40 号）中的限制类、淘汰类、鼓励类项目，属于允许类。而且本项目所使用的生产设备不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类、淘汰类工艺设备。因此，本项目符合国家相关产业政策及行业要求。 2）规划相符性分析 项目位于邵阳经济开发区金砖谷，该区块标准厂房主要引进鞋帽、服装、箱包等生产企业，本项目为“皮鞋制造业”，符合邵阳经济开发区园区规划要求。 根据《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划—土地用地规划图》可知，本项目所处地块属于二类工业用地，因此本项目符合用地规划。 3）选址合理性分析 本项目位于金砖谷产业园厂房22栋A座标准化厂房（1楼西、3楼），三面临路，交通便捷，方便原材料、产品的运输，该地块属于原箱包服饰产业园区，项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于风景名胜区、饮用水源保护区范围。项目四周居民较少，由于项目厂房内车间为封闭式结构，有厂房间隔，污染源强较小，且各类污染物经过有效措施治理之后，对周围环境影响较小。故从环保角度来说选址可行。 4）平面布置合理性分析 本项目对废气产生量较大的胶粘、合底车间进行封闭处理，集中设置于厂房3楼，通过有效处置较少对外环境的影响，且本项目位于产业园区内，最近敏感点距离本项目200m，距离较远，有其他厂的厂房阻隔，敏感点位于主导风向的上风向，本项目对敏感点处的影响较小。项目生产、生活废水经场内管道分别进入污水处理厂处理，项目废水对周围环境影响较小；项目厂房采取隔声、减振等措施，且经过一定的距离衰减，噪声对外环境影响较小。项目对原料仓库、危废暂存间进行防渗等风险措施，按照《危险废物贮存污染控制标准》规定进行储存。综上所述，本项目平面布置合理。 九、建设项目环境保护设施竣工验收一览表 根据工程实际情况，该项目竣工环境保护设施验收见表7-26。 表7-26 建设项目竣工环境保护设施验收一览表 项目 处理对象 设施名称 处理效果 验收标准 验收主体 废水处理措施 生活废水 隔油沉淀池、化粪池 达标排放 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准 自主验收 废气处理设施 车间废气 集气罩、活性炭吸附装置、密闭车间 达标排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 噪声处理设施 设备噪声、机械噪声 隔声、减震 确保达标排放 《工业企业厂界噪声排放标准》中3类昼间标准限值 固废处理措施 生活垃圾 垃圾收集点 确保固废集中收集 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）； 废溶剂容器、废活性炭 危废暂存间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及（2013年修改单） 废边角料、不合格产品 收集桶 《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）

# 八、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型 排放源（编号） 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大气污染物 营 运 期 胶合车间 VOCs 密闭车间，集气罩收集，活性炭装置，排气筒外排 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 打磨 颗粒物 布袋收尘 水污染物 营运期 厂区 生活污水 生活污水通过化粪池处理，再进入邵阳大道污水管网，进入进站路污水处理厂 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 固体污染物 营运期 一般固废 废边角料 统一收集，定期由原厂家进行回购处理 妥善处置，对环境影响小 不合格产品 危险废物 废溶剂容器、废活性炭 储存于危废暂存间，委托有资质单位处置 生活垃圾 交由环卫部门定期清运，统一处置 噪声 营 运 期 机械设备噪声 厂房隔声、设备机械减震，选用低噪设备 《工业企业厂界噪声排放标准》中3类昼间标准限值 进出车辆噪声 绿化带、加强管理 生态影响： 项目周边为工业厂房，租用已建成厂房，不新增用地，无水土流失和植被破坏，对生态环境影响小。

# 九、结论与建议

一、结论 1、基本情况分析 鞋是我们生活中最常见的商品，在如今追求消费水平的社会中，国内物美价廉的橡胶鞋在市场上需求量巨大。湖南纤亿鞋业有限公司是一家专业从事橡胶鞋制作的企业，公司立足于打造一家专业制造鞋及相关产品的公司，基于对橡胶鞋市场的需求，结合企业自身技术、经营优势等基础条件和邵阳市地理位置，湖南纤亿鞋业有限公司投资1000万元在邵阳经济开发区世纪大道金砖谷22号栋A座标准化厂房建设年产100万双鞋项目，本项目仅租用22栋A座标准化厂房1楼西面和2、3楼（2楼为预留楼层），建筑面积为3000m2，主要产品规模为生产鞋100万双。 2、环境质量状况结论 项目拟建地区域环境空气质量监测因子SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、CO日、O38h平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目评价河段水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准。拟建地噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准限值。 3、施工期环境影响结论 本项目为租赁现有厂房进行生产，无施工期。 4、营运期环境影响结论 大气环境影响分析：本项目营运期胶合车间产生的挥发性有机物废气（VOCs）通过集气罩收集，VOCs废气经活性炭处理后，通过15m排气筒排放，排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求。鞋面抛光粉尘经布袋收尘后，无组织排放粉尘受重力影响直接在车间内沉降，对外环境影响较小。本项目通过上述处理措施后，外排废气均能达到相应的标准。因此本项目营运期产生的废气对周围环境影响较小。 水环境影响分析：本项目营运期产生生活污水进入化粪池处理，再进入污水管网，进入进站路污水处理厂处理达标后外排；根据邵阳经开区规划，进站路污水处理站配套的尾水排放管道正在铺设，待管网铺设完成后，尾水排放至资江。通过上述处理措施，本项目产生废水对周围水环境影响较小。 声环境影响分析：本项目在营运期所产生的噪声主要是机械设备噪声及运输车辆噪声。项目通过加强管理，选择低噪设备，基础减震，同时加强厂界加强绿化，加之项目为白天生产，夜间不生产，设备噪声经过厂房隔声、植物吸声和距离衰减后，对周围声环境质量的影响较小。 固体废弃物影响分析：本项目营运期固体废物主要来源于生产过程中产生的边角料及不合格产品，各种药剂使用完后的容器，以及职工生活垃圾。生活垃圾经保洁人员清扫收集后，集中至可移动垃圾收集箱交由环卫部门每天清运，统一处置；边角料及不合格产品通过收集至废料桶，定期外售；建设方拟将废药剂容器暂存于危废暂存间内，定期交由厂家回收处置，其贮存、运输需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关标准要求进行严格管理。 5、产业政策、规划相符、选址、平面布置合理性分析结论 本项目属于制鞋行业，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40 号）中的限制类、淘汰类、鼓励类项目，不违背国家产业政策。而且本项目所使用的生产设备不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类、淘汰类工艺设备。因此，本项目符合国家相关产业政策及行业要求。 本项目位于金砖谷产业园22栋A座标准化厂房（1楼西、3楼），三面临路，交通便捷，方便原材料、产品的运输，该地块属于原箱包服饰产业园区，项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于风景名胜区、饮用水源保护区范围。项目四周居民较少，由于项目厂房内车间为封闭式结构，有厂房间隔，污染源强较小，且各类污染物经过有效措施治理之后，对周围环境影响较小。故从环保角度来说选址可行。 项目位于邵阳经济开发区金砖谷，该区块标准厂房主要引进鞋帽、服装、箱包等生产企业，本项目为“皮鞋制造业”，符合邵阳经济开发区园区规划要求。 本项目对废气产生量较大的胶粘、合底车间进行封闭处理，集中设置于厂房3楼，通过有效处置较少对外环境的影响，且本项目位于产业园区内，最近敏感点距离本项目较远，有其他厂的厂房阻隔，敏感点位于主导风向的上风向，本项目对敏感点处的影响较小。项目生产、生活废水经场内管道分别进入污水处理厂处理，项目废水对周围环境影响较小；项目厂房采取隔声、减振等措施，且经过一定的距离衰减，噪声对外环境影响较小。项目对原料仓库、危废暂存间进行防渗等风险措施，按照《危险废物贮存污染控制标准》规定进行储存。综上所述，本项目平面布置合理。 综上所述，项目建设及运营期不可避免会对周围环境产生一定的影响，但只要严格按照本评价要求，加强环境监督和环境管理工作，严格按照环保竣工验收制度的要求，按照设计和环评建议采取有效措施对项目各项污染物进行治理，废气和废水能够做到达标排放，固体废物能够得到有效处置，把项目对环境的影响降到最低程度从环保的角度分析，项目建设是可行的。 二、建议 （1）切实落实各项环境保护措施，严格接受环境保护主管部门监督监管。项目须抓紧完善污染防治设施，尽快通过项目竣工环境保护验收。 （2）加强生产与环境管理，建立完善各项规章制度，保障污染防治设施正常运行，确保污染物稳定达标排放。禁止污染物非正常排放。 （3）优化生产工艺，推行清洁生产。加强生产各环节控制管理，防止跑、冒、滴、漏，进一步节能降耗与污染减排，将环境影响减少到最低程度。

# Text boxes

活性炭吸附

15m排气筒排放

有机废气

密闭房+集气罩

占地规模

评价工作等级

敏感程度