建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：高科电子高端通讯、电脑、安防线束项目

建设单位（盖章）：   湖南铭基高科电子有限公司

湖南知成环保服务有限公司

编制日期：二〇二〇年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

专家意见修改说明

| 序号 | 复核意见 | 修改情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实食堂、供热工程、环保工程等建设内容，完善项目组成表。核实生产规模、主要产品方案、主要生产设备、主要原辅材料和能源消耗情况。核实总投资和环保投资。 | 已核实； 2）详见报告P3~6页。 |
| 2 | 补充进站路污水处理厂排水去向和污水收集管网情况，核实废水进入进站路污水处理厂处理的可靠性。补充资江、红旗河水文情况。核实环境质量现状监测数据的代表性、有效性，核实声环境质量现状监测值。核实主要环境保护目标和保护级别、评价标准、总量控制指标。 | 1）已核实并补充； 详见报告P1~14、P20~23、P30~35， |
| 3 | 核实营运期生产工艺流程和说明，核实废气、废水、固体废物等主要污染物产生和排放情况。进一步论证注塑废气防治措施的达标排放可靠性，补充注塑废气排气筒高度合理性论证；补充说明油烟处理措施和效果、油烟排气筒高度。补充间接冷却循环水量、新鲜水补充量、水平衡。补充非甲烷总烃、餐饮油烟等大气污染物的排放速率。结合冷却水的冷却工艺，说明项目凉水塔的设置情况，并据此核实噪声源强。核实废活性炭的产生量。 | 已补充完善； 本项目没有设置冷却塔，冷却水主要为注塑阶段直接物理冷却，重新核算了水平衡； 详见报告表2，3，4，5，6下划线部分修改内容。 |
| 4 | 补充各预测因子的标准值，根据核实的大气污染物产生情况，细化核实项目大气环境影响预测结果，补充对敏感目标的影响分析；核实噪声环境影响预测内容，补充对敏感目标的影响分析。 | 已补充完善、核实； 详见报告P36~44页。 |
| 5 | 完善项目监测计划、竣工环境保护验收内容、附图附件。 | 已完善了监测计划、竣工环境保护验收内容，完善了附图附件。 详见报告P46~55页，附图附件。 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	32

七、环境影响分析	33

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

九、结论与建议	53

附件：

附件1  环境影响评价委托书

附件2  营业执照

附件3  厂房租贷合同

附件4  监测质保单及监测报告

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图（8张）

附图3  项目周边环境现况图

附图4  项目区域水系图

附图5  项目监测点位布置图

附图6  经济开发区土地利用规划图

附表：

附表1  大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目废水污染物排放信息表

附表3  水环境影响评价自查表

附表4  建设项目基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 高科电子高端通讯、电脑、安防线束项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南铭基高科电子有限公司 |
| 法人代表 | 王成富 | 联系人 | 王成富 |
| 通讯地址 | 邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园讯源电子6号、7号两栋厂房 |
| 联系电话 | 15243912249 | 传真 | / | 邮政编码 | 422000 |
| 建设地点 | 邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园讯源电子6号、7号两栋厂房 项目中心坐标：东经111°33'34"，北纬27°16'1" |
| 立项审批 部门 | 邵阳经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 邵经开审批（产）发【2020】35号 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | 其他电子设备制造（C3990） |
| 占地面积(平方米) | 13860 | 绿化面积 | / |
| 总投资(万元) | 5000 | 其中：环保投资(万元) | 46 | 环保投资占总投资比例 | 0.92% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产 日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性企业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑和物质基础。随着科技的创新，社会的进步，人们的生活方式与追求也与以前有很大的不同。特别是近年来，消费类电子产品根据时代的发展更新换代日新月异，创新产品不断推入市场，消费群体对新生实物需求带动科技的不断发展与变革。这一系列的进步也带动了现在的新需求，从以前简单呆板的充电传输数据线到现在的时尚、创意、美观、品味，一步步为消费者打造自己意想不到的感觉。如今，各家各户及相关企业对于高端通讯、电脑、安防线束使用频繁，与之配套的相关设备产品需求也随之增加。在此背景下，湖南铭基高科电子有限公司拟投资5000万元在邵阳市经济开发区建设高科电子高端通讯、电脑、安防线束项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本项目应进行环境影响评价。本项目属于生态环境部2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）中“二十八、计算机、通讯和其他电子设备制造业”中“84、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造”类，因此需编制环境影响报告表。为此，湖南铭基高科电子有限公司委托湖南知成环保服务有限公司承担本项目的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，在收集资料、现场踏勘、分析、调查工作的基础上，按照技术导则所规定原则、方法、内容和要求，开展环境评价的实施工作，然后编制了《高科电子高端通讯、电脑、安防线束项目环境影响报告表》，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，作为本项目实施和管理的技术依据。 2、项目建设基本情况 ①项目名称：高科电子高端通讯、电脑、安防线束项目； ②建设单位：湖南铭基高科电子有限公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园讯源电子6号、7号两栋厂房； 项目中心坐标：东经111°33'34"，北纬27°16'1"； ⑤投资总额：5000万元；其中环保投资46万元，占总投资的0.92%。 3、项目建设内容及规模 （1）项目组成 本项目厂区租用现有的标准化厂房，在项目进驻前为空置厂房，仅需对生产设备进行安装和调试。本项目购买成品金属线芯、USB接口、转接口、胶带、扎带以及插头等零件，通过焊接、胶装、压胶、组装等工序，生产各类安防线、消费类连接线（自拍杆连接线、蓝牙耳壳连接线）、手机数据线。 本项目占地面积13860m2，总建筑面积11942m2，建设内容中主要包括6#和7#两栋四层钢结构厂房，每栋厂房均为4层，用于生产、组装作业，设置13条流水生产线（其中5条高端安防线生产线，3条消费类连接线（自拍杆、蓝牙耳壳）生产线，5条为品牌手机数据线生产线）；公用工程主要为供电工程、给水工程以及相应的环保工程。项目具体组成见表1-1。 表1-1 项目组成情况表 序号 工程 分类 建设内容 建筑面积 内容 备注 1 主体工程 6#生产楼 6524m2 1栋厂房，每栋厂房为4层，层高4m，共5条生产线。仓库 安防线、手机数据线 7#生产楼 5418m2 1栋厂房，每栋厂房为4层，层高4m，共8条生产线。办公区、会议室 自拍杆、蓝牙耳壳连接线 3 储运工程 仓库 / 位于6#生产楼的一、三层以及7#生产楼的一层 / 4 公用工程 供电工程 接经济开发区供水管网 / 给水工程 接经济开发区电网 排水工程 经济开发区雨水管网、污水管网 5 环保工程 废水处理 生产废水为冷却水，循环利用不外排、生活污水依托进站路污水处理厂，处理达标后排入资江。 废气处理 焊锡废气经集气罩收集后由屋顶排气筒高空排放；注塑废气经集气罩+活性炭吸附处理后通过屋顶排气筒排放；破碎废气通过加强车间通风处理；食堂油烟通过安装油烟净化装置处理。 噪声处理 设备安装减震垫、厂房隔声 固废处理 本项目主要的固体废弃物为生活垃圾（餐厨垃圾）、一般工业固废和危险废物。一般工业固废主要是边角料、不合格产品、锡渣、废塑胶料，其中边角料、不合格产品、锡渣由由回收单位回收处置，废塑胶料采用破碎的方式，回用；危险废物主要有废润滑油、废活性炭，此部分危险废物要求在危废暂存间暂存，委托有资质单位处理。生活垃圾收集后交由环卫部门处理；餐厨垃圾装在专用回收装置内交资质单位处理、危险废物交资质单位处理 （2）场地现状及周边环境 ①场地现状：本项目位于邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与宝东路交汇处往西北200m处，根据经济开发区1期土地利用规划图（见附图6）可得知，项目地位于G-07地块，项目用地属于工业用地。项目用地东南方向200m有2栋再建居民住房，面积约850m2。 ②周边环境：项目周边居民分布较少，东面隔宝东路为湖南神怡医疗器械有限公司厂房和湖南爱尚竹家居有限公司厂房，南面隔宝东路14-64m为2栋老居民房，项目正南为空地，西北面为湖南兴悦科技有限公司；周边环境见附图3。 （3）总平面布置 本项目两栋厂房均为长方形，总建筑面积11942m2，其中6#楼共四层，合计6524m2，7#楼共四层，合计5418m2。具体平面布置见附图2。 6#楼共四层，合计6524m2，每层楼建筑面积均为1631m2，其中1楼主要为原辅材料仓库、成品仓库以及电子产品仓库，设有厕所，实验室以及小卖部；2楼主要为原物料暂存区以及5条组装生产线，设有厕所，及办公室；3楼主要为原物料暂存区、OBA检验室、培训室以及1~5#组装线；4楼主要为空楼层、为待规划区。 7#楼共四层，合计5418m2，每层楼建筑面积均为1354.5m2，其中1楼主要为成型区、组装生产线、包装线、以及总办公室，设有厕所及OBA检验区；2楼主要为原物料暂存区以及5条组装生产5条包装生产线，设有厕所，及办公室；3楼主要为胶料暂存区、OBA检验室、办公室以及3条组装线、3条包装线；4楼主要为空楼层、为待规划区。 6#楼主要生产高端安防线以及手机数据线、7#楼主要生产自拍杆、蓝牙耳壳类产品连接线。 （4）生产规模及产品方案 本项目产品方案及规格见表1-2。 表1-2 产品规格方案 序 号 产品类型 规格 产量（万条/年） 备注 1 数据线 标准型 500 品牌手机数据线 2 消费类连接线 标准型 400 其中自拍杆、蓝牙耳壳线各200万 3 安防线 标准型 500 高端安防连接线 （5）项目投资情况 项目总投资5000万元，其中环保投资46万元（占总投资比例的0.92%）。资金全部来源于业主单位自筹解决。 本项目投资构成见表1-3。 表1-3 投资具体构成 序 号 项目名称 投资金额（万元） 1 厂房租赁费 1200 3 设备购置安装费 1100 4 环保投资费 46 5 其他费用 2654 合 计 5000 本项目环保投资具体内容见表1-4。 表1-4 环保投资内容 序号 污染类型 防治措施 预计投资 1 营运期 废气 厂房通风、移动式焊接烟尘净化器 17 废水 厂区管网 5 噪声 设备安装减振基础、厂房隔声 4 固废 垃圾桶、餐厨垃圾存放装置、危险废物处置 20 2 合计 46 （6）项目主要设备及原辅材料消耗 本项目主要设备见表1-5。 项目原辅材料及能源消耗见表1-6。 表1-5 项目主要设备一览表 序号 名称 型号 数量 备注 1 成型机 冲压类 65台 后端成型 2 链条焊接机 焊接类 10台 前段焊接 3 激光焊 焊接类 3台 中间焊接 4 手工焊接络铁 焊接类 35台 手工焊接 5 剥皮机 / 12台 前段剥皮 表1-6 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 规格（型号） 数量 备注 1 圆线 线材 1800000米/a 金属线芯 2 PVC 颗粒 25吨 熟料 3 热缩套管 套管 84240个/a 熟料 4 插头 RG45 1872000个/a USB 5 胶料 外膜料 1347800个/a / 6 扎带 辅料 234000个/a / 7 钛钙型焊条 辅料 4.5吨 J422（E4303） 8 无铅焊锡条（丝） 辅料 2吨 无铅型 9 润滑剂 辅料 10L/a 10 活性炭 辅料 5kg/a 主要材料属性如下： ①：钛钙型焊条属于酸性焊条J422（E4303），工艺好，电弧稳定，焊缝成形美观，但抗冲击韧性和强度不高，不适合在结构性能要求高的焊件焊接。本项目为生产智能终端盒产品项目，对结构性能要求不高，可用该材料作为原材料使用。 ②：PVC材料是一种非结晶性材料，PVC材料在实际使用中经常加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。具有不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。成型温度为120-180℃。分解温度约250℃。 ③由焊料和助焊剂两部分组成的混合物，其中焊料主要由Sn（锡）、Ag（银）、Cu（铜）等3相金属合金构成：助焊剂主要有溶剂、松香、触变剂、活性剂及其他有机化合物等组成。高量的本原料挥发物可能会导致贫血、失眠、虚弱、便秘、反胃及腹痛等症状：吸入过量本产品挥发物可能会对造血、神经、生殖、肠及泌尿系统造成危害。 （7）公用工程 ①给水：生活用水由经济开发区供水管网系统提供。 项目用水主要为生产用水和员工生活用水。生产用水主要为冷却需要用水，水量为0.25m3/d，损耗的水量0.25m3/d(78m3/a)；本项目定员共410人，人均生活用水量定额按《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2020），工作人员按150L/人·d计算，年工作日为312天，则生活用水为61.5m3/d（19188m3/a）。 ②排水：本项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网排入园区雨水管网。本项目生产废水主要为冷却废水，不外排。排放的废水主要来源于职工的生活用水，污水排放量按照用水量的80%计算，生活污水排放量为15350.4m3/a，生活污水和生产废水一起进入进站路污水处理厂，处理达标后排入资江。 图1-1 项目水平衡图（t/a） ③供电：由园区供电系统统一供电，年用电量约5.4万kwh。 （8）劳动定员及班制 项目职工总人数为410人，年生产天数为312天，班制为一班制，每班8小时。场区内设置食堂和宿舍，全部员工三餐及住宿均在场内。 （9）项目建设进度 项目计划2020年8月开工建设，预计2020年10月建成生产。 （10）项目用地来源及现状 本项目用地范围位于经济开发区G-07地块，业主租赁经济开发区湘商产业园讯源电子6号、7号两栋厂房进行生产，环评介入时，湘商产业园讯源电子已经取得了相关审批手续工作。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与宝东路交汇处往西北200m处，G-07地块。根据现场调查，经济开发区内其他工厂环保设施到位，项目区域内无原有污染情况。 主要环境问题: 根据调查可知，本项目租赁经济开发区湘商产业园讯源电子6号、7号两栋空置标准化厂房进行生产，本项目为新建项目，无原有污染源。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置及周边环境 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。为半山半丘陵地区，整个邵阳市处在雪峰山脉与长衡盆地间，周边高山环绕，中部地势较为低平，邵阳市地区面积辽阔，总面积为20876m2，辖3个市辖区，7个县，1个自治县，代管1个县级市。东邻衡阳，南邻永州和广西地区，西邻怀化地区，北与娄底地区相邻。邵阳有娄邵高速，沪昆高速，320国道横贯东西，二广高速，207国道连接南北，交通便利。大祥区位于邵阳市西南部，东与邵东县相连，南、西和邵阳县接壤，北隔资江与北塔区相望。 本项目位于邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与宝东路交汇处往西北200m处G-07地块。项目中心坐标：东经111°33'34"，北纬27°16'1"，项目具体位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 3、气候、气象 邵阳市地处亚热带季风湿润气候区，光照充足，雨量充沛，热量丰富，四季分明，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨水少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。境内年平均气温16.1~17.7℃，极端最高气温39.4℃，极端最低气温－4.8℃；无霜期272~304天，日照时数1347.3-1615.3小时，年平均相对湿度77％，年降水量918.9mm；年蒸发量781.4mm；年平均风速1.8m/s。常年主导风为NE风，年出现频率为11%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。 4、地表水系 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江和邵水是邵阳市区的主要河流，河流丰水期一般为5月~9月，枯水期一般为12月~次年2月，其他月份为平水期。 邵水：邵水河位于境内东北面，为资江一级支流，境内流长22.1公里。邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南冲，经周官桥、两市铺、牛马司、渡头桥铺、云水铺乡，于邵阳市区沿江桥处并入资水。邵水全长112km，流域面积 2068 km2。根据茅坪水文站的实测资料，邵水多年平均径流量 11.59 亿m3，历年最大流量 1510m3/s，最小流量 0.1m3/s，多年平均流量 36.75m3/s；最高水位 220.07米，最低水位 204.5 米（黄海高程）；多年平均降雨量 1274 mm。邵水河位于境内东北面，境内流长22.1公里。 资江：资江在邵阳县霞塘云乡双江口（又名罗家庙）以上分两源：西源为赧水，旧志又称资水、都梁水，1979年版《辞海》中称赧水，源出城步苗族自治县资源乡青界山主峰黄马界西麓，由西南向东北流经武冈、洞口、隆回县境，至邵阳县双江口与资江南源夫夷水汇合，长188.7公里，流域面积6884平方公里，平均坡降为0.96‰。其中河源至武冈县城关镇，长49.1公里，山高谷峡，坡陡流急，平均坡降为6.85‰。武冈县城至洞口县黄桥镇河段长53.5公里，平均坡降0.89‰。黄桥镇至邵阳县双江口河段长86. 1公里，平均坡降0.41‰。武冈至双江口间的河面由50米渐增至150米左右，沿途或水流平缓，或浅滩急流。南源为夫夷水（夫彝水），又称罗江，源出广西壮族自治区资源县金紫山，于新宁县窑市镇六坪村塔子寨进入市境，经崀山、金石、白沙、回龙寺，邵阳县塘田市、塘渡口，于双江口与赧水汇合。境内流长155公里，流域面积3150平方公里，境内河段平均坡降为0.46‰。新宁县城至双江口河面宽150米左右。赧水和夫夷水在邵阳县双江口汇合后始称资江，‘向北流经九公桥、邵阳市区、新邵县，于岱水桥乡筱溪村流出市境。双江口至筱溪河段长113.7公里，河段平均坡降0.56‰，市境内流域面积4754.6平方公里。市区至新邵县小庙头间因汇合邵水，流量大增，河床宽200－300米。小庙头至筱溪间两岸高山陡立，水流湍急，河面一般宽100米左右，最窄处仅30米。资江流贯于山地与丘陵之间，干流东、西段狭窄，山脉逼近，受局部地形影响，支流大多短小，流域面积不大。河长在50公里以下的支流占96.3%；流域面积在100平方公里以下的支流占90.1%。 红旗河：属于邵水河的一条支流，发源于新邵县雀塘乡，全长29km，在石桥乡马鞋村汇入邵水，流域面积60.72km2，河宽2~15m，水深0.3~2m，河床坡降1.64‰，平均流速0.5m/s，，主要功能为灌溉、排洪河城市景观。 本项目废水主要为生活污水。排水情况：生活污水进入化粪池处理，排入进站路污水处理厂，进处理达标后排入资江。 5、动植物 （1）植物 邵阳市植物种类多达2826种，高等植物有245科，792属，2826种受国家重点保护的珍稀树种有60种，一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木、连香树、香果树、篦子三尖杉等，为国内特有的植物精华。还有不少古老珍稀树种，如洪桐、木衫，冷杉等。 本项目场址位于邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与18号公路交汇处G-07地块，用地类型为工业用地，区域植被主要有杂草、灌草丛。经现场调查，项目区内未见珍稀植物和古树。 （2）动物 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇等常见物种。未见野生珍稀保护动物和濒危动物。 6、湘商产业园规划概况 邵阳市经济开发区由湖南省人民政府1996年批准设立（湘政办函【1996】231），为促进邵阳市后续产业发展，邵阳市人民政府拟对现有经开区实施调扩，2016年11月经湖南省政府同意，整合原湖南邵阳经开区与宝庆工业集中区两个园区组建成现在的经济开发区，采取“一区两园”模式管理。其中，江北原邵阳经开区成立于1996年，宝庆工业集中区成立于2006年。邵阳市经济开发区规划环评于2017年取得湖南省环境保护厅批复（湘环评函【2017】18号）。产业定位以先进装备制造、农产品加工、电子信息产业为主。功能分区以工业为主要功能，结合商业、居住为一体，形成现代化、科技化、生态化的国家级经济技术开发区。 湘商产业园选址于S217和S338两条省道交汇处的檀江乡和罗市镇，属于邵阳市经济开发区核心范围内，东起檀江河，西至和平村，南临省道S217西侧山角、北靠檀香园森林公园，距离北侧沪昆高速2.6公里，地势平坦。产业定位以农产品加工为主、农业仓储物流及农业综合服务为辅。在规划环评中，提到以下几点： ：进一步优化区内工程布局，把工业项目可能造成的环境影响减小到最低程度，避免废气污染和噪声扰民； ：优化产业结构，严格环境准入。引进项目必须符合园区功能分区、产业定位等国家政策。与产业定位不符的现有企业应逐步退出，严格执行建设项目环境影响评价和环保“三同时”制度，防止未批先建等环境违法行为； ：工业集中区采用雨污分流制排水系统，含第一类污染物的废水一律在生产车间或车间处理设施排放口按《污水综合排放标准》（GB8978-96）达标排放或回用，各企业污水必须达到行业排放标准或《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级排放标准要求，再经进站路污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19818-2002）一级A标准后，由专管统一外排资江； ：制定中水回用方案，减少水资源消耗量，降低废水排放量，提高区域水资源利用率。严格将一般固废和危险废物分类收集，各入驻企业产生的危险废物应按环保要求设置暂存场，并委托有资质的单位进行处理，危废在厂区临时贮存时需严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），一般工业固废及生活垃圾按照相关规定和要求进行妥善处置； ：强化园区环境风险防范。建立健全入园企业、园区和周边水系应急防范体系。针对产业可能造成的环境风险影响，制定相关环境风险应急防范预案和跟踪监测计划，落实其应急处理措施，定期开展环境风险应急预案演练。 （6）排水规划目标： 近期：改造已建合流制排水管网，规划新区采用完全分流制排水系统；管网覆盖率达90％；污水处理率达90％；污水处理达到二级处理深度，出水水质达到一级A标准。 远期：完全建成分流制排水系统；管网覆盖率达100％；污水处理率达100％：工业废水处理率达到100％。 排水体制：根据排水体制分析和工业集中区现状与现实情况及社会经济发展水平，本规划区域应采用完全分流制排水体制；已建合流制管网系统应改造为完全分流制管网系统；工业废水接入城镇排水系统的水质应按有关标准执行，不应影响城镇排水管渠和污水处理厂等的正常运行；不应对养护管理人员造成危害；不应影响处理后出水的再生利用和安全排放，不应影响污泥的处理和处置。 规划建设的进站路污水处理厂（24.77km2，规划污水量约8.0万m3/d）。位于进站路西侧，邵阳大道北侧，毗邻红旗河。纳污范围为整个宝庆工业集中区规划范围，考虑周边区域发展，纳污面积约2939公顷。输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。工业内经常受有害物质污染场地的雨水，应经预处理达到相应标准后才能排入排水管渠。污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。宝庆工业集中区排水专项规划污水干管采用平行式和正交式相结合的方式进行布置。 （7）雨水排放口规划：雨水规划的基本原则是利用自然排水条件，因势利导，顺其自然就近排入水体，以减少建设费用。由于规划区域为丘陵地区，地形变化复杂，雨水规划只能根据各汇水区分片进行，干管均按现有冲沟和城市道路网络进行敷设，顺地形地势就近排入红旗河。建成区已建合流制排水系统的部分进行分流制改造，新建区域采用雨污分流的排水体制。规划范围内共设20个较大的排水分区及排放口。 （8）雨水管网规划：宝庆工业集中区排水专项规划雨水干管（渠）亦采用正交布置与平行布置相结合的方式，以正交布置为主；规划雨水管道分散出流，以排洪渠、河流等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路或现有冲沟顺坡排放，采用重力流自排，由管道收集后就近排入附近排洪渠，在保证雨水、污水不混接的前提下，设计可以尽量利用现状及规划河道，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走，减小管径。 7、进站路污水处理厂概况 进站路污水处理厂于2018年7月开始投入运营，其一期工程污水处理规模为40000m3/d，一期占地面积为56512.55m2，废水处理方案采用A/A/O工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。2019年底前由于配套的尾水排放管道尚不完善，处理后的尾水近期排放至红旗河，进站路污水处理站配套的尾水排放管道以于2019年下半年布设完成，尾水排放至资江。 进站路污水处理厂在投运初期，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后通过零时管网排入红旗河，2019年5月邵阳市经济技术开发区生态环境局批复了《邵阳经开区进站路污水处理厂尾水排污专管建设项目》的环境影响评价文件，同年同年项目建成并投入使用，2019年11月开始进站路污水处理厂尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后通过新建管网排入资江。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 本项目厂址位于邵阳市经济开发区，大气环境质量现状数据引用了邵阳市常规监测点“市化工厂”2019年1月~2019年12月的检测数据，监测点位于邵阳市经济开发区办公楼楼上。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。 表3-1 大气环境质量现状监测结果表 单位（ug/m3） G1 邵阳市经济开发区常规监测点 监测因子 PM10 PM2.5 NO2 CO（mg/m3） SO2 O3 测值范围 38-97 22-84 12-38 0.8~1.6 7~19 78~187 平均值 66.3 46.8 24.4 1.2 14.9 126.6 （GB3095-2012）二级年均标准值 70 35 40 4（24小时平均值） 60 160（日最大8小时平均值） 达标情况 达标 超标 达标 达标 达标 达标 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。目前，影响邵阳市环境空气质量的主要污染物是PM2.5和PM10。 造成的原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目引用邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司《安踏智能制造产业基地建设项目环境影响报告表》监测数据，邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司位于本项目西北面600m，监测单位为湖南华科环境检测技术服务有限公司，监测时间为2019年4月10日至4月16日。 （1）监测布点及监测因子：设置了1个环境空气质量现状监测点，位于G1大兴村居民点，位于本项目西北面600m，监测项目为TVOC。 （2）监测结果：环境空气质量现状监测结果列于表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准/ （μg/m3） 监测浓度范围/（μg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率（%） 达标情况 G1 TVOC 8小时平均 600 17-23 1.9 0 达标 由表3-3可知：TVOC监测结果能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1中的相关标准限值。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水预处理后排入进站路污水处理厂进站路污水处理厂集中处理，处理后的尾水经最终排入资江。环评引用《年产200万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年7月17-19日对资江的历史监测数据，监测断面为 W1：资江大洲尾端上游 300m处，W2：资江大洲尾端下游 500m 处。邵阳市进站路污水处理厂尾水入资江排污口与监测断面相距较近，且项目所在地属于进站路污水处理厂的纳污范围，故所引用监测资料能反映项目区域地表水环境质量现状。具体监测及评价结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果表 单位：mg/L 监测断面 监 项目 浓度范围 平均值 超标率（％） 最大超标倍数 评价标准 W1 pH（无量纲） 7.49-7.58 / 0 0 6-9 COD 7-9 8 0 0 ≤20 BOD5 1.4-1.6 1.5 0 0 ≤4 氨氮 0.34-0.38 0.36 0 0 ≤1.0 SS 10-15 12.3 / / / 总磷 0.04-0.06 0.05 0 0 ≤0.2 石油类 0.01L / 0 0 ≤0.05 W2 pH（无量纲） 7.03~7.13 / 0 0 6-9 COD 8~10 9 0 0 ≤20 BOD5 1.7~1.9 1.8 0 0 ≤4 氨氮 0.79~0.84 0.82 0 0 ≤1.0 SS 5~6 5.3 / / / 总磷 0.05~0.07 0.06 0 0 ≤0.2 石油类 0.01L / 0 0 ≤0.05 由表3-2可知，资江评价河段W1、W2断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价特委托湖南中昊检测有限公司于2020年8月4日~8月5日在项目地进行现场噪声监测，监测结果及评价标准见表3-3。 表3-3 项目建设地环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 监测点位 监测时间 昼间 夜间 监测值 标准值 监测值 标准值 N1项目所在地东面场界 8月4日 60 65 48 55 8月5日 59 65 46 55 N2项目所在地南面场界 8月4日 55 65 45 55 8月5日 54 65 43 55 N3项目所在地西面场界 8月4日 53 65 44 55 8月5日 54 65 43 55 N4项目所在地北面场界 8月4日 56 65 44 55 8月5日 57 65 45 55 由表3-3可知，项目东、西、南、北厂界声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、生态环境现状 本项目所在地植被主要为杂草等，地表主要为人工建设的水泥地等。评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。因此本项目区域生态环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目主要环境保护目标详见表3-6。 表3-6 环境保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 经度 纬度 地 表 水 / / 资水（大洲尾端至新邵疗养院） 工业用水区 （14.3km） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准 西面 7.1km 大气环境 111.561681 27.26616311 黄 家 院 子 居 住 区 50人 《环境空气质量标准》（GB3095-2002） 二类标准 东南 179m 声 环 境 111.561681 27.26616311 50人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 3类标准 南面 179m 生态环境 / / 项目厂址及周边植被 生态良好 200m内

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号 名称 平均时间 浓度限值 标准来源 1 SO2 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 2 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 3 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 4 TSP 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 5 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 6 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 7 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时 均 200μg/m3 8 TVOC 8小时平均 600ug/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1中的相关标准限值 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准。 表 4-2 地表水环境质量标准限值 项目 pH（无量纲） CODCr BOD5 氨氮 SS 石油类 地表水 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 / ≤0.05 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表4-3 声环境质量标准 (GB3096-2008) 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019），VOCs有组织排放执行执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB1572-2015）中非甲烷总烃标准要求；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值。项目食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001中的中型标准。具体标准值见表4-4~5。 表4-4 大气污染物综合排放标准 序号 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 1 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2 VOCs无组织 周界外浓度最高点 4.0 3 VOCs有组织 排气筒 100 表4-5 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行） 序号 控制项目 单位 中型 1 油烟 mg/m3 2.0 2 油烟净化设施最低去除率 % 75 2、废水：本项目污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中NH3-N、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准），经污水管网收集后排入邵阳市进站路污水处理厂处理达标后排入资江，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准。 表4-6 废水排放相关标准 污染物 标准值（mg/L） 依据 COD 500 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 BOD5 300 SS 400 PH 6-9 动植物油 100 氨氮 45 （GB/T31962-2015）中标准 总磷（以P计） 8 总氮（以N计） 70 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 表4-8 环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 厂界外声功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；生活垃圾《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65号）》，国家规定的“十三五”期间污染排放总量控制指标有：①大气环境污染物：二氧化硫，氮氧化物，VOCs；②水环境污染物：化学需氧量，氨氮。 大气环境污染物指标总量控制指标：本项目废气不涉及SO2、NOX排放，VOCs总量控制指标0.005t/a。 水环境污染物指标总量控制指标： 项目生活污水（15350.4t/a）由园区管网排入进站路污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标（COD 50mg/L，氨氮5mg/L）后外排，确定本项目生产废水污染物总量控制指标为COD 0.77t/a，氨氮0.08t/a，本项目水污染物总量指标计入进站路污水处理厂，由进站路污水处理厂调配废水污染物COD及NH3-N的排放总量。 |

# 五、建设项目工程分析

1、施工期工艺流程及产污节点 本项目厂房系租赁邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园讯源电子6号、7号两栋标准化厂房，本项目施工期主要为厂房内部改造以及设备安装，会产生一些固废、少量的灰尘以及噪声，无大规模施工，且装修均在室内进行，施工过程简单，时间较短，产生的扬尘、噪声污染较小。因此，本评价对施工期的环境影响不再进行分析。 2、营运期工艺流程及产物节点图 本项目手机数据线、安防线生产工艺流程及产污节点如下图5-1。 图5-1 数据线、安防线生产工艺产及产污节点图 本项目手机数据线、安防线生产工艺流程简述如下： （1）裁线：将电线裁剪为客户需要的长短。 （2）剥皮：将电子线材外皮脱去2cm左右，芯线脱去1cm左右的外皮。 （3）绞线：将外购回的铜线绞合在一起。 （4）焊锡：使用焊锡机将连接器与脱皮的芯线固定在一起。 （5）注塑：人工投加PVC颗粒，采用电加热使之软化，PVC颗粒加热温度120~180℃。然后注入模腔内，经冷却后定型，使在压出线和连接器上形成一层塑胶层。项目对注塑机的冷却方式为间接冷却，冷却水为普通的自来水，循环使用，不外排。 （6）测试、包装：对成型的数据线需要进行检测，检测黑色端口是否有毛边、烫伤，端口是否有压伤、凹陷、缺料，是否通电等情况。 本项目耳机线、自拍杆连接线生产工艺流程及产污节点如下图5-2。 图5-2 项目耳机线生产工艺流程图及产污图 本项目耳机线、自拍杆连接线生产工艺流程简述如下： （1）裁线：将电线裁剪为客户需要的长短。 （2）剥皮：将电子线材外皮脱去2cm左右，芯线脱去1cm左右的外皮。 （3）绞线：将外购回的铜线绞合在一起。 （4）焊锡：使用焊锡机将连接器与脱皮的芯线固定在一起。 （5）测试、包装：对成型的数据线需要进行检测，检测黑色端口是否有毛边、烫伤， 端口是否有压伤、凹陷、缺料，是否通电等情况。 4、营运期污染源强分析 （1）废水 本项目在注塑工艺中的冷却用水循环利用不外排，废水主要来源于员工的生活污水项目营运期在生产过程中主要废水为生活污水。 项目职工有410人，设宿舍和食堂。根据《湖南省用水定额》（DBT3T388-2020），工作人员按150L/人·d计算，年工作日为312天，则生活用水为61.5m3/d（19188m3/a），排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为49.2m3/d、15350.4m3/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，其产生浓度一般分别为400mg/L、200mg/L、30mg/L、120mg/L、50mg/L，年产量分别为6.14t/a、3.07t/a、0.46 t/a、1.84 t/a、0.77 t/a。 根据对项目现场情况调查，项目所在区域已完善污水管网的配套建设。本评价要求项目生活污水排入园区污水管网，经进站路污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准后排入资江。 表5-1 生活污水污染物产生及排放情况一览表 指标 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 污水量15350.4m3/a 产生情况 产生浓度（mg/L） 400 200 120 30 50 产生量（t/a） 6.14 3.07 1.84 0.46 0.77 接管标准 排放浓度（mg/L） 500 300 400 45 100 最终排放情况 经园区污水管网排入进站路污水处理厂进行处理 排放浓度（mg/L） ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤1 排放量（t/a） 0.77 0.15 0.15 0.08 0.02 （2）废气 本项目大气污染物主要有焊锡废气、注塑废气、注塑固废破碎粉尘和食堂油烟。 （1）焊锡废气 本项目焊锡工序过程会产生少量的焊锡废气，主要污染物为（颗粒物）锡及其化合物，项目无铅锡条、无铅锡丝使用量为2t/a。参考《船舶工业劳动保护手册》（上海工业出版社，1989年第一版，江南造船厂科协），焊锡过程中，锡条、锡丝的发尘量为5g/kg－8g/kg，本评价取最大发尘量8g/kg进行计算，则预计（颗粒物）锡及其化合物产生量为16kg/a，作业时间为2400小时（300天，每天8小时），产生速率为0.0066kg/h。 本项目在焊锡工作台上方安装集气罩，将（颗粒物）锡及其化合物收集，的收集效率为90％，集气罩排风量为2000m3/h，因为集气置收集效率为90％，则收集后的废气经集气管道汇集后经房顶（16m）排气筒排放到大气环境中。集气罩（颗粒物）锡及其化合物有组织排放量为14.4kg/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为3mg/m3，无组织排放量为1.6 kg/a，排放速率为0.66 g/h。 （2）注塑废气 注塑设备整体为一密封机型的设备，塑料粒在料槽内被加热到熔融状态后被内部螺杆迁速挤压注射入模体内，注射速度快，注射时间短，根据物料理化性质分析，在温度为120~180℃下塑料颗粒不会产生碳链焦化气体，但原料中少量未聚合单体在高温下挥发出来，此过程中会产生少量有机废气，其主要成份为非甲烷总烃，参考《浙江省重点行业VOCs污染源排放量计算方法》（1．1版）中推荐的塑料制品废气排放系数，非甲烷总烃产生系数为0.539kg/t原料，本项目PVC塑料粒使用量为25t/a，则非甲烷总烃产生量为13.48kg/a，作业时间为2400小时（300天，每天8小时），产生速率为0.0056kg/h。 本项目拟在注塑成型工艺段上方设置集气罩，集气效率为85%，则项目生产过程中非甲烷总烃的有组织产生量为11.46 kg/a，无组织排放量为2.02 kg/a。 本项目建设集气罩并配套1台1000m3/h的风机对有机废气进行收集，有机废气经收集后采用活性炭吸附处理工艺，非甲烷总烃的处理效率均按60%计算，非甲烷总烃废气有组织排放量为4.59kg/a，非甲烷总烃废气处理后经房顶（16m）排气筒排放。项目工作时间约为8h/d，年生产时间为300d，则生产过程中非甲烷总烃的产生浓度为4.78 mg/m3，排放浓度为1.9mg/m3。 根据《简明通风设计手册》P510页、有效吸附量：qe=0.4kg/kg活性炭（经过与活性炭供应厂家核实，本次使用的活性炭qe值可以达到0.58kg/kg），本项目产生有机废气11.46 kg/a，结合本项目有机废气的产生量和类型，每次使用活性炭评要求本厂每2个月更换一次活性炭，即年使用活性炭27.5kg。 （3）破碎粉尘 本项目在注塑过程中会产生一定量的固废，该部分固废通过破碎后回用到生产中。项目产生固废量量为2t/a，项目粉碎加工过程粉尘产生量按0.321kg/t计算，则项目粉碎过程产生的粉尘量约0.642kg/a。本项目粉尘产生量较少，要求企业在车间安装排气扇，并保证换气次数在3次/小时以上，加强车间通风排气，保持车间室内的空气流通，排放后对周围环境的影响较小。 （4）食堂油烟 本项目厂内在办公楼设置有食堂，企业员工在厂区内就餐。本环评要求食堂采用电能及液化气进行食材的烹饪加工，液化气为清洁能源，燃烧过程中产生的烟尘量、SO2和NO2量较小，排放浓度较低；食堂在食物烹饪加工过程中，油脂因高温加热挥发产生油烟废气，厂内就餐人数按410人计算，食堂提供3餐，每餐时间按2小时计算，天数按312天每年计算，根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食油量按60克，在炒作时油烟的挥发量约为3%，则油烟产生量为738g/d（230.3kg/a）。 本环评要求企业设置2个灶台，单灶台处理风量不小于8500m3/h，则油烟产生浓度为7.24mg/m3，通过安装油烟净化装置对油烟进行净化处理，处理效率不小于75%，处理后的油烟废气通过排气筒高于屋顶排放，不侧排。经上述措施处理后，企业油烟废气排放总量约为184.5g/d（57.6kg/a），排放浓度约为1.81mg/m3。可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的最高允许浓度2.0mg/m3的排放标准要求。 食堂油烟净化装置是由烟罩、静电油烟净化器、排烟管、引风机、控制电柜、风帽构成，工作原理如下： 一、机械净化和静电净化双重作，是由烟罩、静电油烟净化器、排烟管、引风机、控制电柜、风帽构成。 二、机械净化和静电净化双重作用； 三、含烟废气被风机吸入管道后，首先进入初级装置——净化整流室，采用重力惯性净化技术，室内的特殊结构逐步对大粒径污染物进行分级物理分离，并且均衡整流； 四、分离出的大颗粒油滴在自身重力的作用下流入油槽排出。剩余的小粒径污染物进入次级装置——高压静电场，静电场内部分两级，一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电微粒，这些带电微粒到达第二级集尘器后立刻被收集电极吸附，且部分炭化。同时，高压静电场有效地降解有害成份，起到消毒、除味作用。最后通过滤网格栅，洁净的空气排出室外。 本项目设置管道将餐饮油烟引到屋顶排放，净高15m高。详见下图5-1。 图5-1 本项目油烟净化装置示意图 表5-2（1） 无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 年排放量（t/a） 1 焊锡工序 颗粒物（锡及其化合物） 0.0016 2 破碎工艺 颗粒物 0.0006 3 注塑工艺 非甲烷总烃 2.02（kg/a） 表5-2（2） 有组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 年排放量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 1 焊锡工序 颗粒物 （锡及其化合物） 0.0144 0.006 3 2 注塑工艺 非甲烷总烃 0.0046 0.0056 1.9 3 餐饮油烟 油烟 0.0576 0.1228 1.81 （3）噪声 项本项目所产生的噪声主要来源于注塑机、焊接设备、风机等机械设备的运行，各设备噪声源强值在75-80dB（A）之间，具体详见表5-3。 表5-3 要噪声源源强一览表单位：dB(A) 序号 噪声源 设备数量（台） 噪声声级dB（A） 治理或防治措施 1 注塑机 6 75 基础减震、隔声、选用低噪声设备、距离衰减 2 焊接设备 10 75 3 风机 2 80 4 破碎机 1 80 （4）固废 项目运营期产生的固废主要是生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 1：一般工业固废 ①边角料：根据建设单位提供，裁线、剥皮过程边角料产生量约为0.07 t/a。 ②不合格产品：本项目复检不合格的产品将不用于生产中，根据建设单位提供，约为0.06 t/a。 ③焊渣：根据建设单位提供资料，本项目焊锡过程产生的焊渣、废焊头量约为使用量的5%，则产生量0.1t/a。 ④注塑固废：本项目注塑过程产生废塑胶料，根据企业经验提供，产生量占原塑料颗粒的8%，产生量约为2t/a。 2：危险废物 废润滑油 本项目在注塑机需要用到润滑油，一年更换一次，废润滑油产生量为8kg/a，危废编号HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。 废活性炭 项目用活性炭吸附喷漆废气，活性炭1~2月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。参考同类型项目，活性炭吸附能力0.2kg-0.5kg/kg进行计算，本项目取0.4kg/kg计算，本项目处理有机废气量为11.46kg/a，因此预计废活性碳的产生量为27.5kg/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），分类编号为HW49其他废物900-041-049含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。暂存于危险废物暂存库，委托有资质单位进行处理处置。 3：生活垃圾 本项目劳动定员410人，年工作312天，生活垃圾产生量按0.5kg/d人计算，则日产生生活垃圾205kg，年产生生活垃圾63.96t。 4：餐厨垃圾 本项目劳动定员410人，年工作312天，餐厨垃圾产生量按2kg/d人计算，则日产生生活垃圾820kg，年产生生活垃圾255.84t。 表5-4 主要固废产生及处理方法 序号 固废名称 产生量 废物类别 处理方法 1 边角料 0.07（t/a） 一般工业固废 由回收单位回收处置 2 不合格产品 0.06（t/a） 一般工业固废 3 锡渣 0.1（t/a） 一般工业固废 4 废塑胶料 2（t/a） 一般工业固废 建设单位采用破碎的方式，回用 5 废润滑油 8（kg/a） 危险废物 危废暂存间暂存，交有资质单位处理 6 废活性炭 4.584（kg/a） 7 生活垃圾 63.96（t/a） 生活垃圾 由环卫部门清运 8 餐厨垃圾 255.84（t/a） 餐厨垃圾 放在专用设备中，由环卫部门清运

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前浓度及产生量 | 处理后浓度及产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊锡废气 | （颗粒物）锡及其化合物 | 有组织 | 0.0066kg/h，16kg/a | 3 mg/m3，14.4kg/a |
|  |  |  | 无组织 | 无组织排放，1.6kg/a |
|  | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 4.78 mg/m3，11.46 kg/a | 1.9 mg/m3，4.59 kg/a |
|  |  |  | 无组织 | 无组织排放，2.02 kg/a |
|  | 固废破碎 废气 | 粉尘 | 无组织排放，0.642 kg/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 | 7.24mg/m3，230.3kg/a | 1.81mg/m3，57.6kg/a |
| 水污染物 | 员工生活污水 | 废水量 | 15350.4m3/a | 15350.4m3/a |
|  |  | COD | 400mg/L | 6.14t/a | 直接排放 |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L | 3.07t/a |  |
|  |  | SS | 120mg/L | 1.84t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.46t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 50mg/L | 0.77t/a |  |
| 固体 废物 | 生产区 | 一般固废 | 边角料 | 0.07t/a | 由回收单位回收处置 |
|  |  |  | 不合格产品 | 0.06t/a |  |
|  |  |  | 锡渣 | 0.1t/a |  |
|  |  |  | 废塑胶料 | 2 t/a | 建设单位采用破碎的方式，回用 |
|  |  | 危险固废 | 废润滑油 | 8kg/a | 交有资质单位处理 |
|  |  |  | 废活性炭 | 4.584 kg/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 63.96t/a | 由环卫部门清运 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 255.84 t/a | 放在专用设备中，由环卫部门清运 |
| 噪声 | 各种机械设备 | 噪声主要来源于生产设备产生的噪声，经隔音、减振、建筑物屏蔽及距离衰减后，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租赁园区建设的标准化厂房，仅需装修和设备安装，对环境影响较小。 |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 项目租赁园区已经建成的标准化厂房，只需对场地进行简单装修，经现场踏勘，本项目施工期无遗留环境问题，因此不对施工期进行环境影响分析，重点对项目运营期进行环境影响分析。 （二）营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 项目营运期废水主要为生活污水，均在楼内产生，经过管网经集后排入进站路污水处理厂。根据工程分析可知，生活污水产生量为49.2m3/d（15350.4m3/a）。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，其产生浓度分别为400mg/L、200mg/L、30mg/L、120mg/L、50mg/L，年产量分别为6.14t/a、3.07t/a、0.46 t/a、1.84 t/a、0.77 t/a。产生量较小。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的技术要求，地表水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目排放方式和废水排放量 Q /（m3/d），水污染物当量数 W /（无量纲）进行判定，可划分为一、二、三级A和三级B。 本项目生活污水经过污水管网排入进站路污水处理厂，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，按《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中的规定，“依托现有排放口，且对外环境未新增污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，确定本项目地表水评价工作等级为三级B”。 项目营运期生活污水经处理后各污染物排放情况见表7-1，进站路污水处理厂进水水质标准表见7-2。 表7-1 项目营运期生活污水污染物排放情况一览表 单位：mg/L 指标 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 污水量15350.4m3/a 产生情况 产生浓度（mg/L） 400 200 120 30 50 产生量（t/a） 6.14 3.07 1.84 0.46 0.77 接管标准 排放浓度（mg/L） 500 300 400 45 100 最终排放情况 经园区污水管网排入进站路污水处理厂进行处理 排放浓度（mg/L） ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤1 排放量（t/a） 0.77 0.15 0.15 0.08 0.02 进站路污水处理厂的纳污标准见下表7-2。 表7-2 进站路污水处理厂进水水质标准 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N TN TP （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） 指标值 6~9 ≤450 ≤240 ≤350 ≤35 ≤40 ≤4 从表7-3的排放浓度和7-4的进水水质标准比较可得知，项目产生的废水满足进站路污水处理厂的纳污水质标准，可排入进站路污水处理厂。 根据《邵阳市进站路污水处理厂工程环境影响报告书》中尾水排放对资江水体水质的影响预测分析可知：进站路污水处理厂尾水达标排放时，资江平水期COD、NH3-N预测浓度最高值分别约为8.9417 mg/L、0.4025 mg/L，枯水期COD、NH3-N预测浓度最高值分别约为10.4296 mg/L、0.5516 mg/L，均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准（COD 20mg/L、NH3-N 1.0mg/L）；进站路污水处理厂尾水事故排放时，资江平水期COD、NH3-N预测浓度最高值分别约为14.9133 mg/L、0.8504 mg/L，可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；枯水期COD、NH3-N预测浓度最高值分别约为28.3396 mg/L、1.8949 mg/L，其中COD可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 规划建设的进站路污水处理厂（24.77km2，规划污水量约8.0万m3/d）。位于进站路西侧，邵阳大道北侧，毗邻红旗河。纳污范围为整个宝庆工业集中区规划范围，考虑周边区域发展，纳污面积约2939公顷。输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。工业内经常受有害物质污染场地的雨水，应经预处理达到相应标准后才能排入排水管渠。污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。宝庆工业集中区排水专项规划污水干管采用平行式和正交式相结合的方式进行布置。 本项目所在区域属于园区污水处理厂的的收水范围，同时有余量接纳本项目的废水。本项目建成后，排放的废水为生活污水，日均废水排放量为49.2t/a，占该污水处理厂设计处理能力20000m³/d的0.246%（污水处理厂剩余处理能力大于10000m³/d），不会对污水处理厂产生冲击负荷。目前该污水处理厂正在建设中，在该污水处理厂投产运营前，本项目不得投产、不得有废水外排。 综上分析，进站路污水处理厂尾水达标排放时，对资江水质影响不大；事故排放时，资江平水期水质可达标，枯水期NH3-N会出现轻微超标。因此，进站路污水处理厂将尾水排入资江是可行的。 综上分析，本项目废水均能得到综合利用和妥善处理，对周边环境影响较小。 （4）污染源排放量核算 1废水类别、污染物及污染治理设施信息 本项目污水排放情况见表7-3。 表7-3 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放 规律 间接排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 经度 纬度 1 1 111.561077 27.262460 15350.4 进站路污水处理厂 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 昼间 进站路污水处理厂 COD BOD5 氨氮 SS 动植物油 50 10 5 10 1 本项目污水直接排入市政污水管网。 2废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-4。 表7-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 年排放量/（t/a） 1 污水管网接口 COD 400 6.14 NH3-N 30 0.46 全厂排放口合计 COD 6.14 NH3-N 0.46 （5）地表水环境影响评价自查表 项目地表水环境影响评价自查表见附表1。 2、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要有焊锡废气、注塑废气、注塑固废破碎粉尘和食堂油烟。 （1）焊锡废气 根据工程分析内容，在焊锡工序中（颗粒物）锡及其化合物废气产生量为16kg/a，通过采取集气罩收集，收集后的废气经集气管道汇集后经屋顶排气筒排放到大气环境中。经收集处理后的（颗粒物）锡及其化合物废气排放浓度为3mg/m3,有组织排放量为14.4kg/a，排放速率为0.006kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值，（（颗粒物）锡及其化合物最高允许排放浓度为8.5mg/m3，经过15m高排气筒后最高允许排放速率为0.31kg/h）。因此，本项目有组织（颗粒物）锡及其化合物废气经处理后能满足达标排放，对周围环境影响较小。 根据本项目工程分析内容，本项目未能收集处理的无组织（颗粒物）锡及其化合物废气排放量为1.6kg/a，通过进一步提高车间内无组织废气的收集效率，减少无组织（颗粒物）锡及其化合物废气的排放量，同时加强车间通风等措施，减缓无组织（颗粒物）锡及其化合物废气对厂区作业人员及周围环境的影响。 （2）注塑废气 根据工程分析可知，本项目在注塑过程中非甲烷总烃有组织产生量为11.46kg/a，无组织排放量为2.02kg/a。本项目有机废气经集气罩收集+活性炭吸附处理后经屋顶排气筒排放，处理后非甲烷总烃的排放浓度为1.9mg/m3，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB1572-2015）中标准要求（非甲烷总烃≤100mg/m3）。 （3）破碎粉尘 本项目产生的破碎废气量较少，本项目粉尘产生量较少，要求企业在车间安装排气扇，并保证换气次数在3次/小时以上，加强车间通风排气，保持车间室内的空气流通，排放后对周围环境的影响较小。 （4）食堂油烟 通过工程分析核算可知，建设单位的食堂产生的油烟废气采用油烟净化机处理油烟废气，油烟去除效率达到75%，排放浓度为1.81mg/m3<2mg/m3，油烟可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“小型”规模相应限值标准排放。因此，食堂废气不会对周边环境产生较大影响。 大气环境影响预测分析： 根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定和推荐的模式，采用AERSCREEN 估算模式计算项目污染物最大1h地面空气质量浓度，根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定方法，判定项目评级等级，评价等级表见表7-5。评价因子及估算模型参数见表7-6、表7-7。主要污染物估算模型计算结果见表7-8~9。 表7-5 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评级 Pmax<1% 表7-6 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.4 最低环境温度/℃ -11.2 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 相对湿度89% 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m 89.5m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表7-7 排放源基本参数情况 编号 名称 排气筒底部中心坐标（m） 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/ (kg/h) X Y 注塑工艺 非甲烷总烃 40 65 40 16 0.5 25 2400 正常 0.0048 焊锡工艺 （颗粒物）锡及其化合物 45 66 16 0.5 30 0.006 注：以厂界西南角作为原点（X，Y=0，0） 预测结果如下： 表7-8 污染物（非甲烷总烃）估算模式详细计算结果 距源中心下风向距离D（m） 点源 预测浓度C（mg/m3） 占标率Pi（%） 10 5.690E-04 0.06 100 5.490E-03 0.6 100 5.490E-03 0.6 109 5.565E-03 0.63 200 5.265E-03 0.57 300 4.998E-03 0.57 400 4.872E-03 0.54 500 4.704E-03 0.51 600 4.227E-03 0.48 700 3.714E-03 0.42 800 3.255E-03 0.36 900 2.860E-03 0.33 1000 2.532E-03 0.27 下风向最大落地浓度（109m） 5.565E-03 0.63 表7-9 污染物（（颗粒物）锡及其化合物）估算模式详细计算结果 距源中心下风向距离D（m） 点源 预测浓度C（mg/m3） 占标率Pi（%） 10 8.535E-04 0.09 100 8.235E-03 0.9 100 8.235E-03 0.9 185 8.348E-03 0.945 200 7.898E-03 0.855 300 7.497E-03 0.855 400 7.308E-03 0.81 500 7.056E-03 0.765 600 6.341E-03 0.72 700 5.571E-03 0.63 800 4.883E-03 0.54 900 4.290E-03 0.495 1000 3.798E-03 0.405 下风向最大落地浓度（109m） 8.348E-03 0.945 估算结果表明： 本项目有组织排放的非甲烷总烃废气经集气罩收集+活性炭吸附处理后通过16m高（厂房顶）的排气筒排放，排放后的非甲烷总烃的最大预测浓度出现在下风向109m处，最大预测增加值为5.565E-03 mg/m3，仅占标率为0.63%，对地面污染贡献占标率小于1%；在焊锡工艺中（颗粒物）锡及其化合物废气经收集后通过16m高（厂房顶）排气筒排放，排放后的（颗粒物）锡及其化合物的最大预测浓度出现在下风向185m处，最大预测增加值为8.348E-03 mg/m3，仅占标率为0.945%，对地面污染贡献占标率小于1%；综上确定本项目为大气三级评价。 根据表7-8~9预测结果可知厂界外无超标点，本项目（颗粒物）锡及其化合物、非甲烷总烃废气经收集后排入大气环境中，对周围环境影响较小。 本项目最重要的大气环境敏感目标为东南方向179米处的黄家院子居住区，经过预测，该处的（颗粒物）锡及其化合物）最大落地浓度为8.231E-03，（非甲烷总烃）最大落地浓度为5.259E-03，叠加背景污染物后任然很好的满足大气环境质量的限制要求。 大气环境影响可以接受。 污染物排放核算： 大气污染物有组织排放量核算表： 表7-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 1 DA001 （焊锡废气排放口） 颗粒物 （锡及其化合物） 3 0.006 0.0144 2 DA002 （注塑废气） 非甲烷总烃 1.9 0.0048 0.0046 主要排放口合计 颗粒物（锡及其化合物） 0.0144 非甲烷总烃 0.0046 一般排放口 2 DA003 （食堂油烟排放口） 油烟 1.81 0.031 0.0576 一般排放口合计 油烟 0.0576 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物（锡及其化合物） 0.0144 非甲烷总烃 0.0046 油烟 0.0576 大气无组织排放量核算见表7-11 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染物防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 焊锡工序 锡及其化合物 加强收集效率，加强车间通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 0.48 0.0016 2 破碎工艺 粉尘 安装排气扇，加强车间通风排气 1.0 0.642（kg/a） 3 注塑工艺 非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度 4.0 0.002 无组织排放总计 锡及其化合物 0.0016 非甲烷总烃 0.642（kg/a） 粉尘 0.002 3、噪声对环境的影响分析 本项目的噪声源主要是自于注塑机、焊接设备、风机等机械设备等设备噪声，其噪声值在70~80dB（A）左右，主要设备噪声源强如上表5-3所示。 （1）预测模型 预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①点源传播衰减模式 L(r)=L(r0)-20lg（r/r0）-ΔL 式中： L(r)——预测点处所接受的A声级，dB(A)； L(r0)——参考点处的声源A声级，dB(A)； r——声源至预测点的距离，m； r0——参考位置距离，m，取1m； ΔL——各种衰减量，dB(A)。 ②多声源在某一点的影响叠加模式 式中： Leq——某预测受声点处的总声级，dB(A)； Lpi——声源在预测受声点产生的声压级，dB(A)； n——声源数量。 预测过程中，根据实际情况，在预测厂内噪声源对厂外影响时，厂区周边等建筑物的隔声量按照一般建筑材料对待。 （2）预测评价执行标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB(A)。 （3）预测结果及分析 本次环评的声环境现状监测中的最大值，作为背景值，进行噪声叠加。本项目厂界噪声和环境噪声影响预测结果如表7-12所示（本项目主要为白天生产，主要对昼间噪声进行预测分析）。 表7-12 厂界噪声和环境噪声影响预测结果单位：dB(A) 监测点位 背景值 贡献值 叠加值 评价标准 昼间 昼间 昼间 厂界东侧 60 52.3 60.7 65 厂界南侧 55 56.7 58.9 65 厂界西侧 54 56.9 58.7 65 厂界北侧 57 52.7 58.4 65 本项目噪声经距离衰减、障碍物隔声和减震等作用后基本可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对项目周围环境造成太大的影响。为了最大限度避免遭受对生产工人和周围环境的影响，根据噪声污染防治技术和噪声污染控制的基本办法，本环评要求建设单位具体采取以下措施： ①合理布局，要求将噪声较大的设备尽量往远离敏感目标一侧安装。利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减； ②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； ③高噪音的设备布置在隔声罩内，隔声罩体必须为有一定隔声作用的罩体，该类设备采取隔声、消声、吸声等降噪措施； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ⑤禁止夜间进行高噪音的生产活动，以减少对敏感点目标的影响； ⑥加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ⑦制定环境管理制度，加强对噪声的监管力度，确保噪声达标排放。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目主要的固体废弃物为生活垃圾、餐厨垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 本项目厂区内年产生生活垃圾量为63.96t/a，通过在厂区内建立垃圾收集点，及时对产生的生活垃圾进行收集，避雨集中堆放，统一收集后由环卫部门及时清运，可消除生活拉圾对环境的影响。 本项目厂区内年产生餐厨垃圾量为255.84t/a，存放在专用回收桶中，统一收集后由环卫部门及时清运，可消除生活拉圾对环境的影响。 本项目的边角料、不合格产品、锡渣、废塑胶料属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放场地设置在车间内，临时堆放场的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。 本项目产生废活性炭、废润滑油等属危险废物。因此，在6#厂房一层建设危险固废暂存场所，建筑面积为10m2，然后交由有资质单位收集后无害化处理。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 项目危险废物暂存时应在厂区设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及其修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 5、环境风险评价 5.1评价依据 根据有毒有害物质发散，分为火灾、爆炸和泄露三种类型，该项目不涉及有毒有害、易燃易爆炸等物质。不涉及导则中的突发环境事件风险物质环境风险潜势初步判定为Ⅰ级，环境风险评价仅进行简单分析。 5.2环境敏感目标概况 本项目不涉及导则中的突发环境事件风险物质，所涉及的环境风险主要考虑为原辅材料储存和使用过程中有可能发生火灾事故。车间储存及使用的化工产品会因管理不当或车间通风不良导致物质的蒸发浓度偏高而发生接触性毒害事故等。因此，环境敏感目标中，环境空气敏感目标主要考虑项目周边的居民住宅，地表水环境敏感目标主要考虑项目区域主要水系资江等。 5.3环境风险识别 识别范围主要考虑生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 （1）物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。依据《危险化学品名录》及物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。项目主要危险物质原辅材料使用过程中发生火灾事故等。 （2）生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统，工程环保设施及辅助生产设施等。本项目主要考虑生产车间、仓库发生物料泄露或火灾等引发的次生突发环境事件。以及废气处理设施故障导致废气超标外排，影响周围大气环境及厂区周边人员健康。 5.4环境风险分析 建设项目环境风险评价是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆物质泄漏，或突发时间产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 根据项目污染物性质及控制，本项目主要风险为原辅材料储存和使用过程中有可能发生火灾事故。车间储存及使用的化工产品会因管理不当或车间通风不良导致物质的蒸发浓度偏高而发生接触性毒害事故。 建设单位必须加强管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害，事故一旦发生，应及时抢救处理，不能拖延事故持续时间 5.5事故环境风险分析 废气事故排放分析：本项目废气主要为有机废气、锡及其化合物等，造成废气处理设施器的原因有停电、风机故障等，一旦出现风机损坏就会发生废气“短路”，未经过处理的废气进入大气中，影响区域环境大气质量。同时，有机废气处理装置的活性炭未及时更换，会引起处理效率下降，加重区域的大气污染程度。 5.6环境风险防范措施及应急要求 针对本项目的特点，本报告建议在运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： ①间内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，生产装置设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； ②尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； ③在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门； ④在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品： ⑤在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备，洗眼器和安全淋浴喷头等设施。 此外，建设单位应设置应急预案，一旦事故发生，能有效及时的处理。 5.6分析结论 经物质及生产设施危险性分析，本项目无重大风险源，最大可信事故为原辅材料使用过程中发生火灾引发的次生突发环境事件，有毒有害品到厂后有专用储存区并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范图内。 6、环境管理与环境监测计划 （1）环境管理 项目运营后，建设单位应提高对环境保护工作的认识，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，配备专职人员负责项目日常的环保工作，其主要包括： 做好项目的日常环境监测； 监督检查消防器材，消防器材的正确使用，并做好环保设施的维护保养和管理； ③制定、修订厂区安全生产和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况； ④加强厂容厂貌建设，保持厂区卫生洁净； ⑤做好厂内日常性的安全、环保监督检查工作。 （2）环境监测计划 根据本项目的实际情况，废水主要为员工的生活污水，无工艺废水产生；建议项目环境监测工作委托有资质单位完成。根据本项目的污染物排放特征，拟定的监测计划见表7-13所示； 表7-13 运行期环境监测计划一览表 项目 监测位置 监测因子 监测频次 废气 锡及其化合物排气筒 锡及其化合物 每季度一次、每次两天 非甲烷总烃废气排气筒 非甲烷总烃 厂界（无组织） 锡及其化合物 每年2次、每次两天 非甲烷总烃 TSP 厨房 食堂油烟 废水 废水总排口 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷 每年进行2次，监测两天 噪声 厂界四周 dB（A） 每年1次、每次两天， 分昼、夜监测 7、竣工环保验收 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）（以下简称《暂行办法》），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 具体验收流程见下图7-1。 图7-1 验收流程图 验收程序简述及相关要求 （1）建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。 （2）编制验收监测报告，本项以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告，建设单位不具备自主验收能力的可以委托有能力的技术机构编制。 （3）验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。 （4）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同步公开环保设施竣工日日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 （5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 （6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 根据项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工环保验收及环保投资一览表，具体见表7-14所示。本项目环保投资46万元，占总投资的0.92%。 表7-14 建设项目竣工验收及环保投资一览表 类型 排放源 监测因子 污染防治措施 环保投资 （万元） 达到的排放标准 废气 焊锡工序 锡及其化合物 集气罩收集+排气筒 6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求 破碎粉尘 粉尘 安装排气风扇，加强车间通风 3 注塑工艺 非甲烷总烃 集气罩收集+活性炭吸附+排气筒排放 5 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB1572-2015）中标准要求 食堂 油烟 油烟净化机 3 《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“小型”规模相应限值标准 废水 员工 生活污水 管网建设 5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 噪声 生产 Leq 减震、隔声、消声 4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 人员生活 生活垃圾 餐厨垃圾 分类收集后由环卫部门统一清运 20 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 一般固废 废边角料 由回收单位回收处置 不合格产品 锡渣 废塑胶料 采用破碎的方式，回用 危险固废 废润滑油 建有专门的危废暂存仓库，危险废物委托有危废处理资质单位进行处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 废活性炭 合计 46 / 7、相符性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为“电子数据线生产项目”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在“鼓励类、限制类、淘汰类”之列。根据《国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定》（国发【2005】40 号）第十三条的规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关规律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类。 （2）选址合理性分析 本项目位于邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与宝东路交汇处往西北200m处G-07地块，园区产业定位为重点发展机械、医药、电子电器、农产品加工等一、二类工业。本项目位置位于一类工业用地块（见附图经济开发区一期土地利用规划图）。系业主租赁经济开发区建设完成的标准化厂房，根据现场调查，项目所在区域周围主要为其他工厂，周边环境良好，交通便利，具有较好生产条件及市场需求。本项目产业定位符合经济开发区总体规划要求，符合开发区规划环评，符合经济开发区产业结构功能布局。 因此，本项目选址可行。 （3）平面布置合理性分析 本项目拟建场地总体呈长方形，2栋生产楼位于厂区中。具体平面布置见附图。平面布局功能分区明确、流线清晰，各环节互不干扰，保证了项目流水运行；设备集中安放，可集中对污染物进行消减和隔离；综上所述，从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置基本合理。 （4）三线一单相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 ①生态保护红线：根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湖南省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。根据《邵阳市生态红线图》（附），本项目位于邵阳市经济开发区一期开发用地，不属于生态红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 ②环境质量底线；根据对本项目所在地环境质量现状的现场监测，项目所在地区域环境质量良好，尚有环境容量可以容纳项目所产生污染物排放； ③资源利用上线；项目生产所使用的灯具等材料为主要原料，属于非自然资源利用；区域内生产工艺无须用水；所有设备均以电能驱动；项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求； ④环境准入负面清单：目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于电子产品加工行业，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 （5）与经开区规划符合性分析 本项目租贷邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园讯源电子6号、7号两栋厂房作为经营场所，根据“邵阳经济开发区（一、二期）控制性详细规划—土地利用规划图”，项目拟建地为工业用地，用地性质符合；根据湖南省环境保护厅文件《关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》湘环评函【2017】18号，邵阳经济开发区规划主导产业为食品、纺织、医药，禁止引入电镀企业、工艺落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业，限制三类工业入园，本项目属于智能终端产品制造，不属于以上限制引入工业企业，因此本项目符合邵阳经济开发区规划。 综上，本项目符合用地性质、符合规划。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名 称 防治措施 预期治理效果 施工期 施工扬尘 粉尘 帆布遮盖、定期洒水、车辆冲洗、道路清扫等 抑制扬尘污染 施工废水 生活污水 综合利用 不外排 施工噪声 噪声 低噪声设备，设置隔声屏障，运输车辆减速禁鸣 符合（GB12523-2011）中的排放限值 施工固废 土石方 场地和周边土地平衡 妥善处理 建筑 垃圾 回用、填埋 大气污染 焊锡工序 （颗粒物）锡及其化合物 集气罩收集+排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求 破碎粉尘 粉尘 安装排气风扇，加强车间通风 注塑工艺 非甲烷总烃 集气罩收集+活性炭吸附+排气筒排放 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB1572-2015）中标准要求 食堂 油烟 油烟净化机 《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》表2中“小型”规模相应限值标准 水污 染物 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS 主要为员工洗手、如厕、洗浴废水，通过管道直接排入园区管网 污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）的三级排放标准要求，满足进站路污水处理厂的纳污标准 噪声 噪声 Leq 优化场区布局，设备维护、设备安装减振基础，车辆减速禁鸣 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固体废物 一般工业固废 废边角料、不合格产品等 回收利用 达到环保要求 危险废物 废活性炭、废润滑油 资质单位回收 达到环保要求 生活办公 生活垃圾、餐厨垃圾 运至生活垃圾填埋场卫生填埋 达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） 生态保护措施及预期效果： 本项目租赁邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园讯源电子6号、7号两栋厂房作为生产车间，施工期只涉及装修、安装设备等；项目运营过程中，“三废”产生量小，并且经过相应的处理、控制后，排放的污染物量较少，对生态环境各要素的影响较小。 项目在落实好本报告提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，对周边植被及农作物生长等产生的影响较小。

# 九、结论与建议

（一）、结论 1、项目概况 ①项目名称：高科电子高端通讯、电脑、安防线束项目； ②建设单位：湖南铭基高科电子有限公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园讯源电子6号、7号两栋厂房； 项目中心坐标：东经111°33'34"，北纬27°16'1"； ⑤投资总额：5000万元；其中环保投资46万元，占总投资的0.92%。 2、相符性分析 ①产业政策相符性：本项目为“电子数据线生产项目”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在“鼓励类、限制类、淘汰类”之列。根据《国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定》（国发【2005】40 号）第十三条的规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关规律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目为允许类。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 ②选址合理性：本项目位于邵阳市邵阳经济开发区世纪大道与宝东路交汇处往西北200m处G-07地块，园区产业定位为重点发展机械、医药、电子电器、农产品加工等一、二类工业。本项目位置位于一类工业用地块（见附图经济开发区一期土地利用规划图）。系业主租赁经济开发区建设完成的标准化厂房，根据现场调查，项目所在区域周围主要为其他工厂，周边环境良好，交通便利，具有较好生产条件及市场需求。本项目产业定位符合经济开发区总体规划要求，符合开发区规划环评，符合经济开发区产业结构功能布局。。综上所述，本项目选址较为合理。 因此，本项目选址可行。 ③平面布置合理性分析：本项目拟建场地总体呈长方形。平面布局功能分区明确、流线清晰，各环节互不干扰，保证了项目流水运行；设备集中安放，可集中对污染物进行消减和隔离；综上所述，从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置基本合理。 ④三线一单相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 ①生态保护红线：根据现场踏勘及查阅相关资料确定项目选址不涉及相关生态红线； ②环境质量底线；根据对本项目所在地环境质量现状的现场监测，项目所在地区域环境质量良好，尚有环境容量可以容纳项目所产生污染物排放； ③资源利用上线；项目生产所使用的钢板、连接器等材料为主要原料，属于非自然资源利用；区域内生产工艺无须用水；所有设备均以电能驱动；项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求； ④环境准入负面清单：目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于电子数据线生产项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。 因此本项目应为环境准入允许类别。 3、环境质量现状调查结论 （1）环境空气：根据2019年邵阳市常规监测点监测数据：PM10、NO2、SO2年平均质量浓度、CO 24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5存在超标情况，本项目所在区域属于不达标区。 本项目特征污染物引用项目区西北面600m处TVOC的检测值，监测单位为湖南华科环境检测技术服务有限公司，监测时间为2019年4月10日至4月16日，VOCS监测结果能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1中的相关标准限值。 （2）水环境：环评引用《年产 200 万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于 2018年7月17-19日对资江的历史监测数据，监测断面为 W1：资江大洲尾端上游 300m 处，W2：资江大洲尾端下游 500m 处。邵阳市进站路污水处理厂尾水入资江排污口与监测断面相距较近，且项目所在地属于进站路污水处理厂的纳污范围，故所引用监测资料能反映项目区域地表水环境质量现状，各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量良好。 （3）声环境：湖南中昊检测有限公司于2020年8月4日~8月5日在项目地进行现场监测，监测结果表明，各厂界点位监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目区域声环境质量较好。 5、环境影响评价结论 （1）施工期 施工扬尘通过洒水降尘控制，机械设备运输车辆尾气由大气自然扩散无组织排放；施工过程泥浆水、含油废水经隔油沉淀池处理后用作厂区降尘，员工生活污水主要为员工洗手废水，经沉淀池沉淀后回用于降尘不外排；施工噪声通过加强施工管理及加强设备维护降低噪声对周边环境的影响；建筑垃圾就地填埋或堆存用于营运期生产原料，生活垃圾由垃圾桶收集后外运，土方石场地自平衡，表层植被用于制作生物质颗粒燃料；通过建设护坡，场地绿化减轻项目建设对周边生态环境的影响。 综上所述，项目施工期各污染物妥善处置情况下对周边环境影响较小，且施工期较短，影响将会随着施工期结束而逐渐减轻。 （2）营运期 ①空气环境：本项目营运期废气主要为焊接废气和金属粉尘。 破碎粉尘通过湿法作业、设备封闭及车间封闭降低粉尘的产生；堆场采取全封闭管理减轻堆场扬尘的产生；运输及装卸扬尘通过对场地、道路洒水抑尘降低粉尘产生；机械设备尾气及油烟废气通过大气扩散。根据预测结果项目产生的大气污染物均符合相关标准，对周边影响不大。 水环境：项目营运期废水主要生活污水。 本项目营运期无生产废水产生，生活污水经管网处理后排入邵阳市进站路污水处理厂处理达标后排放。营运期产生的废水对地表水影响较小，不会降低区域地表水现有环境功能级别，同时也不会对项目区域水环境产生明显影响。 ③声环境：项目噪声主要来源于注塑机、风机、焊接设备等机械设备等设备运行产生的噪声。通过封闭生产车间，利用墙体封闭隔声、优化场区布局、加强设备维护、对设备进行基础减振等措施后，项目生产噪声对敏感点影响较小。 固体废物：项目营运期固废主要为一般工业固废和生活垃圾（含餐厨垃圾）。 本项目主要的固体废弃物为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。其中一般工业固废主要是边角料、不合格产品、锡渣由回收单位回收处置，废塑胶料采用破碎的方式，回用于生产；危险废物主要有润滑油、废活性炭，此部分危险废物要求在危废暂存间暂存，委托有资质单位处理。生活垃圾收集后交由环卫部门处理。加强管理，专人负责环保工作，及时妥善处理各项固废，防止二次污染，项目固废不会对周围环境产生明显影响。 6、总量控制 根据《国5务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发〔2016〕65号）》，国家规定的“十三五”期间污染排放总量控制指标有：①大气环境污染物：二氧化硫，氮氧化物，VOCs；②水环境污染物：化学需氧量，氨氮。 大气环境污染物指标总量控制指标：本项目废气不涉及SO2、NOX排放，VOCs排放总量为0.005t/a。 水环境污染物指标总量控制指标：项目生活污水（15350.4t/a）由园区管网排入进站路污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标（COD 50mg/L，氨氮5mg/L）后外排，确定本项目生产废水污染物总量控制指标为COD 0.77t/a，氨氮0.08t/a，本项目水污染物总量指标计入进站路污水处理厂，由进站路污水处理厂调配废水污染物COD及NH3-N的排放总量。VOCs总量控制指标0.005t/a。 综上所述，本项目设置总量指标为VOCs，总量指标为0.005t/a。 7、总结论 本项目建设符合国家产业政策，选址可行，总平面布局合理。建设方在认真落实本报告表中各项污染物治理措施前提下，可实现污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 二、建议和要求 （1）建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须验收合格后，主体工程方能投入运行。 （2）所有固体废物应及时收集，定期清运及处置，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。 （3）建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，对污染防治设施必须进行日常检查与维护保养，确保其长期在正常状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理。 （4）项目环评编制所需要的基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。。

# Text boxes

图2-1  邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图

查验、调试环保设施

编制验收报告

提出验收意见

公开验收报告

网上填报信息

申领排污许可证