建设项目环境影响报告表

项目名称：绿谷环球产业园标准厂房建设项目

建设单位（盖章）：湖南丰磊置业有限公司

编制单位：湖南宝清环境工程股份有限公司

编制日期：二O二O年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果	43

九、结论与建议	44

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 规划条件许可书

附件4 环境质量保证单

附图1 项目地理位置图

附图2 项目环保目标图

附图3 项目监测布点图

附图4 生产废水处理站平面布置图

附图5 项目平面布置图

附表1 建设项目地表水环境影响评价自查表

附表2 建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 绿谷环球产业园标准厂房建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南丰磊置业有限公司 |
| 法人代表 | 邓玉平 | 联系人 | 肖丹平 |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市邵阳经济开发区8楼827B室 |
| 联系电话 | 18108478999 | 传 真 | / | 邮政 编码 | 422000 |
| 建设地点 | 邵阳经济开发区高崇山镇高崇山社区G01#地块（东经111.587699900，北纬27.265680742） |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 其他房屋建筑业 代码：E4790 |
| 占地面积 （m2） | 133342.87 | 绿化面积 （m2） | 13000 |
| 总投资 （万元） | 60000 | 其中：环保投资（万元） | 102 | 环保投资占总投资比例 | 0.17% |
| 预期投产日期 | 2022年1月 |
| 工程内容及规模 一、项目的由来 湖南丰磊置业有限公司投资6亿元，在邵阳经济开发区高崇山镇高崇山社区G01#地块建设绿谷环球产业园标准厂房建设项目，主要建设内容为石材加工标准化厂房，建成后将形成规模化石材加工产业园，该项目将通过专业化运营，破解行业“散、乱、小、污”的发展现状，促进石材行业低碳环保和资源节约发展。项目整体建成后，可引进近50家大型高端石材加工企业，预计实现年产值10亿元以上，将全面延伸高端石材产业链，为做大做强邵阳高端石材产业做出应有贡献。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订稿），本项目属于“三十六、房地产”大类中“106 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等”中的“需自建配套污水处理设施的”，应编制环境影响报告表。湖南丰磊置业有限公司特委托湖南宝清环境工程股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司组织技术人员，在现场踏勘调查、资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目环境影响报告表。 本次评价只针对标准厂房的建设进行环境影响评价，不包括厂房的使用功能，如企业入驻，需按相关规定另行申报环境影响评价审批手续。 二、工程内容及规模 1、工程概况 本项目位于邵阳经济开发区高崇山镇高崇山社区G01#地块，主要建设内容为石材加工标准化厂房（主要为板材加工），项目总占地面积为133342.87m2，总建筑面积94526.76 m2。项目建设内容主要为16栋1层的车间、2 栋 2 层的车间、1栋8层车间、1栋9层综合楼，同时建设道路、给排水、供配电、生产废水处理设施、消防水池、危废间等配套设施。本项目建设工程包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。 园区统一为入驻企业修建办公楼、食堂、宿舍、生产废水处理设施、危废间等，后期入驻企业租赁本项目标准厂房进行生产，生产废水由园区统一处理后回用，园区统一设置综合楼出租给企业用作员工生活和办公。 办公楼、食堂、危废间和宿舍等经营主体为本项目建设单位。 项目主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 项目主要经济技术经济指标 序号 项目 单位 数量 备注 1 规划用地面积 m2 133342.87 2 总建筑面积 m2 94526.76 3 其中 单层厂房 m2 68942.13 多层厂房 m2 5057.44 高层厂房 m2 11589.76 综合楼 m2 7674.48 配电房 m2 146 危废间 m2 64 为企业统一设置危废间 公共厕所 m2 60 门卫 m2 30 消防水池 m2 294.5 594m³ 污水处理池 m2 650.45 约1000m³ 4 计容建筑面积 m2 162523.94 5 建筑占地面积 m2 74142.09 6 建筑密度 % 55.57 7 容积率 1.22 8 绿地率 % 10 绿化面积约13000m2 9 机动车停车位 个 276 10 非机动车停车位 个 100 11 非生产线建筑占地面积 m2 2601.44 12 非生产性建筑面积 m2 7674.48 本项目组成见表1-2。 表1-2 项目具体建设内容一览表 工程类别 建设内容 备注 主体工程 标准厂房 19栋，1#楼高8层，框架结构。2-17#楼均为1层，钢架结构，单层高12米。19-20#为2层，总高9.75米。厂房总建筑面积85589.33㎡，全部用于石材加工，预计容纳50家石材加工企业 生产废水处理设施 设置多级沉淀池，总容积约1000m³，占地面积约650.45㎡ 辅助工程 综合楼 1栋，为18#楼，框架结构，建筑面积7674.48m2，9层，1-2层为办公室，3层为食堂，4-9层为宿舍，综合楼统一对外出租 停车位 机动车位276个，非机动车位100个 储运工程 仓库 不单独设计仓库、废料、边角料库等，后期企业入驻自行在标准厂房内安排仓库、废料库、边角料库 公用工程 给水 市政自来水供给 排水 本项目排水采用分流制，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入市政污水管，雨水经雨水管进入市政雨水管，后期入驻的石材加工企业产生的生产废水经沉淀池处理后回用 供电 由当地供电管网供给，厂内设配电房 公厕 60㎡，单栋，1层 消防水池 594m³ 环保工程 废水处理系统 隔油池、化粪池、雨污管道、生产废水经沉淀池处理后循环使用不外排 废气处理系统 油烟净化设施 噪声治理系统 绿化吸收、距离衰减 固废处理系统 垃圾桶，危废间（为入驻企业统一设置危废间，单独一栋，单层，64㎡） 绿化 绿化面积约13000m2 生态保护 落实好水土保持措施，以及对周围破坏植被及景观的恢复，做好项目区域内绿化及植被的养护工作 2、项目入驻企业定位 本项目为石材加工产业园，园区后期入驻企业全部为石材加工企业（主要为板材加工）。 3、产品方案及生产规模 本项目拟将厂房租赁给石材加工的企业使用，其具体产品方案和产品规模由租赁户的生产性质决定。预计可入驻50家石材加工企业。 4、原辅材料及能源消耗 本项目为标准厂房建设项目，施工期需要使用混凝土等材料。 表1-3 施工期主要材料数量表 序号 规格名称 单位 总数量 备注 1 水泥 t 5万 外购 2 砂子 m3 2万 3 商品混凝土 m3 25620 4 砖 / 若干 5 钢材 / 若干 6 装修材料 / 若干 运营期本身无原辅材料的使用，但是废水沉淀池的正常运行需定期添加絮凝剂，原辅材料情况见下表。 表 1-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原材料名称 单位 年耗量 备注 （一）能源 1 水 t/a 938610 自来水 2 电 万kw·h 1000 市政用电 （二）废水处理原料 1 絮凝剂 t/a 500 外购 5、主要设备 项目主要设备为生产废水处理设施配套设备，主要为循环水泵和截排污管道等。 表1-5 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 数量（台件套） 备注 1 水泵 20台 2 车间截流沟 若干 每个标准厂房均设置 3 回用水管 若干 每个标准厂房均设置 4 加药设备 若干 用于添加絮凝剂 6、平面布置 项目用地呈不规则形，主出入口位于东南面，连接320国道，次出入口位于东北面，经300米村道连接320国道。项目综合楼、19#厂房、20#厂房位于主出入口左边，其他厂房有序排列。危废间、配电房、公厕位于场地西面。生产废水处理设施位于场地东面。 洛湛铁路位于本项目西南面约40米处，衡邵高速位于本项目东北面约45米处。 项目具体平面布局见附图。 由于东南面和西南面居民距离本项目较近，建议在东南面和西南面建设综合楼、停车位等非生产线构筑物。 7、给排水系统 （1）给水系统 本项目供水由当地市政供水管网供给。 （2）排水系统 本项目排水采用分流制，生活污水经隔油池+化粪池处理后经市政污水管进入进站路污水处理厂，近期：废水经进站路污水处理厂处理后外排至红旗河；远期：待进站路污水处理厂尾水排放管道铺设完成后，废水经进站路污水处理厂处理后排入资江。 雨水经雨水管进入市政雨水管。 本项目将为后期入驻企业建设生产废水处理设施，后期入驻企业不需要再建设生产废水处理设施，废水经生产废水处理设施（沉淀池）处理后回用于企业切割、打磨等工序。 （3）消防 消防水池与消防水泵房设于1#厂房地下，消防水池有效容积为 594m³。消防水箱 18m³设于1#厂房屋顶。 根据“建筑灭火器配置规范”，在各栋各层相应部位设置干粉手提式灭火器。 8、供电、供热、供气 本项目供电由当地电网供给，厂内设配电房。不设备用发电机，双回路供电可保证项目地不断电。 项目食堂和宿舍供热水均使用管道天然气。 办公室设分体空调。 9、生活垃圾处理系统 员工生活垃圾经可移动带盖垃圾桶收集，由园区保洁人员日产日清。项目地不设专门的垃圾收集点。 10、绿化 项目绿化面积共13000m2，绿化率10%。绿化布置有乔木、亚乔木、灌木绿篱、花卉草坪等。 11投资概况 项目总共投资60000万元。其中环保投资102万元，环保投资占工程总投资的0.17%，项目分项投资情况见表1-6，具体环保投资情况见表1-7。 表1-6 项目分项投资表 序号 投资项目 投资金额（万元） 备注 1 购地费 10000 2 工程费用 20000 3 工程建设其他费用 | 20000 4 预备费用 10000 含环保投资 5 合计 60000 表1-7 工程环保投资估算表 序号 污染类型 防治措施 预计投资(万元) （一） 施工期 75 1 施工废水 隔油沉淀池 20 2 施工噪声 临时围挡 10 3 施工废气 防尘帷幕、车辆清洗设施、洒水等 20 4 施工固废 移动带盖垃圾收集桶 5 5 水土流失 施工场地排水沟等水土保持措施 20 （二） 营运期 27 1 废气 油烟净化设施+排气筒 2 2 废水 化粪池、雨水沟 10 4 | 固体废物 移动带盖垃圾收集桶、日产日清、危废间 5 5 绿化 绿化面积13000m2 10 合计 / / 102 12、征地拆迁安置情况 本项目用地范围内主要为荒地和林地，项目不涉及拆迁。 13、土石方平衡 根据项目施工方案，本项目需挖方760000m³，填方150000 m³，故产生弃方610000m³，参照《邵阳市建筑垃圾和工程渣土处置管理办法》（市政办发〔2015〕1号）和《整治规范邵阳市城区渣土消纳场所工作方案》（市政办发〔2015〕2号），本项目弃土交由邵阳市渣土部门处理，统一调配，不单独设置弃土场。 表1-8 土石方平衡表 单位：m³ 挖方 填方 弃方 760000 150000 610000 14、劳动定额 本项目共需施工人员40人，施工人员均为周边居民，不设施工营地，施工人员不在项目地食宿。 项目运营期园区管理人员约10人，办公楼预计可以容纳50人办公，不在项目地食宿。 标准厂房预计可以容纳1000人作业，其中约500人食宿。 项目食堂提供一日三餐，为中型食堂。 年工作按300天计。 15、施工进度 本项目于2021年1月动工建设，2022年1月建成并使用。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染和环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理环境 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东与衡阳市为邻，南与零陵地区和广西壮族自治区桂林地区接壤，西与怀化地区交界，北与娄底地区毗连。地处北纬25°58'～27°40'，东经109°49'～112°57'之间，总面积20876平方公里，占湖南省总面积的9.8%。其幅员在全省14个地州市中位列第三，居省辖8市之首。邵阳市城区位于市境东北，邵水与资江汇流处，建成区面积23.3平方公里。 本项目位于邵阳经济开发区高崇山镇高崇山社区G01#地块，洛湛铁路位于本项目西南面约40米处，衡邵高速位于本项目东北面约45米处，项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 邵阳市属江南丘陵大地形区。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”，东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。 本项目所在区域地貌为丘陵地带，东南低西北高，高程约为264-279m。 3、气候气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1摄氏度，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5mm；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。（风向频率玫瑰图详见图2-1）。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653 公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464 公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。该项目评价河段位于晒谷滩电站的库区。该项目尾水排放口距晒谷滩电站坝址约19km，电站运行后，坝址以上资江流域面积14644 平方公里，校核洪水位217.65m，设计洪水位214m，正常蓄水位207m，死水位206m，回水长度28km。按正常蓄水位计算，晒谷滩电站运行时库区水位平均抬高1.68m，平均水深3.68m，平均坡降0.62‰。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1 m3/s，洪峰时最大流量达7400 m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，流域面积2068km2，干流长度112km，河床坡降0.79‰，河床宽80-150m；邵水每年平均径流量为11.47亿m3，平均流速0.5m/s，平均流量36.4m3/s，最大流量1350m3/s，枯水期平均流量0.64m3/s。 红旗河为邵水支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，流经双清区火车站乡的芦家冲，云山乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥（高家坝），至石桥乡马鞍村的鹅公咀汇入邵水。河长29km，流域面积60.72km2，河流坡降1.64‰，红旗河出口距邵水河口3.9km。河宽5~18m，水深1~4m，流量80~100L/s左右。 本项目排水采用雨污分流制，生活污水经隔油池+化粪池处理后经市政污水管进入进站路污水处理厂，近期：废水经进站路污水处理厂处理后外排至红旗河；远期：待进站路污水处理厂尾水排放管道铺设完成后，废水经进站路污水处理厂处理后排入资江。 雨水经雨水管进入市政雨水管。 本项目将为后期入驻企业建设生产废水处理设施（沉淀池），后期入驻企业不需要再建设生产废水处理设施，废水经生产废水处理设施处理后回用于企业切割、打磨等工序。 5、动植物 （1）植物 邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一，高等植物有245科，792属，2826种。其中用材林树种210 种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉等，为国内特有的孑遗树种。 本项目场址用地类型主要为林地及荒地，经调查，项目区内未见珍稀保护植物及古树名木。 （2）动物 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 本项目区域人类活动频繁，野生动物分布较少，主要有老鼠、青蛙、麻雀等常见动物。经调查，项目区内未见野生珍稀保护动物和濒危动物。 项目拟建地周边以荒地、林地为主，地上主要是杂草和当地常见乔木，乔灌木主要为松、杉、樟、橘、继木等，草本植物主要有狗尾草、蒲公英和农作物等，主要野生动物为青蛙、田鼠、蛇等，无国家保护的珍稀植物、珍稀濒危动物分布。 根据现场实际调查，项目周边没有受国家、省、市保护的名胜古迹、风景区、自然保护区。 6、土壤 邵阳地区岗地丘陵区地带，以水稻田、河潮土为主；低山丘陵以红壤为主、黄红壤次之，少量红壤性土。根据调查，项目区域内土壤以红壤为主。 7、邵阳市进站路污水处理厂简况 邵阳市进站路污水处理厂位于邵阳经济开发区进站路与红旗河交叉口西南地块，建设单位为邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司，2017年正式投入运行。总投资18219.70万元，总征地面积81858.98m2（合122.79亩），其中近期工程占地面积56512.55m2（合84.77亩），污水处理规模为4.0×104m3/d；预留远期建设场地25346.43m2（合38.02亩）。纳污范围为生活污水和生产废水，总纳污面积为2250.18ha，近期服务人口约6.93万人，远期服务人口约15.1万人。污水处理采用A/A/O工艺，采用紫外线消毒工艺，污泥采用离心式浓缩脱水一体化机脱水处理工艺，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，近期纳污水体为红旗河，远期纳污水体为资江。目前，该污水处理厂已建成投产，纳污水体为红旗河，本项目属于邵阳市进站路污水处理厂纳污范围内。 根据《邵阳经开区高崇山镇污水截流工程环评报告表》（2019年2月，报批稿），邵阳经开区高崇山镇污水截流工程项目管道总里程约5640m，从高崇山政府沿320国道经短陂桥村以西至320国道与邵阳大道交叉口，与进站路污水厂现有污水管网连通。项目于2019年6月开工，2020年1月建成。 本项目废水经320国道污水管进入进站路污水厂。

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况及环境质量现状 项目位于邵阳经济开发区高崇山镇高崇山社区G01#地块，本次引用邵阳市化工厂（经济开发区办公楼上）空气自动站数据（2019年1-12月），具体监测统计结果详见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 点位名称 监测点位坐标 污染物 年评价 指标 评价标准ug/m3 现状浓度ug/m3 占标率/% 达标情况 X Y 邵阳 经济 开发 区办 公楼 上（市 化工 厂） 111°31′42″ 27°14′39″ SO2 年平均质量浓度 60 14 23.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 24 60 达标 PM10 年平均质量浓度 70 62 88.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 45 128.6 超标 CO 第95百分位数年平均质量浓度 4（mg/m3） 1.3（mg/m3） 32.5 达标 O3 第90百分位日最大8h平均质量浓度 160 144 90 达标 根据上表3-1可知，2019年常规监测点邵阳经济开发区办公楼上（市化工厂）环境空气中的NO2、SO2、CO、O3和PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，仅PM2.5出现超标情况，PM2.5占标率为128.6%，项目所在地区域为环境空气质量不达标；导致邵阳市PM2.5超标的主要原因为工地建设施工、机动车保有量增加及工业企业废气，随着邵阳市蓝天保卫战方案的实施，邵阳市环境空气质量将逐年变好。 2、地表水环境质量现状 本项目区域地表水体为资江、红旗河等，根据邵阳市生态环境局官网公布的邵阳市水环境质量月报，2019年1月-12月邵阳市境内资江和邵水所监测断面均达到或优于Ⅲ类标准，优良率为100％。 2.1红旗河水质 本环评报告引用《智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年3月20日-22日对红旗河的历史监测数据，以评价红旗河水环境质量，具体如下。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：昭阳路雨水排口下游200m处； W2：进站路雨水排口上游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、SS、NH3-N、TP、石油类、TN、粪大肠菌群。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-2。 表3-2 红旗河水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 点位 检测项目 （单位） 3/20 3/21 3/22 评价标准 平均值 Pi 评价 结果 W1 pH（无量纲） 7.79 7.83 7.78 6-9 / / 达标 COD（mg/L） 9 10 10 20 10 0.50 达标 SS（mg/L） 13 11 11 / 12 / / TP（mg/L） 0.11 0.12 0.09 0.2 0.11 0.55 达标 NH3-N（mg/L） 0.78 0.69 0.71 1.0 0.73 0.73 达标 石油类（mg/L） 0.04 0.02 0.02 0.05 0.03 0.60 达标 *粪大肠菌群（个/L） 9400 8600 9200 10000 9100 0.91 达标 TN（mg/L） 2.38 2.26 2.53 1.0 2.39 2.39 超标 W2 pH（无量纲） 7.63 7.71 7.64 6-9 / / 达标 COD（mg/L） 13 12 12 20 12 0.60 达标 SS（mg/L） 17 15 17 / 16 / / TP（mg/L） 0.13 0.14 0.12 0.2 0.13 0.65 达标 NH3-N（mg/L） 0.87 0.79 0.84 1.0 0.83 0.83 达标 石油类（mg/L） 0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 0.60 达标 *粪大肠菌群（个/L） 10000 9200 9600 10000 9600 0.96 达标 TN（mg/L） 2.47 2.43 2.78 1.0 2.56 2.56 超标 监测结果表明，监测期间红旗河各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，W1、W2断面Pi值分别为2.39和2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河氮超标的原因主要是经济开发区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致。 2.2资江水质 本环评报告引用《年产200万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年7月17日-19日对资江的历史监测数据，以评价资江水环境质量，具体如下。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：资江大洲尾端上游300m处； W2：资江大洲尾端下游500m； （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、石油类、NH3-N、TP、LAS、SS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-3。 表3-3 资江水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测 点位 监测因子 浓度范围 （mg/m3） 平均值（mg/m3） 标准值（mg/m3） Pi 评价 结果 W1 pH 7.49-7.58 / 6-9 / 达标 COD 7-9 8 20 0.4 达标 BOD5 1.4-1.6 1.5 4 0.375 达标 石油类 0.01L / 0.05 / 达标 NH3-N 0.34-0.38 0.36 1.0 0.36 达标 TP 0.04-0.06 0.05 0.2 0.25 达标 LAS 0.14-0.18 0.16 0.2 0.8 达标 SS 6-8 7 / / / W2 pH 7.03-7.13 / 6-9 / 达标 COD 8-10 9 20 0.45 达标 BOD5 1.7-1.9 1.8 4 0.45 达标 石油类 0.01L / 0.05 / 达标 NH3-N 0.79-0.84 0.82 1.0 0.82 达标 TP 0.05-0.07 0.06 0.2 0.3 达标 LAS 0.08-0.09 0.086 0.2 0.43 达标 SS 5-6 5.3 / / / 由上表可知，资江监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 为了解建设项目周围声环境状况，本次评价委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2020年10月21日~22日对项目建设场地进行了为期两天的声环境现状监测，实测昼、夜环境噪声声级，监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行。 本次声环境监测结果详见表3-4。 表3-4 噪声监测值 单位：dB(A) 编号 监测点名称 2020.10.21 2020.10.22 是否超标 标准 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 项目东南面厂界外1m处 47.5 38.1 47.0 38.5 达标 昼间60dB 夜间50dB N2 项目东北面厂界外1m处 49.3 39.5 49.1 39.2 达标 N3 项目西北面厂界外1m处 46.7 36.8 46.2 36.5 达标 N4 项目北面厂界外1m处 50.8 40.1 51.3 39.4 达标 N5 项目东南面最近敏感点 49.5 40.4 49.2 39.9 达标 N6 项目西南面最近敏感点 50.4 40.9 51.7 40.2 | 达标 以上监测结果表明，项目拟建场地周边敏感点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求。 4、生态环境现状 项目拟建地周边以荒地、林地为主，地上主要是杂草，项目评价范围内物种多为常见种，乔灌木主要为松、杉、樟、橘、继木等，草本植物主要有狗尾草、蒲公英和农作物等，主要野生动物为青蛙、田鼠、蛇等，无国家保护的珍稀植物、珍稀濒危动物分布。根据现场实际调查，项目周边没有受国家、省、市保护的名胜古迹、风景区、自然保护区。 主要环境保护目标： 根据现场勘察，本项目环境保护目标见下表： 表3-5 项目环境保护目标 项目 保护目标 坐标/m 特征与功能 相对厂区方位 相对厂区距离/m 保护级别 X Y 声环境、大气环境 高崇山镇居民 111.591479132 27.265739751 约35户 东北 100-500 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准（衡邵高速边界线两侧35米执行4a类，洛湛铁路边界线两侧35米执行4b类），《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 高崇山镇居民 111.588947127 | 27.263937306 约23户 东南面 10-200 高崇山镇居民 111.589483569 27.261491131 约20户 东南面 200-500 高崇山镇居民 111.586930106 27.262950253 约22户 西南面 50-500 高崇山镇居民 111.581072161 27.265332055 约11户 西面 350-500 高崇山镇中心幼儿园 111.592037032 27.267456364 约200人 东北 280 藤爵职业学校 | 111.592058490 27.269151520 约500人 东北 400 地表水环境 红旗河 111.571780989 27.265653920 渔业用水 西南面 约1500 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 资江 111.486171950 27.259077693 资江大洲尾端至新邵县疗养院段 西面 10km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 生态环境 厂界周围200m范围内生态环境 / |
| --- | --- | --- | --- |

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水： 项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2、环境空气： 项目区域空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 3、声环境： 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准（衡邵高速边界线两侧35米执行4a类，洛湛铁路边界线两侧35米执行4b类）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物： 油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）“中型”标准。 2、水污染物： 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 3、噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标 准。 4、固废： 一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 1、项目营运时的生活污水均纳入进站路污水处理厂处理，COD总量为1.17t/a，NH3-N总量为0.02t/a，总量控制指标计入进站路污水处理厂，不单独进行购买。 2、本项目投入营运后，使用管道天然气为炒菜和生活供热，属于生活源，总量不需要进行购买。 |

# 五、建设项目工程分析

| 项目工艺流程及产污环节简述（图示） 本项目主要建设内容为石材加工标准化厂房，其对环境的影响可以分为施工期和营运期两个时段。其主要污染工序见图5-1。 图5-1 工艺流程及排污节点图 本项目主要为标准厂房的建设，运营期设置办公楼、宿舍、食堂和生产废水处理设施，主要产生生活污水、生活垃圾等，后期入驻企业污染源分析不属于本项目评价内容。 施工期污染源分析 1、废水 项目施工时不设置施工营地，施工人员不在项目地内食宿，施工人员均为周边居民，项目地无生活废水产生。施工过程中产生的废水主要有施工作业废水以及暴雨地表径流。 施工作业废水主要为基坑开挖废水、机械及车辆的冲洗废水等，其污染因子主要为COD、SS、石油类，浓度分别为25~200mg/L、500~4000mg/L、10~30mg/L，施工废水经隔油沉淀后大部分回用于洒水抑尘、车辆冲洗，严禁施工废水未经处理直接外排。在项目出口处设置车辆冲洗平台，车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于洒水降尘和工程养护。 暴雨天气的地面径流水含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物，经施工现场设置的临时沉淀池收集沉淀后用于施工地面和道路的洒水降尘，径流雨水经周边雨水管网有组织地排放。施工过程的废水污染源排放特征见表5-1。 表5-1 施工废水污染源排放特征表 污染源 排放特性 产生量 主要污染物 产生浓度 基坑排水 间歇式排放 约30~50m3/h SS 2000mg/L pH 7～10 机械、车辆冲洗废水 间歇式排放 约2 m3/h 石油类 30mg/L 暴雨径流 偶然性 — SS 2000mg/L 2、废气 项目施工过程中的大气污染源主要有施工扬尘、施工车辆机械排放的尾气以及装修阶段装修材料挥发的有机废气。 ①施工扬尘 施工扬尘主要来自于土方的开挖、基坑开挖、建筑材料的运输和装卸、露天堆放等过程。扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，在有风及车辆经过时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强为10-50mg/m3，0.3-0.5kg/h。根据同类工程的建筑施工现场的扬尘污染监测数据，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于1.0 mg/m3。 ②施工车辆机械尾气 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。 ③装修废气 项目装修阶段装修材料挥发出少量有机废气，主要污染因子是苯、二甲苯、甲醛等有机废气，造成室内环境污染，无组织排放可能造成局部浓度过高，对人体健康产生一定影响。一般每平方建筑面积使用涂料油漆等装修材料的量约为0.03kg，项目总建筑面积为94526.76m2，则项目涂料油漆等装修材料用量约2.8t。目前室内装修涂料主要使用水性环保涂料，其他非水性涂料使用量以40%计。非水性涂料的有机溶剂含量以40％计，则约有为1.1t的溶剂将挥发到空气中，挥发时间主要分散在装修阶段3个月以内，为间歇无组织排放。 3、噪声 本项目施工场地内未设置混凝土拌合站，全部使用商品混凝土。施工噪声主要是机械噪声、材料装卸噪声以及施工车辆噪声。 ①施工期间使用的强噪声机械设备主要有挖掘机、装卸机、液压打桩机、打夯机 等，在不同施工期间和使用工况下，其产生的噪声强度也会不同，难以量化。因此根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，须分析施工机械噪声的影响范围，见表5-2。施工期主要噪声源强见表5-3。 表5-2 施工噪声对环境的影响分析表 施工阶段 施工噪声源强范围 标准限值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 土石方 85～95dB(A) 70 55 基 础 65～95dB(A) 结构安装 70～95dB(A) | 表5-3 施工期主要噪声源强 声源 设备 噪声源强dB(A) 机械噪声 装卸机 90 挖掘机 84 打桩机 100 打夯机 95 钻孔机 90 推土机 86 ②施工车辆的噪声 施工车辆的噪声属于交通噪声。主要产生在机动车辆过往行驶时发动机产生的噪声和车辆行驶引起的气流湍动、地面摩擦等产生的噪声及车辆鸣笛声，均为非稳定态噪声源，声级不稳定，其声源强度为75~85 dB(A)。 4、固废 施工期固体废物主要是施工建筑垃圾、弃土以及施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾 楼房施工时产生的建筑垃圾主要有废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的河砂、石子和块石等，本项目总建筑面积 94526.76m2，每万m2的建筑面积施工过程中建筑垃圾产生量为500~600t，取600t计，预计该工程建筑垃圾产生量约为5671t。 ②弃土 本项目的弃土来源项目挖高填低。根据表1-5本项目土石方平衡表可知，本项目共产生弃方610000m3。由当地渣土部门处理。 ③生活垃圾 项目建设过程中施工人员按40人计，施工人员生活垃圾排放系数取0.2kg/人·d，最大生活垃圾产生量为8.0kg/d。项目施工人员生活垃圾集中送至垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。 5、施工期生态环境 本项目施工期生态环境影响表现为：施工时将导致地表暂时的大面积裸露，在雨水和地表径流作用下将产生一定程度的水土流失；物料的临时堆放对周围的景观产生暂时不良的影响。 营运期污染源分析 项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物等。 1、废水 ①生活污水 本项目为标准厂房建设项目，本项目为员工设置办公楼、食堂和宿舍，所以生活污水为本次环评范围。 本项目办公区域预计可以容纳50人办公，故本项目用水主要为居民生活用水等。根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2020）水量标准，办公楼用水定额为15m³/人·a，办公人数为50人，则用水量约为750t/a（2.5t/d），生活废水量按80%计，则废水产生量约为600t/a（2t/d），污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，根据经验数据，污水中主要污染物为：CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N35mg/L，生活污水经化粪池处理后经市政管道进入进站路污水处理厂。 标准厂房内作业人员共约1000人，约500人在项目地食宿，标准厂房内不设洗手间，在车间外设置公共厕所。根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2020）及有关经验数据，未食宿人员用水定额按照45L/人·d，食宿人员按照145 L/人·d，则用水量约为28500t/a（95t/d），生活废水量按80%计，则废水产生量约为22800t/a（76t/d），污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，根据经验数据，污水中主要污染物为：CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N35mg/L、动植物油120 mg/L，生活污水经隔油池+化粪池处理后经市政管道进入进站路污水处理厂。 ②生产废水 本项目标准厂房本身不产生生产废水，后期入驻企业会产生石材加工废水。本项目将为后期入驻企业建设废水处理设施，后期入驻企业不需要再建设废水处理设施，废水经处理后回用。 根据业主提供资料，业主现在海南经营一家类似企业，津海建材市场，该项目是由三亚津海物业发展有限公司投资兴建多功能综合型建材市场，成立于2009年。市场占地面积400余亩，创建商业区约25万平方米，共有铺位1000余间，仓储400余间。市场分东、西两区，东区主要经营陶瓷卫浴、精品石材（含加工）、家居家具（美丽亚家居博览中心）、生活超市；西区主要经营型材管材、铝材板材、钢筋钢材、五金灯饰、品牌门业、油漆涂料、办公文具、仓储物流，休闲美食、商务酒店、生活超市、药品超市、银行、幼儿园等配套设施一应俱全。 津海建材市场石材加工区建筑面积约为50000㎡，用水量约为1800t/d，石材加工区废水和其他区域废水分开处理，未混合。石材加工废水经过在厂房内设置初沉池，厂房外设置约300m³六级沉淀池多级沉淀后（在多级沉淀池的一级、二级沉淀池添加絮凝剂）回用于石材切割、磨边和磨光工序，废水全部沉淀循环不外排。 本环评类比津海建材市场石材加工区废水产生情况，本项目石材加工标准厂房建筑面积约为85000㎡，石材加工企业切割、磨边和磨光过程中会产生一定量的废水，该废水中主要污染物为SS，经过类比，用水量约为3000t/d。 参考《建筑饰面石板材加工废水处理工程技术规范》（DB35/T-2010）：“花岗岩石板材加工废水中SS浓度为800-7000mg/L”，结合项目实际及津海建材市场石材加工区情况，项目石材加工废水中SS浓度按3000mg/L计。 本项目在每栋标准厂房内均建设污水汇集渠道并设置小型初沉池1个（容积约50m³），石材加工废水由渠道流入厂房内初级沉淀池沉淀后，进入园区多级循环沉淀池沉淀处理后回用，石材加工废水采用混凝平流沉淀池，在多级循环沉淀池（1000m³）的一级、二级沉淀池内添加絮凝剂，促进颗粒物相互吸附和沉降。预计处理后废水中SS浓度可以降至200mg/L。 沉淀池沉渣需根据生产情况定期清理，根据业主提供资料，沉淀池沉渣直接外卖水泥厂。由水泥厂派吸污车约3天对沉渣进行一次抽吸，吸污车自带过滤装置，可以直接抽吸沉渣，废水返回沉淀池，每次抽取沉渣量约为60m³，含水率约为80%，水泥厂直接使用作为水泥原料。 由于吸污车抽吸沉渣带走水分，且工作过程有水损耗，生产用水损耗量按10%计算，则需定期补充新鲜水90000t/a。 项目营运期给排水情况见表5-4。 表5-4 建设项目营运期给排水情况 名称 用水标准 统计基数 日用水量t/d 年用水量t/a 日排水量t/d 年排水量t/a 办公 15m³/人·a 50人 2.5 750 2 600 生活（食宿） 145 L/人·d 500人 72.5 21750 58 17400 生活（不食宿） 45L/人·d 500人 22.5 6750 18 5400 生产 / / 3000 900000 0 0 绿化 60L/㎡·月 13000 31.2 9360 0 0 合计 / / 3128.7 938610 78 23400 图5-2 项目运营期水平衡图（t/a） 表5-5 项目污水及主要污染物排放情况一览表 污水来源 水量 （m3/a） 污染 因子 处理前 处理后 产生浓度 （mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量（t/a） 生活污水 23400 COD 300 7.02 200 4.68 BOD5 150 3.51 120 2.80 SS 200 4.68 100 2.34 NH3-N 30 0.70 30 0.70 动植物油 100 2.34 50 1.17 2、废气 运营期食堂由本项目运营。本项目标准厂房营运期废气主要为食堂油烟废气。 油烟主要来自食堂，油烟是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目约500人食宿，根据每人每天消耗食用油量0.03kg，油烟量按用油量的2.83%计算。本项目食用油量为15kg/d，油烟总产生量为0.42kg/d，126kg/a，油烟废气污染源强较小。食堂设置油烟净化设施，净化设施去除效率大于75%，本环评油烟产生浓度取为4 mg/m3。食堂油烟废气经静电油烟净化处理后，引至楼顶排放，项目油烟排放量为0.14kg/d (44.1kg/a)，排放浓度为1.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准( 油烟浓度≤2mg/m3)。 3、噪声 本项目为标准厂房项目，项目本身运营期主要为办公区和生活区生活噪声，噪声级约为60-65分贝，且综合楼与园区外敏感点间隔有标准厂房，所以对周围环境影响较小。项目污水站设置循环水泵，但由于水池为地下式，且水泵位于水下，所以噪声经阻隔和距离衰减后对场外敏感点影响小。 4、固体废弃物 项目食堂、宿舍、办公楼、生产废水处理设施等由本项目建设单位运营，所以本次环评报告生活垃圾和沉淀池沉渣、食堂餐厨垃圾。 ①生活垃圾 本项目为标准厂房项目，运营期主要为工作人员生活垃圾。食宿人员按每人每天的垃圾产生量平均为0.54kg，食宿约为500人，非食宿人员及办公楼工作人员按每人每天的垃圾产生量平均为0.2kg，非食宿人员及办公楼工作人员约为550人，项目的生活垃圾总产生量为0.38t/d，114t/a，经垃圾桶收集后，由环卫部门处理。 ②沉淀池沉渣 沉淀池沉渣需根据生产情况定期清理，根据业主提供资料，沉淀池沉渣直接外卖水泥厂。由水泥厂派吸污车约3天对沉渣进行一次抽吸，吸污车自带过滤装置，可以直接抽吸沉渣，废水返回沉淀池，每次抽取沉渣量约为60m³，含水率约为80%，水泥厂直接使用作为水泥原料。 ③餐厨垃圾 餐厨垃圾产生量按0.1kg/人·d 计算，每日就餐人员为500人，则产生量为50kg/d，15t/a，存放在专用收集容器中，交餐厨垃圾专业公司回收。 ④其他 本标准厂房本身不产生危险废物，本项目已为后期入驻企业预留危废暂存间，园区负责危废间的建设，该危废间的建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。后期入驻企业自行按规范要求将危废收集到危废间，危废间的危废统一由建设单位湖南丰磊置业有限公司进行管理和处置。 |
| --- | --- |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 食堂油烟 | 油烟 | 4 mg/m3 | 1.0mg/m3 |
| 水污染物 | 居民生活 | 生活污水 | 29250t/a | 23400t/a |
| 固体废弃物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 114t/a | 0 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 15 t/a | 0 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 60m³/次 | 0 |
| 声环境 污染 | 居民生活 | 噪声 | 60dB(A) |
| 主要生态影响： 项目施工期主要生态环境影响为施工期的水土流失，在采取有效的水土流失防治措施后大大减小了水土流失量，本项目对生态环境的影响可以接受。项目运营期随着加强绿化，可以改善被破坏的生态环境，减少水土流失。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期内产生的污染物主要是施工废气、施工废水、施工噪声和施工固体废物等。 1、水环境的影响分析 施工期对水环境的影响主要来自施工作业废水，此外雨季暴雨径流若不经处理直接排放也会对水环境产生一定的影响。本项目工程所需混凝土为商品混凝土，由当地水泥厂提供。 施工作业废水均为间歇式产生。水中污染因子主要为COD、SS、石油类，浓度分别为25~200mg/L、500~2000mg/L、10~30mg/L，若施工污水直接排放，会对附近地表水产生污染。此外，拟建范围内场地地表裸露，一旦到了雨季，降雨径流冲刷地表裸露土壤可能造成水土流失，堵塞周边市政管网，污染地表水。 为防止施工期废水对环境造成影响，环评要求建设方采取如下措施加以防治： ①施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，利用工地排水管网对施工过程中产生的冲洗废水合理规划收集，施工作业废水和雨季暴雨径流雨水经临时沉淀池处理后回用于施工场地和道路路面的洒水降尘，严禁施工废水未经处理直接外排。 ②施工作业进出场车辆进行集中清洗，对冲洗过程中产生的含泥沙废水及混凝土工程产生的废水，经隔油沉淀池处理后用于洒水降尘和工程养护。 ③设置必要的挡渣设施，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙进入下水道。 施工废水采取以上措施后，对环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目施工期对大气环境的影响主要是由施工扬尘、施工车辆和机械排放的尾气、装修阶段装修材料挥发的少量有机废气产生的。 （1）施工扬尘对大气环境的影响分析及防治措施 施工扬尘主要有施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、基坑开挖、渣土等装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。由工程分析可知，TSP排放源强为10-50mg/m3，0.3-0.5kg/h。根据同类工程的建筑施工现场的扬尘污染监测数据，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于1.0mg/m3。因此，受影响的人群主要为项目地周边300米范围内高崇山镇居民。 为减少施工废气对工程建设地环境空气质量和环保目标的影响，环评要求建设方采取以下防治措施： ①封闭施工，沿项目拟建地四周设置不低于2.5m的防尘帷幕和临时围墙。 ②工程在建设过程中采用商品混凝土，不得在现场进行混凝土拌制。 ③租用洒水车对运输道路及施工场地的起尘点进行洒水抑尘。并及时对运输道路路面和施工场地的降尘、落渣进行清扫。 ④对运输车辆的货箱设置遮拦装置（蓬布），施工垃圾、水泥等应密封，严防散落现象的发生。 ⑤运输车辆进入施工场地时应降低车速；避免沿途撒落；在场界出场处设置洗车平台对车辆驶出场界时进行冲洗，避免将泥土带入城市干道。 ⑥运输或装载封闭：在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，防尘网或防尘布的高度随施工高度的增加而增加。 ⑦材料仓库和临时材料堆放场地应防止物料散漏。仓库四周应有疏水沟，防止雨水浸湿，防止水流引起物料损失。运输车辆应入库装卸，建筑垃圾等清运时用篷布遮盖。临时堆放场应有遮盖蓬遮蔽，防止粉尘等物料溢出污染环境空气。 ⑧根据《邵阳市“蓝天保卫战”实施方案》，建筑施工场地应严格落实扬尘污染防治“6个100%”。即：建筑工地周边100%围挡；裸露黄土100%覆盖；车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化； 扬尘施工100%湿法作业等。 建设方在采取上述措施后，能减少施工扬尘对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工的结束影响逐渐消失，预计施工扬尘对周围环保目标的影响较小。 （2）施工机械、车辆尾气对大气环境的影响分析及防治措施 施工机械、车辆尾气具有不定时、流动性排放的特征，燃油机械与车辆的尾气排放口一般比较低，为低矮点源无序排放形态。特别是在施工作业的高峰期，对场内大气环境造成一定影响。环评要求建设单位采取以下措施加以防治： ①合理安排施工车辆与机械作业，不使用性能不好的运输车辆和机械设备，平时加强对运输车辆和机械设备的维修与保养。 ②保持进出施工场地车辆道路的通畅，降低尾气的产生。 ③做好施工场地运输车辆的调度工作，避免场内外交通堵塞，减少车辆尾气怠速排放量。 采取以上措施后，施工期产生的车辆尾气对场地外的大气环境质量影响不大，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）施工期装修废气对大气环境的影响分析及防治措施 项目装修阶段装修材料挥发出少量有机废气，主要污染因子是苯、二甲苯、甲醛等有机废气，造成室内环境污染，无组织排放可能造成局部浓度过高，在装修阶段3个月以内会对人体健康产生一定影响。 为减轻装修废气污染物对室内人员的影响，应首先在源头上进行控制。建设单位应该采用经过质量检查部门认证的材料装饰，选择无毒或低毒的环保产品，加强对施工装饰工程的环保管理，对施工过程中使用油漆和稀释剂及墙体涂料应采用新工艺材料并控制施工时间，使室内空气质量达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）规定的污染物污染浓度限值。装修后的办公楼和标准厂房不宜立即投入使用，保持室内的空气流通，至少要通风换气30天左右，必要时，在建筑物投入使用之前，可委托有资质的监测机构进行室内环境监测，确保室内空气环境质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求后方可投入使用。采取上述措施后，装修废气对周围环境影响较小。 总之，在采取上述措施后项目施工时所产生的废气对周围环境影响较小，该影响随着施工的结束而逐渐消失。 3、声环境的影响分析 3.1设备噪声 机械设备噪声主要由施工机械设备作业所造成，常用的机械设备为：挖掘机、装卸机、液压打桩机、打夯机等，多为点声源，其噪声源强度大部分在84-100dB(A)。 施工机械设备噪声随距离的加大而逐步衰减，根据声传播衰减模式计算，施工设备噪声随距离的衰减情况见表7-1。 式中： LP——距声源r m处的施工噪声预测值，dB(A)； LP0——距声源r0 m处的参考声级，dB(A)； r0——LP0噪声的测点距离(5m或10m)。 表7-1 施工设备噪声随距离的衰减情况 声源 声级 距离(m) 5 10 20 30 50 100 150 200 装卸机 90 76.0 70 64.0 60.4 56.0 50 46.5 44.0 挖掘机 84 70.0 64 58.0 54.5 50.0 44 40.5 40.0 打桩机 100 86.0 80 74 70.4 66.0 60.0 56.4 54.0 打夯机 95 81 75 68.9 65.4 61.0 55 51.4 48.9 钻孔机 90 76.0 70 64.0 60.4 56.0 50 46.5 44.0 推土机 86 72.0 66 59.9 56.4 52.0 46 42.5 40.0 根据点声源预测模式，各施工机械经声源叠加后（按照最不利情况，所有施工机械同时在距离厂界5米处施工），距离施工机械5米处噪声源强约88.9dB（A）。预计机械噪声至环保目标的噪声值见表7-2。 表7-2 项目周围环境敏感点噪声预测结果（夜间不施工） 距离施工机械5米处噪声值 施工场地边界处机械噪声贡献值 环保目标 距离项目距离 （m） 噪声贡献值 背景值 噪声预测值（昼间） 超标值 保护级别 88.9 88.9 东北面居民 100 48.9 51.7 53.5 0 2类 东南面居民 10 68.9 49.5 68.9 8.9 2类 西南面居民 50 54.9 51.7 56.6 0 4a类 由表7-2数据可知，若不采取相关措施，仅考虑距离衰减，项目周边昼间（夜间不施工）噪声最大超标8.9dB(A)，影响最大的为东南面的高崇山镇居民。 高崇山镇中心幼儿园和藤爵职业学校距离本项目大于200米，噪声经距离衰减后基本不会对学校产生影响。 因此环评要求建设单位要认真做好以下几项工作： （1）合理安排施工时间：施工方制定施工计划时，应合理安排施工程序，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备应尽量安排在日间作业，夜间（晚上10点至次日早上6点）禁止进行产生高噪声污染的建筑施工作业，同时建议中午12点至14点停止高噪声设备的作业，以免影响周围居民的正常生活。如有特殊情况必须夜间施工，必须提前通知周边居民，并申报环保主管部门，获得批准后方可施工。 （2）尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械，对高噪声机械（如电锯、电钻等）应设置在施工工棚内，同时定期维护和保养设备，使其处于良好的运行状态。 （3）项目施工过程应合理布局施工场地。距离项目较近的的敏感点主要位于项目东南面，高噪声设备和施工车辆应尽量在项目地西面作业。同时在东南面敏感点与项目地之间设置隔声屏。 （4）加强对出入施工场地的施工车辆运行管理，控制汽车数量和行车密度；保持施工场地内作业车辆匀速、减速行驶，控制鸣笛，尽可能减少堵车现象。 （5）在施工场地边界设置围挡。 因此，本项目经采取上述降噪、隔声以及距离衰减等措施后，可以降噪10-15 dB(A)，周边敏感点噪声值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类/4a类标准限值要求。且施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同。施工结束后，施工噪声也自行消失。 3.2施工车辆的噪声 施工车辆的噪声属于交通噪声。主要产生在机动车辆过往行驶时发动机产生的噪声和车辆行驶引起的气流湍动、地面摩擦等产生的噪声及车辆鸣笛声，均为非稳定态噪声源，声级不稳定，其声源强度为75~85 dB(A)。施工车辆的噪声声级情况见表7-3。 表7-3 运输车辆声级情况表 施工阶段 运输内容 车辆类型 声级/dB(A) 结构阶段 钢筋、水泥等建筑材料 载重车 80～85 装修阶段 各种装修材料及必要的设备 轻型载重卡车 75 环评要求建设单位加强对出入施工场地施工车辆的管理，尽量远离项目西面边界，控制汽车数量和行车密度，避免对周边居民出行造成影响；保持施工区内作业车辆匀速、减速行驶，控制鸣笛，尽可能的减少堵车现象。采取有效措施后，该项目产生的施工车辆噪声对保护目标影响较小。 综上所述，本项目在采取相应的措施后，施工期对周边居民的影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期固体废物主要是施工建筑垃圾、弃土以及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾对环境的影响分析及防治措施 本项目总建筑面积94526.76m2，每万m2的建筑面积施工过程中建筑垃圾产生量为500~600t，取600t计，预计该工程建筑垃圾产生量约为5671t。建设方拟对建筑垃圾中可以回收部分交由废旧材料回收企业回收后综合利用，剩余不能综合利用的建筑垃圾委托渣土部门统一处理，以减少施工建筑垃圾对环境和城市市容的不利影响。 （2）生活垃圾对环境的影响分析及防治措施 项目建设过程中施工人员按40人计，施工人员生活垃圾排放系数取0.2kg/人·d，最大生活垃圾产生量为8.0kg/d。项目施工人员生活垃圾集中送至垃圾桶内，委托环卫部门定期清运。 （3）弃土对环境的影响分析及防治措施 本项目共产生弃方610000m³，委托邵阳市渣土部门处理。 项目产生的固体废弃物应及时委托相应的处理单位进行处理，临时堆放场地应在堆土范围之外设置排水沟。弃土临时堆放过程中做到随堆随时用塑料薄膜覆盖遮盖，以防引起扬尘污染及雨水引起的水土流失。土堆的四面坡脚均采用装土编织袋挡墙进行临时性防护，对于土堆裸露的顶面和坡面，需要进行压实或拍实处理。 通过严格的管理，落实报告中提出的固废防护措施，施工期固体废物对环境的影响很小。 生态环境影响分析 项目施工的生态环境影响表现为：施工时将导致地表暂时的大面积裸露，在雨水和地表径流作用下将产生一定程度的水土流失；物料的临时堆放对周围的景观产生暂时不良的影响。 为使工程建设过程中新增水土流失得到有效控制，保护建设区的生态环境，工程施工过程中必须适时适地采取水土保持的管理措施、工程措施和植物措施，防治水土流失。为此，本报告建议项目采取如下防护措施： （1）采取必要的工程措施，在保证用地稳定性和使用人员安全性的前提下，进行相应的生态恢复工作。 （2）施工单位应及时掌握当地的天气变化，事先了解降雨的时间，以便在雨季前将填铺的松土压实，并作好防护措施。 （3）施工过程中，凡在有雨水地面径流线处开挖地表或弃渣土时， 应设置临时性沉淀池（地坑式），其深度一般为0.5m，容积依汇水面积大小而定，位置根据地形地貌、施工方式而定。待工程完毕后，将沉淀池推平。 （4）在临时的小体积弃土堆周围及容易发生水土流失的地段，设置必要的挡渣设施，拦截泥沙，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙进入污水管道。 采取上述措施后可较大程度控制水土流失，随着施工期的结束水土流失将消失。 营运期环境影响分析： 本项目营运期内产生的污染物主要是废水、废气、噪声和固体废弃物。为确保该区域的环境质量不受到影响，必须采取有效措施进行防治。 1、对水环境的影响分析 （1）等级判定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-4。 表7-4 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 —— 本项目生活污水一起经隔油池+化粪池处理后最终进入进站路污水处理厂深度处理，生活污水排放方式为间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 ①生活污水 生活污水经隔油池+化粪池处理可以达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准。 近期：项目生产与生活污水隔油池+经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进站路污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后尾水排放至红旗渠；远期：根据邵阳经开区规划，进站路污水处理站配套的尾水排放管道正在铺设，待管网铺设完成后，生活废水经进站路污水处理厂深度处理后由专管排放至资江。 ②生产废水 本项目标准厂房本身不产生生产废水，后期入驻企业会产生石材加工废水。本项目将为后期入驻企业建设废水处理设施，后期入驻企业不需要再建设废水处理设施，废水经废水处理设施处理后回用。 项目石材加工企业切割、磨边和磨光过程中会产生一定量的废水，该废水中主要污染物为SS，产生浓度约3000mg/L，用水量约为3000t/d。经标准厂房内初沉池和厂房外多级循环沉淀池（添加混凝剂）处理后，预计SS浓度可以降至200mg/L。标准厂房内初沉池容积约为50m³（根据标准厂房大小调整），标准厂房外多级沉淀池总容积约为1000m³，分为5级沉淀，最后一级为清水池，约100m³。 本项目生产加工废水中的大颗粒物在重力作用下下沉，考虑到部分颗粒物粒径较小，为保证沉淀效果，评价要求：①在多级沉淀池的一级、二级沉淀池添加絮凝剂，促进细小颗粒相互吸附成大颗粒而沉降；②废水在多级循环沉淀池内的停留时间不得小于4h，确保有足够的沉淀时间；③沉淀池全部水泥硬化和加盖，防止雨天暴雨对循环沉淀池产生影响；④设置300m³事故池1个。 项目生产废水处理可行性分析： 按照废水停留时间4h，池体容积为300m³，又池体储水量按池体容积80%计算，所以本项目沉淀池总容积至少应375m³。本项目多级循环沉淀池总容积为1000m³，所以本项目池子容积可以满足废水储存及沉淀要求。 采取上述措施后，营运期石材加工废水经厂房内初沉池+厂房外多级循环沉淀池后，循环使用不外排，对区域地表水环境影响较小。 综上，本项目对地表水环境影响可接受。 （3）废水入进站路污水处理厂的环境可行性 进站路污水处理厂自2017年正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，目前处理规模为4万t/d，水质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 排放标准，纳污范围为整个宝庆工业集中区规划范围及高崇山镇区。高崇山镇区污水管网已建成。 本项目生活废水量较少，78t/d，污水全为生活污水，水质成份简单，因此本项目生活污水不会对进站路污水处理厂水质和水量造成冲击性的影响。 表7-5 废水处理厂设计进水水质要求（单位mg/L） 项目 COD BOD5 SS NH3-N pH 色度（倍） 《污水综合排放标准》三级标准 500 300 400 45 6~9 64 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水进入进站路污水处理厂深度处理措施可行。 （4）地表水环境影响评价结论 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-6。 表7-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活废水 COD、NH3-N、SS、动植物油 进站路污水处理厂 间断排放 1# 生活污水处理系统 隔油池+化粪池 DW001 符合 企业总排口 ②废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-7。 表7-7 废水间接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 1# 废水总排放口DW001 111.589154930 27.264426258 23400 进站路污水处理厂 间断排放 全天 进站路污水处理厂 COD 50 SS 10 动植物油 1 NH3-N 5（8） ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-8。 表7-8 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)/《污水排入城镇下水道水质标准》 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 三级标准 500 SS 400 动植物油 100 NH3-N 45 ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-9。 表7-9 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 50 1.17 SS 10 0.23 动植物油 1 0.023 NH3-N 5 0.0117 全厂排放口合计 COD 1.17 SS 0.23 动植物油 0.023 NH3-N 0.0117 ⑤地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表1。 2、对大气环境的影响分析 （1）大气评价等级判定 按《环境影响评价技术导则―大气环境》（HJ2.2-2018）规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为： 式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-10。 表7-10 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 本项目主要污染物为油烟，没有环境质量标准，故本项目大气评价等级直接判定为三级。 （2）影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 （3）大气环境影响评价结论与建议 油烟废气：食堂油烟是指食物煎、炒、炸、烤等加工过程中挥发出的含油废气。油烟组分比较复杂，动植物油在高温下蒸发出大量油雾和裂解出大量挥发性物质，化学成分复杂，包括烷烃类、脂肪酸类、酯类、醇类等。油烟被人体吸入后，使人的呼吸道黏膜受损，降低人体免疫功能。 本项目食堂油烟废气产生量较少，通过油烟净化设施处理后于楼顶排放，由于项目食堂产生的油烟废气量和浓度相对较小，预计可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），对周围大气环境影响较小。 3、噪声对周围环境的影响分析 项目所在区域属于2类声环境功能区，项目建成后受影响人口变化不大，项目建设前后评价范围内敏感目标环境噪声增加量小于3dB(A)。根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)5.2.3建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的2类，按二级评价。 本项目为标准厂房项目，项目本身运营期主要为办公区和生活区生活噪声，噪声级约为60-65分贝，且综合楼与园区外敏感点间隔有标准厂房，所以对周围环境影响较小。项目污水处理设施设置循环水泵，但由于水池为地下式，且水泵位于水下，所以污水处理设施噪声经阻隔和距离衰减后对场外敏感点影响小。 4、固体废物对周围环境的影响分析 本项目为标准厂房项目，运营期主要为工作人员生活垃圾。食宿人员按每人每天的垃圾产生量平均为0.54kg，食宿约为500人，非食宿人员及办公楼工作人员按每人每天的垃圾产生量平均为0.2kg，非食宿人员及办公楼工作人员约为550人，项目的生活垃圾总产生量为0.38t/d，114t/a，经垃圾桶收集后，由环卫部门处理。 沉淀池沉渣需根据生产情况定期清理，根据业主提供资料，沉淀池沉渣直接外卖水泥厂。由水泥厂派吸污车约3天对沉渣进行一次抽吸，吸污车自带过滤装置，可以直接抽吸沉渣，废水返回沉淀池，每次抽取沉渣量约为60m³，含水率约为80%，水泥厂直接使用作为水泥原料。 餐厨垃圾产生量按0.1kg/人·d 计算，每日就餐人员为500人，则产生量为50kg/d，15t/a，存放在专用收集容器中，交餐厨垃圾专业公司回收。 本标准厂房本身不产生危险废物，本项目已为后期入驻企业预留危废暂存间，园区负责危废间的建设，该危废间的建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。后期入驻企业自行按规范要求将危废收集到危废间，危废间的危废统一由建设单位湖南丰磊置业有限公司进行管理和处置。 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目设置1个危废暂存间，对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 C、危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 综上，项目产生的各类固体废物均能得到妥善处理，对环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附表A-地下水环境 影响评价行业分类表，本项目为“156-房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”，为Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价 土壤环境》附录A.1土壤环境影响评价项目类别，该附录未包含“房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”，所以本项目属于“其他行业”，为Ⅳ类项目，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 7、建设项目相符性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于标准厂房建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类及淘汰类。因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 （2）规划符合性 本项目已于2020年取得《邵阳经济开发区高崇山镇高崇山社区G01#地块规划条件书》（JKZ2020-003），项目建设符合相关规划。 （3）选址合理性分析 本项目位于邵阳经济开发区高崇山镇高崇山社区G01#地块，运营期给水、排水、电力、通讯等基础配套设施完善，周边均分布有村道，交通便捷，项目建成后，可促进区域经济的发展。根据现场调查，项目地不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。本项目仅排放生活污水，对周围水环境影响较小；项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后均能实现达标排放，对周围环境和敏感点影响较小。故本项目选址合理。 综上所述，该项目选址可行。 （4）平面布置合理性分析 项目用地呈不规则形，主出入口位于东南面，连接320国道，次出入口位于东北面，经300米村道连接320国道。项目综合楼、19#厂房、20#厂房位于主出入口左边，项目其他厂房有序排列。危废间、配电房、公厕位于场地西面。生产废水处理设施位于场地东面。 综上，项目总平面布置合理。 八、建设项目环境保护设施“三同时”竣工验收一览表 根据工程实际情况，该项目竣工环境保护设施验收见表7-11。 表7-11 建设项目环境保护设施验收内容一览表 序号 污染 类型 污染源 竣工验收 应达到的标准 1 废水 生活污水 隔油池、化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 生产废水 生产废水处理设施（沉淀池） 不外排 雨水 雨水沟 / 2 废气 食堂油烟 油烟净化设施+排气筒 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 3 噪声 / / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4 固废 生活垃圾 垃圾桶、日产日清 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 5 食堂餐厨垃圾 专用收集容器 妥善处置 6 沉淀池沉渣 外卖水泥厂 妥善处置 7 / 预留危废间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求 8 绿化 绿化面积约13000m2 防止水土流失、美化环境

# 八、项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化设施处理后于楼顶排放 | 对周围环境影响较小 |
| 水污染物 | 居民生活 | 生活污水 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固体废弃物 | 居民生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾由户主丢至移动带盖垃圾收集桶，再由专门工作人员清运至生活垃圾填埋场处理 | 对周围环境影响较小 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 交餐厨垃圾专业公司回收 |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 外卖水泥厂 |  |
| 声环境 污染 | 生活 | 加强管理 | 对周围环境影响较小 |
| 主要生态影响： （1）施工期： 主体工程占用土地，改变土地利用性质，使当地植被覆盖率降低；土地开挖破坏地形、地貌和植被，并破坏土壤结构和肥力；工程活动扰动了自然的生态平衡，对当地生物的生存产生较小影响，采取相应措施后，可大大降低了对生态环境的影响。 （2）营运期： 本项目完成增加了绿化，加强了区域的绿化景观，对区域环境的美化起了促进作用。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、基本情况分析 本项目位于邵阳经济开发区高崇山镇高崇山社区G01#地块，主要建设内容为石材加工标准化厂房（主要为板材加工），项目总占地面积为133342.87m2，总建筑面积94526.76 m2。项目建设内容主要为16栋1层的车间、2 栋 2 层的车间、1栋8层车间、1栋9层综合楼，同时建设道路、给排水、供配电、废水处理设施、消防水池、危废间等配套设施。园区统一为入驻企业修建办公楼、食堂、宿舍、生产废水处理设施、危废间等，后期入驻企业租赁本项目标准厂房进行生产，生产废水由园区统一处理后回用，园区统一设置综合楼出租给企业用作员工生活和办公。 办公楼、食堂、危废间和宿舍等经营主体为本项目建设单位湖南丰磊置业有限公司。 2、产业政策及相关符合性结论 1）产业政策符合性分析 本项目属于房地产开发建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类及淘汰类。因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 2）规划符合性 本项目已于2020年取得《邵阳经济开发区高崇山镇高崇山社区G01#地块规划条件书》（JKZ2020-003），项目建设符合相关规划。 3）选址合理性分析 本项目位于邵阳经济开发区高崇山镇高崇山社区G01#地块，运营期给水、排水、电力、通讯等基础配套设施完善，周边均分布有村道，交通便捷，项目建成后，可促进区域经济的发展。根据现场调查，项目地不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。本项目仅排放生活污水，对周围水环境影响较小；项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后均能实现达标排放，对周围环境和敏感点影响较小。故本项目选址合理。 综上所述，该项目选址可行。 4）平面布置合理性分析 项目用地呈不规则形，主出入口位于东南面，连接320国道，次出入口位于东北面，经300米村道连接320国道。项目综合楼、19#厂房、20#厂房位于主出入口左边，项目其他厂房有序排列。危废间、配电房、公厕位于场地西面。生产废水处理设施位于场地东面。 综上，项目总平面布置合理。 3、环境质量状况结论 大气环境：2019年常规监测点邵阳经济开发区办公楼上（市化工厂）环境空气中的NO2、SO2、CO、O3和PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，仅PM2.5出现超标情况，PM2.5占标率为128.6%，项目所在地区域为环境空气质量不达标；导致邵阳市PM2.5超标的主要原因为工地建设施工、机动车保有量增加及工业企业废气，随着邵阳市蓝天保卫战方案的实施，邵阳市环境空气质量将逐年变好。 水环境：监测期间红旗河各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，W1、W2断面Pi值分别为2.39和2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河氮超标的原因主要是经济开发区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致；纳污河段资江监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 声环境：监测期间项目周边声环境质量达到了《声环境质量标准》（GB 3096-2008 ）2类标准。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响结论 大气环境影响分析表明：施工期内对大气环境的影响主要是施工扬尘、运输车辆、燃油机械排放的尾气以及装修过程中产生的少量有机废气。施工扬尘与尾气均为为无组织排放，项目施工时应采取洒水抑尘、设置防尘帷幕、临时围墙、防尘网或防尘布、加强对运输车辆和机械设备的维修与保养等措施处置，以及装修过程中采用无毒或低毒的环保产品，在采取上述措施后，项目施工废气对大气环境的影响程度较小。 水环境影响分析表明：施工期对水环境的影响主要来自施工废水。施工废水通过收集，经隔油沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘和工程养护，因而对水环境影响较小。 声环境影响分析表明：施工期产生的噪声主要有机械设备噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，通过采取减振、距离衰减、设置隔声屏、合理安排施工时间等措施后对环境影响较小。 固体废弃物环境影响分析表明：项目施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾。建筑垃圾中有回用价值的进行回用，不能回用的建筑垃圾与弃土一同交由邵阳市渣土部门处理。生活垃圾交由环卫部门处理。 （2）营运期环境影响结论 大气环境影响分析表明：本项目营运期内产生的废气污染物主要是食堂油烟废气。油烟经油烟净化设施收集处理后于楼顶排放，对周围环境影响较小。 水环境影响分析表明：本项目营运期的废水主要为生活污水，经隔油池化粪池处理后进入进站路污水厂处理，对环境影响较小。项目为企业预留石材加工废水设施（沉淀池）处理后循环使用，石材加工生产废水不外排。 声环境影响分析表明：本项目在营运期所产生的噪声主要是居民办公生活噪声、车辆运行噪声及生产废水处理设施噪声。采取距离降噪、绿化降噪等措施后，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 固体废弃物影响分析：本项目营运期产生的固体废物主要是生活垃圾和沉淀池沉渣，生活垃圾由专门的工作人员清运至生活垃圾填埋场处理。沉淀池沉渣外卖至水泥厂。食堂餐厨垃圾存放在专用收集容器中，交餐厨垃圾专业公司回收。本项目统一设施危废间，后期入驻企业自行按要求将危废收集到危废间，危废间的危废统一由建设单位湖南丰磊置业有限公司进行管理。 5、总量控制 （1）、项目营运时的生活污水均纳入进站路污水处理厂处理，COD总量为1.17t/a，NH3-N总量为0.02t/a，总量控制指标计入进站路污水处理厂，不单独进行购买。 （2）、本项目投入营运后，使用管道天然气为炒菜和生活供热，属于生活源，总量不需要进行购买。 6、评价结论 综上所述，该项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，项目选址可行，工程布置较为合理。项目认真落实本报告提出的污染防治和生态保护措施，工程环境影响将得到有效控制，污染物可做到达标排放。因此，该项目建设在环境保护方面是可行的。 二、建议 1、使用环保绿色建材，使用低甲醛或无甲醛的板材，减小对环境的影响。 2、绿化树种优先选择对NOX、CO、SO2吸收性能好的植物，净化空气，提高居住环境质量。

声明： 本人郑重声明：本表以上所填内容全部认可。 项目（企业）法人代表（签章） 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 主管领导： 年 月 日

# Text boxes

噪声、装修废气、建筑垃圾

废水、废气、噪声、固废

扬尘、弃土、噪声、废水、废气

噪声、建筑垃圾、废水、废气

装修阶段

营运期阶段

基础施工

阶段

结构施工

阶段

750

600

损耗150

23400

隔油池+化粪池处理后进入市政管道

办公用水

损耗5700

22800

28500

生活用水

新鲜水

938610

损耗90000

900000

生产用水

回用810000

损耗9360

9360

绿化用水

厂房内初沉池

生产废水

厂房外多级沉淀池

清水池

吸污车

沉渣

回用

废水

沉渣

图7-1 生产废水处理工艺流程图