《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

环境质量状况	9

评价适用标准	14

建设项目工程分析	16

项目主要污染物产生及预计排放情况	25

环境影响分析	26

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

产业政策相符性、选址合理性分析	43

评价结论与建议	45

附件：

# 1、建设项目环评审批基础信息表

# 2、环评委托书

3、厂房租赁合同

4、《关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》

5、营业执照

6、法人身份证复印件

7、环境质量现状检测报告及质保单

附图：

# 1、项目拟建地地理位置图

# 2、项目厂区平面布置图

# 3、项目所在地周边关系及噪声监测布点图

# 4、项目现场照片图

# 5、邵阳经济开发区土地利用规划图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市英邦皮草服装有限公司年产6000件貂皮大衣建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市英邦皮草服装有限公司 |
| 法人代表 | 陈杰 | 联系人 | 陈杰 |
| 通讯地址 | 邵阳市经济开发区标准厂房一区20#栋第2层南侧西面 |
| 联系电话 | 13552432878 | 传真 | / | 邮政 编码 | 422000 |
| 建设地点 | 邵阳市经济开发区标准厂房一区20#栋第2层南侧西面 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C1932毛皮服装加工 |
| 占地面积(m2) | 941 | 绿化面积(m2) | / |
| 总投资(万元) | 2000 | 环保投资 (万元) | 3.2 | 环保投资占总投资比例 | 0.16% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2019年10月 |
| 项目主要内容及规模： 1、项目由来 随着经济发展、科技的进步和人民生活水平的提高，服饰的要求也在随之提高，属消费品首位。因此，皮草产品国内外生产需求的潜力是非常大的。 邵阳市英邦皮草服装有限公司是一家专业从事貂皮大衣制作的企业，公司立足于打造一家专业制造貂皮大衣及相关产品的公司，基于对服装市场的需求，结合企业自身技术、经营优势等基础条件和邵阳市地理位置，邵阳市英邦皮草服装有限公司租赁邵阳市经济开发区标准厂房一区20#栋第2层南侧西面厂房建设年产6000件貂皮大衣建设项目。邵阳市英邦皮草服装有限公司原来在北京生产，公司原名为北京意隆服装商行，后经招商引资进入邵阳市双清区湘商园，引进时公司未在邵阳市注册，故租赁合同是以北京意隆服装商行名义签订（见附件）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订实施）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“八、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-22 皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（其他）”，生产环节没有制革、毛皮鞣制工序，故需编制环境影响报告表。2019年7月，受邵阳市英邦皮草服装有限公司委托后，河南金环环境影响评价有限公司承担邵阳市英邦皮草服装有限公司年产6000件貂皮大衣建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 2、项目用地及周边现状 本项目拟租赁邵阳市经济开发区标准厂房一区20#栋第2层南侧西面厂房作为生产场所，项目坐标为东经：111°33′42″，北纬：27°16′13″，海拔：260米。根据环评现场勘察，项目所在地南、西均为标准厂房，东面、北面为园区安置小区（在建）。项目所在地交通十分便利，地理位置优越（地理位置见附图2）。项目周边关系图见附图3。 3、工程内容及规模 项目总投资2000万元，总租赁面积941m2。建设内容主要有：新建貂皮大衣生产线一条及相应的办公配套设施，项目内不设食堂宿舍。项目建成后最终形成年产6000件貂皮大衣的生产能力。 项目工程内容分为主体工程、储运工程、公用工程、办公及生活设施以及环保工程，具体组成见表1-1。 表1-1 项目组成内容一览表 内容 厂区分区内容 基本情况 备注 主体 工程 订皮区 面积为180m2 位于厂区东部 裁缝区 面积为180m2 位于厂区西部 毛工区 面积为180m2 位于厂区北部 烤皮区 面积为30m2 位于厂区东北部 储运 工程 原料仓库 （配皮车间） 面积80m2 位于厂区西北部 成品仓库 面积60m2 位于厂区西南部 公用工程 供电系统 园区供电系统 依托邵阳市双清区湘商产业园基础设施 给水管网 园区市政给水管网 道路 4m宽 办公及生活设施 办公休息区 180m2 位于厂区南部 环保 工程 化粪池 / 依托标准化厂房 雨污分流管网 / 依托标准化厂房 隔声减振装置 / / 一般工业固废暂存间 面积10m2 位于厂区中部 垃圾桶 若干 / 4、主要设备 本项目生产设备具体见下表。 表1-2 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 机器型号 数量 1 平车 三棱GC6150 1台 2 车皮车 上海飞人 21台 3 滚毛机 JZQ-200 1台 4 顺毛机 佳光D3 1台 5 割皮机 GOLDEN-SLAR 1台 6 烤箱（电加热） XMTD-100 1台 7 锁边机 智杰牌GN6-3 1台 8 贡针机 佳顺JS-9988 1台 9 蒸汽电熨斗 NI-E100TS 2台 10 车壳机 / 1台 5、产品方案 本项目产品见下表。 表1-3 产品及年产量 序号 产品名称 产量 1 貂皮大衣 6000件/a 6、原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料使用量见下表。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别 名称 耗量 备注 原材料 熟貂公皮 165000张/a（27.5张/1件衣服） 所有外购原料不计质量损耗，不合格产品均发回厂家重发。 大扣 6000粒/a（1粒/1件衣服） 里布 150卷/a（0.025卷/1件衣服） 衬布 81.6卷/a（0.0136卷/1件衣服） 配饰 6000套/a（1套/1件衣服） 线 6000卷/a（1卷/1件衣服） 汽枪钉 3000盒/a（0.5盒/1件衣服） 喷气瓶 30个/a（0.005个/1件衣服） 能耗 水 300.2t/a 自来水 电 3万度/a 邵阳市电力公司 7、总图布置 本项目租赁邵阳市经济开发区标准厂房一区20#栋第2层南侧西面厂房作为生产车间，车间设一条成型流水线。将厂区北部由西向东布置有配皮区、缝制区、毛工区、订皮区、烤皮区；南部由西向东布置为仓库（成品库房）、办公休息区。 项目各生产车间整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，物流通畅。厂区整体功能分区明确，平面布置合理。项目厂区总平面布置详见附图2。 8、公用工程 （1）给、排水 ① 给水系统 本项目以城市自来水为水源。 ② 排水系统 项目无生产废水排放，排水采用雨污分流制，雨水直接排入雨水区下水管道。根据现场调查，项目所在地区为进站路污水处理厂的纳污服务区。 近期：项目产生的生活污水经化粪池处理后通过污水管网进入进站路污水处理厂，处理达标后排入红旗河。 远期：待污水处理厂排污管网竣工后，项目产生的污水经化粪池预处理后通过污水管网进入进站路污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入资江。 （2）供电工程 项目用电量约为3万度/年，由邵阳市电力公司供应。 9、投资构成 本项目总投资2000万元，具体投资情况见表1-6。 表1-6 项目投资一览表 序号 工程项目或费用名称 投资估算（万元） 1 设备安装费用（含运费） 50 2 场地租赁费用 33.9 3 设备购置费 45.7 4 环保投资 3.2 5 流动资金 1867.2 合计 2000 10、劳动定员及工作制度 项目预计员工20人，项目内无食宿。项目预计年生产300天，每天工作8小时。 11、工程进度安排 项目拟于2019年8月份开始施工，2019年10月投入运行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。北障雪峰之险，南屏五岭之秀。资江为带，支流织网，丘陵起伏，盆地珠连。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜、交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，上瑞（上海—瑞丽）、二广（二连—广州）高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；207、320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；县道、乡道、村道，星罗棋布，畅通无阻；邵永（邵阳—永州）、邵衡（邵阳—衡阳）、邵常（邵阳—常德）高速公路建成通车，形成纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 项目所在地位于邵阳市经济开发区标准厂房一区20#号第3层北侧东面厂房，位于东经：111°33′42″，北纬：27°16′13″，海拔：260米。地理位置优越，交通十分便利。（地理位置见附图1）。 二、地质地貌 邵阳市属江南丘陵大地形区。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”， 东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。根据地形的差异，大致可分成四大地形区。 本项目所在地为已建成的标准化厂房，场区海拔高为260m。 三、气候气象 邵阳市属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，光照充足，春秋季短，冬夏季长，春季多阴少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。1999～2004年近六年平均气温17.6℃，极端最高气温 39.4℃，极端最低气温-4.8℃；年平均相对湿度77%，年降水量918.9mm；年蒸发量781.4mm；年平均风速1.3m/s。常年主导风向东北风，出现频率11%，年静风频率28.4%。平均日照数1616小时/年；基本风压值0.3KN/m2；基本雪压值 0.3KN/m2。风向玫瑰图见下图。 图2-1 邵阳市气象站全年及四季风向频率玫瑰图 四、水文状况 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 项目近期纳污水体为红旗河，资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464公里，平均坡降千分之0.44。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1m3/s，洪峰时最大流量达7400m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 红旗河属邵水河的一条支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，双清区高崇山镇的芦家冲、短陂桥，云水乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥(高家坝)，至石桥乡马鞋村的鹅公咀汇入邵水，全长29km，流域面积60.72km2，河宽3-18m，水深0.3-2m，河床坡降1.64‰，平均流速0.5m/s，红旗河主要功能为灌溉、排洪及城市景观。 本项目远期纳污水体为资江。资江，旧志又称资水、都梁水，1979 年版《辞海》中称赧水，是湖南四大河流之一，仅次于湘江。本项目污水汇入区段为晒谷滩电站的库区。资江历史水文资料晒谷滩坝址在 1950～2002 年这53年径流系列中，丰、平、枯水期分布均匀。丰水年14年，平水年21年，枯水年18年。53年系列中以1994年为最丰，年平均流量643m3/s，年径流量为202.8亿m3；多年平均流量为374m3/s，多年平均径流量118亿m3，多年平均径流深805.4mm。晒谷滩水电站为低水头径流式电站，水库为河道型水库，水库蓄水后正常运行时，正常蓄水位为207m，死水位为206m，库区河段水位升高并在正常蓄水位与死水位之间波动。库区河段多年平均流量为374m3/s，多年平均径流量118亿m3，多年平均径流深805.4mm。汛期4～7月占全年来水量的56.5%，枯水期10～3月占全年来水量的17.1%，可见来水量年内分配不均匀，库区枯水期最枯月份为12 月，平均流量147m3/s，最小流量为17.6m3 /s。 五、矿产资源 境内矿产资源较为富足，已发现的矿藏有煤、铁、锰、钨、锑、金、银、铅、锌、硫铁、石膏、大理石、辉绿岩、优质石灰岩等74种。矿藏地有644处，其中大型矿床23处，中型矿床33处，小型矿床61处。非金属矿藏蕴藏量大，品位高。石膏矿远景储量4.4亿吨，工业储量1.229亿吨，储量、产量均居全省各地州市前列，邵东县是全国八大石膏矿产地之一。优质石灰岩矿、大理石矿为省内优势矿种；硫铁矿、冰洲石矿、优质白云岩矿在省内享有盛名。煤矿工业储量1.417亿吨，远景储量1.447亿吨。 经初步调查，本项目所在区域内无已探明的矿产资源。 六、土壤、生物资源 邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一，高等植物有245科，792属，2826种。其中用材林树种210 种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉等，为国内特有的孑遗树种。城步沙角洞的银杉群落，新宁、城步的资源冷杉群落，绥宁黄桑的长苞铁杉群落，是研究江南地域古生物学的活标本。茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。已建立绥宁黄桑、武冈云山、新宁舜皇山和紫云、万峰山4个省级自然保护区和一批县级自然保护区。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 项目所在地现主要为已建成的标准化厂房，无野生动植物。 七、地震资料 根据国家地震局有关文件及地震烈度区划图《中国地震烈度区划图》（GB18306—2001）可知，本场地地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35s,地震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组。 八、邵阳经济开发区简况 邵阳经济开发区是邵阳市本级唯一的经开区，2016年11月经湖南省政府同意，整合原湖南邵阳经开区与宝庆工业集中区两个园区组建成现在的经济开发区，采取“一区两园”模式管理。其中，江北原邵阳经开区成立于1996年，宝庆工业集中区成立于2006年。“十三五”期间，邵阳经济开发区将以创建国家级经开区为总揽，力争建成千亿园区。 邵阳经济开发区依托邵阳市“全国区域性交通枢纽”综合建设布局，区位优势逐步凸显。南依沪昆高速和洛湛铁路，北接沪昆高铁、二广高速和邵坪高速，与长沙黄花机场和邵阳武冈机场较近，形成了1个半小时到长沙，2小时抵武汉，3小时联通广州，4小时通达上海的交通格局。 经济开发区一期规划面积16.68平方公里(江北区域4平方公里、双清区域10.68平方公里)，二期规划面积18平方公里，远期规划面积达到60平方公里以上。目前“四横五纵”的路网格局基本成型，实现通车总里程60公里以上。水、电、气、污水处理等配套已基本完善。 产业集聚发展才能催生源源不断的动力。邵阳经济开发区重点发展先进装备制造、农产品加工、电子信息三大主导产业，辅以生物医药、发制品、现代物流、汽车商贸等产业。目前，邵阳经开区共引进各类项目260多个。先进装备制造业以三一重工、智能制造工业4.0为龙头，恒天九五邵阳纺机、富士电梯、通达汽零等一批企业入园形成集聚，全力打造“湘中机械制造之都”;传统加工业迅速推进，全球十大制鞋企业之一九兴控股、世界500强台湾统一企业、亚洲最大的羽毛加工企业台湾合隆国际股份有限公司相继落户，引领湘窖酒业、口味王集团、李文食品等农产品品牌快速发展;电子信息产业以彩虹集团、分享集团、讯源电子、华锐电子、力科达等一批企业入园形成集聚;生物医药业以湘中制药为骨干，雪峰种业、富民色素、飞力格等企业逐步形成集聚。园区着力发展现代物流、汽车商贸等辅助产业，引进了烟草物流、医药物流等项目及天娇、兰天、永通、和信等15家汽车商贸企业。 九、湘商产业园简况 邵阳经开区湘商产业园地处园区东部，2014年启建，规划面积3.7平方公里，集聚轻纺、机械制造、食品加工、电子信息等5类优势产业，布局“标准厂房区、品牌服饰城、发制品产业园、特色工业区、门窗产业园”5个产业区。 标准厂房区：规划用地800亩，一期规划用地525亩，拟建标准厂房65万平方米，投资12亿元；二期规划用地275亩，拟建标准厂房35万平方米，投资6亿元。全面建成后，可容纳100余家企业入园、3万人就业，年产值达60亿元。目前，已开工建设100万平方米，建成74万平方米，完成投资15亿元，实现签约入园企业122家，吸引5000多名员工就业。其中，口味王槟榔、雪兆丰线业、新安特风机、金鹰锅炉、幸福星环保科技等50家企业已入驻投产，湖南小快智造、兴达精密机械制造、家乐福建材3家企业正在进行厂房装修，另有10余家企业正在洽谈之中。目前，标准厂房招商形势良好，竣工厂房出租（售）率达90%。 品牌服饰城：采取“工业地产”模式，由郑州邵阳商会投资建设。项目占地365亩，总投资10亿元，以服装箱包生产企业为主导，整合原材料供应、设计、加工、销售等整个产业链各类企业。项目分两期建设，一期开发200亩，建设20万平方米标准厂房，投产后年技工贸总收入50亿元；二期开发165亩，建设18万平方米标准厂房，投产后年技工贸总收入50亿元。目前，品牌服饰城一期已经进场施工建设，二期正在组织征地拆迁，已签约企业20余家。 发制品产业园：邵阳现有发制品原材料粗加工销售公司200余家、加工出口龙头企业7家，被国家商务部确定为“国家外贸转型升级专业型示范基地”。项目以整合发挥邵阳作为全国最大发制品原材料基地优势为目的，规划用地1300亩，广泛吸纳外地企业加盟，致力培育年产值过200亿元的发制品产业集群，打造全国最大的发制品出口基地。项目一期规划用地400余亩，2016年将建成标准厂房20万平方米。目前，已有11家发制品企业签约入园，阳光、完美、美丽来、唐人发、鸿泰5家企业正在建设中，另有新源、鑫盛2家发制品已签约入园。 特色工业区：规划面积300亩，以传统产业转型发展为重点，致力集聚孵化本土“退城入园”中小企业，培育年产值过30 亿元的特色产业集群。目前，已吸引20余家企业进驻，其中，宝东农牧、金美包装、蓓因卫生制品等企业已建成投产。 金属门窗产业园：项目聚力整合邵阳及周边门窗产业企业，规划面积300亩，建成后将推进邵阳门窗产业规模化发展，全面提升产品品质，打造区域品牌。 目前邵阳市湘商产业园位于邵阳经济开发区行政区域内，结合《邵阳经济开发区（一、二期）控制性详细规划-土地利用规划图》（详见附图），本项目位于邵阳市双清区经济开发区湘商产业园标准厂房1区20#栋4层北侧西面。 湘商产业园现有企业及拟进驻企业情况如下： 截止2017年8月共入驻湘商产业园企业97家，如有：邵阳口味王科技发展有限公司、湖南省爱意缘家居有限公司、邵阳市鸿达物流有限公司、邵阳雪兆丰线业科技有限公司、邵阳市舒康美家具有限公司、邵阳市彬铧羽毛有限公司、邵阳市亮美思照明新科技有限公司、邵阳市榕盛机械模具公司、邵阳天一药品有限责任公司、湖南圣菲达服饰有限公司、佛山市顺德区乐从镇港艺家具销售部、邵阳兴达精密机械制造有限公司、邵阳欣源矿山机械有限公司、邵阳恒大机械制造有限公司、邵阳市富源机械有限公司、邵阳正一电力建设有限公司、湖南新安特风机有限公司、邵阳浩成胶管制品有限公司、邵阳市黑宝石再生资源有限责任公司、湖南金鹰锅炉科技股份有限公司、广东顺德美房环保建材科技有限公司（邵阳美房环保建材科技有限公司）、品牌服装城、邵阳市鸿泰工艺品有限公司、邵阳市阳光发制品有限公司、邵阳市美丽来发制品有限公司、唐人神集团邵阳市湘大骆驼饲料有限公司、邵阳市双胞胎饲料有限公司、湖南省天香生物科技有限责任公司、湖南宝东农牧发展有限公司等企业。 项目所在区域环境功能属性情况 表2-1 项目选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 本项目所在区域内主要水体为红旗河、资江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 3类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否水库库区 否 11 是否污水处理厂集水范围 是 12 是否属于生态敏感与脆弱区 否

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 1）大气质量达标区判定 根据邵阳市全市2018年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表 3-2。 表 3-2 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/ （ug/m3） 标准值/ （ug/m3） 占标率/ （%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 17.58 60 29.30 达标 24h平均质量浓度 14～27 150 18 NO2 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 24h平均质量浓度 14～32 80 40 PM10 年平均质量浓度 65.25 70 93.21 达标 24h平均质量浓度 45～104 150 69.33 PM2.5 年平均质量浓度 46.17 35 131.91 超标 24h平均质量浓度 29～80 75 106.67 CO 年平均质量浓度 1.14 / / 达标 24h平均质量浓度 0.6～1.7 4 42.5 O3 年平均质量浓度 124.50 / / 达标 8h平均质量浓度 74～158 160 98.75 根据上表数据，项目所在地的PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余大气基本污染物的年平均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。可知，项目所在地区域为环境空气质量不达标区。 2）大气基本污染物环境质量现状 本项目引用邵阳市化工厂（经开区办公楼上）空气自动站数据（2018年1-12月），具体监测统计结果详见表3-3。 表 3-3 基本污染物环境质量现状 点位名称 监测点位坐标 污染物 年平均 指标 评价标准ug/m3 现状浓度ug/m3 最大浓度占标率 超标频率 达标情况 X Y 邵阳 经济 开发 区办 公楼 上（市 化工 厂） 7503 52.51 3016 009.20 SO2 24h平均质量浓度 150 11～21 14 0 达标 NO2 24h平均质量浓度 80 14～33 41.25 0 达标 PM10 24h平均质量浓度 150 43～107 71.33 0 达标 PM2.5 24h平均质量浓度 75 28～80 106.67 16.67 超标 CO 24h平均质量浓度 4 0.7～1.6 40 0 达标 O3 最大8h平均质量浓度 160 78～164 102.5 8.33 超标 根据上表3-2可知，2018年常规监测点邵阳经济开发区办公楼上（市化工厂）环境空气中的PM10、SO2、CO和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，仅PM2.5、O3出现超标情况，PM2.5最大浓度占标率为106.67%， 超标率为16.67%；O3最大浓度占标率为102.5%，超标率为8.33%。造成超标的原因主要是由于工业园正在大力开发建设，施工场地扬尘和汽车扬尘所致，应加 强区域施工场地和运输车辆管理，及时洒水降尘。 2、地表水环境质量现状 ①本环评报告引用《智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年3月20日-22日对红旗河的历史监测数据，以评价红旗河水环境质量，具体如下。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：昭阳路雨水排口下游200m处； W2：进站路雨水排口上游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、LAS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-5。 表3-5 红旗河水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 点位 检测项目 （单位） 3/20 3/21 3/22 评价标准 平均值 Pi 评价 结果 W1 pH（无量纲） 7.79 7.83 7.78 6-9 7.80 0.15 达标 COD（mg/L） 9 10 10 20 10 0.50 达标 SS（mg/L） 13 11 11 / 12 / 达标 TP（mg/L） 0.11 0.12 0.09 0.2 0.11 0.55 达标 NH3-N（mg/L） 0.78 0.69 0.71 1.0 0.73 0.73 达标 石油类（mg/L） 0.04 0.02 0.02 0.05 0.03 0.60 达标 *粪大肠菌群（个/L） 9400 8600 9200 10000 9100 0.91 达标 TN（mg/L） 2.38 2.26 2.53 1.0 2.39 2.39 超标 W2 pH（无量纲） 7.63 7.71 7.64 6-9 7.66 0.18 达标 COD（mg/L） 13 12 12 20 12 0.60 达标 SS（mg/L） 17 15 17 / 16 / 达标 TP（mg/L） 0.13 0.14 0.12 0.2 0.13 0.65 达标 NH3-N（mg/L） 0.87 0.79 0.84 1.0 0.83 0.83 达标 石油类（mg/L） 0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 0.60 达标 *粪大肠菌群（个/L） 10000 9200 9600 10000 9600 0.96 达标 TN（mg/L） 2.47 2.43 2.78 1.0 2.56 2.56 达标 监测结果表明，监测期间红旗河各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，Pi值为2.39-2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河氮超标的原因主要是经开区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致。 ②本环评报告引用《年产200万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年7月17日-19日对资江的历史监测数据，以评价纳污水体资江水环境质量，具体如下。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：资江大洲尾端上游300m处； W2：资江大洲尾端下游500m。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、LAS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-6。 表3-6 资江水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测 点位 监测因子 浓度范围 （mg/m3） 平均值（mg/m3） 标准值（mg/m3） Pi 超标率（%） W1 pH 7.49-7.58 / 6-9 / 0 COD 7-9 8 20 0.4 0 BOD5 1.4-1.6 1.5 4 0.375 0 石油类 0.01L / 0.05 / 0 NH3-N 0.34-0.38 0.36 1.0 0.36 0 TP 0.04-0.06 0.05 0.2 0.25 0 LAS 0.14-0.18 0.16 0.2 0.8 0 SS 6-8 7 / / 0 W2 pH 7.03-7.13 / 6-9 / 0 COD 8-10 9 20 0.45 0 BOD5 1.7-1.9 1.8 4 0.45 石油类 0.01L / 0.05 / 0 NH3-N 0.79-0.84 0.82 1.0 0.82 0 TP 0.05-0.07 0.06 0.2 0.3 0 LAS 0.08-0.09 0.086 0.2 0.43 0 SS 5-6 5.3 / / 0 由上表可知，纳污河段资江监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类、Ⅳ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2019年7月17日~7月18日现场监测。 （1）监测点位 项目所在地东南西北厂界外1m处、厂房北面园区安置楼外1m处、厂房东面园区安置楼外1m处分别设置1个监测点位，分别为N1、N2、N3、N4、N5、N6；具体如下： N1：项目所在地东厂界外1m处； N2：项目所在地南厂界外1m处； N3：项目所在地西厂界外1m处； N4：项目所在地北厂界外1m处； N5：厂房北面园区安置楼外1m处； N6：厂房东面园区安置楼外1m处； （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。 （5）监测结果 监测结果见下表。 表3-3 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测时间 监测点位 7月17日 7月18日 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 50.4 48.8 51.8 49.9 65 55 N2 57.3 54.1 58.6 54.7 65 55 N3 53.6 51.4 54.3 52.1 65 55 N4 52.7 49.9 53.8 50.6 65 55 N5 44.8 42.3 45.7 43.4 60 50 N6 43.5 41.8 44.8 42.1 60 50 由上表可知，项目拟建地噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，声环境保护目标噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，声环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据厂址周围环境状况，项目的主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离/m X Y 声环境 — — — — — — — 环境空气 111.33.44 27.16.15 浏阳村居民点 约有居民20户， 80人。 2类区 N 320 地表水 111.2925 27.11609 资江（大洲尾端上游500m，下游5000m），大河 工业用水 上游为III类水域；上游为Ⅳ类水域； W 7100 111.3304 27.1453 红旗河（排污口上游500m，下游3000m），小河 渔业用水 III类水域 SE 2700

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 标准值（ug/m3） SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NOx 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 75 24小时平均 35 CO 1小时平均 4000 24小时平均 10000 O3 1小时平均 200 日最大8小时平均 160 2、地表水 近期受纳水体红旗河、远期资江大洲尾端上游执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准： 表4-4 地表水（红旗河、资江大洲尾端上游）环境质量标准 指标 标准值（mg/L） 依据 pH（无量纲） 6～9 （GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准 COD 20 BOD5 4 氨氮 1.0 TP（以P计） 0.2 SS / *粪大肠菌群（个/L） 10000 石油类 0.05 远期受纳水体资江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准： 表4-5 地表水（资江大洲尾端下游）环境质量标准 指标 标准值（mg/L） 依据 pH（无量纲） 6～9 （GB3838-2002）中的Ⅳ类水域标准 COD 30 BOD5 6 氨氮 1.5 TP（以P计） 0.3 *粪大肠菌群（个/L） 20000 石油类 0.5 3、声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，见下表。 表4-3 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB 类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气 颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，见表4-4。 表4-4 废气污染物排放标准 单位：mg/m3 名称 排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 （周界外浓度最高值mg/m3） 颗粒物 - - 1.0 （2）废水 项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中NH3-N、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准。 表4-7 废水排放相关标准 污染物 标准值(mg/L) 依据 COD 500 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 BOD5 300 SS 400 pH 6~9 动植物油 100 氨氮 45 参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准 总磷（以P计） 8 总氮（以N计） 70 （3）噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 （4）固废 生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，再进入进站路污水处理厂，处理达标后排入资江。生活污水污染物总量控制因子纳入污水处理厂，不另设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 项目营运期生产工艺流程及产污节点见下图。 图5-1 营运期工艺流程及产污节点图 生产工艺简述： 1、把已处理好的外购貂皮用剪刀破开，去掉头、尾、前腿； 2、把开好的皮放钉皮处进行拉伸定型； 3、把钉制好的皮按颜色、毛份、尺寸配制衣服，颜色、毛份要基本一致； 4、把配制好的皮按纸样尺寸、规格进行割皮，简称放刀； 5、把放好刀的皮料按纸样尺寸、规格进行缝制，简称车皮； 6、把缝好的皮料按纸样扒好再拼衣，形成半成品衣服； 7、把半成品衣服放钉皮处定型； 8、定型后放入电烤箱烘烤，烘烤温度在50度左右； 9、烘烤之后的貂皮大衣委外清洗； 10、清洗完的半成品衣服须再次钉皮、烘烤； 11、烘烤后用顺毛机顺毛； 12、顺毛后将皮衣送至缝制区进行上样、车壳； 13、缝制后将皮衣放滚毛机进行滚毛； 14、滚毛后再烫平、手工缝制、上里布； 15、最后进行衣服的整体修剪、查验，进行入库登记。 备注：根据业主提供的工艺流程，本项目不产生危险废物。烘干定型环节主要是对不平整的干皮毛用熨烫机进行熨烫使其平整，然后用烘箱对湿润平整的皮毛进行烘干（水分全部蒸发），最终裁剪缝制成貂皮大衣成品。 主要污染工序： 1、施工期产污环节及污染物排放特征分析 本项目租赁邵阳市经济开发区标准厂房一区20#栋第2层南侧西面厂房作为生产场所，现施工期主要为装修和设备安装，主要污染物有废水、废气、固体废物、噪声。 1）、废水污染源分析 本项目施工人数约为5人，均不在项目内住宿，不设食堂；施工期根据建设方计划按30天计，项目施工期较短，污染物排放量较少，施工期生活污水依托厂房化粪池处理后排入园区市政污水管网。 2）、废气污染源分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装，不再进行混凝土搅拌、土石方等基础设施建设，基本无扬尘产生，对环境空气影响很小。 3）、噪声污染源分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装。项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如电锯、电锤、手工钻、木工电器及运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。施工期产生的噪声声级情况见下表。 表5-1 施工期主要噪声源强声级预测值 施工阶段 声源 测距 声级(dB) 厂房改造 设备安装 电锯、电锤、手工钻、木工电器及运输车辆等 5m 80～95 4）、固体废物污染 项目施工期主要为厂房改造和设备安装。 固体废物主要建筑垃圾与施工人员生活垃圾。施工期装饰过程及安装主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，其产生量约为0.5t，建筑垃圾均外运至建筑部指定点处置；施工人员及工地管理人员约5人，生活垃圾产生量按0.2kg/人•d计，则每天可产生约1kg的生活垃圾，垃圾经袋装收集、集中暂存，由环卫部门定期清运至垃圾处理场统一进行处理。 2、营运期产污环节及污染物排放特征分析 本项目投入运营后，项目产生的外排污染物主要有生活废水、废气、固体废物、噪声。 表5-2 污染环节统计表 内容 污染环节 废水 员工生活污水。 废气 少量毛尘。 噪声 生产设备（裁切机、整平机、烘干机等）。 固废 一般固废为废包装袋、废边角料，员工生活垃圾。 （1）废气污染源分析 项目产生的大气污染物主要为生产过程中裁剪工序产生的少量毛纤维尘。由于产生量很少，且大部分在车间内部沉降，通过加强车间通风，以无组织排放方式排放。项目产生的毛纤维尘对周围大气环境影响很小。 （2）废水污染源分析 电熨斗用水量为0.1t/a，基本以水蒸气形式蒸发；项目皮毛定型需用少量水湿润（年用量为0.1t/a），在烘干工序中以水蒸气形式全部蒸发，因此，本项目无生产废水排放，主要为生活污水。 项目预计有员工20人，员工不在项目内食宿，故员工用水量取50L/d·人计算，则项目生活用水量为1t/d，工作时间以300天/年计算，生活用水量则为300t/a，生活污水排污系数按0.8计算，则生活污水排放量约为240t/a。根据设计方案，项目产生的生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网，再入进站路污水处理厂，处理达标后近期排入红旗河、远期排入资江。综上所述，本项目总生活用水量为300t/a，外排生活废水240t/a。废水产生情况见表5-5。 表5-3 项目废水产生及排放情况一览表 污水来源 污染物 名称 产生浓度（mg/l） 产生量 （t/a） 排放浓度（mg/l） 排放量 （t/a） 生活污水 240t/a COD 350 0.09 250 0.06 BOD5 200 0.05 150 0.04 SS 150 0.04 100 0.03 氨氮 35 0.009 25 0.006 项目水平衡图见下图： （3）噪声污染源分析 本项目高噪声设备主要包括空压机、割皮机、锁边机等，噪声源强范围为60-95dB(A)，各声源的噪声级及噪声防治措施见下表。 表5-4 高噪声源噪声级及防治措施一览表 设备名称 声级（dB(A)） 防治措施 平车 70-75 基础减振、消音、厂房隔声 车皮车 65-70 滚毛机 60-65 顺毛机 65-70 割皮机 65-75 车壳机 60-65 锁边机 65-75 贡针机 60-65 空压机 80-95 （4）固体废物污染分析 项目固体废物主要为工业固体废物及员工的生活垃圾。 工业固体废物：加工过程中裁剪、剪皮、缝制内里等工序会产生部分边角料，为一般工业固体废物，产生量约为1t/a，收集后卖废品公司；原料库中会产生废包装袋，为一般工业固体废物，产生量约为0.5t/a，收集后卖废品公司。 员工的生活垃圾：项目职工拟定员20人，无住宿，年工作日以300天计，根据我国生活污染排放系数，员工的生活垃圾按每人每天产生0.2kg计算，则生活垃圾产生量约为1.2t/a，由环卫部门统一收集并处置。 本项目固体废物的产生及处置情况详见下表。 表5-5 固体废物产生及处置情况一览表 序号 名称 来源 属性 产生量 处置措施 1 废边角料 生产车间 一般固废 1t/a 卖废品公司 2 废包装袋 生产车间 一般固废 0.5t/a 卖废品公司 5 生活垃圾 生活办公 / 1.2t/a 环卫部门清运

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产区 | 毛纤维尘 | — | — | — | — |
| 水污 染物 | 员工日常生活240t/a | COD | 350mg/L | 0.09t/a | 250mg/L | 0.06t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.05t/a | 150mg/L | 0.04t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 0.04t/a | 100mg/L | 0.03t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.009t/a | 25mg/L | 0.006t/a |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料 | 1.0t/a | 卖废品公司 |
|  |  | 原包装袋 | 0.5t/a | 卖废品公司 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 由环卫部门清运 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为生产设备机械噪声，高噪声设备主要包括空压机、割皮机、锁边机等，噪声源强范围为60—95dB(A)。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目拟租赁邵阳市经济开发区标准厂房一区20#栋第2层南侧西面厂房作为生产场所，厂房等均已建设完成，施工期对环境的影响主要表现为装修及设备安装过程中的废气、噪声、工人生活污水和固体废弃物。 1、环境空气影响分析 项目施工期主要为厂房改造和设备安装，不再进行混凝土搅拌、土石方等基础设施建设，基本无扬尘产生，对环境空气影响较小。 2、噪声环境影响分析 施工期的噪声源主要是设备安装过程中机械零部件撞击、电钻等噪声，噪声级值为80～95dB(A)，设备安装时间较短，且为室内安装，产生噪声经厂房隔音与至厂界距离传播过程的衰减，预计能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）标准要求。 3、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物包括废设备包装品和设备安装调试工人生活垃圾。废设备包装品由专人及时进行收集，生活垃圾主要是工人废弃物品，因此对于固体废物应集中堆放及时清理，施工单位应按规定办理好固废处置手续，外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。 4、施工废水影响分析 施工期间废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水。生活污水主要含悬浮物、COD 等，废水排放量很小，施工期生活污水依托园区内化粪池处理后排入园区污水管网。 运营期环境影响分析： 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物。 1、废水对周围环境影响分析 本项目营运期外排废水主要为员工生活污水，无生产废水外排。 项目营运期生活污水排放总量为240m3/a。根据设计方案，项目产生的生活废水经化粪池处理达标后排入园区污水管网，再进入邵阳市进站路污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19918-2002）一级A标准后近期排入红旗河，远期排入资江。 进站路污水处理厂总占地面积为81858.98m2，近期工程占地面积为56512.55m2，污水处理规模为4万m3/d；预留远期建设场地为25346.43m2，远期工程增加污水处理规模为4万m3/d。近期工程纳污范围为邵阳市邵阳经济开发区（一期）绝大部分，污水厂总纳污范围为邵阳市邵阳经济开发区（一期、二期），东至320国道、林枫路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至320国道、集仙路。本项目在进站路污水处理厂纳污范围内，运营排放的污水量能够被污水处理厂容纳，污水处理工艺拟采用A/A/O工艺，该工艺是一种典型的生物脱氮、除磷工艺，其生物储泥池由厌氧、缺氧、好氧三段组成（见图6-3），这是一种推流式的前置反硝化型工艺，其特点是厌氧、缺氧、好氧三段功能明确，界线分明，可根据进水条件和出水要求，认为的创造和控制三段的时空比例和运转要求，只要碳源充足便可根据需要达到比较高的脱氮率。该污水处理厂目前已投入运行，进站路污水处理厂近期排水去向为红旗河，远期排水去向为资江。 图7-1污水处理厂工艺流程图 项目营运期生活废水排放总量为240t/a，生活废水经化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准后，通过市政污水管网送进站路污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准后近期排入红旗河，远期排入资江。项目污水经处理达标排放的水质情况见下表6-1。 表6-1项目污水排放情况 项 目 pH COD BOD5 SS NH3-N TP TN 废水水质(mg/L) 7-8 350 200 150 35 4 40 产生量（t/a） / 0.09 0.05 0.04 0.009 0.001 0.010 化粪池处理后水质(mg/L) 7-8 250 150 100 25 3 30 排放量（t/a） / 0.06 0.04 0.02 0.006 0.0007 0.007 污水厂进水水质标准(mg/L) 6-9 500 300 400 35 8 70 污水厂出水水质(mg/L) 6-9 50 10 10 5 0.5 15 污水厂排放量（t/a） / 0.012 0.002 0.002 0.001 0.0001 0.004 由上表可见，项目污水经过化粪池预处理后，外排污水的各项因子浓度均可达到进站路污水处理厂进水标准，可直接排入市政污水管网，经进站路污水处理厂处理达标后近期排入红旗河，远期排入资江。本项目排放污水主要为员工生活污水，经进站路污水处理厂处理后能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类标准，对周围地表水体影响较小。 2、废气对周围环境影响分析 项目产生的大气污染物主要为生产过程中裁剪工序产生的少量毛纤维尘。由于产生量很少，且大部分在车间内部沉降，通过加强车间通风，以无组织排放方式排放。项目产生的毛纤维尘对周围大气环境影响很小。 3、噪声对周围环境影响分析 本项目营运期噪声为生产设备噪声。 本项目高噪声设备主要包括空压机、割皮机、锁边机等，噪声源强范围为60-95dB(A)。为减轻项目机械噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下措施控制噪声排放： 1）选用低噪声的设备； 2）运转时产生震动噪声的设备，设备基础做好隔振、减振措施； 3）加强设备的日常维护、润滑，对老化和性能降低的设备及时进行更换，以降低摩擦，减少噪声强度； 4）生产时间尽量避开人们的休息时间，控制在上午8:00-12:00，下午14:00-19:00期间，以免干扰周边村民日常生活。 项目通过设置上述隔声、减振及距离衰减等降噪措施后，一般可降低15-25dB，本次评价以20dB计。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。衰减模式为： 式中：LP—预测点声级值，dB(A)； LP0—已知参考点声级，dB(A)； r—预测点到声源的距离，m； r0—已知参考点到声源的距离，m。 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第 i 个声源在预测点产生的 A 声级； N——为噪声源的个数。 本次预测主要是针对各声源对厂界贡献值进行预测，项目运营期正常情况下噪声预测结果见下表。 表6-2 运营期主要产噪设备预测统计结果 设备名称 / 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 平车 贡献值dB（A） 47.0 44.0 45.5 44.0 锁边机 45.5 45.5 42.0 42.0 滚毛机 42.3 42.3 43.8 42.3 顺毛机 44.2 45.2 45.5 42.0 割皮机 45.5 45.5 42.0 42.0 车壳机 42.3 42.3 43.8 42.3 贡针机 42.3 42.3 43.8 42.3 空压机 52.0 52.5 56.8 56.5 / 叠加值dB（A） 55.5 55.5 58.2 57.5 标准值 dB(A) 昼间 65 达标情况 / 达标 达标 达标 达标 从上表可见，项目建成后，在采取隔声降噪措施后，项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值，故正常情况下项目运营对周边声环境影响不大。 4、固体废物对周围环境影响分析 项目固体废物主要为工业固体废物及员工的生活垃圾。 工业固体废物中废边角料为一般工业固体废物，产生量约为1.0t/a，收集后卖废品公司；废包装袋为一般工业固体废物，产生量约为0.5t/a，收集后卖废品公司。 员工的生活垃圾产生量约为1.2t/a，由环卫部门统一收集并处置。 综上所述，本项目固体废物采取上述措施后可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境管理与监测计划 5.1环境管理 运营期环保管理 （1）制定符合自身特点的环保方针，承诺对自身污染的预防要求； （2）根据制定的环保方针，确定企业的环保目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 （3）宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法律法规和政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 （4）组织办理建设项目各阶段环保手续。 （5）组织实施环境保护工作规划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。 （6）确保环保设施的正常运行，掌握运行过程中存在的问题，并及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 （7）建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立厂内环保设施运行状况、污染物排放情况的逐月记录工作。 （8）按照公司环保管理监测计划，配合环境监测站完成对全厂“三废”污染源监测或环境监测。 （9）准备和接受环保部门对本厂的排污监理、环保监查、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 （10）组织“三废”综合利用的日常工作，抓好“三废”综合利用新项目的效益评估工作。 （11）组织开展污染治理的技术调研、技术咨询工作，组织参与环保治理和二次资源的综合利用开发、推广应用等工作。 （12）组织推广清洁生产，开展“清洁工厂”的创建和保持工作。 （13）开展厂内一年一度的环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，并提出改进措施。 （14）制定污染事故应急预案，及时处理污染事故；公司对事故发生原因、责任进行调查处理，总结教训，预防污染事故的再次发生，接受环保部门对污染事故的调查和处理。 5.2 环境监测计划 运营期环境监测 为切实搞好噪声、废气的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染治理设施的运行。总的思路是搞好监测治理保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施定期监测；日常监测部分则由企业自行承担，并将监测数据反馈于生产系统，促进生产与环保协调发展。项目监测计划建议如下： （1）大气监测 无组织监控浓度 监测点：厂界四周 监测项目：颗粒物 监测时间与监测频率：每季度一次。 （2）噪声监测 监测项目：等效连续 A 声级 监测点位：东厂界、南厂界、西厂界、北厂界 监测时间与监测频率：每季度监测一期，每期 2 天，每天昼夜各一次。根据监测结果分析设备运行状态，确定改进措施。 （3）固体废物监控 应严格管理项目营运过程中产生的各种固体废物，定期检查各种固体废物的处置情况。 6、环保投资估算与竣工验收一览表 项目总投资2000万元，其中环保投资3.2万元，环保投资占工程总投资的0.16%，环保投资情况见表6-3。 表6-3 环保投资情况一览表 序号 时间区段 项 目 投资金额（万元） 1 营运期 化粪池 依托标准化厂房 2 消声、减震、隔声措施 2 3 一般工业固废暂存间 1 4 垃圾篓 0.2 合 计 3.2 本项目环保验收项目详见下表。 表6-4 项目环保设施验收一览表 时段 要素 污染类型 环保设施 验收内容及验收标准 运 营 期 废水 生活废水 依托标准化厂房化粪池 达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 噪声 设备运行噪声 减震、隔声设备 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 一般固废 一般固废暂存间 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产车间 | 毛纤维尘 | 车间通风 | 对周围环境 影响不大 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 对地表水环境影响不大 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料 | 卖废品公司 | 对周围环境 影响不大 |
|  |  | 原原料包装袋 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声噪声源主要有空压机、割皮机、锁边机等，源强在60～95dB(A)之间。对于设备采取消声、减震、加强维护等措施控制噪音使其达标排放。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 ： 无。 |

产业政策相符性、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目不属于《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的鼓励发展类，也不属于限制类或禁止类范围；项目工艺设备不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中；故本项目符合国家产业政策要求。 2、选址及平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 1）与邵阳市规划符合性 本项目租赁邵阳市双清区经济开发区湘商产业园标准厂房一区20#栋第2层南侧西面厂房作为生产场所，根据“邵阳经济开发区（一、二期）控制性详细规划—土地利用规划图”，项目所在地为工业用地，用地性质符合；根据湖南省环境保护厅文件《关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》湘环评函【2017】18号，邵阳经济开发区规划主导产业为食品、纺织、医药，禁止引入电镀企业、工艺落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业，限制三类工业入园，本项目属于毛皮制品制造类，不属于以上禁止类、限制引入工业企业，因此本项目符合邵阳经济开发区规划，用地性质符合符合规划。 2）与邵阳经开区湘商产业园产业定位符合性 邵阳经开区湘商产业园地处园区东部，2014年启建，规划面积3.7平方公里，集聚轻纺、机械制造、食品加工、电子信息等5类优势产业，布局“标准厂房区、品牌服饰城、发制品产业园、特色工业区、门窗产业园”5个产业区。本项目属于毛皮制品制造类，符合湘商产业园入驻要求，故本项目符合湘商产业园产业定位。 3）环境容量 环境现状质量监测结果表明： ① 根据环境质量现状评价分析，项目所在区域的PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余大气基本污染物的年平均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。邵阳市化工厂（经开区办公楼上）环境空气常规监测点PM2.5部分天数超标原因可能有：冬季车流量增大导致车辆扬尘、尾气排放量增加；邵阳经济开发区进驻企业进行建筑施工导致施工扬尘排放量增加。②项目所在区域纳污河段红旗河各监测断面水质不符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，总氮超标，造成红旗河氮超标的原因主要是经开区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致；资江监测断面水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。③项目所在地各厂界噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，声环境质量现状良好。综上所述，本项目有一定的环境容量。 4）对环境的影响 本项目在落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，各类污染物均能得到妥善处理，符合排放标准和要求，对周边环境影响不大。 5）配套设施 本项目所在区域内供水、供电充足，道路、排污管网、园区污水管网配套设施基本完善，对项目制约较少。 综上所述，项目采取相应的措施后对周围环境影响较小，市政配套设施较完善，符合邵阳经开区规划及湘商产业园产业定位，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）平面布局合理性分析 本项目租赁邵阳市经济开发区标准厂房一区20#栋第2层南侧西面厂房作为生产车间，车间设一条成型流水线。将厂区北部由西向东布置有配皮区、缝制区、毛工区、订皮区、烤皮区；南部由西向东布置为仓库（成品库房）、办公休息区。 项目各生产车间整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，物流通畅。厂区整体功能分区明确，平面布置合理。项目厂区总平面布置详见附图2。 综上所述，项目平面布置简洁实用，分区明确，布置紧凑，较为合理。

评价结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：邵阳市英邦皮草服装有限公司年产6000件貂皮大衣建设项目； （2）建设单位：邵阳市英邦皮草服装有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：邵阳市双清区湘商产业园20栋； （5）建设内容：项目总租赁面积941m2，新建貂皮大衣生产线一条及相应的办公配套设施，项目内不设食堂宿舍。项目建成后最终形成年产6000件貂皮大衣的生产能力。 （6）项目总投资及环保投资：项目总投资2000万元人民币，环保投资估算约3.2万元人民币，环保投资占工程总投资的0.16%。 2、产业政策符合性分析 本项目不属于《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的鼓励发展类，也不属于限制类或禁止类范围；项目工艺设备不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中；故本项目符合国家产业政策要求。 3、项目选址和平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 1）与邵阳市规划符合性 本项目租赁邵阳市双清区经济开发区湘商产业园标准厂房一区20#栋第2层南侧西面厂房作为生产场所，根据“邵阳经济开发区（一、二期）控制性详细规划—土地利用规划图”，项目所在地为工业用地，用地性质符合；根据湖南省环境保护厅文件《关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》湘环评函【2017】18号，邵阳经济开发区规划主导产业为食品、纺织、医药，禁止引入电镀企业、工艺落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业，限制三类工业入园，本项目属于毛皮制品制造类，不属于以上禁止类、限制引入工业企业，因此本项目符合邵阳经济开发区规划，用地性质符合符合规划。 2）与邵阳经开区湘商产业园产业定位符合性 邵阳经开区湘商产业园地处园区东部，2014年启建，规划面积3.7平方公里，集聚轻纺、机械制造、食品加工、电子信息等5类优势产业，布局“标准厂房区、品牌服饰城、发制品产业园、特色工业区、门窗产业园”5个产业区。本项目属于毛皮制品制造类，符合湘商产业园入驻要求，故本项目符合湘商产业园产业定位。 （2）平面布局合理性分析 本项目租赁邵阳市经济开发区标准厂房一区20#栋第2层南侧西面厂房作为生产车间，车间设一条成型流水线。将厂区北部由西向东布置有配皮区、缝制区、毛工区、订皮区、烤皮区；南部由西向东布置为仓库（成品库房）、办公休息区。 项目各生产车间整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，物流通畅。厂区整体功能分区明确，平面布置合理。项目厂区总平面布置详见附图2。 综上所述，项目平面布置简洁实用，分区明确，布置紧凑，较为合理。 4、项目所在地环境质量现状评价 ① 根据环境质量现状评价分析，项目所在区域的PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余大气基本污染物的年平均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。邵阳市化工厂（经开区办公楼上）环境空气常规监测点PM2.5部分天数超标原因可能有：冬季车流量增大导致车辆扬尘、尾气排放量增加；邵阳经济开发区进驻企业进行建筑施工导致施工扬尘排放量增加。 ②项目所在区域纳污河段红旗河各监测断面水质不符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，总氮超标，造成红旗河氮超标的原因主要是经开区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致；资江监测断面水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 ③项目所在地各厂界噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，声环境质量现状良好。 5、环境影响分析 ①施工期 在施工期间产生的污染物不可避免的对环境有一定的影响，但是在施工期间通过采取相应的防范措施后，产生的污染物对环境的影响不大，并随着施工的结束而消失。 ②营运期 大气环境影响分析：生产过程中裁剪工序产生的少量毛纤维尘，由于产生量很少，通过加强车间通风以无组织形式排放，对大气环境影响较小。 水污染物环境影响分析：本项目营运期废水为员工生活污水，项目废水排放量为240t/a，根据排放要求，项目废水经化粪池处理后排入园区污水管网，再进入进站路污水处理厂，在污水处理厂处理达标后近期排入红旗河、远期排入资江。 固废环境影响分析：项目固体废物主要为一般工业固体废物及员工的生活垃圾。一般工业固体废物（废边角料、原材料包装袋）收集后卖废品公司；生活垃圾由环卫部门统一收集并处置。 声环境影响分析：项目营运期噪声主要是设备噪声，项目通过对设备噪声经采取安装减震垫、加强机械设备维护及厂房隔声等措施后，达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，对周边环境影响不大。 6、综合评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，用地符合规划，选址和厂区平面布置基本合理。采取相应的污染防治措施后，营运期产生的各类污染都能实现达标排放，固废可得到妥善处置，对周边环境影响较小。从环境角度分析，本项目的建设可行。 二、建议与要求 本项目应认真落实上述各项环境保护措施，加强环境管理工作，并提出以下建议： （1）企业遵循“节能降耗”原则，推行清洁生产，降低产品成本；加强环境宣传教育，节约用水。 （2）选用低噪声设备、加装减振装置、隔声等措施，使企业厂界噪声达标。 （3）制定严格的规章制度，环境保护设施应设专人负责，厂区内从事环境保护工作的员工应经过专业培训，厂长为环境保护第一责任人，确保该厂环境保护设施正常运行和达标排放。 （4）严格执行环保“三同时”制度，落实各项污染治理措施，确保环保资金的投入，真正做到污染物稳定达标排放。 （5）合理制定原料及产品运输计划，避免大量物料长期堆存。

# Text boxes

烘干

清洗

开皮

缝制

剪皮

半成品

半成品钉皮

固废

熟貂公皮

钉皮

固废

噪声

配皮

再次钉皮及烘烤

顺毛

按样板剪裁

滚毛

烫平、缝制内里

产成品检验

包装

入库

固废

噪声

噪声

固废

委外处理

损耗60

生活用水

化粪池

新鲜水

300.2

入园区污水管网

图3 建设项目水平衡图（单位：t/a）

240

300

0.1

0.1

电熨斗用水

毛皮定型用水

大气中蒸发

大气中蒸发