建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称： 邵阳智盛产业园开发建设有限公司年产1亿片玻璃盖板建设项目

建设单位：     邵阳智盛产业园开发建设有限公司（盖章）

编制日期：2020年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	10

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	36

七、环境影响分析	38

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	63

九、结论与建议	64

附图、附件、附表：

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目敏感目标图

附图3：进站路污水处理厂纳污范围图

附图4：项目平面布置图

附图5：噪声、大气监测点位图

附图5：地表水监测点位图

附图6：邵阳市城市总体规划图

附图7：园区厂房布置图

附图8：本项目3、4栋厂房图

附图9：本项目平面布置图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：邵阳经济开发区智能产业园登记表

附件4：邵阳经济开发区规划环境影响报告书

附件5：监测报告

附表：

附表1：大气环境影响评价自查表

附表2：地表水环境影响评价自查表

附表3：土壤环境影响评价调查表

附表4：环境风险评价自查表

附表5：建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳智盛产业园开发建设有限公司年产1亿片玻璃盖板建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳智盛产业园开发建设有限公司 |
| 法人代表 | 邓溯麒 | 联系人 | 刘总 |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市双清区邵阳大道旁邵阳经济开发区主孵化楼5楼523办公室 |
| 联系电话 | 18307399909 | 传真 |  | 邮政编码 | 422000 |
| 建设地点 | 邵阳经济开发区智能终端产业园3、4号楼 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 占地面积 | 9480m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 | 3000万元 | 其中：环保投资 | 114 | 环保投资占总投资比例 | 3.8% |
| 评价经费 | / | 预期营运日期 | 2020年7月 |
| 一、编制依据 1、法律法规及政策依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修订； （4）《中华人民共和国水法》2016年7月2日修订； （5）《中华人民共和国水污染防治法》2018.1； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月7日修订； （7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修订； （8）《中华人民共和国土地管理法（修正案）》（征求意见稿）2017年5月23日； （9）《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》2018年4月28日修订； （11）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2009.3.1）； （12）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）； （13）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号），2017年1月5日； （14）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），2016年12月5日； （15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月3日； （16）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号），2012年8月8日； （17）《产业结构调整指导目录》（2019年本），2020年1月1日施行； （18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号），2013年9月10日； （19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17 号，2015年4月2 日； （20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31 号，2016年5月28日； （21）《关于印发〈建设项目环境影响评价信息公开机制方案〉的通知》（环发〔2015〕162 号）； （22）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）； （23）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30 号）； （24）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》(2015 年4 月25 日)。 2、地方性政策、规划 （1）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日施行）； （2）《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日施行）； （3）《湖南省污染源自动监控管理办法》（湖南省人民政府令第203 号）； （4）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （5）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176 号，2016 年12 月30 日）； （6）关于印发《贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则》的通知（湘政发[2013]77号，2013 年12 月23 日）； （7）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》（湘政发[2006]23号）。 （8）《湖南省“十三五”环境保护规划》（湘环发[2016]25号）； （9）《湖南省大气污染防治条例》（2017.6.1施行）； （10）《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016~2020年）的通知》（湘政发[2015]53号）； （11）《湖南省土壤污染防治工作方案》，湘政发[2017]4号； （12）《湖南省饮用水水源保护条例》，2018年1月1日； （13）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发[2018]20号）。 3、技术导则及相关规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3－2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）； （9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局，2013.6.8修改）； （10）《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（公告2018年第15号）。 4、建设项目相关资料 （1）委托书； （2）建设单位提供的本项目相关图纸及相关技术资料。 二、项目由来 近年来，全球移动智能终端产业发展迅速，产业规模继续稳步增长。其中，我国企业突飞猛进，市场占有率快速提高，市场竞争力、品牌影响力和创新研发实力得到大幅提升。展望过去几年，新兴市场成为我国企业突破发展瓶颈的主战场，寡头竞争态势日趋明显，市场整合步伐或将加快，新技术、新产品层出不穷。随着智能终端的竞争日益激烈，下游智能终端逐渐对配套代工厂商进行整合，如国产智能手机显示屏的自给率已达60%；国产电声器件全球占有率为60%左右。目前盖板玻璃的生产在智能终端部件领域处于非充分竞争市场，加之越来越多的手机开始使用这种边缘是弧形的玻璃作为屏幕盖板，因此盖板玻璃的市场前景较为广阔。 邵阳智盛产业园开发建设有限公司拟投资3000万元，选址于邵阳经济开发区智能终端产业园3、4号楼进行玻璃盖板的生产，本项目总占地面积9480m2，建筑总面积35014m2。本项目引进具有国际先进水平的手机和智能终端专用设备，购置上板机、丝印机、切割机等设备。项目建成后规模可达年产1亿片玻璃盖板。 为保证项目建设与环境保护同步、协调发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，一切可能对环境产生影响的新建、扩建或改扩建项目均必须实行环境影响评价审批制度。根据《建设项目环境保护管理条例》和国家环保部第44号令（国家环保部2017年9月1日）以及国家生态环境保护部第1号令（2018年4月28）《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的有关规定，本项目属于“二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业，82电子器件制造”。按照分类管理名录要求需编制环境影响报告表。邵阳智盛产业园开发建设有限公司委托湖南博咨环境技术咨询服务有限公司进行本项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织有关技术人员到项目所在地进行了现场踏勘和收集资料，并结合本项目环境特点和工程特征，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 三、项目基本情况 1、 项目概况 项目名称：邵阳智盛产业园开发建设有限公司年产1亿片玻璃盖板建设项目 建设性质：新建 建设单位：邵阳智盛产业园开发建设有限公司 建设地点：邵阳经济开发区智能终端产业园3、4号楼 总投资：3000万元，企业自筹 建设规模：年产1亿片玻璃盖板 2、项目建设内容及规模 项目总占地面积9480m2，建筑总面积35014m2，建设内容及规模详见表1-1。 项目具体建设内容及规模 建设内容 建设规模及内容 备注 主体 工程 3栋 一层 主要设置成型机区和抛光区，总建筑面积约4000m2 新建 二层 主要设置开料区、CNC精雕区，总建筑面积约4500m2 三层 主要设置精雕雕区、开料区，总建筑面积约4500m2 四层 暂时用于成品，原料的堆存 4栋 一层 主要设置清洗区、镀膜区等，总建筑面积约3800m2 二层 主要设置全自动辅料组装线、检验区、贴膜区、除泡区、真空贴合区等，总建筑面积约3800m2 三层 主要设置周抛区、平磨区、印刷区、贴膜、镀膜区，建筑面积约4000m2 四层 主要为扫光车间、热弯区，建筑面积约4000m2 储运工程 成品堆放区 成品堆放区，位于3栋厂房4层 新建 原料堆放区 原料储存，位于3栋厂房4层。 辅助 工程 食堂 依托园区 / 办公室 主要位于3栋一层厂房北侧，建筑面积约500m2 新建 公用 工程 供水 市政供水 依托 供电 由厂区现有供电线路接入，并设置供配电房 依托 环 保 工 程 VOCs 密闭装置+集气罩+低温等离子+光催化氧化装置+管道延至屋顶排放（排放高度20米） 新建 新建 生活污水 依托园区化粪池处理后经市政污水管网排入进站路污水处理厂 依托园区 生产废水 经自建废水处理设施处理后经市政管网排入进站路污水处理 新建 噪声 选用低噪声设备，采取减振、消音、隔声等综合措施 新建 固废 设置固废暂存间3栋4层南侧约50m2、危废暂存间位于3栋1层东侧约20m2 新建 办公、生活垃圾 统一收集交由环卫部门清理 / 3、项目主要原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗情况如下表所示。 表1-2 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 名称 主要成分及规格 年用量 包装计量 玻璃原料 二氧化硅 70%~73%、氧化铝 1%~2%、氧化 钙 8.31%、氧化镁 4.41%、氧化钠 13%15% 60万m2 800m2/架 切削液 极压抗磨剂10%、润滑剂20%、防锈剂35%、沉降剂5%及离子水30% 100吨 25kg/桶 磨头 Y15、金刚石、镍 80万支 100pcs/盒 研磨粉 氧化铈65%-85%、氟氧化镧15%-35% 320吨 20kg/桶 研磨皮 / 5600张 硝酸钾 KNO3 99% 25吨 50kg/袋 石油醚 戊烷89%、己烷1%、其他环保溶剂10% 5吨 25kg/桶 清洗剂 1、阴离子表面活性剂，浓度单位10%-25%；2、碱性助剂，浓范围：5%-20%；3、缓蚀剂，浓度范围：20%-30% 40吨 25kg/桶 油墨 树脂（丙烯酸树脂）30%-20、色粉（无机颜料）20%-10%、助剂（有机硅）30%-40%、溶剂（环己酮：783）20%-30% 4.2吨 1kg/罐 网布 纤维 84000米 30m/卷 银龙胶带 / 50万米 400m/卷 药丸 全氟化合物3.5%-5%、乙基九氟丁基醚8.3%-9.8%、304不锈钢58%、铁25%、其他>3.7% 112万个 保护膜 聚丙烯酸酯胶粘剂17%；低密度聚乙烯薄膜83% 130万m2 50m2/卷 用水 邵阳经济开发区供水管网 71891.8t/a / 用电 邵阳经济开发区园区供给 30万kw·h / （1）硝酸钾 硝酸钾用于制火药、玻璃、火柴，并用作肥料和分析试剂等，硝酸钾KNO3，分子量为101.11，为无色透明斜方或菱形晶体白色粉末，易溶于水，不溶于无水乙醇，在空气中不易潮解，为强氧化剂，与有机物接触能燃烧爆炸。危险性：吸入本品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液携氧能力，出现头痛、头晕、紫绀、恶心、呕吐。重者引起呼吸紊乱、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。对皮肤和眼睛有强烈刺激性，甚至造成灼伤。皮肤反复接触引起皮肤干燥、皲裂和皮疹。 （2）油墨 粘稠状液体，主要成份为树脂、色粉、助剂和溶剂，溶剂主要为环己酮。 环己酮 无色或浅黄色黄色透明液体,有强烈的刺激性。臭味熔点(℃)：-45，相对密度(水= 1)：0.95，沸点(℃)：155.6，相对蒸气密度(空气= 1)：3.38，分子式：C6H10O，分子量：98.14，含量：优级≥99.5%，合格品≥99.0%。饱和蒸气压(千帕):1.33(38.7℃) ，临界温度(℃)：385.9，临界压力(兆帕)：4.06，辛醇/水分配系数的对数值：0.81，闪点(℃)：46，爆炸上限%(V / V)：9.4，引燃温度(℃)：420，爆炸下限%(V / V)：1.1，溶解性:微溶于水，只可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。 （3）研磨粉 主要成分为氧化铈，氧化铈是稀土元素铈最稳定的氧化物，是淡黄或黄褐色助粉末。 氧化铈中铈是+4价，具有强氧化性，可以被过氧化氢（H2O2）还原。氧化铈是很好的催化剂，它可以除去汽车尾气中的氮氧化物和一氧化碳。氧化铈纯品为白色重质粉末或立方体结晶，不纯品为浅黄色甚至粉红色至红棕色(因含有微量镧、镨等)。几乎不溶于水和酸。相对密度7.3。熔点 1950℃，沸点：3500℃。有毒，半数致死量(大鼠，经口)约1g/kg。 （4）清洗剂 项目检验工序使用的清洗剂为东莞市岛田加美润滑油有限公司生产的阴离子材料复合物，属于环保水性材料，原料无毒无害，无引火性，无酸化性，无可燃性，化学性质稳定。 4、项目生产设备一览表 表1-3 终端机玻璃盖板生产主要生产设备清单 单位：台（套） 序号 设备名称 单位 数量 1 贴膜机 台 6 2 切割机 台 4 3 抛光机 台 50 4 周抛机 台 32 5 热吸成型机 台 20 6 平板清洗机 台 20 7 丝印烤炉（用电） 台 2 8 CNC机器 台 120 9 全自动3D真空贴合机 台 20 10 除泡机 台 6 11 平磨机 台 66 12 超声波清洗机 台 11 13 全自动组装线 条 6 14 全自动真空贴合机 台 20 15 AF后干擦拭线 台 8 16 喷镀AF线 条 4 17 双头精雕机 台 100 18 镀膜机 台 2 19 MF1400-C4全自动化学钢化炉（用电） 套 2 20 扫光机 台 100 5、工作制度及职工定员 ①工作制度：每天3班，每班工作8小时，全年工作300天。 ②劳动定员：本项目劳动定员为1200人，本项目食宿均依托园区食堂和宿舍，工作人员多为当地居民。 6 、项目公用及辅助工程 给水 生活用水和生产用水均依托邵阳经济开发区供水管网。本项目用水单元主要为CNC 加工用水、扫光用水、平磨用水、清洗用水和生活用水，相应用水情况分析如下： ①CNC 加工用水 项目CNC工序采用湿式作业，使用介质为切削液，切削液年用量为100t/a，项目成品切削液用量约0.8t/次，使用时用回用水稀释30倍。则CNC 加工用水量为3000t/a ②清洗用水 项目共设11条清洗线，均通过超声波自动清洗机进行清洗，清洗方式为浸入式清洗，槽液12h换一次，用水量约0.9t/次·条，则用水量为5940t/a。 ③扫光、平磨用水 扫光、平磨中均使用介质研磨粉，研磨粉使用量为320吨，其主要成分为氧化铈、氟氧化镧（均不溶于水），扫光和平磨使用过程中研磨粉和水按1.1:100 配置成悬浊液，则扫光平磨用水量为29090t/a。 ④强化用水 强化工序使用硝酸钾溶液，硝酸钾溶液用量为25t/a，与水按2：75的配比成水溶液，则强化用水量为937.5t/a。 ⑤纯水制备用水 本项目CNC加工用水、清洗用水、扫光平磨用水、强化废水均采用纯水，则纯水设备年需制备纯水38967.5t/a 。在纯水制备过程中会有少量浓水产生。按照70%的纯水得率，则纯水制备需要自来水55667.8t/a，浓水产生量为16700t/a。同时纯水制备设备约半个月清洗一次，一次用水量约1t，即24t/a，则废水总产生量约16724t/a，排入园区雨水管网。 ⑥生活用水 项目劳动定1200人，三班制生产，根据《湖南省用水定额》（DB 43/T388-2014），每人每天的生活用水量按45L计，年用水量为16200t/a。 ⑦绿化用水，根据业主提供资料，本项目厂房周围设有绿化带，面积约600平米，绿化用水按照2L/m2，，平均每周2次计，则用水量为2.4t/周，22t/a。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制，雨水进去园区的雨水管网，生活污水经化粪池处理后排入进站路污水处理厂，生产废水经企业自建废水处理设施处理后排至进站路污水处理站。 ①CNC 加工废水：CNC 加工废水损失率按10%计算，平均每6个月更换一次，更换后的切削液为水相乳浊液，其产生量约为2700t/a。经企业自建废水处理设施处理后排至进站路污水处理站。 ②清洗废水：项目共设11条清洗线，清洗废水损失率约8%，则排放量约5464.8t/a。经企业自建废水处理设施处理后排至进站路污水处理站。 ③扫光、平磨废水：扫光、平磨槽液平均一周更换一次。悬浊液经设备自带的沉淀装置沉淀后回用，损失率约5%，则年更换量为27635.5t/a。经企业自建废水处理设施处理后排至进站路污水处理站。 ④强化废水：强化用水损失率约5%，一周更换一次，则废水产生量为890.6t/a。 ⑤纯水制备废水 在纯水制备过程中会有少量浓水产生。按照70%的纯水得率，则纯水制备需要自来水55667.8t/a，浓水产生量为16700t/a。同时纯水制备设备约半个月清洗一次，一次用水量约1t，即24t/a，则废水总产生量约16724t/a，排入雨水管网。 ⑥生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目员工的生活污水产生量为12960t/a。 生活污水经园区化粪池处理后排入进站路污水处理厂 表1-5 本项目给排水一览表 序号 用水项目 用水标准及规模 用水量（m3/a） 损失率 排水量（m3/a） 1 CNC加工用水 切削液100t/a，稀释30倍 3000 10% 2700 2 清洗用水 11条清洗线，，槽液12h换一次，用水量约0.9t/次，损失率约8% 5940 8% 5464.8 3 扫光、平磨用水 研磨粉320t/a，与水按1.1:100 29090 5% 27635.5 4 强化用水 硝酸钾溶液25t/a，与水按2：75 937.5 5% 890.6 小计 38967.5 / 36690.9 5 制纯用水 CNC加工用水、清洗用水、扫光平磨用水、强化用水 均为纯水，纯水制得率按70%计,则自来水总量55667.8m3/a、浓水量16700.3m3/a 16724.3 半个月清洗一次,用水量约1t/次，即24t/a 24 / 6 生活用水 1200人，45L/人 16200 20% 12960 总计 71891.8 / 67375.2 项目水平衡图 V 图1-1 项目水平衡图（单位t/a） （3）供电 用电由邵阳经济开发区园区供给，项目无备用发电机。 （4）通风及供暖系统 设置中央空调系统，购置无噪音环保型空调产品。 （5）供热 本项目均采用电能加热。 （6）消防工程 项目总平面布置考虑了建筑物间防火安全距离和消防通道等问题，以满足有关规范要求。项目配置消火栓，以备突发情况下使用。 7、施工计划 施工工期1个月，施工期高峰劳动力人数约30人，项目预计2020年7月投入运行生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租用邵阳经济开发区智能终端产业园3、4号楼2栋标准厂房。据实地调查，本项目区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区域内无珍稀野生动植物；本项目用地范围内在建成之前无原有环境污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、 地理位置 邵阳，是湖南省下辖地级市，史称“宝庆”。位于湘中偏西南，资江上游；越岭逶迤东、南，雪峰山耸峙西、北，资江自西南向东北流贯全境，中间为丘陵盆地。东与衡阳市为邻，南与永州市和广西壮族自治区桂林市接壤，西与怀化市交界，北与娄底市毗连；介于北纬25°58’～27°40'，东经109°49'～112°57'之间，总面积20824平方千米。邵阳市辖3个市辖区、7个县（其中1个自治县），代管2个县级市。2017年被评为国家卫生城市，2018年户籍总人口828.28万人，全年完成地区生产总值1782.65亿元，比2017年增7.6%。 本项目位于邵阳经济开发区智能终端产业园3、4栋，邵阳经济开发区智能终端产业园建设地点位于邵阳经开区，规划地块编号：D-16-5、D-12。地块D-16-5具体位置：东至大兴路道边线，南至白马大道道路边线，西临大元路，北至荷龙道路边线。地块D-12具体位置：位于白马大道与6号路交汇处，中心地理坐标为：东经111549125107、北纬27.243623502。 2 地形地貌 邵阳市属江南丘陵大地形区。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”，东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。根据地形的差异，大致可分成四大地形区。 本项目位于邵阳邵阳经济开发区智盛终端产业园内，地势平坦。 3 气候 邵阳属于中亚热带季风性湿润气候区，具有气候温和，光、热充足，水资源较足，四季分明，垂直分布明显的气候特色。 主要气象资料简介如下： 全年平均气温：17.0℃ 极端最高气温：40.1.0℃ 极端最低气温：-8℃（1977 年1月30日） 年平均降雨量：1331.10mm 年最大降雨量：1868.3mm 年最少降雨量：950.0mm 年降雨天数：156 天 年平均蒸发量：1428.2mm 年均实际日照时数：1465.6 小时 主风向：西北风 年均风速：2.2m/s 最大风速：20m/s（1979 年 4 月 12 日） 年均气压：980 百帕 4 水文 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1~17. 1C，无霜期272~304天，日照时数 1347.3~1615.3小时，降水量1218.5~1473.5毫米；雨水大多集中在4~6月，易遇夏秋连旱。 邵阳市境内河川水系发育，截至2018年，水域面积为101.97万亩，多年平均水资源总量为160.6 亿立方米，其中河川径流量160.6亿立方米。多年人均占有水资源2179立方米。水能资源理论蕴藏量144. 73万千瓦，可开发利用量68. 77万千瓦。水能资源集中分布于西南部城步、绥宁等山区县。 2018年末，全市水资源总量为114亿立方米，人均占有水资源1546.71立方米；全年平均降水量1293.8毫米，年末水库蓄水9.11亿立方米，其中大型水库3.05亿立方米；全年用水总量26.94亿立方米，人均用水量365.57立方米。 本项目生产废水经企业自建污水处理设施处理后经市政管道排至进站路污水处理厂，生活污水经园区化粪池处理后经市政管道排至进站路污水处理厂。不涉及饮用水源保护区。 5 地质概况 就大地构造而言，邵阳市处于新华夏系地二沉降带与祁阳山字型构造北翼弧的交接部位，区域构造上，主要处于短陂桥向斜西翼（倒转翼），主要断裂有邵阳市、塘田市压扭性断裂及邵阳市-杨青压扭性断裂。通过市区东大路，经红旗路向西南延伸，在其两侧除发育有与之平行的规模较小的压扭性断裂外，还发育次一级的分支断裂，市区发育的地层有：上古生界泥盆系、上统锡矿山组（D3x）、石炭系（C）、二迭系（P），中生界白垩系及二迭系下统以碳酸盐岩为主夹少量砂岩、页岩、二迭系上统地层长石石砂岩、页岩为主夹煤层；白垩系为紫红色长石石英粉砂岩，与下伏古生界地层呈角度不整合接触关系；第四系地层分布连续，但厚薄悬殊，一冲积物、残坡积物为主，局部见洪积物、淤积物。 根据湖南省地震烈度区划，邵阳市区划分为6度地震区。 6 生态环境概况 邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一。1990年，全市林地面积为1588.89万亩,活立木总蓄积量达2843万立方米,森林覆盖率为42.7%，其中绥宁县活立木蓄积量1050万立方米，人均32. 94立方米,森林覆盖率为67.7%,均居全省各县之首,有“神奇的绿洲”之誉。 植物种类繁多，珍稀树种丰富，邵阳市植物种类多达2826种,分属245科,792属,其中被子植物105科372属1659种，裸子植物8科33属67种，自然分布和引进栽培的木本植物115科409属1726种，用材林树种210种,以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗.经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种；其中一级保护的银杉,二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木(伯乐树)、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉、马蹄参、伞花木、杜仲、福建柏、水松、金钱松、白豆杉等,系全国植物区系之精华。除马尾松、杉、樟、泡桐等常见树种外，还有不少古老珍稀树种,如“活化石”银杏、“林海珍珠”银杉及珙桐，木杉、冷杉、钟尊木、连香树、兰果树、银鹊树，中华五加等数十种孑遗植物,国外早已绝灭，为国家重点保护的世界珍稀树种，近年来，在新邵阳境内还发现了在经典中从未记载过的新宁唇柱苣苔，宽脉唇柱苣苔，崀山唇柱苣苔，毛莨等十几种植物新种及数百种药用植物，植物学家称这一地区为国内外罕见的植物新种密集区。城步沙角洞的银杉群落，邵阳新宁、城步的资源冷杉群落,绥宁黄桑的长苞铁杉群落，是研究江南地域古生物学的活标本。 已先后建立绥宁黄桑、武冈云山、新宁舜皇山和紫云、万峰山4个省级自然保护区和一批县级自然保护区.经济林木主要有茶树、油茶、油桐和柑桔等果木林.长期以来,境内除盛产木材、楠竹、茶油、桐油、生漆等大宗林产品外，松脂、玉兰片、白蜡、五倍子、山苍子油、棕片、竹麻等林副产品行销省内外。 茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲33目102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 境内不仅有莽莽林海，而且有茫茫草山，草山草场有114.04万亩，连片分布10万亩以上的有城步南山、十万古田和新宁黄金3处，1-10万亩的有56处。城步苗族自治县西南境是江南有名的山地草原区，其中八十里大南山,总面积23万亩，已建设成为中国南方最大的现代化山地牧场,是全省的种畜牧草良种繁育基地和奶肉牛商品基地。 根据调查，本项目区内无名木古树分布，本项目不涉及饮用水源保护区。 7、邵阳经济开发区 湖南原邵阳经济开发区由湖南省人民政府1996年批准设立（湘政办函[1996]231号），为经国家发改委2006年审核公告保留的省级开发区，核准面积为6km2，主导产业为食品、纺织、医药。原邵阳经济开发区由于紧邻邵阳市区，目前核准面积6km2内已4km2发展为城市居住用地，邵阳市人民政府拟将已发展为城市居住用地4km2调出，现有的原邵阳经开区2km2的四至范围为东至黄桑路，北至中山路，南至南山路和枫江溪，西至北塔路和屈原路，以农产品加工为主导产业。区域内的工业用地现已开发完毕。 邵阳市宝庆科技工业园于2007年委托湖南省环科院编制了《邵阳市宝庆科技工业园环境影响报告书》，由宝庆组团和白马组团组成，环评规划面积为13.64km2，并于2007年取得了原湖南省环境保护局的环评批复（湘环评[2007]178号）。2012年9月6日，湖南省发改委批准将宝庆工业集中区设立为省级工业集中区（湘发改地区[2012]1373号），自此更名为宝庆工业集中区（以下简称“宝工区”），核准面积为10.68km2，核准的四至范围为东至320国道，西至财神路，南至北马大道，北至320国道，总体发展定位以先进装备制造、传统加工、生物医药等产业为主。 2016年11月7日，湖南省人民政府办公厅发布《关于宝庆工业集中区与邵阳经济开发区合并为邵阳经济开发区的复函》（湘政办函[2016]106号），同意将原邵阳经济开区与宝工区合并为邵阳经济开发区，由邵阳经济开发区管委会统一管理。邵阳市人民政府基于宝工区一期实际开发现状和邵阳市经济发展需求，决定在本次开发区合并的同时启动对宝工区一期扩区（以下简称“宝工区二期”）。宝工区二期规划经调整后，扩区面积为7.177km2，包括工业区及生活配套区，其中工业区四至范围为东至高家冲、长塘、公管岭，南至姜家院子、芹菜村，西至长林村、砂子塘，北抵白马大道；生活配套区为高崇山镇临320国道以南片区；主导产业为先进装备制造。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状： 本项目采用常规历史资料收集和现状监测相结合的方法，调查了解项目区域的环境质量现状。 1、区域环境空气环境质量现状及达标判定 （1）、达标区判定 本项目位于邵阳经济开发区智盛产业园3、4栋，本次评价环境空气质量现状引用邵阳市经开区管委会常规监测点（邵阳市化工厂）2018年年度数据。引用该常规数据有限、可行，监测点数据可以反映本项目所在区域空气环境质量现状，监测数据如下： 监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 监测单位：邵阳市常规空气监测站 监测时间：2018年1月－2018年12月 监测结果如下： 表3-1大气环境质量现状监测结果一览表 单位ug/m3 监测内容 监测结果 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO（95百分位数日平均质量浓度） O3（90百分位数8小时平均质量浓度） 年均值 15 24 66 49 1200 124 GB3095-2012二级标准年均值 60 40 70 35 4000（日均值） 160（日均值） 是否达标 是 是 是 否 是 是 超标率 0 0 0 15.6 0 0 最大超标倍数 0 0 0 1.89 0 0 根据上表监测结果可知，市化工厂常规检测点除PM2.5年监测浓度超过《环境空气质量标准》（GB3092-2012）二级标准的年均值，其余监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，区域环境空气为不达标区。 根据数据分析，PM2.5主要超标时段出现在冬季，其超标的主要原因是近年邵阳市在大力发展城区建设，建设过程中粉尘产生量较多，而冬季气候的不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散，从而造成超标现象。随着当地政府部门执行《邵阳市蓝天保卫站实施方案》，区域环境空气质量有望改善。 （2）、环境空气补充监测 (1)监测点位及因子 评价区域内设置1个大气监测点位，具体位置见监测点位图，监测计划见下表。 表3-2 大气环境现状监测布点一览表 编号 名称 监测因子 监测频次 G1 项目东南面岳家院子居民 TSP、TVOC、非甲烷总烃 连续监测7天 （2）监测时间 监测时间：2019年12月30日—2010年1月5日 （3）同步气象条件 表3-3 气象参数一览表 采样时间 天气 风向 风速m/s 温度℃ 气压KPa 湿度% 3月5日 阴 西北 2.7 8 101.6 64 3月6日 阴 西北 2.6 8 101.6 62 3月7日 阴 西北 2.2 9 101.4 66 3月8日 多云 西北 2.2 7 101.8 66 3月9日 多云 西北 2.4 9 100.4 64 3月10日 多云 西北 2.1 10 101.1 60 3月11日 多云 西北 2.6 10 101.2 61 （4）监测结果一览表 表3-4 监测结果一览表（mg/m3） 监测点位 检测时间 监测因子 监测结果 标准值 项目东南面岳家院子居民 3月5日 TVOC 0.260 ≦0.6 TSP 0.071 ≦0.3 3月6日 TVOC 0.277 ≦0.6 TSP 0.067 ≦0.3 3月7日 TVOC 0.272 ≦0.6 TSP 0.062 ≦0.3 3月8日 TVOC 0.267 ≦0.6 TSP 0.066 ≦0.3 3月9日 TVOC 0.260 ≦0.6 TSP 0.073 ≦0.3 3月10日 TVOC 0.272 ≦0.6 TSP 0.068 ≦0.3 3月11日 TVOC 0.277 ≦0.6 TSP 0.075 ≦0.3 表3-4 环境空气监测结果 监测点位 监测日期 监测因子 监测结果 参考值 2:00 8:00 14:00 20:00 项目东南面岳家院子居民 3月5日 非甲烷总烃 0.71 0.76 0.80 0.77 2.0 3月6日 非甲烷总烃 0.73 0.80 0.85 0.76 2.0 3月7日 非甲烷总烃 0.76 0.83 0.80 0.78 2.0 3月8日 非甲烷总烃 0.76 0.83 0.80 0.76 2.0 3月9日 非甲烷总烃 0.73 0.80 0.85 0.71 2.0 3月10日 非甲烷总烃 0.71 0.77 0.83 0.80 2.0 3月11日 非甲烷总烃 0.73 0.80 0.85 0.77 2.0 由大气补充监测结果可知，本项目所在区域TVOC未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。TSP未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其2018年修改单中相关要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求 2、地表水监测 为了解区域水环境质量，本次环评引用湖南科准监测技术有限公司对进站路污水处理厂排口、排口上游500米、下游500米进行了监测，监测时间为2019年12月30日至2020年1月1日，监测结果见表3-5 监测结果 表3-5 监测结果一览表 采样点位 监测因子 单位 监测时间与结果 标准值 12月30日 12月31日 1月1号 进站路污水厂排口 pH值 无量纲 7.78 7.81 7.83 6-9 溶解氧（DO） mg/L 10.1 10.3 10.1 ≥5 CODCr mg/L 14 13 14 ≤20 BOD5 mg/L 3.5 3.7 3.5 ≤4 SS mg/L 57 52 55 ≤30 氨氮 mg/L 0.378 0.354 0.396 ≤1.0 总磷 mg/L 0.03 0.03 0.04 ≤0.2 石油类 mg/L 0.03 0.02 0.03 ≤0.05 粪大肠杆菌 个/L 230 260 270 ≤10000 苯 mg/L 0.005+L 0.005+L 0.005+L ≤0.01 甲苯 mg/L 0.005+L 0.005+L 0.005+L ≤0.7 二甲苯 mg/L 0.005+L 0.005+L 0.005+L ≤0.5 进站路污水处理厂排口上游500米处 pH值 无量纲 7.53 7.56 7.59 6-9 溶解氧（DO） mg/L 7.6 7.5 7.4 ≥5 CODCr mg/L 12 11 11 ≤20 BOD5 mg/L 2.5 2.2 2.4 ≤4 SS mg/L 34 31 33 ≤30 氨氮 mg/L 0.233 0.208 0.190 ≤1.0 总磷 mg/L 0.04 0.05 0.05 ≤0.2 石油类 mg/L 0.02 0.02 0.02 ≤0.05 粪大肠杆菌 mg/L 460 490 430 ≤10000 苯 个/L 0.005+L 0.005+L 0.005+L ≤0.01 甲苯 mg/L 0.005+L 0.005+L 0.005+L ≤0.7 二甲苯 mg/L 0.005+L 0.005+L 0.005+L ≤0.5 进站路污水处理厂排口下游500米处 pH值 无量纲 7.31 7.34 7.36 6-9 溶解氧（DO） mg/L 7.2 7.2 7.3 ≥5 CODCr mg/L 18 16 16 ≤20 BOD5 mg/L 3.4 3.6 3.3 ≤4 SS mg/L 48 50 49 ≤30 氨氮 mg/L 0.960 0.921 0.908 ≤1.0 总磷 mg/L 0.08 0.08 0.07 ≤0.2 石油类 mg/L 0.04 0.03 0.04 ≤0.05 粪大肠杆菌 个/L 330 310 330 ≤10000 苯 mg/L 0.005+L 0.005+L 0.005+L ≤0.01 甲苯 mg/L 0.005+L 0.005+L 0.005+L ≤0.7 二甲苯 mg/L 0.005+L 0.005+L 0.005+L ≤0.5 1、标准值：执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），其中苯、甲苯、二甲苯参考表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，其余指标参考表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中的Ⅲ级标准； 2、“检出限+L”表示低于该方法检出限； 3、该次结果仅对本次样品负责。 由监测结果可知，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中相应标准，区域地表水环境良好。 3、声环境质量 （1）监测点位布设 为了解项目所在地声环境质量，根据项目特点，项目设置5个监测点位，监测时间：2020年3月5日~2020年3月6日，按环评技术导则规定，分别测定昼间（06:00~22:00）和夜间（22:00~06:00）环境等效声级，监测结果 表3-6 噪声监测结果表 单位：dB（A） 序号 监测地点 监测 时间 监测值 评价标准 达标情况 3月5日 3月6日 N1 项目东侧厂界 昼间 54.2 55.5 60 达标 夜间 44.5 45.8 50 达标 N2 项目南侧厂界 昼间 53.2 55.1 60 达标 夜间 44.7 44.3 50 达标 N3 项目西侧厂界 昼间 55.1 54.8 60 达标 夜间 45.6 45.7 50 达标 N4 项目北侧厂界 昼间 55.7 56.6 60 达标 夜间 46.1 46.4 50 达标 N5 项目厂界南侧居民点 昼间 52.2 53.0 60 达标 夜间 41.8 42.3 50 达标 由上表可知，N1、N2、N3、N4四个厂界昼夜间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。N5监测点声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境现状 项目位于城区，区域主要植被为绿化植被及灌木杂草从。区域内野生动物较少，主要常见的有蛇类、鼠类、青蛙等。评价范围内无珍稀保护植物，无重点保护的野生、珍稀濒危动物。 5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，具体环境保护目标如下： 表3-7 大气环境保护目标一览表 保护类别 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 空气环境 李家院子居民 111.550458 27.246785 居民区 约15户 二类区 北面 25-400 叶家街居民 111.550458 27.243525 居民区 约15户 二类区 西南 100-400 黄家台居民 111.516682 27.246699 居民区 约20户 二类区 西北 400-600 岳家院子居民 111.544302 27.241480 居民区 约30户 二类区 西 800-1100 东南面宋家桥居民 111.556619 27.242768 居民区 约40户 二类区 东南 400-650 东北面大元居民 111.553422 27.248610 居民区 约10户 二类区 东北 200-400 东北面大婆洼居民 111.554924 27.250170 居民区 约30户 二类区 东北 500-800 东北面风园村居民 111.552263 27.250417 居民区 约200户 二类区 东北 400-800 牛角冲居民 111.548551 27.238627 居民区 约20户 二类区 西北 600-700 表3-8 声环境、水环境及生态环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 规模 保护级别 声环境 李家院子居民 北面 25-200 约10户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 叶家街居民 西南 100-200 约10户 大元居民 东北 200 约1户 地表水环境 无名小溪 东侧 10 灌溉用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 龙子塘水库 西南 1200 灌溉用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 项目周围400米范围内的无名小溪与池塘 灌溉用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 地下水环境 周边居民水井 项目所在区域井水 地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 生态环境 周边植被及农田 项目场址及周围300m范围内 保护生态不受本项目建设影响

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 TVOC参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中标准限值执行；非甲烷总烃参照参照执行《大气污染物综合排放标准详解》；其余执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其2018年修改单。具体标准值见下表。 环境空气质量标准 （单位ug/m3） 项目名称 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 环境空气 SO2 年平均 60 GB3095-2012 二级标准 24小时平均 150 NO2 年平均 40 24小时平均 80 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 TSP 8小时平均 300 TVOC 8小时平均 600 HJ2.2—2018附录D 非甲烷总烃 小时平均 2000.0 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水环境质量标准 区域水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 序号 项目 标准值 标准来源 1 水温 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 2 pH 6-9 3 COD ≤20mg/L 4 氨氮 ≤1.0mg/L 5 BOD5 ≤4mg/L 6 TN ≤1.0mg/L 7 TP ≤0.2mg/L；湖、库≤0.05mg/L 8 粪大肠菌群 ≤10000个/L 9 溶解氧 ≧5mg/L 10 石油类 ≤0.05mg/L 11 苯 ≤0.01mg/L 12 甲苯 ≤0.7mg/L 13 二甲苯 ≤0.5mg/L 14 SS ≤30mg/L 《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准 3、噪声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类及2类标准。 声环境质量标准 类别 标准值dB（A） 昼间 夜间 3类 65 55 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 丝印废气执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）标准要求。 印刷生产活动排气筒挥发性有机物浓度限值 序号 污染物 最高允许浓度排放限值（mg/m3） 最高允许排饭速率限值（kg/h）（排气筒高度≧15m） 1 VOCs 100 4.0 表4-5 无组织监控点挥发性有机物浓度限值 序号 污染物项目 浓度限值（mg/m3） 厂界 厂内 1 VOCs 4.0 10.0 检验废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 表4-6 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 2、水污染物排放标准 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值。进站路污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水处理厂出水水质标准见表4-7。 表4-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值（mg/L） 序号 项目名称 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 进站路污水处理厂进水水质标准严值 本项目排水综合取值 1 pH 6-9 / 6-9 2 BOD5 300 240 240 3 COD 500 450 450 4 SS 400 350 350 5 TN（以N计）计） / 40 40 6 NH3-N / 35 35 7 TP（以P计） / 4 4 8 动植物油 100 / 100 9 石油类 20 / 20 10 LAS 20 / 20 3、噪声排放标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表4-8 项目噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准 标准类别 标准值dB(A) 昼间 夜间 GB12348-2008 3类 65 55 4、固体废物控制标准 生活垃圾储存及处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。。 |
| 总量控制指标 | 根据项目污染物排放量核算：废水排放量为36690.9t/a，污染物排放量COD：1.83t/a、NH3-N：0.18t/a。大气环境污染物指标总量控制指标：本项目废气不涉及SO2、NOX排放，VOCs排放量为0.236t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期 本项目租赁邵阳经济开发区智能终端产业园3、4号楼标准厂房，施工内容主要是设备的安装和厂房的装修，施工期约为1个月；工程量较小，且施工期短。因此，项目施工期产污较小，随着施工期结束，其影响也会相应的消失。 二、运营期 项目从事盖板玻璃的生产，具体工艺流程如下： 图5-1 盖板玻璃生产工艺流程及产污环节图（W:废水、S:固废、N：噪声、A：废气） 工艺流程简介 覆膜切模：原料上线前线在表面覆一层保护膜，覆膜保护后切割，避免原料直接与台面接触，提升表面品质良率，覆膜精准切割，管控膜边切割余料尺寸，避免加工裂边及保护刀具。 热弯：通过控制热弯机的时间及参数，程序升温从0℃升到580℃，时间约20分钟，保有效的控制玻璃的强度及翘曲度在1°-5°。 CNC 成型 ：CNC(数控机床)是计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行规定好了的动作，通过磨头切削将毛坯料加工成半成品零件。作业时使用精雕机砂轮曹对毛坯玻璃进行磨边，去掉余量，并通过钻头进行打孔，雕槽，磨边以满足最终成品需求先。CNC成型使用切削液进行冷却和润滑，切削液通过集中供液系统供给CNC设备，CNC设备配套切削液循环系统，切削液用时用纯水稀释30倍左右，每6个月更换一次。 清洗：使用纯水将玻璃表面的玻璃屑等清洗干净，避免后续工艺作业造成表面划伤。 检验：使用石油醚用作检验，检验过程中会产生一定量的挥发性有机物。 扫光：主要目的是通过设备自带的毛刷对玻璃四个边缘进行磨光，以使得玻璃磨砂边缘呈光滑光亮状态。具体操作步骤为将已放好玻璃的治具放在上转盘上，上转盘向下移动到相应位置，下转盘与上转盘以相反的方向同时旋转，达到设定的时间后，机器自动停止，人工再次将放好玻璃的治具放在上转盘上，如此周而复始的循环。扫光工序对水质要求不高，项目扫光用研磨粉用纯水按 1.1:100 配比配置成研磨液，循环使用，使用后定期排放。 平磨抛光：主要目的是通过设备上盘的毛刷对玻璃表面进行高压高速抛光，以使得玻璃表面呈光滑状态。玻璃抛光时，在抛光盘压力和研磨粉等作用下，产生热振动的非谐性，使玻璃表面有流动性，从而使玻璃表面平坦。项目扫光用研磨粉用回用水按 1.1:100 配比配置成研磨液，循环使用，使用后定期排放。 高温强化：本项目采用低温型离子交换法玻璃强化工艺。低温离子交换法是在比玻璃应变点低的温度区，用比表层碱离子还大一些离子半径的一价阳离子（如 K+）与 Na+离子交换，使 K+进入表层的方法，在 420 度的熔融盐中可以浸渍十几小时，使玻璃表面的钠离子与硝酸钾溶液中的钾离子交换，因为钾离子的体积大于钠离子，钾离子的相互挤压在玻璃表面形成应力层从而达到玻璃强化的效果。 图5-2 玻璃强化示意图 超声波清洗：通过超声波清洗机去除附着在玻璃表面的脏污及尘点等物，后清洗使用纯水。超声波清洗机清洗原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号，通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质——清洗溶剂中，超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的直径为 50-500μm 的微小气泡，存在于液体中的微小气泡在声场的作用下振动。这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长，而在正压区，当声压达到一定值时，气泡迅速增大,然后突然闭合。并在气泡闭合时产生冲击波，在其周围产生上千个大气压，破坏不溶性污物而使他们分散于清洗液中，当团体粒子被污物裹着而黏附在清洗件表面时，通过“空化”效应使固体粒子脱离，从而达到清洗件净化的目的。这种“空化”效应的过程中，气泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压，连续不断地产生瞬间高压就象一连串小“爆炸”不断地冲击物件表面，使物件的表面及缝隙中的污垢迅速剥落，从而达到物件表面清洗净化的目的。 贴膜：原料上线前线在表面覆一层保护膜，覆膜保护后切割，避免原料直接与台面接触，提升表面品质良率，覆膜精准切割，管控膜边切割余料尺寸，避免加工裂边及保护刀具。 丝印：根据客户要求，通过丝印进行打标。外购的网版中印版图文部分可漏印着墨，而非图文部分的网孔堵死。印刷时将油墨倒入网框的储墨面，然后用刮板将油墨刮压运动，使油墨透过网孔漏在承印物上，形成所需的图文。通过网版印刷烘干使油墨附着在玻璃表面，在玻璃表面呈现不同的颜色，不同形状图案的外观效果。 烘干：丝印后的玻片进入隧道式烘烤炉进行电加热烘烤，150℃，25分钟。 镀膜：玻璃镀膜就是在玻璃表面涂渡一层或多层金属膜或金属化合物，以改变玻璃光学性能。通过加热蒸发某种物质使其沉积在固体表面，在真空室内材料的原子从加热源离析出来打到被镀物体的表面上。 覆膜：最终在产品表面覆一层保护膜，起到保护产品表面的目的。 包装：覆膜后包装好即为成品。 纯水制备工艺 项目纯水制备采用RO反渗透和EDI工艺进行制作，具体工艺流程见下图。 图5-3 纯水制备流程图 工艺流程简述 把自来水引入原水箱，用水泵把水送入盘式过滤器里面进行初过滤，再经过超滤处理，此时会在水中添加NaCl、HCl、NaOH等药物中和水质，然后再经过一道过滤水箱，用高压水泵把水送进RO二级反渗透装置进行膜过滤；在经过RO膜过滤后进入纯水箱，然后经过EDI装置，进入氮封水箱，最后在经过混床处理后进入车间机台。 EDI又称连续电除盐技术，是一种超纯水制造技术。它通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用，在电场的作用下实现水中离子的定向迁移，从而达到水的深度净化除盐，并同时通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生。该技术既利用了离子交换能深度脱盐来克服电渗析极化而脱盐不彻底，同时又利用电渗析极化而发生水电离产生H和OH离子实现树脂自再生来克服树脂失效后必须通过化学药剂再生的缺陷，是水处理技术的一次革命性的进步。 混床是指水依次通过装有氢型阳离子交换树脂的阳床和装有氢氧型阴离子交换树脂的阴床的系统。氢型阳交换床用于除去水中的阳离子；氢氧型阴离子交换床用于除去水中的阴离子。通过复床可将水中的种矿物盐基本除去。为了获取较好的除盐效果，阳床内装载强酸阳离子交换树脂，阴床一般内装载强碱阴离子交换树脂。作为工艺终端超纯化装置，可将终端出水电阻率提升到15MΩ·cm以上，满足项目生产高品质用水需求。离子交换树脂属于危险固废，定期更换，更换后的阴阳树脂由厂家回收处置。 工艺特点： 1、本项目CNC成型中定期更换的加工废水通过自行处理达标后纳管排放，CNC为湿式加工，无粉尘产生。 2、前清洗，后清洗以及烘干、镀膜清洗用水、扫光平磨工序、CNC加工用水均采用纯水。 3、本项目涉及VOCs污染源主要来自白片检丝、印检和镀膜检使用的专业清洁剂中发挥，丝印使用的油墨及稀释剂挥发。 （2）产污环节 营运期的主要污染因子详见表 5-1 所示。 表5-1 建设项目主要污染因子及产污工序 污染因子 主要污染物 来源 废水 CODcr、SS CNC成型 SS 扫光 SS 平磨 SS 强化 CODcr、SS、LAS 清洗 CODcr、盐分 纯水制备 CODcr、SS、氨氮、动植物油 职工生活 废气 VOCs 丝印 VOCs 检验 噪声 机械设备运行噪声 生产过程 固废 边角料 切膜、CNC 不合格品 检验 原料包装桶 硝酸钾、清洗剂、油墨、溶剂使用、切削液桶 物化污泥 废水处理 废离子交换树脂 纯水制备 废网版、废擦拭物 丝印 光催化氧化产生的废紫外线灯管 光催化氧化 运营期污染源强分析 1 、废水 本项目废水主要为CNC 加工废水、扫光废水、平磨废水、清洗废水和生活污水，相应废水排放情况分析如下： （1）CNC 加工废水 项目CNC工序采用湿式作业，使用介质为切削液，切削液年用量为100t/a，切削液主要成分为10%抗磨剂、20%润滑剂、35%防锈剂、5%沉降剂及 30%去离子水，项目成品切削液用量约0.8t/次，使用时用回用水稀释30倍。切削液通过集中供液系统供给CNC设备，CNC设备配套切削液循环系统的，加工过程因蒸发、工件带走等损失率按10%计算，平均每6个月更换一次，更换后的切削液为水相乳浊液，其产生量约为2700t/a，主要污染物CODCr800mg/L、SS500mg/L，石油类50mg/L。 （2）清洗废水 项目共设11条清洗线，均通过超声波自动清洗机进行清洗，清洗方式为浸入式清洗，槽液12h换一次，用水量约0.9t/次，损失率约8%，则排放量约5940t/a，更换后废水直接排入污水站进行处理，清洗过程中加入清洗剂，主要成分为阴离子表面活性剂、碱助剂等，废水中主要污染物为CODcr：350mg/L、SS：220mg/L、LAS：50mg/L。 （3）扫光、平磨废水 扫光、平磨中均使用介质研磨粉，研磨粉使用量为320吨，其主要成分为氧化铈、氟氧化镧（均不溶于水），扫光和平磨使用过程中研磨粉和水按1.1:100 配置成悬浊液，扫光平磨用水量约2t/次，槽液平均一周更换一次。悬浊液经设备自带的沉淀装置沉淀后回用，损失率约5%，则年更换量为27635.5t/a，废水中含有少量未能沉淀的废研磨粉，以悬浮物表征，根据同行业类比，扫光、平磨废水经沉淀预处理后SS：350mg/L、LAS：10mg/L。 （4）强化废水 强化工序使用硝酸钾溶液，硝酸钾溶液用量为25t/a，与水按2：75的配比成水溶液，使用1m3的槽体进行强化，用水量约1t/次，强化用水损失率约5%，一周更换一次，则废水产生量为890.5t/a，废水中主要污染物为CODcr：500mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：30mg/L、LAS：10mg/L。 （5）纯水制备废水 项目设置一套纯水制备设备，纯水在制备过程中产生一定量的废水，主要包括浓水以及设备定期反冲洗后产生的反冲洗水。本项目CNC加工用水、清洗用水、扫光平磨用水、强化废水均采用纯水回用水，则纯水设备年需制备纯水38967.5t/a 。在纯水制备过程中会有少量浓水产生。按照70%的纯水得率，则纯水制备需要自来水55667.8t/a，浓水产生量为16700t/a。同时纯水制备设备约半个月清洗一次，一次用水量约1t，即24t/a，则废水总产生量约16724t/a，排入雨水管网。 （6）生活污水 项目劳动定员1200人，三班制生产，根据《湖南省用水定额》（DB 43/T388-2014），每人每天的生活用水量按45L计，年用水量为16200t/a，废水产生量按用水量的80%计，则本项目员工的生活污水产生量为12960t/a。生活污水中水质按CODCr：300mg/L，NH3-N：35mg/L计。 企业废水污染物产生及排放情况汇总见表 5-2。 表5-2 企业废水污染物产生及排放情况一览表 来源 废水种类 产生情况 排放量 生产废水 CNC加工废水 废水量：2700t/a，CODCr：800mg/L、2.16t/a，SS：500mg/L、1.35t/a，石油类50mg/L、0.135t/a。 最终废水排放量36690.9t/a，CODCr：116mg/L、4.27t/a，SS：343mg/L、12.6t/a，石油类：3.67mg/L、0.135t/a，LAS：16mg/L、0.59t/a，NH3-N：0.8mg/L、0.03t/a 清洗废水 废水量5940t/a， CODcr：350mg/L、1.66t/a，SS：220mg/L、1.31t/a，LAS：50mg/L，0.3t/a。 扫光、平磨废水 废水量27635.5t/a，SS：350mg/L、9.67t/a，LAS10mg/L、0.28t/a。 强化废水 废水量890.5t/a， CODCr：500mg/L、0.45t/a，SS：300mg/L、0.27t/a，NH3-N：30mg/L、0..03t/a，LAS：10mg/L、0.01t/a 制纯水废水 废水量16724t/a，CODCr40mg/L 排入雨水管网 生活污水 厕所用水 废水量12960t/a，CODCr：300mg/L、3.89t/a，NH3-N：35mg/L、0.45t/a。 经园区化粪池处理后进入市政污水管网 2、废气 项目产生的废气主要为丝印产生的有机废气、检验工序产生的废气。 （1）丝印废气 丝印工序包括丝印和烘烤两个环节。丝印工序使用的稀释剂会挥发产生有机废气。根据项目单位提供的物料清单，在丝印工序中使用的油墨4.2t/a（油墨3.15t/a，稀释剂1.05t/a）。该工序所挥发的有机废气主要为稀释剂，其中异氟尔酮、PMA以VOCs评价。VOCs产生量为1.05t/a，丝印及烘烤废气经集气罩收集（收集效率不低于90%）后统一经“低温等离子+光催化氧化”装置处理（净化效率不低于75%）后经管道延至屋顶排放（排放高度20米），根据设计单位资料，该废气处理设施设计风量5000m3 /h，则本项目VOCs无组织排放量0.105t/a，0.146kg/h；VOCs有组织排放量为0.236t/a，0.032kg/h，6.4mg/m3。 （2）检验废气 生产中白片检、丝印检和镀膜检，检验中均会用石油醚。根据项目单位提供的原辅材料清单，检验工段中使用石油醚，年用量为5t/a（白片检 1.8t/a、 丝印检1.6t/a、镀膜检1.6t/a）。参考《浙江昱鑫光电科技有限公司年产1200万套光电组件建设项目》中相关数据，石油醚检验时蘸擦后约8%挥发，则VOCs总产生量为0.4t/a（0.056kg/h）。 3、噪声 本项目运营后，各噪声源的排放特征及噪声声级值见表。 表5-3 营运期各噪声源噪声值一览表 单位：dB（A） 序号 噪声源 空间位置 噪声值 1 贴膜机 室内 75~85 2 切割机 室内 55~70 3 热弯炉 室内 60-80 4 自动清洗机 室内 55~75 5 自动钢化炉 室内 60-65 6 移印自动线 室内 70-80 7 空压机 室内 70-90 8 扫光机 室内 70-80 9 精雕机 室内 60-80 10 烘烤机 室内 60-80 11 风机 室内 80-90 4、固废 （1）废边角料 根据业主提供资料，本项目废边角料产生量约为10吨/a，全部外售给物质公司处置。 （2）不合格产品 根据业主提供资料，本项目在检验过程中会产生一定量的不合格产品，不合格产品产生量约为1吨/a。全部外售给物质公司处置。 （3）废包装 项目生产过程中有少量硝酸钾袋、清洗剂桶、油墨罐、溶剂桶、切削液桶的产生，产生量约10t/a，根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（文号为：环函【2014】126 号），项目硝酸钾袋、清洗剂罐、 油墨罐、溶剂罐、切削液桶不属于危险废物，经收集后交原供应商回收利用。 （4）废网版 根据业主提供资料，项目生产运营过程会产生一定量废网版，属于危险废物，危废代码为231-002-16，产生量约为2t/a。经收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处理。 （5）项目在丝印过程中会产生一定量的废擦拭物，产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危废代码为900-041-49，经收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处理。 （6）物化污泥 项目污水处理装置会产生一定量污泥，产生量约为100t/a，污泥中主要成分为玻璃屑、氧化铈、氟氧化镧等。属于危险固废，危废代码为900-006-09，经收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处理。 （7）废树脂 项目在生产过程中，会产生一定量的废树脂，产生量约为0.5d/a,属于危险废物，危废代码为900-015-13，由厂家直接回收，不在厂房内暂存。 （8）光催化氧化产生的废紫外线灯管 本项目废气经光催化氧化装置处理会产生一定量的废紫外线灯管，灯管需要每年更换一次，每次更换量为50kg，危险废物代码为900-023-29。堆放于危废暂存间，交由有资质单位统一处理。 （9）生活垃圾 本项目建成后员工人数为1200人，年工作300天，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，每日产生生活垃圾180t/a，生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。 表5-3 固废产生情况汇总表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 属性 处置措施 1 边角料 切膜、开料、CNC 固态 塑料、玻璃 10 / 外卖给物资公司 2 不合格产品 检验 固态 玻璃 1 / 3 废弃包装 硝酸钾、清洗剂、油墨罐、切削液桶 固态 包装材料 10 900-041-49 厂家回收 4 废网版 丝印 固态 树脂 2 231-002-16 由资质单位处理 5 擦拭物 丝印 固态 废棉纱 0.1 900-041-49 由资质单位处理 6 物化污泥 污水处理 固态 玻璃屑、氧化铈、氟氧化镧等污泥 100 900-006-09 7 废树脂 出水制备 固态 树脂 0.5 900-015-13 厂家回收 8 光催化氧化产生废紫外线灯管 光催化氧化 固态 危险废物 0.05 900-023-29 由资质单位处理 9 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 180 / 环卫部门

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度或产生量 | 排放浓度或 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 丝印 | VOCs | 有组织 | 1.05t/a | 0.236t/a，6.4mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.105t/a，0.146kg/h |
|  | 检验 | 无组织VOCs | 0.4t/a（0.056kg/h） | 0.4t/a（0.056kg/h） |
| 废 水 | 生活污水 | 废水量 | 12960t/a | 12960t/a |
|  |  | COD | 300mg/L；3.89t/a | 50mg/L；0.648t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L；1.73t/a | 5mg/L；0.065t/a |
|  | 生产废水 | 废水量 | 36690.9t/a | 36690.9t/a |
|  |  | COD | 116mg/L、4.27t/a | 50mg/L；1.83t/a |
|  |  | LAS | 16mg/L、0.59t/a | 0.5mg/L；0.02t/a |
|  |  | SS | 343mg/L、12.6t/a | 10mg/L；0.36t/a |
|  |  | 石油类 | 3.67mg/L、0.135t/a | 1mg/L；0.04t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.8mg/L、0.03t/a | 5mg/L；0.18t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 边角料 | 10t/a | 0 |
|  |  | 不合格产品 | 1t/a |  |
|  |  | 员工生活垃圾 | 180t/a |  |
|  | 危险固废 | 废弃包装 | 10t/a | 0 |
|  |  | 废网版 | 2t/a |  |
|  |  | 物化污泥 | 100t/a |  |
|  |  | 废树脂 | 0.5t/a |  |
|  |  | 擦拭物 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 光催化氧化产生的废紫外线灯管 | 0.05t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于个生产设备运行过程，根据对同类企业的类比调查，噪声源强在60-90dB（A）范围内 |
| 主要生态影响： 本项目位于邵阳经济开发区智能终端产业园内，项目用地为工业用地，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植 物资源等。对周围生态环境造成的不良影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁现有房屋，施工内容主要是设备的安装和厂房的装修，施工期约为1个月；工程量较小，且施工期短。因此，项目施工期产污较小，随着施工期结束，其影响也会相应的消失，本次环评不作进一步分析。 二、运营期环境影响分析 1、水环境影响分析 根据工程分析，项目废水包括 CNC 加工废水、扫光、平磨、强化废水、清洗废水、纯水制备废水以及职工生活污水。上述废水中纯水制备废水产生量为 16724t/a，排入雨水管网，生活污水排放量为12960t/a，生活污水经园区化粪池处理后经纳污市政管网排入进站路污水处理厂，生产废水排放量为36690.9t/a。生产废水经企业自建污水处理设施处理后经市政纳污管网排至进站路污水处理厂。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）“5.2.2.2条”评价等级确定方法，本项目废水排放属于间接排放，地表水环评价等级判定为三级B。水污染类型三级B评价可不进行水环境影响预测。 本项目对废水分类预处理，具体见下： （1） 废水处理方案及去向 ①CNC 加工废水：CNC 加工废水损失率按10%计算，平均每6个月更换一次，更换后的切削液为水相乳浊液，其产生量约为2700t/a。经企业自建废水处理设施处理后排至进站路污水处理站。 ②清洗废水：项目共设11条清洗线，清洗废水损失率约8%，则排放量约5464.8t/a。经企业自建废水处理设施处理后排至进站路污水处理站。 ③扫光、平磨废水：扫光、平磨槽液平均一周更换一次。悬浊液经设备自带的沉淀装置沉淀后回用，损失率约5%，则年更换量为27635.5t/a。经企业自建废水处理设施处理后排至进站路污水处理站。 ④强化废水：强化用水损失率约5%，一周更换一次，则废水产生量为890.6t/a。 ⑤纯水制备废水 在纯水制备过程中会有少量浓水产生。按照70%的纯水得率，则纯水制备需要自来水55667.8t/a，浓水产生量为16700t/a。同时纯水制备设备约半个月清洗一次，一次用水量约1t，即24t/a，则废水总产生量约16724t/a，收集后回用于生活用水中的冲厕用水以及绿化等用水。 ⑥生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目员工的生活污水产生量为12960t/a。 生活污水经园区化粪池处理后排入进站路污水处理厂. 根据上述分析，本项目生产废水产生量为36690.9t/a，372.7t/d。根据工程分析，本项目生产废水中主要污染因子为CODCr、SS、LAS 等，废水水质较为简单，且混合废水污染物浓度较低，经絮凝沉淀后能够达到纳管标准要求，故项目拟建设一座规模为500m3/d沉淀池，用于上述4个工序废水收集、沉淀。 图7-1 项目废水预处理方案和去向图 （2）废水进入进站路污水处理厂的可行性 本项目废水进进站路污水处理厂措施可行性：进站路污水处理厂位于湖南邵阳市宝庆工业集中区进站路与红旗河交叉口西南地块，采用先进的A2O工艺，设计废水处理规模为4万m3/d，目前尚有足够余量。进站路纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区的绝大部分，总纳污面积为2250.18ha，出水目前排入红旗河，等2020年12月进站路污水处理厂尾水进资水专管铺设完成后，进站路污水处理厂尾水直接排入资水。设置排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准(即pH6~9，COD≤50mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5mg/L，TP≤0.5mg/L、石油类≤5mg/L）。 本项目废水排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质要求，本项目生产废水排放量为122.3m3/d，占进站路污水处理厂日处理规模的0.3%，对其处理工艺冲击不大。本项目预计2020年7月初投入运营，目前进展路污水处理厂尾水排入红旗渠，待2020年12月进站路污水处理厂尾水进资水专管铺设完成后，本项目废水最终排入资江。故本项目污水进入进站路污水处理厂可行。 （3）污染源排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水纳入进站路污水处理厂处置，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行核算。 废水间接排放口基本情况表 排 放 口 编 号 排放口 地理坐标 废水排放量 万t/a 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 污染物排放标准浓度限值 （mg/L） DW001 11.530456933 27.250390716 4.965 市政污水管网 连续 / 进站路污水处理厂 COD 50 BOD5 10 NH3-N 5 SS 10 表7-2 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准 标准名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002） 一级A标准 50 2 BOD5 10 3 NH3-N 5 4 SS 10 表7-3 生产废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度mg/L 日排放量t/d 年排放量t/a 1 DW001 废水量 / 122.3 36690.9 2 COD 50 0.0061 1.83 3 BOD5 10 0.00122 0.37 4 NH3-N 5 0.00061 0.183 5 SS 10 0.00122 0.37 全厂排放口合计 COD 1.83 BOD5 0.37 NH3-N 0.183 SS 0.37 表7-5 生活污水染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度mg/L 日排放量t/d 年排放量t/a 1 DW001 废水量 / 43.2 12960 2 COD 50 0.00216 0.65 3 BOD5 10 0.000432 0.13 4 NH3-N 5 0.000216 0.065 5 SS 10 0.000432 0.130 全厂排放口合计 COD 0.648 BOD5 0.130 NH3-N 0.065 SS 0.130 （4）地表水环境影响分析结论 本项目生产废水经企业自建污水处理设施处理后经市政管道排至进站路污水处理厂，生活污水经园区化粪池处理后经市政管道排至进站路污水处理厂。经采取上述措施后，项目废水排放对地表水环境影响可以接受。 2 大气环境影响分析 根据工程分析，本项目产生的废气污染物主要为：丝印废气以及检验废气。 本项目废气产排情况如下表 表7-6 废气产排情况一览表 工序 污染物名称 处理方式 收集、处理效率 产生量 排放量 丝印 VOCs 密闭装置+集气罩+低温等离子+光催化氧化装置+管道延至屋顶排放（排放高度20米） 收集效率90%、处理效率75% 1.05t/a 有组织 0.236t/a，6.4mg/m3 无组织 0.105t/a，0.146kg/h 检验 无组织排放 / 0.4t/a（0.056kg/h） 0.4t/a（0.056kg/h） 污染物预测分析 ①预测参数 本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）AERSCREEN 模型筛选计算。具体估算模型参数见下表。 表7-7 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 828万 最高环境温度/℃ 41.8 最低环境温度/℃ -8 土地利用类型 城市 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 口是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟/km 口是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ②污染源 本环评选取VOCs废气（以非甲烷总烃为特征污染物）进行预测分析。 表7-8 有组织废气污染源参数一览表 污染物名称 坐标 海拔高度/m 排气筒高度(m) 排气筒内径(m) 烟气流速(m/s) 烟气出口温度（℃） 污染物 排放速率kg/h X Y 排放口 111.54912507 27.243623502 243.36 20 0.3 1.5 25 VOCs 0.032kg/h 表7-9 无组织废气污染源参数一览表 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源（m） 污染物 排放速率kg/h X Y 长度 宽度 有效高度 3、4栋 111.54912507 27.243623502 243.36 198 48 8 VOCs 0.056 ③评价因子和评价标准 表7-10 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值mg/m3 标准来源 VOCs 8小时平均 0.6 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）附录D ④预测结果 根据大气环评专业辅助系统（EIAProA2018）的AERSCREEN模型估算，项目大气污染物排放情况如下所示。 图7-2 AERSCREEN模型预测结果截图 表7-11 VOCs估算一览表 下风向距离/m VOCs（有组织） VOCs（无组织） 预测质量量浓度（mg/m3） 占标率（%） 预测质量量浓度（mg/m3） 占标率（%） 10 9.14E-07 0.00 1.39E-02 0.70 25 2.68E-03 0.13 1.53E-02 0.76 50 1.26E-02 0.63 1.73E-02 0.86 75 1.26E-02 0.63 1.90E-02 0.95 100 1.06E-02 0.53 2.06E-02 1.03 125 7.73E-03 0.39 1.96E-02 0.98 150 5.89E-03 0.29 1.66E-02 0.83 175 4.86E-03 0.24 1.41E-02 0.71 200 4.22E-03 0.21 1.24E-02 0.62 225 3.78E-03 0.19 1.20E-02 0.60 250 3.45E-03 0.17 1.16E-02 0.58 275 3.18E-03 0.16 1.13E-02 0.56 300 2.97E-03 0.15 1.10E-02 0.55 350 2.48E-03 0.12 1.05E-02 0.52 400 2.25E-03 0.11 1.01E-02 0.50 450 2.06E-03 0.10 9.73E-03 0.49 500 1.91E-03 0.10 9.42E-03 0.47 600 1.67E-03 0.08 8.90E-03 0.44 700 1.49E-03 0.07 8.45E-03 0.42 800 1.35E-03 0.07 8.06E-03 0.40 900 1.24E-03 0.06 7.70E-03 0.39 1000 1.15E-03 0.06 7.38E-03 0.37 1500 8.48E-04 0.04 6.10E-03 0.31 2000 6.83E-04 0.03 5.19E-03 0.26 下风向最大质量浓度及占标率% 1.06E-02 0.53 2.06E-02 1.03 D10%最远距离/m 未超过10%标准值 由预测结果可以看出： ①项目废气排放最大占标率Pmax＜10%，则根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018），项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ②项目无组织排放的VOCs污染物最大落地浓度均能达标，可达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）附录D参考限值要求。 综上所述，项目废气排放对周边环境无明显不利影响，废气排放环境影响可以接受。 （6）、大气环境防护距离 据大气导则要求，项目采用AERSCREEN模型估算项目非甲烷总烃无超标点，不需设置大气环境防护距离。 （7）、污染物排放量核算 项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价。只需对污染物排放量进行核算。 则本项目有组织废气核算表7-12 表7-12 有组织废气核算一览表 排气筒 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（kg/a） 排气筒 VOCs 6.4 0.032 0.236 VOCs 0.236 则本项目无组织废气核算表7-13 表7-13 无组织废气核算一览表 序号 产污环节 污染物 主要防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 1 丝印废气 VOCs 植被吸收 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） 100mg/m³ 0.105 2 检验废气 VOCs 植被吸收 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 10mg/m³ 0.4 无组织排放总量 VOCs 0.505 本项目大气污染物年排放量核算 表7-14 大气污染物年排放量核算一览表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 有组织VOCs 0.236 2 无组织VOCs 0.505 综上，项目废气排放对周围环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源强分析 项目营运期噪声源主要为生产设备，其源强值一般在80-90dB(A)之间，各主要噪声源声压级如下： 表7-15 营运期各噪声源噪声值一览表 单位：dB（A） 序号 噪声源 空间位置 噪声值 治理措施 降噪后效果 1 贴膜机 室内 75~85 隔声 减噪 65 2 切割机 室内 55~70 隔声减噪 55 3 热弯炉 室内 60-80 隔声减噪 60 4 自动清洗机 室内 55~75 隔声减噪 60 5 自动钢化炉 室内 60-65 隔声减噪 50 6 移印自动线 室内 70-80 隔声减噪 55 7 空压机 室内 70-90 隔声减噪 65 8 扫光机 室内 70-80 隔声减噪 60 9 精雕机 室内 60-80 隔声减噪 60 10 烘烤机 室内 60-80 隔声减噪 60 11 风机 室内 80-90 隔声减噪 65 2、预测模式 ①噪声在空气中的理论衰减公式为： 式中：Lp——距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0——距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0——测定声源时距离，m； r——衰减距离，m； α——空气中衰减系数。 ②噪声叠加计算模式 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Li——第i个噪声值，dB(A)； 若上式的几个噪声值均相同，可简化为： 式中：L——噪声叠加后噪声值dB(A)； Lp——单个噪声值，dB(A)； N——相同噪声值的个数。 3、预测结果 根据工程分析中项目设备噪声级及各生产设备的数量，利用噪声叠加公式计算得到车间生产噪声源强为70.78dB（A)。 由于生产设备均设有减振机座、橡皮垫等，对新增设备降噪效果在20-30dB（A)左右。经计算得到项目生产噪声随距离传播衰减的变化情况，详见表7-10： 表7-16 项目设备噪声随距离衰减的变化情况 单位：dB（A) 噪声源强 与不同源距离的噪声值dB（A） 2m 4 m 6m 20m 30 m 50m 100 m 200 70.78 65 60 55 44.75 41.23 36.80 30.78 24.76 根据预测结果可知，在距离噪声源强2m处，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准昼间65 dB（A)要求，在距离噪声源强6m处，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准夜间55dB（A)要求。根据平面布置图可知，本项目各噪声源均距离厂界6米以上，因此项目昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。对环境影响较小。 为使项目厂界噪声做到稳定达标排放，要求建设单位采取以下有效的防治措施。具体防治措施如下： 1）所有生产设备宜选用低噪声型号，对高噪声设备积极采取减振措施，并采 取对各种设备定期进行检查，确保机械设备在正常工况下运行。 2）车间通风换气设备采用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接。 3）合理安排厂区布局，公用设备尽量远离厂界布设。 4、固废影响分析 （1）一般固废 根据业主提供资料，本项目废边角料产生量约为10吨/a，在检验过程中会产生一定量的不合格产品，不合格产品产生量约为1吨/a。全部外售给物质公司处置。 （2）危险废物 项目生产过程中有少量硝酸钾袋、清洗剂桶、油墨罐和溶剂桶的产生，产生量约10t/a，根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（文号为：环函【2014】126 号），项目硝酸钾袋、清洗剂罐、 油墨罐和溶剂罐不属于危险废物，经收集后交原供应商回收利用。 根据业主提供资料，项目生产运营过程会产生一定量废网版，属于危险废物，危废代码为231-002-16，产生量约为2t/a。经收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处理。项目在丝印过程中会产生一定量的废擦拭物，产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危废代码为900-041-49，经收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处理。项目污水处理装置会产生一定量污泥，产生量约为100t/a，污泥中主要成分为玻璃屑、氧化铈、氟氧化镧等。属于危险固废，危废代码为900-006-09，经收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处理。项目在生产过程中会产生一定量的废树脂，产生量约为0.5d/a,属于危险废物，危废代码为900-015-13，由厂家直接回收，不在厂房内暂存。本项目光催化氧化装置处理会产生一定量的废紫外线灯管，每次更换量为50kg，属于危险废物代码为900-023-29。堆放于危废暂存间，交由有资质单位统一处理。 （3）生活垃圾 本项目建成后员工人数为1200人，年工作300天，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，每日产生生活垃圾180t/a，生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。 表7-17 固废产生情况汇总表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 属性 处置措施 1 边角料 切膜、开料、CNC 固态 塑料、玻璃 10 / 外卖给物资公司 2 不合格产品 检验 固态 玻璃 1 / 3 废弃包装 硝酸钾、清洗剂、油墨罐、切削液桶 固态 包装材料 10 900-041-49 厂家回收 4 废网版 丝印 固态 树脂 2 231-002-16 由资质单位处理 5 擦拭物 丝印 固态 废棉纱 0.1 900-041-49 6 物化污泥 污水处理 固态 玻璃屑、氧化铈、氟氧化镧等污泥 100 900-006-09 7 废树脂 出水制备 固态 树脂 0.5 900-015-13 厂家回收 8 光催化氧化产生废紫外线灯管 光催化氧化 固态 危险废物 0.05 900-023-29 由资质单位处理 9 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 180 / 环卫部门 危险废物暂存间： A、项目设置一座室内危险废物暂存间，危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）（2013年修订）的要求建设：危险废物应当分类存放；危险废物贮存容器、存放区应贴上醒目的废弃物分类专用标签；废物贮存设施需防风、防雨、防晒、防渗漏，建筑材料必须与危险废物相容；堆放时防风、防雨、防晒，防止临时存放过程中的二次污染；储存设施周边设围堰。 B、在危险废物的处置过程中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。应做好每次外运处置时的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 C、建设单位做好各类危险废物产生情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期接收单位名称。 D、定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行管理和处理。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“80电子真空器件、集成电路、半导体分立器件、光电子器件及其他电子器件制造”项，为Ⅲ类项目；根据地下水环境敏感程度分级表，根据现场勘察，地下水环境属于不敏感，根据评价工作等级分级表，本次地下水环境评价工作等级为三级。 表7-18 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 不敏感 上述地区之外的其它地区。 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 表7-19 工作等级分级表 敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 本项目的建设有可能对地下水的水质造成一定影响。污染的途径主要为各废水处理构筑物及其输送管道。为防止污水处理厂运行过程中对地下水的污染，环评建议建设单位在建设及运营过程中，采取如下措施： 1、源头控制措施 项目根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施，同时加强对防滲工程在建设过程中的建设质量和建筑材料的源头控制，废水采取有效的防渗措施，定期对废水收集管道、废水处理设备、尾水排放管道进行检查，发现有污染物泄（渗）漏采取清理污染物和修补漏洞等补救措施。 2、分区防渗措施 项目区按各个功能单元所处的位置划分为重点防渗区，一般防渗区及非防渗区三类地下水污染物防治区域： 重点防渗区主要为废水处理设施、危废暂存间等。防渗要求参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相应的防渗技术要求；防渗区采取的工程措施包括： ①所有废水处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能必须达到设计要求底板混凝土高程和坡度要满足设计要求；池壁要垂直、表面平整，相临湿接缝部位的混凝土应紧密，保护层厚度符合规定：浇注池壁混凝土前，混凝土施工缝应凿毛并冲洗干净，混凝土要衔接紧密不得渗漏；预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；每座水池必须做满水实验，确保质量合格。 ②废水输送采用管道输送，排水管道必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部水压排水管道除具有抗污水中杂质的冲刷和磨损的作用外，还应该具有一定的抗腐蚀性能，以免受废水或地下水的侵蚀作用而损坏：排水管道应具有良好的防渗漏性能，以防止污水渗出或地下水渗入；排水管道的内壁应光滑，以尽量减小管道输水的阻力损失。 ③防渗区地面采取粘土铺底，再在上层水泥进行硬化，各建构筑物应按照要求进行“防渗、防腐”处理。 综上所述，本项目在采取上述防渗、防腐处理措施后，本项目对地下水基本不会造成明显影响，同时，环评要求建设单位在运营过程中加强对废水的防渗观测，遇到渗透系数超过工程标准限制要求的情况下及时修补等措施，进一步减轻项目对周边地下水环境的影响。 6、土壤环境影响分析 ①项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A.1“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制造及其他用品制造”类中“其他”，本项目土壤环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”。 ②占地规模 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目建设项目占地面积˂5hm2。本项目属于占地面积为9480m2，属于小型规模。 ③敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7-14。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）第6.2.2.3条中表4（如表7-21） 表7-20 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目为工业用地，项目周边土壤环境无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，属于不敏感。 表7-21 评价等级划分 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类项目 II类项目 III类项目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 综上述所，判定为本项目评价等级低于三级评价，故本项目不开展土壤环境影响评价。 7、环境风险分析 （1）评价依据 ①风险调查 通过对本项目生产过程中的主要原辅料等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧危险爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，项目生产物料涉及的环境风险物质主要为石油醚和环己酮，根据业主提供资料，石油醚的存贮量为1t、环己酮存贮量为0.5t。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。 式中：q1，q2…qn——每一种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，石油醚的临界量为10t，环己酮的临界量为10t。经计算本项目的Q值为0.15＜1。 因此，项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分原则，建设项目环境风险评价工作等级判定标准表见下表。 表7-22 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险潜势为Ⅰ，则环境风险评价工作等级为：简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目周边环境敏感目标见下表 表7-23 环境风险敏感目标一览表 保护类别 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 风险目标 李家院子居民 居民区 约15户 二类区 北面 25-400 叶家街居民 居民区 约15户 二类区 西南 100-400 黄家台居民 居民区 约20户 二类区 西北 400-600 岳家院子居民 居民区 约30户 二类区 西 800-1100 东南面宋家桥居民 居民区 约40户 二类区 东南 400-650 东北面大元居民 居民区 约10户 二类区 东北 200-400 东北面大婆洼居民 居民区 约30户 二类区 东北 500-800 东北面风园村居民 居民区 约200户 二类区 东北 400-800 牛角冲居民 居民区 约20户 二类区 西北 600-700 （3）环境风险识别 本项目主要危险物质及分布情况见下表。 表7-24 项目危险物质分布情况表 序号 场所 危险物质 主要危险 可能受影响的环保目标 危害后果 1 检验区 石油醚 发生泄漏、火灾、爆炸 排入大气、影响环境空气目标 对地表水、大气、土壤会产生一定影响 2 丝印区 环己酮 发生泄漏、火灾、爆炸 2 危废暂存间 危险废物 发生泄漏 石油醚理化性质及危险特性 表7-25 石油醚理化特性和危险特性表 标识 危险货物编号：32002 CAS号：8032-32-4 危险性类别 不聚合、稳定 理化性质 外观与性状 无色透明液体，有煤油气味。 熔点（℃） -73 相对密度(水=1) 0.64-0.66 相对密度(空气=1) 沸点（℃） 40-80 引燃温度（℃） 280 溶解性 不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入。 毒性 LD50：40mg/kg（小鼠静脉） LC50：无资料 健康危害 其蒸汽或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性，中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头疼、恶心和呕吐。本品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 / 闪点(℃) ˂-20 爆炸上限（v%） 8.7 引燃温度(℃) 280 爆炸下限（v%） 1.1 危险特性 其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。燃烧时产生大量烟雾。与氧化剂能发生强烈反应。高速冲击、流动、激荡后可产生静电火花放点引起燃烧爆炸。其蒸汽比空气重，能在较低扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 建规火险分级 戊 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。身体防护：穿防静电工作服。 眼睛防护：待化学安全防护眼镜 手防护：戴橡胶耐油手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食、饮水。工作完毕、淋浴更衣。注意清洁卫生 环己酮理化性质及危险特性 表7-26 环己酮理化性质及危险特性 标识 危险货物编号：33590 CAS号：108-94-1 危险性类别 不聚合、稳定 理化性质 外观与性状 无色或浅黄色透明液体，有强烈的刺激性臭味 熔点（℃） -45 相对密度(水=1) 0.95 相对密度(空气=1) 3.38 沸点（℃） 115.6 饱和蒸气压（kPa） 1.33/38.7℃ 溶解性 微溶于水，可混溶于醇、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 毒性 LD50：1535mg/kg（大鼠静脉），948mg/kg（免经皮） LC50：32080mg/m3，4小时（大鼠吸入） 健康危害 具有麻醉和刺激作用。急性中毒：主要边线眼、鼻、喉黏膜刺激症状和头晕。胸闷、全身无力等症状。重者可出现休克、昏迷、四肢抽搐、肺水肿，最后因呼吸衰竭而死亡。脱离接触后能较快恢复正常。液体对皮肤有刺激性；眼接触有可能造成眼角膜损害，慢行影响：长期反复接触可致皮炎 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳 闪点(℃) 43 爆炸上限（v%） 9.4 引燃温度(℃) 420 爆炸下限（v%） 1.1 危险特性 易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 建规火险分级 乙 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 （4）风险防范措施及应急要求 石油醚风险防范措施 ①储存：储存于阴凉、通风专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切记混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备工具。储区应备有泄漏应急处理设备和核实的收容材料。 ②运输：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处置设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（灌）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时按照规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 ③泄漏：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防治流入下水道、排洪沟等限制性空间，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑物围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ④火灾：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离、灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、沙土、用水灭火无效。 环己酮风险防范措施 储运：贮存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防治阳光直射。保持容器密封，应与碱类、H发泡剂、氧化剂、还原剂等分开存放，切忌混储。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。运输时所用的槽（灌）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少静电产生。严禁与氧化剂、还原剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。铁路运输时要禁止溜放。 泄漏：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，床化学防护服，少量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收或吸附，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑物围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转至专用收集器，回收或运到废物处理场所处置。 火灾：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。 危险废物风险防范措施： 本项目危险废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，将会污染到厂区及道路沿线周边环境，因此，必须加强防范避免发生，评价建议采取措施防止事故风险： ①应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行建设，库房应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置渗出液收集设施。 ②施工时加强管理，严格按设计要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量，减少风险。 ③危险废物均应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。 ④加强日常监控，组织专人负责渣库安全，以杜绝安全隐患。 ⑤危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。 （5）环境风险应急预案 应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是为了发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。 按照《环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》中规定的“环境风险应急预案原则”要求，本次评价提出拟建项目《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求、主要管理内容和重大危险源的风险控制和应急措施。总体上按公司级和装置级两级进行管理，分别制定“公司级应急预案”和“装置级应急预案”。拟建项目环境风险事件应急预案的主要内容见下表。 表7-27 项目各级应急预案的主要内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 确定污水处理站、危废暂存间、药房、二氧化氯发生器为重点防护单元。 2 应急组织机构、人员 设立应急救援指挥部，并明确职责。 3 预案分级影响条件 规定预案的级别及分级响应程序。 4 应急救援保障 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具、沙土等，分别布置在各岗位。 5 报警、通讯联络方式 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 8 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 （6）环境风险结论 在加强厂区生产管理、生产过程中规范操作的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目风险水平可接受。 表7-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 邵阳智盛产业园开发建设有限公司年产1亿片玻璃盖板建设项目 建设地点 湖南省 邵阳市 邵阳经济开发区智能终端产业园3、4号楼 地理坐标 经度 111.549125107 纬度 27.243623502 主要危险物质及分布 丝印区（环己酮）、检验区（石油醚） 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环己酮、发生泄漏可能进入土壤、水体、空气并对其造成环境污染。项目废水处理设施发生故障时，将导致废水事故排放，并对周围环境土壤、水体造成环境污染。 风险防范措施要求 加强环境风险管理，严格按照规范运输、储存 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。 8、产业政策、用地、平面布局符合性分析 （1）项目产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求，本项目属于《产业结构政策调整目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”第二十八条“ 信息产业”中的“27、薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料”。因此本项目符合国家的产业政策。 （2）用地规划及选址合理性分析 根据湖南省邵阳市城市总体规划（2016-2030）可知，项目所在地为工业用地，项目建设符合用地规划要求。邵阳市城市总体规划图见附图6。 本项目位于邵阳经济开发区智能终端产业园园区内3、4栋，项目高噪声设备均设置远离厂区员工宿舍楼和周围居民，对园区职工及周围居民影响较小。项目选址为工业用地，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、珍贵动植物保护区、生活饮用水源地，不占用基本农田。综上可知，项目选址合理。 （3）平面布局合理性分析 本项目位于邵阳经济开发区智能终端产业园园区3、4栋，根据项目平面布置图，项目3栋一层从西至东依次主要设置有全自动双工位热吸成型机、抛光区，4栋一层从西至东依次清洗区、镀膜区等，项目3栋二层从东至西依次为开料区、CNC精雕区，4栋二层从西至东依次全自动辅料组装线、检验区、贴膜区、除泡区、真空贴合区等，项目3栋3层从西至东依次主要设置有下料区、精雕区，4栋3层从西至东依次主要设置有抛光平磨区、清洗区，项目3栋4层主要用于原料和成品堆放，4栋4层从西至东依次主要设置有扫光车间、热弯车间， 本项目生产厂房内部布置按照生产的工艺顺序进行布置。单位根据产品生产加工工艺流程及设备产噪特点，合理布置车间内各工序位置，利用厂内距离衰减减轻对项目外环境的影响，能够做到厂界噪声达标。本项目平面布局合理。项目厂区平面布置见附图9、10。 （4）产业定位符合性 本项目位于宝庆工业集中区一期范围内。根据园区规划环评及批文可知，宝庆一期的产业定位为重点发展机械、医药、电子电器、农产品加工等。现状宝庆一期的现状产业为以先进装备制造业、电子信息产业、农产品加工业为主，生物医药产业、发制品产业、现代物流产业为辅的产业体系。本项目位于宝庆一期中邵阳经济开发区智能终端产业园内，主要产业定位为先进装备制造业、电子信息产业 ，项目属于电子信息产业和电子电器行业，符合园区产业定位要求。 （5）项目与“三线一单”要求相符性分析 A、生态红线相符性分析 根据湖南省政府公布关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕 20 号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28 万 km2，占全省国土面积20.23%。 全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线主），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目不在资江重要水域范围内，尾水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值后排入进站路污水处理厂，在尾水达标排放的情况下，对环境的影响较小，本项目的建设是符合生态保护红线要求的。 B、与环境质量底线的相符性分析 拟建项目所在区域环境空气质量均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求及2018年修改单，地表水环境质量可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地下水满足《地下水质量标准》（GB14848-2017），声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类，所在区域环境具有一定容量。 ①项目与大气环境功能的相符性分析： 项目所在区域大气环境为二类区。项目的大气污染物排放主要为硫化氢、氨气、臭气浓度等，根据大气环境影响预测结果，本项目大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气环境功能区的要求。 ②项目与地表水环境功能的相符性分析： 本污水处理厂尾水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值后排入进站路污水处理厂，最终排入资江。 按照《中华人民共和国水污染防治法》：“在生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口”，本项目不设排污口，进站路污水处理厂排污口不在上述保护区内，符合《中华人民共和国水污染防治法》的有关规定。 按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），I、II类水域和III类水域中划定的水源保护区，禁止新建排污口。根据环境功能区划，本项目不设排污口，进站路排污口纳污段为工业用水区及渔业用水区，属于III类水体。符合地表水环境功能的要求。 ③项目与声环境功能的相符性分析： 本项目为3类声环境功能区。根据声环境预测结果，本项目建成后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此本项目的建设符合声环境功能区要求。 因此本项目的建设不会突破当地环境质量底线。 C、资源利用上线的对照分析 项目用地符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利 用上线管控要求。本项目废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值后排入进站路污水处理厂，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入资江。项目本身营运也不会消耗大量资源。符合资源利用上线的要求。 D、与环境准入负面清单符合性 项目选址位于工业集中区内的企业用地上，未占用耕地、湖泊、草地、森林、水库等自然资源区，生产能源采用清洁能源电能，项目水资源为自来水，项目所在地属于工业用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目资源利用满足要求，项目符合集中区规划，不属于生态保护红线范围，大气环境、水环境、农用地优先保护区，不属于污染物排放重点管控区、环境风险重点管控区、生态资源重点管控区，不属于环境准入负面清单类型企业。 因此，项目符合“三线一单”的相关要求。 （6）与园区用地相符性分析 根据《工业用地分类以及各类的范围》，本项目属于电子工业，对居民居住和公共建设基本无干扰、无污染、无安全隐患。建设项目用地规划属于一类工业用地。本项目实际用地为二类工业工地，因此，项目与本项目所在区域用地性质相符。 （7）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：①根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；②含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目丝印在密闭车间内，丝印废气经集气罩+低温等离子+光催化氧化装置+管道延至屋顶排放（排放高度20米）。 （8）与《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）符合性分析 根据《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）中3.加大工业涂装VOCs治理力度，加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目使用的油墨丝印设置在密封的房间，废气的收集效率达到90%左右（满足[2017]121号中有机废气收集效率不低于80%）。本项目废气经集气罩+低温等离子+光催化氧化装置+管道延至屋顶排放（排放高度20米）。能实现达标排放。 （9）与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 根据《湖南省大气污染防治条例》中“第十五条”在化工、印染、包装印刷、涂装、家具制造等行业逐步推进低挥发性有机物含量原料和产品的使用。产生挥发性有机物的企业应当建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。 本项目要求企业在生产中建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。 （10）与《湖南省“蓝天保卫站”行动计划》符合性分析 根据《湖南省“蓝天保卫站”行动计划》中对“加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放”。本项目废气经集气罩+低温等离子+光催化氧化装置+管道延至屋顶排放（排放高度20米），能实现达标排放。 （11）与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析 根据湖南省人民政府《关于印发湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（湘政发[2018]17号）：“17.推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。” 本项目对有机废气从源头控制，减少无组织排放，同时加强对有组织排放的末端处理措施，经过处理后，确保有机废气的达标排放，在前述与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析中已具体总结了相关的污染防治措施，建设单位在严格落实本次环评提出的各项污染防治措施后，确保项目有机废气以及其他污染物达标排放，本项目的建设与（环大气[2018]17号）相符。 （12）与《关于印发湖南省挥发性有机物污染防治三年实施方案的通知》（湘环发[2018]11号）符合性分析 该实施方案中明确“通过源头削减（VOCs原材料替代）、过程控制（防止“跑、冒、滴、漏”、工艺优化等）及末端治理（新建去除设施）等措施，强化环境管理手段（排污收费、经济激励、环境执法等）减少VOCs排放量……严格建设项目环境准入。……新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施……加快推进化工行业 VOCs 综合治理……” 本项目从源头控制挥发性有机废气产生，项目不属于该通知中的高VOCs排放企业。项目有机废气经集气罩+低温等离子+光催化氧化装置+管道延至屋顶排放（排放高度20米）。能实现达标排放；无组织VOCs排放严格按照《挥发性有机物无组织排放污染控制标准》（GB37822-2019）中1h特别排放限值，要求达标排放。 总体来说，项目建设符合《关于印发湖南省挥发性有机物污染防治三年实施方案的通知》（湘环发[2018]11号）中相关要求。 （13）与《湖南省重点行业挥发性有机物污染控制指南（试行）》的相符性分析根据《湖南省重点行业挥发性有机物污染控制指南（征求意见稿）》： （一）“挥发性有机物污染控制应遵循“源头减排、过程管理、末端治理、稳定达标、总量控制、持续改进”的原则，落实重点监管企业“一企一策”，推广先进实用技术，普及自动控制技术，提高资源综合利用效率，减少废气污染物排放。 （二）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用低（无）VOCs含量的原辅材料，使用与之相配套的生产工艺和装备，从源头控制VOCs的产生；对产生VOCs的生产单元或工艺装置进行密闭，无法密闭的应设立局部气体收集系统，废气收集系统应保持负压状态，减少VOCs的无组织逸散；减少废气排放口数量，合并同类废气的排放口。 本项目从源头控制挥发性有机废气产生，项目不属于该通知中的高VOCs排放企业。项目喷漆、晾干工序产生的VOCs经集气罩+低温等离子+光催化氧化装置+管道延至屋顶排放（排放高度20米），能实现达标排放；无组织VOCs排放严格按照《挥发性有机物无组织排放污染控制标准》（GB37822-2019）中1h特别排放限值，要求达标排放。排气筒设置永久采样孔和采样平台，及时汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 综上，在建设单位严格落实本次环评提出的各项污染防治措施后，项目建设符合《湖南省重点行业挥发性有机物污染控制指南（征求意见稿）》中相关要求。 9、环境管理与监测 A、环境监管 （1）运营前的环境管理 ① 落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求。 ② 编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。 ③ 向当地环保部门进行排污申报登记，正式运营。 （2）运营期环境管理体系 为了将项目运营后对环境的不利影响减轻到最低程度，建设单位应针对本项目的特点，制定完善的环境管理体系，建立环境保护领导小组。 （3）规范排放口 在校区“三废”及噪声排放点设置明显标志，盛装危险废物的容器必须粘贴危险废物警告标志和危险废物标签，包装标志要粘牢固、正确。标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源)》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》(GBl55622--1995)以及《盛装危险废物的容器必须粘贴的标签样式》（GB18597-2001）中有关规定。 表7-29 排放口图形标志 排放口 废气排口 噪声源 危险废物堆场 图形 符号 背景颜色 绿 色 绿 色 黄色 图形颜色 白 色 白 色 黑色 图7-3 盛装危险废物容器的危险废物标签样式图 （4）建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 （5）项目危险废物暂存库必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求进行建设。 B、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（HJ944-2018）中相关要求。监测内容主要分为以下几点： 污染物排放监测：包括废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）、废水污染物（直接排入环境或排入公共污水处理系统）及噪声污染等。 周边环境质量影响监测：污染物排放标准、环境影响评价文件及其批复或其他环境管理有明确要求的，排污单位应按照要求对其周边相应的空气、地表水、地下水、土等坏境质量开展监测：其他排污单位根据实际情况确定是否开展周边环境质量影响监测。 关键工艺参数监测：在某些情況下，可以通过对与污染物产生和排放密切相关的关键工艺参数进行测试以补充污染物排放监测 污染治理设施处理效果监测：若污染物排放标准等环境管理文件对污染治理设施有特别要求的，或排污单位认为有必要的，应对污染治理设施处理效果进行监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求，并结合本项目排污情况。本项目个监测因子及监测频次见下表 表7-30 大气有组织污染源监测点 名称 监测点位 监测指标 监测频次 废气 排气筒 VOCs、非甲烷总烃、颗粒物 每季度一次 废水 排水口 废水量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、石油类 每季度一次 废水量、pH、COD、氨氮 连续监测，每小时一次 噪声 厂界 等效A声级 每半年一次 表7-31 大气无组织污染源监测点 序号 监测点位 监测指标 监测频次 1 厂界 VOCs、非甲烷总烃、颗粒物 每季度监测一次 2 厂内 VOCs、非甲烷总烃、颗粒物 每季度监测一次 10、环保投资 本项目总投资3000万元，环保投资114万元，占工程总投资的3.8%，主要环保设施建设内容见下表。 表7-32 项目环保设施（措施）及直接投资估算一览表 单位：万元 项目 环保措施 投资（万元） 废水 生产废水经废水处理设施（500吨/天）处理达标后排入污水管网 50 废气污染防治 废气：密闭装置+集气罩+低温等离子+光催化氧化装置+管道延至屋顶排放（排放高度20米） 20 噪声污染防治 选用低噪声设备；隔声、减震；合理布局等 4 固废污染防治 废边角料、不合格产品，设置固废堆放区定期外售。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。 20 危险废物设置危废暂存间约20m2，用专用容器盛装，分类收集后交由资质单位处理 10 环境管理与监测 10 总计 114 11、项目环保竣工验收 表7-27 项目环保竣工验收表 治理对象 污染因子 环保措施 预期治理效果 废水 CNC车间、清洗车间、扫光平磨、强化车间废水 pH、COD、SS、NH3-N、LAS、石油类 生产废水经废水处理设施（500吨/天）处理达标后排入污水管网 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值 生活污水 COD、SS、NH3-N、动植物油 依托园区化粪池处理后排入市政污水管网 废气 丝印 VOCs 密闭装置+集气罩+低温等离子+光催化氧化装置+管道延至屋顶排放（排放高度20米） 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） 检验 排风扇+植被吸收 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 噪声 生产设备 dB（A） 选用低噪声设备；隔声、减震；合理布局等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 固废 生活区 生活垃圾 集中收集后交由环卫部门处理 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 切割、检验区 废边角料、不合格产品 废边角料、不合格产品，设置固废堆放区定期外售。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 生产区 废弃包装、树脂、物化污泥、擦拭物、废网版、废紫外线灯管 危险废物设置危废暂存间约10m2，用专用容器盛装，分类收集后交由资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 丝印 | VOCs | 密闭装置+集气罩+低温等离子+光催化氧化装置+管道延至屋顶排放（排放高度20米） | 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017） |
|  | 检验 |  | 排风扇+植被吸收 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 水 污 染 物 | CNC车间、清洗车间、扫光平磨、强化车间废水 | pH、COD、SS、NH3-N、LAS、石油类 | 生产废水经废水处理设施（500吨/天）处理达标后排入污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、动植物油 | 依托园区化粪池处理后排入市政污水管网 |  |
| 固 体 废 物 | 厂房内 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 | 资源化、无害化 |
|  |  | 废边角料、不合格产品 | 固废堆场暂存，外售物资公司 |  |
|  |  | 废弃包装、树脂、物化污泥、擦拭物、废网版、废紫外线灯管 | 危废间暂存，交由资质单位处理。 |  |
| 噪 声 | 优化布局基础减震、隔音设备、房间隔离等，使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 在加强污染源控制、全面积极地采取污染防治措施条件下，保证各污染物能够稳定达标排放，加强厂区周边绿化。 |

# 结论与建议

结论 1、建设项目概况 邵阳智盛产业园开发建设有限公司拟投资3000万元，选址于邵阳经济开发区智能终端产业园3、4号楼，总占地面积9480m2，建筑总面积35014m2。本项目引进具有国际先进水平的手机和智能终端专用设备，购置上板机、丝印机、切割机等设备。项目建成后规模可达年产1亿片玻璃盖板。 2、环境质量状况评价结论 大气：根据大气常规监测结果可知，市化工厂常规检测带你除PM2.5年监测浓度超过《环境空气质量标准》（GB3092-2012）二级标准的年均值，其余监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，区域环境空气为不达标区。由大气补充监测结果可知，本项目所在区域各因子均满足相关标准要求。 地表水：由监测结果可知，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）相应标准，区域地表水环境良好。 噪声：由噪声监测结果表明，项目四周监测点噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类，周围居民点监测点噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，区域声环境质量现状较好。 3、环境影响评价和环保措施结论 废气 本项目废气主要为丝印及烘干过程产生的有机废气以及检验过程产生的有机废气，本项目丝印废气（VOCs）经低温等离子+光催化氧化装置（收集效率 90%，处理效率 75%）处理达标后排放；检验过程因有机废气产生量较少，且阶段性进行，目前在车间内无组织排放。经预测，项目丝印排放的VOCs的排放速率、浓度及高度能够《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017），检验产生的VOCs能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求，项目废气对周边大气环境影响较小。 （2）废水 根据工程分析，项目废水包括 CNC 加工废水、扫光、平磨、强化废水、清洗废水、纯水制备废水以及职工生活污水。CNC 加工废水、扫光、平磨、强化废水、清洗废水经收集后经企业自建废水处理设施处理后排入市政污水管网，纯水制备产生的浓水排入雨水管网。生活污水依托园区化粪池处理后排入市政污水管网。 项目拟建设一座500t/d废水处理设置，用于生产废水收集、沉淀处理，废水处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准及进站路污水处理厂进水水质严值后排入市政污水管网，由进站路污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准后排放。 （3）噪声 根据环评预测分析结果可知，建设单位按照规划的厂区平面布置，同时采取有效的噪声防治措施，项目东南西北厂界处噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 （4）固废 本项目产生的废边角料、不合格产品。全部外售给物质公司处置。生活垃圾又环卫部门统一清运。 项目生产过程产生的少量硝酸钾袋、清洗剂桶、油墨罐和溶剂桶经收集后交原供应商回收利用。 项目产生的废网版、项目污水处理装置会产生一定量污泥、废紫外线灯管，经收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位处理。项目在生产过程产生的废树脂，定期更换，由厂家直接回收，不在厂房内暂存。 经采取上述措施后，项目产生的固体废物对环境影响较小。 4、风险分析结论 项目环境风险评价工作等级为简单分析，项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。 5、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求，本项目属于《产业结构政策调整目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”第二十八条“ 信息产业”中的“27、薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子纸显示、激光显示、3D显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料”。因此本项目符合国家的产业政策。 6、总结论 本项目符合国家有关的产业政策，选址合理可行。在采取并落实各项污染防治措施及风险防范措施后，废水、废气、噪声可做到达标排放，固体废物可得到安全处置，项目建设及营运对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求。因此，本评价认为，在本项目建设过程中有效落实上述各项环境保护措施，并充分落实环评提出的建议后，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。 7、要求与建议 （1）建议加强管理，杜绝各污染物未经处理任意排放，确保各污染防治措施正常运行，使各污染物达标外排，避免因事故排放造成的纠纷、违法问题。 （2）根据项目实际情况，企业应设置专职环保人员，制定有关环保措施，统筹企业的环境管理工作，担负企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施正常运行，各项环保管理制度的贯彻落实。 （3）必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，企业应尽快申请竣工验收。 （4）项目应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，并按照规范要求进行日常管理。 （5）建议企业加强外排废水的监管，确保企业外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值要求。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

300

2700

3000

CNC

475.2

5464.8

5940

清洗废水

36690.9

38967.5

71891.81.8

1454.5

污水处理设施

纯水机

自来水

27635.5

29090

扫光平磨

进站路污水处理厂

46.9

937.5

890.6

强化

16724.3

16724.3

雨水管网

浓水

3240

12960

进站路污水处理厂

园区化粪池

16200

生活用水

S、W、N

S、N

S、N

W

覆膜切膜

清洗

CNC成型

热弯

覆膜切膜

A、N

A

W

W

A

丝印

白玻检验

超声波清洗

高温强化

白玻检验

W、N

扫光平磨抛光

A

检验

检验

清洗

烘干

清洗

检验品镀膜

W

S、N

A

W

A

包装

覆膜

成品

S、N

S