建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：       自动化彩色印刷生产线建设项目

建设单位（盖章）：  邵阳兴文印刷有限公司

编制单位：湖南宝清环境工程股份有限公司

编制日期：   二0二0年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

一、 建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	22

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附件

附件1  环评委托书

附件2  租赁合同

附件3  质保单

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目厂房1层平面布置示意图

附图3  项目厂房4层平面布置示意图

附图4  项目监测布点图

附图5  项目周边环保目标图

附图6  邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划——土地利用规划图

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2   建设项目大气环境影响评价自查表

附表3   地表水环境影响评价自查表

附表4   环境风险评价自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳兴文印刷有限公司自动化彩色印刷生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳兴文印刷有限公司 |
| 法人代表 | 唐文波 | 联系人 | 彭艳云 |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市经济开发区世纪大道金砖谷产业园19#栋B栋1F和4F |
| 联系电话 | 13642963814 | 传真 | / | 邮编 | 422000 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市经济开发区世纪大道金砖谷产业园19#栋B栋1F和4F |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2319 包装装潢及其他印刷 |
| 占地面积(m2) | 1500 | 绿化面积(m2) | / |
| 总投资(万元) | 500 | 其中环保投资 (万元) | 50 | 环保投资占总投资比例（%） | 10% |
| 预期投产日期 | 2020年6月 |
| （一）工程内容及规模 1、项目由来 目前园内产品的需求增加，产品包装也增加，所以带动了园区内的印刷包等相关行业。因此，邵阳兴文印刷有限公司主要致力于包装装潢印刷品印刷，为了满足区域印刷制品的社会需求，本项目租赁邵阳市经济开发区世纪大道金砖谷产业园19#栋B栋1F和4F标准化厂房，拟投资500万元建设自动化彩色印刷生产线建设项目。本项目占地面积为1500m2，建筑面积为3000m2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）的有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目分类管理名录（2018修订版）》：该项目属于：第十二大类、印刷和记录媒介复制业：30、印刷厂，应编制环境影响报告表，故邵阳兴文印刷有限公司特委托湖南宝清环保科技股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司派出技术人员，在现场踏勘调查、资料收集的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 本项目与邵阳市经济开发区金砖谷产业园的依托关系 本项目租赁邵阳市经济开发区金砖谷产业园19#栋B栋1楼、4楼标准厂房进行自动化彩色印刷生产，本栋共5层，2楼、3楼、5楼闲置，供电依园区配套的供电设施；供水由园区供水管网供水；排水为雨污分流制，雨水经雨水沟收集后排入红旗河；项目员工生活废水由化粪池处理，处理后经污水管网排入进站路污水处理厂，车间清洗废水由沉淀池处理，处理后经污水管网排入进站路污水处理厂。 项目员工食宿均依托工业园区配套的食堂和宿舍（位于金砖谷产业园综合楼内，本项目东北面约80m处，该食堂和宿舍已建成，可供给园区内企业员工食宿）。 3、建设内容及规模 （1）项目组成 本项目投资500万元，租用金砖谷产业园1栋空置厂房19#栋B栋1F和4F建设自动化彩色印刷生产线建设项目，占地面积为1500m2，建筑面积为3000m2。本项目具体建设内容见表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 内容 建设内容 基本情况 主体工程 生产车间 第一层，建筑面积约1000m2，砖混结构厂房，1楼车间主要设置印刷、过胶、裱纸、啤切等工序 第四层，建筑面积约600m2砖混结构厂房，4楼车间主要设置傅娟移膜、切割、丝网印刷、覆膜等工序； 储运工程 仓库 第四层，建筑面积约300m2，砖混结构厂房；第一层，建筑面积约400m2，砖混结构厂房 辅助工程 办公区 第四层，建筑面积约400m2，砖混结构厂房；第一层建筑面积200m2，砖混结构厂房 公用工程 供水 由邵阳市自来水厂公司提供 排水 车间地面清洗废水经沉淀池处理、生活废水经化粪池处理后排入进站路污水处理厂 供电 由邵阳市电网供应 环保工程 废水 车间地面清洗废水经沉淀池处理后经污水管网排入进站路污水处理厂 生活废水经化粪池处理后经污水管网排入进站路污水处理厂 废气 集气设备（2个）+光催化氧化装置+活性炭+排气管道+屋顶排放筒1根（排放高度15m） 危废暂存间 1间，30m3 垃圾桶 4个 生产固废储存间 1间，20m3 （2）项目用地现状及周围环境概况 本项目是租赁邵阳市经济开发区金砖谷产业园中19#栋B栋1F和4F厂房进行生产，周边均为箱包服饰和印刷企业，主要有湖南顺康鞋业有限责任公司、湖南纤亿鞋业有限公司、湖南益安鑫鞋业有限公司等企业，200m无居民居住。根据邵阳市宝庆科技工业园产业园区控制性详细规划——用地规划图可知，该地块属于工业用地。 （3）总平面布置 本项目是租赁邵阳市经济开发区金砖谷产业园中19#栋B栋第一层和第四层厂房进行生产，其中1F为西部为生产车间，东部为办公区；第四层西部为危废暂存间，北部为仓库，南部为生产车间，东部为办公区及车间出入口。其中第一层生产车间东面生产线分布为印刷、过胶、裱纸、啤切等工序；第四层生产车间生产线分布为覆卷移膜、切割、丝网印刷、覆膜等工序。生产固废储存间和危废暂存间均设置第四层。项目具体平面布置见附图2、附图3。 （4）产品方案 本项目的产品主要为纸箱、PVC贴花、PVC标牌、金属标牌， 项目产品方案见表1-2。 表1-2项目产品方案 序号 产品名称 单位 数量 1 纸箱 万个/年 200 2 PVC贴花 万平方/年 120 3 PVC标牌 万个/年 50 4 金属标牌 万个/年 1 （5）原辅材料消耗 项目生产过程中原辅材料消耗情况见表1-3。 表1-3 原辅材料消耗情况一览表 原料名称 单位 用量 最大储存量 来源 瓦楞纸 吨 300 10 外购 PVC车贴膜 吨 40 2 外购 金属标牌 万个 1.1 0.2 外购 水性油墨 吨 0.25 0.1 外购 油性油墨 KG 30 30 外购（已配好） 环保背胶 吨 0.5 0.1 外购 白乳胶 吨 0.5 0.1 外购 *主要原辅材料理化性质： 水性油墨：它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨可再生，无危害，回收好，耐擦、耐光热。 油性油墨：是具有一定流动性的浆状胶粘体，其主要成分是颜料、连接料、填充剂、稀释剂。 环保背胶：背胶的主要成分塑料，是一种碳多聚物，在常温下是固体，加热熔到一定程度为能流动且有一定粘性的液体粘合剂，其熔融后为浅棕色半透明或本白色。 白乳胶：是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘结层具有较好的韧性和耐性且不易老化。 （6）主要生产设备 表1-4 项目主要生产设备情况表 序号 设备名称 型号 数量 1 电脑切绘机 DE-BL;-950 1 2 电脑切绘机 DCG703016 1 3 电脑切绘机 DCG701512 1 4 全自动覆膜机 1600X2 1 5 电脑雕刻机 CNC Router 1 6 小型覆膜机 M206-402 1 7 自动丝印机 HSS04 2 8 电高温烤箱 820*1200*1500 1 9 曝光机 XWBGJ-01 1 10 磨切机 / 1 11 拆边机 / 2 12 印刷机 / 1 13 开槽机 / 1 14 压痕机 / 2 15 钉箱机 / 1 16 废纸打包机 / 1 17 粘箱机 / 1 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。 4、公用工程 （1）给水：供水由邵阳市自来水公司提供。厂区内生产、生活采用一个给水系统；消防采用专用给水系统。 （2）排水：项目排水系统采用雨污分流制。雨水通过专用的雨水管道收集，排入雨水沟。项目生活废水经化粪池预处理后经污水管网排入进站路污水处理厂处理后外排至资江，车间清洗地面废水经沉淀池处理后经污水管网排入进站路污水处理厂处理后外排至资江。项目用水情况见表1-5，项目水平衡图见图1-1。 表1-5 项目用水情况表 名称 数量 用水定额 日用水量m3 日排水量m3 年用水量 m3 年排放量m3 备注 职员及管理人员（不住宿即办公用水） 12人 45L/人·d 0.54 0.432 162 129.6 《湖南省用水定额》 车间清洗地面废水 / / 0.24 0.216 72 64.8 / 合计 / / 0.78 0.648 234 194.4 / 图1-1项目水平衡图 （3）供电：项目所需电力由邵阳市电网供应。 （4）消防：按《建筑设计防火规范》中的具体规定进行设计，配置室内外消防栓和便携式灭火器。 （5）固废收集：厂区内设置生活垃圾收集桶收集办公室生活垃圾，然后由环卫部门每天定时清运至生活垃圾填埋场处理；车间内产生的一般生产固废主要为纸质品边角料和不合格品，统一收集至原料仓库内的生产固废暂存间，定期外售。车间内产生的危险废物统一收集至原料仓库内的危废暂存间暂存，定期送有资质单位处理处置。 5、劳动定员和工作制度 项目建成后预计工作人员为12人，工作制度为每天8小时一班制，年工作300天，厂内员工食宿依托园区的宿舍和食堂。 6、投资概况 本项目总投资500万元，其中环保投资约50万元，环保投资所占比例为10%。项目主要投资情况一览表见表1-6，项目环保投资一览表见表1-7。 表1-6 项目主要投资情况一览表 序号 投资名称 金额 单位 1 租赁费用 50 万元 2 设备购置费用 300 万元 3 环保投资 50 万元 4 流动资金 100 万元 合计 500 万元 表1-7 环保投资情况一览表 序号 项目 投资内容 投资估算（万元） 1 废水 化粪池、雨污分流系统、排污管道 5 2 废气 集气设备+光催化氧化装置+排气管道+屋顶排放筒1根（排放高度15m） 30 3 噪声 厂房隔声、高噪声设备安装减振基座 10 4 固废 垃圾收集桶，危废暂存间，生产固废暂存间 5 5 合计 50 |
| （二）与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目位于邵阳市经济开发区金谷产业园内，租赁现有的标准化厂房进行印刷生产，标准化厂房为新建厂房，经现状调查，未发现遗留的环境污染问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

（一）自然环境简况(地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理环境 邵阳，旧名宝庆，位于湘中而偏西南。北障雪峰之险，南屏五岭之秀，资水横贯，邵水交汇，盆地珠连，丘陵起伏。自西汉置县，为郡为州为府，为一方之重镇。北邻娄底，南界永州，上通云贵，下接长衡。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，上瑞（上海—瑞丽）、二广（二连—广州）高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；207、320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；县道、乡道、村道，星罗棋布，畅通无阻；邵衡（邵阳—衡阳）、邵常（邵阳—常德）高速公路正在动工修建，形成纵横交错的交通网络，资江水运可达洞庭湖，交通十分便捷。 项目建设地位于邵阳市经济开发区世纪大道金砖谷产业园19#栋B栋1F和4F标准化厂房，东面临近世纪大道，北面靠近云峰路，交通便利。项目建设地具体地理位置见附图1。 2、地貌、地质 邵阳市属江南丘陵大地形区。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”，东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。 本项目所在区域地貌为丘陵地带，利用现有厂房进行生产，无需施工建设。 3、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1摄氏度，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5mm；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。（风向频率玫瑰图详见图2-1）。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，流域面积2068km2，干流长度112km，河床坡降0.79‰，河床宽80-150m；邵水每年平均径流量为11.47亿m3，平均流速0.5m/s，平均流量36.4m3/s，最大流量1350m3/s，枯水期平均流量0.64m3/s。 项红旗河为邵水支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，流经双清区高崇山镇的芦家冲，云山乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥（高家坝），至石桥乡马鞍村的鹅公咀汇入邵水。河长29km，流域面积60.72km2，河流坡降1.64‰，红旗河出口距邵水河口3.9km。河宽5~18m，水深1~4m，流量80~100L/s左右。 项目营运期生活污水经隔油池、化粪池预处理后进入世纪大道市政污水管网，再进入进站路污水处理厂处理达标后排放。 5、动植物 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立m。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 项目拟建地周边以为荒地，地上主要是杂草，项目评价范围内物种多为常见种，乔灌木主要为松、杉、樟、橘、继木等，草本植物主要有狗尾草、蒲公英等，主要野生动物为青蛙、田鼠、蛇等，无国家保护的珍稀植物、珍稀濒危动物分布。根据现场实际调查，项目周边没有受国家、省、市保护的名胜古迹、风景区、自然保护区。 6、邵阳市经济开发区概况 根据湘环评【2007】178号文件，邵阳市宝庆科技工业园规划环境影响评价报告书已获得环评批复。邵阳市宝庆科技工业园即为现在的宝庆工业集中区，宝庆工业集中区作为邵阳市“两型社会”示范区，推进新型工业化、新型城市化先导区，成立于2006年，规划面积18平方公里，与佘湖生态新城双龙紫薇产业园共同组成31平方公里的宝庆工业新城，城市主干道邵阳大道横贯东西，与上瑞高速东南互通相连接，主干道财桥路惯穿南北，北达火车货运站，南抵规划中的白马大道，园区“三横七纵”的主要交通路网陆续拉通，交通十分便利，区位优势明显。园区以财神路为界，以西7平方公里为“综合配套区”，规划中的邵阳市行政中心和文化中心位于综合配套区，财神路以东11平方公里为“产业园区”，重点发展“先进机械制造产业、电子信息、生物医药”等主导产业。 7、宝庆工业集中区排水规划 （1）宝庆工业集中区排水规划目标： 近期：改造已建合流制排水管网，规划新区采用完全分流制排水系统；管网覆盖率达90％；污水处理率达90％；污水处理达到二级处理深度，出水水质达到一级A标准。 远期：完全建成分流制排水系统；管网覆盖率达100％；污水处理率达100％：工业废水处理率达到100％。 （2）排水体制：根据排水体制分析和宝庆工业集中区现状与现实情况及社会经济发展水平，本规划区域应采用完全分流制排水体制；已建合流制管网系统应改造为完全分流制管网系统；工业废水接入城镇排水系统的水质应按有关标准执行，不应影响城镇排水管渠和污水处理厂等的正常运行；不应对养护管理人员造成危害；不应影响处理后出水的再生利用和安全排放，不应影响污泥的处理和处置。 （3）污水量及污水处理厂规划： 宝庆工业集中区污水分别排至已建的进站路污水处理厂（24.77km2，规划污水量约8.0万m3/d）。位于进站路西侧，邵阳大道北侧，毗邻红旗河。纳污范围为整个宝庆工业集中区规划范围，考虑周边区域发展，纳污面积约2939公顷。 （4）污水管网规划： 输送腐蚀性污水的管渠必须采用耐腐蚀材料，其接口及附属构筑物必须采取相应的防腐蚀措施。工业内经常受有害物质污染场地的雨水，应经预处理达到相应标准后才能排入排水管渠。污水管道和附属构筑物应保证其密实性，防止污水外渗和地下水入渗。宝庆工业集中区排水专项规划污水干管采用平行式和正交式相结合的方式进行布置。 （5）雨水排放口规划：雨水规划的基本原则是利用自然排水条件，因势利导，顺其自然就近排入水体，以减少建设费用。由于规划区域为丘陵地区，地形变化复杂，雨水规划只能根据各汇水区分片进行，干管均按现有冲沟和城市道路网络进行敷设，顺地形地势就近排入红旗河。建成区已建合流制排水系统的部分进行分流制改造，新建区域采用雨污分流的排水体制。规划范围内共设20个较大的排水分区及排放口。 （6）雨水管网规划：宝庆工业集中区排水专项规划雨水干管（渠）亦采用正交布置与平行布置相结合的方式，以正交布置为主；规划雨水管道分散出流，以排洪渠、河流等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路或现有冲沟顺坡排放，采用重力流自排，由管道收集后就近排入附近排洪渠，在保证雨水、污水不混接的前提下，设计可以尽量利用现状及规划河道，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走，减小管径。 8、邵阳市“金砖谷”基本情况 中国（中部）快时尚产业金砖谷坐落在邵阳经开区世纪大道，升级于邵阳宝丰国际服饰箱包城，根据轻工产业的升级搬迁和快时尚轻工产业发展的需要，与时俱进，扩大规模，优化功能，提质升级，计划打造“财富聚集之谷、产业聚集之谷、人才聚集之谷”，简称“金砖谷计划”。该项目于2016年开工建设，一二期总投资约10亿元，占地面积340亩，总建筑面积40万平方米，标准化厂房35栋，可接纳入园品牌服饰（箱包）企业100余家。 配套设施建设：目前，区域内的交通主干道已经建好，市政排水管网已基本敷设完成，企业陆续入驻，供电、供汽、供水等基础设施均已建设完成或与邵阳市基础设施连通，远期规划进行支路的建设及配套市政给排水管网的敷设。本项目生活废水排入进站路污水处理厂，尾水再通过专管排入资江。

# 三、环境质量状况

1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判定 根据邵阳市全市2019年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（ug/m3） 标准值/（ug/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14.58 60 24.30 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 PM10 年平均质量浓度 59.42 70 84.89 达标 PM2.5 年平均质量浓度 43.25 35 123.57 超标 CO 年平均质量浓度 1.09 / / 达标 O3 年平均质量浓度 126.58 / / 达标 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。目前，影响邵阳市环境空气质量的主要污染物是PM2.5和PM10。因此，根据以上判断，邵阳市全市大气环境不属于达标区。 造成超标原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 （2）基本污染物环境质量现状 本项目厂址位于邵阳市经济开发区，大气环境质量现状数据引用了邵阳市常规监测点“市化工厂”2019年1月~2019年12月的检测数据，监测点位于邵阳市经济开发区办公楼楼上。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。 表3-2 大气环境质量现状监测结果表 单位（ug/m3） G1 邵阳市环保局常规监测点 监测因子 PM10 PM2.5 NO2 CO（mg/m3） SO2 O3 测值范围 38-97 22-84 12-38 0.8~1.6 7~19 78~187 平均值 66.3 46.8 24.4 1.2 14.9 126.6 （GB3095-2012）二级年均标准值 70 35 40 4（24小时平均值） 60 160（日最大8小时平均值） 达标情况 达标 超标 达标 达标 达标 达标 由表3.2中监测数据可知，PM10、SO2、NO2年平均质量浓度、O38h、CO日平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （3）其他污染物环境质量现状数据 本项目引用邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司《安踏智能制造产业基地建设项目环境影响报告表》监测数据，邵阳市宝瑞峰体育科技有限公司位于本项目东南面200m，监测单位为湖南华科环境检测技术服务有限公司，监测时间为2019年4月10日至4月16日。 （1）监测布点及监测因子 设置了1个环境空气质量现状监测点，位于G1荷兴村居民点，距离本项目450m，监测项目为TVOC。 （2）监测结果 环境空气质量现状监测结果列于表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准/ （μg/m3） 监测浓度范围/（μg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率（%） 达标情况 G1 TVOC 8小时平均 600 17-23 1.9 0 达标 由表3-3可知：TVOC监测结果能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1中的相关标准限值。 2、水环境质量现状 环评引用湖南金利隆肥业有限公司《年产20万吨复合肥生产及化肥淡储项目环境影响报告书》中湖南中润恒信环保有限公司于2018年6月12日至2018年6月14日对红旗河进行水质监测的历史数据，环评引用《邵阳市第一人民医院医疗综合楼（含儿童医疗体系）建设项目环境影响报告书》监测断面数据，邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2017 年 5 月 21 日~5 月 23 日进行监测； 监测断面为： W1：红旗河：靠近湖南金利隆肥业有限公司红旗河上游200m处， W2：红旗河：靠近湖南金利隆肥业有限公司红旗河下游500m处。 W3：洋溪沟入资江口资江上游 500m； W4：洋溪沟入资江口资江下游 1000m； 本项目尾水入红旗河排污口与监测断面相距较近，所引用监测资料能反映项目区域地表水环境质量现状。具体监测及评价结果见表3-4。 表3-4 地表水环境质量监测结果表 单位：mg/L 监测点位 监测项目 浓度范围值 均值 超标倍数 超标率 GB3838-2002Ⅲ类标准 W1 pH（无量纲） 7.41~7.57 7.45 0 0 6～9 COD 33~34 33.2 0 0 ≤20 BOD5 9.2~10.7 9.8 0 0 ≤4 NH3-N 0.218~0.314 0.258 0 0 ≤1.0 SS 6~7 6.5 0 0 / 总磷（以P计） 0.04~0.08 0.06 0 0 ≤0.2 总氮 0.64~0.84 0.71 0 0 ≤1.0 *粪大肠菌群（个/L） 90~110 98 0 0 ≤10000 W2 pH（无量纲） 7.52~7.63 7.59 0 0 6～9 COD（mg/L） 34~35 34.5 0 0 ≤20 BOD5（mg/L） 9.0~10.3 9.6 0 0 ≤4 NH3-N（mg/L） 0.219~0.267 0.257 0 0 ≤1.0 SS 7~8 7.6 0 0 / 总磷（以P计） 0.06~0.11 0.08 0 0 ≤0.2 总氮 0.87~0.91 0.89 0 0 ≤1.0 *粪大肠菌群（个/L） 110~130 120 0 0 ≤10000 W3 pH(无量纲） 7.71～7.81 7.75 0 0 6～9 SS 9～13 11 0 0 / COD 12.6～13.8 13.3 0 0 ≤20 BOD5 1.2～1.3 1.23 0 0 ≤4 NH3-N 0.57~0.61 0.59 0 0 ≤1.0 粪大肠菌群（个/L） 7800~8200 7967 0 0 ≤10000 W4 pH(无量纲） 7.65～7.77 7.72 0 0 6～9 SS 14～17 15.3 0 0 / COD 13.8~14.8 14.5 0 0 ≤20 BOD5 1.5～1.6 1.53 0 0 ≤4 NH3-N 0.60-0.64 0.63 0 0 ≤1.0 粪大肠菌群（个/L） 8300~8600 8433 0 0 ≤10000 由表3-3可知，W1、W2、W3、W4断面COD、BOD5均超标，其他各项监测数据都满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。COD、BOD5的超标原因是由于邵阳市进站路污水处理厂已经建成运行，但其配套的污水截污管道尚不完善，区域生活污水可能存在直接进入水体，导致COD、BOD5超标，环评建议邵阳经开区政府应加快截污管道的建设，减少生活废水直接排入红旗河。 3、声环境质量现状调查与评价 邵阳市新安监测公司于2020年3月16～17日对项目所在地的声环境质量进行了现场监测，监测点位为项目地厂房外南面，项目地厂房外东面，项目地厂房外北面，项目地厂房外西面；项目地厂房4楼中央以及项目地东面130m的世纪大道西侧，监测数据见表3-5： 表3-5 厂界噪声监测表 单位：dB（A） 采样点位 3月16日 3月17日 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间≤65 夜间≤55 N1项目地厂房外南面 56.1 39.1 55.4 38.8 N2项目地厂房外东面 54.8 40.3 56.5 39.8 N3项目地厂房外北面 56.9 39.0 56.9 38.8 N4项目地厂房外西面 55.4 38.5 55.9 39.5 N5项目地厂房4楼中央 49.8 36.0 48.2 36.5 N6项目地东面130m的世纪大道西侧 58.7 42.7 58.3 42.3 昼间≤70 夜间≤55 备注：昼间时间6:00~22:00，其余为夜间。 由上表可知，拟建地区域噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类及4a类标准限值。 4、生态环境状况 项目位于产业园区内，区域内植被以人工绿化苗木为主，植物种类单一，主要有樟树、桂花、柳树等，并伴有少量野生杉、桃、梨等。现场调查时，项目所在区域未发现重点保护的野生、珍稀濒危动物和重点保护的古树名木，生态环境一般。 环境保护目标： 项目周边200m范围内无居民居住，主要环境保护目标详见下表。 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护内容 环境功能区 相对厂区方位 相对厂区距离/m X Y 荷兴村散户 554262.47 3016193.96 居民，10户约40人 二类 北 200-500 荷兴村散户 554819.02 3015878.81 居民，5户（约25人） 二类 东南 200-500 荷兴村散户 554867.25 3015845.43 居民，20户（约80人） 二类 南 200-500 高崇山镇 555710.51 3016308.56 居民，230户（约805人） 二类 东 500-2500 滨江街道 555664.35 3014516.99 居民，180户（约630人） 二类 南 500-2500 火车站乡 552948.78 3015369.76 居民，300户（约1050人） 二类 西 500-2500 兴隆街道 553900.73 3016940.01 居民，180户（约735人） 二类 北 500-2500 表3-7 地表水环境保护目标一览表 名称 保护要求 相对厂区方位 相对厂址距离/m 相对厂址高差/m 与项目废水排放口相对距离/m 红旗河 农业灌溉用水，（GB3838-2002）III类 西南面 2000 -30 - 资江 渔业用水，（GB3838-2002）III类 西面 6100 -65 -

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水： 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 表4-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 污染物 标准值 单位 依据 pH 6～9 -- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 CODCr ≤20 mg/L BOD5 ≤4 mg/L 氨氮 ≤1.0 mg/L 2、环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，特征因子TVOC参考执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求； 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称 浓度限值 标准来源 日平均 1小时平均 SO2 150µg/Nm3 500µg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级 NO2 80µg/Nm3 200µg/Nm3 PM2.5 75µg/Nm3 / PM10 150µg/Nm3 / O38h 160µg/Nm3 200µg/Nm3 CO 4mg/Nm3 10mg/Nm3 总挥发性有机物(TVOC) 8h平均：600µg/Nm3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求 3、声环境： 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 适用区域 等效声级Leq dB（A） 昼间 夜间 3 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物： VOCs排放浓度执行湖南省地方标准《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放标准。 表4-4 VOCs执行标准 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 排气筒高度（H≥15m） 挥发性有机物（VOCs） 100 4.0 2、水污染物： 生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准；氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表4-5 污水执行标准 项目名称 单位 B等级 COD mg/L 500 BOD mg/L 350 SS mg/L 400 NH3-N mg/L 45 3、噪声： 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 4、固体废物： 一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）（2013年修正），生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及（2013年修改单）。 |
| 总量控制指标 | 本工程无生产废水排放，生活污水排放量129.6t/a，经市政污水管网汇入进站路污水处理厂深度处理。建议总量控制指标如下表。 表4-6 建议总量控制指标一览表 单位：t/a 污染物 排放量 建议总量控制指标 COD 0.026 计入进站路污水处理厂总量指标 NH3-N 0.0039 |

# 五、建设项目工程分析

（一）项目工艺流程及产污环节简述 项目生产的产品主要为包装纸箱、PVC贴花、PVC标牌、金属标牌，工艺流程简图见图5-1、5-2、5-3。 图5-1 纸箱生产工艺流程图 工艺流程简述 纸箱生产工艺流程简述 ①印刷：由印刷部件的供墨装置向印版供墨，油墨只能供到印版的图文部分，最后将印版上的油墨转移到橡皮布上，再利用橡皮滚筒与压印滚筒之间的压力，将橡皮条上油墨转移到纸上，完成一次印刷，印刷过程中采用水性油墨，会产生少量的有机废气。 ②过胶：对于已印刷过的产品将将进行过胶处理，过胶属于印后加工的一种工艺，此过程产生有机废气。 ③裱纸：将印刷好的面纸与底纸进行贴合，过程中将产生少量的有机废气。 ④啤切：利用模切机将加工好的纸板切合成指定的形状，啤切过程中将产生一定的边角料和粉尘。 ⑤ 装订（黏胶）：将啤切过后的纸板利用粘箱机组装成纸箱，成盒过程中要使用白乳胶对包装盒进行粘合，黏胶过程中将产生少量的有机废气。 ⑥包装打包：对组装过后的成品进行检验，挑选出不合格产品，合格产品进行入库。 PVC贴花和PVC标牌生产工艺流程简述 图5-2 PVC贴花和PVC标牌生产工艺流程图 PVC贴花和PVC标牌工艺流程简述： ①覆卷移膜：将薄膜附上粘合剂（白乳胶），将其与印好的纸张印刷品经滚筒和加热滚筒加热后和在一起，形成纸塑合一的产品，该过程中会产生少量的有机废气。 ②切割：经覆卷移膜后的产品通过电脑切绘机根据客户要求进行切割，该过程会产生少量粉尘。 ③电烤：对产品进行覆卷移膜后将将用电烤箱对产品进行干燥，该过程将有一定的废气产生。 ④包装：经验合格后包装成品。 金属标牌生产工艺流程简述 图5-3金属标牌加工工艺流程图 （3）金属标牌工艺流程简述： ①切割及表面处理（外包）：将金属片按厂家要求进行切割，然后金属表面进行简单的机械处理，该过程中会产生少量的粉尘。 ②丝网印刷：将经过表面处理的金属片放到自动丝印机上面进行印刷，该过程中会使用油性油墨，主要会产生有机废气。 ③覆膜：将丝网印刷后的产品进行覆膜，将薄膜附上粘合剂经橡皮滚筒和加热滚筒加压后合在一起，形成产品，该过程中会产生少量的有机废气。 ④电烤：对产品进行覆卷移膜后将将用电烤箱对产品进行干燥，该过程将有一定的废气产生。 ⑤成型包装：将覆膜后的合格产品进行包装。 （二）主要污染工序： 1、施工期污染源分析 本项目为租赁现有厂房进行生产，施工主要为设备安装。本项目施工期所产生的污染主要为设备安装时的噪声等，随着施工期结束，污染源也随之消失。 2、营运期污染源分析 （1）废水 营运期废水为车间清洗地面废水和生活废水。 ①车间清洗地面废水 项目车间地面用拖把拖洗，不冲洗。车间清洗地面用水按2L/m2•月计，车间建筑面积3000m2，则车间清洗地面用水量为72t/a，污水量按用水量的90%，则车间清洗地面用水量为64.8t/a，主要污染因子为SS，浓度约300mg/L，产生量约0.019t/a。经沉淀池处理后可到达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入市政管网后进入进站路污水处理厂。 ②生活废水 根据本项目劳动定员12人，均不在公司食宿，其废水产生量按《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中办公楼（不带食堂）的45L/人·d计，则用水量为0.54m3/d，162m3/a，排污系数按80%计，废水排放量为0.432m3/d，129.6t/a。 废水产生情况见表5-1。 表5-1 项目运营期生活污水产排情况表 污水量 （t/a） 污染物 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准mg/L/《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 162 CODCr 300 0.039 200 0.026 500 BOD5 150 0.02 120 0.016 300 NH3-N 30 0.0039 30 0.0039 45 SS 300 0.039 100 0.013 400 石油类 20 0.0026 13 0.0017 20 项目生活废水产生量为129.6t/a，生活废水经化粪池处理，其污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、石油类等，经上述处理后的废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）B级标准，经污水管网再进入进站路污水处理厂，最终排放至资江。 （2）废气 本项目营运期产生的废气污染主要是颗粒物和生产过程产生的挥发性有机物。 ①颗粒物 根据生产工艺流程分析，项目生产过程中会产生少量的颗粒物，主要在啤切、切割过程中，该生产过程中产生颗粒物较大，一般沉降于生产车间内，故为无组织排放。 ②挥发性有机物 根据生产工艺流程分析，项目生产过程中生产过程中产生VOCs的原材料有水性油墨、油性油墨、环保背胶、白乳胶，均会有挥发性有机废气产生。其中水性油墨用量为250kg/a，油性油墨用量为30kg/a，环保背胶和白乳胶用量各为0.5t/a，使用过程中VOCs挥发量按5%计算，环保背胶和白乳胶使用过程中产生的VOCs为约0.05t/a；根据《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》可知，水性油墨中VOCs 含量为约 5%，本项目按5%计算，水性油墨用量为0.25t/a，则水性油墨使用过程中VOCs的产生量为0.0125t/a；油性油墨中VOCs含量约30%，本项目油性油墨用量为0.03t/a，则油性油墨使用过程中的VOCs含量为0.009t/a。 生产过程中覆膜工序根据类比《邵阳市湘华印务包装有限公司包装制品生产线建设项目》（该项目有部分产品使用的生产工艺与本项目生产工艺相同），覆膜、电烤工序有机废气的产生量分别为覆膜原材料消耗量的2%，则项目覆膜、电烤工序产生的挥发性有机废气为0.8t/a。 综上所述，项目生产过程中挥发性有机废气产生量共0.8715t/a，挥发性有机废气以VOCS计，为胶粘、印刷工序、覆膜、电烤工序产生的，项目拟在一楼和四楼的胶粘、印刷工序、覆膜、电烤工序设置集气罩，VOCs废气经集气罩（风量为3000m3/h）收集后通过光催化氧化和活性炭（四楼）处理，经处理后通过15m排气筒排放。集气罩的收集效率按80%计算，光催化氧化和活性炭处理效率为95%，则生产车间VOCs产排情况见表5-2。 表5-2 项目生产线VOCs产排情况一览表 污染源 排放方式 主要污染源 产生 源强kg/h 产生浓度mg/m3 排 气 量 m3/h 排放 源强kg/h 排放 浓度 mg/m3 排放量 t/a 有组织排放 VOCs 0.2905 96.83 3000 0.0145 4.84 0.66 无组织排放 VOCs 0.087 排放量为0.209t/a，面源参数为长度100m，宽度15m，高度8m （3）噪声 项目营运过程中产生的噪声主要是设备噪声，项目主要产噪设备有电脑切绘机、覆膜机、雕刻机、印刷机、丝印机等，设备噪声源强在正常情况下约65-90dB（A)，主要噪声源见表5-3。根据噪声特性，在经噪声防治和污染源控制上采取厂房隔声、设备减振安装等综合防治措施后，能降低一定的噪声。 表5-3 项目主要设备噪声源强 序号 设备名称 噪声级dB（A） 1 电脑切绘机 80-90 2 全自动覆膜机 70~80 3 电脑雕刻机 70~85 4 小型覆膜机 65~75 5 曝光机 70~80 6 自动丝印机 70~85 7 印刷机 75~90 8 开槽机 70~85 9 废纸打包机 65~75 10 钉箱机 65~75 （4）固废 项目营运期固体废物主要有各类产品生产过程中的边角料（含废料）、废油墨桶、废机油、废抹布和员工生活垃圾。 项目切纸和模切阶段会产生一定量的边角料，各工序加工过程中也会产生一定量的不合格品。类比同类行业，废弃边角料和不良品产生总量约为成品总量的5%，据业主介绍本项目成品总量为350t/a，则本项目废弃边角料和不合格品产生总量为17.5t/a，经收集后外卖。 废油墨桶：项目生产需用到油墨，使用过程中会产生废油墨桶，产生量约为0.003t/a，属于危险固废，交由资质单位处理。 废机油、废抹布：项目生产设备进行维修、更换润滑油等过程会产生废机油、废抹布等，产生量约为 0.3t/a，属于危险固废，交由资质单位处理。 废UV灯管和活性炭：项目在对废气进行处理的工程中将会产生废UV灯管和废活性炭，产生量分别约为废UV灯管0.01t/a和废活性炭0.5t/a。 项目职工人数为12人，日常工作办公会产生生活垃圾，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，职工产生的生活垃圾量为6kg/d，1.8t/a。 综上所述，项目固体废物产生情况见下表5-4。 表5-4 本项目固废产生情况表 序号 固废名称 产生量 固废种类 拟采取的处理措施 1 边角料和不合格品 17.5t/a 一般固废 经收集后外售 2 生活垃圾 1.8t 一般固废 经收集后定期交由当地环卫部门处理 3 废油墨桶 0.003t/a 危险固废HW49、 危废代码900-041-49 经收集后暂存危废间，交由资质单位处理 4 废UV灯管、废活性炭、废机油、废抹布 0.81t/a 危废类别 HW29含汞废物（危险代码900-023-29）、HW12染料、涂料废物（危险代码：264-013-12）HW08（危废代码900-214-08）、HW49（危废代码900-041-49）

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓 度及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | VOCS | 有组织 | 0.8715t/a ，96.83 mg/m3 | 0.66t/a ，4.84mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.209t/a | 0.209t/a |
|  |  | 颗粒物 | 无组织 | 少量 | 少量 |
| 废 水污染物 | 生活废水 | 污水量 | 129.6t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L，0.039t/a | 200mg/L，0.026t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.02t/a | 120mg/L，0.016t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0039t/a | 30mg/L，0.0039t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.039t/a | 100mg/L，0.013t/a |
|  |  | 石油类 | 20mg/L,0.0026t/a | 13mg/L，0.0017t/a |
|  | 车间地面清洗废水 | SS | 300mg/L，0.019t/a | 100mg/L，0.0019t/a |
| 固废污染物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 统一收集后由环卫部门定期清理 |
|  | 生产车间 | 废UV灯管、废活性炭、废机油、废抹布 | 0.81t/a | 暂存厂内，交由有资质单位处理 |
|  |  | 废油墨桶 | 0.003t/a |  |
|  |  | 边角料和不合格品 | 17.5t/a | 收集后外售综合利用 |
| 噪声 | 主要噪声设备有电脑切绘机、覆膜机、雕刻机、印刷机、丝印机等，噪声源强65-90dB（A),采取厂房隔声、设备减振安装等综合措施后，能一定程度的降低噪声，对周围环境影响较小。 |
| 主要生态影响：项目租用已建成厂房，不新增用地，无水土流失和植被破坏，对生态环境影响小。 |
| 七、环境影响分析 （一）施工期环境影响分析 本项目为租赁现有厂房进行生产，施工主要为设备安装及环保设施的建设。本项目施工期所产生的污染主要为设备安装时的噪声、粉尘以及设施安装时所产生的固废等，设备安装时所产生的粉尘量较少，且为无组织排放，通过加强场内通风，对环境影响不大；安装设备时的噪声为间断性，同时要求建设方合理安排时间，做好隔声措施；施工期所产生的固废交由环卫部分清运，所有污染物都得到有效处置，随着施工期结束而消失。 综上所述，施工期污染对环境影响不大。 （二）营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）、评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 本项目车间清洗地面废水和生活废水经化粪池和沉淀池处理后最终进入进站路污水处理厂深度处理，生活污水排放方式为间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 （2）、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 项目生活污水和车间清洗地面废水产生量较少，生活污水和车间清洗地面废水经化粪池和沉淀池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进站路污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后尾水排放至资江。 综上，本项目对地表水环境影响可接受。 （3）、废水入进站路污水处理厂的环境可行性 进站路污水处理厂自2017年正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，目前处理规模为8万t/d，水质排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A 排放标准，纳污范围为整个宝庆工业集中区规划范围。 本项目生活废水和车间清洗地面废水量较少，水质成份简单，因此本项目生活污水和车间清洗地面废水不会对进站路污水处理厂水质和水量造成冲击性的影响。 表7-2 废水处理厂设计进水水质要求（单位mg/L） 项目 CODcr BOD5 SS NH3-N pH 色度（倍） 《污水综合排放标准》三级标准 500 300 400 45 6~9 64 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水进入进站路污水处理厂深度处理措施可行。 4、地表水环境影响评价结论 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目地面清洗地面废水和生活废水进入污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 （2）污染源排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-3。 表7-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活废水 COD、NH3-N、SS 进站路污水处理厂 间断排放 1# 生活污水处理系统 厌氧（化粪池） DW001 符合 企业生活排口 2 车间清洗地面废水 SS 进站路污水处理厂 间断排放 2# 沉淀池 厌氧（沉淀池） DW001 符合 企业生活排口 ②废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-4。 表7-4 废水间接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A/《污水综合排放标准》一级（mg/L） 1 废水排放口DW001 554585.74 3016158.74 129.6 进站路污水处理厂 间断排放 全天 进站路污水处理厂 COD 50 SS 10 NH3-N 5（8） ③项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-5。 表7-5 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)/《污水排入城镇下水道水质标准》 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 COD 三级标准 500 SS 400 NH3-N 45 ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-6。 表7-6 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 50 0.0065 SS 10 0.0013 NH3-N 5 0.00065 全厂排放口合计 COD 0.0065 SS 0.0013 NH3-N 0.00065 ⑤地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表3。 2、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 2.1 大气评价等级判定 按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为： 式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-7。 表7-7 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-8，所采用的污染物评价标准见表7-9。 表7-8 估算模式所用参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 40.0 °C 最低环境温度 -10.0 °C 土地利用类型 一类工业用地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / 表7-9 评价因子和评价标准表 评价因子 标准值（mg/m3） 标准来源 挥发性有机物 100 《印刷业挥发性有机物排放标准》 项目面源参数详见表7-11。 表7-10 项目矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 1 生产车间 554593.51 3016191.35 271.59 10 10 10 6 2400 正常 挥发性有机物 0.0145 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-11 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(ug/m3) Cmax (ug/m3) Pmax(%) D10%(m) 矩形面源 挥发性有机物（VOCs） 1200 45.15680 3.7640 / 由上述预测结果可知，本项目Pmax最大值为3.7640%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取2.5km。 2.2大气环境影响评价结论 项目大气环境影响评价等级为二级，根据工程分析以及上述估算结果可知，VOCs低于《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放标准，排放速率满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装行业的要求。无组织排放VOCs最大落地浓度能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2—2018）附录D 中表 D. 1的限值要求 综上分析，项目大气环境影响可接受。 2.3大气污染控制措施可行性 本工程有机废气采取的治理措施工艺流程如下图所示。 图7-1 挥发废气处理工艺流程图 1）有组织 工艺流程说明： 废气收集：印刷、乳胶、覆膜等工序均在密闭车间内进行，上方均设置有集气罩，车间内采用上送风下抽风方式，使得工作时均呈微负压状态，保证挥发性有机物被抽风系统抽吸效率。 废气处理：根据挥发性有机物易溶于被吸附的特点，采用光催化氧化+活性炭对挥发性有机物进行处理，最后由1根15m排气筒高空排放。由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。目前挥发性有机物处理均采用光催化氧化+活性炭吸附的方式，使废气经光催化氧化后与活性炭充分接触，去除效率较高。在采取以上措施后，VOCs、低于《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放标准，措施可行。 2）无组织 建设单位应采取如下措施，以减少项目无组织废气产生量： ①从源头上控制大气污染物的无组织排放。建设单位在生产过程中应加强对排发车间的监控力度，最大可能的实现封闭式作业，杜绝敞开式作业，避免生产过程中无组织排放量增大，大气污染物过度无组织排放。 ②加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏。 ③加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 ④合理布置车间，将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 采用上述措施后可减少本项目的无组织气体的排放。 2.4大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放清单如下所示. 表7-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 DA001 VOCs 4.84 0.0145 0.66 一般排放口合计 VOCs 0.66 有组织排放总计 有组织排放总计 VOCs 0.66 表7-13 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产物环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 1 生产车间 胶粘、印刷、覆膜 VOCs 密闭、光催化氧化+活性炭吸附 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放标准 2000 0.209 无组织排放总计 VOCs 0.209 表7-14 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 VOCs 0.66 2.5大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表2。 通过上述分析，本项目污染物在落实各污染防治措施之后，污染对周围环境影响不大，因此从环境空气影响角度考虑，本项目具有环境可行性。 3、噪声环境影响分析 营运期噪声主要是车间设备噪声，本项目主要噪声设备为电脑切绘机、覆膜机、雕刻机、印刷机、丝印机等。根据工程分析章节分析可知：设备噪声源强为70-85dB（A)，通过厂房隔声、噪声设备安装减振基座等再经距离衰减在厂房外噪声强度可降低20dB（A)以上。 考虑到项目周边200m范围内没有敏感目标，且项目夜间不生产。本报告噪声影响分析主要预测项目厂界噪声昼间的达标情况。本次声环境影响预测评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中所推荐的预测模式。在预测计算中仅考虑了声传播距离引起的衰减，其它衰减因素均不考虑，其计算模式如下： 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 结合项目平面布置图，项目新增噪声源与检测背景值叠加见表7-15。 表7-15 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 方位 噪声源 距声源点最近距离（m） 贡献值 是否 达标 东面厂界 90 30 53.45 达标 西面厂界 30 53.45 达标 根据表7-10预测结果可知，项目噪声源经厂房隔声和距离衰减以后，项目厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求。项目营运期噪声对声环境影响较小。 4、固废环境影响分析 项目营运期固体废物主要有各类产品生产过程中的边角料（含废料）、废油墨桶、废机油、废抹布和员工生活垃圾。 （1）边角料和不合格品 根据工程分析，本项目啤纸、包装打包阶段产生的边角料和各阶段产生的不合格品共计17.5t/a，此部分固体废物主要是由纸制品构成，项目拟对此部分废物集中收集后外售至其他企业综合利用，并在原料仓库内设置有边角料和不合格品暂存间。 （2）危险废物 废油墨桶、废活性炭、废机油和废抹布经收集分类收好后暂存于危废间，定期交由资质单位处理。 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目在主生产厂房内设置一个危废固废暂存间，面积约30m3。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洁。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目各危险废物对周围环境影响较小。 （3）生活垃圾 项目职工人数为12人，日常工作办公会产生生活垃圾，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，职工产生的生活垃圾量为6kg/d，1.8t/a。在厂区内设置垃圾桶分类收集生活垃圾，生活垃圾经收集后由环卫部门定期清理。 综上所述，在采取上述措施后，项目营运期固废对外环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附表 A（地下水环境影响评价行业分类表），本项目属于“N轻工”中“114、印刷：文教、体育、娱乐用品制造、磁材料制品”，应编制报告表，因此，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 本项目为印刷厂项目，同时属于包装装潢及其他印刷工程，根据环境影响评价技术导则 土壤环境(HJ 964-2018)，本项目土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，无需进行土壤评价，同时本项目在已建好的标准化厂房内，不需对厂房进行平整，对土壤影响较小。 （三）环境管理及措施 （1）环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ⑤要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 ⑥加强各生产车间、工段的环境卫生管理：督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。及时将生产过程中产生的各类固废送至暂存场所，严禁露天堆放。 （3）环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，大气二级评价应提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。本项目大气污染源监测计划见表。 表7-16 有组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 DA001 VOCs 1次/半年 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放标准 表7-17 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 厂界外1m VOCs 1次/半年 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放标准 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水污染源监测计划见表7-18。 表7-18 废水污染源监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测 设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 COD 手工 / / / / 3个瞬时样 1次/半年 重铬酸盐法 NH3-N 纳氏试剂分光光度法 SS 重量法 （2）排污口规范化设置 排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的要求，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。 2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌。 3）环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表7-19，环境保护图形标志的形状及颜色见表7-20。 表7-19 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废水排放口 表示废水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 5 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 表7-20 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 （四）产业政策相符性分析 本项目为新建项目，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类、淘汰类建设项目。根据中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）（工产业[2010]第 122 号）》，本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。因此，项目建设不违背国家产业政策。 （五）选址合理性分析 本项目位于租用金砖谷产业园1栋空置厂房19#栋B栋（1F、4F），三面临路，交通便捷，方便原材料、产品的运输，项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后对周围环境影响不大，不会造成区域环境功能的明显改变。项目最近居民点有280m，距离较远，且项目厂房内车间为封闭式结构，有厂房间隔，污染源强较小，且各类污染物经过有效措施治理之后，对周围环境影响较小。故从环保角度来说选址可行。 （六）规划相符性分析 根据《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划—土地用地规划图》可知，本项目所处地块属于一类工业用地，且属于印刷行业，因此本项目符合用地规划。 （七）平面布置合理性分析 本项目位于邵阳经济开发区世纪大道金砖谷产业园内的19#栋B栋的一层和四层，其中一层为生产车间、仓库及办公区，四层为仓库、生产车间、危废暂存间及办公区。厂区设有两个出入口，四层主出入口位于东北角，一层主出入口位于西侧，两个出入口都与云峰路联通，方便车辆进出。员工住宿依托园区食堂与宿舍，周围200m内无敏感点，避免对周围环境造成较大影响。项目排气筒和污水处理设施选址均合理，因此，本项目总平面布置是合理的。 （八）建设项目环境保护设施竣工验收一览表 根据工程实际情况，该项目竣工环境保护设施见表7-21。 表7-21 建设项目环境保护竣工环境保护验收一览表 项目 处理对象 设施名称 处理效果 验收标准 验收主体 废水处理措施 生活废水 化粪池 达标排放 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准 自主验收 车间地面清洗废水 沉淀池 达标排放 废气处理设施 车间有机废气 集气罩、光催化氧化+活性炭吸附装置、密闭车间 达标排放 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放标准 噪声处理设施 设备噪声、机械噪声 隔声、减震 确保达标排放 工业企业厂界噪声排放标准》中3类昼间标准限值 固废处理措施 生活垃圾 垃圾收集点 确保固废集中收集 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）； 废油墨桶、废机油、废抹布 危废暂存间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及（2013年修改单） 废边角料、不合格产品 收集桶 《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订） |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容类型 排放源（编号） 污染物名称 防治措施 预期治理效果 大气污染物 营 运 期 生产车间 VOCs 密闭车间，集气罩收集，光催化氧化+活性炭装置，排气筒外排 《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放标准 水污染物 营运期 厂区 生活污水 生活污水和车间清洗地面废水通过化粪池和沉淀池处理，再进入邵阳大道污水管网，进入进站路污水处理厂 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 车间清洗地面废水 固体污染物 营运期 一般固废 废边角料 统一收集，定期由原厂家进行回购处理 妥善处置，对环境影响小 不合格产品 危险废物 废油墨桶、废机油、废抹布 储存于危废暂存间，委托有资质单位处置 生活垃圾 交由环卫部门定期清运，统一处置 噪声 营 运 期 机械设备噪声 厂房隔声、设备机械减震，选用低噪设备 《工业企业厂界噪声排放标准》中3类昼间标准限值 进出车辆噪声 绿化带、加强管理 生态影响： 项目周边为工业厂房，租用已建成厂房，不新增用地，无水土流失和植被破坏，对生态环境影响小。

# 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 邵阳兴文印刷有限公司是一家从事印刷事业的企业，为满足三一重工企业、园区企业等包装物供应需求，邵阳兴文印刷有限公司拟投资500万元，租赁邵阳市经济开发区世纪大道金砖谷19#栋B栋（1F、4F）标准化厂房建设自动化彩色印刷生产线建设项目，主要生产规模为纸箱200万个/年，PVC贴花120万平方/年，PVC标牌50万个/年，金属标牌1万个/年。 2、产业政策及相关符合性结论 1）产业政策相符性分析 本项目为新建项目，对照《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于限制类、淘汰类建设项目。根据中华人民共和国工业和信息化部颁布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）（工产业[2010]第 122 号）》，本项目的工艺、设备和产品不在淘汰落后生产工艺装备目录中。因此，项目建设不违背国家产业政策。 2）选址合理性分析 本项目位于租用金砖谷产业园1栋空置厂房19#栋B栋（1F、4F），三面临路，交通便捷，方便原材料、产品的运输，项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后对周围环境影响不大，不会造成区域环境功能的明显改变。项目最近居民点有280m，距离较远，且项目厂房内车间为封闭式结构，有厂房间隔，污染源强较小，且各类污染物经过有效措施治理之后，对周围环境影响较小。故从环保角度来说选址可行。 3）规划相符性分析 根据《邵阳市宝庆工业集中区（一、二期）控制性详细规划—土地用地规划图》可知，本项目所处地块属于一类工业用地，且属于印刷行业，因此本项目符合用地规划。 4）平面布置合理性分析 本项目位于邵阳经济开发区世纪大道金砖谷产业园内的19#栋B栋的一层和四层，其中一层为生产车间、仓库及办公区，四层为仓库、生产车间、危废暂存间及办公区。厂区设有两个出入口，四层主出入口位于东北角，一层主出入口位于西侧，两个出入口都与云峰路联通，方便车辆进出。员工住宿依托园区食堂与宿舍，周围200m内无敏感点，避免对周围环境造成较大影响。项目排气筒和污水处理设施选址均合理，因此，本项目总平面布置是合理的。 3、环境质量状况结论 项目拟建地区域环境空气质量监测因子SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目评价河段水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准。拟建地噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准限值。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响评价结论 本项目为租赁现有厂房进行生产，施工主要为设备安装及环保设施的建设。本项目施工期所产生的污染主要为设备安装时的噪声、粉尘以及设施安装时所产生的固废等，设备安装时所产生的粉尘量较少，且为无组织排放，通过加强场内通风，对环境影响不大；安装设备时的噪声为间断性，同时要求建设方合理安排时间，做好隔声措施；施工期所产生的固废交由环卫部分清运，所有污染物都得到有效处置，随着施工期结束而消失。 综上所述，施工期污染对环境影响不大。 （2）运营期环境影响评价结论 大气环境影响分析表明：本项目营运期生产车间产生的挥发性有机物废气（VOCs）通过集气罩收集，VOCs废气经光催化氧化+活性炭处理后，通过15m排气筒排放，排放浓度满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1排放标准，排放速率满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装行业的要求。本项目通过上述处理措施后，外排废气均能达到相应的标准。生产车间内粉尘产生量较少，颗粒物较大，加强清理对周围环境影响较小，因此本项目营运期产生的废气对周围环境影响较小。 水环境影响分析表明：项目营运期产生生活污水和车间清洗地面废水进入化粪池和沉淀池处理，再进入污水管网，进入进站路污水处理厂处理达标后外排；通过上述处理措施，本项目产生废水对周围水环境影响较小。 声环境影响分析表明：项目200m范围内无声环境敏感目标，营运期所产生的噪声主要是机械设备噪声及运输车辆噪声。项目通过加强管理，选择低噪设备，基础减震，同时加强厂界加强绿化，加之项目为白天生产，夜间不生产，设备噪声经过厂房隔声、植物吸声和距离衰减后，对周围声环境质量的影响较小。 固体废弃物影响分析：运营期的固废废物主要有边角料和不合格品、废机油、废抹布、废油墨桶及生活垃圾。拟对边角料不合格品进行收集后外售及其它企业综合利用；废油墨桶在不损坏的前提下交由厂家回收利用；废机油、废抹布收集后放置危险废物暂存间暂存后交由资质单位处理；生活垃圾在厂区收集后由环卫部门清理。采取上述措施，并严格按照相关规定执行，本项目固废对周围环境影响较小。 5、环境风险评价结论 建设单位根据项目环境风险特征制定相应的环境风险防范措施，同时制定了环境风险应急预案、应急环境监测、抢救、救援及控制措施。本着预防为主的原则，落实环境风险防范措施及环境风险应急预案后，项目建设环境风险事故容易得到控制，对环境影响较小。通过以上措施，同时加强日常环境管理工作，可将风险性降到最低。本项目的事故风险水平是可以接受的。 6、评价总结论 综上所述，本项目建设项目的建设符合国家当前的产业政策，选址及平面布置合理。在严格执行有关环保法规，落实本报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度而言，项目建设可行。 （二）建议 1、平时要加强环保设施的运转管理，确保污染处理设施的长期正常运转。 2、定期向当地环保行政主管部门汇报污染物的排放和处置情况，自觉接受监督检查。 3、严格按照本报告表提出的环境保护措施要求及建设采取的防治措施，建议建设方加强施工期的监管力度，严格按照国家执行的“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时施工，同时投产营运。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

损耗32.4

162

化粪池

129.6

生活污水

234

经污水管网进入进站路污水处理厂

损耗7.2

1695.01

沉淀池

72

64.8

车间清洁废水

3

3

噪声、废气

水性油墨

印版

裱纸

过胶

印刷

瓦楞纸

噪声、废气

废抹布、噪声、废气

成品入库

包装打包

装订（黏胶）

啤切

废包装材料、不合格品

废边角料、噪声、废气

噪声、废气

包装

PVC、纸

电烤

切割

覆卷移膜

废气

废气、噪声

噪声、废气

油性油墨

切割（外包）

表面处理（外包）

废气、噪声

金属片

丝网印刷

电烤

成型包装

覆膜

废气

噪声、废气

15m排气筒排放

光催化氧化+活性炭

有机废气

集气罩