建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：AI机器人产学研科技园

建设单位（盖章）：邵阳天创科技有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二〇二〇年五月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目所在地自然环境简况	10

三、 环境质量状况	16

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

七、环境影响分析	35

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	65

九、结论与建议	66

# 附表

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

# 附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：建设项目风险环境影响评价自查表

附表4：建设项目基础信息表

# 附图

附图1：建设项目地理位置图

附图2：项目监测布点图

附图3：周边环境敏感目标图

附图4：项目周边环境现况图

附图5：平面布置图

附图6：经开区一期土地利用规划图

附件

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：备案证明

附件4：经济开发区规划环评批复

附件5：建设单位名称变更文件

附件6：环境质量现况监测报告及质保单

附件7：项目引进合同

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | AI机器人产学研科技园 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳天创科技有限公司 |
| 法人代表 | 周胜强 | 联系人 | 胡婷婷 |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市邵阳经济开发区蜂巢创客4楼 |
| 联系电话 | 18274396990 | 传真 |  | 邮政编码 | 422000 |
| 建设地点 | 邵阳经济开发区C-06-1#地块 （东经111.544045，北纬27.252524） |
| 立项审批部门 | 邵阳市经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 邵经开审批（产）发【2019】106号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | M7320工程和技术研究与试验发展 |
| 占地面积（m2） | 59269.71 | 绿化面积（m2） | 10046.21 |
| 总投资（万元） | 50000 | 其中：环保投资（万元） | 40 | 环保投资占总投资比例 | 0.08% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2023年12月 |
| （一）工程内容及规模： 1、项目由来 随着人工智能技术不断进步，智能服务机器人产品类型愈加丰富，自主性不断提升，由市场率先落地的扫地机器人、送餐机器人向情感机器人、陪护机器人、教育机器人、康复机器人、超市机器人等方向延伸，服务领域和服务对象不断拓展，机器人体积更小、使用方便。例如，新一代达芬奇手术机器人更加轻型化，并突破性地实现了术中成像的画中画技术，帮助医生更精确、安全、高效地完成微创手术。智能服务机器人进一步向各应用场景渗透。 我国“十三五”指出，在推进产业转型升级当中，机器人是一个很重要的项目，机器人是现代信息技术和制造融合的体现，将来会深刻地影响着世界产业的格局。原建设单位湖南省洛佰特科技有限公司已办理变更手续（见附件）更改为邵阳天创科技有限公司，邵阳天创公司成立于2020年2月，拟在邵阳经济开发区C-06-1#地块建设AI机器人产学研科技园。总投资50000万元。 本项目是智能自动化设备和工业机器人研究，工艺流程为“设计-小批量工业性试生产-局部改善”，试验发展是指利用从基础研究、应用研究和实际经验所获得的现有知识，为产生新的产品和改良进行的系统性工作。本项目建设符合其定义，属于工业领域的试验发展。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等环保法律法规的相关规定，“三十七、研究与试验发展，107专业实验室、其他”中的其他。该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表，受邵阳天创科技有限公司委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该项目环境影响评价工作，我公司在收集项目的相关资料、区域环境资料和详细踏勘评价区域现场的基础上，按照建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范等，编制了《AI机器人产学研科技园环境影响报告表》。经业主介绍，本项目不进行喷漆、注塑、电镀等重污染工序。 2、项目用地现状及周边环境 用地现状：本项目位于邵阳市经济开发区C-06-1#地块，项目用地性质为工业用地。环评介入时，根据现场勘查，场地目前为一片荒山。 周边环境：根据现场调查，项目用地为山体，植被覆盖较好。东侧15-200m为申家院子和陈家院子，约有150户居民；南侧约25-335m为彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司和经开区消防大队；西侧1-130m处为特种玻璃研究院，西面约180-800m 约500余户1500人双清佳苑小区居民，西北面90-200m为洪家冲老居民房，约10户30人；北面1-200m主要为植被地及山地。项目拟建地场地周边有现有道路连通厂区及外部道路，交通较为方便。项目周边环境敏感目标分布见附图 3。 3、建设项目概况 项目名称：AI机器人产学研科技园； 建设性质：新建； 建设单位：邵阳天创科技有限公司； 建设地点：邵阳市经济开发区C-06-1#地块；中心坐标为：（东经111°32'38.56"，北纬27°15'9.08"） 项目投资：50000 万元； 总用地面积：59269.71m2； 劳动定员：本项目劳动定员1530 人； 建设规模：总占地面积59269.71m2，建设自动化设备、机器人生产线一条；五金工具试验生产线10条，电子产品试验生产线10条，工业机器人自动化设备试验生产线10条。 4、项目建设内容 项目总投资50000万元，总占地面积为59269.71m2，总建筑面积108465.69m2，建筑物主要包括综合楼（综合服务中心&联合创新中心&创意展示中心&会议中心）12600.7m2，科技研发楼8005.5m2，员工公寓8800m2，文体活动中心1049m2，员工餐厅2098m2，标准化厂房75672.49m2，能源中心240m2。建设项目组成情况见表1-1。 表1-1 建设项目组成内容一览表 工程名称 基本情况 备注 主体工程 非标件加工区 位于标准化厂房1#楼4-6F，建筑面积1019.2m2，层高4m，共6层 砖混结构 组装调试区 位于标准化厂房2#、3#楼4-6F，建筑面积1019.2m2，层高4m，共6层 砖混结构 五金工具试生产区（模具生产） 位于标准化厂房4-6#楼4-6F，层高4m，共6层，4#楼建筑面积3825m2，5#楼建筑面积3807m2，6#楼建筑面积7272m2 砖混结构，4、5#厂房各设3条生产线，6#厂房设4条生产线 电子产品试生产区（模具生产） 位于标准化厂房8-11#楼4-6F，层高4m，共5层，建筑面积为13050m2 砖混结构，8、9#厂房各设2条生产线，10、11各设3条生产线 工业机器人自动化设备试生产区（模具生产） 位于标准化厂房12-17#楼4-6F，层高4m，共5层，建筑面积21186m2 砖混结构，12-15#各设2条生产线，16、17#厂房各设1条生产线 检测中心 位于厂区7#楼，层高4m，共6层，建筑面积5030.4m2 砖混结构 辅助工程 办公区 位于综合楼，建筑面积12150m2，层高4m，共9层 砖混结构 能源中心 位于厂内西北角，1间1F，占地面积225m2。 砖混结构 储运工程 原料仓库 位于1-17#标准化厂房（不包括7#厂房）内1-2F / 成品仓库 位于1-17#标准化厂房（不包括7#厂房）内3F / 公用工程 供水 接经济开发区供水管网 / 排水 接经济开发区电网 / 供电 经济开发区雨水管网、污水管网 / 环保工程 废水 生活污水 隔油池、化粪池 / 地面保洁废水废水 化粪池、市政管网 / 废气 焊接烟尘、切割粉尘 通风装置 / 油雾 油雾净化器 位于1#厂房 电火花加工、CNC加工有机废气 集气罩+活性炭吸附+25m排气筒 位于1#厂房 噪声 设备噪声 采用隔声屏障、减震垫、厂房封闭等 固废 生活垃圾 垃圾收集桶 一般固废 暂存于仓库，回收利用 危废 废活性炭等，在生产厂房内设置一个5m2危废暂存间 按危废存储有关要求建设 生态 绿化 能源中心：管控公司能源、产品、工艺、日常管理等内容 表1-2 项目建构筑物一览表 序号 建筑物 建筑面积m2 1 标准化厂房1-17# 75672.49 2 综合服务中心&产学研联合科创中心&创意展示中心&会议中心 12600.7 3 科技研发楼 8005.5 4 员工公寓 8800 5 员工餐厅&文体活动中心 3147 6 能源中心 240 7 总计 108465.69 5、项目投资概况 项目总投资50000万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资40万元，环保投资占总投资的0.08%。项目分项投资见表1-3，环保投资分项估算见表1-4。 表1-3 项目投资估算一览表 序号 投资内容 金额（万元） 1 建筑工程 20000 2 设备购置及安装费 12000 3 场地租赁费用 8000 4 环保投资 40 5 流动资金 9960 合计 50000 表1-4 项目环保投资情况表 时间区段 项 目 内 容 投资（万元） 营运期 废水治理 隔油池、化粪池 10 废气治理 无组织粉尘：通风装置；油雾：油雾净化器；有组织废气：集气罩+活性炭吸附+25m排气筒 18 固废治理 垃圾收集桶、5m2危废间 1 噪声治理 采取设备减振、厂房隔声等措施 11 合 计 40 6、产品方案 （1）产品方案及规模：本项目主要从事生产自动化设备和工业机器人，根据建设方提供的资料，本项目具体产品情况见表1-5。 表1-5 项目产品情况一览表 序号 产品名称 功能 年产量 备注 用途 1 智能自动化设备 用于五金工具、电子产品制造的机加工工序 50台 运营时长2400h/年 用于后续的研究与试验 2 工业机器人 用于组装、搬运作业 100台 运营时长2400h/年 3 五金工具 用于切割、起重、测量、钻头等 1000个 根据实际情况产能可能有所变化 模具，外售 4 电子产品 3C产品等 1000台 模具，外售 5 机器人自动化设备 用于工业机加工、组装等工序 1000台 模具，外售 7、主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，项目的主要原、辅材料消耗情况列于表1-6。 表1-6 项目原辅材消耗见表 序号 材料名称 单位 年耗量 最大储存量 储存位置 备注 1 钢材 吨/年 100 30 1-3#厂房1-2楼 外购 2 铝材 吨/年 100 30 1-3#厂房1-2楼 外购 3 铝型材 吨/年 50 5 1-3#厂房1-2楼 外购 4 电气元器件 吨/年 10 1 1-3#厂房1-2楼 外购 5 PLC 个/年 300 150 1-3#厂房1-2楼 外购 6 电机 个/年 500 200 1-3#厂房1-2楼 外购 7 输送皮带 条/年 100 50 1-3#厂房1-2楼 外购 8 气缸 个/年 1000 300 1-3#厂房1-2楼 外购 9 油缸 个/年 50 100 1-3#厂房1-2楼 外购 10 传感器 个/年 3000 500 1-3#厂房1-2楼 外购 11 显示屏 个/年 200 50 1-3#厂房1-2楼 外购 12 切削液 KG/年 80 30 1#厂房1-2楼 外购 13 乳化液 KG/年 100 30 1#厂房1-2楼 外购 14 煤油 KG/年 28 6 1#厂房1-2楼 外购 15 CNC导轨润滑油 KG/年 5 2 1#厂房1-2楼 外购 16 赛钢 吨/年 2 0.5 1#厂房1-2楼 外购 17 硅胶 吨/年 1 0.3 1#厂房1-2楼 外购 18 焊条、焊丝 吨/年 0.6 1-17#厂房1-2楼（7#厂房除外） 外购 18 水 T/a 69159.68 / / 市政给水管网 19 电 Kwh/a 50000 / / 市政电网 煤油、导轨油、切削液、乳化液等包装桶均采用5kg/桶，桶装采用铁桶。 主要原辅材料理化性质 ①切削液：黄色至棕色油状液，与水任意比互溶，沸点98℃，闪点≥120℃。可燃，易爆，燃烧产物无毒无害。 ② CNC导轨润滑油：一种浅黄色脂肪油液体，可溶解于大部分有机溶剂，不溶于水。导轨油是由高度精炼的石蜡基础油、以及精选的抗乳化液添加剂配置而成。该导轨润滑油亦能防止发粘，同时它具有良好的热稳定性，附着性强，能有效防止磨损和腐蚀。 ③乳化液：橙黄色透明液体，是一种高性能的半合成金属加工液，特别适用于铝金属及其合金的加工，但不适用于含铅的材料，比如一些黄铜和锡类金属。产品使用寿命很长，完全不受渗漏油、混入油的影响，最好用软水进行调配。 乳化液采用不含氯的特制配方，专门用于解决铝金属及其合金加工时出现的种种问题（比如：切屑粘结、刀具磨损、工件表面精度差以及表面受到污染等）。其主要化学成分包括：水、基础油（矿物油、植物油、合成酯或它们的混合物）、表面活性剂、防锈添加剂（环烷酸锌、石油磺酸钠（亦是乳化剂）、石油磺酸钡、苯并三唑，山梨糖醇单油酸酯、硬脂酸铝）、极压添加剂（含硫、磷、氯等元素的极性化合物）、摩擦改进剂（减摩剂或油性添加剂）、抗氧化剂。 ④煤油：为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易燃易挥发。挥发后与空气混合形成爆炸性的混合气。 ⑤硅胶：透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构，吸附性强，能吸附多种物质。主要成分使二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧。含有该物质的车间粉尘量应≤10mg/m3，需加工车间通风，操作时工作人员应配戴口罩。 8、主要生产设备 根据建设方提供的资料及对照《产业结构调整指导目录2019年本》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备清单见表1-7。 表1-7 主要生产设备清单 序号 设备名称 设备型号 数量 （台） 序号 设备名称 设备型号 数量（台） 1 CNC雕铣机 JZ650 3 16 数控铣床 PO-CNCM4 5 2 钻床 Z406 2 17 精雕机 RD-650 4 3 数控车床 CK6140E 5 18 电火花 NQ1680 5 4 铣床 4S 2 19 数控铣床 PO-CNCM4 1 5 车床 CS6189 2 20 精密铣床 PO-XC3 1 6 车床 CE6132 2 21 数控车床 POCK6136 1 7 线切割 DK7735 1 22 车床 C6132A 1 8 锯床 GY4028 1 23 六轴机器人 10kg 10 9 磨床 618S 1 24 SRK工业机器人 SRK10-1450 2 10 火花机 Y-505PNC 1 25 SCARA四轴机器人 TS6-600 2 1 钣金 SUS304 3 26 四关节机器人 6kg 20 12 锻压 YQ32-315 3 27 激光切割机 1.8m*1.6m 1 13 折弯机 30T/2000 3 28 投影检测仪 CUJ3015 1 14 数控加工中心 4 29 洛氏硬度计 HR150 1 15 空压机 / 3 30 升降平台 / 1 31 焊机 / 35 表1-8 厂房设备数量分布 厂房 设备名称 设备数量 厂房 设备名称 设备数量 五金工具模具生产区 4#厂房 自动化设备 10 5#厂房 自动化设备 10 工业机器人 5 工业机器人 5 6#厂房 非标自动化设备 12 / / / 工业机器人 8 / / 电子产品模具生产区 8#厂房 自动化设备 6 9#厂房 自动化设备 6 工业机器人 3 工业机器人 3 10#厂房 自动化设备 10 11#厂房 自动化设备 10 工业机器人 5 工业机器人 5 机器人自动化设备模具生产区 12#厂房 自动化设备 6 13#厂房 自动化设备 6 工业机器人 3 工业机器人 3 14#厂房 自动化设备 6 15#厂房 自动化设备 6 工业机器人 3 工业机器人 3 16#厂房 自动化设备 6 17#厂房 自动化设备 6 工业机器人 2 工业机器人 2 9、公用工程 给水： 供水由邵阳市自来水厂提供；消防采用专用给水系统。 排水： 根据邵阳经济开发区污水工程规划，本项目处于邵阳市进站路污水处理厂纳污范围内，邵阳市进站路污水处理厂已于2018年7月投入运营。项目排水系统采用雨污分流制。雨水通过专用的雨水管道收集，排入雨水沟。生活污水经隔油池、化粪池预处理，地面保洁废石经化粪池处理后纳入进站路污水处理厂处理达标后排入资江。 供电： 项目所需电力由邵阳市电网供应。 10、项目总平面布置 本项目为租用场地。项目厂区布置基本呈正方形布置。项目东侧有1-5#共5栋6层的标准化产房，科技研发楼位于项目的东南角；综合楼（综合服务中心&联合创新中心&创意展示中心&会议中心）、正门及门卫室位于厂区南侧；8-17#共10栋6层的标准化厂房位于厂区内西侧；5-6#共2栋6层的标准化厂房、2栋员工宿舍、1栋餐厅和文体活动中心位于厂区北侧，能源中心位于厂区西北角；广场位于厂区内中部；绿化带位于厂区内交通道路旁，停车位共计358个。具体平面布置见附图5。 11、工作制度及定员 本项目劳动定员1500人，管理人员30人，均在厂区2餐/天，在厂区住宿，厂区设有职工宿舍及食堂。年工作日300天，一班制，每天工作8小时，白天生产，夜间不生产。 12、建设进度 本项目租用经开区C-06-1#地块进行建设生产。计划于2020年6月开工建设，2023年12月建成并投产运行，建设期42个月。 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于邵阳市经开区G-06-1#地块，项目用地性质工业用地。根据现场调查，场地为一片山体，无其他建筑物，不存在遗留环境问题。项目西侧特种玻璃研究院目前正在开工建设，施工期间可能会对本项目造成一定影响，随着施工期的结束，其影响也会随之消失。项目周边 500m 范围内无大型污染企业。项目建设区域内目前无主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，邵永、邵衡、上瑞、二广高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；G207、G320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；形成了纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 本项目位于邵阳市经开区C-06-1#地块，项目为租用空地进行建设。地理位置中心坐标为东经111°32'38.56"，北纬27°15'9.08"，具体位置见附图1。 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25%。项目地势较为平整。 本项目用地面积为59269.71m2，建设单位租赁C-06-1#土地进行施工建设，根据经济开区1期工程园区规划图（见附图）可知，土地性质为一类工业用地（M1）。 3、地质、地震 市境地层，从前震旦系至第四系均有出露，邵阳市区出露的岩层有石炭系灰岩、页岩、白垩系红色砂烁岩、粉砂岩等，两者呈角度不整合接触。市区内土、岩层及其厚度各地分布不一，资江岸边的建筑工程地基多数见有砾石层或卵石层。 邵阳市位于新华夏系构造北北东向巨型第二沉降带，由于印支运动和燕山运动影响，区内上古生界地层发生强烈褶皱和断裂构造，如东短陂桥向斜、邵阳复背斜、望城坡复向斜等，大断裂构造有范家山—谷洲断裂、邵阳市—红石断裂、新邵—龙山断裂。喜玛拉雅运动对本区的影响较少，其表现为使红盆地层发生单缓倾斜和轻微的挠曲构造。根据湖南省水工环地质工程勘察院2014年2月编制的《邵阳市中心城区土地利用总体规划修改新增用地地质灾害危险性评估报告》，本项目所在地处于地质灾害不易发区和地质灾害低易发区交界地带，地质较稳定。 本项目所在地为一片荒山林地，场区海拔高为254m。 4、气候气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304 天，日照时数1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5～1473.5 毫米；雨水大多集中在4～6 月，易遇夏秋连旱。极端最高气温：40.1℃ ，极端最低气温：-8℃（1977 年1月30日）。 境内常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。常年平均风速1.3m/s。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 5、水文 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。邵阳市区主要是资江及其支流邵水，河流丰水期一般为5月~9月，枯水期一般为12月~2月，其他月份为平水期。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464 公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。该项目评价河段位于晒谷滩电站的库区。电站运行后，坝址以上资江流域面积14644 平方公里，校核洪水位217.65m，设计洪水位214m，正常蓄水位207m，死水位206m，回水长度28km。按正常蓄水位计算，晒谷滩电站运行时库区水位平均抬高1.68m，平均水深3.68m，平均坡降降0.62‰。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1 m3/s，洪峰时最大流量达7400 m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 项目生产过程无废水产生，雨污分流；生活废水经隔油池后同地面保洁废水再经化粪池收集处理后达标后纳入进站路污水处理厂。 6、植被、生物多样性 （1）植物 邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一，高等植物有245科，792属，2826种。其中用材林树种210 种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉等，为国内特有的孑遗树种。 （2）动物 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 经调查，项目建设地区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家禽以鸡、鸭、鹅为主。植被以灌木、杂草为主，未发现其他保护植物和古树分布及野生珍稀濒危动物种类。项目拟建地1km范围内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标。 7、邵阳经济开发区 湖南原邵阳经济开发区由湖南省人民政府1996年批准设立（湘政办函[1996]231号），为经国家发改委2006年审核公告保留的省级开发区，核准面积为6km2，主导产业为食品、纺织、医药。原邵阳经济开发区由于紧邻邵阳市区，目前核准面积6km2内已4km2发展为城市居住用地，邵阳市人民政府拟将已发展为城市居住用地4km2调出，现有的原邵阳经开区2km2的四至范围为东至黄桑路，北至中山路，南至南山路和枫江溪，西至北塔路和屈原路，以农产品加工为主导产业。区域内的工业用地现已开发完毕。 邵阳市宝庆科技工业园于2007年委托湖南省环科院编制了《邵阳市宝庆科技工业园环境影响报告书》，由宝庆组团和白马组团组成，环评规划面积为13.64km2，并于2007年取得了原湖南省环境保护局的环评批复（湘环评[2007]178号）。2012年9月6日，湖南省发改委批准将宝庆工业集中区设立为省级工业集中区（湘发改地区[2012]1373号），自此更名为宝庆工业集中区（以下简称“宝工区”），核准面积为10.68km2，核准的四至范围为东至320国道，西至财神路，南至北马大道，北至320国道，总体发展定位以先进装备制造、传统加工、生物医药等产业为主。 2016年11月7日，湖南省人民政府办公厅发布《关于宝庆工业集中区与邵阳经济开发区合并为邵阳经济开发区的复函》（湘政办函[2016]106号），同意将原邵阳经济开区与宝工区合并为邵阳经济开发区，由邵阳经济开发区管委会统一管理。邵阳市人民政府基于宝工区一期实际开发现状和邵阳市经济发展需求，决定在本次开发区合并的同时启动对宝工区一期扩区（以下简称“宝工区二期”）。宝工区二期规划经调整后，扩区面积为7.177km2，包括工业区及生活配套区，其中工业区四至范围为东至高家冲、长塘、公管岭，南至姜家院子、芹菜村，西至长林村、砂子塘，北抵白马大道；生活配套区为高崇山镇临320国道以南片区；主导产业为先进装备制造。 8、进站路污水处理厂 邵阳市进站路污水处理厂于2016年建设，湖南邵阳市进站路污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺A/A/O，其污水处理规模为4.0×104m³/d；纳污范围为邵阳市宝庆工业集中区的绝大部分，总纳污面积为2250.18h/a，出水排入红旗河，排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准(即pH6~9，COD≤50mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5mg/L，TP≤0.5mg/L、石油类≤5mg/L)。 污水处理厂目前正常运营，本项目所在地位于进站路污水厂的东侧约660m处经经开区地下水管道进入进站路污水处理厂，因此本项目废水经处理后可排入进站路污水处理厂。 区域环境环境功能区划属性 表2-1 区域环境环境功能区划属性表 环境要素 功能区划 大气环境 二类区，执行《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）及修改单中的二级标准 地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准 声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）3类标准和4a类标准；居民点执行2类标准 风景保护区、特殊保护区 否 污水出处理厂纳污范围 是

# 三、 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （一）大气环境质量 1、区域空气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定“评价项目应优先采用评价区域内已有国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，评价区域内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近、地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。 本次评价引用邵阳市生态环境局公布的2019年1月-12月邵阳市化工厂常规监测点位环境空气质量历史数据，根据邵阳市全市2019年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1。 表3-1 邵阳市化工厂2019年大气自动监测点年报统计表 项目 PM2.5(µg/m3) PM10(µg/m3) SO2(µg/m3) CO(mg/m3) NO2(µg/m3) O3(µg/m3) 平均值 44.58 61.75 13.33 1.16 24.25 129.17 标准值 35.00 70.00 60.00 4.00 40.00 160.00 评价结果 超标 达标 达标 达标 达标 达标 超标倍数 1.27 0 0 0 0 0 注：CO为95百分位数日平均质量浓度，O3为90百分位数8小时平均质量浓度。 由表3-1可知，邵阳市2018年PM2.5超标倍数为1.27倍。其他常规监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准。因此，建设项目所在区域为环境质量不达标区域。造成超标原因可能是： 主要是近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程相应的环保措施未能严格执行； 根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关； 近年来机动车保有量成上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，减少污染物排放； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，减少颗粒物污染物排放； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 随着《蓝天保卫战实施方案》的实施，城市大气污染将会得到有效控制。 2、补充监测 本项目建设地位于邵阳经济开发区C-06-1#地块，本次环评委托湖南精准通检测技术有限公司2020年3月6日～2020年3月12日进行环境空气质量监测数据。以说明本项目区域环境空气质量现状。其所设置的空气质量监测点位位于本项目厂房西南侧。环境监测点位布置图见附图2，监测结果详见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测统计及评价结果（2020年3月6日-3月12日）（单位：mg/m3） 监测 点位 监测 频次 监测内容 日均浓度 TVOC TSP G1 1次/天 浓度范围 0.2352-0.2969 0.128-0.160 平均浓度 0.2661 0.144 标准限值 0.6 0.3 评价结果 达标 达标 由上表可知，本项目所在区域TVOC浓度未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。TSP浓度未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其2018年修改单中相关要求。 （二）地表水环境质量现状 本项目生产废水和生活污水经预处理后排入邵阳市进站路污水处理厂集中处理，处理后的尾水最终排入资江。环评引用《年产200万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于 2018年7月17-19日对资江的历史监测数据，监测断面为 W1：资江大洲尾端上游 300m 处，W2：资江大洲尾端下游 500m 处。邵阳市进站路污水处理厂尾水入资江排污口与监测断面相距较近，且项目所在地属于进站路污水处理厂的纳污范围，故所引用监测资料能反映项目区域地表水环境质量现状。具体监测及评价结果见表3-3。 表3-3 地表水环境质量监测结果表 单位：mg/L 监测断面 监 项目 浓度范围 平均值 超标率（％） 最大超标倍数 评价标准 W1 pH（无量纲） 7.49-7.58 / 0 0 6-9 COD 7-9 8 0 0 ≤20 BOD5 1.4-1.6 1.5 0 0 ≤4 氨氮 0.34-0.38 0.36 0 0 ≤1.0 SS 10-15 12.3 / / / 总磷 0.04-0.06 0.05 0 0 ≤0.2 石油类 0.01L / 0 0 ≤0.05 W2 pH（无量纲） 7.03~7.13 / 0 0 6-9 COD 8~10 9 0 0 ≤20 BOD5 1 7~1 9 1.8 0 0 ≤4 氨氮 0.79~0.84 0.82 0 0 ≤1.0 SS 5~6 5. / / / 总磷 0.05~0.07 0.06 0 0 ≤0.2 石油类 0.01L / 0 0 ≤0.05 由表3-3可知，资江评价河段W1、W2断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 （三）声环境质量现状 湖南精准通检测技术有限公司于2020年3月6日-3月7日对项目所在地声环境质量进行了监测，监测点设在项目场界四周。共设置4个监测点，监测结果见表3-4： 表3-4 项目噪声现状监测结果 单位：dB（A） 序号 监测点位 检测时间 检测结果 LeqdB(A) 标准值 昼间 夜间 昼间 夜 N1 项目拟建地东面厂界外1m处 3月6日 59.3 43.7 70 55 3月7日 61.2 44.1 N2 项目拟建地南面厂界外1m处 3月6日 51.4 38.6 70 55 3月7日 53.3 41.8 N3 项目拟建地西面厂界外1m处 3月6日 52.9 41.2 65 55 3月7日 0.9 42.3 N4 项目拟建地北面厂界外1m处 3月6日 50.6 40.4 65 55 3月7日 51. 39.7 从上表可知，项目拟建地东，南厂界监测点位昼、夜间环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，西、北厂界符合3类标准。 （四）生态环境现状 根据现场实地踏勘，项目位于城区，区域主要植被为树木。区域内野生动物较少，主要常见的有蛇类、鼠类、青蛙等。评价范围内无珍稀保护植物，无重点保护的野生、珍稀濒危动物。 （五）主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目周围环境现状以及项目特征，确定本项目环境空气和水环境保护目标为项目周围的居民，详见表3-5。 表3-5 环境保护目标表 项目 环保 目标 最近点坐标 方 位 直线距离 保护内容 执行标准 经度 纬度 环境空气 陈家院子和申家院子 111.545820 27.260438 东 15-200m 150户/500人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 洪家冲老居民房 111.541534 27.252822 西北 90-200m 10户/30人 双清佳苑 111.542226 27.250700 西 180-800m 500户/1500人 声环境 陈家院子和申家院子 111.545820 27.260438 东 15-200m 100户/300人 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 双清佳苑 111.542226 27.250700 西 180-800m 500户/1500人 洪家冲老居民房 111.541534 27.252822 西北 90-200m 10户/30人 水环境 资水（大洲尾端至新邵疗养院） / / 西 5.3km 工业用水区 （14.3km） 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ标准 生态环境 周边200m绿地植被

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 TVOC参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中标准限值执行；其余执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其2018年修改单。具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 （CO单位：mg/m3；其他污染物单位：µg/m3） 项目名称 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 环境空气 SO2 年平均 60 GB3095-2012 二级标准 24小时平均 150 NO2 年平均 40 24小时平均 80 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 TSP 8小时平均 300 TVOC 8小时平均 600 HJ2.2—2018附录D 2、地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准。 表 4-2 地表水环境质量标准限值 项目 pH（无量纲） CODCr BOD5 氨氮 SS 石油类 地表水 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 / ≤0.05 3、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准和4a类标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB(A)） 标准类别 昼间 夜间 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；厂界有机废气执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准要求。 表4-4 其他行业生产活动排气筒挥发性有机物浓度限值 序号 污染物 最高允许浓度排放限值（mg/m3） 最高允许排放速率限值（kg/h）（排气筒高度≧15m） 1 VOCs 100 2.5 表4-5 无组织监控点挥发性有机物浓度限值 序号 污染物项目 浓度限值（mg/m3） 厂界 厂内 1 VOCs 4.0 10.0 厂内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。 表4-6 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水： 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准见表4-7。 表4-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/L） 序号 项目名称 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 1 pH 6-9 2 BOD5 300 3 COD 500 4 SS 400 5 TN（以N计）计） / 6 NH3-N / 7 TP（以P计） / 8 动植物油 100 9 石油类 20 10 LAS 20 3、噪声： 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准。 表4-8 项目噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准 标准类别 标准值dB(A) 昼间 夜 （西、北厂界）GB12348-2008 3类 65 55 （东、南厂界）GB12348-2008 4a类 70 55 4、固体废物 生活垃圾储存及处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；项目一般固废处理及处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年第36号环保部公告修改单中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。 根据工程分析，本项目总废水排放量为55326.53t/a，COD：13.311t/a，NH3-N：1.331t/a，总量指标纳入进站路污水处理厂，无需申请总量指标。 大气环境污染物指标总量控制指标主要污染因子VOCs，有组织排放量为0.006t/a，无组织排放量为0.005t/a。 |
| 总量控制指标 |  |

# 五、建设项目工程分析

（一）工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程及产污节点 本项目施工期主要为建设砖混结构厂房，安装生产设备，建设配套环保设施及其他配套设施等。施工期约42个月。因此，项目施工期主要污染物为施工期废气、废水、噪声及施工人员生活垃圾和少量建筑垃圾。施工期工艺流程及产污节点图如下： 图 5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程及产污节点 （1）智能自动生产线研发生产工艺流程及产污节点 图 5-2 智能自动生产线研发生产工艺流程及产污节点图 加工生产工艺简述如下： ①项目设计：对于客户需求所定制的工艺设备进行研发设计。 ②可行性评估：对于设备研发的可行性评估，确定是否可以应用到实际情况。 ③非标件加工：本项目主要污染来源于非标件的加工，非标件加工包括车床加工、铣床加工、磨床加工、电火花加工、线割加工、数控加工。 ④组装调试：将成品智能自动化设备、机器人与外购标件、外加工的部件进行组装、调试。得到符合要求的智能自动化生产线。 ⑤人员试生产：安排一定数量的人员进行自动化设备操作学习和生产线试生产。 ⑥局部改善：针对试生产过程中的问题和缺陷进行调整改进。 ⑦设备外售：将改善后合格的产品外售给客户。 （2）智能自动化设备和工业机器人均为非标定制设备，型号较多，但基本生产工艺均相同，本项目产品部件组成情况和非标件加工工艺流程如下： 表5-1 智能自动化设备和工业机器人产品部件组成情况 分类 部件（零件）名称 主要加工工序 备注 本项目自加工的零部件 机身、机座、支架、夹具、气杆等 下料、焊接、以及车、铣、钻等机加工工序 / 本项目自加工+外协 钢、铝等金属结构 喷漆、电镀、热处理等 本项目完成机加工后外协 外购成品零部件 传感器、电机、显示器等 外购成品 / 图 5-3 非标件生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 切割下料：使用线切割机下料，线切割机床主要用于钻孔的精加工，其原理是利用移动的金属丝（铜丝）作工具电极，并在金属丝和工件间通以脉冲电流，利用脉冲放电的腐蚀作用对工件进行切割加工。产生的污染物有废边角料、铁屑、噪声。 机械加工：将外购的钢材、铝材等根据客户要求在厂房内进行机械加工（车床、铣床、磨床、电火花、CNC数控），将加工好后的部件进行组装得到成品自动化设备和机器人。由于采用不同的加工方式，该工序产生的主要污染物为废切削液、废乳化液、噪声、废边角料（铁屑、铝屑）。以下为几种主要的机械加工方式。 ①车床加工：车床加工使用数控车床对模具钢板进行加工得到所需半成品（主要为轴、盘、套和其他具有回转表面的工具）；产生的污染物有铁屑、噪声、废切削液。 ②铣床加工：利用炮塔铣床和乳化液对原材料（模具钢板、铝）进行加工平面、沟槽或各种曲面、齿轮得到所需半成品；产生的污染物有废乳化液、铁屑、铝屑、噪声。 ③磨床加工：利用磨床对原材料（模具钢板、铝、零部件）表面进行精密加工得到所需半成品；产生的污染物有铁屑、铝屑、噪声。 ④电火花加工：工具电极和工件分别接脉冲电源的两极，并浸入工作液中，或将工作液充入放电间隙。通过间隙自动控制系统控制工具电极向工件进给，当两电极间的间隙达到一定距离时，两电极上施加的脉冲电压将工作液击穿，产生火花放电。使用煤油作为放电介质，在放电的微细通道中瞬时集中大量的热能，温度可高达一万摄氏度以上，压力也有急剧变化，从而使这一点工作表面局部微量的金属材料立刻熔化、气化，并爆炸式地飞溅到工作液中，迅速冷凝，形成固体的金属微粒，被工作液带走。这时在工件表面上便留下一个微小的凹坑痕迹，放电短暂停歇，两电极间工作液恢复绝缘状态。该工序会产生有机废气及油雾。 ⑤CNC数控加工：主要利用模具型腔的粗加工和精加工，是一种由电脑程序控制的自动化机床。在实际生产过程中，可根据编入的程序自动钻孔、锪孔、铰孔、镗孔、攻螺纹、铣削等多个工序加工，使用切削液和CNC导轨润滑油作为辅助材料，可降低金属摩擦的阻力，提高生产效率；产生的污染物有铁屑、噪声、废切削液、导轨油。 委外加工：将已加工好且需要喷漆、电镀等重污染工序的半成品进行委外处理。 装配：各零部件完成加工后，再与外购的成品零部件进行整机组装，组装完成后进行调试。 （五金工具、电子产品、机器人自动化设备）试加工生产线工艺流程：将已完成符合要求的模具加工生产线搬运至对应的生产区进行试生产模具，主要目的为测试其自动化设备和机器人能否满足其功能需求。使用设备为外购其标准设备或加工好的非标设备用于试生产。该工序主要产生的污染物为粉尘、焊接废气、噪声。工艺流程见下图5-4。 图 5-4 模具产品试生产工艺流程及产污节点图 ①机械加工：购买已加工好的原材料（五金工具：金、银、铜等金属材料；电子产品：金属、塑料外壳；机器人自动化生产设备：45钢、55钢、模具钢等金属外壳，电脑系统，伺服电机）和配件（不锈钢螺丝等）。五金工具主要将部分金属外壳等材料进行裁断、冲压、切割等工艺改变其材料的外形尺寸，电子产品和机器人自动化设备模具进行车床、钻床等机加工方式，机械加工工序主要为物理加工，不使用含有挥发性成分的试剂等，主要产生的污染物有废乳化液、粉尘、噪声和废边角料。 ②焊接：本项目焊接使用焊条将金属焊接在一起，该过程产生噪声和焊接废气。 ③组装：将已焊接好的工件通过自动化组装设备和人工组装，最终完成模具产品。 ④检测：主要使用硬度计，拉升机，外观检测设备对其产品硬度，耐压能力，外观形态进行检测，该工序产生噪声和固废，固废主要为不合格产品。 主要污染工序及污染源强分析 施工期污染源分析 本项目租用邵阳经开区C-06-1#地块进行建设，场地内为山体，需土石方开挖，厂区厂房等基础设施建设采用砖混结构建筑物，工程施工量较大。施工期的主要建设内容包括山体挖方、厂房建设、装修等。施工期产生的污染物主要是废气、噪声、废水及固废等。 （1）施工废气： 施工过程中的大气污染主要源自两个方面：一是运输过程中产生的扬尘；二是运输车辆、施工机械产生的尾气。项目施工人员主要为当地附近工人，拟建地不设施工营地，不设食堂，无油烟废气产生。 ① 扬尘 山体平整、场地硬化、截流沟、沉淀池等施工将带来大量的土石方开挖、建筑材料的运送，这些工程施工会产生扬尘，一般扬尘量与与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对项目运输沿线的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 ② 机械设备尾气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备器材、建筑垃圾等以及车辆运行时将排出的尾气主要污染物是THC、CO、NOX等；这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，项目施工期较短，产生的尾气量较少。 （2）废水 ① 生活废水：本项目施工人员从附近招聘，施工场地不设施工营地，施工期生活废水为少量洗手废水。项目施工人员约30人，本项目的生活污水产生量为 0.9m3/d（按30L/人·d计）。施工期按1260天计，则生活污水产生量为 1134m3。 ② 施工废水：项目施工期浇筑水泥和养护工段所产生的废水基本自然蒸发，无废水产生，施工期生产废水主要为车辆冲洗废水。一般大型车辆冲洗废水约为500升/车，平均每天按3辆车计，冲洗废水约1.5m3/d，整个施工期产生量为1890m3，其中石油类为8-15mg/L，SS为300-1500mg/L。施工场地不设置施工营地，无生活废水产生。 ③ 径流雨水：施工期遇雨时产生的径流雨水，因地表疏松或土石方裸露等，项目拟建地雨水中的 SS 污染物明显高于其他区域雨水，浓度将达到 3000~5000 mg/L。 （3）施工噪声 施工噪声主要来自挖掘机、铲车、电钻、切割机、空压机、运输车辆等机械设备噪声，噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据相关资料，5m处噪声值约为60-90dB(A)，多为瞬时噪声。项目施工阶段的主要噪声源及其声级见下表。 表5-2 施工期噪声源强一览表 单位dB（A） 序号 施工阶段 设备 单机最大噪声值（距声源5m处） 1 土方 挖掘机 90 2 土方 推土机 80 3 土方 装载机 85 4 结构 振捣机 85 5 结构 铲车 86 6 结构 平地机 80 7 结构 吊车 75 8 结构 混凝土搅拌机 85 9 装修 吊车 75 10 装修 升降机 60 （4）施工固体废物 ① 土石方 项目总用地面积约59270m2，根据现场调查，项目所在地为山体，需进行挖方，挖方量约50万m3。产生的土石方运至邵阳市渣土办进行处理。 ② 建筑垃圾 建筑垃圾是在建筑物的建设、装修过程中产生的，主要为固体废弃物，包括废混凝土块、施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣、金属、装饰装修产生的废料、各种包装材料和其他废弃物的等。根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为15-20kg/m2，环评取20kg/m2，本项目建筑面积108465.69m2，施工期产生建筑垃圾约216.93t。 ③ 生活垃圾 本项目施工期不设食堂，通过外购盒饭及自带餐的方式提供中餐，不在工地用早晚餐及住宿。项目施工人员有30人，生活垃圾产生量约为 0.2kg/（人•天），产生垃圾量为 6kg/d。施工期生活垃圾约7.56t。 （5）施工期生态环境 本项目施工期山体开挖、基础施工时，植被破坏、地表裸露、松散土壤堆放，将造成的水土流失，对区域生态环境产生一定影响；施工过程中产生的扬尘，将给周围植被的生存环境带来一定影响。 营运期污染源分析 （1）大气污染源分析 项目营运期废气主要为非标件加工车间：粉尘、有机废气、油雾；产品试生产工序：粉尘、焊接废气；食堂油烟废气等。 1）非标件加工粉尘（无组织废气） 主要为钢材、铝材在切割工序加工时产生的金属粉尘，金属粉尘比重较大，基本会沉降在车间内，类比同类项目工程，在空气中飘散的粉尘量约消耗量的0.1%，本项目使用的铝材、钢材为200t/a，其均用于非标件加工，故金属粉尘产生量为0.2t/a。 2）油雾（无组织废气） 在电火花加工工序使用煤油作为放电介质，在放电时会产生一定的油雾，建设单位应在该工序配置1台油雾处理器，对其产生的油雾进行处理。油雾微粒在吸雾器内风轮的作用下发生碰撞，微小的颗粒物集合成能被控制的较大颗粒，在过滤网被拦截，通过回流口收集并回收，收集处理效率为98%。过滤网定期更换，回收的放电油经沉淀处理，重新进入生产工序，定期更换，废金属渣暂存于危废间，定期交给有资质的单位处理。本项目使用煤油量为28kg/a，产生的油雾经收集处理后排放量约为总量的0.1%，约30g/a。 3）有机废气（有组织废气和无组织废气） 项目在电火花加工、CNC数控工序中使用的煤油和CNC导轨润滑油具有一定挥发性，在使用过程中会发挥扩散到大气环境，产生一定量的有机废气。煤油用量为28kg/a，导轨油的用量为5kg/a，设全部挥发，产生的有机废气量为33kg/a。经集气罩+活性炭吸附+25m排气筒收集处理后排放。集气罩收集效率一般为85%，收集废气量为28.05kg/a，活性炭吸附效率一般为80%，风机风量为5000m3/h，排放量为5.61kg/a，排放速率约为0.0023kg/h，排放浓度约为0.47mg/m3。未被集气罩收集的有机废气通过通风装置无组织排放，排放量为4.95kg/a。 4）焊接烟尘（无组织废气） 企业使用焊条进行焊接，不同的焊接工艺产生的焊接烟尘，其有害物质、有害气体的种类、性质与数量有很大的区别。本项目焊接烟尘主要成分为CO2、CO、NO等有害气体以及高温电弧光产生的紫外线，红外线等光污染。本项目焊条用量为3t/a，焊接工序分布在13栋模具生产车间（五金工具：4-6#厂房；电子产品：8-11#厂房；工业机器人自动化设备：12-17#厂房）内，由于每栋厂房生产线数量不同以及生产工艺的差别，无法精准确定每个厂房使用的焊条和焊丝量，本次评价作平均预测，每个车间焊条和焊丝用量为0.23t/a。本环评以单个车间进行计算，根据《焊接工作的劳动保护》中手工电弧焊-钛钙型焊条，其烟尘量取8g/kg，本项目焊接烟尘产生量为1.84kg/a。焊接烟尘通过通风装置后以无组织形式排放。单个厂房焊接废气排放量为0.14kg/a。 5）机加工粉尘 在产品试生产机加工工序中切割、裁断、冲压等工艺中，会产生少量金属粉尘，这类粉尘由于比重大，绝大部分很快会自由沉降，少量较细小粉尘随着机械的运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面。由于试生产工序位于13个厂房内，且各个模具产品所需原料大小，数量不一，无法定量分析，本次环评作定性分析。 6）食堂油烟（有组织废气） 项目职工总人数为1530人，厂区设有职工宿舍及食堂。职工均在厂内食中晚餐。项目设有厨房。根据相关资料，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的 2~4%，平均为2.73%，动植物油以 30g/d·人计，则项目油烟产生总量约为 45.9kg/d，13.77t/a。产生的油烟经油烟净化器处理后通过排气管道排入外环境。项目食宿人数较多，采用大型油烟净化器，处理效率为90%，排风量为8000m3/h。经处理后油烟废气排放量为1.377t/a，排放浓度约为71.72mg/m3。 （2）水污染源分析 本项目生产工序中切削液需要用水混合稀释，根据业主提供资料，切削液与水混合比为1：19，本项目切削液80kg/a，用水量为1.52t/a。水与切削液混合，无生产废水外排，其排放物质按废切削液计。因此，本项目在营运过程中产生的废水主要为生活污水和地面保洁废水。本项目采用雨、污分流。场内初期雨水流入雨水管网。 1）生活污水 项目工作人员1530人，厂区设置员工食堂和宿舍。均在厂区食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工按人均用水量 145L/人·d 计算，生活用水量为 221.85m3/d（66555m3/a）污水排放系数以0.8计算，则生活污水产生量约为177.48m3/d（53244m3/a），主要污染因素有CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等，浓度分别为250mg/L、120mg/L、150mg/L、25mg/L、40mg/L。生活污水通过隔油池、化粪池处理后排入进站路污水处理厂。 2）地面保洁废水 地面保洁用水使用新鲜水进行保洁，本项目生产车间地面用拖把拖洗，不冲洗，生产设备用抹布蘸水擦拭。根据类比同类型工程，用水量为 2L/m2•月。车间总建筑面积为108465.69m2，地面保洁用水量约为216.93m3/月（2603.16m3/a），废水量按用水量的80%计算，则地面保洁废水产生量约为2082.53m3/a。主要污染因子为SS，浓度约300mg/L。 图5-5 水平衡图（单位m3/a） （3）噪声污染源分析 项目运营期噪声主要来源于生产车间内生产设备噪声等。各类设备噪声值在70～85dB(A)之间。各噪声源强见表5-3。 表5-3 噪声源强一览表 序号 噪声源 声级dB(A) 特征 位置 1 CNC雕铣机 85 连续 1#车间 2 车床 75 连续 3 切割机 80 连续 4 火花机 75 连续 5 锯床 85 连续 6 磨床 70 连续 7 折弯机 80 连续 8 铣床 70 连续 9 自动化设备 80 连续 模具试生产车间 10 工业机器人 70 连续 （4）固体废物污染源分析 本项目所产生的固废主要为废边角料（铝屑、铁屑）、废乳化液、废切削液、废活性炭、废包装材料、不合格产品以及场区工作人员的生活垃圾。 1）废边角料 本项目在非标件加工过程和模具加工过程中机加工工序产生的废屑一般为原材料用量的1%，产生量为2.5t/a。产生的废铁屑、废铝屑定期收集，交钢铁厂再次回收利用。 2）生活垃圾 项目有1530名员工，均在厂内食宿，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为765kg/d，按年生产300天计算，产生量为229.5t/a。生活垃圾收集于垃圾桶中，由专人统一运至区域垃圾收集点，再由环卫部门清运处理。 3）废包装材料 本项目外购回来的原料的包装材料主要为纸盒，木板，铁桶等常见包装材料，按一般固废进行外售或回收利用。废包装材料预计产生量为0.5t/a。 4）不合格产品 不合格产品根据其产量估算，约为总产品质量的0.01%，预计产生量为0.1t/a。统一收集于仓库内定期外售给相关回收公司处置。 5）危险废物 ①废乳化液：产生量一般为用量的20%，本项目用量为0.1t/a，废乳化液产生量为0.02t/a。 ②废切削液：切削液在使用过程中会部分挥发，建设单位定期更换或补充其切削液，废切削液的年产生量为1.6t/a。 ③废活性炭：在处理有机废气时会产生一定量的废活性炭，活性炭应每季度更换一次（可根据实际情况更换），废活性炭量为其使用量和吸附废气量，为106.59kg/a。 ④废润滑油：在CNC数控加工中主要作用为润滑、防锈，耐高温，耐腐蚀等作用。使用时应定期更换，废润滑油产生量等于其CNC导轨润滑油使用量，为5kg/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年版），废切削液、废乳化液均属于危险废物（废物类别：HW09，废物代码900-006-09）；废润滑油废物类别为HW08，代码为900-214-08；废活性炭的废物类别HW49，废物代码为900-041-49。收集后暂存于危废间，定期交有资质的单位回收处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时段 | 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 固废 | 山体平整 | 土石方 | 50万m3 | 50万m3 |
| 运营期 | 废气 | 非标件生产线粉尘 | TSP | / | / |
|  |  | 焊接废气 | 颗粒物 | 1.84kg/a（单个车间） | 1.84kg/a（单个车间） |
|  |  | CNC加工、电火花加工 | VOCs（有组织） | 0.028t/a，2.33mg/m3 | 0.0056t/a，0.47mg/m3 |
|  |  |  | VOCs（无组织） | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | 废水 | 生活污水（53244m3/a） | COD | 13.311t/a，250mg/L | 2.662t/a，50mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 6.389t/a，120mg/L | 0.532t/a，10mg/L |
|  |  |  | SS | 7.987t/a，150mg/L | 0.266t/a，10mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 1.331t/a，25mg/L | 0.532t/a，5mg/L |
|  |  | 地面保洁废水（2082.53m3/a） | SS | 0.146t/a，70mg/L | 0.02t/a，10mg/L |
|  | 固废 | 机加工切割工序 | 废边角料 | 2.5t/a | 回收利用 |
|  |  | 原料包装材料 | 废包装材料 | 0.5t/a | 外售或回收利用 |
|  |  | 检测 | 不合格产品 | 0.1t/a | 外售 |
|  |  | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 229.5t/a | 环卫外运处理 |
|  |  | 钢材、切削液等包装材料 | 废桶 | 0.5t/a | 厂家进行回收处理 |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 | 106.59kg/a | 暂存于5m2危废间，定期交有资质单位进行回收处理 |
|  |  |  | 废乳化液 | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 废切削液 | 1.6t/a |  |
|  | 噪声 | 机械设备 | Leq(A) | 70~90dB(A) | - |
| 生态环境影响： 本项目位于邵阳经济开发区讯源电子科技园内厂房，项目用地为工业用地，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植 物资源等。对周围生态环境造成的不良影响较小。 |
| 七、环境影响分析 |
| （一）施工期环境影响分析： 本项目在施工期间，所产生的主要污染因子为土石方、施工噪声、扬尘和施工人员排放的生活垃圾等。施工期长达42个月，其影响程度较大。 施工期大气环境影响分析 扬尘 山地开挖、场地硬化、截流沟、沉淀池等的开挖建设将带来一定的扬尘，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对项目运输沿线的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。项目周边200m内主要为东侧荷龙村安置房，为了减少本项目运输扬尘对外环境的影响，环评要求运输车辆车厢要用篷布遮盖，并对道路采取洒水防尘等有效措施，降低车速，减少扬尘的产生；在施工场地出入口增设车辆清洗平台，对土方、原材料等运输车辆轮胎进行清洗，以最大限度的减少物料运输过程中产生的扬尘。根据邵阳市大气污染防治行动计划和邵阳市“蓝天保卫战”实施方案：施工过程中应做到建筑工地周边100%围挡，主要道路临街工地要采用硬质围挡，高度不低于2.5米，次要道路临街工地围挡高度不低于1.8米，临时围挡采用绿色生态围挡，高度不低于1.5米；裸露黄土100%覆盖；工地工程车出入口必须设置洗车平台、洗车池，配备高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；扬尘施工100%湿法作业，必须配备必要的雾炮机、洒水车。在重污染天气下应停止施工并提前做好相应防护工作。采取措施后，扬尘对周围环境的影响较小。且施工期废气影响具有局部性和暂时性特点，随着施工结束即自行消失，对周围环境影响较小。 （2）机动车尾气 项目施工机械、车辆将产生少量的机动车尾气。该项目建设规模大，施工机械和施工车辆使用量较多，汽车排放的尾气较大，尾气中废气污染物排放量较大，但经过大气扩散和道路旁植物吸收后，对周围环境的影响较小。且随着施工期的结束，该影响随之消失。 2、施工期水环境影响分析 施工期产生的废水主要来自养护废水和冲洗车辆废水。养护废水采用多次少 量，自然蒸发，无废水产生。冲洗废水产生量约1.1m3/d，整个施工期产生量为1386m3， 冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于洗车或场区洒水降尘，对周围环境的影响较小。由于部分冲洗废水和养护废水会流入地面，形成一定的地表径流，导致水土流失。项目建设施工期间，必须采取有效防治措施控制水土流失。在平整土地过程中，建议明确弃土场的具体位置及数量，建好挡土墙，防止水土流失，并防任意挖土和弃置垃圾。同时应设置临时沉淀池，沉淀池四周做好防渗漏措施，池底部设沙起到截留作用，减少油类物质渗入土地。 3、施工期声环境影响分析 主要施工机械不同距离的噪声值见表7-1。 表7-1 主要施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 名称 5m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 挖掘机 90 84 78 72 68.5 66 64 60.5 58 推土机 80 74 68 62 58.5 56 54 50.5 48 装载机 85 79 73 67 63.5 61 59 55.5 53 振捣机 85 79 73 67 63.5 61 59 55.5 53 铲车 86 80 74 68 64.5 62 60 56.5 54 本项目施工建设时需要使用高噪声设备，施工过程中的噪声主要是运输车辆、场地平整、土方开挖及物料装卸产生的噪声，5m处噪声值约为60-90 dB(A)，项目施工过程主要为机械施工，施工时间长达3年，同时，项目拟建地周边200m范围内居民房主要分布在东侧和西南侧。根据表7-1的距离预测噪声值可知，本项目施工建设时会对周边居民造成一定影响。东侧最近居民点为15m，噪声值已超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，会对周边居民产生不同程度的扰民问题。 在施工实际过程中可能出现多台机械同时在一处作业，此时施工噪声影响的范围比单一机械产生的噪声预测值还要大。但由于在实际施工中各施工机械组合情况较为复杂，很难一一用声级叠加方法计算得出其可能的实际影响结果。为减轻施工噪声的环境影响建议采取的措施如下： ①工地四周修建至少3米高的防护围墙。 ②合理安排施工作业，避免同一时间高噪声设备同时施工，尽量选用低噪声的施工机械。 ③合理安排施工作业时间，严禁在夜间进行高噪声施工作业。根据实际情况，如需晚上施工，应事先提出申请，得到批准后方可进行夜间施工。施工时须选择噪声较小的机械，做好隔声、消声处理，确保工地场界外噪声符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）且区域环境噪声符合《声环境质量标准》2类标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 采取上述措施后，可以把施工期噪声对周边环境影响降到可接受范围内。施工期噪声对环境的影响随着施工的结束而结束。 4、施工期固体废物影响分析 项目工程量较大，建设过程将产生大量的建筑垃圾，产生量为216.93t，建筑垃圾若不妥善处理，不仅影响周边生态环境，还容易引起扬尘等环境问题。在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标识牌）并进行防雨、防泄漏处理。对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、土、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场。山体平整产生的土石方为50万方，产生量较大，项目西侧80-500m内有愈5万m2的林地，处理土石方应优先考虑场区或周边山体回填或场地绿化，多余弃方运至渣土办进行处置。本项目固废通过采取妥善处理措施后，施工期固体废物对周围环境的影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 项目山体平整将会破坏其原有生态环境，且临时堆放建设施工所需的建筑材料，在雨天雨水冲刷建筑材料会造成一定程度的水土流失和植被破坏。故环评要求建设方尽快在场界四周修建截流沟和沉淀池，将雨季产生的含泥沙水排入沉淀池，防止水土流失，项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进度，减少建筑材料堆放的时间。同时，场地设备、建材应合理有序地堆放。且项目会对建好后的厂区进行绿化，绿化率达到厂区面积的16.95%。经采取上述措施后，项目施工对生态环境的影响较小。 综上所述，该项目施工期对周边环境有一定影响，其影响大部分是阶段性的，随 着工期结束而消失。在认真落实水、气、声及固废污染防治措施后，可将对环境的影 响降低到最低程度。根据本项目建设内容，结合周围环境状况，总体来说，本项目施工期对周围环境影响较小。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）本项目营运期废气主要为车床、铣床、磨床等工序加工时产生的粉尘、CNC数控加工产生的油雾及食堂油烟废气等。 生产粉尘（无组织废气） 金属器材在机电加工过程中会产生金属粉尘，金属粉尘产生量为0.2t/a。生产设备均在一栋厂房内。通过大气沉降落在地面，建设单位应加强厂内通风装置，减少粉尘对车间内部影响。 2）油雾（无组织） 电火花加工在使用煤油时放电会产生油雾，建设单位配套油雾处理器，对其产生的油雾进行收集处理，处理后的油雾排放量为30g/a，排放量较小，采取相应的环保措施后其影响可忽略不计。 3）有机废气（有组织） 经工程分析可知，本项目产生的有机废气量为33kg/a，经集气罩+活性炭吸附+25m排气筒收集处理后排放。集气罩收集效率为85%，活性炭吸附处理效率为80%，风机风量为5000m3/h，排放量为5.61kg/a，排放速率约为0.0023kg/h，排放浓度为0.47mg/m3。 4）有机废气（无组织） 经工程分析可知，未被集气罩收集的有机废气通过通风装置无组织排放，排放量为4.95kg/a。 5）焊接废气（无组织） 经工程分析，本项目模具加工生产厂房13栋厂房，每栋产生的焊接废气量为0.14kg/a，通过厂房通风装置无组织排放。 模具机加工粉尘 本项目模具机加工工序分布13栋厂房，部分原材料外购时已进行切割等工序，再次加工时主要是对材料一块区域进行精加工，粉尘产生量较小。且经过厂房内自由沉降，大部分粉尘落在地面上，粉尘对厂房外大气环境影响可忽略不计。 7）食堂油烟（有组织） 项目职工总人数为1530人，厂区设有职工宿舍及食堂。职工均在厂内食中晚餐。项目设有厨房。根据相关资料，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的 2~4%，平均为2.73%，动植物油以 30g/d·人计，则项目油烟产生总量约为 45.9kg/d，13.77t/a。产生的油烟经油烟净化器处理后通过排气管道排入外环境。项目食宿人数较多，采用大型油烟净化器，处理效率为90%，排风量为8000m3/h。经处理后油烟废气排放量为1.377t/a，排放浓度约为71.72mg/m3。 综上所述，废气排放量较小，且经采取相关处理措施后，本项目营运期大气环境影响较小。 （2）大气评价等级判定 评价等级判定方法依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分析。 1）预测模式依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)规定，不考虑地形参数，本项目采用 AERSCEEN 估算模式对大气环境影响评价等级进行判定。 2）估算模型参数项目估算模式所用参数见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 76.95万 最高环境温度 40.4°C 最低环境温度 -8°C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 湿润地区 是否考虑地形 考虑地形 不 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 3） 污染源参数 项目建成后，项目主要废气污染源排放参数见表7-3（焊接废气以单栋厂房计算，根据平面布置图，取长宽最小的厂房作为面源参数），表7-4： 表7-3 无组织面源参数一览表 污染源名称 坐标 海拔高度/m 长方形面源 污染物 年排放小时数 排放工况 排放速率 X Y 长度 宽度 有效高度 非标件加工粉尘 111.544045 27.252524 256 52.0m 19.6m 20.0m 颗粒物 2400h 正常 0.083 kg/h 焊接废气 111.544045 27.252524 256 39.0m 15.0m 16.0m 颗粒物 2400h 正常 0.0001kg/h VOCs 111.544045 27.252524 256 52.0m 19.6m 16.0m VOCs 2400h 正常 0.002 kg/h 表7-4 有组织废气污染源参数一览表 污染物名称 坐标 海拔高度/m 排气筒高度(m) 排气筒内径(m) 烟气流速(m/s) 烟气出口温度（℃） 污染物 排放速率kg/h X Y 排气筒VOCs 111.544045 27.252524 256 25 0.3 1.5 25 VOCs 0.003kg/h 4）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-5 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 5）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表7-6。 表7-6 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值 标准值(μg/m3) 标准来源 VOCs 二类区 8h平均 600.0 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 小时平均 1200.0 按1：2比例换算后1小时浓度为1.2） TSP 二类区 小时平均 900.0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-7 正常工况估算模式预测结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (mg/m3) Pmax (%) D10% (m) 评价等级 非标件加工粉尘 TSP 900.0 0.0195 2.17 27 二级 试生产焊接废气 TSP 900.0 0.0000 0.0000 21 三级 挥发性有机物无组织排放 VOCs 1200.0 0.0005 0.0004 27 三级 排气筒挥发性有机物有组织排放 VOCs 1200.0 0.0000 0.00 184 三级 本项目Pmax最大值出现为长方形面源排放的TSP，Pmax值为2.16%，Cmax为0.0195mg/m3，最大落地浓度距离为27m。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （3）大气污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据工程分析，项目大气污染物无组织排放量核算表见表7-8。 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排污口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量/(t/a) 标准名称 浓度限值/（ug/m3） 1 无 非标件加工粉尘 TSP 通风装置 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 900 0.2 2 无 模具加工焊接 TSP 0.002 3 无 电火花加工 VOCs 通风装置 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 10000 0.00495 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.202 VOCs 0.00495 表7-9 有组织废气核算一览表 排气筒 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（kg/a） 主要排放口 排气筒 VOCs 0.55 0.003 6.6 主要排放口合计 VOCs 6.6 正常工况下，根据工程分析，项目大气主要污染物年排放量核算表见表7-10。 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/(t/a) 1 非标件加工 粉尘 0.2 2 模具焊接 粉尘 0.002 3 排气筒 VOCs 0.006 合计 0.208 有机废气处理措施可行性分析 本项目采用“集气罩+活性炭+25m排气筒”有机废气处理措施，经分析及预测结果可知，项目有机废气经处理后可达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。故该有机废气处理措施是可行的，1#厂房共6层，高4m，排气筒25m高度，高于厂房1m，满足有组织废气排放排气筒的最低高度。排气筒高度未高于周边200m范围内建筑物5m，有机废气排放速率0.003kg/h可满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）标准要求其50%的排放速率（2.0kg/h），故排气筒高度设置是合理可行的。 运营期产生的废气主要为机加工产生的粉尘和电火花加工产生的有机废气。经预测，项目运营期产生的废气通过采取相应有效措施处理后，可减少外排污染物对周围环境的影响。粉尘排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；有组织废气排放浓度能满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；无组织有机废气排放浓度能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；对周围大气环境影响不大。 综上所述，本项目运营期产生的废气经采取合理、有效的控制措施后，对周围空气环境质量影响较小。 项目大气环境影响评价自查表见附表2。 地表水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目雨污分流，项目在运营过程中废水主要为厂区内员工的生活污水和地面保洁废水。 ①生活废水：本项目员工数共计1530人，根据工程分析计算，生活污水产量为53244m3/a，经化粪池处理后通过经开区污水管网流入进站路污水处理厂。 ②地面保洁废水：本工程地面保洁废水主要污染物为SS，地面保洁废水量为2082.53m3/a。 1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，工程运营期生活废水经化粪池处理后通过污水管网排入进站路污水处理厂，按《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，“本项目综合污水排放属于间接排放，确定本项目地表水评价工作等级为三级B”。 表7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 —— 项目地面保洁废水和生活污水经进站路污水处理厂处理后各污染物排放情况见表7-12。 表7-12 项目营运期废水污染物排放情况一览表 单位：mg/L 名称 SS / / / 地面保洁废水2082.53m3/a 进水 进水浓度(mg/L) 70 / / / 产生量(t/a) 0.146 / / / 出水 排放浓度(mg/L) 10 / / / 排放量(t/a) 0.02 / / / 名称 COD BOD5 NH3-N SS 生活污水（53244m3/a） 进水 进水浓度(mg/L) 250 120 25 150 产生量(t/a) 13.311 6.389 1.331 7.987 出水 排放浓度(mg/L) 50 10 5 10 排放量(t/a) 2.662 0.532 0.266 0.532 达标情况 达标 达标 达标 达标 进站路污水处理厂的纳污标准见下表7-13。 表7-13 进站路污水处理厂进水水质标准 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N TN TP （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） 指标值 6~9 ≤450 ≤240 ≤350 ≤35 ≤40 ≤4 项目废水处理达标可行性分析 根据工程分析可知，项目废水主要为生活污水和地面保洁废水，生活污水经隔油池预处理后同地面保洁废水再经化粪池处理后达标后纳入进站路污水处理厂处理。 项目污水排入进站路污水处理厂可行性分析 进站路污水处理厂总占地面积为81858.98m2，近期工程占地面积为56512.55m2，污水处理规模为4万m3/d；预留远期建设场地为25346.43m2，远期工程增加污水处理规模为4万m3/d。近期工程纳污范围为邵阳市邵阳经济开发区（一期）绝大部分，污水厂总纳污范围为邵阳市邵阳经济开发区（一期、二期），东至320国道、林枫路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至320国道、集仙路。本项目在进站路污水处理厂纳污范围内，运营排放的污水量能够被污水处理厂容纳，进站路污水处理厂采用A/A/O工艺，设计废水处理规模4万m3/d，目前尚有足够余量。本项目营运期产生的废水主要为生活污水和地面保洁废水，水质简单，污水物浓度较低，产生量约为186.16m3/d，占进站路污水处理厂日处理规模的0.004654%，对其处理工艺冲击较小。本项目废水经处理后排放浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质要求。故本项目生活污水入进站路污水处理厂可行。 综上分析，本项目废水能得到综合利用和妥善处理，对周边环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：间接排放建设项目污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。项目废水纳入进站路污水处理厂处置，则项目废水污染排放量按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行核算。 污染源排放量核算 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 本项目污水间接排放口情况见表7-14。 表7-14 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 经度 纬度 DW001 111.564810 27.262345 55847.16 进站路污水处理厂 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 昼间 进站路污水处理厂 COD BOD5 氨氮 SS 石油类 50 10 5 10 1 ②项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-15。 表7-15 废水污染物排放执行标准 序号 排放口编号 污染物种类 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001、DW002 pH 间接排放浓度限值（企业废水总排放口） 6-9 COD 500 BOD5 300 NH3-N / SS 400 石油类 20 LAS 20 ④废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-16。 表7-16 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 50 2.79 SS 10 0.56 BOD5 10 0.56 NH3-N 5 0.28 全厂排放口合计 COD 2.79 SS 0.56 BOD5 0.56 NH3-N 0.28 项目地表水环境影响评价自查表见附表3。 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录A可知，本项目属于“V社会事业与服务业”中“164研发基地-其他”，属于IV类项目，无须开展地下水环境影响评价及分析。 声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来源于厂房内CNC雕铣机、车床、切割机等设备在生产过程中产生的噪声等。本项目主要噪声设备集中在1#厂房（非标件加工车间），其他厂房内生产设备数量较少，且噪声源较小。本环评以1#厂房进行类比分析，由于1#厂房非标件加工厂房基本包含试生产加工厂房的切割、车床等工序的设备，且1#厂房工序相较于其他厂房更多，使用设备的数量多，噪声源强相较于试生产厂房更大，具有代表性。 主要噪声源及降噪措施 本项目噪声主要来源于加工车间的生产设备运行产生的噪声，其噪声值在70~95 dB(A)之间。由于项目高噪声设备均布置在生产厂房内，1#车间位于厂区东部。 项目选用环保低噪声设备、安装减震垫，通过建筑物隔声后各环节噪声将大幅下降，降噪效果在10~20 dB(A)不等。噪声级可降至60~70 dB(A)，各噪声源强取值及降噪措施见下表。 表 7-17 噪声源强、降噪措施一览表 噪声源 源强dB（A） 数量 降噪措施 备注 CNC雕铣机 85 1 台 基础减震、厂房隔声 连续 车床 93 4 台 基础减震、厂房隔声 连续 切割机 95 1 台 基础减震、厂房隔声 连续 火花机 75 1 台 基础减震、厂房隔声 连续 锯床 85 1 台 基础减震、厂房隔声 连续 磨床 70 1 台 基础减震、厂房隔声 连续 折弯机 80 3 台 基础减震、厂房隔声 连续 铣床 70 5 台 基础减震、厂房隔声 连续 自动化设备 80 100台 基础减震、厂房隔声 连续 工业机器人 70 50台 基础减震、厂房隔声 连续 根据上表和表1-7的设备分布，1#厂房预测叠加源强约为100.78dB（A）；4#、5#厂房源强约为90.21dB（A）；6#厂房91.07dB（A）；8-9#厂房87.99dB（A）；10-11#厂房90.21dB（A）；12-15#厂房87.99dB（A）；16-17#厂房87.92dB（A）。 噪声影响预测 预测模式 根据《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2009）中推荐工业噪声预测计算模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 室外声源：计算某个声源在预测点的声压级，计算公式如下： Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m； r0——参考位置距声源的位置，m，本项目取值1m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 项目各设备噪声经减震、隔声等措施后，可有效减少15dB（A）噪声，以每个厂房中心点为噪声源位置，根据平面布置图，项目1-17#标准化厂房（2、3、7#厂房除外）经降噪措施后对场区厂界噪声预测结果见下表7-18，7-19，7-20，7-21。 表7-18 项目厂界及敏感点噪声预测结果（1#厂房和五金工具厂房） 单位：dB（A） 噪声车间 预测点位 与噪声源距离（m） 贡献值 1#厂房 东厂界外1m处 62 49.93 南厂界外1m处 133 43.30 西厂界外1m处 211 39.29 北厂界外1m处 74 48.40 4#厂房 东厂界外1m处 14 52.29 南厂界外1m处 66 38.82 西厂界外1m处 270 26.58 北厂界外1m处 143 32.10 5#厂房 东厂界外1m处 14 52.29 南厂界外1m处 133 32.73 西厂界外1m处 270 26.58 北厂界外1m处 86 36.52 6#厂房 东厂界外1m处 18 50.96 南厂界外1m处 184 30.77 西厂界外1m处 263 27.67 北厂界外1m处 26 47.77 表7-19 项目厂界及敏感点噪声预测结果（电子产品厂房） 单位：dB（A） 噪声车间 预测点位 与噪声源距离（m） 贡献值 8#厂房 东厂界外1m处 254 24.89 南厂界外1m处 130 30.71 西厂界外1m处 28 44.05 北厂界外1m处 75 35.49 9#厂房 东厂界外1m处 254 24.89 南厂界外1m处 110 32.16 西厂界外1m处 28 44.05 北厂界外1m处 95 33.44 10#厂房 东厂界外1m处 219 35.66 南厂界外1m处 130 28.40 西厂界外1m处 58 39.94 北厂界外1m处 75 37.71 11#厂房 东厂界外1m处 219 28.40 南厂界外1m处 110 34.38 西厂界外1m处 58 39.94 北厂界外1m处 95 35.66 表7-20 项目厂界及敏感点噪声预测结果（自动化机器人设备厂房） 单位：dB（A） 噪声车间 预测点位 与噪声源距离（m） 贡献值 12#厂房 东厂界外1m处 254 24.89 南厂界外1m处 92 33.71 西厂界外1m处 28 44.05 北厂界外1m处 113 31.93 13#厂房 东厂界外1m处 254 24.89 南厂界外1m处 80 34.93 西厂界外1m处 28 44.05 北厂界外1m处 125 31.05 14#厂房 东厂界外1m处 219 26.18 南厂界外1m处 92 33.71 西厂界外1m处 58 37.72 北厂界外1m处 113 31.93 15#厂房 东厂界外1m处 219 26.18 南厂界外1m处 80 34.93 西厂界外1m处 58 37.72 北厂界外1m处 125 31.05 16#厂房 东厂界外1m处 252 24.89 南厂界外1m处 15 49.40 西厂界外1m处 25 44.96 北厂界外1m处 190 27.34 17#厂房 东厂界外1m处 219 26.11 南厂界外1m处 15 49.40 西厂界外1m处 58 37.65 北厂界外1m处 190 27.34 表7-21 项目四周厂界噪声贡献值预测结果（单位：dB（A）） 噪声车间 预测点位 与噪声源距离（m） 贡献值 昼间标准值 达标情况 四周厂界噪声叠加源强 东厂界外1m处 / 57.40 70 达标 南厂界外1m处 / 53.92 70 达标 西厂界外1m处 / 52.57 65 达标 北厂界外1m处 / 51.90 65 达标 根据上表预测可知，在采取相应噪声防治措施和距离衰减后，项目西、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准；东、南厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类昼间标准，且东面噪声点同时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。东厂界的预测值根据噪声源强叠加公式，背景值取现状监测结果的最大噪声61.2dB（A），可计算出东厂界的预测值为62.71dB（A），最近居民点距离东厂界15m，经距离衰减后居民点的噪声预测值为50.95dB（A）。居民点噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 故本项目生产噪声对居民环境敏感点影响较小。 为避免项目生产对周边声环境造成不良影响，实现厂界噪声达标，环评要求加大设施防噪治理力度，优化生产设备平面布置，尽量往厂区中间布置，在东面、北面和西面厂界处再修建围墙、增加绿化等措施，预计可再减少5-8 dB（A）噪声，同时要求建设方认真采取和落实以下噪声防治措施： ① 选用功能好、噪音低的先进生产设备； ② 生产设备应避免高噪声设备同一时间段集中生产时用； ③ 及时对设备进行维护检修，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，保证工程各设备噪声防治措施的有效性。 通过进一步采取这些措施后，可确保厂界噪声达标，对周边环境影响不大。 5、固废影响分析 本项目固体废物主要来自生产过程中废边角料（铝屑、铁屑）、废包装材料、不合格产品、废乳化液、废切削液、废活性炭以及场区工作人员的生活垃圾。 废边角料 本项目在非标件加工过程和模具加工过程中机加工工序产生的废屑一般为原材料用量的1%，产生量2.5t/a。产生的废铁屑、废铝屑定期收集，交钢铁厂再次回收利用。 废包装材料 本项目外购回来的原料的包装材料主要为纸盒，木板，桶等常见包装材料，废包装材料预计产生量为0.5t/a。收集后回收利用。 不合格产品 不合格产品根据其产量估算，约为总产品质量的0.01%，预计产生量为0.1t/a。统一收集于仓库内定期外售给相关回收公司处置。 （4）生活垃圾 生活垃圾产生量为765kg/d，按年生产300天计算，产生量为229.5t/a。生活垃圾收集于垃圾桶中，由专人统一运至区域垃圾收集点，再由环卫部门清运处理。 （5）危险废物 废乳化液：产生量一般为用量的20%，本项目用量为0.1t/a，废乳化液产生量为0.02t/a。 废切削液：切削液在使用过程中会部分挥发，建设单位定期更换或补充其切削液，由于切削液使用时按1：19比例用水稀释，因此废切削液的年产生量为1.6t/a。 废活性炭：在处理有机废气时会产生一定量的废活性炭，活性炭应每季度更换一次（可根据实际情况更换），废活性炭量为其使用量和吸附废气量，为106.59kg/a。 废润滑油：在CNC数控加工中主要作用为润滑、防锈，耐高温，耐腐蚀等作用。使用时应定期更换，废润滑油产生量等于其CNC导轨润滑油使用量，为5kg/a。 表7-22 固废产生情况汇总表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 属性 处置措施 1 废边角料 开料、切割 固态 塑料、金属 2.5 / 交钢铁厂回收利用 2 废弃包装 原料包装 固态 纸盒、木板等 0.5 / 外售或回收利用 3 不合格产品 检验 固态 钢、铁等模具 0.1 / 外售 4 生活垃圾 员工生活 固态 / 229.5 231-002-16 环保部门统一回收处理 5 废乳化液 机加工 液态 危险废物 0.02 900-006-09 由资质单位处理 6 废切削液 机加工 液态 危险废物 100 900-006-09 7 废活性炭 处理有机废气 固态 危险废物 0.106 900-041-49 8 废润滑油 CNC工序 液态 危险废物 0.005 900-214-08 危险废物暂存间： A、项目设置一座室内危险废物暂存间，危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）（2013年修订）的要求建设：危险废物应当分类存放；危险废物贮存容器、存放区应贴上醒目的废弃物分类专用标签；废物贮存设施需防风、防雨、防晒、防渗漏，建筑材料必须与危险废物相容；堆放时防风、防雨、防晒，防止临时存放过程中的二次污染；储存设施周边设围堰。 B、在危险废物的处置过程中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。应做好每次外运处置时的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 C、建设单位做好各类危险废物产生情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期接收单位名称。 D、定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行管理和处理。 综上，本项目固体废物经采取以上措施后均能得到综合利用和妥善处理，对周围环境影响较小。 （三）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)适用于化工、冶金、矿山采掘、农林、水利等可能对土壤环境产生影响的建设项目土壤环境影响评价。(HJ 964-2018)附录 A 中土壤环境影响评价项目类别表，研发基地项目属于该附录 A 中土壤环境影响评价项目类别表—其他行业，属于IV类项目，按导则要求不需开展土壤评价。 （四）生态环境影响分析 经现场调查，本项目建成后项目厂区地主要植被为人工树木。项目建成后及时进行地面硬化和区域绿化，对生态影响较小。项目营运期产生的污染物种类和产生量较小，经采取相关环保措施后均可实现达标排放，无有毒有害物质外排，因此，对区域生态环境影响较小。 （五）环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 为全面落实国家环保总局环发[2005]152号《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保项目周边的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求进行环境风险评价。 本项目加工工序中会用到煤油和CNC导轨润滑油以及产生的废润滑油，因此，项目在营运期的环境风险主要是油液泄漏可能引发的火灾等意外事故。 （1）风险调查 通过对本项目生产过程中的主要原辅料等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧危险爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，项目生产物料涉及的环境风险物质主要为煤油、CNC导轨润滑油和产生的废润滑油，根据业主提供资料，煤油的存贮量为6kg、CNC导轨润滑油存贮量为2kg、废润滑油以年产量计，为5kg。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。 式中：q1，q2…qn——每一种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，油类物质的临界量为2500t，本项目煤油用量为28kg/a、导轨油5kg/a、废润滑油5kg/a。经计算本项目的Q值为0.0000152＜1。 因此，项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分原则，建设项目环境风险评价工作等级判定标准表见下表。 表7-23 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险潜势为Ⅰ，则环境风险评价工作等级为：简单分析。 环境敏感目标概况 本项目周边环境敏感目标见下表 表7-24 环境风险敏感目标一览表 保护类别 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 风险目标 李家院子居民 居民区 约150户 二类区 东面 25-500 双清佳苑 居民区 约500户 二类区 西南面 180-800 （4）环境风险识别 本项目主要危险物质及分布情况见下表。 表7-25 项目危险物质分布情况表 序号 场所 危险物质 主要危险 可能受影响的环保目标 危害后果 1 1#厂房 煤油、导轨油 发生泄漏、火灾、爆炸 排入大气、影响环境空气目标 对地表水、大气、土壤会产生一定影响 2 危废暂存间 危险废物 发生泄漏 煤油理化性质及危险特性 表7-26 煤油理化特性和危险特性表 标识 危险货物编号：33501 CAS号：8008-20-6 危险性类别 / 理化性质 外观与性状 无色或淡黄色液体，略带臭味。 熔点（℃） / 相对密度(水=1) 0.8-1.0 相对密度(空气=1) / 沸点（℃） 175-325 引燃温度（℃） 210 溶解性 可与石油系溶剂混溶，能溶解无水乙醇。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入。 毒性 LD50：28g/kg（家兔经口）。人最大耐受浓度为15g/m3x10-15min。承认经口最小致死量估计为100ml。 健康危害 对皮肤、粘膜的刺激性较强。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳 闪点(℃) ＞40 爆炸上限（v%） 5.0 引燃温度(℃) 210 爆炸下限（v%） 0.7 危险特性 其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂有燃烧的危险。 建规火险分级 / 稳定性 / 聚合危害 / 储运条件与泄漏处理 储运条件：储运于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。应与氧化剂分开储存。灌装时应注意流速，防止产生和积聚静电，应有接地装置。泄漏处理：建议应急处理人员戴好防毒面具和手套。用砂土吸附，倒至空旷地方任其蒸发。对污染地面进行通风，蒸发残余液体，并排除蒸汽。 CNC导轨润滑油理化性质及危险特性 表7-27 CNC导轨润滑油理化性质及危险特性 标识 危险货物编号：/ CAS号：/ 危险性类别 / 理化性质 外观与性状 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 熔点（℃） / 相对密度(水=1) ＜1 相对密度(空气=1) 沸点（℃） / 饱和蒸气压（kPa） / 溶解性 不溶于水 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入。 毒性 LD50：1535mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料 燃烧爆炸危险性 燃烧性 可燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳 闪点(℃) 76 爆炸上限（v%） 无资料 引燃温度(℃) 248 爆炸下限（v%） 无资料 危险特性 遇明火、高热可燃 建规火险分级 / 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 （4）风险防范措施及应急要求 本项目危险废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，将会污染到厂区及道路沿线周边环境，因此，必须加强防范避免发生，评价建议采取措施防止事故风险： ①应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行建设，库房应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置渗出液收集设施。 ②施工时加强管理，严格按设计要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量，减少风险。 ③危险废物均应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。 ④加强日常监控，组织专人负责渣库安全，以杜绝安全隐患。 ⑤危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。 （5）环境风险应急预案 应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是为了发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。 按照《环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》中规定的“环境风险应急预案原则”要求，本次评价提出拟建项目《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求、主要管理内容和重大危险源的风险控制和应急措施。总体上按公司级和装置级两级进行管理，分别制定“公司级应急预案”和“装置级应急预案”。拟建项目环境风险事件应急预案的主要内容见下表。 表7-28 项目各级应急预案的主要内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 确定危废暂存间1#厂房为重点防护单元。 2 应急组织机构、人员 设立应急救援指挥部，并明确职责。 3 预案分级影响条件 规定预案的级别及分级响应程序。 4 应急救援保障 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具、沙土等，分别布置在各岗位。 5 报警、通讯联络方式 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。 6 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 8 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 （6）环境风险结论 在加强厂区生产管理、生产过程中规范操作的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目风险事故影响可控。 表7-29 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 邵阳天创科技有限公司AI机器人产学研科技园 建设地点 湖南省 邵阳市 邵阳经济开发区C-06-1#地块 地理坐标 经度 111.544045 纬度 27.252524 主要危险物质及分布 1#厂房（煤油、CNC导轨润滑油）、危废间（危险废物） 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 煤油、CNC导轨油发生泄漏可能引起火灾等事故 风险防范措施要求 加强环境风险管理，严格按照规范运输、储存 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。 （七）建设项目相符性分析 1、产业政策相符性分析 本项目属于科研基地项目，根据《产业结构调整指导目录2019年本》鼓励类第十四类-机械中的第35条：“机器人及集成系统 ”本项目为科学研究和自动化设备及机器人制造，故项目属于鼓励类项目。项目原料、产品及生产设备等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目符合国家产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目选址于邵阳市经开区C-06-1#地块，项目用地为一类工业用地；项目拟建地有场区道路连通外部公路，交通便利；场址周边无重点保护的动植物、风景名胜及文物古迹，不属于生态保护区和脆弱区；场区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目在采取有效的污染防治措施后，项目生产产生的废气、废水、噪声和固废均能达标排放和妥善处置，对周围环境影响较小，因此，项目选址较合理。 3、平面布置合理性分析 本项目厂区布置呈正方形。1—6#厂房、科技研发楼位于东侧，主要为非标件加工、五金工具加工和科研工作；南侧为厂区进出口，立新路，方便人车进出；西侧为8-17#厂房，主要为电子产品和工业机器人自动化设备的试生产；北侧为7#厂房、员工宿舍、餐厅、员工活动中心和能源中心。居民点分布主要在东，西两侧。城市主导风向为东北风，敏感点未处于下风向位置，本项目主要生产设备位于1-3#厂房，产生的、废气和噪声预测结果对周边敏感点影响较小。厂房功能分区明确，合理布置车间内各工序位置，利用厂内距离衰减减轻对项目外环境的影响，能够做到厂界噪声达标。因此，项目平面布局是合理的。 4、“三线一单”符合性判定 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。本项目所在地位于邵阳市经开区C-06-1#地块，符合性见表7-29。 表7-30 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 是否符合 生态保护红线 根据湖南省政府公布关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕 20 号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28 万 km2，占全省国土面积20.23%。 全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线主），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目不在资江重要水域范围内，生产废水和生活污水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值后排入进站路污水处理厂，在尾水达标排放的情况下，对环境的影响较小，本项目的建设是符合生态保护红线要求的。 符合 资源利用上线 项目用地符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利 用上线管控要求。本项目废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值后排入进站路污水处理厂，最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入资江。项目本身营运也不会消耗大量资源。符合资源利用上线的要求。 符合 环境质量底线 本项目所在区域为空气环境质量不达标区域；项目建设所在地大气环境目前满足《环境空气质量标准（GB3095-2012）中二级标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。本项目有机废气通过活性炭吸附等处理措施处理后排放，对周边环境影响很小；项目生产废水排放经自建污水处理设施预处理和生活污水经隔油池、化粪池处理后进进站路污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入资江；噪声经降噪处理后对周围环境影响较小；固废妥善处置。本项目不会突破项目所在地的环境质量底线，因此，项目的建设符合环境质量底线要求。 符合 环境准入负面清单 项目选址位于工业集中区内的企业用地上，未占用耕地、湖泊、草地、森林、水库等自然资源区，生产能源采用清洁能源电能，项目水资源为自来水，项目所在地属于工业用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目资源利用满足要求，项目符合集中区规划，不属于生态保护红线范围，大气环境、水环境、农用地优先保护区，不属于污染物排放重点管控区、环境风险重点管控区、生态资源重点管控区，不属于环境准入负面清单类型企业。目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于电子产品加工行业，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 符合 综上，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。 5、与园区用地相符性分析 根据《工业用地分类以及各类的范围》，本项目属于研发试验，对居民居住和公共建设基本无干扰、无污染、无安全隐患。建设项目用地规划属于一类工业用地。本项目实际用地为一类工业工地，因此，项目与本项目所在区域用地性质相符。 6、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：①根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；②含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目有机废气无组织排放量较小，有组织废气经集气罩+活性炭吸附装置+25m排气筒处理后能减少排放量且达标排放，符合其政策。 7、与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析 根据湖南省人民政府《关于印发湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（湘政发[2018]17号）：“17.推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。” 本项目对有机废气从源头控制，减少无组织排放，同时加强对有组织排放的末端处理措施，经过处理后，确保有机废气的达标排放，在前述与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析中已具体总结了相关的污染防治措施，建设单位在严格落实本次环评提出的各项污染防治措施后，确保项目有机废气以及其他污染物达标排。 8、与《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）符合性分析 根据《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）中3.加大工业涂装VOCs治理力度，加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 本项目使用的煤油、CNC导轨润滑油工序均设置在密封的房间，废气的收集效率达到85%左右（满足[2017]121号中有机废气收集效率不低于80%）。本项目废气经集气罩+活性炭吸附+25m高排气筒。能实现达标排放。 9、与经济开发区规划环评相符性分析 根据邵阳经开区规划环评中提出的差别化环境准入条件。具体环境准入清单详见表7-31。 表7-31 规划区环境准入条件清单一览表 类别 产业 项目名单 禁止准入行业清单 先进装备制造业（主导） 电镀企业 医药（三类） 工艺技术落后、污染严重的原料药制造业 轻工（三类） 制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业 限制准入行业清单 先进装备制造业（主导） 劳动密集型、工艺技术落后的低端装备制造业、含电镀设施的企业 医药（三类） 使用化学合成工艺技术的化学原料药生产企业 轻工（三类） 产生气型污染物的重污染企业 允许准入行业清单 先进装备制造业（主导） 轨道交通装备业、工业机器人、环保设备、数控机床等高端装备制造业 医药（三类） 使用生物发酵工艺技术的化学原料药生产企业 轻工（三类） 功能性、差别化纤维制造业 本项目在生产过程中产生的废气、废水和噪声均采取相对应的环保措施后，可有效减少对环境的危害。且产生的固废可得到妥善处置或利用。符合经开区规划环评中提到的：“清洁生产坚持‘减量化、资源化、再利用’的原则，全面推行清洁生产，注重资源、能源节约和废弃物综合利用。”本项目属于工业机器人行业，为允许类。 综上，本项目建设符合其经开区规划环评相关要求。 10、与经济开发区规划环评批复符合性分析 本项目不属于批复中禁止准入行业，且本项目符合经开区区域宏观规划，固废和危废妥善按照国家有关规定处置或综合利用。本项目建设符合其批复中相关要求。 11、与周边企业相容性分析 本项目位于邵阳市经开区C-06-1#地块，经现场调查，周边其他企业主要为特种玻璃研究院（西侧1-130m）和彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司（25-335m），特种玻璃研究院目前正在施工，彩虹集团特种玻璃有限公司环保设施到位，产生的污染可控，对周边环境影响较小。本项目建设投产后，在环保措施到位的情况下，不会对周边企业造成污染。本项目建设可行。 12、环境管理与环境监测 （1）环境管理 项目建成后，本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。建立环境管理制度，加强员工环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作，确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。 污染处理设施管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，并定期报地方环保主管部门备案和审核。 项目竣工运行后须按国家有关规定，及时组织项目竣工环境保护自主验收。 （2）环境监测 1）营运期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测专业机构承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地生态环境行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 3）建设单位应切实加强场区“三废”达标排放和场区环境质量的监控。 营运期污染源监测计划见表7-32。 表7-32 营运期污染源监测点 名称 监测点位 监测指标 监测频次 废气 排气筒 VOCs 每季度一次 厂界 VOCs、颗粒物 厂内 VOCs 废水 排水口 废水量、pH、COD、SS、LAS、石油类 每季度一次 噪声 厂界 等效A声级 每半年一次 （3）规范排放口 在校区“三废”及噪声排放点设置明显标志，盛装危险废物的容器必须粘贴危险废物警告标志和危险废物标签，包装标志要粘牢固、正确。标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源)》（GBl5562.1-1995）、《环境保护图形固体废物贮存(处置)场》(GBl55622--1995)以及《盛装危险废物的容器必须粘贴的标签样式》（GB18597-2001）中有关规定。 表7-33 排放口图形标志 排放口 废气排口 噪声源 危险废物堆场 图形 符号 背景颜色 绿 色 绿 色 黄色 图形颜色 白 色 白 色 黑色 图7-3 盛装危险废物容器的危险废物标签样式图 ①建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ②项目危险废物暂存库必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求进行建设。 13、建设项目竣工环境保护验收 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条规定：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自主对配套建设的的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本建设项目竣工环境保护设施验收内容见下表7-34。 表7-34 建设项目竣工环境保护设施验收一览表 时段 污染类型 验收内容 验收环保设施 验收标准 运 营 期 废水 食堂废水经隔油池处理后和生活污水、地面保洁废水经化粪池处理后污水管网排入进站路污水处理厂 隔油池、沉淀池、厂区管网及总排污口建设 达标排放至进站路污水处理 废气 ①电火花加工产生的有组织有机废气达标排放 ②电火花加工产生的无组织有机废气达标排放 ③机加工时产生的颗粒物 ①集气罩+活性炭吸附+25m高排气筒；②通风装置；③自由沉降 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）； 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 噪声 ①机械设备隔声减震； ②采用先进、低噪声设备； ③封闭厂房隔声。 隔声屏障、减震垫 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4a类标准限值 固废 ①生活垃圾设垃圾桶收集后送村垃圾点统一处置； ②废边角料、不合格产品设置暂存区，定期外运处置 垃圾桶、暂存间 委托处置，禁止随意倾倒 危废 ①废活性炭、废乳化液、废切削液 5m2危废间 危险废物交有资质的单位进行收集处理 |

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废 气 | 机加工粉尘 | TSP | 厂房通风 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014） |
|  |  | 电火花加工、CNC数控加工 | VOCs（有组织） | 集气罩+活性炭吸附+25m排气筒 |  |
|  |  | 电火花加工、CNC数控加工 | VOCs（无组织） | 厂房通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 废水 | 食堂废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及进站路污水处理厂进水水质标准严值 |
|  |  | 生活污水 |  | 化粪池 |  |
|  |  | 地面保洁废水 | SS | 化粪池 |  |
|  | 固 废 | 切割、检验工序 | 废边角料、不合格产品 | 收集后交环卫部门处理或外售相关单位进行回收利用 | 资源化、无害化 |
|  |  | 非标件加工工序 | 废乳化液、废切削液 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位回收处理 |  |
|  |  | 废气处理设施 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
|  |  | 原材料包装 | 废包装材料 | 外售或回收利用 |  |
|  | 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震 | 对周围环境影响不大 |
|  | 生态环境影响： 在加强污染源控制、全面积极地采取污染防治措施条件，保证各污染物能稳定达标排放。 |  |

# 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 邵阳天创科技有限公司拟投资50000万，在邵阳市经开区C-06-1#地块新建AI机器人产学研科技园。项目总占地面积59269.71 m2，建设自动化设备、机器人生产线一条。项目建设内容主要包括综合楼（综合服务中心&联合创新中心&创意展示中心&会议中心）12600.7m2，科技研发楼8005.5m2，员工公寓8800m2，文体活动中心1049m2，员工餐厅2098m2，标准化厂房75672.49m2，能源中心240m2等相关配套设施。项目劳动定员1530人，年工作300天，每天8小时。项目计划于2020年6月开工建设，2023年12月建成并投产运行，建设期约42个月。 2、相符性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目属于科研基地项目，根据《产业结构调整指导目录2019年本》鼓励类第十四类-机械中的第35条：“机械人及集成系统”本项目为科学研究和自动化设备、机器人智能制造，故项目属于鼓励类项目。项目原料、产品及生产设备等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 本项目选址于邵阳市经开区C-06-1#地块，项目用地为1类工业用地；项目拟建地有场区道路连通外部公路，交通便利；场址周边无重点保护的动植物、风景名胜及文物古迹，不属于生态保护区和脆弱区；场区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目在采取有效的污染防治措施后，项目生产产生的废气、废水、噪声和固废均能达标排放和妥善处置，对周围环境影响较小，因此，项目选址较合理。 （3）平面布置合理性分析 本项目厂区布置呈正方形。1—6#厂房、科技研发楼位于东侧，主要为非标件加工、五金工具加工和科研工作；南侧为厂区进出口，立新路，方便人车进出；西侧为8-17#厂房，主要为电子产品和工业机器人自动化设备的试生产；北侧为7#厂房、员工宿舍、餐厅、员工活动中心和能源中心。厂房功能分区明确，合理布置车间内各工序位置，利用厂内距离衰减减轻对项目外环境的影响，能够做到厂界噪声基本达标。因此，项目平面布局是合理的。 环境质量状况结论 环境空气质量：根据大气常规监测结果可知，市化工厂常规检测带你除PM2.5年监测浓度超过《环境空气质量标准》（GB3092-2012）二级标准的年均值，其余监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准，区域环境空气为不达标区。由大气补充监测结果可知，本项目所在区域各因子均满足相关标准要求。 （2）水环境质量：根据历史监测结果，由监测结果可知，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）相应标准，区域地表水环境良好。 声环境质量：根据现状监测结果，项目厂房四周各监测点位昼、夜间环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a标准。 4、环境影响分析及污染防治措施可行性结论 （1）施工期环境影响分析结论 本项目施工量小，施工周期短，施工期对周围环境产生的影响通过采取有效的污染防治措施，施工产生的污染可降到最低程度，对周边环境不会造成大的影响。 （2）大气环境影响分析 运营期产生的废气主要为机加工产生的粉尘和电火花加工产生的有机废气。经预测，项目运营期产生的废气通过采取相应有效措施处理后，可减少外排污染物对周围环境的影响。粉尘排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；有组织废气排放浓度能满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；无组织有机废气排放浓度能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；对周围大气环境影响不大。 （3）水环境影响分析 本项目运营过程中产生的废水主要为生活污水、场区初期雨水和地面保洁废水。本项目采用雨、污分流的排水制度。场内初期雨水排入城市雨水管道。员工生活污水经隔油池处理后再同地面保洁废水经化粪池处理，处理达标后排入进站路污水处理厂。本项目产生的废水通过上述处理措施后，对周围环境影响较小。 （4）声环境影响分析 本项目营运期主要噪声源为破碎机等生产设备产生的机械设备，噪声源强为70-95dB(A)。为防止噪声污染，本项目采用了设备减震防振、厂房隔声、距离衰减、设备加强检修等措施，以确保厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类和3类标准要求。 （5）固体废物影响分析 本项目固体废物主要来自生产过程中废边角料（铝屑、铁屑）、废包装材料、不合格产品、废乳化液、废切削液、废活性炭以及场区工作人员的生活垃圾。废边角料和不合格产品收集后外售或回收利用；生活垃圾经分类收集后全部交由环卫部门清运处置；少量危废定期交有资质单位处置。本项目固体废物经妥善处置后对周围的环境影响较小。 5、总量控制结论 本项目无生产废水外排，食堂废水经隔油池预处理后同生活污水和地面保洁废水再经化粪池处理达标后排入进站路污水处理厂。总量指标纳入进站路污水处理厂，无需申请总量指标。 大气环境污染物指标总量控制指标主要污染因子VOCs，有组织排放量为0.006t/a，无组织排放量为0.005t/a。 6、评价总结论 本项目建设符合国家产业政策；工程选址可行，平面布置较合理；建设方在严格落实本环评提出的各项污染防治措施与生态保护措施、实现污染物长期稳定达标排放、固体废物实现综合利用和妥善处置的前提下，项目建设对所在区域的环境影响较小。从环境保护角度出发，该项目建设是可行的。 （二）建议 1、建设单位应加强加强营运期环境管理，合理安排工作时间，减少噪声扰民现象，加强生产、生活过程中固废管理，分类存放。 2、建设单位应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，避免事故排放情况发生。 3、认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。 4、必须严格执行“三同时”制度，污染治理设施要同主体工程同时设计、同时施工、同时投产；项目建成后须经自主验收合格后方可投入运营。 5、企业应定期开展自行监测，并定期向公众公开本项目污染物排放情况及对周边环境的影响。

# Text boxes

噪声、固废

噪声、固废、废气

噪声、固废、废气、废水

噪声、固废、废气、废水

投产使用

设备安装

厂房装饰

结构施工

基础施工

项目设计

噪声、固废、废气、废水

可行性评估

标件采购、原材料采购

非标件加工

非标设备

组装调试

组装调试

局部改善

人员试生产

设备外售

废气、固废、噪声

固废、噪声

装配

委外

机械加工

切割下料

铝材、钢材、模具钢

电火花加工

CNC加工

磨床加工

铣床加工

车床加工

废气、噪声、固废

噪声、固废

废气、噪声

原材料

机械加工

检测

焊接

组装

损耗13311

53244

隔油池

53244

66555

生活污水

生活用水

53244

损耗520.63

2082.53

化粪池

2082.53

2603.16

地面保洁废水

地面保洁用水

自来水（69159.68）

55326.53

废切削液

1.6

1.52

切削液稀释用水

进站路污水处理厂

0.08

切削液