《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	6

环境质量状况	9

评价适用标准	14

建设项目工程分析	16

项目主要污染物产生及预计排放情况	25

环境影响分析	26

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

产业政策相符性、选址合理性分析	43

评价结论与建议	45

附件：

# 1、建设项目环评审批基础信息表

# 2、环评委托书

3、《关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》

4、营业执照

5、法人身份证复印件

6、环境质量现状检测报告及质保单

附图：

# 1、项目拟建地地理位置图

# 2、项目厂区平面布置图

# 3、项目所在地周边关系及噪声监测布点图

# 4、项目现场照片图

# 5、邵阳经济开发区土地利用规划图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 力为实业有限公司智能家居生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 力为实业有限公司 |
| 法人代表 | 黄永林 | 联系人 | 杨菊明 |
| 通讯地址 | 邵阳经济开发区H39、H40地块 |
| 联系电话 | 15807390816 | 传真 | / | 邮政 编码 | 422000 |
| 建设地点 | 邵阳经济开发区H39、H40地块 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2190其他家具制造 |
| 占地面积(m2) | 149882 | 绿化面积(m2) | 52698 |
| 总投资(万元) | 80000 | 环保投资 (万元) | 1573 | 环保投资占总投资比例 | 1.96% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2022年8月 |
| 项目主要内容及规模： 1、项目由来 力为实业有限公司位于邵阳经济开发区H39、H40地块，注册资本10000万元。是邵阳市初级规模的环保家具制造企业。公司以人造板（E1 级实木颗粒板和 E1 级多层实木板）为主要原料，并充分利用物联网系统、智能终端等资源优势，经加工组装，自主研发和生产环保智能家具及系列产品。本公司致力于打造集生产销售、市场服务于一体的智能化生产型服务企业，利用其产品优势，拟斥资购买邵阳经济开发区H39、H40地块（地处东经111.5733，北纬27.2533），实施环保智能家居生产线项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订实施）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十、家具制造业-27 家具制造（其他）”，故需编制环境影响报告表。受力为实业有限公司委托后，南京晔美环保服务有限公司承担力为实业有限公司智能家居生产线建设项目的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。 2、项目用地及周边现状 项目拟建地位于邵阳经济开发区H39、H40地块（地处东经111.5733，北纬27.2533），海拔：236米。根据环评现场勘察，项目所在地东、南、北面均为荒地，西面临宝东路，北面30m处为红旗河。项目所在地交通便利，地理位置优越（地理位置见附图2）。项目周边关系图见附图3。 3、工程内容及规模 项目总投资80000万元，总用地面积149882m2，总建筑面积为261782m2。建设内容主要有：生产厂房（含员工宿舍）、原料仓库、成品仓库，内设置食堂及宿舍。项目拟建地基础设施的建设情况良好，相关配电设施、供水管网、排水管网等设施已到位。 项目工程内容分为主体工程、储运工程、公用工程、办公及生活设施以及环保工程，具体组成见表1-1、主要经济技术指标见表1-2。 表1-1 项目组成内容一览表 内容 工程内容 基本情况 备注 主体 工程 生产厂房 总建筑面积为181148m2，共35栋5F建筑，各厂房内设有智能家居生产线。 在拟建地块内平行整齐排列。 储运 工程 仓库（含原料仓库、成品仓库） 总建筑面积为80634m2，共10栋5F建筑。 位于拟建地块北部，平行整齐排列。 公用工程 供电系统 各生产厂房内设配电房，约50m2。 依托湘商产业园基础设施 给水管网 园区市政给水管网 排水管网 厂区采用雨污分流制，雨水接入园区雨水管网，污水接入园区污水管网，进入进站路污水处理厂。 道路 6m宽 根据总平面布局合理设计，使道路到达地块内各建筑物。 办公及生活设施 办公休息区 根据工艺流程合理布置 / 食堂 根据工艺流程合理布置 / 宿舍 根据工艺流程合理布置 / 环保 工程 化粪池 35个，均为100m3 位于各厂房地下 隔油池 1个，1m3 位于食堂 雨污分流管网 / / 循环水池 体积约2m3，为根据工艺流程合理布置 / 隔声减振装置 设备基础减震、消声、厂房墙面隔声降噪 / 车间通风 各生产车间均设排风扇 / 初效过滤器+UV光氧净化器+活性炭吸附装置 上漆工序 / 移动式焊接烟尘净化器 设置在厂房内组装车间 / 中央木工除尘系统（防爆高效脉冲布袋除尘器） 设置在各生产厂房内 / 布袋除尘器 开料和打孔、排钻、智能设备装配和软件植入工序 / 收集管道+油烟净化器+风机 设置在厨房 / 一般工业固废暂存间 根据工艺流程合理布置 设置在各生产厂房 危废暂存间 根据工艺流程合理布置 设置在各生产厂房 垃圾桶 若干 / 垃圾收集站 30m2 设置在项目拟建地西部 绿化 52698m2 / 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 序号 名称 单位 数量 1 总用地面积 m2 149882 2 总建筑面积 m2 261782 其中 仓储建筑面积 m2 80634 厂房建筑面积 m2 181148 3 建筑基底面积 m2 52702 4 容积率 / 1.75 5 建筑密度 % 35.16 6 绿地率 % 35.16 4、主要设备 本项目生产设备具体见下表。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 机器型号 数量 1 马氏推台锯 F92T 5台 2 全自动封边机 KDT-356J 2台 3 数控排钻 KDT533C 2台 4 镂铣机 R5080 2台 5 数控长度自动定位双头切割机床 DG142/01+E355 3台 6 数控长度自动定位双头切割机床 DG104/02+E355 2台 7 端面铣床（自动型） AF223/00 2台 8 数控多功能型材加工机械 SBZ122/33 2台 9 单头切割机床 TS161/21+MMS200 3台 10 自动送料切割机床 SA142/35 2台 11 钻铣锯切加工中心 Y/Z/A/C-轴 SBZ630/11 1台 12 数控铝型材弯弧机 - 1台 13 台钻 Z7020 2台 14 摇臂钻床 ZQ3050--16 2台 15 搜边机 SJWB-1800 5台 16 电动工具、案台、车架等 台套组合 5套 17 耶鲁－双截锯 — 6台 18 意美吉微型加工中心 — 2套 19 仿形铣 — 6台 20 3C弯弧机 — 2台 21 耶鲁－单头锯 — 3台 22 钻铣床 — 4台 23 数控角部焊接机 — 7台 24 数控中框焊接机 — 3台 25 手动点焊接机 — 6台 26 清角机 — 2台 27 数控液压板料折弯机 — 2台 28 数控液压摆式剪板机 — 2台 29 液压升降平台 — 2台 30 液压冷压机 V-1.5/12 2台 31 精断机 J-0012 2台 32 玻璃安装机 — 2台 33 气枪 — 2台 34 裁布机 — 3台 35 叉车 — 2台 5、产品方案 本项目产品见下表。 表1-4 产品及年产量 序号 产品名称 产量 1 智能升级榻榻米 3000m2 2 智能杀菌除臭衣柜 3000m2 3 智能感应照明系列家具（书柜、衣柜、鞋柜） 4000m2 4 智能高箱床 3000m2 5 智能桌椅、储物柜系列 6000m2 6 智能铝包木门窗 30万m2 6、原辅材料及能耗 本项目主要原辅材料使用量见下表。 表1-5 主要原辅材料及能源消耗一览表 类别 名称 耗量 备注 原材料 人造板A（E1级实木颗粒板） 150t/a 所有外购原料不计质量损耗，不合格产品均发回厂家重发。 人造板B（E1级多层实木板） 400t/a 落叶松集成材、指接条 6000m3/a 楸木集成材 6000m3/a 柞木集成材 1000m3/a 隔热铝型材 500t/a 铝型材 1000t/a 封边带 50t/a 自攻钉、沉头钉 300t/a 五金配件（含智能设备） 100t/a 美德胶条 100t/a 森聚柯密封胶 126000支/年 水性底漆 2t/a 水性面漆 5t/a 焊丝 8t/a 能耗 水 25990.5t/a 自来水 天然气 1万m3/a 园区天然气管网 电 30万度/a 邵阳市电力公司 主要原辅材料成分见表1-6，理化性质见表1-7。 表1-6 原辅材料成分表 原料 组分 水性面漆 水性丙烯酸树脂80%、DPM4%、DPNB4%、润湿剂0.5%、离子水11.5% 水性底漆 水性丙烯酸树脂60%、DPM4%、DPNB4%、消泡剂0.5%、硬脂酸锌 1%、离子水31.5% | 表1-7 原辅材料理化性质一览表 序号 名称 分子式 理化性质 危险特性 毒理特性 1 丙烯酸树脂 (C3H4O2)n 白色或淡黄色透明液体，有芳香族气味，沸点137-143℃。闪点27℃。不溶于水 易燃 / 2 DPM C7H16O3 无色液体，具有轻微醚类气味和苦味。沸点193-195℃，蒸汽密度（空气=1）：5.11。 饱和蒸气压（kPa）：0.05（25℃）。闪点：74℃ 可燃 LD50:5500mg/kg(大鼠径口) 3 DPNB C10H22O3 无色液体。沸点（℃）：214～217。相对密度（水=1）：0.913。闪点（℃）：96 可燃 LD50:5500mg/kg(大鼠径口) 4 硬脂酸锌 C36H70O4Zn 白色轻质粉末。闪点：277℃，燃爆下限：20（g/m3）。引燃温度：420℃。熔点：120℃。相对密度（水=1）：1.1。 可燃 / 5 呔哔克 （TGIC） C12H15N3O6 白色结晶，密度：1.625g/cm3，熔点：95-98℃，沸点：501.1C at 760mmHg 闪点：256.9℃，水溶性：<0.1g/100mL at 20℃。环氧当量：<105。粘度：（120） <100。环氧氯丙烷残留量：<50ppm。挥发份<1.0%。总氯量：<0.5%。 / / 6 硫酸钡 BaSO4 无臭、无味粉末。溶于热浓硫酸，几乎不溶于水、稀酸、醇。水悬浮溶液对石蕊试纸 呈中性，密度：4.25-4.5。熔点：1580ºC，沸点：330ºC at 760 mmHg。分解温 度：>1600℃。 / / 7、总图布置 本项目位于邵阳经济开发区H39、H40地块，地块内共设35栋生产厂房，10栋仓库，建筑物在地块内平行整齐排列，各生产厂房根据生产工艺合理布置一般工业固废暂存间、危废暂存间。项目设6个出入口，3个主出入口（地块东部临金鸡路设1个，南部临白马大道设置2个），3个次出入口（南部临白马大道设置1个，北部临何龙路设置2个）。 项目各生产车间整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，物流通畅。厂区整体功能分区明确，平面布置合理。项目厂区总平面布置详见附图2。 8、公用工程 （1）给、排水 ① 给水系统 本项目以城市自来水为水源。 ② 排水系统 项目无生产废水排放，排水采用雨污分流制，雨水直接排入雨水区下水管道。根据现场调查，项目所在地区为进站路污水处理厂的纳污服务区。 近期：项目产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后通过污水管网进入进站路污水处理厂，处理达标后排入红旗河。 远期：待污水处理厂排污管网竣工后，项目产生的污水经隔油池、化粪池预处理后通过污水管网进入进站路污水处理厂，在污水处理厂处理达标后排入资江。 （2）供电工程 项目用电量约为30万度/年，由邵阳市电力公司供应。 9、投资构成 本项目总投资80000万元，具体投资情况见表1-8。 表1-8 项目投资一览表 序号 工程项目或费用名称 | 投资估算（万元） 1 土地购置费用 3760 2 工程建设费用 50960 3 设备购置费用 8580 4 设备安装费用 580 5 预备费用 8000 6 环保投资 1573 5 流动资金 6547 合计 80000 10、劳动定员及工作制度 项目预计员工1000人，项目内设食堂、宿舍。项目预计年生产300天，每天工作8小时。 11、工程进度安排 项目拟于2020年8月份开始施工，2022年8月投入运行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。北障雪峰之险，南屏五岭之秀。资江为带，支流织网，丘陵起伏，盆地珠连。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜、交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，上瑞（上海—瑞丽）、二广（二连—广州）高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；207、320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；县道、乡道、村道，星罗棋布，畅通无阻；邵永（邵阳—永州）、邵衡（邵阳—衡阳）、邵常（邵阳—常德）高速公路建成通车，形成纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 项目拟建地位于邵阳经济开发区H39、H40地块（地处东经111.5733，北纬27.2533），海拔：236米。地理位置优越，交通十分便利。（地理位置见附图1）。 二、地质地貌 邵阳市属江南丘陵大地形区。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”， 东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。根据地形的差异，大致可分成四大地形区。 本项目拟建地为已平整荒地，海拔高度为236m。 三、气候气象 邵阳市属亚热带季风湿润气候，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，光照充足，春秋季短，冬夏季长，春季多阴少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。1999～2004年近六年平均气温17.6℃，极端最高气温39.4℃，极端最低气温-4.8℃；年平均相对湿度77%，年降水量918.9mm；年蒸发量781.4mm；年平均风速1.3m/s。常年主导风向东北风，出现频率11%，年静风频率28.4%。平均日照数1616小时/年；基本风压值0.3KN/m2；基本雪压值 0.3KN/m2。风向玫瑰图见下图。 图2-1 邵阳市气象站全年及四季风向频率玫瑰图 四、水文状况 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 项目近期纳污水体为红旗河，资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464公里，平均坡降千分之0.44。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1m3/s，洪峰时最大流量达7400m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 红旗河属邵水河的一条支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，双清区高崇山镇的芦家冲、短陂桥，云水乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥(高家坝)，至石桥乡马鞋村的鹅公咀汇入邵水，全长29km，流域面积60.72km2，河宽3-18m，水深0.3-2m，河床坡降1.64‰，平均流速0.5m/s，红旗河主要功能为灌溉、排洪及城市景观。 本项目远期纳污水体为资江。资江，旧志又称资水、都梁水，1979年版《辞海》中称赧水，是湖南四大河流之一，仅次于湘江。本项目污水汇入区段为晒谷滩电站的库区。资江历史水文资料晒谷滩坝址在1950～2002年这53年径流系列中，丰、平、枯水期分布均匀。丰水年14年，平水年21年，枯水年18年。53年系列中以1994年为最丰，年平均流量643m3/s，年径流量为202.8亿m3；多年平均流量为374m3/s，多年平均径流量118亿m3，多年平均径流深805.4mm。晒谷滩水电站为低水头径流式电站，水库为河道型水库，水库蓄水后正常运行时，正常蓄水位为207m，死水位为206m，库区河段水位升高并在正常蓄水位与死水位之间波动。库区河段多年平均流量为374m3/s，多年平均径流量118亿m3，多年平均径流深805.4mm。汛期4～7月占全年来水量的56.5%，枯水期10～3月占全年来水量的17.1%，可见来水量年内分配不均匀，库区枯水期最枯月份为12 月，平均流量147m3/s，最小流量为17.6m3 /s。 五、矿产资源 境内矿产资源较为富足，已发现的矿藏有煤、铁、锰、钨、锑、金、银、铅、锌、硫铁、石膏、大理石、辉绿岩、优质石灰岩等74种。矿藏地有644处，其中大型矿床23处，中型矿床33处，小型矿床61处。非金属矿藏蕴藏量大，品位高。石膏矿远景储量4.4亿吨，工业储量1.229亿吨，储量、产量均居全省各地州市前列，邵东县是全国八大石膏矿产地之一。优质石灰岩矿、大理石矿为省内优势矿种；硫铁矿、冰洲石矿、优质白云岩矿在省内享有盛名。煤矿工业储量1.417亿吨，远景储量1.447亿吨。 经初步调查，本项目所在区域内无已探明的矿产资源。 六、土壤、生物资源 邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一，高等植物有245科，792属，2826种。其中用材林树种210 种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉等，为国内特有的孑遗树种。城步沙角洞的银杉群落，新宁、城步的资源冷杉群落，绥宁黄桑的长苞铁杉群落，是研究江南地域古生物学的活标本。茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。已建立绥宁黄桑、武冈云山、新宁舜皇山和紫云、万峰山4个省级自然保护区和一批县级自然保护区。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 项目拟建地为已平整荒地，无野生动植物。 七、地震资料 根据国家地震局有关文件及地震烈度区划图《中国地震烈度区划图》（GB18306—2001）可知，本场地地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35s，地震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组。 八、邵阳经济开发区简况 邵阳经济开发区是邵阳市本级唯一的经开区，2016年11月经湖南省政府同意，整合原湖南邵阳经开区与宝庆工业集中区两个园区组建成现在的经济开发区，采取“一区两园”模式管理。其中，江北原邵阳经开区成立于1996年，宝庆工业集中区成立于2006年。“十三五”期间，邵阳经济开发区将以创建国家级经开区为总揽，力争建成千亿园区。 邵阳经济开发区依托邵阳市“全国区域性交通枢纽”综合建设布局，区位优势逐步凸显。南依沪昆高速和洛湛铁路，北接沪昆高铁、二广高速和邵坪高速，与长沙黄花机场和邵阳武冈机场较近，形成了1个半小时到长沙，2小时抵武汉，3小时联通广州，4小时通达上海的交通格局。 经济开发区一期规划面积16.68平方公里（江北区域4平方公里、双清区域10.68平方公里），二期规划面积18平方公里，远期规划面积达到60平方公里以上。目前“四横五纵”的路网格局基本成型，实现通车总里程60公里以上。水、电、气、污水处理等配套已基本完善。 产业集聚发展才能催生源源不断的动力。邵阳经济开发区重点发展先进装备制造、农产品加工、电子信息三大主导产业，辅以生物医药、发制品、现代物流、汽车商贸等产业。目前，邵阳经开区共引进各类项目260多个。先进装备制造业以三一重工、智能制造工业4.0为龙头，恒天九五邵阳纺机、富士电梯、通达汽零等一批企业入园形成集聚，全力打造“湘中机械制造之都”，传统加工业迅速推进，全球十大制鞋企业之一九兴控股、世界500强台湾统一企业、亚洲最大的羽毛加工企业台湾合隆国际股份有限公司相继落户，引领湘窖酒业、口味王集团、李文食品等农产品品牌快速发展；电子信息产业以彩虹集团、分享集团、讯源电子、华锐电子、力科达等一批企业入园形成集聚;生物医药业以湘中制药为骨干，雪峰种业、富民色素、飞力格等企业逐步形成集聚。园区着力发展现代物流、汽车商贸等辅助产业，引进了烟草物流、医药物流等项目及天娇、兰天、永通、和信等15家汽车商贸企业。 项目所在区域环境功能属性情况 表2-1 项目选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区 本项目所在区域内主要水体为红旗河、资江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 3类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否水库库区 否 11 是否污水处理厂集水范围 是 12 | 是否属于生态敏感与脆弱区 否 |
| --- | --- |

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 大气基本污染物环境质量现状 本项目引用邵阳市化工厂（经开区办公楼上）空气自动站数据（2019年1-12月），具体监测统计结果详见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 监测 点位 统计指标 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO mg/m3 O3 邵阳 经济 开发 区办 公楼 上（市 化工 厂） 浓度范围值 7-20 12-38 35-97 22-84 0.8-1.6 78-187 年平均质量浓度 13.3 24.3 61.75 44.6 1.2 145 年平均值标准 60 40 70 35 4（日均值） 160（日最大8小时平均） 最大浓度占标率 22.2% 60.7% 88.2% 127.4% 40% 90.6% 最大超标倍数 0 0 0 0.27 0 0 超标率 0 0 66.7% 0 0 是否达标 达标 达标 达标 超标 达标 达标 根据上表3-1可知，2019年常规监测点邵阳经济开发区办公楼上（市化工厂）环境空气中的PM10、SO2、CO、O3和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，仅PM2.5出现超标情况，PM2.5最大浓度占标率为106.67%， 超标率为16.67%。造成超标的原因主要是由于工业园正在大力开发建设，施工场地扬尘和汽车扬尘所致，应加强区域施工场地和运输车辆管理，及时洒水降尘。 2、地表水环境质量现状 目前，进站路污水处理厂排水管网未竣工，故项目近期生活污水排入红旗河，本环评报告引用《智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年3月20日-22日对红旗河的历史监测数据，以评价红旗河水环境质量，红旗河排污口距离进站路雨水排扣上游500m监测断面约700m，距离昭阳路雨水排口下游200m监测断面约为800m，该监测断面数据可以引用，监测结果具体如下。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：昭阳路雨水排口下游200m处； W2：进站路雨水排口上游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、LAS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-2。 表3-2 红旗河水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 点位 检测项目 （单位） 3/20 3/21 3/22 评价标准 平均值 水质指数 评价 结果 W1 pH（无量纲） 7.79 7.83 7.78 6-9 7.80 0.15 达标 COD（mg/L） 9 10 10 20 10 0.50 达标 SS（mg/L） 13 11 11 / 12 / 达标 TP（mg/L） 0.11 0.12 0.09 0.2 0.11 0.55 达标 NH3-N（mg/L） 0.78 0.69 0.71 1.0 0.73 0.73 达标 石油类（mg/L） 0.04 0.02 0.02 0.05 0.03 0.60 达标 *粪大肠菌群（个/L） 9400 8600 9200 10000 9100 0.91 达标 W2 pH（无量纲） 7.63 7.71 7.64 6-9 7.66 0.18 达标 COD（mg/L） 13 12 12 | 20 12 0.60 达标 SS（mg/L） 17 15 17 / 16 / 达标 TP（mg/L） 0.13 0.14 0.12 0.2 0.13 0.65 达标 NH3-N（mg/L） 0.87 0.79 0.84 1.0 0.83 0.83 达标 石油类（mg/L） 0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 0.60 达标 *粪大肠菌群（个/L） 10000 9200 9600 10000 9600 0.96 达标 监测结果表明，监测期间红旗河各监测断面中监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求。 待进站路污水处理厂排水管网竣工后，项目远期生活污水排入资江大洲尾端，进站路规划排污口位于资江大洲尾端的下游200m，本环评报告引用《年产200万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年7月17日-19日对资江的历史监测数据，以评价纳污水体资江水环境质量，具体如下。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：资江大洲尾端上游300m处； W2：资江大洲尾端下游500m。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类、LAS。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-3。 表3-3 资江水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测 点位 监测因子 浓度范围 （mg/m3） 平均值（mg/m3） 标准值（mg/m3） 水质指数 超标率（%） W1 pH 7.49-7.58 / 6-9 / 0 COD 7-9 8 20 0.4 0 | BOD5 1.4-1.6 1.5 4 0.375 0 石油类 0.01L / 0.05 / 0 NH3-N 0.34-0.38 0.36 1.0 0.36 0 TP 0.04-0.06 0.05 0.2 0.25 0 LAS 0.14-0.18 0.16 0.2 0.8 0 SS 6-8 7 / / 0 W2 pH 7.03-7.13 / 6-9 / 0 COD 8-10 9 20 0.45 0 BOD5 1.7-1.9 1.8 4 0.45 石油类 0.01L / 0.05 / 0 NH3-N 0.79-0.84 0.82 1.0 0.82 0 TP 0.05-0.07 0.06 0.2 0.3 0 LAS 0.08-0.09 0.086 0.2 0.43 0 SS 5-6 5.3 / / 0 由上表可知，纳污河段资江监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求，地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本评价委托湖南昌旭环保科技有限公司于2020年4月15日~4月16日现场监测。 （1）监测点位 项目拟建地厂界四周分别设置1个监测点位，分别为N1、N2、N3、N4；具体如下： N1：东厂界外1m处； N2：南厂界外1m处； N3：西厂界外1m处； N4：北厂界外1m处； （2）监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 （3）监测频率 连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。其它方面参照相关环境监测技术规范进行。 （4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。 （5）监测结果 监测结果见下表。 表3-3 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 监测时间 监测点位 4月15日 4月16日 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 48.4 43.5 48.4 42.9 65 55 N2 49.5 48.6 50.2 45.2 65 55 N3 52.6 46.4 52.3 46.1 70 55 N4 45.4 41.3 45.1 41.1 65 55 由上表可知，项目拟建地噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类标准限值，声环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据厂址周围环境状况，项目的主要环境保护目标详见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境要素 坐标 保护对象 保护内容 环境 功能区 相对厂址方位 相对厂址最近距离/m X（m） Y（m） 声环境 一 一 一 一 一 一 一 环境空气 330 0 谢姜村 居民点 约有居民30户，120人。 二类区 E 330 -180 -260 鸟山村 居民点 约有居民50户，120人。 二类区 SW 260 地表水 -8650 510 进站路污水处理厂资江排污口上游500m至下游3000m 工业用水 排污口上游为Ⅲ类水域，下游为Ⅳ类水域 W 7100 -3725 20 红旗河（排污口上游500m，下游3000m），小河 渔业用水 III类水域 W 3725 |
| --- | --- | --- |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 标准值（ug/m3） SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NOx 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 75 24小时平均 35 CO 1小时平均 4000 24小时平均 10000 O3 1小时平均 200 日最大8小时平均 160 2、地表水 近期受纳水体红旗河、远期资江大洲尾端上游执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准： 表4-2 地表水（红旗河、资江大洲尾端上游）环境质量标准 指标 标准值（mg/L） 依据 pH（无量纲） 6～9 （GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准 COD 20 BOD5 4 氨氮 1.0 TP（以P计） 0.2 SS / *粪大肠菌群（个/L） 10000 石油类 0.05 远期受纳水体资江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准： 表4-3 地表水（资江大洲尾端下游）环境质量标准 指标 标准值（mg/L） 依据 pH（无量纲） 6～9 （GB3838-2002）中的Ⅳ类水域标准 COD 30 BOD5 6 氨氮 1.5 TP（以P计） 0.3 *粪大肠菌群（个/L） 20000 石油类 0.5 3、声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类标准，见下表。 表4-4 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气 颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值要求；挥发性有机废气执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）排放浓度限值要求；油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放浓度限值要求。见表4-5。 表4-5 废气污染物排放标准 单位：mg/m3 名称 排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高值） 标准名称 颗粒物 3.5 120 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 挥发性有机物 10 50 2.0 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017） 油烟 废气 一 2 一 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） （2）废水 项目生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中NH3-N、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准。 表4-6 废水排放相关标准 污染物 标准值(mg/L) 依据 COD 500 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 BOD5 300 SS 400 pH | 6~9 动植物油 100 氨氮 45 参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准 总磷（以P计） 8 （3）噪声 营运期东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中4a类标准（昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 （4）固废 生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无生产废水排放；生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，再进入进站路污水处理厂，处理达标后近期排入红旗河，远期排入资江；项目运营期有挥发性有机废气产生，TVOC产生量为0.18t/a。生活污水污染物总量控制因子纳入污水处理厂（经进站路污水处理厂处理后排放量为COD：5.19t/a；NH3-N：0.52t/a），不另设总量控制指标；故项目建议总量控制指标为TVOC：0.18t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 项目营运期铝包木门窗生产工艺流程及产污节点见下图。 图5-1 铝包木门窗工艺流程及产污节点图 生产工艺简述： 1、开料：集成材按照图纸给出的长度进行截断，经过截断工艺制成规格的木框毛料。在木材截断工序中，主要采用精截锯对集成材进行精截断，该工序主要是根据原材料的长度规格，按木框料不同的规格尺寸进行合理套裁，截断时在毛料的两端留有5-10mm的加工余量，以便进行后续的精加工。此工序会产生粉尘（G1）、边角料（S1）和机器噪声（N1）。 2、刨光：采用四面刨对窗框料毛料进行四面刨光，并加工出后续工序的基准，通过这道工序的加工可以使木框料的尺寸和几何形状达到规定的加工精度，这道工序的加工精度高低直接影响成窗的安装质量和装饰效果，加工精度达不到要求时，容易造成窗体的角部和边部连接不平滑。此工序会产生粉尘（G2）和机器噪声（N2）。 3、铣型与修补：此工序是采用专业的木窗加工中心进行成型加工，主要包括铣型与修补两道工序。木窗加工中心配有6个刀轴，其中：第一刀轴为锯切刀轴，用于窗框料的端头定尺横截；第二刀轴为榫头铣型刀轴并配有四个加工工位，用于窗框料两端的榫头和榫簧加工；第三刀轴为正反转刀轴，用于窗扇周边的防劈裂铣型；第四刀轴为主铣型刀轴并配有四个加工工位，用于窗框和窗扇边型的铣型加工；第五刀轴为上水平刀轴，用于加工成窗与窗台或百叶窗的连接槽；第六刀轴为辅助刀轴，用于加工五金件的安装槽和其他特殊要求的型面等。本道工序可以使所有相互配合的成型表面在同一定位基准内加工完成。此工序产生的污染物主要是粉尘（G3、G4、G5、G6、G7）、木屑（S2、S3、S4、S5）和机器噪声（N4、N5、N6、N7、N8）。 4、组框：此工序包括两个工步，第一步将木框、扇合框进行执手孔、锁孔加工，第二部将合好的框扇进行执手孔、锁孔加工。用组框机对木窗各个部件进行组框装配，其结合形式为榫头、榫簧或圆榫连接，并用胶黏剂将其粘结牢固。采用铰链孔机对合好的框扇进行执手孔、锁孔和铰链孔的加工。此工序会产生机器噪声（N9）。 5、喷涂：组装完成后的木窗进行一次白茬打磨，打磨完成后涂底漆，待底漆晾干后进行二次打磨，二次打磨后涂面漆。 本项目木窗喷涂的漆为水性环保漆。此工序会产生挥发性有机废气（G8）和废漆桶（S6）。 喷漆在密闭的喷漆固化房中进行，底漆或面漆喷涂后的半成品在喷漆固化房内进行自然晾干，晾干过程产生晾干废气。 6、铝材预处理 铝材的预处理过程中要包括铝材经下料后截断、焊接打磨、安装五金件等操作。此工序会产生焊接烟尘（G9）、机器噪声（N10）。 7、装配 窗扇及铝框密封条安装工序：橡胶密封条是在常温下呈高弹态的高分子化合物，它是窗上最具密封作用的部件，密封条安装不标准将造成密封不严，降低保温、隔音效果。 五金连接件安装工序：连接件是开启窗扇与窗框配合的主要配件，选材和安装必须准确才能保证窗扇的配合精度。优质的连接件不仅能是窗体具有良好的密封、保温、保湿及隔热性能，更能延长窗的使用寿命，增加窗体的装饰采光效果。是成装中关键的工序。 总装（成装）工序：总装工序包括框包铝、框扇组合、装扇玻璃、扇包铝等工步。其中玻璃即中空玻璃，由两片或多片玻璃组成，玻璃间用内灌干燥剂的空心铝隔条隔离，同时中空部分冲入干燥或惰性气体，并用结构胶密封，该工序会差生少量有机废气（G11），中空玻璃本身的性能好坏和安装的精度直接影响窗体的整体性能。总装配过程中，要尽可能较少产品更换工作台的次数，避免擦伤、磕碰、划伤等人为影响产品质量的行为。 装配后的成品必须保证外观整洁、尺寸复合要求、框扇配合紧密及铝型材与木窗的密闭良好。 此工序的污染物主要是废胶桶（S7）、有机废气（G11）和机器噪声（N11）。 8、成品：装配好的产品进行包装，成品入库代售此工序会产生包装废弃物（S8）。 项目营运期智能家居（智能榻榻米、智能杀菌除臭衣柜、智能感应照明系列家具（书柜、衣柜、鞋柜）、智能桌椅、储物柜系列智能高箱床）生产工艺流程及产污节点见下图。 图5-2 智能家居系列产品工艺流程及产污节点图 生产工艺简述： 1、智能软件系统设计拆单：根据客户要求进行家具的3D设计，透视化显示，360度无死角检查工艺，自动优化排版，自动优化标签。 2、开料、打孔：人造板在马氏推台锯上自动上下料，进行开料，在镂铣机上垂直孔一气呵成，工程无间断，提升工作效率。该工序主要产污为粉尘、设备噪声、边角料。 3、封边：在全自动封边机上智能直线封边修边，适用于多种板材，全自动完成预铣、双导轨齐头、精修、刮边、气动抛光；该工序主要产污为封边废气、边角料。 4、排钻：数控排钻机可移动PTP台面，一次性固定工件进行5面打孔、铣槽、异性切割、下料、侧铣等多元化加工；该工序主要产污为粉尘、设备噪声、边角料。 5、智能设备装配、软件植入：根据定制要求，装配智能终端，智能五金配件、植入控制软件。该工序主要产污为粉尘、设备噪声、边角料。 6、质检、调试：质量检测确保每一件产品都经过严格质量把关。该工序主要产污为废品。 7、包装出库：让优质智能家具产品走入千家万户。该工序主要产污为废包装。 主要污染工序： 施工期产污环节及污染物排放特征分析 项目施工建设过程中对环境造成主要影响是施工所产生的废气（如施工扬尘、燃油施工机械排放的尾气）、施工产生的废水、施工机械及作业过程产生的噪声、固体废物及水土流失等。 1、废水污染源分析 本项目施工废水主要来源于施工人员的生活污水和施工生产废水。 本项目废水主要来源于施工建设产生的废水，施工废水主要有工建构筑物养护废水和运输车辆及设备冲洗废水。根据本工程特点，工建、构筑物的养护等废水产生量约为50m3/d，养护废水大部分被土壤吸收或者蒸发，剩余部分经施工场地内布置的导流沟收集至场地内设置的沉淀池沉淀后用于施工生产；一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按10辆计，冲洗废水约5m3/d，经冲洗平台旁的截留沟收集至洗车隔油沉淀池进行沉淀处理，然后回用于施工生产或用于洒水降尘。 施工期日均施工人员约50人，不在场内食宿，施工人员生活用水量按平均每天45L/人计，则生活用水量为2.25m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为1.8m3/d，施工期为1.5年，以400d计，则施工期生活废水约为720m3，主要污染因子为COD、BOD5和SS等，浓度分别约为350mg/L、250mg/L和200mg/L，经临时化粪池处理后排入园区污水管网。 2、废气污染源分析 施工期环境空气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘和装修废气。 1）尾气 各类燃油动力机械对场地清理、挖、填土石方、运输等施工作业时产生的废气，主要含有CO、NOx，属无组织排放，项目施工期较短，污染物排放量较小。 2）扬尘 项目施工期扬尘主要来自于场地施工作业扬尘和运输车辆所产生的动力道路扬尘。 施工作业扬尘 项目施工作业扬尘包括基础开挖产生的扬尘、主体结构施工扬尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建设单位拟在上述施工作业时采取喷洒水雾以抑制扬尘。通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4~0.55mg/m3，其影响范围为其下风向300m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 运输扬尘 项目运输车辆往来有动力扬尘产生，在道路完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8) 0.85 (P/0.5) 0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 。 该项目车辆在项目区行驶距离按300米计，平均每天发车空、重载各25辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h 行驶，在不同路面清洁度情况下的粉尘量见下表。 表5-1 不同路面清洁度情况下的粉尘产生量一览表 项目 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 0.6 （kg/m2） 空车 16.32 27.46 37.24 46.2 54.58 91.84 重车 41.52 69.84 94.76 117.54 138.88 233.64 合计 57.84 97.3 132 143.74 193.46 325.48 本环评对道路路况以0.2kg/m2 计，施工时间以1.5年计，则项目施工期车辆运输动力起尘量为8.73t。环评要求项目对运输道路采取硬化处理并进行洒水降尘，车辆限速、缓行，预计降尘效率可达80%以上，故预计来往运输车辆起尘量为1.75t。 3）装修废气 本项目施工期装修阶段在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂等），油漆和喷涂等工序会产生废气。 根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。本项目施工时应严格执行上述要求。 3、噪声污染源分析 项目施工阶段包括基础、结构和装修阶段，本项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、铲土机、压路机、吊车、电锯、电焊机、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声；项目选址周边受噪声影响较大，虽然是短期行为，但对周围环境影响是较严重的。施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其限值为：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。施工期各施工阶段产生的噪声声级情况见表5-2。 表5-2 施工期各阶段主要噪声源强声级预测值 施工阶段 声源 测距 声级(dB) 基础阶段 打桩机、空压机、挖掘机、运输车辆 5m 85-105 结构阶段 混凝土搅拌车、混凝土泵车、运送车辆、电锯、电焊机、吊车、振捣棒 5m 81～105 装修阶段 电锯、电锤钻等 5m 81～90 4、固体废物污染源分析 本项目由政府负责三通一平工作，项目基础打桩阶段会有土石方产生，故项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、弃土、与施工人员生活垃圾。 施工期建筑过程及安装主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，其产生量按20kg/m2计算，项目总建筑面积为261782m2，产生量为5235.6t，可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置。根据项目可研设计报告，本项目施工弃土约为1500m3，弃土通过专用运输车辆运输至建设主管部门规定的位置。 项目施工人员及工地管理人员约50人，不在场区内食宿，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计，则每天可产生约10kg的生活垃圾，施工期以540d计，则施工期共产生生活垃圾5.4t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存、定期清运至垃圾处理场统一进行处理。 营运期产污环节及污染物排放特征分析 本项目投入运营后，项目产生的外排污染物主要有生活废水、废气、固体废物、噪声。 表5-2 污染环节统计表 内容 来源 主要成分 处置措施 废水 员工办公生活 COD、BOD5、SS、氨氮 经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网。 废气 喷漆工序、封边 VOCs、颗粒物 初效过滤器+UV光氧净化器+活性炭吸附装置+15m高排气筒。 焊接工序 焊接烟尘 移动式焊接烟尘净化器。 打磨工序 粉尘 车间排风扇。 厨房 油烟废气 油烟净化器。 噪声 剪板机、高压静电木窗覆膜固化机高压静电木窗覆膜固化机、门窗立式装配机、数控长度自动定位双头切割机床、单头切割机床、雕刻机、台钻、空压机、风机 等效声级 隔声间、减振、加强管理。 一般固废 日常生活 化粪池污泥、生活垃圾 收集后委托环卫部门清运。 生产车间 边角料、屑，木屑粉尘，焊渣，包装固废 定期外售利用。 危险废物 危废暂存间 废液压油、润滑油包装桶 HW49其他废物非特定行业，危废代码：HW49 900-041-49，送有资质单位处置。 废活性炭 HW49其他废物非特定行业，危废代码：HW49 900-041-49，送有资质单位处置。 废UV灯管 危险废物，危废类别HW29（含汞废物非特定行业，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），危废代码：900-023-29。 1、废气污染源分析 本项目产生的废气主要为项目开料和打孔、排钻、智能设备装配和软件植入中产生的粉尘，截断、刨光、铣型、孔加工及打白茬工序产生的粉尘，底漆/面漆喷涂及固化阶段产生的漆雾和有机废气，焊接烟尘，封边工序产生的有机废气，食堂油烟废气。 （1）粉尘 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中锯材加工业的系数，工业粉尘的产污系数为0.321kg/m3。本项目木材总用量为13000m3/a，则木粉尘的产量为4.18t/a。新建项目在每个产尘点设置集气罩，点对点收集，并在每个集气罩外设置塑料帘，提高收集效率。粉尘经集气罩收集后进入中央木工除尘系统（采用防爆高效脉冲布袋除尘技术，除尘效率95%）收尘后由15米高排气筒（1#）排放，风机风量3000m3/h。粉尘点对点收集效率约95%，塑料帘类似于半封闭空间，粉尘无组织排到塑料帘外的粉尘占未收集粉尘量的10%。则附着在塑料帘的粉尘量为0.188t/a，无组织排放的粉尘量为 0.0209t/a。布袋除尘器处理效率为95%，粉尘处理量为3.772t/a，故粉尘有组织排放量为0.199t/a，排放速率为0.083kg/h，排放浓度为27.67mg/m3。 本项目开料和打孔、排钻、智能设备装配和软件植入工序会产生粉尘。根据建设单位提供的资料，粉尘产生量约为原材料使用量的1%，现有项目中人造板A（E1级实木颗粒板）和人造板B（E1 级多层实木板）的使用量合计为550t/a，则粉尘的产生量为5.5t/a。年工作300天，每天生产8小时，则粉尘的产生速率为0.76kg/h。项目设计时在厂房内设置了1台小型中央除尘器（多布袋除尘）和2台移动式双桶布袋除尘器，并在各产尘点设置集气罩、气管（位于开料和打孔、排钻等设备产尘点上方）；项目生产过程中产生的粉尘在风机的吸引下进入风管，再通过布袋除尘器收集处理后排放（经布袋除尘器净化后直接排放，定期统一清理布袋中收集的粉尘）。其中：智能设备装配和软件植入等设备由于其产尘点不固定；配备两台移动式双桶布袋除尘器。设备集气罩的收集效率按90%，除尘效率按 99%计算，厂房内除尘器引风机风量合计100000m3/h，则厂房内粉尘排放量约为0.0495t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度约为0.21mg/m3。由于未设置排气筒，该部分废气属无组织排放。同时由于集气罩的收集效率在90%左右，因此，将会有10%的粉尘以无组织形式排放。该部分逸散粉尘的排放量约为0.55t/a，排放速率约为0.23kg/h。综上，项目无组织粉尘的排放量约为0.60t/a。 由于项目生产过称均在车间内进行，车间为封闭式钢架结构，其内部空气流动性较差，无组织排放的粉尘大部分在车间内自然沉降，仅有少部分随人员、物料的出入逸散至外。因此，只要项目方在生产时关闭车间门窗，定期清扫车间地面，无组织排放的粉尘经沉降、绿化阻隔等作用后，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求（即无组织排放浓度低于 1mg/m3），实现厂界达标。 （2）底漆/面漆喷涂阶段产生的颗粒物 新建项目设有专门的喷漆房、喷漆房旁边设烘干房。烘干房与喷漆房为全密闭，仅物料进出时有少量无组织废气。喷漆过程产生的废气主要为漆雾及VOCs，根据同类行业及厂家提供的资料核算出的物料平衡可知，漆雾附着率约为54%，具体污染物产生量见表5-3。 表5-3 喷漆物料平衡一览表 进料 出料 名称 数量（t/a） 类别 名称 数量（t/a） 主要污染物 底漆（水性漆） 2 产品带出 漆膜 3.78 / 面漆（水性漆） 5 废气 水份 1.74 / VOCs 0.57 VOCs 漆雾 0.91 颗粒物 合计 7 / / 7 / 项目喷漆过程产生的废气，先经干式漆雾器处理，再通过初效过滤器+UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理，最后经15m高2#排气筒排放，项目废气捕集效率为95%，收集的漆雾颗粒物为0.87t/a，初效过滤器对漆雾去除效率为90%，风机风量为20000m3/h，漆雾颗粒物排放量为0.087t/a，排放速率为0.036kg/h，排放浓度为1.82mg/m3。 （3）底漆/面漆喷涂阶段产生的挥发性有机废气（VOCs） 喷漆过程会产生VOCs废气，喷漆房为全密闭。根据表5-3喷漆物料平衡表可知，VOCs产生量为0.57t/a，有机废气通过UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理，最后经15m高2#排气筒排放，项目废气捕集效率为95%， 收集的VOCs量为0.54t/a，风机风量为20000m3/h，产生速率为0.23kg/h，产生浓度为11.5mg/m3，有机废气通过“初效过滤器+UV光氧净化器+活性炭吸附装置”处理后排放，去除效率约为80%，VOCs排放量为0.11t/a，排放速率为0.046kg/h，排放浓度为2.3mg/m3。VOCs无组织排放量为0.03t/a。 （4）焊接烟尘 新建项目焊条使用量为8t/a，参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》，焊条焊接产尘量为11~16g/kg，本报告中取16g/kg，可计算烟尘量为0.128t/a。车间内的焊接工位固定，新建项目设置移动式焊烟净化器处理焊烟，移动式焊烟净化器的吸气罩可按焊接点所需进行配置，各焊烟经吸气罩收集后，使用移动式焊烟净化器处理后通过车间15m排气筒（1#）排放，吸气罩收集效率90%，移动式焊烟净化器处理效率90%，风机风量10000m3/h。未收集焊接烟尘0.0128t/a，车间无组织排放；收集后的焊接烟尘有组织排放量为0.012t/a，排放浓度为0.48mg/m3。 （5）封边废气 项目封边工序使用热熔胶过程中会产生少量挥发性有机废气，其主要成分为VOCs。根据同类项目现用热熔胶（用于封边工序）的挥发性物质检测报告，热熔胶挥发性有机物（VOCs）未检出，即挥发性有机物（VOCs）含量低于1g/kg，本报告按照保守估计，热熔胶中总挥发物含量按原料用量的0.1%计，则现有项目热熔胶用量为100t/a，VOCs的产生量为0.1t/a。有机废气集气罩收集后，通过UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理，最后经15m高2#排气筒排放，集气罩废气捕集效率为95%，废气处理装置对有机废气去除效率为90%，2#排气筒的风量为20000m3/h，经处理后有机废气排放量为0.01t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.2mg/m3。 总装工序包括框包铝、框扇组合、装扇玻璃、扇包铝等工步。其中玻璃即中空玻璃，玻璃间用内灌干燥剂的空心铝隔条隔离，同时中空部分冲入干燥或惰性气体，并用结构胶密封，该工序会差生少量有机废气中空玻璃本身的性能好坏和安装的精度直接影响窗体的整体性能。本工序是在常温下进行密封，密封胶的用量为126000支，每只大概约500g，则用量为63t/a，根据同行业相关资料，此过程产生的有机废气产生量按密封胶用量的0.05%计，则有机废气的产生量为 0.0315t/a，密封过程中胶水固化产生的有机废气量很少，装配车间的面积大，无法收集，故密封废气无组织排放，排放量为0.0315t/a。 （6）油烟废气 项目设有员工食堂，提供工作人员的中、晚餐，每日就餐员工数为1000人。本项目使用电和天然气为能源，炒菜过程中将产生油烟废气。根据类比调查，每人每天耗食用油量约为30g，在炒作时油烟的挥发量约为3%，由此可计算得到，厨房油烟年产生量为0.9kg/d即2.4t/a，项目设置6个基准灶头，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），饮食业单位的油烟净化设施最低去除率按规模分为大、中、小三级。依据业主提供相关资料，项目食堂规模属于大型，依据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关规定，项目净化设施最低去除效率85%。每天使用时间为5小时，灶头风机风量为12000m3/h，项目油烟产生浓度约为22.22mg/m3。本项目采用高效静电油烟净化器进行油烟处理，处理效率为95%以上，则处理后的油烟排放量为0.12t/a，排放浓度约为1.11mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中≤2.0mg/m3的标准要求。厨房油烟废气处理后经油烟专用道通至楼顶作高空排放。 根据上述分析，得出项目大气污染物的产生、排放情况，见表5-4。 表5-4 本项大气污染物产生排放情况一览表 污染源 污染物 产生状况 治理措施 排放状况 排放方式 浓度mg/m3 速率 kg/h 产生量 t/a 浓度mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 开料和打孔、排钻、智能设备装配和软件植入 粉尘 580 1.74 4.18 布袋除尘器 0.083 27.67 0.199 有组织 截断、刨光、铣型、孔加工及打白茬 粉尘 21 0.76 5.5 布袋除尘器 0.21 0.251 0.6 无组织 底漆/面漆喷涂 颗粒物 18.2 0.36 0.87 初效过滤器+UV光氧净化器+活性炭吸附装置 1.82 0.036 0.087 有组织 VOCs 11.5 0.23 0.57 2.3 0.046 0.11 封边 VOCs 2.1 0.042 0.1 0.2 0.004 0.01 有组织 封边 VOCs / 0.013 0.0315 排气扇 / 0.013 0.0315 无组织 焊接 工序 焊接烟尘 5.33 0.053 0.128 移动式焊烟净化器 0.48 0.005 0.012 有组织 食堂 油烟 废气 22.22 0.26 2.4 油烟净化器 1.11 0.013 0.12 有组织 2、废水污染源分析 本项目用水单元为员工生活用水，生产过程中调漆用水。在调漆工序水作为物料配比添加剂（水性漆调漆水的比例占在60%，新建项目水性漆年用量为27t/a，可以核算出调漆用水量为40.5t/a），无废水外排，故本项目无生产废水排放，外排废水为生活污水。 拟建项目员工人数1000人，大部分为本地员工，住宿人员约为100人，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中的相关用水定额，非住宿人员用水指标以80L/人·天计，住宿人员用水指标以145L/人·天计，则生活用水量为25950t/a（86.5t/d），污水产污按用水的80%计，则拟建项目生活污水产生量为20760t/a（69.2t/d）。生活污水经隔油池、化粪池处理后由污水管网排放进站路污水处理厂，在进站路污水处理厂处理达标后近期排入红旗河、远期排入资江。废水产生情况见表5-5。 表5-5 项目废水产生及排放情况一览表 污水来源 污染物 名称 产生浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 生活污水 20760t/a COD 350 7.266 250 5.19 BOD5 200 4.152 150 3.114 SS 150 3.114 100 2.076 氨氮 35 0.727 25 0.519 项目水平衡图见下图： 3、噪声污染源分析 本项目高噪声设备主要包括高压静电木窗覆膜固化机高压静电木窗覆膜固化机、门窗立式装配机、数控长度自动定位双头切割机床、单头切割机床、雕刻机、台钻马氏推台锯、全自动封边机、数控排钻、镂铣机、空压机等，噪声源强范围为70-90dB(A)，各声源的噪声级及噪声防治措施见下表。 表5-6 高噪声源噪声级及防治措施一览表 设备名称 声级（dB(A)） 防治措施 高压静电木窗覆膜固化机 70 设置吸声、隔声屏障，设备上加装隔声、吸声罩 门窗立式装配机 70 数控长度自动定位双头切割机床 75 数控多功能型材加工机械 75 端面铣床（自动型） 75 单头切割机床 75 自动送料切割机床 75 台钻 75 雕刻机 70 马氏推台锯 85 全自动封边机 75 镂铣机 75 空压机 90 拉邦钻 80 摇臂钻床 75 钻铣床 70 氩弧焊机 75 数控液压板料折弯机 75 烘干炉 80 固化炉 80 4、固体废物污染分析 本项目产生的固废主要为：边角料，木屑，锯末，废包装物，焊渣，废胶物，废油漆桶（润滑油桶），废活性炭，废UV灯管，废矿物油，化粪池污泥，生活垃圾。 （1）边角料 本项目边角料主要为铝材边角料，产生量约为18t/a，属于一般工业固体废物，外售给废品回收部门回收利用。 （2）木屑 本项目木屑的产生量约为12t/a，属于一般工业固体废物，外售给木材综合加工企业进行回收再利用。 （3）锯末 本项目主要在中央木工除尘系统回收锯末，锯末的回收量约为20t/a，属于一般工业固体废物，外售进行综合利用。 （4）废包装物 本项目废包装物产生量约为10t/a，属于一般工业固体废物，外售给废品回收部门回收利用。 （5）焊渣 项目焊条使用后产生焊渣，参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（徐海萍，湖北大学学报，2010年第32卷第3期）可知，焊渣=焊条使用量*（1/11+4%），则产量约为1.04t/a，属于一般工业固体废物，外售给废品回收部门回收利用。 （6）废胶瓶 废胶瓶主要为各类胶的容器，产生量约为1t/a，属于危险废物，危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码：HW49 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集至危废暂存间，委托有资质单位负责处置。 （7）废漆桶（润滑油桶） 废漆桶（润滑油桶）产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码：HW49 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集至危废暂存间，委托有资质单位处理。 （8）废活性炭 产生于有机废气的处理，活性炭的吸附率一般在0.1~0.3kg/kg，本评价取平均值0.25kg/kg，则产生的废活性炭约为9.2t/a，属于危险废物，危废类别为HW49其他废物非特定行业，危废代码：HW49 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集至危废暂存间，委托有资质单位处理。 （9）废UV灯管 废气处理设施会产生废UV灯管，属于危险废物，危废类别为HW29含汞废物非特定行业，危废代码为900-023-29（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），产生量约0.02t/a，收集至危废暂存间，委托有资质单位处理。 （10）废矿物油 本项目机械设备需要使用润滑油、液压油，根据企业资料，润滑油、液压油使用量为1t/a，废矿物油的产生量按30%排放，产生量为0.3t/a，机械维护的废矿物油属危险废物，危废类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物中非特定行业），代码为HW900-249-08（油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）），收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危险固废处理单位进行处理。 （11）化粪池污泥 项目污泥由化粪池产生，根据经验系数，每吨污水产生污泥按0.0015t计，项目生活污水产生量20760t/a，则产生污泥31.14t/a，由环卫部门定期清淘后送至垃圾填埋场处理。 （12）生活垃圾 项目职工拟定员1000人，约100人住宿，年工作日以300天计，根据我国生活污染排放系数，住宿员工生活垃圾按每人每天产生0.54kg计算，非住宿员工的生活垃圾按每人每天产生0.2kg计算，则生活垃圾产生量约为70.2t/a，由环卫部门统一收集并处置。 本项目固体废物的产生及处置情况详见下表。 表5-7 固体废物产生及处置情况一览表 固废名称 产生工序 形态 属性 危废类别及代码 产生量（t/a） 处置方式 金属边角料、屑 下料 切割 固体 一般工业固废 一 18 外售给物资公司 木屑 木加工 固体 一 12 锯末 除尘器 固体 一 20 废包装袋 原料 库房 固体 一 10 焊渣 焊接 固体 一 1.04 办公及生活垃圾 生活 固体 / 一 70.2 环卫部门收集处置 化粪池污泥 化粪池 固液混合 / 一 31.14 废胶瓶 车间 固体 危险废物 HW49（其他废物中非特定行业），含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 1 委托有资质的危险固废处理单位处置 废漆桶、润滑油包装桶 喷漆间、机修间 固体 0.1 废活性炭 活性炭吸附装置 固体 9.2 废UV灯管 有机废气处理设施 固体 HW29含汞废物非特定行业，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源 0.01 废矿物油 机械 维护 液体 HW08（废矿物油与含矿物油废物中非特定行业），使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油 0.3

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 开料和打孔、排钻、智能设备装配和软件植入 | 粉尘 | 580mg/m3 | 4.18t/a | 27.67mg/m3 | 0.199t/a |
|  | 截断、刨光、铣型、孔加工及打白茬 | 粉尘 | 21mg/m3 | 5.5t/a | 0.21mg/m3 | 0.6t/a |
|  | 底漆/面漆喷涂 | 颗粒物 | 18.2mg/m3 | 0.87t/a | 1.82mg/m3 | 0.087t/a |
|  |  | VOCs | 11.5mg/m3 | 0.57t/a | 2.3mg/m3 | 0.11t/a |
|  | 封边 | VOCs | 2.1mg/m3 | 0.1t/a | 0.2mg/m3 | 0.01t/a |
|  | 焊接车间 | 焊接烟尘 | 5.33mg/m3 | 0.128t/a | 0.48mg/m3 | 0.012t/a |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 22.22mg/m3 | 2.4t/a | 1.11mg/m3 | 0.12t/a |
| 水污 染物 | 员工日常生活20760t/a | COD | 350mg/L | 7.266t/a | 250mg/L | 5.19t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 4.152t/a | 150mg/L | 3.114t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 3.114t/a | 100mg/L | 2.076t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.727t/a | 25mg/L | 0.519t/a |
| 固体 废物 | 生产车间 | 金属边角料、屑 | 18t/a | 卖物资公司 |
|  |  | 木屑 | 18t/a | 卖物资公司 |
|  |  | 锯末 | 20t/a | 卖物资公司 |
|  |  | 废包装袋 | 10t/a | 卖废品公司 |
|  |  | 焊渣 | 1.04t/a | 卖废品公司 |
|  |  | 废胶瓶 | 1t/a | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废漆桶、润滑油包装桶 | 0.1t/a | 委托有资质单位处置 |
|  | 有机废气处理设施 | 废活性炭 | 9.2t/a | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废UV灯管 | 0.01t/a | 委托有资质单位处置 |
|  | 机修间 | 废矿物油 | 0.3t/a | 委托有资质单位处置 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 70.2t/a | 由环卫部门清运 |
|  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 31.14t/a | 由环卫部门清运 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为生产设备机械噪声，高噪声设备主要包括空压机、割皮机、锁边机等，噪声源强范围为60—95dB(A)。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目属新建项目，在施工期间产生的污染物主要是：施工机械设备的噪声、扬尘、施工废水、施工固体废物等，这些都会给周围环境造成一定影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使建设期间对环境的影响减至最低。 1、大气环境影响分析 （1）车辆尾气 施工机械主要有挖土机、推土机、压路机、载重汽车等燃油机械，燃油所产生的废气中的主要污染物有SO2、CO、NO2、TSP、总烃。由于施工机械多数为大型机械，排放系数大，但施工作业具有无组织排放，不连续性、施工点分散，每个作业点施工时间相对较短，燃油动力机械为间断作业，且数量不多，因此其排放的污染仅对施工区域近距离的环境空气质量产生影响。据类似工程监测结果，离施工现场50m处，一氧化碳、NOx 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。施工使用的大型燃油机械，必须装置消烟除尘设备，并对消烟除尘装置进行定期检测，检测项目包括CO、NOx、CmHn等。 综上所述，项目施工机械尾气对区域环境空气质量影响较小。 （2）扬尘 项目施工过程将产生扬尘，主要包括建材运输车辆产生的交通扬尘、建材堆置和施工过程产生的扬尘等。 施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的工作人员长期吸入大量的微细尘埃，有可能患各种呼吸道疾病；此外，粉尘还携带大量的病原菌，以及传染其它疾病，严重威胁施工人员和附近人员的健康。粉尘飘落在各种建筑物上，也会影响景观。 通过同类项目的施工场地实测资料的类比分析，施工场地的TSP浓度在0.4~0.55mg/m3，其影响范围为其下风向300m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目周边230-300m处有谢姜村居民点，合计约30户。为减少施工扬尘对周围敏感点及环境的影响，环评建议建设方应采取以下防治措施： ① 在施工现场四周设置围栏、脚手架外侧设防尘网，减少影响距离； ② 对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③ 规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④ 对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤ 对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。 ⑥ 加强施工作业人员的劳动保护。对处于产尘量较大的现场施工人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘物品。 ⑦ 尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。 ⑧ 根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 ⑨ 在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。 ⑩ 空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2h对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4h对施工现场洒水1次。 （3）装修废气 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，对室内环境造成的污染较小。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意噪声及粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低。 2、地表水环境影响分析 本项目施工期废水主要来自于基坑废水、构筑物养护废水、各种设备、车辆冲洗水及施工人员生活污水，主要污染物有COD、BOD5、SS、石油类等。 施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境。项目施工期废水在不外排的情况下对周边水体影响较小，施工废水的问题也将随着施工期的结束而消失。环评要求建设单位在施工期采取以下措拖： （1）车辆进行集中清洗，对冲洗产生大量含泥沙的洗车水及混凝土工程水应建沉淀池，经初级隔油和沉淀处理后重复利用。 （2）建设方对施工场地设置必要的挡渣设施和初期雨水收集池，初期雨水应经雨水池沉淀后排入邵水，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙直接流入邵水。 （3）场地内设置截留管沟和沉淀池（根据场地地形条件均匀布置）收集处理各类施工生产废水，经收集处理后回用于施工生产或用作场地洒水降尘。 （4）施工人员生活污水主要是施工人员日常排放的污水，污水中主要污染物为COD、氨氮，设临时厕所，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 通过上述措施，施工期废水及雨水均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于施工阶段一般为露天作业，无隔声与消声措施，施工噪声影响范围较大，将对当地声环境产生影响，影响范围主要在200m区域内。由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场地各场界和环保目标噪声值。根据资料，施工阶段单台机械设备的噪声衰减情况见表6-1，多台机械设备同时运行的噪声衰减情况见表6-2。 表6-1 单台机械设备的噪声预测值 (dB(A)) 机械类型 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 液压打桩机 85 79 73 130 65 59 55.5 53 49.3 46.9 升降机 85 79 73 130 65 59 55.5 53 49.3 46.9 压路机 85 79 73 130 65 59 55.5 53 49.3 46.9 铲土机 87 81 75 69 130 61 130.5 55 51.4 48.9 挖土机 87 81 75 69 130 61 130.5 55 51.4 48.9 表6-2 多台机械设备同时运行的噪声预测值 (dB(A)) 噪声初始值 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 105 91 85 79 74 71 65 61.5 59 55.5 53.0 由表6-1、表6-2可知，项目施工时，施工范围50m以内场界噪声难以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准（昼间70dB（A）,夜间55 dB（A）），在150m内难以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 根据环评现场勘察了解，项目拟建地200m范围内无居民区。项目施工场地可通过合理布局使噪声源对周边环境影响降至最低。为了降低噪声对周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，如采用人工开挖和大排锯机械开挖相结合的开挖方式，使噪声污染在施工中得到控制。并在施工场界设置围挡。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，为保障近居民有一个较好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离控制在最大距离，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （4）项目全部使用商品混凝土，不设置搅拌站。 （5）施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 （7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （8）项目施工期加强管理，合理安排施工时间，在工程与周边村居民之间设置临时隔声屏障；尽量将高噪声设备放置在场地中央。 在采取上述措施后，施工期噪声对周边敏感点及环境的影响降到最低。 4、固体废弃物影响分析 本项目由政府负责三通一平工作，项目基础打桩阶段会有土石方产生，故项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、弃土、与施工人员生活垃圾。 项目施工建筑垃圾产生量为5235.6t，可以回收部分回收利用，不能回收利用的应统一运往指定地点进行处置；施工期共产生生活垃圾5.4t，生活垃圾经袋装收集、集中暂存，由环卫部门统一进行处理；根据项目可研设计报告，本项目施工弃土约为1500m3，弃土通过专用运输车辆运输至建设主管部门规定的位置。为防止建筑垃圾、生活垃圾等污染环境，环评建议采取如下措施： （1）施工活动开始前，施工单位要向建设部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到建设部门指定地点合理处置，禁止偷倒、乱倒。 （2）对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如碎瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起堆放或者回填；项目产生的弃渣应及时委托相关单位进行清运，以免产生扬尘和造成水土流失。 （3）对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理； （4）建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 （5）建设单位在施工过程中，及时清除积土、废物；增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱）收集施工人员产生的生活垃圾，派专人定时打扫清理、清运。 （6）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、并固定地点分类暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 （7）根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。 采取上述措施治理后，项目施工期固体废物有较为妥善的处置方式，对周围环境影响较小。 5、施工期影响分析小结 根据对施工期的环境影响进行分析，项目施工期对环境的影响主要为噪声、扬尘、固废和废水，在采取环评建议和要求的措施后，施工噪声、扬尘均可实现达标排放，废水、固体废水均能得到妥善处理，对周边居民点和敏感目标的影响降至最低，对周边环境的影响在接受范围之内；同时施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除，但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低程度。 运营期环境影响分析： 本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物。 1、废水对周围环境影响分析 本项目营运期外排废水主要为员工生活污水，无生产废水外排。 项目营运期生活污水排放总量为20760m3/a。根据设计方案，项目产生的生活废水经化粪池处理达标后排入园区污水管网，再进入邵阳市进站路污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19918-2002）一级A标准后近期排入红旗河，远期排入资江。本项目排放废水属于间接排放，排放量约为69.2t/d，根据地表水评价技术导则，项目地表水评价等级属于三级B。 进站路污水处理厂总占地面积为81858.98m2，近期工程占地面积为56512.55m2，污水处理规模为4万m3/d；预留远期建设场地为25346.43m2，远期工程增加污水处理规模为4万m3/d。近期工程纳污范围为邵阳市邵阳经济开发区（一期）绝大部分，污水厂总纳污范围为邵阳市邵阳经济开发区（一期、二期），东至320国道、林枫路，南至站前路，西至进站路、财桥路，北至320国道、集仙路。本项目在进站路污水处理厂纳污范围内，运营排放的污水量能够被污水处理厂容纳，污水处理工艺拟采用A/A/O工艺，该工艺是一种典型的生物脱氮、除磷工艺，其生物储泥池由厌氧、缺氧、好氧三段组成（见图6-3），这是一种推流式的前置反硝化型工艺，其特点是厌氧、缺氧、好氧三段功能明确，界线分明，可根据进水条件和出水要求，认为的创造和控制三段的时空比例和运转要求，只要碳源充足便可根据需要达到比较高的脱氮率。该污水处理厂目前已投入运行，进站路污水处理厂近期排水去向为红旗河，远期排水去向为资江。 图6-1污水处理厂工艺流程图 项目营运期生活废水排放总量为20760t/a，生活废水经隔油池、化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准后，通过园区污水管网送进站路污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19918-2002）一级A标准后近期排入红旗河，远期排入资江。项目污水经处理达标排放的水质情况见下表6-3。 表6-3 项目污水排放情况 项 目 pH COD BOD5 SS NH3-N 废水水质(mg/L) 7-8 350 200 150 35 产生量（t/a） / 7.266 4.152 3.114 0.727 化粪池处理后水质(mg/L) 7-8 250 150 100 25 排放量（t/a） / 5.19 3.114 2.076 0.519 污水厂进水水质标准(mg/L) 6-9 500 300 400 35 污水厂出水水质(mg/L) 6-9 50 10 10 5 污水厂排放量（t/a） / 1.038 0.208 0.208 0.104 由上表可见，项目污水处理达标后对周围地表水体影响较小。 废水管理相关信息 项目废水排放管理见表6-4至表6-7。 表6-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别（a） 污染物种类（b） 排放去向（c） 排放规律（d） 污染治理设施 排放口编号（f） 排放口设置是否符合要求（g） 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施 名称（e） 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油、总磷 排至进站路污水处理厂 非稳定连续 1#废水处理设施 隔油池、化粪池 隔油、沉淀 DW001 是 □否 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间 处理设施排放 a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 表6-5 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a） 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW 001 COD 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，总磷、氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 500 BOD5 300 pH 6-9 TP 8 氨氮 45 SS 400 a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 表6-6 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 CODcr 250 0.0173 5.19 氨氮 25 0.00173 0.52 全厂排放口合计 CODcr 5.19 NH3-N 0.52 表6-7 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数（a） 手工监测频次（b） 手工测定方法（c） 1 DW001 COD □自动 手工 / / 否 / 2个混合样 1次/季度 重铬酸钾法 氨氮 水杨酸分光光度法 a 指污染物采样方法，如 “混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。 2、废气对周围环境影响分析 本项目产生的废气主要为项目开料和打孔、排钻、智能设备装配和软件植入中产生的粉尘，截断、刨光、铣型、孔加工及打白茬工序产生的粉尘，底漆/面漆喷涂及干燥产生的漆雾和有机废气，焊接烟尘，封边工序产生的有机废气，食堂油烟废气。 （1）粉尘 本项目木粉尘的产量为4.18t/a，粉尘经集气罩收集后进入中央木工除尘系统（采用防爆高效脉冲布袋除尘技术，除尘效率95%）收尘后由15米高排气筒（1#）排放粉尘有组织排放量为0.199t/a，排放速率为0.083kg/h，排放浓度为27.67mg/m3。 本项目开料和打孔、排钻、智能设备装配和软件植入工序粉尘量为5.5t/a，通过布袋除尘器收集处理后排放，排放量约为0.0495t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度约为0.21mg/m3。由于未设置排气筒，该部分废气属无组织排放。 （2）底漆/面漆喷涂阶段产生的颗粒物 新建项目喷漆过程产生的废气主要为漆雾及VOCs，废气先经初效过滤器处理，再通过UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理，最后经15m高2#排气筒排放，漆雾颗粒物排放量为0.087t/a，排放速率为0.036kg/h，排放浓度为1.82mg/m3。 （3）底漆/面漆喷涂阶段产生的挥发性有机废气（VOCs） 喷漆过程会产生VOCs废气，喷漆房为全密闭。VOCs产生量为0.57t/a，收集的VOCs量为3.33t/a，产生速率为1.39kg/h，产生浓度为11.5mg/m3，有机废气通过“初效过滤器+UV光氧净化器+活性炭吸附装置”处理后排放，去除效率约为80%，VOCs排放量为0.11t/a，排放速率为0.056kg/h，排放浓度为2.3mg/m3。VOCs无组织排放量为0.03t/a。 （4）焊接烟尘 新建项目焊接烟尘产生量为0.128t/a。经移动式焊烟净化器、吸气罩收集后通过车间15m排气筒（1#）排放，焊接烟尘有组织排放量为0.012t/a，排放浓度为0.48mg/m3。 （5）封边废气 项目封边工序使用热熔胶过程中会挥发产生少量有机废气，其主要成分为VOCs。有机废气集气罩收集后通过UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理经15m高2#排气筒排放，有机废气排放量为0.01t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.2mg/m3。 总装工序包括框包铝、框扇组合、装扇玻璃、扇包铝等工步。其中玻璃即中空玻璃，玻璃间用内灌干燥剂的空心铝隔条隔离，同时中空部分冲入干燥或惰性气体，并用结构胶密封，该工序会差生少量有机废气中空玻璃本身的性能好坏和安装的精度直接影响窗体的整体性能。本工序有机废气产生量为 0.0315t/a，密封过程中胶水固化产生的有机废气量很少，装配车间的面积大，无法收集，故废气无组织排放，排放量为0.0315t/a。 （5）油烟废气 项目设有员工食堂使用电和天然气为能源，炒菜过程中产生油烟废气。项目设置6个基准灶头，食堂规模属于大型，依据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关规定，项目净化设施最低去除效率85%。油烟废气采用高效静电油烟净化器进行油烟处理后排放量为0.12t/a，排放浓度约为1.11mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中≤2.0mg/m3的标准要求。厨房油烟废气处理后经油烟专用道通至楼顶作高空排放。 大气环境影响估算预测 本评价根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式，对颗粒物、VOCs的影响进行预测分析。估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度。 本项目颗粒物、VOCs排放的形式分为有组织排放、无组织排放，由于天然气为清洁能源，燃烧废气污染物产生量少，对环境影响很小，故不对其进行估算。根据工程分析，颗粒物、VOCs排放总量分别为0.35t/a、0.12t/a，项目估算模式预测参数见表6-8，项目无组织废气排放源强及预测参数详见表6-9。 表6­8 估算模式预测参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.4 最低环境温度/℃ -4.8 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 湿润 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表6-9 项目有组织废气（VOCs、颗粒物）排放源强及预测参数表 点源 名称 排气 筒高 度 排气 筒内 径 烟气 量 烟气 出口 温度 年排 放小 时数 排放 工况 评价因子源强 VOCs 颗粒物 符 号 — H D Q T Hr Cond QVOCs Q颗粒物 单 位 — m m m3/h ℃ h — kg/h kg/h 数 据 1# 15 0.6 10000 25 2400 正常 — 0.13 2# 15 0.6 20000 25 2400 正常 0.046 — 本项目评价因子颗粒物、VOCs标准值见下表。 表6-10 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子 标准值（μg/m3） 标准来源 VOCs 8小时平均 600 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1总挥发性有机物空气质量浓度参考限值 PM10 24小时平均 150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 项目下风向VOCs不同距离的浓度与占标率预测结果见表6-11。 表6-11 下风向VOCs（2#）不同距离的浓度与占标率预测 离源距离(m) VOCs（正常工况） VOCs（非正常工况） 浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 10 1.3E-13 0 1.3E-12 0.00 98 0.004135 0.34 0.04135 3.45 100 0.004131 0.34 0.04131 3.44 200 0.003774 0.31 0.03774 3.15 300 0.003444 0.29 0.03444 2.87 400 0.003179 0.26 0.03179 2.65 500 0.002686 0.22 0.02686 2.24 600 0.00224 0.19 0.0224 1.87 700 0.001883 0.16 0.01883 1.57 800 0.001603 0.13 0.01603 1.34 900 0.001382 0.12 0.01382 1.15 1000 0.001207 0.10 0.01207 1.01 1500 0.0007077 0.06 0.007077 0.59 2000 0.0004843 0.04 0.004843 0.40 2500 0.0003625 0.03 0.003625 0.30 通过VOCs以点源形式进行预测分析的结果表明，项目VOCs有组织排放最大落地浓度出现在距污染源中心点下风向98m处，最大落地浓度0.00415mg/m3，项目排放的VOCs在下风向浓度值小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。因此，项目排放的VOCs对区域环境空气质量影响较小。 项目下风向颗粒物不同距离的浓度与占标率预测结果见表6-12。 表6-12 1#排气筒粉尘下风向不同距离的浓度与占标率预测 离源距离(m) 颗粒物（正常工况） 颗粒物（非正常工况） 浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 10 1.138E-9 0.00 1.612E-8 0.00 87 0.0217 4.82 0.3074 68.31 100 0.02096 4.66 0.297 66.00 200 0.01514 3.36 0.2144 47.64 300 0.01179 2.62 0.167 37.11 400 0.01007 2.24 0.1426 31.69 500 0.008164 1.81 0.1157 25.71 600 0.006646 1.48 0.09415 20.92 700 0.005498 1.22 0.07789 17.31 800 0.004629 1.03 0.06558 14.57 900 0.003961 0.88 0.05612 12.47 1000 0.003439 0.76 0.04872 10.83 1500 0.001984 0.44 0.02811 6.25 2000 0.001349 0.30 0.01911 4.25 2500 0.001006 0.22 0.01425 3.17 项目颗粒物有组织排放最大落地浓度出现在距污染源中心点下风向87m处，最大落地浓度0.0217mg/m3，项目排放的颗粒物在下风向浓度值小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求。因此，项目有组织排放的颗粒物对区域环境空气质量影响较小。 无组织排放废气 根据工程分析可知，项目无组织排放的废气污染物为颗粒物、VOCs，项目无组织排放的颗粒物、VOCs分别为约0.05t/a、0.0615t/a，排放速率分别为0.021kg/h、0.026kg/h。 项目无组织废气排放源强及预测参数详见表6-13。 表6-13 项目无组织废气排放源强及预测参数表 污染源名称 面源起点坐标(o) （UTM坐标） 面源海拔高度/m 与正北方向夹角 矩形面积 污染物名称 排放速率kg/h x y 长度/m 宽度 /m 高度/m 生产 车间 543187 3020778 235 45° 600 249 9 颗粒物 0.021 封边工序 543187 3020778 235 45° 600 249 9 VOCs 0.026 注：将整块地作为面源。 项目下风向无组织排放颗粒物不同距离的浓度与占标率预测结果见表6-14。 表6-14 无组织排放颗粒物下风向不同距离的浓度与占标率预测 离源距离(m) 颗粒物（正常工况） 颗粒物（非正常工况） 浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 10 0 0.00 0 0.00 100 5.269E-5 0.01 0.0004826 0.11 200 0.00112 0.25 0.01026 2.28 300 0.001229 0.27 0.01125 2.50 324 0.001243 0.28 0.01139 2.53 400 0.001154 0.26 0.01057 2.35 500 0.001032 0.23 0.009449 2.10 600 0.0009699 0.22 0.008885 1.97 700 0.0008667 0.19 0.007939 1.76 800 0.0007615 0.17 0.006975 1.55 900 0.0006671 0.15 0.006111 1.36 1000 0.0005863 0.13 0.00537 1.19 1500 0.0005267 0.12 0.004824 1.07 2000 0.0004618 0.10 0.00423 0.94 2500 0.0003952 0.09 0.00362 0.80 项目无组织排放颗粒物最大落地浓度出现在距污染源中心点下风向324m处，最大落地浓度0.001243mg/m3，排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1mg/m3）。 项目下风向无组织排放VOCs不同距离的浓度与占标率预测结果见表6-15。 表6-15 无组织排放VOCs下风向不同距离的浓度与占标率预测 离源距离(m) VOCs（正常工况） VOCs（非正常工况） 浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 浓度Ci（mg/m3） 占标率Pi（%） 10 0 0.00 0 0.00 100 2.74E 0.00 2.74E 0.00 200 5.823E 0.00 5.823E 0.00 300 6.389E 0.01 6.389E 0.01 324 6.466E 0.01 6.466E 0.01 400 6.001E 0.01 6.001E 0.01 500 5.364E 0.00 5.364E 0.00 600 5.044E 0.00 5.044E 0.00 700 4.507E 0.00 4.507E 0.00 800 3.96E 0.00 3.96E 0.00 900 3.469E 0.00 3.469E 0.00 1000 3.049E 0.00 3.049E 0.00 1500 2.739E-5 0.00 2.739E-5 0.00 2000 2.402E-5 0.00 2.402E-5 0.00 2500 2.055E-5 0.00 2.055E-5 0.00 项目无组织排放VOCs最大落地浓度出现在距污染源中心点下风向324m处，最大落地浓度6.466Emg/m3，排放浓度符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中无组织排放监控浓度限值。 大气导则将环境空气影响评价工作分为一、二、三级，评价工作等级按下表的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi，根据估算模式SCREEN3计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax )和其对应的D10% 。 表6-16 评价工作等级划分一览表 评价工作等级 评价工作分级依据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax﹤10% 三级 Pmax＜1% 由表6-11至6-15可知，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax=4.82%，大于1%，小于10%，确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点影响较小。 大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，确定大气污染物排放源的大气环境防护距离。采用导则推荐模式中的大气环境保护距离模式计算各排放源的大气环境保护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区的平面布置图，确定控制距离的范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。当污染源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境保护距离，对于同属一生产单元(生产车间或工段)的排放源，应合并作为单一面源计算并确定大气环境保护距离。项目废气排放源强及预测参数详见表6-9、6-13。 经采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目挥发性有机废气排放源的大气环境防护距离结果见图6-1所示： 图6-1 大气防护距离预测软件及结果 由图6-1知，根据预测软件，计算结果为无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 综上所述，本项目废气经处理后能达标排放，对周边环境影响较小。 大气污染物排放量核算 本项目污染物有组织排放量核算见表6-17，污染物无组织排放量核算见表6-18，全厂大气污染物排放核算见表6-19，污染源非正常排放核算见表6-20。 表6-17 污染物有组织排放量核算表 序号 污染源 排气筒编号 污染物名称 核算排放浓度ug/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量 t/a 主要排放口 1 生产车间各产尘工序 P1 颗粒物 28150 0.088 0.212 2 喷涂干燥工序 P2 VOCs 2300 0.046 0.11 3 喷涂干燥工序 P2 颗粒物 1820 0.036 0.087 主要排放口合计 颗粒物 0.299 主要排放口合计 VOCs 0.11 一般排放口 序号 污染源 排气筒编号 污染物名称 核算排放浓度ug/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量 t/a 1 / / / / / / 一般排放口合计 / / 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.299 VOCs 0.11 表6-18 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排气筒编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （mg/Nm3） 1 / 截断、刨光、铣型、孔加工及打白茬 粉尘 布袋除尘器、车间排气通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 0.21 0.05 2 / 封边工序、喷涂干燥工序 VOCs 车间排气通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） / 0.0615 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.05 VOCs 0.0615 表6-19 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.35 2 VOCs 0.1715 表6-20 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度（ug/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 应对措施 1 各产尘 工序 除尘设备失效 颗粒物 807830 5.99 1 4 加强维护、检查，发生非正常排放时，立即停止生产。 2 喷涂干燥工序 UV光氧净化器净化器失效、活性炭吸附饱和 VOCs 11500 0.046 1 4 加强维护、检查，发生非正常排放时，立即停止生产。 3、噪声对周围环境影响分析 本项目营运期噪声为生产设备噪声，高噪声设备主要包括高压静电木窗覆膜固化机高压静电木窗覆膜固化机、门窗立式装配机、数控长度自动定位双头切割机床、单头切割机床、雕刻机、台钻马氏推台锯、全自动封边机、数控排钻、镂铣机、空压机等，噪声源强范围为70-90dB(A)，噪声源200m范围内无敏感点。为减轻项目机械噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下措施控制噪声排放： 1）选用低噪声的设备； 2）运转时产生震动噪声的设备，设备基础做好隔振、减振措施； 3）加强设备的日常维护、润滑，对老化和性能降低的设备及时进行更换，以降低摩擦，减少噪声强度； 4）生产时间尽量避开人们的休息时间，控制在上午8:00-12:00，下午14:00-19:00期间，以免干扰周边村民日常生活。 项目通过设置上述隔声、减振及距离衰减等降噪措施后，一般可降低15-25dB，本次评价以20dB计。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。预测忽略大气吸收及障碍性屏障、阻隔作用，只考虑声源以自由声场的形式传播。衰减模式为： 式中：LP—预测点声级值，dB(A)； LP0—已知参考点声级，dB(A)； r—预测点到声源的距离，m； r0—已知参考点到声源的距离，m。 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第 i 个声源在预测点产生的 A 声级； N——为噪声源的个数。 本次预测主要是针对各声源对厂界贡献值进行预测，项目运营期正常情况下噪声预测结果见下表。 表6-21 运营期主要产噪设备预测统计结果 预测点位 与噪声源距离(m) 贡献值dB(A) 背景值dB(A) 预测值dB(A) 标准值dB (A) 评价结果 备注 东厂界 25m 56.1 / 56.1 65 达标 夜间不生产，故不对夜间噪声预测。 南厂界 25m 55.5 / 55.5 65 达标 西厂界 20m 54.0 / 54.0 65 达标 北厂界 15m 56.1 / 56.1 65 达标 从上表可见，项目建成后，在采取隔声降噪措施后，项目厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值。 4、固体废物对周围环境影响分析 本项目产生的固废主要为：边角料，木屑，锯末，废包装物，焊渣，废胶物，废油漆桶（润滑油桶），废活性炭，废UV灯管，废矿物油，化粪池污泥，生活垃圾。 工业固体废物中废边角料为一般工业固体废物收集后卖物资公司；危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危险固废处理单位进行处理；化粪池污泥，生活垃圾委托环卫部门统一收集并处置。 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目生产车间根据工艺流程合理设置一个危废固废暂存间。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目产生的危险废物对周围环境影响较小。 综上所述，本项目固体废物采取上述措施后可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境管理与监测计划 5.1环境管理 运营期环保管理 （1）制定符合自身特点的环保方针，承诺对自身污染的预防要求； （2）根据制定的环保方针，确定企业的环保目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 （3）宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法律法规和政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 （4）组织办理建设项目各阶段环保手续。 （5）组织实施环境保护工作规划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。 （6）确保环保设施的正常运行，掌握运行过程中存在的问题，并及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 （7）建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立厂内环保设施运行状况、污染物排放情况的逐月记录工作。 （8）按照公司环保管理监测计划，配合环境监测站完成对全厂“三废”污染源监测或环境监测。 （9）准备和接受环保部门对本厂的排污监理、环保监查、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 （10）组织“三废”综合利用的日常工作，抓好“三废”综合利用新项目的效益评估工作。 （11）组织开展污染治理的技术调研、技术咨询工作，组织参与环保治理和二次资源的综合利用开发、推广应用等工作。 （12）组织推广清洁生产，开展“清洁工厂”的创建和保持工作。 （13）开展厂内一年一度的环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，并提出改进措施。 （14）制定污染事故应急预案，及时处理污染事故；公司对事故发生原因、责任进行调查处理，总结教训，预防污染事故的再次发生，接受环保部门对污染事故的调查和处理。 5.2 环境监测计划 运营期环境监测 为切实搞好噪声、废气的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染治理设施的运行。总的思路是搞好监测治理保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施定期监测；日常监测部分则由企业自行承担，并将监测数据反馈于生产系统，促进生产与环保协调发展。项目监测计划建议如下： （1）大气监测 无组织监控浓度 监测点：项目拟建地上风向10m设1个对照点，下风向设1-2个监控点位 监测项目：颗粒物、VOCs 监测时间与监测频率：每季度一次。 有组织监控浓度 ①监测点：1#排气筒出口处 监测项目：颗粒物 监测时间与监测频率：每季度一次。 ②监测点：2#排气筒出口处 监测项目：VOCs 监测时间与监测频率：每季度一次。 ③监测点：油烟废气排气筒出口处 监测项目：油烟废气 监测时间与监测频率：每半年一次。 （2）噪声监测 监测项目：等效连续 A 声级 监测点位：东厂界、南厂界、西厂界、北厂界 监测时间与监测频率：每季度监测一期，每期 2 天，每天昼夜各一次。根据监测结果分析设备运行状态，确定改进措施。 （3）固体废物监控 应严格管理项目营运过程中产生的各种固体废物，定期检查各种固体废物的处置情况。 6、环保投资估算与竣工验收一览表 项目总投资80000万元，其中环保投资1573万元，环保投资占工程总投资的1.96%，环保投资情况见表6-22。 表6-22 环保投资情况一览表 序号 时间区段 项 目 投资金额（万元） 1 施工期 防尘网、防尘布 6 2 围墙 80 3 沉淀池、化粪池 8 4 洒水、清扫、保洁 30 5 清运建筑垃圾 120 6 运营期 隔油池 6 7 化粪池 160 8 雨污分流管网 680 9 循环水池 16 10 车间通风系统 80 11 初效过滤器+UV光氧净化器+活性炭吸附装置 60 12 15m高排气筒（2根） 6 13 移动式焊接烟尘净化器 5 14 中央木工除尘系统（防爆高效脉冲布袋除尘器） 15 15 布袋除尘器 8 16 收集管道+油烟净化器+风机 20 17 消声、减震、隔声措施 30 18 一般工业固废暂存间（各生产车间） 10 19 危废暂存间 2 20 垃圾篓、垃圾收集站 3 21 绿化 228 合计 1573 项目建成正式投入生产前，将成立环保机构，明确环境管理人员，建立健全环境管理制度，严格落实环保“三同时”制度，贯彻清洁生产促进法，加强环保设施的运行管理，确保各项污染物达标排放。运营后需进行竣工环境保护验收，本项目环保验收项目详见下表。 表6-23 项目环保设施验收一览表 序号 项目名称 验收项目 验收标准 1 生活污水 隔油池、化粪池、雨污分流管网 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 2 油烟废气 油烟净化装置、收集管道、排气筒 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准要求 3 粉尘 袋式除尘器+15m高排气筒（1#） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放要求 4 粉尘、VOCs 移动式焊接烟尘净化器、车间通风系统 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 5 VOCs 初效过滤器+UV光氧净化器+活性炭吸附装置 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）排放浓度限值 6 设备噪声 消声器、减震垫、绿化 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 7 危险废物 危废暂存间 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准。 8 一般固废 一般固废暂存点 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 9 生活垃圾 生活垃圾收集装置 《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008） 10 绿化 52698m2 /

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 生产车间 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 对大气环境 影响不大 |
|  |  | 粉尘、VOCs | 车间通风系统 |  |
|  |  | 焊接烟尘 | 移动式焊烟净化器+集气罩+15m高排气筒 |  |
|  | 喷漆室 | VOCs | UV光氧净化器+活性炭吸附装置 |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 隔油池、化粪池 | 对地表水环境影响不大 |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料 | 卖物资品公司 | 对周围环境 影响不大 |
|  |  | 木屑 |  |  |
|  |  | 锯末 |  |  |
|  |  | 废包装袋 |  |  |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 废胶瓶 | 委托有资质的危险固废处理单位处置 |  |
|  |  | 废漆桶、润滑油包装桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 废矿物油 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 化粪池污泥 |  |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声噪声源主要有高压静电木窗覆膜固化机高压静电木窗覆膜固化机、门窗立式装配机、数控长度自动定位双头切割机床、单头切割机床、雕刻机、台钻马氏推台锯、全自动封边机、数控排钻、镂铣机、空压机等，噪声源强范围为70-90dB(A)。对于设备采取消声、减震、加强维护等措施控制噪音使其达标排放。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 ： 无。 |

产业政策相符性、选址合理性分析

1、产业政策符合性分析 本项目属于智能家具制造项目，不属于《国家产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励发展类，也不属于限制类或禁止类范围；故本项目符合国家产业政策要求。 2、选址及平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 1）与邵阳市规划符合性 本项目位于邵阳经济开发区H39、H40地块，根据“邵阳经济开发区（一、二期）控制性详细规划—土地利用规划图”，项目所在地为二类工业用地，用地性质符合要求；根据湖南省环境保护厅文件《关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》湘环评函【2017】18号，邵阳经济开发区规划主导产业为食品、纺织、医药，禁止引入电镀企业、工艺落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业，限制三类工业入园，本项目属于轻纺类，不属于以上禁止类、限制引入工业企业，因此本项目符合邵阳经济开发区规划，用地性质符合符合规划。 2）与邵阳经开区湘商产业园产业定位符合性 邵阳经开区湘商产业园地处园区东部，2014年启建，规划面积3.7平方公里，集聚轻纺、机械制造、食品加工、电子信息等5类优势产业，布局“标准厂房区、品牌服饰城、发制品产业园、特色工业区、门窗产业园”5个产业区。本项目属于轻纺类，符合湘商产业园入驻要求，故本项目符合湘商产业园产业定位。 3）环境容量 环境现状质量监测结果表明： ①根据环境质量现状评价分析，项目所在区域的PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余大气基本污染物的年平均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。可知，项目所在区域为环境空气质量不达标区。邵阳市化工厂（经开区办公楼上）环境空气常规监测点PM2.5部分天数超标原因可能有：冬季车流量增大导致车辆扬尘、尾气排放量增加；邵阳经济开发区进驻企业进行建筑施工导致施工扬尘排放量增加。 ②项目所在区域纳污河段红旗河各监测断面水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准；资江监测断面水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类及Ⅳ类标准。 ③项目所在地各厂界噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，声环境质量现状良好。综上所述，本项目有一定的环境容量。 4）对环境的影响 本项目在落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，各类污染物均能得到妥善处理，符合排放标准和要求，对周边环境影响不大。 5）配套设施 本项目所在区域内供水、供电充足，道路、排污管网、园区污水管网配套设施基本完善，对项目制约较少。 综上所述，项目采取相应的措施后对周围环境影响较小，市政配套设施较完善，符合邵阳经开区规划及湘商产业园产业定位，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。 （2）平面布局合理性分析 本项目位于邵阳经济开发区H39、H40地块，地块内共设35栋生产厂房，10栋仓库，建筑物在地块内平行整齐排列，各生产厂房根据生产工艺合理布置一般工业固废暂存间、危废暂存间。项目设6个出入口，3个主出入口（地块东部临金鸡路设1个，南部临白马大道设置2个），3个次出入口（南部临白马大道设置1个，北部临何龙路设置2个）。 项目各生产车间整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，物流通畅。厂区整体功能分区明确，平面布置合理。项目厂区总平面布置详见附图2。 综上所述，项目平面布置简洁实用，分区明确，布置紧凑，较为合理。

评价结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：力为实业有限公司智能家居生产线建设项目； （2）建设单位：力为实业有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：邵阳经济开发区H39、H40地块； （5）建设内容：项目总用地面积149882m2，总建筑面积为261782m2。建设内容主要有：生产厂房（含员工宿舍）、原料仓库、成品仓库，内设置食堂及宿舍。 （6）项目总投资及环保投资：项目总投资80000万元人民币，环保投资估算约1573万元人民币，环保投资占工程总投资的1.96%。 2、产业政策符合性分析 本项目属于智能家具制造项目，不属于《国家产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励发展类，也不属于限制类或禁止类范围；故本项目符合国家产业政策要求。 3、项目选址和平面布置合理性分析 （1）选址合理性分析 1）与邵阳市规划符合性 本项目位于邵阳经济开发区H39、H40地块，根据“邵阳经济开发区（一、二期）控制性详细规划—土地利用规划图”，项目所在地为二类工业用地，用地性质符合要求；根据湖南省环境保护厅文件《关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》湘环评函【2017】18号，邵阳经济开发区规划主导产业为食品、纺织、医药，禁止引入电镀企业、工艺落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业，限制三类工业入园，本项目属于轻纺类，不属于以上禁止类、限制引入工业企业，因此本项目符合邵阳经济开发区规划，用地性质符合符合规划。 2）与邵阳经开区湘商产业园产业定位符合性 邵阳经开区湘商产业园地处园区东部，2014年启建，规划面积3.7平方公里，集聚轻纺、机械制造、食品加工、电子信息等5类优势产业，布局“标准厂房区、品牌服饰城、发制品产业园、特色工业区、门窗产业园”5个产业区。本项目属于轻纺类，符合湘商产业园入驻要求，故本项目符合湘商产业园产业定位。 （2）平面布局合理性分析 本项目位于邵阳经济开发区H39、H40地块，地块内共设35栋生产厂房，10栋仓库，建筑物在地块内平行整齐排列，各生产厂房根据生产工艺合理布置一般工业固废暂存间、危废暂存间。项目设6个出入口，3个主出入口（地块东部临金鸡路设1个，南部临白马大道设置2个），3个次出入口（南部临白马大道设置1个，北部临何龙路设置2个）。 项目各生产车间整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，物流通畅。厂区整体功能分区明确，平面布置合理。项目厂区总平面布置详见附图2。 综上所述，项目平面布置简洁实用，分区明确，布置紧凑，较为合理。 4、项目所在地环境质量现状评价 ①建设项目所在地SO2、NO2、PM10、CO、O3 年平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， PM2.5年平均浓度超标，项目所在地大气环境质量区域为不达标区域。 ②项目所在区域纳污河段红旗河各监测断面水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准；资江监测断面水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 ③项目所在地各厂界噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，声环境质量现状良好。 5、环境影响分析 ①施工期 本项目施工期外排污染物主要有：施工扬尘、施工噪声、施工废水和施工固体废物，对周围环境有一定影响，建设方应加强施工管理，落实本报告提出的防治措施，减小对周围环境的影响。 水环境影响分析：施工期产生的废水为施工人员生活污水和施工作业废水。项目施工人员生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入园区污水管网，严禁任何废水未经处理随意排放附近河道。项目施工阶段产生的施工废水主要来自各种施工机械设备运转的洗涤用水和施工现场清洗、建混凝土养护等废水，废水中主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后回用，对环境的影响较小，且为短期、局部性影响。 大气环境影响分析：施工期产生的燃油废气和扬尘将会造成周围大气环境的污染，其中又以扬尘的影响较大。项目采用洒水、布置防尘网、严禁超载、及时清运、车辆清洗、加强交通管理等措施降低施工废气对环境的影响。 声环境影响分析：建设项目施工期主要噪声源为推土机、挖掘机、压路机和装载机等施工机械设备，应对施工进行合理布局，合理分配施工时间；尽量选用低噪声施工设备，高噪声设备应加减震垫；建立临时声屏障，对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间等措施，以减少这类噪声对周围环境的影响。 固废环境影响分析：施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物，分类回收，剩下的送建设部门指定的地方处置；生活垃圾送至垃圾点，由环卫部门定期清理。 ②营运期 大气环境影响分析：项目营运期产生的大气污染物主要是粉尘、挥发性有机气体以及厨房油烟。粉尘经布袋除尘器处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；漆雾、挥发性有机废气（VOCs）经初效过滤器+UV光氧净化器+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒达标排放；油烟废气处理后能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型食堂排放浓度限值；项目无组织排放粉尘、挥发性有机废气（VOCs）经车间通排风系统能够达标排放。故运营期大气污染物对周边大气环境影响较小。 水污染物环境影响分析：本项目营运期废水为员工生活污水，废水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，再进入进站路污水处理厂，在污水处理厂处理达标后近期排入红旗河、远期排入资江。对地表水环境影响较小。 固废环境影响分析：生活垃圾经收集后由处环卫部门统一处理；一般工业固废（废包装袋）集中收集后外售处理；危险废物储存于危废暂存间后交由有危废处置资质的单位处理。采取以上措施后，固体废物能够都到有效处理处置，对周边环境影响较小。 声环境影响分析：项目营运期噪声主要是设备噪声，项目通过对设备噪声经采取安装减震垫、加强机械设备维护及厂房隔声等措施后，达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，对周边环境影响不大。 6、综合评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，用地符合规划，选址和厂区平面布置基本合理。采取相应的污染防治措施后，营运期产生的各类污染都能实现达标排放，固废可得到妥善处置，对周边环境影响较小。从环境角度分析，本项目的建设可行。 二、建议与要求 本项目应认真落实上述各项环境保护措施，加强环境管理工作，并提出以下建议： （1）企业遵循“节能降耗”原则，推行清洁生产，降低产品成本；加强环境宣传教育，节约用水。 （2）选用低噪声设备、加装减振装置、隔声等措施，使企业厂界噪声达标。 （3）制定严格的规章制度，环境保护设施应设专人负责，厂区内从事环境保护工作的员工应经过专业培训，厂长为环境保护第一责任人，确保该厂环境保护设施正常运行和达标排放。 （4）严格执行环保“三同时”制度，落实各项污染治理措施，确保环保资金的投入，真正做到污染物稳定达标排放。 （5）合理制定原料及产品运输计划，避免大量物料长期堆存。

# Text boxes

废气、边角料

粉尘、边角料、噪声

木材板料

裁断

刨光

组扇

不合格品

开料、打孔

粉尘、边角料、噪声

智能设备装配、软件植入

粉尘、边角料、噪声

排钻

五金配件

封边皮

废包装袋

设计拆单

隔油池

质检、调试

组合包装

热熔胶

不外排

调漆用水

40.5

25950

20760

成品入库

图5-3 建设项目水平衡图（单位：t/a）

入园区污水管网

新鲜水

25990.5

化粪池

生活用水

损耗5190

智能设备

喷面漆

喷底漆

框铣型

安装玻璃

G3、S1、N3

中横竖铣型

组框

G7、S5、N7

木料

安胶条

执手孔锁孔加工

扇铣型

铣扇外边形

打白茬

包铝材

包装入库

附料安装

安五金件

G9

G1、G2、N1、N2

G2、

G2、

G2、

G6、S4、N6

铝材

中空玻璃

G4、S2、N4

G5、S3

、N5

下料裁断

G8、S6、N8

G8、S6、N8

焊接打磨

安五金件