建设项目环境影响报告表

（送审稿）

.

项目名称：邵阳市通恒建材有限公司年产8万m3商品混凝土搅拌站建设项目

建 设 单 位(盖章)：邵阳市通恒建材有限公司

编制单位：湖南宝清环境工程股份有限公司

编制日期：2020年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目     录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

七、环境影响分析	27

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附件

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 土地租赁合同

附件4 监测单位资质及质保单

附图

附图1  项目地理位置

附图2  项目监测布置示意图

附图3  项目环境敏感点分布图

附图4  项目平面布置图

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市通恒建材有限公司年产8万m3商品混凝土搅拌站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市通恒建材有限公司 |
| 法人代表 | 蒋军 | 联 系 人 | 蒋军 |
| 通讯地址 | 邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块） |
| 联系电话 | 13873975550 | 传 真 | / | 邮政编码 | 422002 |
| 建设地点 | 邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块） （东经 111°29′3.71″，北纬 26°59′15.22″） |
| 立项审批 部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 水泥制品制造C3021 |
| 占地面积 (平方米) | 20042.42 | 绿化面积 (平方米) | 1000 |
| 总投资 (万元) | 2500 | 其中：环保投资(万元) | 115 | 环保投资占总投资比例 | 4.6% |
| 预期投产日期 | 2020年8月 |
| (一) 基本情况 1、项目由来 混凝土搅拌站是将混凝土配合料按一定配合比的水泥、砂、碎石(骨料)和水等均匀搅而制备混凝土的专用机械。商品混凝土近年来在我国发展十分迅速，商品混凝土作为建材产品，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。从工艺上来看，商品混凝土可减少人工使用量和工作面，施工进度得到了有效控制。此外，商品混凝土从原料输送、称重，到搅拌、装车全是电脑控制，减少了人工操作，有利于混凝土质量保证。商品混凝土能保证结构的连续性，提高了工程的质量，减少环境污染而使人类受益。 邵阳市通恒建材有限公司租赁邵阳市恒通燃气有限责任公司（邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块））的西部闲置地块建设年产8万m3商品混凝土搅拌站，项目总投资2500万元。项目总用地20042.42m2，总建筑面积3100m2，建设内容主要包括搅拌站、办公区、堆料场等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目环境影响评价行业类别为“十九非金属矿物制品业 50 砼结构构件制造、商品混凝土加工”，应编制环境影响评价报告表。邵阳市通恒建材有限公司特委托湖南宝清环境工程股份有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司派出技术人员，在现场踏勘调查、资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表。 （二）工程内容及规模 1、项目基本概况 （1）项目名称：邵阳市通恒建材有限公司年产8万m3商品混凝土搅拌站建设项目 （2）建设地点：邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块） （3）建设单位：邵阳市通恒建材有限公司 （4）占地面积：20042.42m2 （5）建设性质：新建 2、工程内容 该项目主要由商品混凝土搅拌系统，砂石堆料场、混凝土输送系统、环保设施组成，项目总占地面积20042.42m2，总建筑占地面积3100m2。具体项目组成情况见下表1-1： 表1-1 项目组成情况表 项目名称 内容 备注 主体工程 水泥搅拌站 （1条HZS180生产线） 包括搅拌楼、计量系统、输送系统等 新建，全封闭钢结构，储存配料，占地面积1000 m2 粉煤灰仓（1个）、水泥仓（1个） 辅助工程 堆料场 占地面积1800 m2 新建，全封闭钢架结构，储存砂石料 地磅 1个，占地面积20 m2 新建，砖混 洗车区 1个，占地面积30 m2 新建，砖混 生活、办公楼 230m2 新建，1层砖混 公用工程 道路硬底化 / / 供水 水井 / 供电 由当地供电部门供应 / 环保工程 废水 生产废水处理系统 水泵回抽、沉淀池、分离机、压滤机 新建 化粪池 处理生活污水 新建 导流系统 1套，覆盖整个场区 新建 废气 搅拌楼、堆料场 全封闭框架 布袋除尘器 1套 新建，料仓全部位于封闭车间内，且车间高度高于料仓高度 筒仓放料口 采用毡料布袋扎紧 强制脉冲反吹式除尘机 粉罐仓顶各设置1个 原料运输 密闭车辆 / 固废 垃圾收集箱 5个 固废临时堆放点 20m2 / 3、项目用地现状及周围环境概况 本项目位于邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块），项目拟在场内建设沉淀池、办公楼、生产区、堆料场等，场地内未硬化，整个厂区处于露天状态，场地四周均有围墙拦挡，可有效减少颗粒物对周边影响。项目地南面为进场道路为国道G320，最近居民点位于南面约30m处，项目地东面为邵阳市恒通燃气有限责任公司，项目地南面约60m为邵阳市高崇山镇三群小学。 4、产品方案 本项目建设规模为年产商品混凝土8万m3，生产C15~C60预拌混凝土，常用产品规格为C20、C25、C30（其他型号根据客户需求调整），销售范围辐射于高崇山镇及周边乡镇，具体产品方案见下表1-2： 表1-2 项目产品方案一览表 序号 产品规格 设计生产能力（万m3） 在总产品种所占的百分比 1 C20 2.4 30% 2 C25 2.4 30% 3 C30 3.2 40% 5、主要原辅材料、动力消耗及来源 本项目为年产8万m3商品混凝土，采用优质水泥、砂石作原料，并配以适量的粉煤灰及少量外加剂，本项目主要生产的商品混凝土规格有C20、C25、C30。由查阅资料可得，C20的配合比是：水：175kg；水泥：343kg；粉煤灰：40kg；砂：621kg；石子：1261kg；外加剂：0.52kg；即配合比为0.51:1:0.14:1.81:3.68；0.0015。C25的配合比一般是：水：175kg；水泥：398kg；粉煤灰：40kg；砂：566kg；石子：1261kg；外加剂：0.52kg；即配合比为0.44:1：0.1：1.42:3.17；0.0013。C30的配合比为：水：175kg；水泥：461kg；粉煤灰：40kg；砂：512kg；石子：1252kg；外加剂：0.52kg；即配合比为0.38:1:0.087:1.11:2.72：0.0011。主要原辅材料年耗量及能耗见表1-3： 表1-3 主要原辅材料及能耗情况表 产品规格 原辅材料名称 消耗情况（kg/m3产品） 消耗量（t/a） 合计 备注 C20 水 175 4200 14000 仅为生产用水 C25 175 4200 C30 175 5600 C20 水泥 343 8232 32536 外购 C25 398 9552 C30 461 14752 C20 粉煤灰 40 960 3200 外购 C25 40 960 C30 40 1280 C20 砂 621 14904 44872 外购 C25 566 13584 C30 512 16384 C20 石子 1261 30264 100592 外购 C25 1261 30264 C30 1252 40064 C20 外加剂 0.52 12.48 41.6 外购 C25 0.52 12.48 C30 0.52 16.64 注：外加剂即为缓凝高效减水剂，缓凝高效减水剂是萘磺酸钠甲醛缩合物为主，再复合多种表面活性物质而制成的缓凝型高效减水剂。萘磺酸钠甲醛缩合物为棕色或深棕色粉末。易溶于水。耐酸，耐碱，耐硬水。具有良好的扩散性并且比扩散剂NNO更耐高温。贮存时防止吸潮。 6、项目主要设备及辅助设备 项目工程主要设备见表1-4： 表1-4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 混凝土系统 / 2套 其中 水泥仓 100t 1个 粉煤灰仓 100t 1个 搅拌系统 HZS180 2套 配料系统 PLD2400 1套 计量系统 / 2套 皮带输送机 / 1台 长度30m 2 污水回收分离机 / 1台 3 搅拌车 / 6台 运输量10m3 4 铲车 / 1台 5 混凝土输送臂架泵车 / 1台 6 地磅 / 1台 7、公用工程 供电：由当地电力部门供给。 供水：生产用水采用自备水井作为给水水源，可满足生产用水量。 排水：项目排水系统采用雨污分流制，雨水随厂区雨水渠道排入厂外道路排水沟渠。初期雨水经收集处理后回用于生产配料。生产废水经沉淀处理后回用于拌料，不外排，生活废水由化粪池处理后用作农林灌溉。 8、工作制度及劳动定员 项目工作人员20人，在项目地食宿，生产线岗位定员按生产工艺过程需要，工作时间为8h，年生产300天。 9、总平面布置 本项目位于邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块），入场道路位于厂区南面，整个地块呈流线型布置，项目的堆料场位于最东面，往西面为搅拌加工区：搅拌站布设于厂区的西部，地磅位于搅拌站下方靠出入口处，南面主要为洗车平台、办公生活楼和沉淀池；沉淀池设置于地势较低处，设备及厂区四周布置有排水沟渠，能有效的收集废水和雨水汇入沉淀池。总平面布置见附图4。 10、项目总投资 本项目总投资2500万元，资金来源为自筹。项目投资构成见表1-5： 表1-5 项目投资一览表 项目 投资金额（万元） 土地租用金 30 主体工程（含环保投资） 500 辅助工程 70 设备投资 100 流动费用 1800 总计 2500 11、环保投资 本项目环保投资115万元，占总投资的4.6%，见表1-6： 表1-6 环保投资一览表 序号 污染源名称 阶段 处理处置方案 环保投资（万元） 备注 1 废水 营运期 沉淀池 10 新建 排污渠道 新建 施工期 隔油沉淀池 5 新建 2 废气 施工期 洗车平台、防尘帷幕、洒水抑尘 2 新建 营运期 洗车平台、防尘帷幕、洒水抑尘 2 新建 全封闭，强制脉冲反吹式除尘机（位于粉罐顶仓、配备自带） 5 新建 布袋除尘器（搅拌机自带） 新建 堆料场全密闭、洒水抑尘、喷淋装置 80 新建 3 噪声 施工期 对于高噪声采用隔声减振处置 1 新建 营运期 厂房密闭，隔声减振处置 2 新建 4 固废 施工期 生活垃圾和建筑垃圾处置 2 新建 营运期 生活垃圾处置 1 新建 压滤设备，废料暂存区 5 新建 合计 115 （三）、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，项目选址于邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块），租赁邵阳市恒通燃气有限责任公司西部闲着地块进行商品混凝土搅拌站项目（见附件），另一部分为邵阳市恒通燃气有限责任公司，经现状调查，该项目为新建项目，未发现与项目有关的原有污染问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置及周边环境 邵阳，旧名宝庆，位于湘中而偏西南。北障雪峰之险，南屏五岭之秀，资水横贯，邵水交汇，盆地珠连，丘陵起伏。自西汉置县，为郡为州为府，为一方之重镇。北邻娄底，南界永州，上通云贵，下接长衡。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，上瑞（上海—瑞丽）、二广（二连—广州）高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；207、320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；县道、乡道、村道，星罗棋布，畅通无阻；邵衡（邵阳—衡阳）、邵常（邵阳—常德）高速公路正在动工修建，形成纵横交错的交通网络，资江水运可达洞庭湖，交通十分便捷。 项目拟建地在邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块）。项目地南面仅靠国道G320，最近居民点为南面30m为高崇山社区居民，项目地东面为邵阳市恒通燃气有限责任公司，项目地南面约60m为邵阳市高崇山镇三群小学。具体位置见附图。 2、地形、地貌 邵阳市属江南丘陵大地形区。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”，东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。 本项目位于邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块），地势较平坦。 3、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1摄氏度，无霜期272～304天，日照时数1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5mm；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。（风向频率玫瑰图详见图2-1）。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、地表水 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，流域面积2068km2，干流长度112km，河床坡降0.79‰，河床宽80-150m；邵水每年平均径流量为11.47亿m3，平均流速0.5m/s，平均流量36.4m3/s，最大流量1350m3/s，枯水期平均流量0.64m3/s。 红旗河为邵水支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，流经双清区高崇山镇的芦家冲，云山乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥（高家坝），至石桥乡马鞍村的鹅公咀汇入邵水。河长29km，流域面积60.72km2，河流坡降1.64‰，红旗河出口距邵水河口3.9km。河宽5~18m，水深1~4m，流量80~100L/s左右。 项目地排水采取雨污分流，污污分类处理的方式。场内初期雨水通过排水沟渠收集后进入沉淀池处理后回用于生产，生产废水经沉淀池处理全部回用，生活废水由化粪池处理后用作农林灌溉。 5、动植物 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立m。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 项目拟建地周边以为荒地，地上主要是杂草，项目评价范围内物种多为常见种，乔灌木主要为松、杉、樟、橘、继木等，草本植物主要有狗尾草、蒲公英等，主要野生动物为青蛙、田鼠、蛇等，无国家保护的珍稀植物、珍稀濒危动物分布。根据现场实际调查，项目周边没有受国家、省、市保护的名胜古迹、风景区、自然保护区。

# 三、环境质量状况

（一）建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 本项目厂址位于邵阳市经济开发区，大气环境质量现状数据引用了邵阳市常规监测点“市化工厂”2019年1月~2019年12月的检测数据，监测点位于邵阳市经济开发区办公楼楼上。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。 表3-1 大气环境质量现状监测结果表 单位（ug/m3） G1 邵阳市经济开发区常规监测点 监测因子 PM10 PM2.5 NO2 CO（mg/m3） SO2 O3 测值范围 38-97 22-84 12-38 0.8~1.6 7~19 78~187 平均值 66.3 46.8 24.4 1.2 14.9 126.6 （GB3095-2012）二级年均标准值 70 35 40 4（24小时平均值） 60 160（日最大8小时平均值） 达标情况 达标 超标 达标 达标 达标 达标 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。目前，影响邵阳市环境空气质量的主要污染物是PM2.5和PM10。 造成的原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 2、地表水环境质量现状 本项目地处邵水水系范围内，邵阳市范围内邵水的常规监测断面共3个，分别为邵水梅子坝（邵东）渡头桥镇光辉村（邵阳市）、邵水入河口（邵阳市），本项目雨水入河口位于邵水梅子坝断面上游，本次环评根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则--地表水环境》的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的邵水干流邵水梅子坝断面2019全年水质情况，水质监测数据详见表3-2。 表3-2 水质监测数据引用基本情况 河流名称 断面名称 时间 水质类别 标准值 邵水干流 邵水梅子坝省控断面（汇入口下游） 2019.1 Ⅱ III 2019.2 Ⅱ III 2019.3 III III 2019.4 Ⅱ III 2019.5 III III 2019.6 III III 2019.7 III III 2019.8 Ⅱ III 2019.9 III III 2019.10 III III 2019.11 III III 2019.12 Ⅱ III 3、声学环境质量现状 2020年5月20-21日邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司对项目厂界、敏感点噪声进行检测，监测数据见表3-3： 表3-3 声环境监测结果表 单位dB(A) 采样点位 5月20日 5月21日 监测标准LeqdB(A) 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 项目南面场界外1m处1# 56.2 42.1 56.1 43.6 60/ 70 50/ 55 项目南东场界外1m处2# 56.0 42.2 55.6 43.0 项目北面场界外1m处3# 54.2 41.6 54.1 42.6 项目西面场界外1m处4# 53.6 40.0 52.5 41.3 项目地南面约30m的居民房1m处5# 54.2 41.3 54.3 41.5 项目南面约60m邵阳市高崇山镇三群小学1m处6# 52.4 41.6 52.2 41.7 项目东面10m的邵阳市恒通燃气有限公司7# 51.8 40.5 51.1 42.4 由监测结果可知，监测期间项目所在地区域及其附近住户声环境昼夜间噪声值达标，厂区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。

(二)、环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标详见下表。 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护内容 环境功能区 相对厂区方位 相对厂区距离/m X Y 高崇山社区居民 559695.37 3015864.75 居民，6户21人 二类 南 30-100 高崇山社区居民 559727.63 3015787.99 居民，5户18人 二类 南 100-200 高崇山社区居民 559654.90 3015931.02 居民，10户35人 二类 西 100-200 高崇山社区居民 559946.97 3016033.35 居民，2户7人 二类 东南 80-100 高崇山社区居民 559890.80 3015934.92 居民，4户14人 二类 东面 100-200 高崇山社区居民 559630.22 3016144.14 居民，16户56人 二类 北面 100-200 高崇山镇三群小学 560815.66 3015847.08 学生约200人 二类 南 60 高崇山社区居民 559761.34 3039688.78 居民，30户,105人 二类 南 200-500 高崇山社区居民 560003.45 3016080.50 居民，12户,42人 二类 东 200-500 高崇山社区居民 559635.51 3016287.97 居民，4户,14人 二类 北 200-500 高崇山社区居民 559643.59 3015822.74 居民，30户,105人 二类 西 200-500 高崇山镇居民 559760.74 3014993.23 居民，100户 二类 南 500-1500 高崇山镇居民 560286.53 3013441.24 居民，100户 二类 南 1500-2500 范家山镇居民 560886.60 3014974.90 居民，150户 二类 东南 500-1500 范家山镇居民 561055.50 3014329.28 居民，150户 二类 东南 1500-2500 范家山镇居民 561247.07 3013907.64 居民，300户 二类 东 500-1500 范家山镇居民 560641.87 3016352.23 居民，320户 二类 东 1500-2500 高崇山镇居民 561400.20 3016527.11 居民，200户 二类 北 500-1500 高崇山镇居民 559812.89 3016410.00 居民，150户 二类 北 1500-2500 高崇山镇居民 558779.59 3016809.143016809.14 居民，500户 二类 西 500-1500 高崇山镇居民 558087.64 3016805.87 居民，500户 二类 西 1500-2500 高崇山镇居民 559322.36 3025759.09 居民，150户 二类 西南 1500-2500 表3-5 地表水环境保护目标一览表 名称 保护要求 相对厂区方位 相对厂址距离/m 相对厂址高差/m 与项目废水排放口相对距离/m 红旗河 （GB3838-2002）III类 西面 3100 8 - 表3-6 声环境保护目标一览表 保护目标 特征与功能 相对项目方位 相对项目车间距离范围m 相对项目搅拌楼的距离范围m 保护级别 高崇山社区居民 居民，6户21人 南 30-100 90-160 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准 高崇山社区居民 居民，5户18人 南 100-200 130-230 高崇山社区居民 居民，10户35人 西 100-200 110-210 高崇山社区居民 居民，2户7人 东南 80-100 200-320 高崇山社区居民 居民，4户14人 东面 100-200 280-380 高崇山社区居民 居民，16户56人 北面 100-200 120-220 高崇山镇三群小学 学生约200人 南 60 120 表3-7 生态环境保护目标 类别 环保目标 规模 生态 环境 植被、农田、林地等 周边200m内

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （一）环境质量标准 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 PM2.5 年均值 35ug/m3 PM10 年均值 70ug/m3 SO2 年均值 60ug/m3 NO2 年均值 40ug/m3 CO 年均值 4mg/m3 O3 年均值 160ug/m3 地表水环境：按所在红旗河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类、4a类标准。 表4-2 声环境质量标准 标准类别 等 效 声 级LAeq (dB) 适用区域 昼间 夜间 2类 60dB(A) 50dB(A) 项目地东西北面 4a类 70dB(A) 55dB(A) 项目地南面 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （二）污染物排放标准 （1）废气排放标准 项目生产过程产生粉尘颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织标准，具体标准限值详见表4-4。 表4-3 水泥工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目 限值 限值含义 颗粒物 0.5 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值。 厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值标准，具体标准限值详见表4-4。 表4-4 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（摘录） 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 70 85 （2）噪声排放标准 项目营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4a类标准。具体标准限值见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 （3）固废 项目运营过程中产生的一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）（2013年修正）。 |
| 总量 控制 指标 | ①本项目生产废水经沉淀处理后，回用于混凝土搅拌生产，不外排。 ②本项目不使用燃煤型能源，废气主要为颗粒物，不涉及总量控制的污染因子排放，因此无需申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

（一）、工艺流程简述（图示）： 1、营运期流程及排污节点图示： 图1 工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述： 本项目工艺混合、搅拌过程，为物理过程，无化学过程。 本项目原料散装水泥和粉煤灰采用专用粉粒物料运输罐车运输，砂石料均采用汽车运输，篷布遮盖，以减少运输过程扬尘产生量。 （1）水泥、粉煤灰称量、输送：水泥、粉煤灰由密闭罐车输送进厂后通过压缩空气泵送入料仓储存，需要时开启蝶阀，粉料落入密闭螺旋输送机，由螺旋输送机送入搅拌楼，经相应的秤量斗计量，秤量好的水泥、粉煤灰由闸门控制进入搅拌机； （2）砂子和碎石称量、输送：砂子和碎石存放在原料堆棚，通过铲车将砂、石铲至配料仓，配料仓下设秤量斗，砂、石经秤量后用密闭皮带运输机送至搅拌楼的备料仓，由闸门控制进入搅拌机； （3）液体外加剂和水称量、输送：液体外加剂和水均由相应的计量秤计量，计量后的外加剂可先投入到计量好的水中，由水泵均匀的送入搅拌机； （4）搅拌：水泥、粉煤灰、砂子、碎石、外加剂及水按照设定的时间投入搅拌机，物料搅拌下使物料产生挤压、磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，取一部分搅拌好的混凝土进行抽测物理性试验，检验是否满足要求（检验点位于办公楼房，无化学试剂）。搅拌合格后，搅拌好的混凝土经排料口、受料斗装入混凝土运输车，运送到使用工地由混凝土输送泵将混凝土送至浇注点。 （二）、主要污染工序： 1、施工期主要污染工序 项目施工期建设包括厂区基础工程、主体工程及配套工程等建设环节有施工扬尘、施工废水、噪声和固废产生。 2、营运期主要污染工序 表5-1 营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 生产工序 主要污染因子 废气 粉尘 运输、输送机搅拌、运输过程起尘、材料装卸 粉尘 废水 生产废水 生产过程 pH值、SS 噪声 生产设备噪声 生产过程 机械噪声 固废 生活固废 职工生活 生活垃圾 生产固废 生产过程 沉淀池沉淀物、废弃混凝土等 （三）、主要污染源分析 1、施工期污染源分析 本项目选址邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块），施工期产生的污染物主要是废气、噪声、废水及固废等。 （1）废水 本项目施工人员均为附近村民，施工期废水主要来源于施工废水。 项目施工期浇筑水泥和养护工段所产生的废水基本自然蒸发，无废水产生，施工期生产废水主要为车辆冲洗废水。一般大型车辆冲洗废水约为500升/车，平均每天按3辆车计，冲洗废水约1.5m3/d，其中石油类为8-10mg/L，SS为300-350mg/L。 （2）废气 施工过程中的空气污染主要源自两个方面：一是车辆运输中产生的地表扬尘，施工的原材料和建筑垃圾常常堆放在现场，在有风的情况下，会使施工现场中尘土飞扬；二是运输车辆、施工机械产生的尾气。项目施工人员主要为当地工人，拟建地不设施工营地。 ①扬尘 施工扬尘主要来自于土方的开挖和回填、基坑开挖、建筑材料的运输和装卸、露天堆放等过程。扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，在有风及车辆经过时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强为10-50mg/m3，0.3-0.5kg/h。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内地面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与车速、车重、道路表面积尘量成比例关系。据有关方面的研究，当车辆运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，车辆运输产生的二次扬尘对项目施工场地附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 地面施工、干燥地表的开挖等也将产生粉尘。施工期间，原植被被破坏后，地表裸露，水分蒸发，地表土层形成干松颗粒，使得地表松散，在风力较大或是回填土方时，会产生粉尘污染，这是不容忽视的。 ②机械设备尾气 施工机械和运输车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、HC碳氢化合物等，这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征。由于本项目施工规模不大，施工机械和运输车辆外排尾气较少。 （3）噪声 施工噪声主要来自挖掘机、装载机、电锯、运输车辆等机械设备噪声，噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据相关资料，项目施工阶段的主要噪声源及其声级在70~90dB（A）。 （4）固废 本项目施工期固体废物主要来自沉淀池的挖方、全密闭厂房、土地平整硬化产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ①土石方：根据现场勘探，项目现场土地未平整硬化、沉淀池还需挖方，挖方量预计约100m3，可全部回用于场地回填，无废土石方。 ②建筑垃圾：本项目厂房采用钢架结构，产生的建筑垃圾主要为废钢材，产生量1t/a，外售废品回收单位。 ③生活垃圾：项目施工人员约有5人，生活垃圾以0.5kg/（人•天）计，产生垃圾量为2.5kg/d。 2、营运期主要污染分析 项目营运期环境影响因素主要有原辅材料堆放、运输、混合搅拌等过程中产生的粉尘、外加剂挥发产生少量的异味、冲洗拌合楼、车辆及地坪产生的废水以及废弃的混凝土、设备运行产生的设备噪声、运输车辆产生的交通噪声等。工作人员在工作时产生的生活垃圾等。 （1）废水污染源分析 根据配比，该项目生产工艺中混凝土所需的配水约14000t/a，全部进入产品，不外排。项目废水主要搅拌机和运输车辆冲洗废水、商品混凝土作业区地面冲洗废水、生活废水。 ①搅拌机、运输车辆冲洗废水 a搅拌机清洗水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗一次，本项目有2台搅拌机，每次冲洗水10t/d计算，冲洗水产生量3000t/a，排污系数按0.9计算，其废水产生量为9t/d(2700t/a)。 b混凝土运输车辆清洗水 本项目商品混凝土生产规模为8万m3，其混凝土运输量平均为267m3/d，3辆运输车1次运输量最大为36m3，故运输车辆需8辆/d，同时运输原辅料约为18.12万t/a，604t/d。每辆货车载重量为20t，则每个工作日所需载重车为31辆。每次均需对运输车辆进行冲洗，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.4t/辆次，因此每天产生冲洗水约15.6t，年产生量约为4680t，排污系数按0.9计算，其废水产生量约为14.04t/d(4212t/a)。 ②商品混凝土作业区地面冲洗废水 本项目搅拌工作区面积约1000m2,其冲洗水量按1.0t/100m2·d计算，该部分用水量为10t/d（3000t/a），排污系数按0.9计算，其废水产生量为9t/d(2700t/a)。 ③初期雨水收集 暴雨强度计算公式：q=892（1+0.67lgP）/t0.57 Q=Ψ·q·F 式中：q——暴雨强度，L/s.公顷； P——重现期，取1； t——降雨时间，取15min； Q——雨水流量，L； Ψ——径流系数，取0.6； F——汇流面积，1800m2。 经计算得暴雨强度为190.54L/s.公顷，砂场汇水面积内的雨水流量Q为20.58L/s，则15min初期雨水量为18.52m³/次（一年计180天），环评要求建设单位设置截水沟，初期雨水通过地面截水沟进入沉淀池内，回用于生产用水，不外排。 ④生活废水 项目员工20人，全部在场内食宿，住宿人员用水定额取140L/（人•d），则生活用水量为2.8m3/d（840m3/a），办公人员废水量生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2.24m3/d（672m3/a）。生活废水经过20m3化粪池处理后用作农肥，环保设施能满足要求。 项目水平衡图如下： 图2 项目水平衡图（t/a） 根据水平衡图可知，项目清洗水可全部回用于生产或清洗，需补充新鲜水量约为7.2t/d。项目沉淀池容积为60m3，本项目循环水量约40m3/d，可满足生产废水循环使用的要求。 图3 废水处理工艺流程图 (2)废气污染源分析 ①搅拌作业区生产粉尘 a、输送、计量、投料粉尘 搅拌站一般由电脑控制进行计量、投料，同时设置封闭式输送皮带系统，原料的输送、计量和搅拌等过程均在较为封闭的环境中进行，故计量、投料粉尘产生量少，主要产生粉尘为运输输送原料时所产生。水泥、粉煤均采用罐车运输，到厂后送入密闭的料仓内储存，罐车向料仓内输送物料时料仓内为正压，会有少许含粉气体溢出而产生扬尘，经类比分析，在输送、计量、投料过程中产生的粉尘量每车次溢出粉尘量约为0.2~0.5kg。本项目水泥、粉煤灰年消耗总量为36736t，运输量按照40t/车计算，全年运输车次数约为894辆•次，放空口排放粉尘按0.2kg/辆•次计，则产生量为0.179t/a。该颗粒物可通过用毡料布袋手工扎紧放料口，使水泥难以散失，从而减低颗粒物的产生量，颗粒物排放量约为0.018t/a，为无组织排放。 b、搅拌站搅拌产生粉尘 搅拌站搅拌时会有粉尘产生，各物料进入搅拌机时，需加水和外加剂，产尘量很小，仅搅拌初期有少量颗粒物在搅拌主机内飘散形成颗粒物。该搅拌机自带布袋除尘器，气体中的粉料通过除尘器被捕集下来，通过机械振动，捕集的粉尘重新回落入搅拌机中。因此，该粉尘产生量较小，经过袋式除尘器收集粉尘后，外排粉尘量较小。 c、筒库呼吸孔粉尘 项目有组织排放源为1个水泥仓、1个粉煤灰仓共计2个料仓，生产粉料利用压缩气将其打到2个粉料仓中，每个仓顶部安装了脉冲布袋除尘器，除尘效率为99.8%，风机风量为5000 m3/h，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数》（中册3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表）可知，物料输送、储存工序粉尘产污系数为2.09kg/t水泥（粉煤灰仓、矿粉仓粉尘产污系数也参照该产污系数），则项目粉料仓进料过程呼吸孔粉尘污染物排放情况见表5-2。 表5-2 项目料仓呼吸孔粉尘污染物产排情况一览表 污染源 输送量t/a 产污系数， kg/t粉料 产生量t/a 产生浓度mg/m3 仓顶经除尘器处理后粉尘排放情况 排放浓度mg/m3 排放量t/a 100t水泥仓 32536 2.09 68 5666.7 11.33 0.14 100t粉煤灰仓 3200 2.09 6.688 557.3 1.12 0.014 合计 / / 74.688 / / 0.154 项目物料平衡图见图5。 d、原料卸料扬尘 物料装卸过程中起尘量参考秦皇岛码头装卸起尘量计算公司计算： 式中：Q——装卸起尘量，mg/s； u——平均风速，m/s，本项目取1.3m/s（类比资料查询所得）； H——物料落差，m，本项目取值2.0m（建设单位提供资料）； ——物料含水率，本项目石料含水率约为8%； 按上述公式计算可知，本项目卸料过程中扬尘产生速率为5274.765mg/s。根据建设单位提供的资料，本项目装卸物料约2分钟，则一次排放扬尘0.633kg。 ①该项目营运期年向原料堆场装卸石料14.6万t/a，本项目车辆载重量约为30t，运输次数是4850次，按最大排放量计，则一年产尘量约为3.07t/a；②项目生产过程中通过铲车将砂、石铲至配料仓，铲车装载量约20t，运输次数是7275次，按最大排放量计，则一年产尘量约为4.61t/a，故卸料总产尘量约7.68t/a. 建设单位采取对卸料的物料进行洒水降尘或落差点喷雾处理，卸料作业位于全封闭厂房内，禁止露天作业，处理效率可达到95%左右，采取上述处理方式后，生产过程装载扬尘排放量为0.384t/a。 e、堆场扬尘 原料堆场在风力作用下会产生一定的扬尘，属无组织排放。扬尘的产生量采用西安冶金建筑学院干堆扬尘计算公式进行估算： Q=4.23×10-4×V4.9×S 其中：S表示面积，本项目原料堆场的面积为1800m2； V表示风速，取当地年平均风速V=1.3m/s。 根据上述公式计算得，堆放场扬尘产生量为2.75t/a。环评要求：对产品堆场采用围墙分隔，防雨防尘布遮盖、原料堆场设钢结构顶棚，并三面围挡，同时采取洒水降尘、控制卸料高度等措施，采取以上措施后，粉尘可减少约95%，堆场粉尘可控制在0.14t/a。 ②混凝土运输汽车动力起尘量 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离50米，平均每天发空、重载各5辆/次，每天5次，车辆行驶速度按5km/h计，则不同清洁路面的扬尘产生情况如表5-3，汽车扬尘产生量见表5-4： 表5-3 汽车动力起尘量一览表 （单位kg/d） 路况 车况 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2) 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) 0.6 (kg/m2) 空车 16.32 27.46 37.24 46.2 54.58 91.84 重车 41.52 69.84 94.76 117.54 138.88 233.64 合计 57.84 97.3 132 163.74 193.46 325.48 表5-4 汽车行驶的扬尘 Q（Kg/km·辆） 距离（km） 运输次数（辆/d） 天数（d） 扬尘量（t） 空车10t 0.824 0.1 24 300 0.59 重车25t 3.617 2.61 合计 / / / / 3.2 根据本项目实际情况，本项目要求对厂区道路地面进行定时洒水，以减少道路扬尘，基于此种情况，本环评对道路路况以0.1(kg/m2)，则项目汽车动力起尘量为3.2t/a。该项目扬尘量较大，本环评提出对动力扬尘采取以下措施： ①对厂内装载机和进出厂区的混凝土运输车、原料运输车等提出限速要求，在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶。 ②对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不能超载。 ③对厂区内道路进行经常性打扫和洒水，降低道路扬尘。 ④对进出厂区车辆及厂内装载机等进行定时冲洗，厂区内道路、罐车操作场地等也每天进行冲洗。 通过采取以上控制措施之后，使汽车动力扬尘产生量减少80%，则汽车动力起尘量排放量约为0.64t/a。 ③其他 a车辆运输和装载机运行会产生一定量燃油废气，其中含CO、HC、NOX等污染物，所有汽车尾气都为无组织排放，废气产生量较小。 b油烟废气主要来自厨房产生的油烟，油烟是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。本项目食宿员工20人，一般食堂的食用油耗油系数为30g/人·d，油烟量按用油量的3%计算。本项目用食用油量为0.6kg/d，油烟总产生量为0.018kg/d（5.4kg/a），灶头数为1个，灶头上方设置集烟罩，灶头集气罩排风量为4000m3/h计，每天工作3小时，则厨房油烟产生浓度为1.5mg/m3，排放浓度小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求。 (3)噪声污染分析 本项目的噪声主要为铲车、空压机、皮带输送机和搅拌机等设备运行时产生的噪声，根据对同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级如表5-5： 表5-5 项目设备噪声一览表 污染源编号 噪声源 噪声源强dB（A） 时间连续性 1 装载机 80~95 间歇 2 空压机 80~90 间歇 3 提升机 65~95 间歇 4 搅拌机 85~88 间歇 5 运输车辆 85~90 间歇 6 仓顶除尘器 70~75 间歇 7 水泵 65~70 间歇 8 分离机 80~90 间歇 9 砂石倾倒 80~100 间歇 (4)固体废弃物分析 项目营运期固体废物来源有废弃的砂石料、废弃的混凝土、除尘器收集的粉尘、各类废水产生的沉淀物以及员工生活垃圾等。项目不在厂内设置维修场地，车辆维修保养在厂外厂家进行，设备维修保养所产生的固废由维修人员带走，不在场内堆放。 ①生产废料主要有不合用的砂石料及废弃混凝土。其产生量直接取决于生产管理。通过提高原料进货把关能力，可杜绝不合格砂石料入厂。搅拌机、混凝土运输车辆清洗废水中夹带残留混凝土排出，混凝土残留量为30-70kg/台；取平均值为50kg/台，项目共有2台搅拌机，每天清洗一次，则每天清洗搅拌机残留物产生量100kg，一年生产300天，则清洗搅拌机产生的废弃混凝土为30t/a。混凝土运输车辆按照每辆次混凝土残留量约15-30kg，取20kg/辆次，项目每天用车22辆次，则清洗混凝土运输车辆的废弃混凝土为132t/a。项目产品需要进行混凝土检测，根据建设方提供资料，实验废料产生量约为1.6t/a。项目废弃混凝土产生总量为163.6t/a。废弃混凝土通过砂石分离机（加水）使砂石分离，砂石回用于生产，其他分离出来的废料浆再次进行搅拌后，送到搅拌楼作为生产混凝土的原料使用，硬化废弃混凝土由砂石料场回收。 ②除尘器收集的粉尘74.688t/a，分别回收到水泥仓、粉煤灰仓回用于生产。 ③由搅拌机和混凝土运输车辆冲洗水经过沉淀池沉淀后的沉淀物，根据同类型项目，产生量约为1.6t/a，可回用的回用于生产，不可回用的沉渣统一收集由砂石料场回收利用。 ④员工生活垃圾以平均每人每天0.5kg计，年工作300天，项目拟定员工20人，则生产区和生活楼的生活垃圾产生量约3t/a。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 输送、计量、投料过程 | 颗粒物 | 0.179t/a | 0.018t/a |
|  | 搅拌系统 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 筒库 | 粉尘 | 74.688t/a | 0.154t/a |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 3.2t/a | 0.64t/a |
|  | 砂石的装卸、堆放起尘 | 扬尘 | 7.68t/a | 0.524t/a |
|  | 外加剂 | 异味 | 少量 | 少量 |
|  | 车辆运输、装载机运行 | 燃油废气 |  |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 |  |  |
| 水污染物 | 搅拌机清洗水(2700t/a) | SS | 3000 mg/L | 各类清洗水进入厂区沉淀池进行处理后回用于清洗与拌料，不外排 |
|  | 运输车辆清洗废水(4212t/a) | SS | 1500 mg/L |  |
|  | 作业区地面冲洗水（2700t/a） | SS | 1000 mg/L |  |
|  | 生活废水 | COD、BOD等 | 672t/a | 化粪池处理用作农肥 |
| 固体废物 | 生产区 | 不合用的砂石料及废弃混凝土 | 163.6t/a | 砂石料回用利用，废弃混凝土由砂石料厂回收 |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 74.534t/a | 回用生产，不外排 |
|  | 冲洗水沉淀物 | 砂石 | 1.6t/a |  |
|  | 厂区/生活楼 | 生活垃圾 | 3t/a | 定期交由环卫部分清运 |
| 噪声 | 噪声源主要有搅拌机、原料装卸、交通运输等，源强在765~100dB(A)。 |
| 主要生态环境影响： 生产过程中产生的扬尘对场地植被有一定影响。项目生产厂房及堆料区为全封闭，内设置喷雾装置，定期喷淋洒水降尘。由于每天进出车辆较多，混凝土运输汽车动力起尘量产生量较大。项目每天应对料场和厂内公路、裸露地面定期洒水抑尘，加强绿化，在项目进场道路和厂界周边特别是料场和搅拌站四周选择吸尘、吸声的高大乔木进行绿化，形成植物篱，减少颗粒物对环境的影响。 |

# 七 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 项目施工期的水环境影响主要来自施工场地、设备冲洗废水和生活废水。 （1）施工场地及设备冲洗废水对环境的影响分析： 项目施工期机械冲洗、机械设备跑、冒、滴、漏等会产生一定量的生产废水，其主要污染物为SS、COD、石油类，污水量小，泥砂含量高。本项目场区内设置沉淀池、隔油池，项目建筑施工废水经隔油池沉淀池处理后回用于项目区洒水。 （2）施工人员的生活废水对环境的影响分析 项目施工人员生活废水经化粪池处理后用作农肥，产生的少量清洗废水回用于场区洒水抑尘。 采取上述措施后，能有效的控制施工期废水对周围环境的污染，预计施工期废水对周围环境的污染，预计施工期废水对周围环境的影响较小。随着施工期的结束，该类污染将随之不复存在。 2、大气环境影响分析 施工期废气主要为施工扬尘、施工机械尾气。 （1）施工扬尘 施工期大气污染物主要有地基开挖、场地平整时造成土壤裸露，建筑材料运输等施工过程中产生的扬尘，如遇干旱无雨天气，在自然风作用下产生的扬尘，影响范围一般为150m左右，扬尘量与风速直接相关。 为了减少施工期扬程对周边环境空气的影响，建设单位应根据中共邵阳市委办公室《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字【2018】1号）规定，采取下列扬尘污染防治措施： ①施工期建筑工地周边做到100%设置围挡。 ②场地内裸露黄土要采取洒水、防尘布苫盖等有效防尘措施，要做到100%覆盖，保证施工工地环境整洁。 ③施工工地工程车出入口必须设置洗车平台、洗车池等，配备高压冲洗设备，做到车辆离场100%冲洗。严禁车轮带泥、车厢肮脏货运车进入城区道路。 ④施工场地要求做到100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米。 ⑤在施工过程中若遇到干燥、易起尘的天气，应及时洒水压尘，做到100%湿法作业。 ⑥工程完工后，及时完成渣土清理工作。 通过上述措施处理后，施工粉尘将得到有效控制，预计场界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值（≤1.0mg/m3），对区域环境空气影响较小。 （2）机械设备尾气 机械设备尾气污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，经过大气扩散后，对空气环境影响较小。 根据环评工程分析，本项目施工期较短，废气量较小，且场地较为开阔，通风较好。建设方在采取上述措施后，预计施工废气对周围环境的影响可减少到最低程度，且这种影响是暂时的，随施工结束后影响逐渐消失。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要是交通噪声和施工机械噪声。噪声源强值约在80~85dB(A)之间，但项目地周边居民较少，对周围敏感点影响不大。为了减轻项目施工噪声作业对周围环境的影响，建设方建议采取以下措施： ①合理进行施工平面布置，合理安排工序，中午休息，夜间禁止施工，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间（6:00至22:00）施工。 ②尽量对高噪声源进行隔声处理，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间。 ③本项目施工所需的各类材料，经公路以卡车运输，运输路线旁分布有居民住宅，繁忙的公路运输引起的噪声会对沿途居民的生活、工作产生一定程度的影响。为减少噪声影响，过往车辆在途经环境敏感点时应限速行驶和禁止鸣笛。 采取上述措施后，预计噪声可对周围环境影响降到最低。本项目施工工程量较小，施工期较短，不会对其产生长期不利影响，且这种影响是暂时的，随施工期结束后影响消失。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 项目施工建筑垃圾主要有废弃下脚料、废钢筋、废砖石、碎木块等，产生量较少，约为5t，建设方拟对建筑垃圾回收利用，不能回收的交由当地环卫管理部门处理。 ②施工人员生活垃圾：本项目施工期生活垃圾产生量约为3kg/d，及时收集后，外运，交由当地环卫管理部门处理。 综上所述，采取措施后，本项目施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、生态环境 本项目施工期主要生态环境影响主要为材料堆放处置不当，遇较大降雨易造成水土流失，影响项目周边林地。为了减轻项目施工对项目周围植被的影响，建设方应采取以下措施： （1）建设方应加强施工现场管理，规范施工作业，文明施工。 （2）施工结束后，应及时进行绿化和美化，减少景观破坏。 在项目施工建设过程中，会因汽车来往运输碾压导致土壤表层结构输送，使土壤抗侵蚀能力大大削弱，且本项目地势北高南低，裸露边坡在降雨和径流作用下，易产生水土流失。为防止水土流失，本环评应采取以下防止措施： （1）项目产生的弃渣应及时回填和压实，对临时堆存的渣土和其它建筑材料进行合理覆盖，施工结束后对场地的及时硬化和绿化美化处理。 （2）项目在施工过程中，应加强对低洼处的防护，同时减少对植被的破坏。 通过采取上述水保措施后，可以较大程度上控制水土流失的发生，并且随着施工期的结束，施工期水土流失随之消失。 综上所述，拟建项目在建设期间，对周围环境会产生一定影响，但其影响是暂时的，随着项目施工期的结束，影响消失。为保护项目所在地环境在项目施工期不受严重影响，施工单位应加强管理、文明施工，严格落实各种污染防治措施。 营运期环境影响分析 一、水环境影响分析 1、评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 工程营运期生产废水经污水处理设施处理后回用，生活废水经化粪池处理后施肥于周边植被，无废水外排，生活污水及生产污水排放方式均为不外排，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 本项目位于高崇山镇高崇山社区，项目周边有众多田地及林地。本项目利用20m3化粪池处理定期清掏用做农林灌溉。本项目生产废水及初期雨水均可利用厂区内排水沟、截流沟收集至沉淀池沉淀处理后回用于生产。项目废水不外排，对水环境不会造成影响。 3、生产废水“零排放”及生活废水综合利用措施环境可行性分析 根据工程分析，项目生产废水主要含SS，经过沉淀池等处理后可降解大部分悬浮物。由于本项目生产用水主要为设备清洗用水、搅拌用水，水质要求简单，生产废水经过沉淀处理后可作为清洗使用，不会对产品造成影响。本项目循环水量40m3/d，沉淀池容积60m3，项目生产、生活废水不对外环境排放，可满足生产废水循环使用的要求。为减小废水外排风险，项目应对沉淀池、化粪池采取铺垫防渗膜、防水涂料等防渗措施，防止污水渗漏污染地下水，同时建设方应加强管理，防止废水外溢。生活废水主要含COD、氨氮、石油类，经过化粪池厌氧处理后用于周边农林灌溉。综上，本项目对地表水环境影响可接受。 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水进入污水处理设施可行。 4、地表水环境影响评价结论 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目生产废水循环使用可行，因此项目地表水环境影响可接受。 二、大气环境影响分析 1、大气评价等级判定 按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-2。 表7-2 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-3，所采用的污染物评价标准见表7-4。 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) - 最高环境温度 39.6°C 最低环境温度 -6°C 土地利用类型 农村 区域湿度条件 湿润 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 表7-4 评价因子和评价标准表（小时均值） 评价因子 标准值（ug/m3） 标准来源 TSP 900 GB 3095-2012 7-5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率kg/h X Y 长度 宽度 有效高度 搅拌区矩形面源 111.6037167 27.265067 253.6 50 20 15 TSP 0.00075 堆料区矩形面源 111.6035333 27.2648694 253.6 60 30 15 TSP 0.065 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 评价等级 搅拌区矩形面源 TSP 900.0 12.054 1.24032 / 二级 堆料区矩形面源 34.256 3.88645 / 二级 由上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为3.89%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 评价范围：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 2、影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 3、大气环境影响评价结论与建议 （1）大气环境影响评价结论 项目大气环境影响评价等级为二级，根据工程分析以及上述估算结果可知，项目无组织排放颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）场界无组织排放监控浓度限值要求。颗粒物最大落地浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 综上分析，项目大气环境影响可接受。 （2）大气污染控制措施可行性 袋式除尘器自五十年代问世以来，经国内外广泛使用，不断改进，在净化含尘气体方面取得了很大发展，布袋除尘器除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠。项目储罐主要为水泥、煤粉，利用袋式除尘器除尘效率可达到99%以上，颗粒物可实现达标排放。 建设单位应采取如下措施，以减少项目无组织废气产生量： ①项目搅拌楼采用脉冲反吹式除尘器，除尘器的除尘效率和除尘器的工作状况有关，建议生产企业建立定期巡查制度，时刻注意除尘器的工作效果，发现问题应及时修理。 ②地面以及砂石料堆场长期洒水，保持砂石料以及地面湿润。有效从源头减少粉尘的产生。 ③项目生产区域搅拌楼（含料筒）以及堆放料区域全封闭，项目无组织废气较少。 ④生产区采取封闭式搅拌机、封闭式称量斗，封闭式输送皮带系统，原料的输送、计量和搅拌等过程均在较为封闭的环境中进行，且上料口、计量口均喷水降尘。 ⑤根据平面布置可知，本项目将主要产尘设施布置在北部远离南边居民和学校，且办公楼设置在南部，并在四周设置高大乔木植被阻隔减少颗粒物对周围敏感点的影响。 （3）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放清单如下所示. 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产物环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 1 搅拌楼 搅拌、呼吸孔、放料 颗粒物 密闭、脉冲式布袋除尘器 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 5000（差值） 0.172 2 砂石料装配 砂石料装配 密闭、洒水保湿 0.524 3 车辆运输 扬尘 洒水保湿 0.64 无组织排放总计 颗粒物 1.336 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 1.336 （4）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表2。 4、车辆运输扬尘影响分析 车辆运输产生的扬尘对项目附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。项目进场道路两侧仅有入口处约有6户居民分布。车辆运输需加盖密封处理，若密封措施不严，运输过程中难免会有部分料材散落地面，在汽车驶过时形成扬尘，扬尘将对距离较近的居民点产生一定影响。为减少扬尘对其影响，运输过程中要加强对粉状材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输；限制运输车辆进入施工场地的车速和载重，当车辆与敏感点距离小于100米时，行车速度不宜超过30 km/h；同时对进场道路进行洒水，洒水频率为4~5次/天时，并根据沿线敏感点分布情况及天气等实际情况增加现场洒水次数，可使扬尘造成的TSP污染距离缩小到20~50m范围内；在场内出入口增设车辆清洗平台，对所有进出运输车辆轮胎进行清洗，以最大限度的减少物料运输过程中产生的扬尘。 三、声环境影响分析 本项目噪声主要为铲车、空压机、皮带输送机、提升机和搅拌机等设备运行产生的噪声，其噪声声压级在65~100dB(A)。为确保项目运营噪声不对项目建设地点周边居民造成影响。主要处理措施如下： （1）总平面布置 从总平面布置的角度出发，将搅拌站设置在距离项目附近敏感点最远的位置，另外在设计中考虑绿化设计等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。对搅拌站做成封闭式结构，工艺过程采用封闭式操作，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。在工厂总体布置上利用这些建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 （2）加强治理 生产设施的防治措施具体如下： ①搅拌机：搅拌机为搅拌站主要生产单元，该设备安装在搅拌站内部，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。 ②皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 ③运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15 dB(A)，因此要求建设单位修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，重点控制厂区进出口位置的噪声排放，出入车辆必须减速缓行，项目区严禁出入汽车鸣笛。 ④空压机：空压机为水泥及粉煤灰输送的配套设动力设备，该设备的噪声强度较高，因此要求企业将空压机放置于独立的空压机房内，同时机房内部墙体加设吸声隔声材料。 （3）加强管理 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障造成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （4）生产时间安排 尽可能安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间（6:00~22:00），特别夜间应停止装卸物料，减少露天传送机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 项目运营后全厂主要高噪声设备分布、强度及治理措施和效果详见表7-9。 表7-9 项目噪声源强分布、治理措施及预计效果 序号 噪声源 数量 噪声源强 dB（A） 治理措施 治理后1m处 dB（A） 1 装载机 1 80~95 基础减振，堆料场以及堆料场与料仓中间连接空间全密闭 80 2 搅拌机 2 83~88 隔声、减震，搅拌楼密闭 70 3 水泵 2 65~70 隔声、减震设备置于搅拌楼内 70 4 仓顶除尘器 2 70~75 安装减震垫、搅拌楼密闭 65 5 提升机 1 65~95 基础减振、四周密闭 80 6 空压机 1 80~90 减振、搅拌楼密闭 65 7 压滤机 1 80~90 厂房内 65 8 运输车辆 5 80~90 减速慢行、禁止鸣笛 80 9 分离机 1 80~90 大颗粒分离 70 （5）噪声预测 为进一步了解本项目噪声在采取上述措施后对环境保护目标的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）模式预测法进行噪声预测，采用点声源预测模型。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log((100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ④为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式： Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10] 式中： Leq-----噪声源噪声与背景噪声叠加值； L1-----背景噪声，L2为噪声源影响值。 利用通用的噪声预测公式和代入有关数据，可预测营运期噪声对周围环境的影响情况。本项目噪声主要来源为搅拌系统设备噪声，各类机械噪声经上述措施后叠加值为83dB（A），营运期噪声对场界及敏感点的预测值如下表7-10： 表7-10 项目设备噪声对场界及敏感点的预测值 单位：dB(A) 声源距各场界距离（m） 时间 贡献值 背景值 预测值 标准值 东面场界 66 昼间 46.61 / / 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 西面场界 25 昼间 55.04 北面厂界 35 昼间 52.12 南面厂界 80 昼间 44.93 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 最近敏感目标距搅拌楼 90 昼间 43.92 54.2 54.59 学校距搅拌楼 120 昼间 41.42 52.4 52.73 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 备注：夜间不生产。本底值取监测值的最大值。 项目经厂区围墙、绿化及空间距离隔声等措施降噪后，项目地厂界噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值内。根据现场勘查，项目设备安装在项目地北部搅拌楼，因而搅拌楼声源距离最近敏感目标为南面90m居民，搅拌楼声源距离学校距离为120m。为减少对南面居民和学校的影响，项目营运期噪声经隔声减振，距离衰减、阻隔，乔木衰减后，噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。项目营运期噪声经处理后对周围环境敏感点的影响较小。 本项目噪声经上述措施处理后得到衰减，对环境影响较小。 四、固体废物环境影响分析 该项目固体废物主要来源于废弃的砂石料、废弃的混凝土（包括实验废料）、除尘器收集的粉尘、各类废水产生的沉淀物以及职工生活垃圾等。 （1）生产废料主要有废弃的砂石料及废弃混凝土。其产生量约为163.6t/a。废弃混凝土通过砂石分离机（加水）使砂石分离，砂石回用于生产，其他分离出来的废料浆再次进行搅拌后，送到搅拌楼作为生产混凝土的原料使用，硬化废弃混凝土由砂石料厂回收。 （2）除尘器收集的粉尘产生量约为74.534t/a，分别回收到水泥罐、粉煤灰罐以及中间仓回用于生产，具有一定的环境经济效益。 （3）由搅拌机和混凝土运输车冲洗水夹带的沉淀物，年产生量约为1.6t/a，其主要成分为砂石，可回用的回用于生产，不可回用的沉渣统一收集由砂石料场回收利用。 （4）员工生活垃圾以平均每人每天0.3kg计，年工作300天，项目拟定员工20人，则生产区及生活楼的生活垃圾产生量约6kg/d（1.8t/a）。生活垃圾经垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一处理。 本项目根据固废特性按相关要求处置后，对周围环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价导则——土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，项目所属类别不在《环境影响评价导则——土壤环境》（HJ964-2018）附录A 规定项目内，因此项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、地下水环境影响分析 本项目使用的原辅材料主要为砂石料等，以上材料均储存于封闭原材料堆场内，无液态原材料或化学品使用。本项目为生产商品混凝土，属于《环境影响评价技术导则》地下水环境》（HJ 610-2016）地下水环境影响评价行业分类表中非金属矿采选及制品制造中的“其他”，本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，无需进行地下水评价。本项目场地均已硬化，对地下水影响较小。 七、环境风险分析 项目生产过程中需使用外加剂（萘磺酸钠甲醛缩合物）原料，在生产过程中存在着一定的环境风险。在此，本环评仅简要分析项目环境分险。 （1）风险物质 本项目涉及的危险物质有萘磺酸钠甲醛缩合物。 表7-11 风险物质的危险性识别 名称 理化性质 危险特性 储存要求 萘磺酸钠甲醛缩合物 易溶于水。耐酸，耐碱，耐硬水。具有良好的扩散性并且比扩散剂NNO更耐高温。贮存时防止吸潮。 中毒性，热分解排出有毒硫氧化物和氮氧化物气体 库房通风低温干燥 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1，项目性质、物料用量以及危险类型，确定环境风险物质为：外加剂（萘磺酸钠甲醛缩合物）。 （2）重大危险源的辨识 根据建设单位提供资料，本项目厂区内外加剂的最大贮存量为52t。 表7-12 项目重大危险源判别表 设施 物质名称 标准临界量(t) 最大贮存量(t) 物料性质描述 是否重大危险源 外加剂 萘磺酸钠甲醛缩合物 未做规定 5 易溶于水 否 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）标准，厂区内原料贮存量以及生产区内原料使用量未做规定且原料理化性质稳定，不属于易燃易爆物品。因此，项目生产场所、仓库贮存场所都不构成重大危险源。 （3）环境风险分析 大气环境：项目在生产过程中因袋式收尘器或粉料筒仓顶滤芯收尘器发生故障导致粉尘未处理或处理不达标，粉尘排放超标，污染周围大气环境。 地表水环境：项目在生产过程中因沉淀池沉渣未及时处理，导致废水溢流，污染附近水体。 （4）环境风险防范措施及应急要求 为了减小事故的概率以及产生的影响。本项目将提出以下防范措施： 1）、对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 2）、一旦设备发生故障，立即停止生产，待故障排除后方可继续生产，同时建设方应对环保处理设施定期巡视、检修，确保废水、废气处理设施正常运行。 3）、针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 4）、建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 5）在减水剂罐四周设置围堰。 （5）分析结论 综合以上分析，建设单位通过定期检修设备、安排专人巡视，确保各类设备正常运转、设置警示牌等措施，防止环境风险事故发生。 在项目建设单位严格采取上述措施的前提下，环评认为项目环境风险可控，在可接受的范围内。 九、环境管理及措施 （1）、环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规，论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。监督承包商进行文明施工。 在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 （2）、环境管理措施 项目营运过程的环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。 ①建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，（如需）及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。 ②根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。 ③根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它指标一并组织实施和考核。 ④按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ⑤要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。 ⑥加强各生产车间、工段的环境卫生管理：督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。及时将生产过程中产生的各类固废送至暂存场所，严禁露天堆放。 （3）环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，大气二级评价应提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。本项目大气污染源监测计划见表7-13。 表7-13 无组织废气监测方案 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 厂界外1m TSP 1次/半年 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.3-2009），本项目厂界噪声污染源监测计划见表7-14。 表7-14 噪声污染源监测计划及记录信息表 污染源名称 监测指标 监测点位置 监测频率 厂界噪声 噪声 厂界噪声 等效A声级 厂界四周外1m 一年一次 （2）排污口规范化设置 排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的要求，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。 2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌。 3）环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表7-15，环境保护图形标志的形状及颜色见表7-16。 表7-15环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废水排放口 表示废水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 5 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 表7-16 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 十、产业政策、选址合理性、平面布置合理性分析 1、产业政策 本项目属于水泥制品制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“限制类”和“淘汰类”。项目建设不违背国家产业政策。 2、选址合理性分析 项目拟建于邵阳市经济开发区高崇山镇高崇山社区，本项目所在区域远离城镇人群密集活动区。厂区南面临近国道G320，交通便利。项目地及附近区域无自然保护和风景名胜区，不属于基本农田、饮用水源保护区域，无国家重点保护的野生动植物，无文物古迹和名胜风景。 该区域交通方便，植被丰富，自然环境良好，居民住户较少。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。项目地基本符合环境功能区划要求。 因而本项目在选址方面是可行的。 3、项目总平面布置的合理性分析 从平面布置图可以看出，本工程平面布置中，搅拌站布设于厂区的西北部部，远离南面的居民区，降低了生产噪声和废气对居民的影响。项目的堆料场位于中部，且已修围墙可有效减少因上风向吹向堆料场导致的扬尘，且厂区周围自然环境良好，植被丰富，可以更大程度的降低粉尘和噪声对周围环境的影响。沉淀池、洗车平台位于场地南面，靠近入场道路，四周布置有排水沟渠，能有效的收集废水和雨水汇入沉淀池。根据平面布局可知，主要敏感点和学校都在项目地南面，而本项目设备安装的设备在搅拌楼，设置在项目地北部，办公楼设置在项目地南部。因而本项目在总平面布置上是合理的。 十一、建设项目环境保护设施建设内容 根据本项目完成后实际情况，该建设项目环境保护设施见表7-17。 表7-17 建设项目环境保护设施一览表 类型 污染源 污染因子 验收内容 验收标准 废气 搅拌过程 颗粒物 脉冲反吹式除尘器1套 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 筒仓顶呼吸孔颗粒物 颗粒物 仓顶除尘器除尘2套 筒仓放料口 颗粒物 毡料布袋手工扎紧放料口 砂石装卸、配料及提料过程 颗粒物 全封闭，厂区地面硬化，配有洒水，由专人负责清扫洒水、保洁，设水淋喷洒装置 废水 生产废水 SS 截流沟、水泵回抽、沉淀池、分离机、压滤机 回用于生产，不外排，不得设置排放口 雨水 SS 截流沟、60m3沉淀池 用于生产 生活废水 生活废水 隔油池、化粪池 用于农肥不外排 固废 生产过程 沉淀物 分离机、压滤机处理后回用于生产 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 生活和办公 生活垃圾 由防渗漏垃圾箱收集 定期清运 噪声防治措施 设备采用综合隔声、降噪、减震、禁止鸣笛、加强管理等措施。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类4a类标准 生态环境保护措施 绿化 /

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 输送、计量、投料 | 粉尘 | 输送、计量、投料等过程均封闭进行、罐车运输粉料、洒水抑尘、设砂石储存库封闭处理 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 搅拌过程 | 粉尘 | 布袋除尘系统、搅拌系统封闭操作 |  |
|  | 筒库 | 粉尘 | 强制脉冲反吹式收尘方式 |  |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | 运输车辆限重限速，定期洒水 |  |
|  | 砂石装卸 | 扬尘 | 安装喷淋设施、洒水降尘 |  |
|  | 车辆运输、装载机运行 | 燃油废气 | 绿化吸收 |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 抽油烟机净化排放 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18423-2001） |
| 水污染物 | 冲洗废水 | SS | 沉淀处理、循环利用 | 不外排 |
|  | 生活废水 | COD、BOD等 | 化粪池处理用于农肥 |  |
| 固体废物 | 生产废料 | 砂石料、废弃混凝土 | 分离后回用 | 不外排 |
|  | 除尘器 | 粉尘 | 回收作为原料 |  |
|  | 沉淀池 | 砂石 | 定期清理，回用于生产 |  |
|  | 生产区/生活楼 | 生活垃圾 | 送至环卫部门统一处理 | 对周围环境影响较小 |
| 噪声 | 机械设备、运输车辆 | 搅拌机、空压机、水泵设备噪声、车辆运行 | 安隔声罩、减震、修建围墙，加大绿化等 | 达到《工业厂界环境噪声噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块），该区域无珍稀动植物，在厂区内加大绿化是主要的生态保护措施，同时也是一种生态建设，科学合理的绿化，能达到较好的生态效果。而且也是项目防止水土流失的根本措施，同时对厂区内生态环境也会产生有利影响。通过对厂区进行合理的绿化布置，能够有效的减少厂区内粉尘对于厂内职工的身体健康和工作环境的影响，更有利于环境空气质量的改善。 |

# 九、结论与建议

（一）、结论 1、基本情况 邵阳市通恒建材有限公司租赁位于邵阳市高崇山镇高崇山社区兴隆坳320国道（A地块）的场地建设一条年产8万m3商品混凝土搅拌站。项目总占地面积20042.42平方米，主要的建设内容有：搅拌站、料场、沉淀池等。 2、环境质量现状结论 项目拟建地区域环境空气质量监测因子SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、CO日平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O38h、PM2.5年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。马头江满足《水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，拟建地噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准限值。 3、工程项目环境影响分析结论 （1）营运期环境影响分析结论 ①水环境影响分析表明：该项目废水为冲洗废水。搅拌机冲洗废水、运输车辆冲洗废水、商品混凝土作业区地面冲洗废水等冲洗废水经沉淀池处理后回用作商品混凝土的生产用水，不外排。收集初期雨水汇入沉淀池回用于生产用水。 ②环境空气影响分析表明：项目产生的废气主要来源于输送、计量、投料过程产生的粉尘，搅拌系统进行搅拌时产生的粉尘，筒库呼吸孔产生粉尘 、材料的装卸、堆放粉尘及汽车动力产生的扬尘。异味、汽车尾气、油烟废气。按环评报告中提出的污染处置措施落实到位，排放浓度可达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放标准。 ③噪声：本项目运营期噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料运输装置运转过程中产生的噪声。各个设备噪声源强在75~95dB(A)之间，从总平面布置的角度出发，将搅拌站设置在距离附近敏感点最远的位置。项目该项目工艺过程采用封闭式操作，尽量选用低噪声设备，安装减震垫，厂区四周设置植物篱，尽量减少噪声对周围环境的影响，预计厂界四周噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准，同时项目地居民较少，厂界与居民点最近距离为30m，但设备安装在远离居民一侧，所以厂界噪声对周围居民影响较小。项目建成后行驶的运输车辆噪声对道路周围居民产生一定影响。因此，建设方应对运输车辆限速、禁止在靠近民房处鸣喇叭，避免夜间工作，以减少交通噪声对沿途居民的影响。 ④固体废弃物：该项目固体废物主要来源于废弃的砂石料、废弃的混凝土、除尘器收集的粉尘、各类废水产生的沉淀物以及职工生活垃圾等。 废弃的砂石料、废弃的混凝土经过分离后回用于生产，硬化废弃混凝土由砂石料厂回收；除尘器收集的粉尘回收到水泥罐、粉煤灰罐回用于生产；搅拌机和混凝土运输车冲洗水夹带的沉淀物，其主要成分是砂石，回用于生产；员工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。综合上述措施后，营运期固体废物对周边环境影响较小。 （2）产业政策、选址、平面布置合理性分析结论 1、产业政策 本项目属于水泥制品制造，根据国务院关于发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和淘汰类，符合国家产业政策。 因此项目的建设是符合相关产业政策的。 2、选址合理性分析 项目拟建于邵阳市经济开发区高崇山镇高崇山社区，本项目所在区域远离城镇人群密集活动区。厂区南面临近国道G320，交通便利。项目区内附近无大型混凝土生产企业，符合市场需求。 项目地及附近区域无自然保护和风景名胜区，不属于基本农田、饮用水源保护区域，无国家重点保护的野生动植物，无文物古迹和名胜风景。 该区域交通方便，植被丰富，自然环境良好，最近居民点位于南面30m处和南面60m处学校，在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。项目地基本符合环境功能区划要求。 3、项目总平面布置的合理性分析 从平面布置图可以看出，本工程平面布置中，搅拌站布设于厂区的西北部，远离南面的居民区，降低了生产噪声和废气对居民的影响。项目的堆料场位于中部，且安装了围墙能有效减少因上风向吹向堆料场导致的扬尘，且厂区周围自然环境良好，植被丰富，可以更大程度的降低粉尘和噪声对周围环境的影响。沉淀池、洗车平台位于场地南面，靠近入场道路，四周布置有排水沟渠，能有效的收集废水和雨水汇入沉淀池。根据平面布局可知，主要敏感点和学校都在项目地南面，而本项目设备安装的设备在搅拌楼，设置在项目地北部，办公楼设置在项目地南部。因而本项目在总平面布置上是合理的。 ★ 综合评价结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和当地产业发展导向。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好。项目基本符合清洁生产、达标排放和总量控制要求，只要在营运过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放，项目新建完成后，对周围环境的影响较小。综上所述，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 （二）、建议 1、从10月1日起，验收由企业自主进行，应对照《建设项目环境保护管理条例》的要求，从设计、施工合同到验收，都应按条例要求做到位，否则由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上200万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停止建设。 2、加强企业管理，搞好清洁文明生产，减少能耗、物耗。 3、加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选址高大的乔木与常绿的灌木相结合，选择耐粉尘污染的树种。 4、提高环保意识、定期向环保行政主管部门汇报环境设施运转和污染物排放情况，自觉接受监督检查。 5、加强环境意识教育，指定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防治污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。

预审意见： 经办： 盖 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办： 盖 章 年 月 日

# Text boxes

回用

沉淀池

生产废水

清水池

能回收利用的回收利用

砂石分离机

图5  项目物料平衡图

产品8万m3/a，即195200t/a

水泥32536t/a

砂44872t/a

碎石100592t/a

粉煤灰3200t/a

外加剂41.6t/a

生产用水14000t/a

散装水泥车放空口产生的水泥粉尘0.018t/a

除尘器处理后排放粉尘0.154t/a

除尘器收集粉尘74.688t/a

排放

排放

废弃混凝土163.6t/a

回用于生产