国环评证乙字第2727号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称:邵阳九达销售服务有限公司长安汽车4S店项目

建设单位（盖章）:  邵阳九达销售服务有限公司

湖南知成环保服务有限公司

二〇二〇年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

邵阳九达销售服务有限公司长安汽车4S店项目环境影响报告表

专家审查意见修改对照表

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 核实细化项目建设内容、项目总投资和环保投资，完善项目组成表。核实主要原辅材料、能源等消耗情况。 | 已核实及细化，详见P1-4页修改 |
| 2、 | 加强项目现场调查，补充项目地周边情况、资江水文情况。结合2019年大气自动监测点监测数据，完善环境空气质量现状调查。核实环境质量现状监测数据的代表性、有效性。核实声环境质量现状监测数据。核实主要环境保护目标和保护级别。核实评价标准和总量控制指标。 | 已补充，详见P10、P12-13、P15-18页修改 |
| 3、 | 补充施工期工程分析。核实营运期排污节点和主要污染物产生、排放情况，补充细化打磨工艺。结合2020版《湖南省用水定额》核实用水量和污水产生量，并据此核实废水中污染物的产生量和排放量。 | 已核实及补充，详见P19-25、P28-29、P31页修改 |
| 4、 | 补充施工期污染防治措施。补充细化喷漆非甲烷总烃和洗车废水处理工艺流程，进一步论证废气、废水、危险废物污染防治措施的可行性和可靠性。细化干式过滤器的设备、去除挥发性有机物的原理等，补充油漆废气排气筒高度合理性论证。细化营运期废气、噪声环境影响分析，补充对主要环境保护目标的影响分析。 | 已补充并完善，具体见P33-40、P47-50页修改 |
| 5、 | 完善项目监测计划、竣工环境保护验收内容、附图附件。 | 已完善，详见P47-60页修改及附图、附件 |

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	16

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

九、结论与建议	62

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：环境质量现状监测布点示意图

附图3：建设项目周边环境及环境保护目标示意图

附图4-1：项目总平面布置图

附图4-2：一层平面布置示意图

附图4-3：二层平面布置示意图

附图4-4：三层平面布置示意图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：用地文件

附件4：关于九达长安汽车4S店项目备案的通知

附件5：关于邵阳经济开发区规划环境影响报告书的审查意见

附件6：质保单

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：大气、地表水、风险、土壤自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳九达销售服务有限公司长安汽车4S店项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳九达销售服务有限公司 |
| 法人代表 | 周中华 | 联系人 | 周中华 |
| 通讯地址 | 邵阳市经济开发区大兴路与集仙路交汇处 |
| 联系电话 | 18975960708 | 传真 | / | 邮政编码 | / |
| 建设地点 | 邵阳市经济开发区大兴路与集仙路交汇处（0-09-1#地） （中心地理坐标：东经111.542863，北纬27.260955） |
| 立项审批部门 | 宝庆工业集中区管理委员会 | 批准文号 | 宝工区发【2017】34号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | F5261汽车零售、 O8011汽车修理与维护 |
| 占地面积（㎡） | 5181 | 绿化面积(㎡) | / |
| 总投资(万元) | 3200 | 其中：环保投资(万元) | 45 | 环保投资占总投资比例 | 1.41% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模： 项目由来 4S店是集汽车销售、维修、配件和信息服务为一体的经销店，是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车销售（Sale）、零配件销售（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）等。它拥有统一的外观形象，统一的标识，统一的管理标准，只经营单一的品牌的特点。4S店是一种个性突出的有形市场，具有渠道一致性和统一的文化理念，在提升汽车品牌、汽车生产企业形象上具有明显优势。 随着中国汽车工业的快速发展，汽车保养量每年都在大幅上升，与之相关的汽车销售和保养行业随之发展，同时伴随我国国民经济持续快速发展及国民收入和消费水平的提高，消费者消费心态日益成熟，对中国汽车行业的经营规范要求也更加严格，各企业在该领域中的竞争也将更加激烈。处于高速发展中的腾飞汽车一直深受消费者欢迎，近来几年内产品在全国乘用车市场的占有量呈上升趋势。因此，对汽车产业的投入既是顺应市场经济发展大势，同时也贴合邵阳地区未来发展的需要，为满足公司自身发展和人们对高端汽车产品的需求，邵阳九达销售服务有限公司拟投资3200万元，在邵阳市经济开发区大兴路与集仙路交汇处（0-09-1#地）建设邵阳九达销售服务有限公司长安汽车4S店项目，本项目占地面积5181㎡，总建筑面积6860㎡，项目建成后年销售汽车2000台，年维修车辆9000辆（其中8000只需维修，1000辆涉及喷漆），年洗车6000台。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）的有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目分类管理名录（2018修订版）》：该项目属于：四十、社会事业与服务业：126 汽车、摩托车维修场所中的“有喷漆工艺的”，应编制环境影响报告表，故邵阳九达销售服务有限公司特委托湖南知诚环保服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司派出技术人员，在现场踏勘调查、资料收集的基础上，按照《建设项目环境影响评价技术导则》的规范要求，编制完成了《邵阳九达销售服务有限公司长安汽车4S店项目环境影响报告表》（送审稿），并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，作为本项目实施和管理的技术依据。 项目概况 项目名称：邵阳九达销售服务有限公司长安汽车4S店项目 建设单位：邵阳九达销售服务有限公司 建设地点：邵阳市经济开发区大兴路与集仙路交汇处（0-09-1#地），中心地理坐标：东经111.542863，北纬27.260955 建设性质：新建项目 项目投资：总投资3200万元，其中环保投资45万元；资金来源：自筹。 劳动定员和工作制度：劳动定员70人，每年工作300天，每天工作8小时，公司不提供员工宿舍，提供中餐。 周边环境现状：本项目东侧临大兴路，南面为马自达汽车4S店，北面及西面为空地。 主要建设内容 项目占地面积5181㎡，总建筑面积6860㎡，包括营业大厅、维修车间、钣金车间、办公区等其他设施。建成后主要经营汽车销售、汽车零配件销售、汽车维修、售后服务、汽车清洗保养、汽车检测等。项目计划年汽车销售量2000台，年汽车维修量9000车次，其中8000只需维修，1000辆涉及喷漆，年洗车数量6000车次。 本项目主要工程组成见表1。 表1-1 项目组成一览表 工程名称 建筑物名称 基本情况 主体工程 展厅 位于一层，建筑占地面积约770m2 维修区 维修区域建筑面积约3000m2，包括汽车电路维修、部件更换、钣金、烤漆等，分布于一层、二层，其中2间烤漆房（各40㎡）均位于二层 辅助工程 油品库 位于二层，建筑面积13.1m2 调漆房 位于二层，建筑面积13.1m2 配件库 位于一层、二层东南角，建筑面积355.3m2 停车场 占地面积2000m2 办公区生活区 办公区 位于一层、二层中间区域及第三层，建筑面积约2000m2，用于办公及客服服务 食堂 位于展厅北侧，建筑面积约50㎡ 公用工程 给水 供水由邵阳市自来水厂提供。厂区内生产、生活采用一个给水系统；消防采用专用给水系统。 排水 项目排水系统采用雨污分流制。雨水通过专用的雨水管道收集，排入雨水沟。生活污水经化粪池预处理后排入邵阳市进站路污水处理厂处理后外排；拖洗废水以及洗车废水经隔油沉淀池处理后进入化粪池与生活污水一并进入城市污水管网后排入邵阳市进站路污水处理厂处理后外排。 供电 项目所需电力由邵阳市电网供应 环保工程 废气处理 喷漆房废气处理系统 过滤棉+UV光解+15m排气筒 打磨粉尘处理 自然沉降 食堂油烟 经油烟净化器处理后通过管道屋顶排放 废水处理 化粪池、隔油沉淀池 食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一并经化粪池预处理后排入进站路污水处理厂处理后外排；拖洗废水以及洗车废水经隔油沉淀池处理后进入化粪池与生活污水一并进入城市污水管网后排入邵阳市进站路污水处理厂处理后外排。 固体废弃物 一般固废堆存点 30m2，厂房内新建一般固废堆场，用于一般固废的暂存，一般固废暂存间位于维修区域中部，位于总成修理间西侧 危险废物暂存场 30m2，用于危险废物的暂存，危废暂存间位于维修区域中部，位于总成修理间东侧。项目废旧电池由厂方回收。 垃圾收集点 设置1个移动垃圾收集箱、废料桶 噪声处理 维修车间 隔声、减震 4、本项目主要设备 本项目主要设备包括维修设备、烤漆设备、清洗设备等，主要情况如下表所示。 表 1-2 本项目主要设备情况 设备名称 型号或规格 数量 位置 双柱龙门式举升机 230DY 6 维修车间 四柱专业型举升机 4040ZJKY 1 维修车间 车身校正仪及附件 SM-D 1 维修车间 四轮定位仪 X-831E 1 维修车间 普通烤漆房 HB-A01 1 维修车间 环保柜 HB-UV10000A 1 维修车间 水溶性烤漆房 HB-A04S 1 维修车间 工作台 315D 1 维修车间 轮胎气压自动充放机 挂式 1 维修车间 螺杆空压机 22KW 1 维修车间 储气罐 标准型 1 维修车间 冷干机 HZ-20A 1 维修车间 供气管道 H-PVR 1 维修车间 废油抽取收集器 3188 2 维修车间 焊接机 SVW2625 1 维修车间 打磨机 一般型 2 维修车间 5、原辅材量用量 本项目运营过程中不使用施必快、蜡水等，主要原辅材料包括水性漆、机油、焊丝、水电、各类汽车零配件以及水电等。项目主要原辅材料及用量具体如下表所示。 表 1-3 项目主要原辅材料及年用量 序号 名称 单位 数量/年 储存量 成分 理化性质 1 水性漆 t 0.96 0.15 主要成分为水性树脂、去离子水、颜料、助剂 不含苯类等有害溶剂 2 水性漆 稀释剂 t 0.24 0.1 去离子水：78-94.5%，助剂：0.5-2%，助溶剂：5-20% 3 机油（含刹车油） t 1.6 0.5 由基础油和添加剂两部分组成。润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油其组成一般为烷烃、环烷烃、芳烃、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。 闪点＞60℃， 密度约为 0.91×10³ （kg/m³） 4 砂蜡 t 0.025 0.005 氧化铝（20-30%）、斯托达德干洗溶剂10-20%，石油加氢轻馏分1-10%；重芳烃溶剂石脑油（石油）1-5% / 5 原子灰 kg 25 3 不饱和聚酯树脂 / 6 焊条 kg 40 5 / / 7 洗车剂 kg 100 20 天然植物提取的表面活性剂 / 9 各类零配件 个 12000 1000 / / 10 蓄电池 个 100 20 / / 11 砂纸 ㎡ 200 / 12 水 t 3645 / / 13 电 万度 25 / / 6、总平面布置 项目位于邵阳市经济开发区大兴路与集仙路交汇处，场地成长方形。本项目只有1栋主体建筑，主体建筑分2层，1层设有展厅、修理区域、客户接待区、办公区域等；2层设有修理区域、办公区及儿童活动场所；主要出入口位于主体建筑的东面，与大兴路相连；主要停车场位于西侧，方便客户停放车辆。维修区域位于办公区域以及客户休息区北侧侧，办公区域与展厅以及维修区域相连接，方便与展厅人员以及维修区域沟通，减少不必要的走动，休息区域位于展厅以及维修区域相连，方便维修客户以及购买客户休息。在维修区域北侧侧设有1个出入口，临集仙路，方便维修车辆以及物资进出。 7、公用工程 （1）给水 项目用水主要为员工的办公用水、车间的地面拖洗废水和洗车废水，来自市政供水管网。 表1- 4 项目用水情况 序号 用水项目 单位用水定额 单位 数量 日用水量m³ 年用水总量m³ 依据 1 员工用水 45 L/人.d 70人 3.15 945 《湖南省用水定额》 （DB 43/T 388-2020） 2 客户用水 4 L/㎡.d 500 ㎡ 2 600 3 洗车 300 L/辆 6000辆 6 1800 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009） 4 维修车间地面拖洗 2 L/㎡.周 3000㎡ 6m³/周 300（按50周） 合计 11.15-17.15 3645 / （2）排水 本项目食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一并经化粪池预处理后排入片区市政污水管网。地面拖洗废水和洗车废水经过室内沉淀水槽沉淀后排入隔油池，然后排入市政污水管网。项目各废水最终排入进站路污水处理厂。污水量按总用水量的85%计算，年排水量3098.25m³。本项目的水平衡图详见下图。 图1-1 项目水平衡图（单位m³/a） （3）供电系统 本项目电力由由市政电网引入统一供给。 （4）供热 本项目不设置锅炉，烤漆房供热采用电做能源。办公及其他区域采用空调制冷及供暖。 8、劳动定员及工作制度 本项目生产定员70人，每天工作8h，全年工作300天。 9、主要经济技术指标 项目的主要经济技术指标如下表。 表1-5 项目主要经济技术指标 序号 项目 单位 数量 备注 1 总占地面积 ㎡ 5181 / 2 总建筑面积 ㎡ 6860 / 3 展厅 ㎡ 770 新车展销 4 维修车间 ㎡ 3000 维修、钣金、烤漆等 5 办公区 ㎡ 2000 / 6 其他 ㎡ 1090 其他辅助用房 7 停车场 ㎡ 2000 / 与本项目有关的原有的污染情况及主要问题 项目建设地为邵阳市经济开发区大兴路与集仙路交汇处（0-09-1#地），为新建项目，无原有污染情况及环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

1、地理交通位置 邵阳，旧名宝庆，位于湘中而偏西南。北障雪峰之险，南屏五岭之秀，资水横贯，邵水交汇，盆地珠连，丘陵起伏。自西汉置县，为郡为州为府，为一方之重镇。北邻娄底，南界永州，上通云贵，下接长衡。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，上瑞（上海—瑞丽）、二广（二连—广州）高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；207、320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；县道、乡道、村道，星罗棋布，畅通无阻；邵衡（邵阳—衡阳）、邵常（邵阳—常德）高速公路正在动工修建，形成纵横交错的交通网络，资江水运可达洞庭湖，交通十分便捷。 双清区，位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部连接新邵县，西南与大祥区一衣带水，以邵水为界；西北与北塔区隔江相望，以资江为界。因宝庆名景“双江秋月”点缀其间而得名，总面积139.6平方公里，辖6个乡（镇）、6个街道办事处，居住着汉、回等19个民族。 本项目位于湖南省邵阳市经济开发区大兴路和集仙路交叉路口，中心地理坐标：东经111.542863，北纬27.260955。项目具体位置参见附图1。 2、地形地貌 邵阳市属江南丘陵大地形区。地形地势的基本特点是：地形类型多样，山地、丘陵、岗地、平地、平原各类地貌兼有，以丘陵、山地为主，山地和丘陵约占全市面积的三分之二，大体是“七分山地两分田，一分水、路和庄园”，东南、西南、西北三面环山，南岭山脉最西端之越城岭绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，中、东部为衡邵丘陵盆地，顺势向中、东部倾斜，呈向东北敞口的筲箕形。邵阳市为江南丘陵向云贵高原的过渡地带，西部雪峰山脉、系云贵高原的东缘，东、中部为衡邵丘陵盆地的西域。市境北、西、南面高山环绕，中、东部丘陵起伏，平原镶嵌其中，呈由西南向东北倾斜的盆地地貌。 区域地貌为丘陵地带，东面以及西面为山地。本项目区域目前地势较为平坦，周围地势起伏较小。 3、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1摄氏度，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5mm；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。（风向频率玫瑰图详见图2.1）。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 资江干流在市内流程38.5公里，流域面积1269.5平方公里。资江为山溪型河流，暴涨暴落。其罗家庙水文站河段最高水位236.5米（发生于1996年7月18日），最低水位222.71米。多年平均径流量90.28亿立方米，年均输沙量165万吨，含沙量0.176公斤/立方米。 邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓的南充，流域面积2068km2，干流长度112km，河床坡降0.79‰，河床宽80-150m；邵水每年平均径流量为11.47亿m³，平均流速0.5m/s，平均流量36.4m³/s，最大流量1350m³/s，枯水期平均流量0.64m³/s。 红旗河为邵水支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，流经双清区高崇山镇的芦家冲，云山乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥（高家坝），至石桥乡马鞍村的鹅公咀汇入邵水。河长29km，流域面积60.72km2，河流坡降1.64‰，红旗河出口距邵水河口3.9km。河宽5~18m，水深1~4m，流量80~100L/s左右。 项目生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，再进入进站路污水处理厂处理达标后排入红旗河-邵水，最终排入资水。 5、自然资源 （1）植被 邵阳市境内高等植物有245科，792属，2826种。其中用材林树种210 种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉等，为国内特有的孑遗树种。 （2）动物资源 评价区域野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物物种有麻雀、黄鼬，家畜、家禽有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫鱼等。 （3）农业生态现状 评价范围内种植业以粮食作物为主，粮食作物主要包括水稻、小麦、玉米、大豆、马铃薯、红薯等，粮食作物中水稻是最主要的种植作物，产量高，该评价区在全国被称为“鱼米之乡”。随着产业结构调整不断深入，经济效益的作物种植面积和产量大幅度增长，农业结构日趋合理，农民收入逐渐增加。本项目位于高新区创业园内，属于典型的工业园生态系统，主要为桃树、李树、香樟等，无农作物。 6、邵阳市经济开发区概况 根据湘环评【2007】178号文件，邵阳市宝庆科技工业园规划环境影响评价报告书已获得环评批复。邵阳市宝庆科技工业园即为现在的宝庆工业集中区，宝庆工业集中区作为邵阳市“两型社会”示范区，推进新型工业化、新型城市化先导区，成立于2006年，规划面积18平方公里，与佘湖生态新城双龙紫薇产业园共同组成31平方公里的宝庆工业新城，城市主干道邵阳大道横贯东西，与上瑞高速东南互通相连接，主干道财桥路惯穿南北，北达火车货运站，南抵规划中的白马大道，园区“三横七纵”的主要交通路网陆续拉通，交通十分便利，区位优势明显。园区以财神路为界，以西7平方公里为“综合配套区”，规划中的邵阳市行政中心和文化中心位于综合配套区，财神路以东11平方公里为“产业园区”，重点发展“先进机械制造产业、电子信息、生物医药”等主导产业。 6.1、进站路污水处理厂现况 邵阳市进站路污水处理厂位于邵阳市宝庆工业集中区（双清区）进站路与红旗河交叉口西南地块，总征地面积81858.98㎡（合122.79亩），其中近期工程占地面积56512.55㎡ （合84.77亩），预留远期建设场地25346.43㎡ （合38.02亩）。进站路污水处理厂近期工程污水处理规模为4.0×104m³/d，采用A/A/O工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水就近排入红旗河。污水处理厂设计进水浓度为pH6~9，COD≤450mg/L，SS≤350mg/L，氨氮≤35mg/L，TP≤4mg/L、TN≤40mg/L)。排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准(即pH6~9，COD≤50mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5mg/L，TP≤0.5mg/L、石油类≤5mg/L)。 污水厂于2018年投入运营，目前各项污染物能稳定达标排放。本项目废水经预处理后进入邵阳市进站路污水处理厂。本项目外排废水水量约为11.15 -17.15m³/d，占污水处理厂总处理量的0.028%-0.043%，且本项目所在区域属于进站污水处理厂的纳污范围，排水管网均已完善，满足本项目依托要求。 6.2、汽车产业基本情况 根据《邵阳经济开发区规划环境影响报告书报批稿》，截至2017年4月，园区汽车产业有兰天、永通、和信等15家汽车商贸企业，到目前为止又新增数家。主要集中在世纪大道与广信路之间。本项目为邵阳九达销售服务有限公司长安汽车4S店项目 ，位于邵阳市经济开发区大兴路与集仙路交汇处（0-09-1#地），紧贴近周围汽车商贸企业。

# 三、环境质量状况

1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判定 本项目厂址位于邵阳市经济开发区，大气环境质量现状数据引用了邵阳市常规监测点“市化工厂”2019年1月~2019年12月的检测数据，监测点位于邵阳市经济开发区办公楼楼上。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。 表3-1 大气环境质量现状监测结果表 单位（ug/m3） G1 邵阳市经济开发区常规监测点 监测因子 PM10 PM2.5 NO2 CO（mg/m3） SO2 O3 测值范围 38-97 22-84 12-38 0.8~1.6 7~19 78~187 平均值 66.3 46.8 24.4 1.2 14.9 126.6 （GB3095-2012）二级年均标准值 70 35 40 4（24小时平均值） 60 160（日最大8小时平均值） 达标情况 达标 超标 达标 达标 达标 达标 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。目前，影响邵阳市环境空气质量的主要污染物是PM2.5和PM10。 造成的原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 （3）特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物TVOC质量现状数据引用《安踏智能制造产业基地建设项目环境影响报告表》中监测数据。该项目该项目位于本项目东北面约1300m处，该项目监测点位在安踏项目拟建地荷兴村居民点，并于2019年4月10日至4月16日进行了监测监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准/ （μg/m³） 监测浓度范围/（μg/m³） 最大浓度占标率（%） 超标率（%） 达标情况 G1 TVOC 8小时平均 600 17-23 1.9 0 达标 由表3-3可知：TVOC监测结果能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1中的相关标准限值，说明项目所在地空气环境质量现状良好。 2、水环境质量现状 项目污水经预处理后排至邵阳市进站路污水处理厂处理后排入红旗河最终入资江。本环评报告引用《年产200万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年7月17日-19日对资江的历史监测数据，以评价资江水环境质量。监测情况具体如下： （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：资江大洲尾端上游300m处；W2：资江大洲尾端下游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、石油类。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-3。 表3-3 地表水水质现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测 点位 监测因子 浓度范围 （mg/m³） 平均值（mg/m³） 标准值（mg/m³） 最大超标 倍数 超标率 （%） W1 pH 7.49-7.58 / 6-9 0 0 COD 7-9 8 20 0 0 BOD5 1.4-1.6 1.5 4 0 0 石油类 0.01L / 0.05 0 0 NH3-N 0.34-0.38 0.36 1.0 0 0 TP 0.04-0.06 0.05 0.2 0 0 SS 6-8 7 / 0 0 W2 pH 7.03-7.13 / 6-9 0 0 COD 8-10 9 20 0 0 BOD5 1.7-1.9 1.8 4 0 0 石油类 0.01L / 0.05 0 0 NH3-N 0.79-0.84 0.82 1.0 0 0 TP 0.05-0.07 0.06 0.2 0 0 SS 5-6 5.3 / 0 0 由上表可知，资江各监测指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求。 3、声环境质量现状调查与评价 湖南中昊检测有限公司于2020年8月19～20日对项目所在地的声环境质量进行了现场监测，监测数据见表3-4： 表3-4 厂界噪声监测表 单位：dB（A） 点位序号 采样位置 采样时间 检测结果dB(A) 标准 昼间 夜间 N1 厂界北侧外一米处 08月19日 51 43 （GB3096—2008）3类 昼间65，夜间55 08月20日 52 42 N3 厂界西侧外一米处 08月19日 51 42 08月20日 50 40 N4 厂界南侧外一米处 08月19日 52 44 08月20日 53 43 N2 厂界东侧外一米处 08月19日 56 47 （GB3096—2008）4a类 昼间70，夜间55 08月20日 55 46 由上表可知，项目区域东侧噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值，其余侧噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准。 4、生态环境状况 项目所在区域内植被以人工绿化苗木为主，植物种类单一，主要有樟树、桂花、柳树等，并伴有少量野生杉、桃、梨等；天然植被主要是荒坡地上的回头青、马鞭草、芦苇、茅草等。现场调查时，项目所在区域未发现重点保护的野生、珍稀濒危动物和重点保护的古树名木，生态环境一般。 环境保护目标： 根据现场调查，主要环境保护目标详见下表。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称 坐标 保护内容 环境功能区 相对厂区方位 相对厂区距离/m X Y 金钢岭散户 111.54425 27.26067 居民，2户6人 二类 东南 106-140 金钢岭散户 111.54018 27.26313 居民，4户约15人 二类 西北 327-380 金钢岭散户 111.54182 27.258941 居民，25户约75人 二类 西南 221-470 陈家院子集中居民 111.543978 27.259145 居民，80户约240人 二类 西南 206-531 曾家院子散户 111.54540 27.25931 居民，18户约50人 二类 东南 280-531 表3-6 地表水环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护要求 相对厂区方位 相对厂址距离/m 相对厂址高差/m 与项目废水排放口相对距离/m X Y 红旗河 / / 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准 南面 1130 -18 - 资江 / / 西面 5200 -25 - 表3-7 声环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护内容 环境功能区 相对厂区方位 相对厂区距离/m X Y 金钢岭散户 111.54425 27.26067 居民，2户6人 二类 东南 106-140

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境：SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物排放标准详解》中的有关数据（小时平均浓度值 2.0mg/m³）。 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称 标准值 标准名称 SO2 年平均 60μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150μg/m³ NO2 年平均 40μg/m³ 24小时平均 80μg/m³ CO 24小时平均 4mg/m³ 1小时平均 10mg/m³ PM10 年平均 70μg/m³ 24小时平均 150μg/m³ PM2.5 年平均 35μg/m³ 24小时平均 75μg/m³ TSP 24小时平均 300μg/m³ O3 日最大8小时平均 160μg/m³ 非甲烷总烃 小时平均浓度 2.0mg/m³ 《大气污染物排放标准详解》 2、地表水环境：红旗河、资江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表 4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 标准 pH COD BOD5 氨氮 总磷 LAS 石油类 Ⅲ类 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.05 注：pH单位无量纲 3、声环境：项目东面场界距离大兴路约35m，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；非甲烷总烃执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1（汽车维修排放标准）及表3中的无组织浓度排放限值；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“中型”规模限值（2.0mg/m³）。 表4-4 大气污染物综合排放标准 序号 污染物 最高允许排放浓度(mg/m³) 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 二级 监控点 浓度mg/m³ 1 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表4-5 非甲烷总体排放浓度限值 单位：mg/m³ 污染物项目 无组织排放浓度限值 汽车维修（有组织） 非甲烷总烃 2.0 50 2、废水：项目营运期排放废水主要为生活污水和洗车废水，洗车废水经隔油沉淀池预处理后与其他生活污水一并进入化粪池处理，，预处理后综合废水水质达到《汽车维修业水污染排放标准》（GB 26877-2011）表2中间接排放浓度限值要求及邵阳市进站路污水处理厂的进水标准后排入城市污水管网。 表4-6 汽车维修业水污染排放浓度限值 单位：mg/L 序号 污染物项目 限值 污染物排放监控位置 1 pH 6-9 企业废水总排放口 2 COD 300 3 BOD5 150 4 NH3-N 25 5 SS 100 6 石油类 10 7 LAS 10 8 总磷 3 汽车4S店主要维修保养小型车，因此单位基准排水量执行《汽车维修业水污染排放标准》（GB 26877-2011）表4中小型客车标准，具体见表4-8。 表4-7 单位基准排水量 单位：m³/辆 序号 车型 限值 污染物排放监控位置 1 小型客车 0.014 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 3、噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类及4类标准。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 场界外声功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 4类（项目东面临大兴路35m厂界） 70 55 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 |
| 总量控制 | 本项目营运过程中，洗车废水、地面冲洗废水和生活污水经预处理后排入邵阳市进站路污水处理厂集中处理，其排放量为COD ：0.15t/a、NH3-N ：0.02t/a，总量指标纳入污水处理厂，无需申请总量指标。 本项目产生的烤漆废气经废气处理措施处理后经15m高排气筒排放，其排放量为VOCs：0.103/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程及产污节点 （一）施工期工艺流程及产污环节 施工期工艺流程及产污环节见图5-1所示： 图5-1 项目施工期工艺流程图 （二）营运期工艺流程及产污节 本项目为汽车4S店，包括品牌汽车的整车销售、零配件销售、售后服务、信息反馈等。营运过程中产生的污染主要来源于汽车维修，维修部分主要工艺有钣金、喷漆、机修等，维修工艺与产污流程见图5-2。 图5-2 维修流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）整体工艺过程：车辆进入4S店后送维修车间首先做诊断，根据诊断结果确定车辆所需维修程度和方式。项目对汽车保养维护与大修均在维修保养车间进行，保养维护或大修后根据需要送喷漆房进行喷漆处理，即完成维修。 （2）保养维护与大修工艺说明 ①保养维修：保养维修的车辆来场，经诊断后进行维修，主要为电路维修和更换损坏部件，在维修过程中，拆解和更换部件会产生噪声和废金属、废橡胶部件等固体废物。 ②大修工艺：一般指事故维修，事故车辆来场后，完成维修前手续，再经诊断后进行车辆拆解。维修包括电路维修、更换部件和钣金修理。钣金修理主要是对汽车沙板进行整平等，另外根据需要进行焊接。部分外表面刮花的车辆需要进行喷漆处理时，在喷漆前，对车辆刮花位置进行打磨，并用遮蔽纸把不需喷漆的位置遮蔽，然后再进行喷漆和烤漆作业。 （3）喷漆与烤漆工艺说明 本项目采用干式喷漆烤漆房，烤房使用红外电热管加热，以电能作为加热能源，具有喷漆、烤漆两种功能。喷漆时具有通风、净化、漆雾处理及冬季送热风功能。烤漆时具有升温、恒温定时、废气处理功能。设备由室体、热风发生器、量子辐射器、电控柜等组成。其工作原理如下： ① 喷漆过程：喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送至房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降压式，以0.2-0.3m/s 的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空中停留，而直接通过底部出风口由排风机排出房外，这样不断地循环转换，使喷漆室房内空气清洁度达到98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在车的四周形成一定恒流以去除过量的水性漆，从而最大限度的保证喷漆的质量。 ② 烤漆过程：烤漆时，将风门调整烤漆位置，热风循环，烤房内温度迅速升高到预定干燥温度（一般55-60℃）。风机将外部新鲜空气进行初过滤后，与热能转换器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室，再经过第二次过滤净化，热风经过风门的内循环作用，除吸入少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，使得烤漆房内温度逐步升高，当达到设定的温度时，停止加热，当下降至设定温度时，电加热又自动开启，使烤漆房内温度保持恒定。最后当烤漆时间达到设定时间时，烤漆房自定关机，烤漆结束。 ③打磨：烘干后的漆面需要用干磨机配合相应型号的砂纸进行无尘干磨，打磨好的漆面用遮蔽纸将无需喷漆的漆面遮蔽后进行后续面漆、清漆喷涂。 （4）洗车工艺流程 洗车主要为车辆检查，车身喷水，车身擦洗，冲水，擦干及其他保养，洗车工艺主要污染为洗车废水，主要污染物为石油类、SS；以及在车身擦洗过程中产生的废抹布等。 洗车工艺流程主要如下： 图5-2 洗车流程及产污节点图 主要污染工序： （一）施工期主要污染工序 施工期产生的主要污染物为： 1、废气：施工场内的扬尘、汽车尾气、施工设备尾气； 2、废水：施工人员生活污水、施工废水； 3、噪声：设备噪声、车辆运输噪声； 4、固体废物：施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 5、生态环境：本项目建设地为园区商业用地，经勘探，不存在生态敏感点和珍稀动植物保护等问题。但项目建设将对周边造成一定的水土流失，自然植被破坏等。 （二）营运期主要污染工序 1、废气 本项目营运期主要大气污染物来源于喷烤漆过程中产生的非甲烷总烃以及维修过程中产生的打磨粉尘、焊接废气、食堂油烟废气。 2、废水 本项目主要水污染源主要包括员工生活污水、客户生活污水、地面拖洗废水和洗车废水。 3、噪声 本项目主要来源于钣金工序、空压机、空调设备、排风设备及维修噪声等，最大噪声来源于钣金工序和空压机等设备，噪声值约70-95dB(A)。 4、固废 项目产生的固体废物主要为员工产生的生活垃圾，汽车维修过程中产生的废轮胎、废零部件、蓄电池、废包装材料、废水性漆桶、废机油、含油废手套及抹布、废漆渣、废过滤棉、废UV灯管等。 主要污染源强分析及污染防治措施 （一）施工期主要污染源强分析 1、施工期水污染源强分析 本项目建筑面积为6860㎡，施工期污染源强分析如下： （1）生活污水产生量 以施工人员20人计，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）每人每天用水50L，污水产生系数0.80，则污水产生量为0.8m³/d。 （2）生活污水水质 施工期生活污水参照低浓度生活污水水质（即悬浮物200mg/L，BOD5150mg/L，COD300mg/L，NH3-N25mg/L）计算，得出施工期生活污水的污染负荷，其结果列于表5-1。 表5-1 施工期水污染负荷 污染因子 SS BOD5 COD NH3-N 浓度（mg/L） 200 150 300 25 污染负荷（kg/d） 0.16 0.12 0.24 0.02 （3）施工废水 施工过程中机械设备清洗、进出车辆清洗废水产生量约5m³/d，主要污染物为石油类及悬浮物，经隔油+沉淀后用于产地降尘，不外排。 2、施工期大气污染物源强分析 施工过程中造成大气污染的主要产生源有：新建建构筑物施工地基开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。 （1）施工现场扬尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放；部分表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 起尘量和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-2。 表5-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度(m/s) 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径(μm) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径(μm) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 （2）道路运输扬尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在尘土完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 其中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V—汽车车速，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/㎡。 表5-3中为一辆10吨卡车，通过长度为1km的路面时，路面不同清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 10(km/h) 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15(km/h) 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20(km/h) 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 由上表可知，在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 （3）燃油废气和汽车尾气 燃油废气主要来源于施工机械，汽车尾气主要由运输车辆产生。燃油废气及汽车尾气产生的污染物主要是CO、NOX、非甲烷总烃等，产生量均较小，且属于间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。 3、施工期噪声污染源强分析 施工期噪声污染主要由重型施工机械和运转车辆在运转、挖掘、钻孔、打桩、锤击、夯实、装卸、运输等过程而产生。其主要噪声源的噪声值见表5-4。 表5-4 主要施工设备的噪声值 施工 施工机械主要噪声源 距离机械Xm处声压级dB（A） 噪声限值 阶段 1 10 20 30 平均 昼间 夜间 土石方 挖掘机 90 70 64 61 80 70 55 装卸机 69 69 63 60 推土机 90 70 64 61 翻斗车 90 70 64 61 打桩 打桩机 110 80 74 71 92 结构 混凝振捣机 100 80 74 71 90 （电锯）木工机械 100 90 84 81 装修 吊车升降机等 90 70 64 61 68 由表5-4可见，施工噪声平均声级值超过场界限值3-25dB（A）。声源强度最大的是打桩机，可达到105dB（A），但此噪声源是间歇性源强，其它建筑机械设备噪声多数在75dB（A）以上，多为间歇性噪声源强。拟建地区厂界外100m范围内在东南面有居民住户1户，本项目施工期噪声会对居民点产生一定的影响。因此，必须严格控制施工时间，夜间22：00~6：00禁止施工。 材料运输车辆的噪声对沿线居民有一定的影响。国内实测8t载重（容量约20m³）汽车的噪声可达85dB（A），道路两侧6m处，等效连续声级Leq约69.4dB（A），符合昼间交通干线分贝要求；距离32m处，Leq值约54.9dB（A），符合夜间交通干线两侧的噪声标准要求。运输道路两旁现有居民点，运输噪声在夜间对其影响较大，因此，材料运输应尽可能在白天实施。 4、施工期固体废弃物污染源强分析 （1）建筑垃圾 施工过程中产生一定量的建筑垃圾。 按照每平方米建筑面积产生的建筑垃圾为4.4kg，本项目的建筑面积为6860㎡，故本项目在建设期将产生约30.2t建筑垃圾。其主要成分为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等。 （2）生活垃圾 项目施工场地将有各类施工人员20人，按每人每天产生0.5kg垃圾估算，则建设期生活垃圾产生量为0.01t/d。 （3）土石方 根据建设单位提供资料，项目由经开区管委会完成“三通一平”，无大型挖填方。土石方挖方0.3×103m³，填方0.25×103m³，考虑土石方的松散系数与厂内建构筑物的基坑余土量，厂区土石方基本平衡。 （二）营运期主要污染源强分析及污染防治措施 1、废水 本项目废水主要为员工及客户产生的生活污水、洗车废水及地面冲洗废水，洗车废水和地面冲洗废水设隔油沉淀池进行预处理后与生活污水一同进入化粪池处理。 （1）生活污水 本项目职工70人，在4S店吃中饭，不住宿，进出4S店的客户按等人约30人/d。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），吃中餐不住宿职工生活用水按45 L/(人·d)计，进出4S店的客户等人按接待面积500㎡计算，4L/(㎡·d)计，年工作天数300天，则厂区内生活用水量为5.15m³/d（1545m³/a）。排水量按用水量的85%计，则生活污水产生量为4.3775m³/d（1313.25m³/a）。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，其浓度一般分别约为250mg/L、150mg/L、25mg/L、200mg/L、20mg/L。食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一并经化粪池预处理后排入市政污水管网，入邵阳市进站路污水处理厂处理达标排入红旗河，最终排入资江。 （2）洗车废水 本项目预计维修保养车辆9000辆/a，修配保养完的车辆在交付客户之前有6000辆需将车辆清洗干净，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），项目营运期洗车用水量按300L辆计，则项目洗车用水量为6m³/d（1800m³/a）。排水量按用水量的85%计，则项目洗车废水产生量为5.1m³/d（1530m³/a），其主要污染物为COD、SS、石油类、阴离子表面活性剂，主要污染物浓度值约为COD 400mg/L、SS 200mg/L、石油类40mg/L、阴离子表面活性剂2.6 mg/L。洗车废水经隔油沉淀池预处理后各污染物浓度约为COD 380mg/L、SS 160mg/L、石油类20mg/L、阴离子表面活性剂2.6mg/L，预处理后的洗车废水与生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网，入邵阳市进站污水处理厂处理。 （3）地面冲洗废水 据业主介绍，维修车间地面拖洗用水约6 m³/周，300m³/a，排水量按用水量的85%计，则地面冲洗废水产生量为255m³/a，主要污染物为SS、石油类，类比同类项目废水水质，污染物产生浓度为SS 150mg/L、石油类 10mg/L。 项目营运期综合废水污染物产生情况见表5-5。 表5-5 项目营运期综合废水污染物产生情况一览表 污染物名称 水量 单位 生活污水 洗车废水 地面冲洗废水 综合废水 m³/a 1313.25 1530 255 3098.25 COD 浓度 mg/L 250 380 / 293.621 产生量 t/a 0.328 0.581 / 0.910 BOD5 浓度 mg/L 150 / / 63.580 产生量 t/a 0.197 / / 0.197 氨氮 浓度 mg/L 25 / / 10.597 产生量 t/a 0.033 / / 0.06 SS 浓度 mg/L 200 160 150 176 产生量 t/a 0.263 0.245 0.038 0.5457 石油类 浓度 mg/L 20 20 10 19.37 产生量 t/a 0.026 0.031 0.003 0.06 阴离子表面活性剂 浓度 mg/L / 2.6 / 1.284 产生量 t/a / 0.004 / 0.004 2、废气 本项目产生的废气主要是汽车尾气、喷漆、烤漆产生的非甲烷总烃、打磨粉尘、焊接烟气、食堂油烟废气等。 （1）汽车尾气 项目汽车尾气主要来自于进出维修保养车间的车辆，车辆在厂区怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染（车速为5km/h或小于该速度时为怠速和慢速行驶），汽车排放的污染物主要是NOx、HC、CO。 汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，本项目为长安汽车4S店，来店进行维修保养得车辆主要为小轿车。参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车尾气大气污染排出物排出系数见表5-6。 表5-6 小轿车大气污染物排放系数 排放系数 CO HC NOX 小轿车（g/L汽油） 191 24.1 22.3 车辆尾气排放量与车辆在维修保养车间内的运行时间和车流量有关。一般车辆出入维修保养车间的行驶速度要求不大于5km/h，每趟车出入维修保养车间的距离平均为150m，则车辆在厂区内的运行时间约为108s。每辆汽车出入维修车间产生的污染废气的量可由下式计算： g=f·M 其中：M=m·t 式中：f－大气污染物排放系数（g/L汽油） M－每辆车进出停车场耗油量（L） m－车辆进出停车场的平均耗油速率，取0.2L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s t－车辆出入停车场在场内的运行时间总和 由上式计算可知每辆车进出维修保养车间一次耗油量为0.03L（汽车出入维修保养车间的距离以150m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NOX的量分别为5.73g、0.723g、0.669g。 本项目预计年维修保养车辆为9000辆，则本项目排放的污染物CO、HC、NOX计算结果见下表。 表5-7 项目维修保养车间汽车尾气污染物产生情况 汽车类型 年车流量（辆/年） 污染物（t/a） 小轿车 9000 CO HC NOX 0.052 0.007 0.006 （2）喷漆、烤漆产生的非甲烷总烃 本项目喷漆、烤漆全过程均在密闭式喷烤漆房内进行，喷漆过程中会产生一定量的未附着油漆漆雾，喷漆后的车辆在烤漆房内经热风发生器升温烘烤或自然干燥固化时，水性油漆稀释剂—水完全气化挥发无污染，仅水性漆中的有机溶剂挥发为非甲烷总烃。 根据水性油漆的物料性质可知，主要溶剂成分为水，其中含有少量有机溶剂，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属。据业主介绍，本项目水性油漆的用量为1200L/a（约1.08t/a），其中主要挥发成分为仲丁醇7.5%和2-丁氧基乙醇9.5%，则喷烤漆过程中非甲烷总烃产生量为0.18t/a，产生速率为0.15kg/h。项目喷漆过程中会产生一定量未附着的漆雾（颗粒物），喷漆过程油漆附着率约为80%，未附着的油漆形成漆雾，则项目漆雾产生量约为0.22t/a，产生速率为0.18kg/h。项目喷烤漆房风机风量均为20000m³/h，喷烤漆房年工作1200h，则非甲烷总烃收集效率为95%，则无组织排放的非甲烷总烃为0.009t/a，0.0075kg/h；无组织排放的颗粒物为0.011t/a，排放速率为0.009kg/h。 本项目共设置2密闭式喷烤漆房，内各设一台HB-UV-4000A 型废气处理装置，内设玻纤棉、干式过滤器（袋式过滤）、UV管，喷烤漆房工作时产生的漆雾大部分被玻纤棉、干式过滤器过滤粘附，能过滤80%以上的漆雾，故经排气筒外排废气中漆雾排放量为0.042t/a，排放速率为0.035kg/h，排放浓度为1.74mg/m³；喷烤漆房工作产生的废气经废气处理装置（UV光氧催化）处理后，能去除40%以上的废气，故非甲烷总烃的排放量为0.103t/a，排放速率为0.085kg/h，排放浓度为4.3mg/m³。经废气处理装置处理后的油漆废气从喷烤漆房出口处引入高15m的排气筒排放。 由上可知，项目喷烤漆房工作时产生的废气排放速率和排放浓度较低，非甲烷总烃排放浓度满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车维修规定限值要求（50mg/m³），漆雾（颗粒物）排放速率及排放浓度均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（120mg/m³，3.5kg/h）。 （3）打磨粉尘 本项目在车身打磨过程中使用无尘干磨机配合砂纸对汽车表面进行打磨，打磨过程会产生少量粉尘，主要为金属颗粒，由于其比重较大，沉降较快大约有 90%的金属粉尘可在打磨区域附近沉降，约10%的粉尘扩散到大气中。类比同行业同类型项目，打磨粉尘产生量约为 0.01kg/辆，本项目年维修车辆为9000辆，其中1000辆涉及喷烤漆，则打磨粉尘产生量约为 0.01t/a，产生速率为0.008kg/h；粉尘排放量约为 0.001t/a，排放速率为 0.0008kg/h（打磨工序作业时间按喷漆房运行时间1200h计）为无组织排放。 喷烤漆房无组织排放的粉尘量为0.012t/a，排放速率为0.01kg/h。 （4）焊接烟气 本项目钣金工序需要采用焊机对零部件进行焊接，项目采用CO2保护气焊、氧焊，焊接过程会产生烟尘。焊接烟尘主要成分比较复杂，焊接烟尘中的主要害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20%，MnO占5～20%左右。焊接烟气中气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX等，由于本焊接采用手工弧焊，使用的保护气体为CO2，焊接烟气中有害气体极少。因此焊接烟气主要为烟尘，根据一般情况，弧焊焊接烟尘产生量约为4.5-10g/kg，本项目取焊接烟尘产生量为10g/kg，年使用焊条40kg，因此焊接烟尘产生量为0.0004t/a。焊接烟尘产生量较少，通过车间自然沉降和厂房隔离减小颗粒物对周边环境的影响。 （5）食堂油烟废气 4S店内设有食堂，食堂使用燃料为液化气，为员工提供中餐，厂区基准灶头数为2个，单个灶头的排风量为2000m³/h计，年工作日为300，食堂日工作时间为2小时，则年总油烟废气排放量为120万m³。 本项目劳动定员为70人，每人每天耗食用油按20g计算，则项目年耗食用油1.4kg/d，0.42t/a，挥发量按3%计，则年产生油烟量为0.0126t/a，油烟产生浓度为5.25mg/m³。拟采用静电式油烟净化器处理，油烟去除率达70%，处理后油烟排放量为0.004t/a，排放浓度为1.58mg/m³，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应的标准要求（2.0mg/m³）。 3、噪声 本项目主要来源于钣金工序、空压机、空调设备、排风设备及维修噪声等，最大噪声来源于钣金工序和空压机等设备，噪声值约70-95dB(A)，本项目主要噪声源源强情况见表5-8。 表5-8 营运期主要噪声源强表（距离声源1m处） 序号 设备 噪声源强dB（A） 1 空气压缩机 95 2 切割机 85 3 举升机 70 4 拆装机 80 5 喷烤漆房风机 95 4、固废 本项目固体废弃物主要是汽车报废零件和生活垃圾等一般固废，废机油、废油手套抹布、废电池、废UV灯管、废过滤棉等危险废物。 （1）汽车报废零件 项目维修保养车间在修车过程会产生撤换的废零件、废轮胎、废包装材料以及切割过程会产生边角废料，每年产生量大约为10t，收集后交由废旧回收公司回收利用，不随意丢弃。 （2）生活垃圾 本项目职工70人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，进出4S店的客户等人约30人/d，垃圾产生量按0.3kg/人·d计，则项目垃圾产生量约为44kg/d，13.2t/a，站内设垃圾桶收集后交由当地环卫部门进行清运处理。 （3）危险废物 根据《国家危险废物名录》（2016版），维修过程中产生的废机油、废油手套抹布、废电池、废UV灯管、废过滤棉等属于危险废物，项目过滤棉、UV灯管每月更换一次，各项危废产生情况见下表： 表5-9 营运期各危废产生情况 序号 危废名称 产污处 产生量 危险废物类别 废物代码 1 废机油 汽修 12t/a HW08 900-214-08 2 废含油手套抹布 4.8t/a HW49 900-041-49 3 废电池 6t/a HW49 900-044-49 4 废过滤棉 喷烤漆房 0.05t/a HW49 900-041-49 5 废UV灯管 喷烤漆房 0.05t/a HW29 900-023-29 项目产生的各项危险废物经收集后交有资质的单位处理，不得随意丢弃。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 汽车尾气 | NOx | 无组织排放，0.006t/a | 无组织排放，0.006t/a |
|  |  | HC | 无组织排放，0.007t/a | 无组织排放，0.007t/a |
|  |  | CO | 无组织排放，0.052t/a | 无组织排放，0.052t/a |
|  | 喷烤漆废气 | 非甲烷总烃 | 0.15kg/h，0.18t/a | 4.3mg/m³，0.103t/a |
|  |  |  |  | 无组织排放0.0075kg/h，0.009t/a |
|  |  | 漆雾（颗粒物） | 0.18kg/h，0.22t/a | 1.74mg/m³，0.042t/a |
|  |  |  |  | 无组织排放 0.009kg/h，0.011t/a |
|  | 焊接烟气 | 颗粒物 | 无组织排放，0.0004t/a | 无组织排放，0.0004t/a |
|  | 食堂油烟废气 | 颗粒物 | 0.0126t/a | 1.58mg/m，0.004t/a |
|  | 打磨粉尘 | 粉尘 | 0.01t/a，0.008kg/h | 0.001t/a，0.0008kg/h |
| 水污染物 | 生活污水（1313.25m³/a） | COD | 250mg/L，0.328t/a | 经进站路污水处理厂处理后： （3098.25m³/a） COD：50mg/L，0.15t/a； BOD5：10mg/L，0.031t/a； 氨氮：5mg/L，0.015t/a； SS：10mg/L，0.031t/a； 石油类：5mg/L，0.015t/a 阴离子表面活性剂：0.5mg/L，0.002t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.197t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.033t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.263t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.026t/a |  |
|  | 洗车废水 （1530m³/a） | COD | 400mg/L，0.612t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.245t/a |  |
|  |  | 石油类 | 40mg/L，0.031t/a |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 2.6mg/L，0.004t/a |  |
|  | 地面冲洗废水（255 m³/a） | SS | 150mg/L，0.038t/a |  |
|  |  | 石油类 | 10mg/L，0.003t/a |  |
| 噪声 | 机械设备及汽车 | 噪声 | 70~95dB(A) | 达标排放 |
| 固废 | 维修保养车间 | 汽车报废零件 | 10t/a | 收集后交废旧回收公司回收利用 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 13.2t/a | 设垃圾桶收集后交当地环卫部门处理 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 12t/a | 收集后交有资质的单位集中处理 |
|  |  | 废电池 | 6t/a |  |
|  |  | 废过滤棉 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废含油手套抹布 | 4.8t/a |  |
| 主要生态影响: 本项目评价范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等敏感目标。项目占地面积小，污染物可达标排放，不会对生态环境造成明显影响。 |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响及防治措施分析： 项目在施工过程中必然会产生一定的环境问题，具体表现是：在建设过程中占有土地、破坏植被、改变原来的自然景观，由建筑机械和运输车辆产生的噪声和扬尘、建筑材料运输和处理过程产生的废弃物也对环境造成一定的影响，如建材运输过程污染道路、水土流失等。 在施工期间所产生的污染物有：施工机械设备的噪声、余泥渣土、粉尘扬尘、地基施工时的抽排积水等，这些都会给周围环境噪声不良的影响。 1、施工期大气环境影响分析 项目建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，尾气中含有的CO、THC、NOx等，都会给周围大气环境带来污染。污染大气的主要因素是颗粒物、CO、THC、NOx，其中粉尘（颗粒物）污染最为严重。 施工过程中粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员和附近区域来往的人员和居住、办公人员，长时间如吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，粉尘会夹带大量的病原菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁施工人员和附近人群的身体健康，此外，粉尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，将会影响景观。 在整个施工期间，产生烟尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌过程。如遇干旱无雨季节，在大风季节，施工扬尘将更严重。 根据有关调查，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面情况及车辆行驶速度有关，约占总扬尘量的60%。在完全干旱情况下，可以按公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中： Q：汽车行驶的扬尘，kg/km.辆； V：汽车行驶速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/㎡。 表7-1为一辆10吨的卡车，通过一段长度1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度、保持路面清洁，是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1不同路面清洁程度、不同行驶速度的汽车扬尘（kg/辆.km） 清洁度 车速 0.1kg/㎡ 0.2kg/㎡ 0.3kg/㎡ 0.4kg/㎡ 0.5kg/㎡ 1.0kg/㎡ 5（km/h） 0.0511 0.0856 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10（km/h） 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15（km/h） 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 25（km/h） 0.2553 0.4293 0.5819 0.7220 0.8536 1.4255 由表7-1可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度、保持路面清洁，是减少汽车扬尘的有效手段。根据类比调查，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中的粉尘量减少70％左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表7-2。当施工场地洒水频率为每天4～5次时，扬尘污染距离可缩小到20～50m范围类。 表7-2施工阶段使用洒水降尘的试验结果 距路边距离（m） 5 20 50 100 TSP浓度（mg/m³） 不洒水 10.14 2.81 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.68 0.60 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源就是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点表层土壤需要人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘的产生量可按照堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 式中： Q：起尘量，kg/吨.年； V50：距离地面50m处风速，m/s； V0：起尘风速m/s； W：尘粒的含水率，％。 起尘风速与粒径、含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率，以及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。不同粉尘的沉降速度见表7-3。 表7-3不同粉尘的沉降速度 粉尘粒径（um） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粉尘粒径 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粉尘粒径 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，粉尘沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径为250um时沉降速度为1.005m/s，因此，可以认为当尘粒大于250un时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的颗粒。 项目施工物料运输主要路线两侧均有少量居民，施工单位应从源头控制扬尘的产生，本环评要求建设单位采取以下措施防控措施： （1）施工扬尘控制措施 ①工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设单位环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申请。工程建设单位应制定施工扬尘污染防治发难，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等； ③施工期间，项目占地范围与外围应设置围挡； ④遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ⑤施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖等一系列措施减少扬尘； ⑥施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，应采取覆盖防尘布或防尘网、定期喷水压尘、喷洒抑尘剂等有效的防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移； ⑦加强施工期间运输扬尘污染的控制。施工车辆出入施工现场必须采取措施防止泥土带出现场，避免污染周边道路环境。建设工地施工现场出入口要做到混凝土硬化、配备有高压水枪清洗轮胎及车身的洗车平台，从源头上解决建筑垃圾运输车辆轮胎及车身带泥上路引发扬尘污染问题。加大道路的洒水、冲水频次，抑制道路扬尘； ⑧厂区材料运输宜采取封闭式运输，最大程度的避免扬尘污染。 （2）堆场扬尘防治 ①对于建筑材料、水泥石灰、泥土等料堆，应密闭存储，避免作业起尘和风蚀起尘； ②对于装卸作业频繁的原料堆，应在密闭车间中进行。对于少量的搅拌、粉碎、筛分等作业活动，应在密闭条件下进行； ③堆场露天装卸作业时，视情况采取洒水或喷淋稳定抑尘剂等抑尘措施； ④对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、建材等，应采用防尘网或防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理； ⑤临时性废弃物堆、物料堆、散伙堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等；长期存在的废弃物堆，可构筑围墙或挖坑填埋；弃土弃渣应规范堆放并修建挡墙； ⑥对于长期堆放的废弃物，可在堆场表面及四周种植植物，通过植物生长来固定废弃物堆，减少风蚀起尘。 （3）汽车尾气防治 ①加强运输车辆管理，合理安排运输车辆进出工地； ②合理安排运输车辆的运输路线。 通过采取上述措施后，本项目施工期对大气环境的影响将大大减小。 2、施工期地表水环境影响分析 项目建设施工过程中的废水主要来自暴雨的地表径流、施工废水和生活污水。 建筑施工废水包括地基、道路开挖和铺设、建构筑物建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的生活用水和厕所冲洗水等；暴雨地表径流还冲刷浮土，建筑砂石、垃圾和弃土等，不但会夹带大量的泥沙，而且还会携带水泥、油类等各种污染物。 施工单位应对施工生产废水进行隔油、沉淀处理后全部回用于施工场地洒水及设备冲洗。 施工期不设集中的施工营地，施工人员的生活污水依托周边现有的生活污水处理设施。 经过这些措施，本项目施工期对地表水环境的影响将大大减小。 3、施工期地下水环境影响分析 施工过程中，若石灰、水泥等堆放管理不严，施工机械设备漏油等可能会污染地下水。项目区域堆放场地产生的少量淋渗水主要是对潜水的影响，对地下微承压含水层的影响很小。 为防止油料等物质不慎泄漏都堆放场地附近的地下水环境带来影响，建设单位应采取以下污染防治措施： ①加强对周围管道的维护，防止因钻孔灌注桩导致地面沉降，引起管道变形损坏，从而产生污水泄漏污染地下水水质。 ②本项目要求使用商品混凝土和预拌砂浆，不会产生拌和废水，但车辆冲洗水中泥沙和石油类含量较高，应在施工场地设置临时沉砂池，经隔油池处理后全部循环使用，不外排。 ③建筑材料散料堆场采取覆盖措施，防止产生水土流失污染地下水。 综上所述，本工程的建设在严格实施环评要求后对当地的地下水环境影响不大。 4、噪声环境影响分析 本项目施工中的噪声源主要是各种工程施工机械，距这些机械1m处的声级测值详见表7-4。 表7-4各种施工机械设备的噪声源强单位：dB（A） 序号 主要噪声源 测点距施工机械设备的噪声源强（m） Leqmax 1 挖掘机 1 90 2 载重机 1 86~90 3 推土机 1 90 4 翻斗机 1 82~90 5 打桩机 1 100 6 混凝土振捣机 1 90~100 7 木工机械 1 100~110 8 轮胎吊 1 90 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中： ——声点源在预测点产生的声压级； ——声点源在参考点产生的声压级； ——预测点距声源的距离； ——参考点距声源的距离； ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收引起的衰减量），多两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声级采用以下公式： 式中： ——预测点的总等效声级，dB； ——第i个声源对预测点的声级影响，dB。 在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各种施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见表7-5。 表7-5各种施工机械在不同距离处的噪声预测值单位：dB（A） 施工阶段 施工机械 距机械不同距离处的噪声预测值 1m 10m 20m 30m 40m 50m 150m 200m 土 石 方 挖掘机 90 70 64 60 56 50 46.5 44.0 载重机 89 79 63 59 55 49 45.5 43.0 推土机 90 70 64 60 56 50 46.5 44.0 翻斗机 90 70 64 60 56 50 46.5 44.0 打桩 打桩机 100 80 74 70 66 60 56.5 54.0 结构 混凝土振捣机 100 80 74 70 66 60 56.5 54.0 木工机械 110 90 84 80 76 70 66.5 64.0 安装 轮胎吊 90 70 64 60 56 50 46.5 44.0 从表7-5典型施工机械在不同距离噪声预测值，我们可以看出： ①由预测结果可以看出，在建设期，大部分施工设备的昼间噪声在厂界（以30m计）以内基本符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中所规定的标准，而夜间则相反，大部分都超出标准。因此必须限制夜间施工的时间和施工的种类，限制高噪声机械在夜间使用，从而控制建设期间的噪声扰民。 ②不同的施工阶段所投入的机械设备不同，对环境噪声的影响也不同。在施工阶段，主要是挖、填土方、平整土地阶段，以各种推土机、挖土机和运输车辆噪声为主，施工设备噪声具有流动性和不稳定性，对周围环境的影响不太明显；在施工中起固定噪声源增多，如定点打桩、切割、升降、电锯等，其运转时间较长，而且使用频繁，此阶段施工对周围环境的影响较大。 ③施工噪声对环境的影响很大程度上，取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，或在夜间施工时间越长，产生影响也就越大、越明显。 ④施工机械噪声尽管只在建设期间产生，而且随着施工结束而消失，但是由于其具有冲击性、持续时间长并伴有强烈的震动，对环境的影响是不可忽视的。 本项目周边敏感点较少，因此，项目的建设对声环境影响不大。 5、施工期固体废物的影响分析 施工固体废物主要包括施工人员的生活垃圾，开挖地基的多余泥土，施工过程中残余泄漏的混凝土，断砖破瓦，破残的瓷片、玻璃、钢筋、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、零件、废机油、废润滑油和含有废棉纱以及装修时使用剩下的有机溶剂废物和废涂料等危险废物。这些废物中大部分对水、大气环境及生物链的直接影响不大，其主要的影响在景观方面。管理不好的建筑工地，其建筑废物的影响甚至可以持续到建筑物完成后的几年间。余泥有多种影响，可通过径流产生而影响水质，还可以通过进出现场的汽车等施工机械的沾带进入施工区以外的区域，从而影响当地的环境。 因此对施工现场的固体废物要及时收集处理，渣土等垃圾交经开区渣土办统一清运。 生活垃圾交由环卫部门进行处理。固体废物中的废机油、废润滑油和有机溶剂废物、废涂料等属于危险废物，应与建筑垃圾及生活垃圾分开收集，并交由专业公司回收处理。 本项目施工现场产生的渣土等建筑垃圾拟采用以下防治措施： ①建设或施工单位在建设项目开工前，应持开工许可证和工程预算书向相关部门申报渣土排放计划，办理有关排放手续，如实填报渣土的种类、数量等事项。 ②不得将生活垃圾以及有危险性的废弃物与渣土混合排放；不得在道路、桥梁、河涌边、沟渠、绿化带等公共场所及其他非指定的场地倾倒余泥渣土；严禁将泥浆水直接排入城市排水设施。 ③运输渣土车辆在驶离建设工地时，保持车体清洁，不污染路面。 ④从事渣土运输的车辆必须设置密闭式加盖装置，凡未经密闭式加盖的运输车辆一律不得营运余泥渣土。渣土运输车辆的行驶路线、运输时间由市市政局会同市公安交警部门制定并公布实施。运输渣土的车辆必须按指定的运输路线和规定时间运输渣土。 ⑤各类建设工程完工后，施工现场堆存的渣土应当由建设单位负责清理完毕，经监理工程师验收合格后，方可投入使用。 施工人员基本为附近居民，均不在施工场地内食宿，仅安排4人晚上巡逻、值班，因此施工期的生活垃圾量很少，本项目采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳，可以消除其影响。 6、施工期生态环境影响分析 本项目占地面积为5181㎡，地处邵阳市经开区大兴路与集仙路交汇处（0-09-1#地），占地类型为商业用地，选址区现状为荒地，有少量的地表植被，工程施工会在一定程度上降低选址区的绿化面积，但经过厂区的合理布局以及绿地规划后，对当地生态的影响将减到最小。 工程施工期间对生态环境主要表现为因土石方工程引起自然地貌的改变、地表自然及人工植被的破坏，增加区域的水土流失。在施工期采取在项目周边建立临时围墙，同时减少临时堆土的堆存坡度、堆放时间，及时夯实回填土，施工道路硬化，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设置简易沉淀池，使雨水澄清后再外排等措施，可有效减小水土流失。 因此，只要施工单位在施工期间做好防止水土流失的措施，本项目施工对周边的生态环境影响将大大减小。 从总体上讲，在项目施工期间，只要建设单位和施工单位采取一系列综合防治措施则可有效控制施工期环境污染，其对环境的影响不大，且是短期性的。 （二）、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）评价等级判定 本项目废水主要为生活污水和洗车废水。根据工程分析可知，本项目生活污水产生量为1313.25m³/a，洗车废水产生量为1530m³/a，地面冲洗废水为255 m³/a，综合废水产生量为3098.25m³/a。综合废水中各主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、阴离子表面活性剂浓度分别为293.621mg/L、63.58mg/L、10.597mg/L、176mg/L、10.7mg/L、1.284 mg/L。 图7-1 废水处理工艺及其去向 按《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/2.3-2018）中规定：“依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。”本项目综合废水经化粪池处理达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB 26877-2011）表2中间接排放标准，后排入大兴路城市污水管网中，入邵阳市进站路污水处理厂集中处理，废水经处理后按污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准后经现有的排放口排入红旗河，最终排入资江，故本项目地表水评价等级为三级B。因此无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量及相关信息进行核算。 表7-6 地表水评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 排放方式 废水排放量Q/（m³/d）; 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表7-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别(a) 污染物种类(b) 排放去向(c) 排放规律(d) 污染治理设施 排放口编号(f) 排放口设置是否满足要求(g) 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称(e) 污染治理设施工艺 1 综合污水 COD BOD5 氨氮 SS 石油类 阴离子表面活性剂 进入邵阳市进站路污水处理厂 间歇排放、流量不稳定 — 隔油沉淀池+化粪池 隔油沉淀池+化粪池 DW001 √是 □否 √企业总排□雨水排放□清净下水排放□温排水排放□车间或车间处理设置排放口 a是指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至场内综合污水处理站；直接排入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放、流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击性排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关编号进行填写。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 （3）废水排放口基本情况 表7-8 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标(a) 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称(b) 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/l） 1 DW001 111.5432 27.2609 0.3098 进入城市污水处理厂 间歇排放、流量不稳定 — 邵阳市进站路污水处理厂 COD BOD5 氨氮 SS 石油类 阴离子表面活性剂 ≤50 ≤10 ≤5 ≤10 ≤5 ≤0.5 a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如XX生活污水处理厂、XXX化工园区污水处理厂等。 （4）废水污染物排放信息 表7-9 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 废水排放量/（万t/a） 污染物种类 排放浓度/（mg/l） 年排放量/（t/a） 1 DW001 0.3098 COD BOD5 氨氮 SS 石油类 阴离子表面活性剂 50 10 5 10 5 0.5 0.15 0.031 0.015 0.031 0.015 0.002 全厂排放口合计 COD 0.15 氨氮 0.015 2、大气环境影响分析 （1）评价等级判定 本项目产生的废气主要是汽车尾气、喷烤漆废气、焊接烟气、打磨粉尘及食堂油烟废气等。 根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定和推荐的模式，采用AERSCREEN 估算模式计算项目污染物最大 1h 地面空气质量浓度，根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定方法，判定项目评级等级。 本项目大气污染源强无组织排放参数见表7-10。 表7-10 项目营运期废气面源污染源强汇总表 产污节点 污染因子 排放量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 面源高度 （m） 二层喷烤漆车间 非甲烷总烃 0.009 0.0075 16 5 10 颗粒物（喷漆+打磨） 0.012 0.01 16 5 10 表7-11 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率（kg/h） 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 废气量(m³/h) P1 111.5431 27.2611 262 15 0.5 20.0 20000 非甲烷总烃 0.085 颗粒物 0.035 表7-12 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（mg/m³） 标准来源 非甲烷总烃 1h 2.0 《大气污染物排放标准详解》 颗粒物 1h 0.3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 表7-13 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 726.17万 最高环境温度℃ 39.4 最低环境温度℃ -4.8 土地利用类型 落叶林 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 不考虑 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 不考虑 岸线距离 / 岸线方向 / 本项目采用AERSCREEN估算模型进行评价等级的判定，判定结果详见表7-14。 表7-14 主要废气污染物评价等级判定一览表 污染源 主要废气污染物 离源的距离 Pi占标率 最大落地浓度（mg/m³） 评价工作等级 标准值 二层喷烤漆车间 非甲烷总烃 10 0.61 0.012211 三级 2.0mg/m³ 颗粒物 10 1.99 0.017909 二级 0.9mg/m³ P1排气筒 非甲烷总烃 42 0.32 0.006496 三级 2.0mg/m³ 颗粒物 42 0.30 0.002675 三级 0.9mg/m³ 评价等级判定 最大占标率Pmax：1.99％（二层喷烤漆车间无组织排放的颗粒物）评价等级：二级 从上表中可知，项目污染物最大占标率 Pmax= 1.99%<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气评价等级为二级。 图7-2 评价等级判定截图 （2）计算结果及分析 根据AERSCREEN模型进行计算在最不利气象条件下各污染物的最大落地浓度和距离及浓度占标率，预测内容见表7-15，7-16。 表7-15 正常工况下P1排气筒估算模式预测污染物浓度扩散结果 P1排气筒 距离（m） TSP 非甲烷总烃 浓度（mg/m³） 浓度占标率（%） 浓度（mg/m³） 浓度占标率（%） 10 0.000061 0.01 0.000148 0.01 42 0.002675 0.3 0.006496 0.32 100 0.001877 0.21 0.004558 0.23 200 0.001141 0.13 0.002771 0.14 300 0.00079 0.09 0.001919 0.1 400 0.000578 0.06 0.001404 0.07 500 0.000444 0.05 0.001078 0.05 600 0.000354 0.04 0.00086 0.04 700 0.000291 0.03 0.000707 0.04 800 0.000245 0.03 0.000595 0.03 900 0.00021 0.02 0.00051 0.03 1000 0.000183 0.02 0.000444 0.02 1200 0.000143 0.02 0.000348 0.02 1400 0.000116 0.01 0.000283 0.01 1600 0.000097 0.01 0.000236 0.01 1800 0.000083 0.01 0.000201 0.01 2000 0.000072 0.01 0.000174 0.01 2200 0.000063 0.01 0.000152 0.01 2400 0.000056 0.01 0.000135 0.01 2500 0.000053 0.01 0.000128 0.01 表7-16 正常工况二层喷烤漆车间无组织排放估算模式预测污染物浓度扩散结果 二层喷烤漆车间 距离（m） TSP 非甲烷总烃 浓度（mg/m³） 浓度占标率（%） 浓度（mg/m³） 浓度占标率（%） 10 0.017909 1.99 0.012211 0.61 50 0.006874 0.76 0.004687 0.23 100 0.002965 0.33 0.002021 0.1 200 0.001184 0.13 0.000807 0.04 300 0.000684 0.08 0.000466 0.02 400 0.000462 0.05 0.000315 0.02 500 0.000341 0.04 0.000232 0.01 600 0.000266 0.03 0.000181 0.01 700 0.000215 0.02 0.000147 0.01 800 0.000179 0.02 0.000122 0.01 900 0.000153 0.02 0.000104 0.01 1000 0.000132 0.01 0.00009 0 1200 0.000103 0.01 0.00007 0 1400 0.000083 0.01 0.000057 0 1600 0.00007 0.01 0.000047 0 1800 0.000059 0.01 0.00004 0 2000 0.000051 0.01 0.000035 0 2200 0.000045 0.01 0.000031 0 2400 0.00004 0 0.000027 0 2500 0.000038 0 0.000026 0 由估算结果可知，P1排气筒排放的颗粒物、非甲烷总烃最大落地浓度为10m处，其最大浓度分别为0.002675mg/m³，0.006496mg/m³；二层喷烤漆车间无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃最大落地浓度为10m处，其最大浓度分别为0.017909mg/m³，0.012211mg/m³，非甲烷总烃满足《大气污染物排放标准详解》中的有关数据（小时平均浓度值 2.0mg/m³）；颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）环境影响分析 ①汽车尾气 项目营运期汽车尾气主要来自于进出维修保养车间的汽车在启动过程中进行怠速及慢速行驶时所产生，汽车尾气主要污染因子为NOx、HC、CO，根据工程分析可知各污染物排放量分别为0.006t/a、0.007t/a、0.052t/a，排放量较小。车间内设置排气通风装置进行换气排气，废气无组织排放浓度极小，经大气扩散后，对周边环境影响较小。 ②喷烤漆废气 本项目产生的废气主要为汽车在喷烤漆房内喷漆、烤漆时产生的漆雾与非甲烷总烃。项目使用的油漆属于水性油漆，主要溶剂成分为水，其中含有少量有机溶剂，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属。本项目共设置一个密闭式喷烤漆房，内设一台HB-UV-4000A 型废气处理装置，内设玻纤棉、干式过滤器（袋式过滤）、UV管，非甲烷总烃经废气处理装置处理后从喷烤漆房出口处引入高15m的排气筒，最后进入大气。处理工艺流程如图7-3。 图7-3 喷烤漆房废气处理工艺流程 喷烤漆房采用的是负压收集，废气的收集效率高达95%以上，本环评按95%计算；UV光解+处理非甲烷总烃，处理效率可达40%以上，本含片按40%计算。 ①本项目中使用干式过滤箱，首先是对喷漆房的颗粒物进行吸附及过滤作用，先进行初步物理过滤，从而减少下一步化学净化过滤量。使其净化效果更好更佳。 ②在本项目中使用的“光氧催化技术”是根据化工、医药等行业在生产中产生的大流量、低浓度有机废气特点独创的具有国际先进水平的降解技术，其核心是利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，在催化剂的环境下降解各类有害气体，从而达到对车间生产废气较为满意的综合降解效果。 a、光氧催化技术简介 “光触媒”（也称为“光催化剂”）的主要成分是纳米级锐钛型二氧化钛（TiO2），作为一种新的光催化半导体材料，日本已将其列为本世纪重点发展的新技术，被誉为当今世界上最先进的空气净化新技术，近年来在中国也得到较广泛应用。 在室温下，当波长在380nm以下的紫外光照射到纳米级二氧化钛颗粒上时，在价带的电子被紫外光所激发，跃迁到导带形成自由电子，而在价带形成一个带正电的空穴，这样就形成电子－空穴对。利用所产生的空穴的氧化及自由电子的还原能力，二氧化钛和表面接触的H2O，O2发生反应，产生氧化力极强的自由基，这些自由基可分解几乎所有有机物质，将其所含的氢（H）和碳（C）变成水和二氧化碳。 b、废气中有害因子在“光氧催化”作用下的降解反应 以苯在 “光氧催化”作用下可能的降解历程为例： 实际上，这种解析和离解，将高分子降解为低分子，将有害因子降解为无害因子，正是工业上真正实现有机废气无害化的有效途径。 根据工程分析可知，本项目有组织排放的非甲烷总烃排放量为0.103t/a，排放速率为0.085kg/h，排放浓度为4.3mg/m³，满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车维修规定限值（50mg/L）要求。漆雾（颗粒物）排放量为0.042t/a，排放速率为0.035kg/h，排放浓度为1.74mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（120mg/L）。 排气筒搞得设置合理性分析 根据现场调查，项目周边200m范围内的敏感目标主要为散户居民，居民房多为2-3层的民用建筑，高度在10m左右，本项目喷漆废气排气筒只需高于周边敏感目标建筑高度5m，即15m可满足相关要求。 （4）大气污染物排放量核算表 项目运营期主要废气污染源种类包括有组织排放源和无组织排放源两大类。经AERSCREE评价等级计算，本项目大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步大气环境影响预测与评价，只对污染物排放进行核算。 表7-17 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值（mg/m³） 1 二层喷烤漆车间 非甲烷总烃 密闭车间+集气装置过滤棉+UV光解 执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表3中的标准 2.0 0.009 颗粒物 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值 1.0 0.012 2 焊接 颗粒物 加强通风 1.0 0.0004 无组织排放总计 生产车间无组织排放总计 非甲烷总烃 / 0.009t/a 颗粒物 / 0.012t/a 表7-18 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m³） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 / / / / / / 主要排放口合计 / / 一般排放口 1 P1 非甲烷总烃 4.3 0.085 0.103 颗粒物 1.74 0.035 0.042 一般排放口合计 非甲烷总烃 0.103 颗粒物 0.042 有组织排放总计 有组织排放总计 非甲烷总烃 1.22 颗粒物 0.042 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求可知，本项目环境空气影响评价等级为三级，三级评价项目不进行进一步预测与评价，本次评价仅对本项目的大气环境影响做简要分析。 3、噪声对环境的影响分析 本项目营运期产生的噪声主要来自维修保养车间维修保养工序产生的噪声，项目高噪声设备主要为空气压缩机、切割机、升降机、拆装机、喷烤漆房风机，单台设备噪声值为70~95dB（A）。高噪声设备均安装在厂房内，为减小噪声对厂界的影响，建设单位应采取以下措施：对高噪声设备设置减振基座，厂房四周密闭，在空压机、喷烤漆房风机出口安装消音（声）器。通过采取以上措施，预计可降噪20dB（A）左右，项目主要的生产设备噪声对项目厂界噪声影响预测结果见下表。 表7-19 项目厂界噪声预测结果一览表 单位: dB（A） 厂界 噪声源 设备噪声值 距厂界距离 贡献值 采取措施后贡献值 叠加贡献值 东厂界 空气压缩机 95 24.6m 67.18 47.18 50.77 切割机 85 9.8m 65.18 45.18 举升机 70 11m 49.17 29.17 拆装机 80 12.8m 57.86 37.86 喷烤漆房风机 95 34m 64.37 44.37 南厂界 空气压缩机 95 30m 65.46 45.46 47.91 切割机 85 25m 57.04 37.04 举升机 70 25m 42.04 22.04 拆装机 80 25m 52.04 32.04 喷烤漆房风机 95 40m 62.96 42.96 西厂界 空气压缩机 95 45m 61.94 41.94 44.81 切割机 85 45m 51.94 31.94 举升机 70 50m 36.02 16.02 拆装机 80 50m 46.02 26.02 喷烤漆房风机 95 50m 61.02 41.02 北厂界 空气压缩机 95 30m 65.46 45.46 49.03 切割机 85 20m 58.98 38.98 举升机 70 25m 42.04 22.04 拆装机 80 25m 52.04 32.04 喷烤漆房风机 95 30m 65.46 45.46 建设项目夜间不生产。高噪声设备经减振、隔声、消音及距离衰减后对东、南、西、北厂界的噪声预测值分别为50.77dB（A）、47.91dB（A）、44.81 dB（A）、49.03 dB（A）。项目东厂界噪声预测值满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）4类标准要求；其余测厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）3类标准要求。 距本项目最近的居民点在东南侧106m，根据表7-14的预测，在95m处的最大噪声为47.18dB（A），小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。因此项目营运期噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目固体废弃物主要是汽车报废零件和生活垃圾等一般固废，废机油、废油手套抹布、废电池、废UV灯管、废过滤棉等危险废物。 项目维修保养车间在修车过程会产生撤换的废零件、废轮胎、废包装材料以及切割过程会产生边角废料，每年产生量大约为10t，收集后交由废旧回收公司回收利用，不随意丢弃。 项目生活垃圾产生量约为13.2t/a，站内设垃圾桶收集后交由当地环卫部门进行清运处理。 项目在营运过程中除汽车报废零件和生活垃圾等一般固废以外，还会产生危险废物，主要包括有废机油、废含油手套抹布、废电池、废过滤棉、废UV灯管等。项目产生的各项危险废物经收集后交有资质的单位处理，不得随意丢弃。在厂区暂存过程中，建设方应严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）堆存，做好防渗措施，并与一般固废分开堆存。在转移过程中，双方严格执行《危险废物转移联单管理办法》，并加强运送途中的管理，将运输中的事故风险降至最低。 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目在1F南部设置一个危废固废暂存间，面积约15m³。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必须装入容器内，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合危险废物不同类别的标签。 g.本项目单位应做好危险废物产生情况的记录，建立台账系统，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期，存放库位，废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 C、危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物场内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 D、危险废物的运输要求： a.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单，每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 b.危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 d.接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 e.危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生，通过落实以上要求、措施，项目各危险废物对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接收的水平。 （1）项目风险识别 ①物质风险识别 项目在生产过程中会产生废机油、废电池、废过滤棉、废UV灯管等，根据《国家危险废物名录》（2016）中查阅以上固废均属危险废物，其危险废物类别见下表7-20，因此，本项目生产过程中存在一定的风险。 表7-20 项目危险废物名录 危废名称 危险废物类别 废物代码 危废特性 废机油 HW08 900-214-08 毒性、易燃性 废含油手套抹布 HW49 900-041-49 毒性 废电池 HW49 900-044-49 毒性 废过滤棉 HW49 900-041-49 毒性 废UV灯管 HW29 900-023-29 毒性 本项目汽车维修、保养需用到油漆、机油等属于毒性、可燃物质，项目购置桶装油漆、机油等在厂区贮存，存在一定的风险。 重大危险源判定 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）所列危险品名录，本项目具有危险品性质的物质为油漆、机油等，其存储量远小于临界量，建设项目不构成重大危险源。 风险评价等级 项目营运期使用的环境风险物质主要为机油。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B，本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。 表7-21 危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质名称 最大储存量（t） 临界量（t） Q 临界量确定依据 机油 0.5 2500 0.0002 HJ 169-2018 附录 B.1 由上表分析可知，本项目Q=0.0002＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如下表所示。 表7-22 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ + Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 风险事故分析 油漆、机油等原材料均属于可燃物质，在操作使用及贮存管理不当的情况下，其可能出现燃烧情况，引起火灾，造成人或物的损失，对环境将形成危害。在营运过程中产生的废机油、废油手套抹布、废电池以及废过滤棉等废物属于危险废物，存在毒性，若处置不当易发生泄漏等环境风险事故。 风险防范及应急措施 本项目生产过程中涉及机油等易燃物质，以及废油手套抹布、废电池等危险固废，若处置不当易产生环境问题。故本评价对此提出危险品的风险防范措施和事故的应急措施。 1）危险品的风险防范措施 A、总图布置应符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）等有关规定，同时应满足安全、卫生、环保及消防等有关标准规范的要求； B、运营中必须加强事故风险防范意识和事故风险管理，危废存储区应有良好的通风措施。危废在厂区暂存过程中，建设方应严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）堆存，做好防渗措施，并与一般固废分开堆存。在转移过程中，双方严格执行《危险废物转移联单管理办法》，并加强运送途中的管理，将运输中的事故风险降至最低。 C、喷烤漆房属禁火区，应远离明火区，不得存放易燃物品；喷烤漆房禁止焰火和设置明显警示牌，按规定配置灭火器材； D、在满足正常生产运行条件下，尽可能减少油漆等原材料的周期储存量，减低事故影响。 E、不同品种危险废物分别存放于不同容器中，不得混合；固体危险废物包装应完整，不渗漏；液体危险废物容器应密封、有盖； F、原料仓库附近应设事故应急池，并做防渗、防腐处理，收集意外情况泄漏的物料，收集后交有资质的单位处理。 G、水性漆、机油等原料入厂时，应有完整、准确、清晰的产品包装标注、检验合格证和说明书。工作结束后应将剩余的油漆倒入密闭容器中，不能继续使用的原辅材料机器容器应放到指定的废物堆放处，集中妥善处置，加强原料仓库的管理及通风措施，同时在搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器破损造成原料泄露。 H、危废储存区及原料仓库应设截流边沟、导流沟、应急池，并做好相应防渗、防腐处理。 2）事故应急预案及措施 A、火灾应急措施 发现起火，立即报警，通过消防灭火；现场总指挥应立即组织救援小组，封锁现场；通知环保、安全管理人员配合行动；灭火工作结束后，对现场进行恢复整理；环保部门应对火灾涉及范围内空气、地表、土壤等取样分析，对造成污染采用必要手段处理；厂方在事后必须对起火原因作调查鉴定，提出切实可行的防范措施。 B、机油等有机溶剂泄漏应急措施 1.迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并对泄漏现场进行隔离，严格限制出入。同时，切断周围火源，并应尽可能切断泄漏源 2.建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。 3.防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 4.小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后排入废水处理系统。 5.大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内回收。 C、危险废物泄漏应急措施 发生泄漏，应立即组织人员进行抢险，同时做好人员疏散工作，派专人看护现场，禁止闲杂人员误入泄漏区域；抢险人员必须熟知泄漏的危险废物的性质及必要的防护方法，必要时佩带相应的防护用具方可进入现场；视泄漏危废的性质，采取物理方法或化学方法将危害程度降至安全范围内，并彻底清理泄露现场，防治二次事故的发生。 （2）风险评价结论 综上述，本项目危险物质主要为油漆、机油等危险化学品，其贮存量较小，不构成重大危险源。项目可能的风险事故主要是存放或使用危险物质的仓库或生产单元发生燃爆事故以及危险废物贮存、转运过程中发生泄漏导致环境污染事故等。在采取相关风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的几率，通过及时采取事故应急措施，可减缓风险事故对环境的影响。 6、土壤环境影响分析 本项目属于F5261汽车零售及O80011汽车修理与维护，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，项目所属的行业类别为“其他行业”因此项目可不开展土壤环境影响评价工作 （二）、项目产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于该目录中的限制类及淘汰类项目。因此，本项目建设符合国家产业政策。 （三）、项目规划选址合理性分析 本项目位于邵阳市经济开发区大兴路与集仙路交汇处（0-09-1#地），根据国有土地使用证（见附件3）可知，本项目建设用地的用地性质为商业用地。本项目为品牌汽车4S店，营运活动主要包括汽车展示、销售、维修以及汽配，符合商业用地建设要求。项目所在地地理位置优越，交通十分便利，区域交通运输能力可以满足本项目交通运输要求。本项目属非生产性建设项目，场内不进行生产及加工，营运期产生的废水、废气和噪声经治理达标后排放，固体废物经综合利用或妥善处置后对环境影响不大。 综上，本项目符合城市规划，选址可行。 （四）、平面布置及其合理性分析 项目主入口设在厂区东侧，朝向大兴路，交通便利。本项目建筑物为一栋4S店房，建筑层数3层， 1F西侧主要用作汽车销售，1F、2F主要为维修保养及办公区；其中喷烤漆房设在2F；洗车区位于东侧，该项目功能区分区明确，互不干扰，项目产生较大噪声的机修车间位于东部临大兴路。综上所述，总平面布置合理。 （五）、规划符合性分析 根据《湖南邵阳经济开发区，贯彻“产业兴邵”战略促进工业招商优惠办法》：为了落实市委第十一次党代会精神，贯彻“产业兴邵”战略，推进“一核一带多点”新型工业走廊建设，根据《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发﹝2017﹞7号）、《湖南省加快推进产业园区转型升级的实施方案（2016-2018）》（湘政办发〔2016〕52号）等文件精神，经开区对符合国家法律法规、产业政策、环保政策、园区产业规划的招商入园企业实施全面优惠。根据《邵阳经济开发区规划环境影响报告书报批稿》，截至2017年4月，园区汽车产业有兰天、永通、和信等15家汽车商贸企业。主要集中在世纪大道与广信路之间的邵阳大道。本项目为邵阳市九达销售服务有限公司长安汽车4S店建设项目，位于大兴路和集仙路交叉路口，符合集中产业定位。 （六）、总量控制指标 遵循“对环境危害大的、国家重点控制的污染物严格控制”的原则，十三五期间全国主要污染物排放总量控制计划规定的二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）和有机废气（VOCs）实行排放总量控制。 本项目为新建项目，洗车废水、维修车间拖洗废水经隔油沉淀池处理后与其他生活污水一并经化粪池处理达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB 26877-2011）表2中间接排放标准后，排入大兴路城市污水管网中，入邵阳市进站路污水处理厂集中处理，废水经处理后按污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准后经现有的排放口排入红旗河，最终排入资江。废水排放量为3098.25t/a，本环评建议污染物总量控制指标为：COD：0.15t/a；NH3-N：0.015t/a。 因本项目外排废水总量控制指标已纳入邵阳市进站路污水处理厂，本环评不建议另行购买总量控制指标，最终由邵阳市生态环境局确定。 本项目喷烤漆房产生的非甲烷总烃经收集后通过UV光解装置处理后，由15m的排气筒排放，排放量为0.103t/a，排放速率为0.085kg/h，排放浓度为4.3mg/m³。本项目应设置的总量控制指标为VOCs：0.103t/a。 表 7-23 总量指标核算表 序号 排放口编号 污染物 废水量/废气量 （m³/a） 核算排放浓度（mg/m³） 总量指标（t/a） 1 DW001 COD 3098.25 50 0.15 2 NH3-N 3098.25 5 0.015 3 P1排气筒 VOCs 2400万 4.3 0.103 （七）、环境管理及环境监测计划 1、环境管理 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测的要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各个环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目营运期环境监测各种，及时掌握改项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）接受邵阳市环境保护主管部门指导和监督。 （5）企业应按照排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范（HJ944-2018）相关要求，定期进行台账记录。 记录内容：主要包括基本信息，生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其它环境管理信息等； 记录形式：主要分为纸质台账与电子台账。 2、监测计划 环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，在环保管理中起着举足轻重的作用。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，项目在建设和运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，应建立比较合理的环境管理体制和管理机构，采取相应的环境保护措施减轻和消除不利的环境影响。要求企业建立环境管理制度，并按下表的内容定期进行环境监测。 表7-24 环境监测计划表 监测时期 监测项目 指标 频次 监测点 营运期 废水监测 COD、SS、总磷、BOD5、阴离子表面活性剂、石油类 每年监测1次，1次/天 项目化粪池出水口 废气监测 非甲烷总烃、TSP 每年监测2次，4次/天 喷烤漆房排气筒排放口 TSP、非甲烷总烃 每年监测2次，4次/天 在厂界上风向及下风向各设一个点，连续采样3个 颗粒物 每年监测1次，2次/天 食堂油烟废气排放口 噪声监测 等效连续A声级 每年监测2次，昼间、夜间各监测一次 东、南、西、北厂界 （八）、环保投资估算 本项目总投资3200万元，环保投资总额45万元，约占本项目总投资的9%。本项目环保投资估算见表7-25。 表7-25 本项目环保投资估算一览表 时期 污染类型 环保设施 预计投资（万元） 营运期 车间废气 排气通风装置 4 喷烤漆房废气 集气装置+过滤棉+UV光解+15m高排气筒 20 食堂油烟废气 油烟净化器+屋顶排放 1 生活废水 隔油池、化粪池 4 生产废水 隔油沉淀池 3 噪声 减振基座、消音（声）器 2 固废 垃圾桶、废料间、危废暂存间 3 风险防范 危废储存区及原料仓库设截流边沟、导流沟、应急池 8 合计 45 （九）、项目竣工环境保护验收 为贯彻落实新修改的《建设项目环境保护管理条例》，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）（以下简称《暂行办法》），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 具体验收流程见下图7-4： 图7-4 项目竣工环保验收流程图 验收程序简述及相关要求： （1）建设单位如实查验、监测记载环保设施的建设和调试情况。调试期间，建设单位应当确保该期间污染物排放符合国家和地方的有关污染物排放标准和排污许可等相关规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。 （2）编制验收调查报告，本项目以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，建设单位不具备自主验收能力的可以委托有能力的技术机构编制。 （3）验收监测调查报告编制完成后，建设单位应当根据验收调查报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环保验收暂行办法》中第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容。 （4）验收调查报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日，同步公开环保设施竣工日期以及对环保设施公开调试的起始日期。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 （5）验收调查报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 （6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。建设项目验收报告中与污染物排放相关主要内容应当纳入项目验收完成排污许可证执行年报。 本项目竣工环境保护验收内容具体见表7-26所示： 表7-26 建设项目竣工环境保护验收一览表 内容 类型 排放源 污染因子 环保措施 验收标准 废气 汽车尾气 NOx、HC、CO 排气通风装置 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 食堂油烟废气 颗粒物 油烟净化器+屋顶排放 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准 P1排气筒 非甲烷总烃 集气装置+过滤棉+UV光解+15m高排气筒 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1汽车维修排放标准 漆雾（颗粒物） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 厂界无组织废气 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 非甲烷总烃 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表3中的无组织浓度排放限值。 废水 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网 《汽车维修业水污染物排放标准》 （GB 26877-2011）表2中间接排放标准 洗车废水 COD、SS、石油类、阴离子表面活性剂 经隔油沉淀池+化粪池处理后排入市政污水管网 地面冲洗废水 SS、石油类 噪声 机械设备及汽车 Leq 高噪设备设置减振基座，风机安装消音（声）器，厂房密闭隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北面达到4类标准 固废 维修保养车间 汽车报废零件 收集后交废旧回收公司回收利用 妥善处置，达到环保要求 生活区 生活垃圾 设垃圾桶收集后交当地环卫部门处理 危险废物 废机油 收集后交有资质的单位集中处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 废电池 废过滤棉 废UV灯管 废含油手套抹布 风险防范 / / 危废储存区及原料仓库设截流边沟、导流沟、应急池 达环保要求

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 汽车尾气 | NOx、HC、CO | 排气通风装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 油漆废气 | 非甲烷总烃 | 集气装置+过滤棉+UV光解+15m高排气筒 | 非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1汽车维修排放标准及表3中无组织排放浓度限值 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值 |
|  |  |  | 漆雾（颗粒物） |  |  |
|  |  | 厂界无组织排放 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  |  |
|  |  | 食堂油烟废气 | 颗粒物 | 油烟净化器+屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准 |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网 | 《汽车维修业水污染物排放标准》 （GB 26877-2011）表2中间接排放标准 |
|  |  | 洗车废水 | COD、SS、石油类、阴离子表面活性剂 | 经隔油沉淀池、化粪池处理后排入市政污水管网 |  |
|  | 噪声 | 机械设备及汽车 | Leq | 高噪设备设置减振基座，风机安装消音（声）器，厂房密闭隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东面达到4类标准 |
|  | 固废 | 维修保养车间 | 汽车报废零件 | 收集后交废旧回收公司回收利用 | 妥善处置，达到环保要求 |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集后交当地环卫部门处理 |  |
|  |  | 危险废物 | 废机油 | 收集后交有资质的单位集中处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 妥善处置，达到环保要求 |
|  |  |  | 废电池 |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  |  | 废含油手套抹布 |  |  |

# 九、结论与建议

（一）、结论 1、项目概况 邵阳九达销售服务有限公司为满足公司自身发展和人们对高端汽车产品的需求，拟投资3200 万元，新建邵阳九达销售服务有限公司长安汽车4S店项目。项目位于邵阳市经济开发区大兴路与集仙路交汇处（0-09-1#地），总用地面积5181㎡，总建筑面积6860㎡。项目建成后预计年销售汽车2000台，维修保养车辆9000台/a（其中8000只需维修，1000辆涉及喷漆），洗车数量约6000台/a。 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于该目录中的限制类及淘汰类项目。因此，本项目建设符合国家产业政策。 项目规划选址合理性分析 本项目位于邵阳市经济开发区大兴路与集仙路交汇处（0-09-1#地），根据国有土地使用证（见附件3）可知，本项目建设用地的用地性质为商业用地。本项目为品牌汽车4S店，营运活动主要包括汽车展示、销售、维修以及汽配，符合商业用地建设要求。项目所在地地理位置优越，交通十分便利，区域交通运输能力可以满足本项目交通运输要求。本项目属非生产性建设项目，场内不进行生产及加工，营运期产生的废水、废气和噪声经治理达标后排放，固体废物经综合利用或妥善处置后对环境影响不大。 综上，本项目符合城市规划，选址可行。 平面布置合理性分析 项目主入口设在厂区东侧，朝向大兴路，交通便利。本项目建筑物为一栋4S店房，建筑层数3层， 1F西侧主要用作汽车销售，1F、2F主要为维修保养及办公区；其中喷烤漆房设在2F；洗车区位于东侧，该项目功能区分区明确，互不干扰，项目产生较大噪声的机修车间位于东部临大兴路。综上所述，总平面布置合理。 环境质量现状调查结论 （1）环境空气：2018年市化工厂环境空气中的PM10、SO2、CO、O3和NO2均达标，仅PM2.5出现超标情况，PM2.5最大超标倍数为1.89，超标率为15.6%。造成超标的原因主要是由于工业园正在大力开发建设，施工场地扬尘和汽车扬尘所致，应加强园区施工场地和运输车辆管理，及时洒水降尘。特征污染物TVOC质量现状数据引用《安踏智能制造产业基地建设项目环境影响报告表》中监测数据，TVOC监测结果能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录表D.1中的相关标准限值。 （2）地表水环境：环评引用《年产200万件服饰建设项目环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年7月17日-19日对资江的历史监测数据，监测结果表明，资江评价河段W1、W2断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境：项目委托湖南中昊检测有限公司于2020年8月19～20日在项目地进行现场噪声监测，监测结果表明，项目东场界紧邻大兴路，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准， 其他区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 6、环境影响评价结论 （1）空气环境：本项目产生的废气主要是汽车尾气、喷烤漆房废气、打磨粉尘等。维修保养汽车会产生少量汽车尾气，维修保养车间设排气通风装置进行换气排气，汽车尾气经大气扩散后，对周边环境影响较小。项目喷烤漆房内产生的非甲烷总烃及颗粒物（漆雾）通过抽风机抽风，经过喷烤漆房内置废气处理装置处理后引入高15m的排气筒排入大气，非甲烷总烃排放浓度满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/ 1356-2017）表1中汽车维修规定限值及表3中的无组织浓度限值要求，漆雾（颗粒物）排放浓度和排放速率均可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值要求，对区域环境空气影响较小；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后通过屋顶排放，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准要求。 （2）水环境：本项目废水主要为生活污水、洗车废水及地面冲洗废水。项目洗车废水和地面冲洗废水经隔油沉淀池预处理后、食堂含油废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理，达《汽车维修业水污染物排放标准》（GB 26877-2011）表2中间接排放标准后入邵阳市进站路污水处理厂集中处理。项目营运期废水均能得到妥善处置，对周边地表水环境影响较小。 （3）声环境：本项目建成后产生的噪声主要来自维修保养车间维修保养工序产生的噪声。采取高噪声设备设置减振基座，厂房四周密闭，在空压机、喷烤漆房风机出口安装消音（声）器等措施后经距离衰减项目东厂界噪声预测值满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）4类标准要求；其余测噪声预测值满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）3类标准要求，因此项目营运期噪声对周边环境影响较小。 （4）固体废物：本项目固体废弃物主要是汽车报废零件和生活垃圾等一般固废，废机油、废含油手套抹布、废电池、废UV灯管、废过滤棉等危险废物。项目维修保养车间在修车过程产生的废零件、废轮胎、废包装材料以及切割过程产生的边角废料经收集后交由废旧回收公司回收利用；生活垃圾设垃圾桶收集后统一由当地环卫部门清运；项目营运过程中产生的各项危险废物经收集后定期交有资质的单位处理。本项目营运期固废均能得到妥善处理，对环境影响较小。 7、总结论 本项目建设符合国家产业政策及有关规定要求，项目选址可行，总平面布局合理。建设方在认真落实本报告表中各项污染物防治措施前提下，污染物可实现达标排放，固废能得以妥善处置，项目对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目建设可行。 （二）、建议和要求 1、加强生产与环境管理，建立健全各项规章制度；实行清洁生产，保障环保设施正常运行。禁止污染物非正常排放。 2、严格废气与噪声污染控制管理，维护出入交通秩序，保持场地畅通，减轻汽车尾气、车辆噪声环境影响。 3、定期更换废气处理装置中的过滤吸附材料及UV灯管，保证其处理效果。

# Text boxes

新鲜水

945

员工生活用水

损耗141.75

803.25

隔油池化粪池

3098.25

进站路污水处理厂

资水

客户生活用水

洗车用水

维修车间地面拖洗用水

3645

600

1800

300

损耗90

损耗270

损耗45

510

隔油沉淀池

255

1530

红旗河

1785

3098.25

3098.25

废气

噪声

废零部件废机油

出厂

废气、固废

钣金外形

检验

喷烤漆、打磨

维修车辆

车漆打磨

修补

四轮定位

车架校正

焊接

零部件更换

噪声

噪声

废气、噪声

喷烤漆房